## Slide 1
作者 丁向荣
STC单片机原理与应用

## Slide 2
任务1
定时器中断的应用编程
项目六 STC15W4K32S4单片机的中断系统
任务2
外部中断的应用编程
任务3
交通信号灯控制系统设计与实践

## Slide 3: 任务1 定时器中断的应用编程
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 4: 任务1 定时器中断的应用编程 —任务说明
中断技术是计算机的重要技术，定时器又是实时测量、实时控制的重要组成部分。本任务主要学习中断的概念、中断工作过程以及STC15W4K32S4单片机中断的控制与管理，侧重学习定时中断的应用编程。

## Slide 5: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
CPU为外围设备服务的方式有3种：
查询服务、中断服务与DMA通道。

## Slide 6: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
一、中断系统概述-- 中断系统的基本概念
（1）中断与断点地址
所谓中断是指程序执行过程中，允许外部或内部事件通过硬件打断程序的执行，使其转向为处理外部或内部事件的中断服务程序中去，完成中断服务程序后，CPU返回继续执行被打断的程序。

## Slide 7: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
一、中断系统概述-- 中断系统的基本概念
（1）中断与断点地址
断点地址是指CPU被中断处下一指令地址，称为断点地址，也就是CPU执行完该中断服务程序后的返回地址。

## Slide 8: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
一、中断系统概述-- 中断系统的基本概念
（1）中断与断点地址

## Slide 9: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
一、中断系统概述-- 中断系统的基本概念
（2）中断源与中断请求
引起CPU中断的根源或原因，称为中断源。中断源向CPU提出的处理请求，称为中断请求或中断申请。

## Slide 10: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
一、中断系统概述-- 中断系统的基本概念
（3）中断优先权与中断优先级
当有几个中断源同时申请中断时，那么就存在CPU先响应哪个中断请求的问题？为此，CPU要对各中断源确定一个优先顺序，称为中断优先权。

## Slide 11: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
一、中断系统概述-- 中断系统的基本概念
（3）中断优先权与中断优先级
为了更加有效管理中断的优先权问题，有的中断系统可将中断源划分为几个不同的优先等级，每个等级包含若干个中断源，这个划分的中断优先等级就称为中断优先级。

## Slide 12: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
一、中断系统概述-- 中断系统的基本概念
（4）中断嵌套
中断优先级高的中断请求可以中断CPU正在处理的优先级更低的中断源的中断服务程序，待完成了中断优先权高的中断服务程序之后，再继续执行被打断的优先级低的中断服务程序，这就是中断嵌套

## Slide 13: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
一、中断系统概述-- 中断的技术优势
（1） 解决了快速CPU和慢速外设之间的矛盾，可使CPU和外设并行工作
（2）可及时处理控制系统中许多随机参数和信息
（3）具备了处理故障的能力，提高了机器自身的可靠性
（4）实现人机联系

## Slide 14: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
一、中断系统概述-- 中断系统需要解决的问题
（1）当有中断请求时，需要有一个寄存器能把中断源的中断请求记录下来；
（2）能够对中断请求信号进行屏蔽，灵活地对中断请求信号实现屏蔽与允许的管理；

## Slide 15: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
一、中断系统概述-- 中断系统需要解决的问题
（3）当有中断请求时，CPU能及时响应中断，停下正在执行的任务，自动转去处理中断服务子程序，中断服务处理后能返回到断点处继续处理原先的任务；
（4）当有多个中断源同时申请中断时，应能优先响应优先权高的中断源，实现中断优先级权的控制；

## Slide 16: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
一、中断系统概述-- 中断系统需要解决的问题
（5）当CPU正在执行低优先级中断源中断服务程序时，若这时优先级比它高的中断源也提出中断请求，要求能暂停执行低优先级中断源的中断服务程序转去执行更高优先级中断源的中断服务程序，实现中断嵌套，并能逐级正确返回原断点处。

## Slide 17: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的中断系统-- 中断请求
STC15W4K32S4单片机的中断系统有21个中断源，2个优先级，可实现二级中断服务嵌套。由IE、IE2、INT_CLKO等特殊功能寄存器控制CPU是否响应中断请求；由中断优先级寄存器IP、IP2安排各中断源的优先级；同一优先级内2个以上中断同时提出中断请求时，由内部的查询逻辑确定其响应次序。

## Slide 18: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的中断系统-- 中断请求
STC15W4K32S4单片机的中断系统有21个中断源，2个优先级，可实现二级中断服务嵌套。由IE、IE2、INT_CLKO等特殊功能寄存器控制CPU是否响应中断请求；由中断优先级寄存器IP、IP2安排各中断源的优先级；同一优先级内2个以上中断同时提出中断请求时，由内部的查询逻辑确定其响应次序。

## Slide 19: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的中断系统-- 中断请求
（1）中断源与中断请求标志
① 外部中断0（INT0）：中断请求信号由P3.2引脚输入。当IT0为“1”时，外部中断0为下降沿触发；当IT0为“0”时，无论是上升沿还是下降沿，都会引发外部中断0。一旦输入信号有效，则置位IE0标志，向CPU申请中断。

## Slide 20: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的中断系统-- 中断请求
（1）中断源与中断请求标志
② 外部中断1（INT1）：中断请求信号由P3.3引脚输入。当IT1为“1”时，外部中断1为下降沿触发；当IT1为“0”时，无论是上升沿还是下降沿，都会引发外部中断1。一旦输入信号有效，则置位IE1标志，向CPU申请中断。

## Slide 21: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的中断系统-- 中断请求
（1）中断源与中断请求标志
③ 定时/计数器T0溢出中断：当定时/计数器T0计数产生溢出时，定时/计数器T0中断请求标志位TF0置位，向CPU申请中断。

## Slide 22: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的中断系统-- 中断请求
（1）中断源与中断请求标志
④ 定时/计数器T1溢出中断：当定时/计数器T1计数产生溢出时，定时/计数器T1中断请求标志位TF1置位，向CPU申请中断。

## Slide 23: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的中断系统-- 中断请求
（1）中断源与中断请求标志
⑤ 串行口1中断：串行口1中断有2个中断源，一是串行发送中断源，对应的中断请求标志是TI；而是串行接收中断源，对应的中断请求标志是RI。

## Slide 24: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的中断系统-- 中断请求
（2） 中断允许的控制
① 总中断允许控制
EA是总中断（CPU中断）允许控制位。EA= 0，禁止所有中断。EA= 1，开放CPU中断，各中断源的允许和禁止需再通过相应中断源的中断允许位单独加以控制。

## Slide 25: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的中断系统-- 中断请求
（2） 中断允许的控制
② 源中断允许控制
EX0、ET0、EX1、ET1、ES分别是外部中断0、T0中断、外部中断1、T1中断、串行口1中断源的中断允许位。
为1允许，为0禁止。

## Slide 26: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的中断系统-- 中断请求
（3）中断优先的控制
① 中断优先级的控制
PX0、PT0、PX1、PT1、PS分别是分别是外部中断0、T0中断、外部中断1、T1中断、串行口1中断的源中断允许位。
为1高级，为0低级。

## Slide 27: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的中断系统-- 中断请求
（3）中断优先的控制
② 同等级中断源的中断优先权

## Slide 28: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的中断系统-- 中断响应
（1）中断响应时间问题
① CPU正在执行同级或高级优先级的中断。
② 正在执行RETI中断返回指令或访问与中断有关的寄存器的指令，如访问IE和IP的指令。
③ 当前指令未执行完。

## Slide 29: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的中断系统-- 中断响应
（2）中断响应过程
中断响应过程包括保护断点和将程序转向中断服务程序的入口地址。

## Slide 30: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的中断系统-- 中断响应
（3）中断请求标志的撤除问题
① 外部中断请求的撤除
② 定时器中断请求的撤除
③ 串行口1中断请求的撤除
CPU在响应中断后，在判别出是TI，还是RI引起的中断后，再用软件将其清除。

## Slide 31: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
二、STC15W4K32S4单片机的中断系统-- 中断服务与中断返回
中断服务与中断返回就是通过执行中断服务程序完成的。中断服务程序从中断入口地址开始执行，到中断返回指令“RETI”为止。
一般包括四部分内容：保护现场、中断服务、恢复现场、中断返回。

## Slide 32: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
三、C51基础（4）
1. 中断服务函数的定义
函数类型 函数名（形式参数表） interrupt n ［using m］

## Slide 33: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
三、C51基础（4）
2 单片机的常用中断源和中断向量

## Slide 34: 任务1 定时器中断的应用编程 —相关知识
四、STC15W4K32S4单片机中断的应用编程
中断的应用编程分成两部分：
一是中断初始化，包括中断允许与中断优先级的设置；
二是编写中断函数，特别注意中断号务必准确，中断函数的内容就是中断请求的目的。

## Slide 35: 任务1 定时器中断的应用编程 —任务实施
一、任务要求
1. 将“项目五任务1.c”中定时器的溢出标志由查询方式改成中断方式实现。
2. 将“项目五任务3.c”中定时器的由查询方式改成中断方式实现。
二、硬件设计
同项目五任务1和项目五任务2的硬件电路。

## Slide 36: 任务1 定时器中断的应用编程 —任务实施
三、软件设计
1. 秒表源程序：项目六任务1_1.c
2. 简易频率计程序（项目六任务1_2.c）
项目六任务1_1.c，建议在项目五任务1.c基础上进行修改，学习定时器中断的应用编程。
项目六任务1_2.c，建议在项目五任务3.c基础上进行修改，学习定时器中断的应用编程。

## Slide 37: 任务1 定时器中断的应用编程 —任务实施
四、系统调试
建议边演示边讲解。

## Slide 38: 任务1 定时器中断的应用编程 —任务拓展
利用T0定时器的中断控制方式，设计一个倒计时秒表。倒计时时间分两档：60S和100S，当倒计时为0时，声光报警；设置2个开关，1个用于设置倒计时时间，一个用于启动和复位。

## Slide 39: 任务2 外部中断的应用编程
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 40: 任务2 外部中断的应用编程 —任务说明
外部中断是由外部事件或人为产生的，本任务主要学习外部中断的应用编程方法。

## Slide 41: 任务2 外部中断的应用编程 —相关知识
（1）外部中断2、外部中断3、外部中断4只有一种触发方式，即下降沿触发；
（2）外部中断0、外部中断1有2种中断触发方式：
当IT0（IT1）=0，外部中断0（外部中断1）是上升沿、下降沿都会触发，引发中断；
当IT0（IT1）=1，外部中断0（外部中断1）是下降沿触发。

## Slide 42: 任务2 外部中断的应用编程 —任务实施
一、任务要求
当外部中断0输入时，使2盏红色LED灯的状态取反；当外部中断1输入时，使2盏绿色LED灯的状态取反。
二、硬件设计
SW1用于输入外部中断0请求信号，SW2用于输入外部中断1， P1.0、P1.1控制绿色LED灯， P1.2、P1.3控制红色LED灯。电原理图见下页。

## Slide 43: 任务2 外部中断的应用编程 —任务实施
一、任务要求
当外部中断0输入时，使2盏红色LED灯的状态取反；当外部中断1输入时，使2盏绿色LED灯的状态取反。
二、硬件设计
SW1用于输入外部中断0请求信号，SW2用于输入外部中断1， P1.0、P1.1控制绿色LED灯， P1.2、P1.3控制红色LED灯。电原理图见下页。

## Slide 44: 任务2 外部中断的应用编程 —任务实施
三、软件设计
（1）程序说明：本任务程序主要内容为：设置外部中断0和外部中断1的中断触发方式，开放外部中断0和外部中断1，编写外部中断0函数与外部中断1函数。
（2）项目六任务2程序文件：项目六任务2.c
通过keil打开项目六任务2.c进行分析。

## Slide 45: 任务2 外部中断的应用编程 —任务实施
四、系统调试
建议边演示边讲解。

## Slide 46: 任务2 外部中断的应用编程 —任务拓展
修改“项目一任务1.c”程序，利用外部中断0增加流水灯的间隔时间，利用外部中断1减小流水灯的间隔时间,流水灯的间隔时间的调整步长是500ms，流水灯间隔时间的上限为10s，下限为500ms。并上机调试。

## Slide 47: 任务3 交通信号灯控制系统设计与实践
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 48: 任务3 交通信号灯控制系统设计与实践 —任务说明
利用软件延时和外部中断，设计一个实用电路：交通信号灯控制电路。

## Slide 49: 任务3 交通信号灯控制系统设计与实践 —相关知识
1．用定时器作外部中断源
可将定时器设置成计数方式，计数初值可设为满量程，则它们的计数输入端引脚上发生负跳变时，计数器加1便产生溢出中断。利用此特性，可把T0、T1、T2、T3和T4引脚用作外部中断请求输入线，此时计数器的溢出标志中断作即为对应外部中断源的中断请求标志。

## Slide 50: 任务3 交通信号灯控制系统设计与实践 —相关知识
2．中断和查询相结合
当外部中断源的中断请求信号是上升沿有效时，拟采用或非门。

## Slide 51: 任务3 交通信号灯控制系统设计与实践 —相关知识
2．中断和查询相结合
当外部中断源的中断请求信号是下降沿有效时，拟采用与门。

## Slide 52: 任务3 交通信号灯控制系统设计与实践 —任务实施
一、任务要求
① 正常情况下A、B道（A、B道交叉组成十字路口，A是主道，B是支道）轮流放行，A道放行1分钟（其中5秒用于警告），B道放行30秒（其中5秒用于警告）。
② 一道有车而另一道无车时，使有车车道放行，K1键按下表示A道有车，A道放行；K2键按下表示B道有车，B道放行。
③ K3键按下表示有紧急车辆通过时，A、B道均为红灯。

## Slide 53: 任务3 交通信号灯控制系统设计与实践 —任务实施
二、硬件设计
K1、K2开关信号经与门形成外部中断1请求信号，开关K3形成外部中断0请求信号，用6只LED灯来模拟交通岗A、B通道所对应的红、黄、绿信号灯，具体电路见鞋业。
6只LED交通灯与P1端口的连接关系如下。

## Slide 54: 任务3 交通信号灯控制系统设计与实践 —任务实施
二、硬件设计
K1、K2开关信号经与门形成外部中断1请求信号，开关K3形成外部中断0请求信号，用6只LED灯来模拟交通岗A、B通道所对应的红、黄、绿信号灯，具体电路见鞋业。
6只LED交通灯与P1端口的连接关系如下。

## Slide 55: 任务3 交通信号灯控制系统设计与实践 —任务实施
三、软件设计
1. 编程思路
① 正常情况下运行主程序，采用0.5秒延时子程序的反复调用来实现各种定时时间；
② 一道有车而另一道无车时，采用外部中断1方式进入与其相应的中断服务程序，并设置该中断为低优先级中断；
③ 有紧急车辆通过时，采用外部中断0方式进入与其相应的中断服务程序，并设置该中断为高优先级中断，实现中断嵌套。

## Slide 56: 任务3 交通信号灯控制系统设计与实践 —任务实施
三、软件设计
1. 编程思路
交通信号灯控制系统的程序流程图见下页。

## Slide 57: 任务3 交通信号灯控制系统设计与实践 —任务实施
三、软件设计
1. 编程思路
交通信号灯控制系统的程序流程图见下页。

## Slide 58: 任务3 交通信号灯控制系统设计与实践 —任务实施
三、软件设计
2. 项目六任务3程序文件：项目六任务3.c
通过keil打开项目六任务3.c进行分析。

## Slide 59: 任务3 交通信号灯控制系统设计与实践 —任务实施
四、系统调试
2. 项目六任务3程序文件：项目六任务3.c
建议边演示边讲解。

## Slide 60: 任务3 交通信号灯控制系统设计与实践 —任务拓展
（1）正常通行时间的控制，改用定时器来实现。
（2）添加一个计时器，显示通道的通行时间。

## Slide 61: 感谢您的关注！
Thank You !
对本书及课件您有什么建议请联系：
丁向荣：181269315@qq.com