## Slide 1
作者 丁向荣
STC单片机原理与应用

## Slide 2
任务1
STC15W4K32S4单片机的基本RAM
项目四 STC15W4K32S4单片机的存储器与应用编程
任务2
STC15W4K32S4单片机扩展RAM的测试
任务3
STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试

## Slide 3: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 4: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —任务说明
本任务结合STC15W4K32S4单片机的算术运算学习STC15W4K32S4单片机基本RAM的应用编程，分三方面，一是学习STC15W4K32S4单片机存储器的存储结构，二是学习C语言的变量的定义、函数的定义以及数组的定义，以及C语言的算术运算语句；三是学习STC15W4K32S4单片机存储器的应用编程。

## Slide 5: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的存储结构
（1）编址方式：STC15W4K32S4单片机存储器结构的主要特点是程序存储器与数据存储器是分开编址的。
（2）物理结构：3个相互独立的存储器空间，Flash ROM、片内基本RAM和片内扩展RAM。
（3）逻辑结构：4个空间，程序存储器（程序Flash）、片内基本RAM、片内扩展RAM与EEPROM(数据Flash)。

## Slide 6: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的存储结构--存储空间结构图

## Slide 7: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的存储结构--程序存储器（程序Flash）
STC15W4K32S4单片机片内集成了32KB的程序Flash存储器，其地址为0000H～7FFFH。
（1）0000H单元
系统复位后，PC值为0000H，单片机从0000H单元开始执行程序。
（2）0003H～00BBH
这些单元用作24个中断的中断响应的入口地址（或称为中断向量地址）。

## Slide 8: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的存储结构--基本RAM
（1）低128字节
1）工作寄存器区（00H～1FH）
STC15W4K32S4单片机片内基本RAM低端的32个字节分成4个工作寄存器组，每组占用8个单元。但程序运行时，只能有一个工作寄存器组为当前工作寄存器组，当前工作寄存器组的存储单元可用作寄存器，即可用寄存器符号（R0、R1、…、R7）来表示。

## Slide 9: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的存储结构--基本RAM
（1）低128字节
1）工作寄存器区（00H～1FH）
当前工作寄存器组的选择是通过程序状态字PSW中的RS1、RS0实现的。

## Slide 10: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的存储结构--基本RAM
（1）低128字节
2）位寻址区（20H～2FH）
20H～2FH共16个字节是位寻址区，每个字节8个位，共128个位。
该区域不仅可按字节寻址，也可按位进行寻址。
从20H的B0位到2FH的B7位，其对应的位地址依次为00H～7FH，位地址还可用字节地址加位号表示，如20H单元的B5位，其位地址可用05H表示，也可用20H.5表示。

## Slide 11: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的存储结构--基本RAM
（1）低128字节
3）通用RAM区（30H～7FH）
30H～7FH共80个字节为通用RAM区，即为一般RAM区域，无特殊功能特性。一般作数据缓冲区用，如显示缓冲区。

## Slide 12: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的存储结构--基本RAM
（2）高128字节
高128字节的地址为80H～FFH，属普通存储区域，但高128字节地址与特殊功能寄存器区的地址是相同的。
高128字节只能采用寄存器间接寻址方式访问
特殊功能寄存器只能采用直接寻址方式。

## Slide 13: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的存储结构--基本RAM
（3）特殊功能寄存器SFR（80H～FFH）
特殊功能寄存器的地址也为80H～FFH。
所谓特殊功能寄存器是指该RAM单元的状态与某一具体的硬件接口电路相关，要么反映了某个硬件接口电路的工作状态，要么决定着某个硬件电路的工作状态。
单片机内部I/O接口电路的管理与控制就是通过对其相应特殊功能寄存器进行操作与管理的。

## Slide 14: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的存储结构--基本RAM
（3）特殊功能寄存器SFR（80H～FFH）
特殊功能寄存器根据其存储特性的不同又分为两类：可位寻址特殊功能寄存器与不可位寻址特殊功能寄存器。
凡字节地址能够被8整除的特殊功能寄存器是可位寻址的，对应可寻址位都有一个位地址，其位地址等于其字节地址加上位号，实际编程时大多是采用其位功能符号表示，如PSW中的CY、AC、P等。

## Slide 15: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的存储结构--基本RAM
（3）特殊功能寄存器SFR（80H～FFH）
STC15W4K32S4单片机中只有88个地址有实际意义，也就是说STC15W4K32S4单片机实际上只有88个特殊功能寄存器。
详见书表4-1-2。

## Slide 16: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的存储结构--基本RAM
（3）特殊功能寄存器SFR（80H～FFH）
1） 与运算器相关的寄存器（3个）
ACC：累加器，用于向算逻部件ALU提供操作数，同时许多运算结果也存放在累加器中。
B：寄存器B，主要用于乘、除法运算。
PSW：程序状态字

## Slide 17: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
一、STC15W4K32S4单片机的存储结构--基本RAM
（3）特殊功能寄存器SFR（80H～FFH）
2）指针类寄存器（3个）
SP:堆栈指针，它是始终指向栈顶。堆栈是一种遵循“先进后出，后进先出”原则存储的存储区域。
DPTR（16位）:数据指针，由DPL和DPH组成，用于存放16位地址，用于对16位地址的程序存储器和扩展RAM进行访问。

## Slide 18: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
二、C51基础（3）--C51变量定义
（1）格式
[存储种类] 数据类型 [存储器类型] 变量名表
（2）变量的存储种类
auto（自动）、extern（外部）、static（静态）、register（寄存器）。
缺省设置时，变量的存储种类为“auto”。

## Slide 19: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
二、C51基础（3）--C51变量定义
（3） 变量的存储器类型

## Slide 20: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
二、C51基础（3）--C51变量定义
（3） Keil C编译器的编译模式与默认存储器类型
① SMALL
变量被定义在8051单片机的内部数据存储器（data）区中，因此对这种变量的访问速度最快。
② COMPACT
变量被定义在外部数据存储器（pdata）区中，外部数据段长度可达256字节。

## Slide 21: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
二、C51基础（3）--C51变量定义
（3） Keil C编译器的编译模式与默认存储器类型
③ LARGE
变量被定义在外部数据存储器（xdata）区中，使用数据指针DPTR进行访问。

## Slide 22: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —相关知识
二、C51基础（3）--指定工作寄存器区
unsigned char GetKey(void) using 2
{
…… //用户代码区
}

## Slide 23: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —任务实施
一、任务要求
完成z=(x+y)×C的运算。
二、硬件设计
设x数据从P1口输入，y数据从P3口输入，运算结果z的高8位从P2口输出，运算结果的低8位从P0口输出（设运算结果不超过16位）,电原理图同项目三任务2。

## Slide 24: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —任务实施
三、软件设计
1. 程序说明
（1）从运算式可看出，运算可能会超过8位数，变量z的数据类型必须是16位无符号数整形，存放在片内基本RAM中，即z 变量的定义为：unsigned int data z;。
（2）C是常量，必须存放在程序存储器中，并同时赋值。若常量值为2，即常量C的定义为：unsigned char code C=2;。
2. 项目四任务1程序文件：项目四任务1.c
通过keil打开项目四任务1.c进行分析

## Slide 25: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —任务实施
四、系统调试
建议边演示边讲解

## Slide 26: 任务1 STC15W4K32S4单片机的基本RAM —任务拓展
四、系统调试
设x、y输入数据为BCD码，编写程序完成x、y的BCD码的加法运算，输出结果也为BCD码，并按如表4-1-5所示进行调试，包括Proteus仿真与FBE-MCU-F-STC-V1.0实验系统的在线调试。

## Slide 27: 任务2 STC15W4K32S4单片机扩展RAM的测试
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 28: 任务2 STC15W4K32S4单片机扩展RAM的测试 —任务说明
STC15W4K32S4单片机扩展RAM的使用，实际上很简单，只需在变量定义时，把变量的存储类型定义为“pdata”或“xdata”即可。在本任务主要学习STC15W4K32S4单片机扩展RAM的测试，在进一步理解STC15W4K32S4单片机扩展RAM的同时，提高C语言程序的编程能力。

## Slide 29: 任务2 STC15W4K32S4单片机扩展RAM的测试 —相关知识
STC15W4K32S4单片机的扩展RAM空间为3840B，地址范围为：0000H～0EFFH。

## Slide 30: 任务2 STC15W4K32S4单片机扩展RAM的测试 —相关知识
1. 内部扩展RAM的允许访问与禁止访问
EXTRAM：内部扩展RAM访问控制位。
EXTRAM＝0，允许访问，推荐使用；
EXTRAM＝1，禁止访问。当扩展了片外RAM或I/O口，使用时，应禁止访问内部扩展RAM。

## Slide 31: 任务2 STC15W4K32S4单片机扩展RAM的测试 —相关知识
2.双数据指针的使用*
STC15W4K32S4单片机在物理上设置了两个16位的数据指针DPTR0、DPTR1，但在逻辑上只有DPTR一个数据指针地址，在使用时通过P_SW1（AUXR1）中的DPS控制位进行选择。
DPS：数据指针选择控制位。DPS＝0，选择DPTR0；DPS＝1，选择DPTR1。

## Slide 32: 任务2 STC15W4K32S4单片机扩展RAM的测试 —任务实施
一、任务要求
STC15W4K32S4单片机内部扩展RAM的测试，在内部扩展RAM选择256个单元依次存入0～255数据，然后读出依次与0～255一一进行校验，若都相同，说明内部扩展RAM完好无损，正确指示灯亮；只要有一组数据不同，停止校验，错误指示灯亮。
二、硬件设计
采用绿色LED灯和红色LED灯作为测试指示灯， P1.7控制绿色LED灯， P1.6控制红色LED灯，采用低电平驱动。

## Slide 33: 任务2 STC15W4K32S4单片机扩展RAM的测试 —任务实施
三、软件设计
（1）程序说明
STC15W4K32S4单片机共有3840字节扩展RAM，在此，仅对256个字节进行校验。先在指定的起始处依次写入数据0～255，再从指定的起始处依次读出数据与数据0～255，若一致，说明STC15W4K32S4单片机扩展RAM没问题；否则，表示有错。
（2）项目四任务2程序文件：项目四任务2.c
通过keil打开项目四任务2.c进行分析。

## Slide 34: 任务2 STC15W4K32S4单片机扩展RAM的测试 —任务实施
四、系统调试
建议边演示边讲解。

## Slide 35: 任务2 STC15W4K32S4单片机扩展RAM的测试 —任务拓展
四、系统调试
修改程序，当检查到扩展RAM出错，取出出错扩展RAM的地址，并在LED数码管上显示。

## Slide 36: 任务3 STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试
任务说明
相关知识
任务实施
任务拓展
知识延伸
返回项目页

## Slide 37: 任务3 STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试 —任务说明
STC15W4K32S4单片机的EEPROM，实际是用Flash ROM模拟使用的，在本任务通过对STC15W4K32S4单片机的EEPROM测试流程来学习使用STC15W4K32S4单片机EEPROM的使用方法。

## Slide 38: 任务3 STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试 —任务说明
1. STC15W4K32S4单片机内部EEPROM的大小与地址
STC15W4K32S4单片机EEPROM的大小是27KB，STC15W4K32S4单片机可通过IAP技术直接使用EEPROM， EEPROM的地址是0000H～6BFFH。
EEPROM除可以用IAP技术读取外，还可以用MOVC指令读取，其地址是：32KB+EEPROM地址。

## Slide 39: 任务3 STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试 —任务说明
2.与ISP/IAP功能有关的特殊功能寄存器

## Slide 40: 任务3 STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试 —任务说明
2.与ISP/IAP功能有关的特殊功能寄存器
（1）IAP_DATA：ISP/IAP Flash数据寄存器
它是ISP/IAP操作从Flash区中读、写数据的数据缓冲寄存器。
（2）IAP_ADDRH、IAP_ADDRL：ISP/IAP Flash地址寄存器
它们是ISP/IAP操作的地址寄存器，IAP_ADDRH用于存放操作地址的高8位，IAP_ADDRL用于存放操作地址的低8位。

## Slide 41: 任务3 STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试 —任务说明
2.与ISP/IAP功能有关的特殊功能寄存器
（3）IAP_CMD：ISP/IAP Flash命令寄存器
MS1/MS0 =0/0时，为待机模式，无ISP/IAP操作；
MS1/MS0 =0/1时，对数据Flash（EEPROM）区进行字节读；
MS1/MS0 =1/0时，对数据Flash（EEPROM）区进行字节编程；
MS1/MS0 =1/1时，对数据Flash（EEPROM）区进行扇区擦除。

## Slide 42: 任务3 STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试 —任务说明
2.与ISP/IAP功能有关的特殊功能寄存器
（4）IAP_TRIG：ISP/IAP Flash命令触发寄存器
ISP/IAP操作的命令触发寄存器，在IAPEN＝1时，对IAP_TRIG先写入5AH，再写入A5H，ISP/IAP命令生效。

## Slide 43: 任务3 STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试 —任务说明
2.与ISP/IAP功能有关的特殊功能寄存器
（5）IAP_CONTR：ISP/IAP Flash控制寄存器
IAPEN：ISP/IAP功能允许位。IAPEN＝1，允许ISP/IAP操作改变数据Flash；IAPEN＝0，禁止ISP/IAP操作改变数据Flash。
SWBS、SWRST：软件复位控制位，在软件复位中已做说明。

## Slide 44: 任务3 STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试 —任务说明
2.与ISP/IAP功能有关的特殊功能寄存器
（5）IAP_CONTR：ISP/IAP Flash控制寄存器
CMD_FAIL：ISP/IAP Flash命令触发失败标志。当地址非法时，会引起触发失败，CMD_FAIL标志为1，需由软件清0。
WT2、WT1、WT0：ISP/IAP Flash操作时CPU等待时间的设置位。具体设置情况见表4-3-2所示。

## Slide 45: 任务3 STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试 —任务实施
一、任务要求
EEPROM测试。当程序开始运行时，点亮一盏绿色LED灯，接着进行扇区擦除并检验，若擦除成功再点亮一盏蓝色LED灯，接着从EEPROM 0000H开始写入数据，写完后再点亮一盏红色LED灯，接着进行数据校验，若校验成功再点亮一盏黄色LED灯，表示测试成功；否则，黄色LED灯闪烁，表示测试失败。

## Slide 46: 任务3 STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试 —任务实施
二、硬件设计
P1.7控制绿色LED灯（工作指示灯）， P1.6控制蓝色LED灯（擦除成功指示灯）， P1.5控制红色LED灯（编程成功指示灯）， P1.4控制黄色LED灯（测试结果指示灯），低电平驱动，电原理图见下页。

## Slide 47: 任务3 STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试 —任务实施
二、硬件设计
P1.7控制绿色LED灯（工作指示灯）， P1.6控制蓝色LED灯（擦除成功指示灯）， P1.5控制红色LED灯（编程成功指示灯）， P1.4控制黄色LED灯（测试结果指示灯），低电平驱动，电原理图见下页。

## Slide 48: 任务3 STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试 —任务实施
三、软件设计
1. 程序说明
（1）STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试，按照擦除、编程、读取与校验的流程进行；
（2）对EEPROM的操作包括擦除、编程与读取，涉及的特殊功能寄存器较多，为了便于程序的阅读与管理，把对EEPROM擦除、编程与读取的操作函数放在一起，生成一个C文件，并命名为：EEPROM.h，使用时，利用包含指令将EEPROM.h包含到主文件中，在主文件中就可以直接调用EEPROM的相关操作函数了。

## Slide 49: 任务3 STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试 —任务实施
三、软件设计
2. EEPROM操作函数源程序文件（EEPROM.h）
通过keil打开EEPROM.h进行分析。
3. 项目四任务3程序文件：项目四任务3.c
通过keil打开项目四任务3.c进行分析。

## Slide 50: 任务3 STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试 —任务实施
四、系统调试
建议边演示边讲解。

## Slide 51: 任务3 STC15W4K32S4单片机EEPROM的测试 —任务拓展
四、系统调试
将密码1234存入EEPROM的0000H、0001H中，从P1、P2读取数据与EEPROM的0000H、0001H中的数据进行比较，若相等P3.6控制的LED灯亮，否则，P3.7控制的LED灯闪烁。试编写程序，并上机调试。

## Slide 52: 感谢您的关注！
Thank You !
对本书及课件您有什么建议请联系：
丁向荣：181269315@qq.com