## Slide 1
项目1 变频器选用与安装
变频与伺服控制技术

## Slide 2
项目1 变频器选用与安装
【知识目标】
了解变频器的基本概念及功能；
了解变频器的主要发展趋势；
【能力目标】
能认识变频器的外形、品牌、功能用途等；
【素质目标】
培养正确的世界观、人生观、价值观；；
了解主要变频器件；
掌握变频器工作原理和常用控制方式；
(掌握变频器的硬件结构；
会根据采用变频目的、负载类型、电流电压匹配及应用场合等因数选用变频器；
会根据散热问题、电磁干扰问题、防护问题选择正确的安装环境和接线方式；
遵纪守法，诚信做人、踏实做事；
(具有安全意识、责任意识；

## Slide 3
机床工作台由变频器取代液压传动，可缩短传动响应时间。变频器的调速范围宽、控制精度高，且具有很多自动功能，可有效提高机床的加工效率。
摆在工程师面前的问题是：
  1.电机负载类型那么多，对所配变频器的性能要求也是千差万别，如何给电机选择合适的变频器；
  2.变频器安装环境有何要求。
本项目将从变频器的认知、选用、安装等几个方面进行介绍。
项目引入

## Slide 4
1.1.1 变频器概念
知识准备
变频器是指把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置，通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
利用软硬件控制系统将工频电源（50Hz或60Hz）变换为另一频率的交流电施加在电机定子绕组上，使交流电动机实现无级调速，称为变频调速
图1-1 变频器控制系统框图
任务1.1 变频器认知

## Slide 5
1.1.2 变频器主流品牌
综合起来常用的变频器有上百种品牌，生产厂家遍布全球。我国变频器市场主要分为日本、欧美以及本土三类厂商。日本厂商代表企业主要有三菱、安川、富士、日立、东芝等，欧美代表企业主要有ABB、西门子、施耐德等，本土系厂商主要代表有汇川技术、英威腾、合康新能等。
英威腾
任务1.1 变频器认知
汇川
台达
ABB
西门子
三菱
安川

## Slide 6
1.1.3变频器功能及用途
任务1.1 变频器认知
功能作用 | 用途
变频节能 | 变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。因为风机、泵类负载的实际消耗功率基本与转速的三次方成比例。据统计，风机、泵类电动机用电量占全国用电量的31%，占工业用电量的50%。目前应用较成功的有恒压供水、各类风机、中央空调和液压泵的变频调速。
在自动化系统中应用 | 由于变频器内置有32位或16位的微处理器，具有多种算术逻辑运算和智能控制功能，输出频率精度为0.1%-0.01%，且设置有完善的检测、保护环节，因此，在自动化系统中获得广泛应用。例如：化纤工业中的卷绕；玻璃工业中的平板玻璃退火；电弧炉自动加料、配料系统以及电梯的智能控制等。
在提高工艺水平和产品质量方面的应用 | 变频器广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域，可以提高工艺水平和产品质量。如纺织和许多行业用的定型机、输送热风通常用的是循环风机采用变频调速后，温度调节可以通过变频器自动调节风机的速度来实现，解决了产品质量问题。
实现电机软启动 | 电机硬启动会对电网造成严重的冲击，而使用变频器后，变频器的软启动功能将使启动电流从零开始变化，最大值也不超过额定电流，减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求，延长了设备和阀门的使用寿命，同时也节省设备的维护费用。
机车牵引 | 轨道交通机车牵引的交流传动系统中,由于要满足恒磁通控制的要求,一些机车和动车组上采用了电压型逆变器供电，并具有电流反馈和转差闭环的双闭环控制系统。采用新型的三点式电压型逆变器，则可使用耐电压等级低一半的器件，而且还可以有效地减少谐波电流，抑制电磁噪声。

## Slide 7
1.1.4变频器发展趋势及思考
任务1.1 变频器认知
发展时间 | 技术更迭 | 时代应用
20世纪60年代以后 | 电力电子器件晶闸管及其升级产品的普遍应用，但其调速性能远远无法满足需要 | 1968年以丹佛斯为代表的高技术企业开始批量化生产变频器，开启了变频器工业化的新时代
20世纪70年代开始 | 脉宽调制变压变频(PWM－VVVF)调速的研究得到突破 | 20世纪80年代以后微处理器技术的完善使得各种优化算法得以容易的实现
20世纪80年代中后期 | VVVF变频器技术实用化 | 最早的变频器是日本人买了英国专利研制的，但美国和德国凭借电子元件生产和电子技术的优势，高端产品迅速抢占市场

## Slide 8
1.2.1 交流异步电动机调速原理
任务1.2 变频器的选用
知识准备
式中，f1 — 异步电动机定子绕组上交流电源的频率(Hz);
P — 异步电动机的磁极对数；
s — 异步电动机的转差率；
n — 异步电动机的转速(r/min)；
n0 —异步电动机的同步转速(r/min)。
（1-1）

## Slide 9
任务1.2 变频器的选用
（1-1）
根据式(1-1)可知，交流异步电动机有下列三种调速方法：
① 改变定子绕组的磁极对数p,称为变极调速；
② 改变转差率s,其方法有改变电压调速、绕线式异步电动机转子串电阻调速和串级调速；
③ 改变电源频率f1,称为变频调速。

## Slide 10
任务1.2 变频器的选用
RPM）
1. 变极调速
磁极对数 | 每个电流周期磁场转过的空间角度 | 同步转速n0
通过改变定子绕组的接线，就可以改变电动机的磁极对数。
极对数增加，电动机转速降低。
极对数增加一倍，转速降低一半。

## Slide 11
任务1.2 变频器的选用
以4极变2极为例：
U相两个线圈，顺向串联，定子绕组产生4极磁场。
反向串联和反向并联，定子绕组产生2极磁场。

## Slide 12
任务1.2 变频器的选用
多极电动机定子绕组联绕方式常用的有两种
星形改成双星形( Y/YY)
三角形改成双星形(∆/YY)
Y-YY后,电动机极数减少一半,转速增大一倍,即 ，容许输出功率增大一倍，而容许输出转矩保持不变，属于恒转矩调速，适用于恒转矩负载。
∆-YY后,电动机极数减少一半,转速增大一倍,即 ，容许输出功率近似不变，属于恒功率调速，适用于恒功率负载。

## Slide 13
任务1.2 变频器的选用
缺点:
一台电动机最多只能安置两套绕组，每套绕组最多只能有两种接法。
最多只能得到4种转速，与所要求的无级调速相去甚远。

## Slide 14
任务1.2 变频器的选用
2. 变转差率调速
异步电动机的机械特性方程式:
其中：p 为电机极对数；
U1 为相电压有效值
R1 为定子每相绕组的内阻
Ll1 为每相漏感
R2′为折算到定子侧的每相电阻
Ll2′为折算到定子侧的漏感
电机参数一定，当S ，f1不变时，T仅与 U1有关
（1）改变定子电压调速定子电压调速

## Slide 15
任务1.2 变频器的选用
n0
0.7UN
0.5UN
0
1
2
3
c
b
a
调压调速的机械特性
改变定子调压时调速范围不大（恒转矩负载）。如图1、2、3点。
低速时运行稳定性不好（如c点），转子电流相应增大。为了既低速运行稳定又不致过热，要求电动机转子绕组有较高的电阻。
当s 一定时， T ∝ U 12 ，改变U1得到一组不同的人为特性。在带恒转矩负载TZ时，可得到不同的稳定转速，如下图中的1、2、3点。
异步电动机调压调速时存在的问题

## Slide 16
任务1.2 变频器的选用
1
2
轻载调速范围不大
调速前：1，S1
调速后：2，S2
（2）绕线式异步电动机转子串电阻调速
转子串电阻
同步转速和最大转矩Tm不变
临界转差率增大
0
不变
不变
0

## Slide 17
任务1.2 变频器的选用
（2）绕线式异步电动机转子串电阻调速
优点：
设备简单，主要用于中、小容量的绕线式异步电动机如桥式起重机等。
缺点：
转子绕组需经过电刷引出，属于有级调速，平滑性差；由于转子中电流很大，在串接电阻上产生很大损耗，所以电动机的效率很低，机械特性较软，调速精度差。

## Slide 18
任务1.2 变频器的选用
（3）串级调速
在转子回路中串入与转子电势同频率的附加电势，通过改变附加电势的幅值和相位实现调速。
优点：
可以通过某种控制方式，使转子回路的能量回馈到电网，从而提高效率；
在适当的控制方式下，可以实现低同步或高同步的连续调速。
缺点：
只能适应于绕线式异步电动机，且控制系统相对复杂。

## Slide 19
任务1.2 变频器的选用
3. 变频调速
交流变频调速技术 — 把工频50Hz的交流电转换成频率和电压可调的交流电
通过改变交流异步电动机定子绕组的供电频率，在改变频率的同时也改变电压，从而达到调节电动机转速的目的。
变频器在英文译名是VFD（Variable-frequency Drive）。
变频器在中、韩等亚洲地区受日本厂商影响而曾被称作VVVF（Variable Voltage Variable Frequency Inverter）。

## Slide 20
任务1.2 变频器的选用
1.2.2 变频调速原理
1．变频调速的条件
三相异步电动机定子绕组的反电动势E1的表达式为 :
E1=4.44ƒ1N1KN1Φm
式中:
E1——定子绕组的感应电动势有效值
N1 ——定子每相绕组的匝数
KN1——定子绕组的绕组系数， KN1 <1
ƒ1 ——定子绕组感应电动势的频率，即电源的频率
Φm ——主磁通
可见： E1∝ƒ1Φm 将△U 忽略，则
漏阻抗压降
E1≈U1∝ƒ1Φm
=U1+△U

## Slide 21
任务1.2 变频器的选用
当U1 ≈ E1=const时，由E1≈U1∝ƒ1Φm 知，ƒ1↓→Φm↑→电动机磁路过饱和，导致过大的励磁电流，电动机因绕组过热而损坏。
当U1 ≈ E1=const时，由E1≈U1∝ƒ1Φm 知，ƒ1 ↑ →Φm↓，铁芯利用不充分，同样的转子电流下，电磁转矩T ↓ ，电动机的负载能力下降，电动机的容量得不到充分利用。
为维持电动机的输出转矩不变，必须使主磁通Φm =const，
U1
ƒ1
= const
E1
ƒ1
=
结论: 变频调速的条件是主磁通Φm保持不变

## Slide 22
任务1.2 变频器的选用
2．基频以下恒磁通（恒转矩）变频调速
Φm ∝
U1
ƒ1
= const
E1
ƒ1
=
为保持主磁通不变，必须在变频的同时变压，使得压频比为一常数。
因为变频的同时还要改变电压，所以称为u /f 控制
一般频率是从额定频率f1N向下调，所以需要同时降低电源电压

## Slide 23
任务1.2 变频器的选用
基频以下变频调速电动机机械特性曲线
机械特性基本上是平行下移
理想空载转速：n1↓∝f1↓
U1
f1
频率在额定频率附近下调时，
最大转矩可以近似认为不变。
最大转矩：Tm ∝（ )不变
频率不同时，最大转矩点对应的
转差n=const，所以稳定工作区的
机械特性基本是平行的。
当f 较低时， U 不能忽略，
使I1↓→ Φm↓→Tm↓

## Slide 24
任务1.2 变频器的选用
可用提高U1来补偿U 的影响，使E1/ƒ1不变，即Φm不变，这种控制方法称为电压补偿，也称为转矩提升。
从基频以下调速时，电磁转矩T 恒定，电动机带负载的能力不变，属于恒转矩调速。
结论：
通常提高U1,来保持Tm不变。定子电源
频率f1越低，定子绕组电压补偿得越大。

## Slide 25
任务1.2 变频器的选用
3．基频以上恒功率（恒电压）变频调速
当f1N<f1时，U1 =const，f ↑→ Φm↓（属于弱磁调速） →电磁转矩T ↓ → P 不变，属于恒功率调速。
额定频率以上调频时，理想 空载转速增大，最大转矩大幅减小。
最大转矩点对应的转差n几乎不变，但由于最大转矩减小很多，所以机械特性斜度加大，特性变软。
电压U1=U1N 不变，当频率提高时，同步转速随之提高，最大转矩减小，机械特性上移
由于频率提高而电压不变，气隙磁动势必然减弱，导致转矩减小。由于转速升高了，可以认为输出功率基本不变。
基频以上变频调速属于弱磁恒功率调速。

## Slide 26
任务1.2 变频器的选用
4．变频调速的两个阶段
◆f1＜f1N
U1
ƒ1
= const
Φm不变，属于恒转矩调速
◆ f1＞f1N
U1 =const
Φm变小，属于恒功率调速
当f 较低时， U不能忽略
通常 U1 以保持Tm不变（电压补偿）

## Slide 27
任务1.2 变频器的选用
1.2.3．变频器的常用控制方式
变频器
控制方式
非智能控制方式
V/f控制
转差率控制
智能控制方式
神经网络控制
矢量控制
直接转矩控制
最优控制
其它控制
模糊控制
专家系统
学习控制

## Slide 28
1.3.1 变频器硬件结构
任务1.3 变频器的安装
变频器内部实物图
电网和电动机之间的能流变换通过主电路完成，控制电路负责能流变换过程中的信号检测、功率驱动、开关控制、电路保护和人机交互的操作显示等功能。
变频器结构框图

## Slide 29
通用变频器一般都是采用交-直-交的电能转换方式
通用变频器的主回路包括整流部分、直流环节、逆变部分、制动或回馈环节等。
1．变频器主电路
任务1.3 变频器的安装

## Slide 30
（1）整流部分
整流电路一般采用由整流二极管组成的三相或单相整流桥，将工频交流电整流变成直流电。
小功率通用变频器整流桥输入多为单相220V，较大功率的整流桥输入均为三相380V或440V。
进线用R、S、T或L1、L2、L3标识。
任务1.3 变频器的安装

## Slide 31
（2）直流环节
为了减小直流电压和电流的波动，直流滤波电路起到对整流电路的输出进行滤波的作用，同时还兼有补偿无功功率的作用。
① 滤波电容CT1和CT2。通用变频器直流滤波电路的大容量铝电解电容,通常是采用电容器串联和并联构成电容器组。
② 限流电阻RL和开关SL。为避免大电容在通电瞬间产生过大的充电电流(浪涌电流)，一般还要在直流回路串入一个限流电阻RL，在变频器初始接通交流电时，限制瞬间充电电流。
③ 电源指示HL。电源指示HL表示电源是否接通,和表示切断电源后，滤波电容器CT上的电荷是否已经释放完毕。
任务1.3 变频器的安装

## Slide 32
（3）逆变部分
逆变电路的作用是在控制电路的作用下，将直流电源转换成频率和电压都可以调节的交流电源。
利用六个功率开关器件V1—V6组成的三相桥式逆变电路，有规律地控制逆变器中功率开关器件的导通与关断，可以得到频率改变的三相交流输出。
续流电路，由续流二极管VD7-VD12组成
任务1.3 变频器的安装

## Slide 33
（4）制动或回馈环节
当电动机快速减速时，转差频率s<0，进入再生制动，电流经逆变器的续流二极管整流成直流对滤波电容充电。直流母线电压会一直上升，主电路开关元件和滤波电容承受过高电压（泵生电压）。
通用变频器一般通过制动电阻RB来消耗这些能量，即将--个大功率开关器件VB和一个制动电阻RB相串联，跨接在中间直流环节正、负母线两端。
任务1.3 变频器的安装

## Slide 34
具有设定和显示运行参数、信号检测、系统保护、计算与控制、驱动逆变管等作用。
2．控制电路
任务1.3 变频器的安装
（1）微处理器
控制电路大都是以高性能微处理器和专用大规模集成电路（ASIC）为核心的数字电路。
变频器的控制的核心部分是由单片机构成的中央处理单元组成包括控制程序、控制方式等。
外部的控制信号、内部的检测信号以及用户的参数设定等送到CPU,并经CPU处理后,对变频器进行相关的控制。频率设定信号和系统的检测信号电压、电流等经A/D变换送入控制电路。
（2）PWM信号生成部分
主要由专用大规模集成电路ASIC或专用芯片完成。
实时输出按-定规律变化的PWM信号。

## Slide 35
任务1.3 变频器的安装
（3）驱动电路
驱动电路将PWM驱动信号进行隔离放大，输出相应的导通、关断脉冲，驱动主电路的半导体器件导通、关断。
（4）检测电路
检测电路主要是对整个变频器系统的输入电压、输入电流，中间直流电压、直流电流，逆变器输出电压、输出电流，温升以及电动机转速等进行信号采集。
（5）故障保护
故障保护有欠电压、缺相、过电压、过电流、过载、短路以及温度过高等保护。
（6）外部接口电路
从外部电路输入控制信号，或将变频器的正常运转信号（如频率、电压、电流等）或故障信号输出供外部电路使用，或将转速等信号反馈至变频器以构成闭环系统的输入和输出接线端子。

## Slide 36
1.3.2 变频器件
任务1.3 变频器的安装
常用电力电子器件分类
变频技术建立在电力电子技术基础之上。
电力电子器件( Power Electronic Device)是用于电能变换和电能控制电路中的大功率（通常指电流为数十至数千安，电压为数百伏以上）电子器件,又称功率电子器件。
按电力电子器件的控制方法分类，电力电子器件可以分为不可控、半控型和全控型三大类。
按照驱动方式，可分为电流驱动和电压驱动两种

## Slide 37
任务1.3 变频器的安装
1.不可控型器件
功率整流二极管通常用在变频器主电路的整流电路当中。
只要在二极管两端加足够大的正向阳极电压，二极管就会导通，施加反向电压截止，由于导通时，无法控制二极管阳极电流。
功率二极管外形图

## Slide 38
任务1.3 变频器的安装
2.半控型器件
半控型器件典型代表是晶闸管（SCR），是一种三端器件，有三个级：阳极、阴极和门极。
工作条件是晶闸管的阳极、阴极两端加正向电压后，通过门极输入触发信号，控制晶闸管导通。
普通晶闸管可以控制其导通，但却不能控制其关断，工作频率较低。
普通晶闸管外形图

## Slide 39
任务1.3 变频器的安装
3.全控型器件
如果门极信号既能使晶闸管导通，又能使其关断，故称为全控器件，也称为自关断器件。
门极可关断晶闸管（GTO）、功率（电力）晶体管（GTR）、电力场效应晶体管（Power MOSFET）和绝缘栅双极型晶体管（IGBT）等器件都属于全控型电力电子器件。
（a）门极可关断晶闸管（GTO）（b）功率晶体管（GTR）（c）电力场效应晶体管（Power MOSFET）（d）绝缘栅型晶体管（IGBT）

## Slide 40
任务1.3 变频器的安装
4.绝缘栅型晶体管（IGBT）
现代电力电子器件仍然在向大功率、高频化和易驱动方向发展。电力电子模块化是提升功率密度的重要-步。电力电子器件的制造工艺连续迭代，性能指标不断提高。
（1）IGBT工作原理
IGBT是是由 BJT(双极结型晶体三极管) 和 MOS(绝缘栅型场效应管) 组成的复合全控型功率半导体器件,其具有自关断的特征，兼有功率MOSFET和双极性器件的优点。
IGBT具有高输入阻抗、电压控制、驱动功率小、开关频率高、饱和压降低、耐高压、大电流、安全工作频率宽等优点。

## Slide 41
任务1.3 变频器的安装
IGBT是由GTR与MOSFET组成的达林顿结构，一个由MOSFET驱动的厚基区PNP晶体管，RN为晶体管基区内的调制电阻，IGBT的驱动原理与电力MOSFET基本相同，是一个场控器件，通断由栅射极电压UGE决定，其外部有三个电极，分别为G-栅极，C-集电极，E-发射极。
IGBT等效电路及符号
Ucg大于开启电压Uce (th)时，MOSFET内形成沟道，为晶体管提供基极电流，IGBT导通。电导调制效应使电阻RN减小，使通态压降小。
栅射极间施加反压或不加信号时，MOSFET内的沟道消失，晶体管的基极电流被切断，IGBT关断。

## Slide 42
任务1.3 变频器的安装
（2）IGBT的分类
IGBT按照使用电压范围，可以将IGBT分为超低压、低压、中压和高压几大类产品，
IGBT从封装形式分类可以分为IGBT单管(分立器件)、IGBT模块和IGBT-IPM智能功率模块三大类产品，
（a）单管封装 （b）模块封装 （c）IGBT-IPM封装

## Slide 43
任务1.3 变频器的安装
①IGBT单管。为一个N沟道增强型绝缘栅双极晶体管结构，通过加正向栅极电压形成沟道，给PNP晶体管提供基极电流，使IGBT导通
②IGBT模块。在单管的基础上加入了IC驱动和各种驱动保护电路，采用更先进的封装技术；
③IGBT-IPM。是IGBT模块进一步发展的产物，集成了逻辑、控制、检测和保护电路，缩小了系统体积，增强了系统的可靠性；
（a）单管封装 （b）模块封装 （c）IGBT-IPM封装

## Slide 44
任务1.3 变频器的安装
（3）IGBT应用领域
IGBT是能源转换与传输的核心器件，是电力电子装置的“CPU”。
IGBT已广泛应用于工业、4C(通信、计算机、消费电子、汽车电子)、航空航天、国防军工等传统产业领域，以及轨道交通、新能源、智能电网、新能源汽车等战略性新兴产业领域。

## Slide 45
任务1.3 变频器的安装
（3）IGBT应用领域
IGBT是能源转换与传输的核心器件，是电力电子装置的“CPU”。
IGBT已广泛应用于工业、4C(通信、计算机、消费电子、汽车电子)、航空航天、国防军工等传统产业领域，以及轨道交通、新能源、智能电网、新能源汽车等战略性新兴产业领域。

## Slide 46
任务1.3 变频器的安装
5.智能功率模块（IPM）
IPM一般以IGBT为基本功率开关元件，构成单相或三相逆变器的专用功能模块，是一种先进的功率开关器件，具有IGBT的所有优点。
IPM将主开关器件、续流二极管、驱动电路、过电流保护电路、过热保护电路和短路保护电路以及驱动电源不足保护电路、接口电路等集成在同一封装内，形成的高度集成的智能功率集成电路，
（a）IPM实物封装图 （b）IPM内部结构框图

## Slide 47
1.3.3 变频器分类
任务1.3 变频器的安装
变频可以按照电压等级、有无直流环节、中间直流的性质、调制方式和控制方式进行分类。
1．按照电压等级分类
低压变频器主要是指380V。
中高压变频器通常指驱动电压等级在1kV以上交流电动机的中、大容量变频器。
我国主要为6kV和10kV等级。

## Slide 48
任务1.3 变频器的安装
2．按有无直流环节分类
按照有无直流环节可分为交-交变频和交-直-交变频。
（1）交-交变频器
没有中间直流环节，每相都由两个相互反并联的整流电路组成，正桥提供正向相电流，反桥提供负向相电流。
三相共六个整流桥，一般采用晶闸管进行可控整流，晶闸管采用自然换流方式，整流桥可以工作在整流状态，也可以工作在逆变状态，当电动机工作在发电状态时，可以实现能量向电网的直接回馈。逆变电路可控，主要功能是将直流电能变成交流电输出给电动机。

## Slide 49
任务1.3 变频器的安装
电路由接在同一交流电源上的P（正）组和N（负）组反并联的两组晶闸管变流电路组成，负载相同。两组变流器采用相控电路，P组工作时，负载电流自上而下，设为正向；
N组工作时，负载电流自下而上，设为负向。让两组变频器按一定的频率交替工作，负载就可以得到该频率的交流电，如图1-20(b)所示。改变两组变流器的切换频率，负载上的交流电压频率就可以得到改变。改变交流电路工作时的触发延迟角α，就可以改变交流输出电压的幅值。
（a）单相结构图 （b）单相驱动图

## Slide 50
任务1.3 变频器的安装
（2）交-直-交变频器
交-直-交变频器具有中间直流环节，先将电网交流电用整流电路变成直流电，再用逆变电路将直流电转换为频率及电压可变的交流电。
整流电路、直流环节、逆变电路是交-直-交变频器的三个基本组成部分,整流电路一般采用二极管全波整流，固定直流电压输出，只需要完成直流到交流的逆变控制，既能实现频率及电压的调节
交-直-交变频器原理框图

## Slide 51
任务1.3 变频器的安装
3．按照直流环节储能方式分类
交-直-交变频器具有中间直流环节，按照直流环节储能方式不同，变频器可分为电流源型变频器和电压源型变频器。
电流源型变频器结构示意图
（1）电流源型变频器
输入端一般采用可控整流，控制电流的大小，中间采用大电感，对电流进行平滑。
逆变桥将直流电转换为频率可变的交流电，供给交流电动机

## Slide 52
任务1.3 变频器的安装
（2）电压源型变频器
电压源型变频器输入端一般不可控，大多采用二极管进行全波整流，中间采用大电容滤波，对电压进行平滑。
逆变桥采用PWM控制技术，既控制电压输出波形中交流基波的幅值大小，又控制交流基波电压的频率。
电压源型变频器结构示意图

## Slide 53
任务1.3 变频器的安装
4．按调制方式分类
按输出电压调节方式不同，变频器可分为脉冲幅值调节方式（PAM）和脉冲宽度调节方式（PWM）。
（1）脉冲幅值调节方式( PAM)
通过改变直流电压的幅值进行调压的方式。
逆变电路只负责调节输出频率，而输出电压的调节则由相控整流器或直流斩波器通过调节直流电压Ed或Id的幅值去实现，变频器的输出电压波形，在变频器中，
（a）调压前 （b）调压后

## Slide 54
任务1.3 变频器的安装
（2） 脉冲宽度调节（PWM）方式
在变频器的逆变电路中，同时对输出电压(电流)的幅值和频率进行控制，以较高频率对逆变电路的半导体开关元器件进行通断，改变输出脉冲的宽度（占空比），来达到控制电压(电流)的目的，就是脉冲宽度调制（PWM）控制。
通常采用参考电压与载频三角波互相比较，产生开关器件的导通时间,改变输出脉冲的占空比。
单极性SPWM产生波形
双极性SPWM产生波形

## Slide 55
任务1.3 变频器的安装
5．按照变频器控制方式分类
变频器按照控制方式可分为压频比(U/f)控制变频器、矢量控制变频器、直接转矩控制变频器等。
6．按照变频器用途分类
（1）通用变频器
（2）风机、水泵用变频器
（3）高性能变频器
（4）具有电源再生功能的变频器
（5）其他专业变频器

## Slide 56
1.3.4 变频器的安装要求和安装方式
任务1.3 变频器的安装
1.变频器安装要求
（1）变频器安装环境温度
温度是影响变频器寿命及可靠性的重要因素，变频器与其他电子设备一样，对周围环境温度有一定的要求，一般为-10℃∼+50℃，每升高10°C，寿命缩短一半；
在控制箱中，变频器一般应安装在箱体上部，并严格遵守产品说明书中的安装要求，绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。
避免阳
光直射
采用强
迫冷却
室内安
装空调
保持良
好通风
高
温
对
策

## Slide 57
任务1.3 变频器的安装
（2）变频器安装环境湿度
变频器对环境湿度有一定要求，变频器的周围空气相对湿度要求不大于90%RH（表面无凝露）；
温度太高且温度变化较大时，变频器内部易出现结露现象，其绝缘性能就会大大降低，甚至可能引发短路事故。
必要时，必须在箱中增加干燥剂和加热器。
从外部将
干燥空气
吸入柜内
柜结构
密封放
干燥剂
电气柜
里安装
加热器
高湿度对策

## Slide 58
任务1.3 变频器的安装
（3）变频器安装场所无水滴、蒸汽、酸、碱、腐蚀性气体及导电粉尘
对导电性粉尘场所，采用封闭结构。
对可能产生腐蚀性气体的场所，使用环境如果腐蚀性气体浓度大，不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等，而且还会加速塑料器件的老化，降低绝缘性能，因此要对控制板进行防腐处理。
腐蚀性气体
易燃易爆气体
酸碱盐
尘埃
油雾

## Slide 59
任务1.3 变频器的安装
（4）变频器安装避免电磁干扰。变频器安装场所应远离强电磁干扰源，并采取适当的屏蔽措施。
（5）变频器安装避免强烈振动
（6）变频器的安装需要远离高温且无阳光直射。
（7）变频器的安装禁止直接使用在易燃、易爆环境。
（8）变频器安装在海拔高度1000m以下可以输出额定功率。但海拔高度超过1000m，其输出功率会下降。
安装防
振橡胶
避免产
生共振
远离振动源头
振动冲击
对策

## Slide 60
任务1.3 变频器的安装
2.变频器的安装方式
（1）壁挂式安装
所有变频器都必须垂直安装，变频器与周围物体之间的距离应满足下列条件，两侧大于100mm、上下大于150mm，而且为了防止杂物掉进变频器的出风口阻塞风道，在变频器出风口的上方最好安装档板。
（2）柜式安装方式
变频器柜式安装是目前最好的安装方式，因为可以起到很好的屏蔽幅射干扰，同时也可以防灰尘、防潮湿、防光照等作用。
变频器采用柜内冷却方式时，变频柜顶端应安装抽风式冷却风扇，并尽量装在变频器的正上方(这样便于空气流通)；
多台变频器安装应尽量并列安装，如必须采用纵向方式安装，应在两台变频器间加装隔板等。

## Slide 61
任务1.3 变频器的安装
变频器必须正确规范地安装在壁面，并用螺栓将其垂直安装到坚固的物体上，而且从正面就能看到变频器的操作面板。

## Slide 62
任务1.3 变频器的安装
倒装
斜装
侧装

## Slide 63
任务1.3 变频器的安装
正面
侧面
变频器的周围空间

## Slide 64
任务1.3 变频器的安装
纵向安装
示意图

## Slide 65
任务1.3 变频器的安装
纵向安装
范例

## Slide 66
任务1.3 变频器的安装
横向安装
示意图

## Slide 67
任务1.3 变频器的安装
横向安装
范例

## Slide 68
任务1.3 变频器的安装
正确安装
不正确安装
排气风扇的安装

## Slide 69
任务1.3 变频器的安装
排气风扇的安装
横配置
纵配置

## Slide 70
1.3.5 变频器变频器的主电路及配线
任务1.3 变频器的安装
变频器安装除了考虑安装环境、安装方式外，在控制柜内安装时，还需要考虑电磁干扰、配线方式等因素。
变频器典型系统接线

## Slide 71
任务1.3 变频器的安装
1.回路器件
(1)断路器
断路器主要功能是接通和断开变频器电源,对变频器进行过电流、欠电压保护。
  ①隔离作用。当变频器维修时,或长时间不用时,将其切断,使变频器与电源隔离以确保安全。
  ②保护作用。低压断路器具有过电流及欠电压等保护功能,当变频器的输入侧发生短路或电源电压过低时,可迅速进行保护。
(2)熔断器
熔断器用来对变频器进行过电流保护,熔断器的额定电流一般选用大于电动机额定电流的1.1∼2.0倍。

## Slide 72
任务1.3 变频器的安装
(3)交流接触器
交流接触器的功能是在变频器出现故障时切断主电路,并防止掉电及故障后的再启动。
按照安装位置的不同,交流接触器可分为输入侧交流接触器和输出侧交流接触器。
输入侧交流接触器安装在变频器的输入端,可以远距离接通和分断三相交流电源。
输出侧交流接触器仅用于和工频切换等特殊情况,一般并不采用，并且输出侧交流接触器动作前需要先停止变频器运行，即变频器没有输出。
(4)交流电抗器
交流电抗器是一个带铁芯的三相电感器。
流电抗器的主要作用是抑制谐波电流,提高变频器的电能利用效率(可提高功率因数)；在
接通变频器的瞬间降低浪涌电流,减小电流对变频器的冲击；
可减小三相电源不平衡对变频器的影响。

## Slide 73
任务1.3 变频器的安装
(5)滤波器
是用来削弱高频率的谐波电流,以防止变顿器对其他设备的干扰。
滤波器主要由滤波电抗器和电容器组成。
(6)制动电阻RB
当电动机因频率下降或重物下降(如起重机械)而处于再生制动状态时,避免在直流回路中产生过高的泵升电压。
(7)输出电抗器
平衡出线电缆的分布容性负载,增大出线主回路的短路阻抗。
并能抑制变频器输出的谐波,起到减小变频器噪声的作用。
输出电抗器还能够延长变频器的有效传输距离，有效抑制变频器的IGBT模块开关时产生的瞬间高压，降低电机的噪音，降低涡流损耗，保护变频器内部的功率开关器件。

## Slide 74
任务1.3 变频器的安装
2.电缆配线
变频器主回路电压高,电流大,所以选择主回路连接导线时,应考虑电流容量,短路保护、电缆压降等因素。一般情况下,变频器输入电流的有效值比电动机电流大。
变频器与电动机之间的连接电缆要尽量短,因为此电缆距离长,则电压降大,可能会引起电动机转矩的不足。
特别是变频器输出频率较低时,其输出电压也较低,线路电压损失所占百分比加大。变频器与电动机之间的线路压降规定不能超过额定电压的2%。
采用专用变频器时,如果有条件对变频器的输出电压进行补偿,则线路压降损失容许值可取为额定电压的5%。

## Slide 75
任务1.3 变频器的安装
3.变频器接地
为了防止漏电和干扰信号侵入或向外辐射,变频器必须良好接地。
在接地时,应采用较粗的短导线将变频器的接地端子PE端与地连接。
当变频器和多台设备一起使用时,每台设备都应分别接地。
当变频器为单体型安装时,接地电缆与变频器的接地端子连接;当变频器被设置在配电柜中时,则与配电柜的接地端子或接地母线相接。

## Slide 76
任务1.3 变频器的安装
SINAMICS V20变频器是西门子驱动家族推出的新一代低压变频器，用来替代即将结束生命周期的SINAMICS G110和MICROMASTER变频驱动系列。
SINAMICS V20系列变频器是基本运动变频器，紧凑、耐用的V20变频器适用于泵送、通风、压缩、移动和处理等应用，调试时间短，操作简单，具有节能功能，适合基本应用的解决方案，简单、耐用和高效。
1.3.6 SINAMICS V20变频器的安装

## Slide 77
任务1.3 变频器的安装

## Slide 78
任务1.3 变频器的安装
2.SINAMICS V20变频器的构成
SINAMICS V20变频器按照供电电压等级可以分为，三相交流400V和单相交流230V两个类型。
按照供电电压
3AC400V
1AC230V

## Slide 79
任务1.3 变频器的安装
1.三相交流400V变频器
SINAMICS V20变频器三相交流400V类型有五种外形尺寸FSA、FSB、FSC、FSD和FSE，支持0.37kW—30kW功率范围
FSA/FSB/FSC/FSD/FSE

## Slide 80
任务1.3 变频器的安装
外形尺寸 | 额定功率（kW） | 额定输入电流（A） | 额定输出电流（A）
FSA（不带风扇） | 0.37 | 1.7 | 1.3
 | 0.55 | 2.1 | 1.7
 | 0.75 | 2.6 | 2.2
FSA（带风扇） | 1.1 | 4.0 | 3.1
 | 1.5 | 5.0 | 4.1
 | 2.2 | 6.4 | 5.6
FSB（带一个风扇） | 3.0 | 8.6 | 7.3
 | 4.0 | 11.3 | 8.8
FSC（带一个风扇） | 5.5 | 15.2 | 12.5
FSD（带两个风扇） | 7.5 | 20.7 | 16.5
 | 11 | 30.4 | 25
 | 15 | 38.1 | 31
FSE（带两个风扇） | 18.5 | 45 | 38
 | 22 | 54 | 45
 | 30 | 72 | 60

## Slide 81
任务1.3 变频器的安装
2.单相交流230V变频器
SINAMICS V20变频器单相交流230V类型有四种外形尺寸FSAA/AB、FSAC、FSB和FSC，支持0.17kW—3.0kW功率的V20变频器，
外形尺寸 | 额定功率（kW） | 额定输入电流（A） | 额定输出电流（A）
FSAA（不带风扇） | 0.12 | 2.3 | 0.9
 | 0.25 | 4.5 | 1.7
 | 0.37 | 6.2 | 2.3
FSAB（不带不风扇） | 0.55 | 7.7 | 3.2
 | 0.75 | 10 | 4.2
FSAC（带一个风扇） | 1.1 | 14.7 | 6.0
 | 1.5 | 19.7 | 7.8
FSB（带一个风扇） | 1.1 | 14.7 | 6.0
 | 1.5 | 19.7 | 7.8
FSC（带一个风扇） | 2.2 | 27.2 | 11
 | 3.0 | 32 | 13.6

## Slide 82
任务1.3 变频器的安装
3. SINAMICS V20变频器的安装
SINAMICS V20变频器应当安装在一个封闭的电气操作环境或电气箱中。
安装方位应该是垂直于安装平面，确保平面为非易燃平面。
可以并排安装，符合安装距离要求。

## Slide 83
任务1.3 变频器的安装
变频器可以安装在不同的应用环境当中，主要适合壁挂式安装、穿墙式安装和导轨式安装三种安装方式。

## Slide 84
任务1.3 变频器的安装
壁挂式安装，允许变频器直接安装在电气柜的壁柜底板上，外形尺寸A-D的变频器都可以采用壁挂式安装。
外形尺寸为 B 至 D 的变频器可采用穿墙式安装，也就是变频器装好后散热器可以延伸至电气柜外。通过可选的DIN导轨安装套件，用户可以将外形尺寸AA、AB、AC、A或B的变频器安装到DIN轨上。
（a）外形尺寸AA/AB安装尺寸 （b）底板开孔尺寸

## Slide 85
THANK YOU
变频与伺服控制技术