## Slide 1
项目5 SINAMICS V90伺服驱动系统
运行与调试
变频与伺服控制技术

## Slide 2
项目5 SINAMICS V90伺服驱动系统运行与调试
【知识目标】
了解SINAMICS V90伺服驱动器结构；
【能力目标】
能够完成SINAMICS V90的主电路接线；
【素质目标】
引导学生规范言行举止、养成良好的职业习惯。
了解SINAMICS V90伺服驱动器PN通讯协议；
熟悉V90驱动器内置操作面板及操作；
熟悉西门子PLC轴定义工艺对象功能；
熟悉SINAMICS V90 PN的速度方法；
熟悉Epos基本定位功能；
掌握西门子PLC伺服驱动指令；
会操作SINAMICS V90面板调试驱动器
能够使用V-ASSISTANT软件设置V90 PN伺服驱动器；
会组态SINAMICS V90 PN和S7-1200 PLC；
会编写PLC程序控制SINAMICS V90 PN的速度；
会使用PLC轴工艺对象调试SINAMICS V90 PN伺服；
会编写PLC程序，使用FB284程序块调试V90 PN伺服驱动器；
通过实验培养团队合作精神，沟通及表达能力；
培养探索求知的科学精神爱岗敬业，遵纪守法；

## Slide 3
机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。机器人手臂关节的运动控制都是由伺服系统驱动，是关键核心部件及技术。我国《“十四五”机器人产业发展规划》中明确了机器人关键优化高性能伺服驱动控制、伺服电机结构设计、制造工艺、自整定等技术，研制高精度、高功率密度的机器人专用伺服电机及高性能电机制动器等核心部件。本项目介绍了伺服驱动系统的基本结构及原理，通过技能训练能够掌握常用伺服驱动系统构成和操作使用方法。
项目引入

## Slide 4
5.1.1 伺服驱动原理
知识准备
1.伺服驱动系统结构
伺服就是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）的任意变化的自动控制系统。伺服（Servo）一词来源于拉丁语，意思是能够让电机按照下达的指令去执行的控制系统。
伺服系统是机械生产设备实现自动化、智能化的重要部件，其主要组成部分为控制器、伺服驱动器、伺服电机和位置检测反馈元件
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 5
上位控制器可以是工业控制计算机，也可以是PLC，生成目标轨迹，给出目标位置。伺服控制器按照系统的给定值目标值和反馈装置的检测实际值之差，调节控制量。上位控制器和伺服驱动器之间的信号传递，通常采用脉冲序列的方式或是总线方式。
伺服驱动器又称伺服功率放大器，作为伺服系统的主回路，一方面按接收目标给定值，完成控制量的计算，将电网中的电能作用到伺服电动机上，调节电动机电流或转矩的大小，另一方面把工频交流电转换为幅度和频率均可变的交流电提供给伺服电动机，实现对伺服电机位置、速度或转矩的控制。
伺服电机是伺服系统的执行元件，将控制电压转换成角位移或角速度拖动生产机械运转。其主要作用：一是实现以小功率指令信号去控制大功率负载；二是在没有机械连接的情况下，由输入轴控制位于远处的输出轴，实现远距同步传动；三是使输出机械位移精确地跟踪电信号。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 6
2.伺服驱动器控制原理
伺服驱动器的功能是接收目标信号，将工频交流电源转换成幅度和频率均可变的交流电源驱动伺服电机。
伺服驱动器主要有3种控制模式，分别是位置控制模式、速度控制模式和转矩控制模式。
控制模式可以通过设置伺服驱动器的参数来改变。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 7
（1）位置控制模式
位置控制模式是伺服中最常用的控制方式，一般是通过外部输入脉冲的频率来确定伺服电机转动的速度，通过脉冲数来确定伺服电机转动的角度，一般用于定位装置。
伺服控制器发出控制信号和脉冲信号给伺服驱动器，伺服驱动器输出U、V、W三相电源电压给伺服电动机，驱动伺服电动机工作，与伺服电动机同轴旋转的编码器会将电动机的旋转信息反馈给伺服驱动器。伺服控制器输出的脉冲信号用来确定伺服电动机的转数，在驱动器中，该脉冲信号与编码器送来的脉冲信号进行比较，若两者相等，表明电动机旋转的转数已达到要求，电动机驱动的执行部件已移动到指定的位置。控制器发出的脉冲个数越多，电动机就会旋转更多的圈数。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 8
（2）速度控制模式
当伺服驱动器工作在速度控制模式时，通过控制输出电源的频率来对电动机进行调速。
驱动器能接收伺服电动机的编码器送来的转速信息，不但能调节电动机的速度，还能让电动机转速保持稳定。
伺服驱动器输出U、V、W三相电源电压给伺服电动机，驱动电动机工作，编码器会将伺服驱动器的旋转信息反馈给伺服驱动器。电动机旋转速度越快，编码器反馈给伺服驱动器的脉冲频率越高。
操作伺服驱动器的有关输入开关，可以控制伺服电动机的启动、停止和旋转方向等。调节伺服驱动器的有关输入电位器，可以调节电动机的转速。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 9
（3）转矩控制模式
当伺服驱动器工作在转矩控制模式时，通过外部模拟量输入控制电动机的输出转矩大小。
与速度控制模式类似，伺服驱动器无需输入脉冲信号也可以正常工作，通过操作伺服驱动器的输入电位器，可以调节伺服电动机的输出转矩。。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 10
3.伺服系统的性能指标
（1）定位精度
系统最终位置与指令目标位置之间的静态误差即为定位精度，定位精度是评价位置伺服系统定位准确度的一个关键指标。对交流伺服系统而言，应当满足士1个脉冲的定位精度要求。
（2）调速范围
伺服系统的调速范围可以用电机最高转速与最低转速之比来表示，通常比值大于等于10000才能满足低速加工和高速返回的要求。
（3）调速静态特性
对绝大多数负载来说，负载变化时速度瞬态变化越小，工作越稳定，所以希望机械特性越硬越好。
（4）调速动态特性
动态特性，即速度变化的暂态特性，主要包括两个方面：一是升速和降速过程是否快捷、灵敏且无超调。这就要求电机转子惯量小，转矩/惯量比大，单位体积有较大的电机转矩输出。二是当负载突增突减时，系统的转速能否自动调节而迅速恢复。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 11
5.1.2 伺服电机
伺服电机可以将电压信号转化为角位移和角速度输出以驱动控制对象，控制速度、位置精度非常准确。
伺服电机转子转速受输入信号控制，并能快速反应，在自动控制系统中，用作执行元件，且具有机电时间常数小、线性度高等特性，可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。其主要特点是，当信号电压为零时无自转现象，转速随着转矩的增加而匀速下降。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 12
交流伺服电机内部的转子是永磁铁，驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场，转子在此磁场的作用下转动，同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器，驱动器根据反馈值与目标值进行比较，调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度（线数）。
伺服电机的应用领域广泛。对精度有要求的一般都可能涉及到伺服电机。如机床、印刷设备、包装设备、纺织设备、激光加工设备、机器人、自动化生产线等对工艺精度、加工效率和工作可靠性等要求相对较高的设备。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 13
编码器（encoder）是将信号（如比特流）或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。
1.主要分类
编码器可按以下方式来分类。
（1）按码盘的刻孔方式不同分类
  ①增量型。位移转换成周期性的电信号，再把这个电信号转变成计数脉冲，用脉冲的个数表示位移的大小。
  ②绝对值型。每一个位置对应一个确定的数字码，因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关，而与测量的中间过程无关。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作
5.1.3 编码器

## Slide 14
（2）按信号的输出类型
按信号的输出类型分为电压输出、集电极开路输出、推拉互补输出和差分驱动输出。
（3）按编码器机械安装形式
  ① 有轴型。有轴型又可分为夹紧法兰型、同步法兰型和伺服安装型等。
  ② 轴套型。轴套型又可分为半空型、全空型和大口径型等。
（4）按编码器工作原理分
以编码器工作原理可分为：光电式、磁电式和触点电刷式。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 15
2.工作原理
旋转编码器通常用来测量电动机旋转角度或位移。
旋转编码器是由光栅盘（又叫分度码盘）和光电检测装置（又叫接收器）组成。
光栅盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。由于光栅盘与电机同轴，电机旋转时，光栅盘与电机同速旋转，发光二极管垂直照射光栅盘，把光栅盘图像投射到由光敏元件构成的光电检测装置（接收器）上，光栅盘转动所产生的光脉冲经转换后以相应的电脉冲信号输出。
增量式旋转编码器通过两个光敏接收管来转化角度码盘的时序和相位关系，得到角度码盘角度位移量的增加（正方向）或减少（负方向）
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 16
光源照射码盘，码盘旋转过程中，光电元件接收光源通过码盘光栅的光信号，经过整形电路，输出A、B两相脉冲信号。
每转过单位的角度就发出一个脉冲信号，通常为A相、B相、Z相输出，A相、B相为相互延迟1/4周期的脉冲输出，根据延迟关系可以区别正反转，而且通过取A相、B相的上升和下降沿可以进行2或4倍频；Z相为单圈脉冲，即每圈发出一个脉冲。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 17
绝对值编码器对应一圈，每个基准的角度发出一个唯一与该角度对应二进制的数值，通过外部记圈器件可以进行多个位置的记录和测量。绝对值编码器的输出可直接反映360°范围内的绝对角度，绝对位置可通过输出信号的幅值或光栅的物理编码刻度鉴别,前者称旋转变压器；后者称绝对值编码器。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 18
3.编码器的分辨率
分辨率是指编码器每个计数单位之间产生的距离，是编码器可以测量到的最小距离。编码器轴转动一圈会输出固定的脉冲数，脉冲数由编码器码盘上面的光栅的线数所决定，编码器以每旋转360度提供多少明或暗的刻线称为分辨率，也可以用每转多少个脉冲数来表示编码器的分辨率（PPR）。
绝对值编码器分辨率一般被定义为位的形式，因为绝对值编码器输出是基于编码器实际位置的二进制“字”。一位是一个二进制单位，如16位等于216，或者65536。因此，一个16位编码器每圈提供65536个量化单位。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 19
SINAMICS V90是西门子推出的一款小型、高效便捷的伺服系统。
与SIMOTICS S-1FL6 伺服电机组成最佳的伺服驱动系统，实现位置控制、速度控制和扭矩控制。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作
5.1.4 SINAMICS V90伺服系统的组成
SINAMICS V90伺服控制器提供两种进线电压，分别为1AC/3AC 200V∼240V低惯量和3AC 380V∼480V高惯量伺服系统：
第一种，进线电压为1/3 AC 200V∼240V，功率范围从0.1kW∼2kW，与低惯量的1FL6电机相匹配。低惯量电机可在速度和加速方面实现极高的动态性能。低惯量1FL6电机有8个功率段，4种轴高，功率从0.05kW∼2kW。
第二种，进线电压为380V～480V，功率范围从0.4∼7kW，与高惯量的1FL6电机相匹配。高惯量电机可实现更加平稳的负载调节，并在扭矩和速度方面达到最佳的控制精度。高惯量1FL6电机有11个功率段，3种轴高，功率从0.4kW∼7kW，额定转矩范围从1.27∼33.4Nm。

## Slide 20
1. SINAMICS V90伺服驱动器的两个版本
(1)脉冲序列版本（PTI）
SINAMICS V90脉冲版本集成了脉冲，模拟量，USS/MODBUS等接口，可以实现内部定位块功能，同时具有脉冲位置控制，速度控制，力矩控制模式，适用于S7-200SMART、S7-1200等支持高速脉冲输出或MODBUS RTU通讯的控制器。
(2)PROFINET（PN）通讯版本
SINAMICS V90 PN版本集成了PROFINET接口，可以通过PROFIdrive协议与上位控制器，适用于S7-300/400、S7-1200、S7-1500等支持PROFINET通讯的控制器。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作
（a）脉冲序列版本 （b）PROFINET通讯版本

## Slide 21
2. 1FL6伺服电机
(1)电机的转动惯量
刚体绕轴转动时惯性（回转物体保持其匀速圆周运动或静止的特性）的量度，用字母I或J表示转动惯量。可将转子看成一个密度均匀的圆柱体，质量为m，则电动机转子的转动惯量J=mr2/2（kg.m2）。
电动机有小惯量、中惯量和大惯量之分，同一功率下，电机转动惯量J越大，则电机的输出转矩越大，但速度越低。小惯量电机有响应速度快的优点，前提条件是拖动负载的惯量不能太大。
电动机输出转矩(T)与转动惯量(J)和角加速度(β)的关系是T=Jβ/2 = mr2β/2，如果负载惯量恒定，则电动机的输出转矩与角加速度成正比。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 22
(2)SINAMICS V90伺服电机
低惯量电机具有增量编码器和单圈绝对值编码器有两种类型，高惯量电机具有增量编码器和多圈绝对值编码器。增量编码器是断电后位置不能被记忆，而绝对值编码器断电后位置可以保持，不需要电池。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作
（a）1FL6低惯量电机 （b）1FL6高惯量电机
SIMOTICS S-1FL6 低惯量功率范围为0.05~2kW，功8个级别。
低惯量电机属于细长型外观，加减速快，适用于高动态性能应用场合，可以实现更高的加速度以及更短的运行周期。
低惯量电机体积小，可以满足苛刻的安装空间要求。
SIMOTICS S-1FL6 高惯量功率范围为0.4~7kW，功11个级别。
高惯量电机外观结构相对体积较大，适用于需要平稳运行的应用场合，实现更高的扭矩精度和极低的速度波动，保持平稳的速度运行。

## Slide 23
SINAMICS V90伺服驱动器依据进线电压的不同，分为200V和400V两个系列，200V系列从FSA至FSD四种尺寸可供选择，400V系列则有FSAA至FSD四种尺寸可选。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作
5.1.5 SINAMICS V90伺服驱动器的尺寸及安装
功率 | V90 200V |  | V90 400V |  | 功率
（kW） | 外形 | 几何尺寸（mm）（W×H×D） | 几何尺寸（mm）（W×H×D） | 外形 | （kW）
0.1~0.2 | FSA | 45 x 170 x 170 | 60 x 180 x 200 | FSAA | 0.4
0.4 | FSB | 55 x 170 x 170 | 80 x 180 x 200 | FSA | 0.75~1.0
0.75 | FSC | 80 x 170 x 195 | 100 x 180 x 220 | FSB | 1.5~2.0
1.0~2.0 | FSD | 95 x 170 x 195 | 140 x 260 x 240 | FSC | 3.5~7.0
200V FSA FSB FSC FSD
FSD FSC FSB FSAA 400V

## Slide 24
1.驱动器柜内安装方向及间距
安装变频器时，安装板使用无漆镀锌钢板，将驱动器垂直安装在上面，以确保变频器的散热器和安装板之间有良好的电气连接，驱动器并列安装间距不小于10mm，与上下柜体间距不小于100mm。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作
驱动器柜内安装

## Slide 25
2.接地及等电位连接
通过所有金属部件互相大面积连接，如控制柜背板。在机柜单元中安装的设备外壳和组件（如变频器、电源滤波器、控制单元、端子模块、传感器模块等）通过导电性良好的装配板大面积互相连接。此装配板和机柜、机柜单元的PE母线排或屏蔽母线排大面积导电相连。PE母排需要保证足够的接地效果。
确保传动柜接地良好，使用短和粗的接地线连接到公共接地点或接地母排上，连接到变频器的任何控制设备（如PLC等)要与变频器共地。
通过互相分隔干扰源及被干扰对象，能简单经济的实现设备或控制柜内部的抗干扰措施。 该分隔必须在柜内设计时予以考虑，可通过区域长间距降低干扰（大约 20cm）。不同区域的电缆必须分隔开，避免互相干扰。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 26
3.动力电缆及编码器电缆连接
为满足 EMC 要求，所有与SINAMICS V90系统相连接的电缆必须为屏蔽电缆，这包括电源到电源滤波器的电缆以及电源滤波器到SINAMICS V90 PN驱动的电缆。屏蔽双绞线的屏蔽层应连接至伺服驱动的屏蔽板或卡箍。
编码器和编码器电缆属于最敏感的设备部件，信号被干扰时，会出现编码器故障或偶尔发生的驱动故障。电缆屏蔽为满足 EMC 要求，编码器电缆必须屏蔽，去皮并将屏蔽层接地。
要求PROFINET电缆、编码器电缆和和功率动力电缆之间的最小间距为 20cm。插头接口可实现PROFINET通信设备间的屏蔽连接。如果通信设备并未安装到金属的装配板上，必须另外布入一条4mm2的等电位连接导线与保护等电位连接。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 27
4.进线滤波器
安装进线滤波器可以将SINAMICS V90发射出的传导干扰进行限制。滤波器应尽量靠近控制柜的电缆入口使用大面积的金属底板安装，应尽量靠近驱动，通向滤波器的电缆和从滤波器接出的电缆原则上应分开布线。每个驱动器只能连接与之匹配的进线滤波器，不允许多个驱动器共用一个进线滤波器。
5.驱动器 24V 供电设计
SINAMICS V90 驱动器不能够与类似继电器或电磁阀这样的电感性负载共用一个24V直流电源，电磁阀类型的负载通断时会导致24V电源波动及干扰，从而使驱动器工作异常。
SINAMICS V90驱动器需要一个24V直流电源，并且这个电源同时也可以为其他的控制器供电，如PLC设备等。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 28
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作
5.1.6 SINAMICS V90伺服驱动器的接口及连线

## Slide 29
1.主电源 - L1、L2、L3
SINAMICS V90 PN伺服驱动200V和400V系列都配置了三相电源进线端子L1、L2和L3。对于200 V系列伺服驱动，当在单相电网中使用FSA、FSB 和FSC时，可将电源连接至 L1、L2 和 L3 中的任意两个连接端子上。
单相电源通过断路器隔离和保护驱动器供电线路，输入电源滤波器保护伺服系统免受高频噪声干扰，使用滤波器可以使得驱动器的传导性发射和辐射性发射符合 EN 55011标准并达到A类要求。
2.电动机 - U、V、W
U、V、W输出端子连接伺服电动机动力电缆，严格按照电动机相序连接。伺服电动机编码器电缆连接伺服驱动器编码器接口，有抱闸功能的电动机连接抱闸电路。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 30
3.24 V电源和STO
SINAMICS V90驱动器需要一个24V直流电源，为伺服驱动器提供24V/1.6A的工作电源。
安全转矩关闭 (STO) 功能可以和设备功能一起协同工作，在故障情况下安全封锁电机的扭矩输出。选择此功能后，驱动器便处于“安全状态”。“接通禁止”功能将驱动器锁住阻止其重新启动。
STO1、STO+ 和 STO2 在出厂时是默认短接的。当需要使用 STO 功能时，连接 STO 接口前必须拔下接口上的短接片。
4.外部制动电阻DCP、R1
SINAMICS V90 PN 配有内部制动电阻，以吸收电机的再生能量。当内部制动电阻不能满足制动要求时，可以连接外部制动电阻。如果同时出现报警 A52901 和 A5000，需要将内部制动电阻转换为外部制动电阻。
连接外部制动电阻到DCP和R1端子前，必须先断开DCP和R2端子之间的连接，否则驱动器可能会损坏。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 31
5.控制/状态接口X8
SINAMICS V90 PN伺服驱动配置有控制和状态接口X8，类型为20针MDR插座，是数字量输入/输出接口
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作
引脚 | 信号 | 说明
1 | DI1 | 数字量输入1
2 | DI2 | 数字量输入2
3 | DI3 | 数字量输入3
4 | DI4 | 数字量输入4
6 | DI_COM | 数字量输入信号公共端
7 | DI_COM | 数字量输入信号公共端
11 | DO1+ | 数字量输出1，正向
12 | DO1- | 数字量输出1，负向
13 | DO2+ | 数字量输出2，正向
14 | DO2- | 数字量输出2，负向
17 | BK+ | 电机抱闸控制信号，正向（仅用于200V系列）
18 | BK- | 电机抱闸控制信号，负向
其它引脚 | - | 保留

## Slide 32
(1)伺服驱动的数字量输入（DI）
SINAMICS V90 PN伺服驱动可使用七个内部数字量输入信号。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作
信号名称 | 信号类型 | 说明
RESET | 上升沿 | 复位报警 • 0→1：复位告警
TLIM | 电平 | 选择扭矩限制。共两个内部扭矩限制源可通过数字量输入信号 TLIM 选择。 • 0：内部扭矩限制 1 • 1：内部扭矩限制 2
SLIM | 电平 | 选择速度限制。共两个内部速度限制源可通过数字量输入信号 SLIM 选择。 • 0：内部速度限制 1 • 1：内部速度限制 2
EMGS | 电平 | 快速停止 • 0：快速停止 • 1：伺服驱动准备就绪
REF | 上升沿 | 通过数字量输入或参考点挡块输入设置回参考点方式下的零点 • 0→1：参考点输入
CWL | 下降沿 | 顺时针超行程限制（正限位） • 1：运行条件 • 1→0：快速停止（OFF3）
CCWL | 下降沿 | 逆时针超行程限制（负限位） • 1：运行条件 • 1→0：快速停止（OFF3）

## Slide 33
数字量输入支持PNP和NPN两种接线方式。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作
（a）NPN接线 （b）PNP接线

## Slide 34
(2)伺服驱动的数字量输出
SINAMICS V90 PN伺服驱动最多可分配10个内部数字量输出信号
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作
信号名称 | 说明
RDY | 伺服准备就绪 • 1：驱动已就绪。 • 0：驱动未就绪（存在故障或使能信号丢失）。
FAULT | 故障 • 1：处于故障状态。 • 0：无故障。
ZSP | 零速检测 • 1：电机速度 ≤ 零速（可通过参数 p2161 设置零速）。 • 0：电机速度 > 零速 + 磁滞（10 rpm）
TLP | 达到扭矩限制 • 1：产生的扭矩已几乎（内部磁滞）达到正向扭矩限制、负向扭矩 限制的扭矩值。 • 0：产生的扭矩尚未达到任何限制。
MBR | 电机抱闸 • 1：电机抱闸关闭。 • 0：电机停机抱闸打开。 说明：MBR 仅为状态信号，因为电机停机抱闸的控制与供电均通过特 定的端子实现。
OLL | 达到过载水平 • 1：电机已达到设定的输出过载水平（p29080 以额定扭矩的 % 表 示；默认值：100%；最大值：300%）。 • 0：电机尚未达到过载水平
RDY_ON | 准备伺服开启就绪 • 1：驱动准备伺服开启就绪。 • 0：驱动准备伺服开启未就绪（存在故障，主电源无供电或 STW1.1 和 STW1.2 未被置为 1）。 说明：当驱动处于“伺服开启”状态后，该信号会一直保持为高电平 （1）状态除非出现上述异常情况。
INP | 位置到达信号 • 1：剩余脉冲数在预设的就位取值范围内（参数 p2544） • 0：剩余脉冲数超出预设的位置到达范围
REFOK | 回参考点 • 1：已回参考点。 • 0：未回参考点。
STO_EP | STO 激活 • 1：使能信号丢失，表示 STO 功能激活。 • 0：使能信号可用，表示 STO 功能无效。 说明：STO_EP 仅用作 STO 输入端子的状态指示信号，而并非 Safety Integrated 功能的安全 DO 信号。

## Slide 35
6.编码器接口X9
驱动器接口X9连接伺服电动机的编码器。SINAMICS V90 PN 200V系列伺服驱动支持两种编码器：
  增量式编码器 TTL 2500 ppr
  绝对值编码器单圈 21 位
  绝对值编码器 20 位 + 12 位多圈
SINAMICS V90 PN 400 V 系列伺服驱动支持两种编码器：
  增量式编码器 TTL 2500 ppr
  绝对值编码器 20 位 + 12 位多圈
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 36
7.电机抱闸
电机抱闸主要用于在伺服系统未激活时，停止运动负载因惯性等引起的非预期运动。
抱闸仅用于保持负载的静止状态，不得用于对运动中的负载进行制动，只能对已停止的电机使用抱闸。
抱闸在电机断电的同时即激活。SINAMICS V90驱动带抱闸版本的伺服电机中内置了抱闸。
对于400V系列伺服驱动，电机抱闸接口（X7）集成在前面板，与带抱闸的伺服机连接即可使用电机抱闸功能。
对于200V系列伺服驱动，没有集成单独的抱闸接口，为使用抱闸功能，需要通过控制/状态接口（X8）将驱动连接至第三方设备。
SINAMICS V90伺服驱动抱闸电路一共有三种控制方式。
  第一种是通过开关电源的24伏，直接给刹车线圈供电；
  第二种是通过伺服驱动器IO的控制信号来控制继电器，再通过触点控制刹车；
  第三种是通过PLC控制线圈，通过触点控制刹车。
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作

## Slide 37
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作
伺服驱动输出电机抱闸信号控制抱闸工作时，驱动继电器线圈，继电器触点闭合，伺服电机抱闸电路接通24V松开。

## Slide 38
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作
SINAMICS V90 PN伺服驱动在其正面设有基本操作面板（BOP）。
BOP面板由状态指示灯、6位7段显示屏和功能按键三个部分组成。
在BOP上可以进行独立调试、诊断、参数查看、参数设置、微型SD卡/SD卡和驱动重启等功能。
5.1.7伺服驱动器的基本操作面板（BOP）

## Slide 39
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作
1.LED状态指示灯
SINAMICS V90 PN伺服驱动上的两个LED状态指示灯RDY和COM，用来显示驱动状态。
两个 LED 灯都为三色（绿色/红色/黄色），通过灯颜色及状态显示驱动器当前工作状态，
LED灯 | 颜色 | 状态 | 说明
RDY | — | 灭 | 控制板无 24 V 直流输入
 | 绿色 | 常亮 | 驱动处于“伺服开启”状态。
 | 红色 | 常亮 | 驱动处于“伺服关闭”状态或启动状态。
 |  | 以1Hz频率闪烁 | 存在报警或故障
 | 绿色和黄色 | 以2Hz频率交替闪烁 | 驱动识别
COM | 绿色 | 常亮 | PROFINET 通信工作在 IRT 状态
 |  | 以0.5Hz频率闪烁 | PROFINET 通信工作在 RT 状态
 |  | 以2Hz频率闪烁 | 微型 SD 卡/SD 卡正在工作（读取或写入）
 | 红色 | 常亮 | 通信故障（优先考虑 PROFINET 通信故障）

## Slide 40
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作
2.显示屏
伺服驱动显示屏采用6位7段数码显示，能够显示变频器运行状态参数、浏览设置参数，报警故障信息等内容。
3.驱动器控制按键
伺服驱动器的控制按键简洁多功能的特点，有独立按键和组合按键操作，
按键 | 名称 | 功能
 | M键 | • 退出当前菜单 • 在主菜单中进行操作模式的切换
 | OK键 | 短按： • 确认选择或输入 • 进入子菜单 • 清除报警 长按： 激活辅助功能 • JOG • 保存驱动中的参数集（RAM 至 ROM） • 恢复参数集的出厂设置 • 传输数据（驱动至微型 SD 卡/SD 卡） • 传输数据（微型 SD 卡/SD 卡至驱动） • 更新固件
 | 向上键 | • 翻至下一菜单项 • 增加参数值 • 顺时针方向 JOG
 | 向下键 | • 翻至上一菜单项 • 减小参数值 • 逆时针方向 JOG
 | 移位键 | 将光标从位移动到位进行独立的位编辑，包括正向/ 负向标记的位,“_”表示正，“-”表示负。
+ | M和OK组合 | 长按组合键四秒重启驱动
+ | 移位和向上组合 | 当右上角显示 时，向左移动当前显示页，如 。
+ | 移位和向下组合 | 当右下角显示 时，向右移动当前显示页，如 。

## Slide 41
任务5.1 SINAMICS V90 PN伺服驱动器基本操作
5.1.8 技能训练
1.训练目的
(1)了解伺服系统的构成；
(2)了解伺服电机结构和工作原理；
(3)了解编码器结构和原理；
(4)认识驱动器BOP面板结构；
(5)掌握驱动器接口功能；
(6)能够完成驱动器的硬件连接；
(7)能够完成驱动器的JOG模式调试；
SINAMICS V90驱动器JOG模式下运行调试
2.训练任务
认识SINAMICS V90驱动器接口，连接驱动器和伺服电动机，使用BOP面板在JOG模式下调试运行电动机。

## Slide 42
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
序号 | 名称 | 备注
序号 | 名称 | 说明
1 | SINAMICS V90 PN | 6SL3120-5FB10-1UF0(230V/0.1kW/1.4A)
2 | 1FL6电机 | 1FL6025-2AF21-1AA1（增量编码器）
3. 训练准备

## Slide 43
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
4. 电路连接
  连接V90 PN主电路；
  连接+24V电源供电电路；
  检查伺服驱动器与伺服电机之间的电缆（电机动力电缆、编码器电路、抱闸电缆）是否已正确连接。

## Slide 44
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
5. 调试步骤
  (1) 闭合QF2，驱动器接通DC 24V工作电源。
  (2) 检查伺服电机类型。如果伺服电机带有增量式编码器，输入电机 ID（p29000），参见电机铭牌。
  (3) 检查电机旋转方向设置，默认运行方向为CW（顺时针）。
  (4) 检查JOG速度设置，默认JOG速度为100rpm。可通过设置参数p1058 更改显示。
  (5) 通过 BOP 保存参数
  (6) 闭合QF1接通驱动器主电源。
  (7) 清除故障和报警。
  (8) 使用BOP，进入JOG菜单功能，按向上或向下键运行伺服电机，观察电机运行方向和速度。

## Slide 45
任务4.1PLC与变频器端子控制电动机运行
6.考核与评价
任务 |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  | 权重（%） | 评分
1 | 正确连接SINAMICS V90 PN供电电路（单相AC及24V DC） |  |  |  | 15 | 
2 | 正确连接伺服电机 |  |  |  | 10 | 
3 | 认知面板各部分名称及功能 |  |  |  | 10 | 
4 | 能够清楚报警信息 |  |  |  | 15 | 
5 | 能够设置JOG功能转速，调整JOG转速及方向 |  |  |  | 15 | 
6 | 会保存设置参数 |  |  |  | 15 | 
7 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务 |  |  |  | 10 | 
8 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  | 10 | 
总得分 |  |  |  |  |  | 
日期 |  | 学生 |  | 教师 |  | 

## Slide 46
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
5.2.1 控制器概述
1. 伺服驱动控制环
SINAMICS V90 PN 伺服驱动由三个控制环组成：电流控制、速度控制和位置控制
电流控制单元在内环，直接驱动电动机，有着较好的频宽，使得驱动器只需要调整速度环和位置环的增益，就能够得到好的控制效果。
位置环增益直接影响位置环的响应等级。如机械系统未振动或产生噪音，可增加位置环增益以提高响应等级并缩短定位时间，由参数P29110来设置位置环增益。
速度环可以设置速度环增益和速度环积分增益。通过将积分分量加入速度环，伺服驱动可高效消除速度的稳态误差并响应速度的微小更改。

## Slide 47
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
2. PROFINET IO
PROFINET IO是一种基于以太网的实时协议。在工业自动化应用中作为高级网络使用。PROFINET IO专注于可编程控制器的数据交换。一个完整的 PROFINET IO 网络包括以下设备：
IO 控制器：典型的是 PLC，用于控制整个系统
IO 设备：一个分散式 IO 设备（例如，编码器，传感器），通过IO控制器控制
IO 检测器：HMI（人机接口）或个人计算机，用于诊断或调试

## Slide 48
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
PROFINET提供两种实时通信，PROFINET IO RT（实时）和 PROFINET IO IRT（等时实时）。实时通道用于IO数据和报警的传输。
在 PROFINET IO RT 通道中，实时数据通过优先以太网帧进行传输。没有特殊的硬件要求。基于该优先级别，通讯循环周期可达到4ms。
PROFINET IO IRT通道适用于传输具有更加精确时间要求的数据。其循环周期可达2ms，但需要具有特殊硬件的IO设备和开关的支持。
所有的诊断和配置数据通过非实时（NRT）通道进行传输。使用 TCP/IP 协议。因而，没有可确定的循环周期，其循环周期可能超过100ms。

## Slide 49
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
3.PROFIdrive通讯方式
PROFIdrive是西门子PROFIBUS和 PROFINET 两种通讯方式针对驱动的生产与自动化控制应用的一种协议框架，也可以称作“行规”，它广泛应用在生产和过程自动化领域。
PROFIdrive 不受便用的总线系统(PROFIBUS，PROFINET)的影响。
PROFIdrive 协议中定义了4种通讯服务:
  通过循环数据通道进行循环数据交换
运动控制系统开环和闭环控制，在运行中需要循环更新数据，这些数据必须作为设定值发送至驱动设备，或作为驱动设备实际值传输。通常，对此类数据传输有苛刻的时间要求。
  通过非循环通道进行非循环数据传输
使用非循环参数通道进行控制系统或监视器和驱动设备之间的数据交换。对此类数据的存取无苛刻的时间要求。
  报警通道
报警以事件控制的方式输出，并会显示故障状态的出现和消除。
  非周期同步运行

## Slide 50
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
SIMAT1C S7控制器向SINAMICS 发送控制值和设定值，并从S1NAMICS接收状态字和实际值。
用于SINAMICS驱动中，则通过与PROFIdrive 协议或厂商标准报文来设置报文格式。
5.2.2循环通讯
报文和过程数据
配置驱动设备（控制单元)时，需要传输的过程数据（PZD）也会被定义。可在调试软件V-ASSISTANT窗口中查看或修改待传输的报文。
从驱动设备的角度看，接收到的过程数据是接收字，发送的过程数据是发送字。
PZD---过程数据(PZD）部分，包括控制字，设定值，状态字和实际值。
PKW---参数部分(PKW一参数识别值）用于读、写参数值。

## Slide 51
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
2.PROFIdrive报文
主要包括标准报文、制造商专用的报文和自由报文三种形式。
标准报文根据PROFIdrive 协议构建。过程数据的驱动器内部互联根据设置的报文编号在软件中自动进行。
制造商专用报文根据公司内部定义创建。自由报文接收和发送数据可通过 BICO技术自由互联。
3.报文结构说明
报文结构中一个PZD相当于一个字。
字或双字的实际值作为基准值插入在报文中。其中，p2000是非常重要的一个基准值，如果输入值等于p2000的值，那么报文内容等于4000hex或4000 0000 hex（双字），

## Slide 52
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
4.用于速度控制模式的报文
报文 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 102 |  | 105 | 
PZD1 | STW1 | ZSW1 | STW1 | ZSW1 | STW1 | ZSW1 | STW1 | ZSW1 | STW1 | ZSW1 | STW1 | ZSW1
PZD2 | NSOLL_A | NIST_A | NSOLL_B | NIST_B | NSOLL_B | NIST_B | NSOLL_B | NIST_B | NSOLL_B | NIST_B | NSOLL_B | NIST_B
PZD3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PZD4 |  |  | STW2 | ZSW2 | STW2 | ZSW2 | STW2 | ZSW2 | STW2 | ZSW2 | STW2 | ZSW2
PZD5 |  |  |  |  | G1_STW | G1_ZSW | G1_STW | G1_ZSW | MOMRED | MELDW | MOMRED | MELDW
PZD6 |  |  |  |  |  | G1_XIST1 | XERR | G1_XIST1 | G1_STW | G1_ZSW | G1_STW | G1_ZSW
PZD7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G1_XIST1 | XERR | G1_XIST1
PZD8 |  |  |  |  |  | G1_XIST1 | KPC | G1_XIST2 |  |  |  | 
PZD9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G1_XIST1 | KPC | G1_XIST2
PZD10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PZD信号 | 说明 | 数据类型 | 定标
接受字 |  |  | 
STW1 | 控制字1 | U16 | 
STW2 | 控制字2 | U16 | 
NSOLL_A | 转速设定值A（16位） | I16 | 4000hex=p2000
NSOLL_B | 转速设定值B（32位） | I32 | 4000000hex=p2000
G1_STW | 编码器1控制字 | U16 | 
MOMRED | 扭矩减速 | I16 | 4000hex=p2003
KPC | 位置控制器增益因子 | I32 | 
XERR | 位置偏移 | I32 | 
接受字 |  |  | 
ZSW1 | 状态字1 | U16 | 
ZSW2 | 状态字2 | U16 | 
NIST_A | 转速实际值A（16位） | I16 | 4000hex=p2000
NIST_B | 转速实际值B（32位） | I32 | 4000000hex=p2000
G1_ZSW | 编码器1状态字 | U16 | 
G1_XIST1 | 编码器1实际位置1 | U32 | 
G1_XIST2 | 编码器1实际位置2 | U32 | 

## Slide 53
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
5.SINAMICS V90 PN支持报文
SINAMICS V90 PN在速度控制模式和基本定位器控制模式下支持标准报文和西门子报文。
从SINAMICS V90 PN伺服驱动器的角度看，接收到的过程数据是接收字，待发送的过程数据是发送字。
参数P0922用来选择报文，
报文 | 接收字数目 | 发送字数目 | 说明
标准报文1 | 2 | 2 | P0922=1速度控制
标准报文2 | 4 | 4 | P0922=2速度控制
标准报文3 | 5 | 9 | P0922=3速度/位置控制（1200配置TO时使用）
标准报文5 | 9 | 9 | P0922=5速度/位置控制（1500配置TO时使用）
标准报文7 | 2 | 2 | P0922=7
标准报文9 | 10 | 5 | P0922=9
西门子报文102 | 6 | 10 | P0922=102
西门子报文105 | 10 | 10 | P0922=105速度/位置控制（1500配置TO时使用）
西门子报文110 | 12 | 7 | P0922=110
西门子报文111 | 12 | 12 | P0922=111 1200/1500通过FB284控制V90 EPOS定位
西门子报文750 | 3 | 1 | P8864=750（辅助报文）

## Slide 54
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
TIA Portal的设备驱动由GSD和HSP两种形式，不仅能够支持西门子设备，还能兼容第三方设备。
(1)GSD文件报文
PLC 通过安装 V90 GSD方式控制V90时，可选报文 1、2、3、7、9、102、110、111，但无法选择5号及105报文，无法使用 5 号和 105 报文通过 DSC 控制驱动器实现高动态性能控制。可通过报文 102 中的 MOMRED（转矩降低）来调节工作在速度控制模式下 V90 PN 的转矩限幅。
(2)HSP文件报文
通过在博途中安装HSP, PLC控制V90 PN可以选择的报文有 1、2、3、5、102、105。仅在 V90 PN 连接至 SIMATIC S7-1500(T)，且TIA Portal 版本为 V14 及以上时，报文 5 和报文 105 才可用，并且在配置过程当中需要激活等时同步模式，通过报文 5、105 配置速度轴或位置轴，实现高动态性能控制。

## Slide 55
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
S7-1200系列PLC可以通过PROFINET 与SINAMICS V90 PN伺服驱动器搭配进行速度控制，PLC进行启停和速度给定，速度控制计算在驱动器中，实现的方法主要有以下两种：
• 方法一、PLC通过FB285（SINA_SPEED）功能块，SINAMICS V90使用1号标准报文，进行速度控制。
• 方法二、不使用任何专用程序块，利用报文的控制字和状态字通过编程进行控制，V90使用1号标准报文。
5.2.3 SINA_SPEED（FB285）程序块功能
为了支持PLC SINA_SPEED（FB285）程序块编程，需要安装Startdrive软件或安装SINAMICS Blocks DriveLib驱动库文件。
TIA Portal V16版本也可以在指令→选件包→SINAMICS下调用类似功能的程序块。

## Slide 56
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
1.FB285功能块的调用
在OB1中将DriveLib_S7_1200_1500中的SINA_Speed(FB285)功能块拖拽到编程网络中，

## Slide 57
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
2.SINA_SPEED功能块参数
SINA_SPEED功能块输入/输出参数功能配置
信号 | 数据类型 | 功能
输入 |  | 
EnableAxis | BOOL | =1，驱动使能
AckError | BOOL | 驱动故障应答
SpeedSp | REAL | 转速设定值[rpm]
RefSpeed | REAL | 驱动的参考转速[rpm]，对应于驱动器中的p2000参数
ConfigAxis | WORD | 默认设置为16#003F
HWIDSTW | HW_IO | V90设备视图中报文1的硬件标识符
HWIDZSW | HW_IO | V90设备视图中报文1的硬件标识符
输出 |  | 
AxisEnabled | BOOL | 驱动已使能
LockOut | BOOL | 驱动处于禁止接通状态
ActVelocity | REAL | 实际速度[rpm]
Error | BOOL | 1=存在错误
Status | INT | 16#7002:没错误，功能块正在执行；16#8401: 驱动错误；16#8402: 驱动禁止启动；16#8600: DPRD_DAT错误；16#8601: DPWR_DAT 错误
DiagID | WORD | 通信错误,在执行SFB 调用时发生错误

## Slide 58
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
管脚HWIDSTW及HWIDZSW的赋值在V90 PN的“设备视图→属性→系统常数”中查看，

## Slide 59
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
输入参数ConfigAxis配置如表所示，默认值是16#003F。
位 | 默认值 | 含义
位0 | 1 | OFF2
位1 | 1 | OFF3
位2 | 1 | 驱动器使能
位3 | 1 | 使能/禁止斜坡函数发生器使能
位4 | 1 | 继续/冻结斜坡函数发生器使能
位5 | 1 | 转速设定值使能
位6 | 0 | 速度设定值反向
位7 | 0 | 打开抱闸
位8 | 0 | 电动电位计升速
位9 | 0 | 电动电位计降速

## Slide 60
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
1.报文端口确认
报文端口可以通过SINAMICS V90 PN的“设备视图→设备概览”的I地址或Q地址确认。
对于驱动器来说，I地址是接收PLC的控制字，Q地址是发送给PLC的状态字。
5.2.4使用报文的控制字和状态字实现速度控制

## Slide 61
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
2.常用控制字
使用标准报文1，通过端口发送常用的控制字有：
  16#047E 停止
  16#047F 启动
  16#0C7F 反转
  16#04FE 复位

## Slide 62
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
3.程序编写
在程序中调用MOVE指令，实现对端口的发送和接收操作，输出的第一个控制字控制驱动器的起动和停止，第二个控制字可以指定电机运行的速度。
(1)发送控制字。控制字存放在MW60中，通过PLC的端口QW64发送对V90 PN驱动器。第二个MOVE指令向V90 PN驱动器发送电机运行的速度（十六进制16#4000，即十进制的16384对应 P2000 速度参数值），速度设定值存放在MW62中，通过PLC端口QW66发送。

## Slide 63
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
(2)状态接收。第一个MOVE指令，接收V90 PN驱动器的状态字，存放在MW66中，第二个MOVE指令，读取驱动器实际转速，存放在MW68中，

## Slide 64
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
5.2.5 技能训练
1.训练目的
(1)了解SINAMICS V90 PN伺服驱动器速度控制方法；
(2)掌握V-ASSISTANT软件设置V90 PN；
(3)会在TIA Portal中组态V90 PN伺服驱动器；
(4)能够编写程序，使用FB285功能块控制V90 PN伺服驱动；
使用SINA_Speed（FB285）功能块实现伺服的速度控制
2.训练任务
使用SINA_Speed（FB285）程序块编写PLC程序，，设定电机转速，实现传送带电机起动、停止的控制和转速的调节，完成在线调试。

## Slide 65
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
3. 训练准备
序号 | 名称 | 说明
硬件 |  | 
1 | CPU 1214C | DC/DC/DC V4.2
2 | SINAMICS V90 PN | 6SL3120-5FB10-1UF0(230V/0.1kW/1.4A)
3 | 1FL6电机 | 1FL6025-2AF21-1AA1（增量编码器）
软件 |  | 
4 | TIA Portal | V16
5 | SINAMICS V-SSISTANT | V1.07.00

## Slide 66
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
4. 电路连接
  连接V90 PN主电路；
  连接+24V电源供电电路；
  用RJ45网线连接电脑、S7-1200 PLC和V90 PN伺服驱动器网络，或将三者接入交换机。
  检查线路无误，闭合QF1和QF2，伺服驱动器和PLC上电。

## Slide 67
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
5.V-ASSISTANT设置
  配置之前确保电脑通过USB电缆已正确连接V90 PN伺服驱动器。
(1)选择驱动
  伺服驱动器通过USB电缆连接到PC，建立SINAMICS V-ASSISTANT与目标驱动器的通信连接。
  ① 选择在线模式后，软件自动检测所连接驱动器，显示所有已连接驱动的列表。选择目标驱动并点击“确定”按钮。SINAMICS V-ASSISTANT自动创建新工程来保存目标驱动的所有参数设置并进入主窗口.

## Slide 68
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
    ② 选择控制模式。选择驱动→控制模式，选择“速度控制（S）”，

## Slide 69
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
  (2)设置 PROFINET
    ① 选择标准报文1。设置PROFINET→选择报文，选择“1：标准报文1，PZD-2/2”。可以看到报文的PZD具体说明，

## Slide 70
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
    ② 设置设备名称和IP地址。设置PROFINET→配置网络，配置设备名称为“v90-pn”,IP地址为“192.168.0.5” 。
    在线模式下，所连驱动的IP地址会自动显示在区域“②”。可在区域“①”定义 PN 名称，名称仅允许由数字（0 至 9）、英文小写字母（“a”至“z”）及字符（“-”及“.”）组成。
    在区域“②”中修改 IP 地址。点击按钮"③"保存并激活所作设置。重启驱动，所设PN名称与IP地址即生效并出现在区域“④”和“⑤”中。

## Slide 71
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
  (3)斜坡功能参数设置
  可在区域“①”基本斜坡函数发生器中输入斜坡上升时间和斜坡下降时间。在区域“②”处，选择“生效”，激活斜坡功能模块，激活生效前确保 SINAMICS V90 PN 驱动与电机连接正确且编码器正常工作，

## Slide 72
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
  (4)速度调试
  选择“调试”任务下的“测试电机”页面，在速度控制模式下点动测试去驱动器。打开伺服使能①，在转速框②中输入转速值，点击正转或反转图标按钮，软件自动检测驱动器工作过程，显示实际转速、实际扭矩、实际电流和实际电机利用率等参数。

## Slide 73
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
  6.TIA Portal硬件组态
  (1)创建新项目，添加PLC CPU模块1214C
  添加SINAMICS V90 PN模块。在窗口右侧硬件目录下，选择“其它现场设备”→“PROFINET IO”→“Drive”
  →“SIMENSE AG”→“SINAMICS”→“SINAMICS V90 PN V1.0”。

## Slide 74
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
  (2)建立网络连接，设置PLC及V90 PN的IP地址和设备名称
  在网络视图下，鼠标点击并拖动PLC网口到V90网口，建立PN/IE网络连接，设置PLC IP地址192.168.0.1，V90 PN伺服IP地址192.168.0.5。

## Slide 75
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
  (3)报文选择
  在SINAMICS V90 PN的设备视图中选择添加控制报文为标准报文1

## Slide 76
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
  7.程序编写
  (1)建立变量表
  为调用FB285功能块建立变量表

## Slide 77
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
  (2)编写OB1程序
  在OB1中调用FB285功能块，为输入/输出参数分配变量。

## Slide 78
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
  8.运行与调试
  在程序窗口点击“启用监视”图标进入在线调试状态，设置电机速度变量MD12为100RPM，参考速度为3000RPM，MW50配置轴为16#003F，闭合M10.0使能轴，轴运行，输出变量M11.0为TRUE，表示轴已运行，变量MD20显示电机实际转速。

## Slide 79
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
  改变电动机转速及旋转方向，完成运行调试，记录数据如表所示。其中1-TRUE；0-FALSE
信号 | M10.0 | M10.1 | MD12 | MD16
启动 |  |  |  | 
停止 |  |  |  | 
转速设定 |  |  |  | 
实际速度 |  |  |  | 

## Slide 80
任务5.2 SINAMICS V90 PN速度模式的调试与运行
9.考核与评价
任务 |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  | 权重（%） | 评分
1 | 正确连接V90 PN主电路，构建PLC、V90 PN网络 |  |  |  | 10 | 
2 | 正确设置V-ASSISTANT软件参数 |  |  |  | 10 | 
3 | 正确组态PLC、V90 PN，配置设备名称和IP地址 |  |  |  | 15 | 
4 | 调用FB285功能块，编写PLC程序，编译下载 |  |  |  | 15 | 
5 | 在线调试PLC程序，控制V90伺服启动/停止 |  |  |  | 15 | 
6 | 在线修改变V90伺服速度及旋转方向。 |  |  |  | 15 | 
7 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务 |  |  |  | 10 | 
8 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  | 10 | 
总得分 |  |  |  |  |  | 
日期 |  | 学生 |  | 教师 |  | 

## Slide 81
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
  1.轴的概念
  在简单的运动中，轴是最常见的被控对象，轴与机械负载直接连接，带动负载完成旋转、直线运动，在较为复杂的运动中，还可以实现多轴协调动作，如多轴速度同步、位置同步，使负载按照规定的路径运动等。对轴的控制，也就是实现对机械的运动控制。
  在西门子的S7-1200/1500系列PLC中，轴需要组态为工艺对象(TO)，工艺对象是用户程序和真实驱动的接口，可通过PLC Open标准程序块控制命令操作工艺对象实现使能、停止、绝对定位、相对定位等运动控制。
  同时可以对工艺对象进行监控，通过工艺对象可以设置轴参数，并获得轴的运行状态。可以组态为速度轴、位置轴、同步轴和运动机构四种主要的工艺对象。
5.3.1运动控制概述

## Slide 82
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
  2.位置控制实现方法
  S7-1200系列PLC通过PROFINET与V90伺服驱动器搭配进行位置控制，实现的方法主要有以下两种：
  方法一，在PLC中组态位置轴工艺对象，V90 PN使用标准报文3，通过运动控制指令（PLC Open标准程序块）进行控制。控制方式属于中央控制方式，位置控制在PLC中计算，驱动执行速度控制。
  方法二，在PLC中使用FB284（SINA_POS）功能块，V90 PN伺服驱动通过内部的基本定位控制器(Epos)，使用西门子111报文，实现相对定位、绝对定位等位置控制，控制方式属于分布控制方式，位置控制在驱动器中计算。

## Slide 83
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
  西门子TIA Portal软件支持GSD和HSP两种格式的驱动。
  GSD是设备描述文件，兼容第三方设备，只有通讯功能，需要通过V-ASSISTANT软件配置驱动器。
  HSP属于西门子自己的内部文件，直接在硬件目录下找到，通过项目配置驱动器。
5.3.2 SINAMICS V90 PN伺服驱动安装
1.SINAMICS V90 PN GSD文件安装
如果已经安装了SINAMICS Startdrive Advanced软件，就已经安装了V90 PN驱动，如果没有安装该软件，从西门子工业支持网站下载SINAMICS V90 PROFINET GSD文件，在TIA Portal项目中点击打开选项→管理通用站描述文件（GSD）。

## Slide 84
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
  在弹出的对话框中，添加下载的GSD文件，选中安装
在网络视图中添加SINAMICS V90 PN设备，可以在其它现场设备→PROFINET IO→Driver→SIEMENS AG→SINAMICS中去选择

## Slide 85
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
  2.HSP文件安装
  从TIA Portal V14 版本开始，用户可以通过使用硬件支持包 (HSP)在 TIA 博途中添加和组态SINAMICS V90 PN 驱动装置。从西门子工业支持网站下载SINAMICS V90 PROFINET HSP文件。项目视图下在展开“选项”菜单，打开支持包对话框。点击“从文件系统添加”，选择下载的HSP文件

## Slide 86
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
  勾选列表中HSP文件，点击“安装”，安装时提示关闭TIA Portal继续，完成HSP文件安装。

## Slide 87
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
  添加设备可以在硬件目录→驱动器和起动器→SINAMICS驱动下找到V90 PN，选择对应的型号

## Slide 88
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
  S7-1200 PLC都有运动控制功能的组件，支持轴的定位控制。可以通过PROFINET 通信方式连接西门子的V90 PN驱动装置。
  驱动装置将作为从站集成到硬件组态中。在用户程序中执行运动控制命令时，工艺对象（TO）用于控制驱动装置并读取位置编码器的值。驱动装置和编码器可通过 PROFIdrive 报文进行连接
5.3.3 S7-1200 PLC 的轴工艺对象（TO）

## Slide 89
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
  使用 V90 PN 的 GSD 文件，将 V90 PN 组态为 S7-1200 的IO device，并且在 S7-1200中以工艺对象的方式来实现定位控制功能，属于中央控制；
  位置控制在PLC中使用运动控制指令计算完成。定位轴的设定值及编码器实际值可通过 PROFIdrive 报文3进行传输，V90 PN需要配置为速度控制模式。
指令名称 | 功能 | 说明
MC_Power | 使能轴或禁用轴 | 在其他运动控制指令之前一直调用并使能
MC_Reset | 确认故障，重新启动工艺对象 | 用于确认“伴随轴停止出现的运行错误”和“组态错误”。
MC_Home | 使轴归位，设置参考点 | 使轴回参考点，用来将轴坐标与实际的物理驱动器位置进行匹配。轴的绝对定位需 要回原点
MC_Halt | 停止轴 | 停止轴所有运动并以组态的减速度停止
MC_MoveAbsolute | 轴的绝对定位 | 使轴以某一速度进行绝对位置定位；必须先回原点
MC_MoveRelative | 轴的相对定位 | 使轴以某一速度在轴当前位置的基础上移动一个相对距离；不需要轴执行回原点命令
MC_MoveVelocity | 以设定速度移动轴 | 根据指定的速度连续移动轴。
MC_MoveJog | 在点动模式下移动轴 | 在点动模式下以指定的速度连续移动轴；正向点动和反向点动不能同时触发
MC_ChangeDynamic | 更改轴的动态设置参数 | 加速时间（加速度）值；减速时间（减速度）值；急停减速时间（急停减速度）值；平滑时间（冲击）值
MC_WriteParam | 写入定位轴的变量 | 写入定位轴工艺对象的变量
MC_ReadParam | 连续读取定位轴的运动数据 | 可连续读取轴的运动数据和状态消息
MC_CommandTable | 按照运动顺序运行轴命令 | 可将多个单独的轴控制命令组合到一个运动顺序中

## Slide 90
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
  1.SINAMICS驱动器的EPOS功能
  与PLC的工艺对象TO（轴工艺对象）不同，EPOS（基本位置控制）功能的位置环在驱动器侧，由驱动器自身完成位置闭环控制的功能。SINAMICS驱动器里S系列（S110、S120）以及V90PN都内置了此功能。基本定位器功能包括以下几个模式：
  （1） 设定值直接给定/MDI
  （2） 运行程序段
  （3） 回参考点
  （4） 点动
  （5） 运行到固定挡块
5.3.4 SINA_POS （FB284）功能块

## Slide 91
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
  2.西门子报文111简介
  西门子SINAMICS V90 PN伺服驱动器工作在EPOS模式下，SIMATIC PLC可以通过111报文对V90 PN进行控制，111报文是带扩展功能定位运行报文，占用IO地址。

## Slide 92
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
  PLC与驱动器之间就是通过输入/输出（I/O）进行数据交换，111报文是12个接受/发送字
过程数据 | 地址 | 信号 | 说明 | 数据类型
PLC→驱动器 |  |  |  | 
PZD1 | QW64 | STW1 | 控制字1 | U16
PZD2 | QW66 | POS_STW1 | 基本定位器的控制字1 | U16
PZD3 | QW68 | POS_STW2 | 基本定位器的控制字2 | U16
PZD4 | QW70 | STW2 | 控制字2 | U16
PZD5 | QW72 | OVERRIDE | 位置速度倍率 | U16
PZD6 | QD74 | MDI_TARPOS | MDI位置 | I32
PZD7 |  |  |  | 
PZD8 | QD78 | MDI_VELOCITY | MDI速度 | I32
PZD9 |  |  |  | 
PZD10 | QW82 | MDI_ACC | MDI加速度倍率 | U16
PZD11 | QW84 | MDI_DEC | MDI减速度倍率 | U16
PZD12 | QW86 | USER | 用户定义接受字 | U16
驱动器→PLC |  |  |  | 
PZD1 | IW68 | ZSW1 | 状态字1 | U16
PZD2 | IW70 | POS_ZSW1 | 基本定位器的状态字1 | U16
PZD3 | IW72 | POS_ZSW2 | 基本定位器的状态字2 | U16
PZD4 | IW74 | ZSW2 | 状态字2 | U16
PZD5 | IW76 | MELDW | 消息字 | U16
PZD6 | ID78 | XIST_A | 位置实际值A | I32
PZD7 |  |  |  | 
PZD8 | ID82 | NIST_B | 转速实际值B | I32
PZD9 |  |  |  | 
PZD10 | IW86 | FAULT_CODE | 故障代码 | U16
PZD11 | IW88 | WARN_CODE | 报警代码 | U16
PZD12 | IW90 | USER | 用户定义发送字 | U16

## Slide 93
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
  3.SINA_POS （FB284）功能块安装与使用
  在TIA Portal中安装驱动库文件 DriveLib_S7_1200_1500,调用驱动库中的功能块FB284可实现V90的EPOS基本定位控制,可以实现定位控制､点动控制､回原点､MDI､速度控制和参数修改等功能｡在全局库中添加“SINA_POS”至程序中。

## Slide 94
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
  4.SINA_POS(FB284)功能块参数
  FB284功能块输入/输出参数如表5-17所示，表中的位置设置参数“Position”的单位是LU， 速度设置参数“Velocity”的单位是1000LU/min。
  5.FB284功能块运行模式
  FB284功能块支持八种运行模式，通过参数”Modepos”设置
ModePos | 运行模式 | 功能
1 | 相对定位 | 采用 SINAMICS 驱动的内部位 置控制器来实现相对位置控制，对上一个位置的定位
2 | 绝对定位 | 采用 SINAMICS 驱动的内部位置控制器来实现绝对位置控制。必须回零或编码器校正。
3 | 连续运行 | 允许轴在正向或反向以一个恒定的速度运行
4 | 主动回零 | 允许轴按照预设的回零速度及方式沿着正向或反向进行回零操作，激活驱动的主动回零。回零开关须连接到 PLC 的输入点，其信号状态通过 FB284 功能块的ConfigEPos.%X6 发送到驱动器中。
5 | 直接设置回零位置 | 允许轴在任意位置时对轴进行零点位置设置。
6 | 运行程序段 | 允许创建自动运行的运动任务、运行至固定档块（夹紧）、设置及复位输出等功能
7 | 按指定速度点动 | 输入参数Jog1及Jog2用于控制EPOS的点动运行，点动速度在驱动器中设置。运动方向由驱动中设置的点动速度来决定，默认设置为Jog1是负向点动速度，Jog2是正向点动速度 ，与 Positive 及 Negative 参数无关
8 | 按指定距离点动 | 点动增量运行模式。Jog1及Jog2用于控制轴按指定的距离点动运行，运动方向由驱动中设置的点动速度来决定，点动距离增量值默认设置为Jog1 traversing distance/Jog2 traversing distance =1000LU，与 Positive 及Negative 参数无关

## Slide 95
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
  采用增量编码器主动回零有以下2种方式：
  1.外部回零开关+编码器零脉冲回零
  设置参数P29240=1，回零编程步骤如下：
  (1) 设置 FB284 工作模式：ModePos=4
  (2) 需要将参考点挡块输入信号(回零开关)连接到功能块管脚 ConfigEPos.%X6
  (3) 设置 EnableAxis=1 使能轴
  (4) 设置 ExecuteMode=1 执行回参考点运行，此时轴开始回零运行
5.3.5 EPOS模式下的主动回零方式

## Slide 96
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
  轴加速到速度参数p2605设定值搜索参考点挡块。
  当到达参考点挡块时(Pos_STW2.2：0→1)，伺服电机减速到静止状态。此时，轴开始反向加速到速度参数p2608设定值，当离开参考点挡块后(Pos_STW2.2：1→0)，搜索编码器的零脉冲，当遇到编码器第一个零脉冲，轴反向加速以速度参数p2611设定值运行偏移距离参数p2600设定值后停止在参考点，并将参数p2599的值设置成参考点的位置值，伺服数字量输出信号REFOK =1。
  回参考点完成后功能块管脚 AxisRef 状态变为 1。

## Slide 97
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
  2.仅编码器零脉冲
  设置参数P29240=2，回零编程步骤如下：
  (1) 设置 FB284 工作模式：ModePos=4
  (2) 设置 EnableAxis=1 使能轴
  (3) 设置 ExecuteMode=1 执行回参考点运行，此时轴开始回零运行
轴按照参数P2604设定值定义的搜索方向，以最大加速度参P2572设定值加速至搜索速度参数P2608设定值搜索编码器的零脉冲，搜索到零脉冲后，轴以速度参数P2611设定值运行偏移距离参数p2600设定值后停止在参考点，并将参数p2599的值设置成参考点的位置值，V90数字量输出信号 REFOK =1。回参考点完成后 AxisRef 状 态变为 1 。

## Slide 98
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
5.3.6技能训练
1.训练目的
(1) 了解SINAMICS V90 PN伺服驱动的位置控制的方法；
(2) 了解S7-1200 PLC的工艺对象功能；
(3) 会使用V-ASSISTANT的设置V90 PN；
(4) 会组态PLC+ SINAMICS V90 PN构建伺服驱动系统；
(5) 掌握PLC工艺对象的配置方法；
(6) 会使用工艺对象中的指令编写程序实现运动控制功能；
通过工艺对象（TO）功能实现SINAMICS V90 PN的位置控制
2.训练任务
通过S7-1200 PLC的工艺对象（TO）功能，使用SINAMICS V90 PN伺服驱动器驱动电动机运行，具有绝对定位、相对定位、点动、复位等功能。

## Slide 99
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
3. 训练准备
序号 | 名称 | 说明
硬件 |  | 
1 | CPU 1214C | DC/DC/DC V4.2
2 | SINAMICS V90 PN | 6SL3120-5FB10-1UF0
3 | 1FL6电机 | 1FL6025-2AF21-1AA1（增量编码器2500ppr），负载皮带轮直径=38mm
软件 |  | 
4 | TIA Portal | V16
5 | SINAMICS V-SSISTANT | V1.07.00

## Slide 100
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
4. 电路连接
  连接V90 PN主电路；
  连接+24V电源供电电路；
  检查伺服驱动器与伺服电机之间的电缆（电机动力电缆、编码器电路、抱闸电缆）是否已正确连接。

## Slide 101
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
5. V-ASSISTANT设置
按照如下步骤设置V90 PN，参考技能训练5.2.5。
(1)使用V-ASSIST调试软件，在线后检查 SINAMICS V90 PN的控制模式为“速度控制模式(S)”。
(2)“设置 PROFINET->配置网络”，设置SINAMICS V90 PN的设备名称为“v90-pn”，IP地址为“192.168.0.5”。
(3)设置SINAMICS V90 PN的控制报文为：标准报文 3。在下方可以查看报文结构及数值。
(4)生效斜波功能。

## Slide 102
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
6.TIA Portal硬件组态
(1)新建一个TIA Portal项目，添加 S7-1200 设备。
(2)将 SINAMICS V90 PN 拖拽到画面中，需注意固件的版本选择。
(3)建立PLC与SINAMICS V90 PN的网络连接。设置 S7-1200 PLC的IP地址为“192.168.0.1”，设置V90 PN 的设备名称为“v90-pn”，IP地址为“192.168.0.5”，与V-ASSISTANT软件设置一致。编译并下载组态至PLC。
(4)在设备视图中为 SINAMICS V90 PN添加“标准报文3” 。

## Slide 103
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
7.插入工艺对象一个位置轴
(1)新建工艺对象。左侧项目树→工艺对象→新增对象，添加运动控制“TO_PositioningAxis”，弹出新增对象对话框，修改名称或默认。点击“确定”进入工艺对象组态。

## Slide 104
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(2)“驱动器”选择“PROFIdrive”设置位置单位，选择“不仿真”

## Slide 105
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(3)配置轴的驱动，选择连接到 Profinet 总线上的 V90 PN驱动器

## Slide 106
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(4)配置编码器的数据交换。添加PROFIdrive编码器，与编码器之间的数据交换，勾选运行时自动应用编码器值（在线），编码器类型选择“旋转增量”编码器。

## Slide 107
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(5)配置扩展参数中的机械数据：选择编码器的安装位置，位置参数电机每转的负载位移根据实际情况更改为100mm

## Slide 108
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(6)设置硬件限位开关及软件限位位置。启用硬限位开关，上限位和下限位输入PLC的输入点是高电平有效选择，勾选具有软限位开关。设置软限位开关位置（距离硬限位开关的距离）

## Slide 109
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(7)设置动态中的常规参数。选择速度单位“转/分钟”，设置最大转速100，加速和减速时间为0.5s

## Slide 110
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(8)设置动态中的急停参数。设置急停速度，减速时间为0.5s，

## Slide 111
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
((9)设置主动回零的方式。选择原点开关输入PLC的输入点，默认高电平有效；选择逼近回原点方向，选择参考点开关的上下侧。设置逼近速度和参考速度。
(10)项目编译完成无错误后下载项目。
(11)使用控制面板测试轴的运行。
  ① 如图5-55所示，在工艺对象轴_1打开调试窗口，需要激活获取主控权，然后启用轴。

## Slide 112
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
② 轴控制面板命令有点动、定位和回原点三项功能。点动功能需要设置速度和加速度/减速度值，点击正向或反向，负载点动运行，在当前值栏目可以看到负载运行状况，包括位置和速度信息。

## Slide 113
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
定位功能可以实现绝对定位和相对定位，在目标位置行进路径输入位置值，设定速度及加减速度值，点击相对或绝对完成定位功能，绝对定位要保证已完成回原点操作。

## Slide 114
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
回原点功能可以实现设置回原点位置和回原点功能。
设置回原点位置相当于回原点模式0绝对式直接回原点，轴的坐标值直接更新成新的原点坐标，新的坐标值就是原点位置的数值。
回原点相当于回原点模式3主动回原点功能，执行后回自动运行返回原点。

## Slide 115
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
8.程序编写
在右侧指令树→工艺栏目下找到运动控制指令，拖拽到OB1中，编写程序。

## Slide 116
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(1)使能轴，调用MC_Power指令，配置参数变量
(2)回原点，调用MC_Home指令，配置参数变量
(3)轴停止，调用MC_Halt指令，配置参数变量
(4)轴的绝对定位，调用MC_MoveAbsolute指令，配置参数变量

## Slide 117
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(5)轴的相对定位，调用MC_MoveRelative指令，配置参数变量
(6)轴的点动，调用MC_MoveJog指令，配置参数变量，

## Slide 118
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(7)轴复位，调用MC_Reset指令，配置参数变量
(8)轴的位置和速度查看，配置参数变量
在输入参数Parameter处输入需要查看的变量ActualPosition，存放在输入参数Value指定的变量MD64中，查看轴实际位置。
再次调用MC_ReadParam指令，在输入参数Parameter处输入需要查看的变量ActualVelocity，存放在输入参数Value指定的变量MD68中，查看轴的实际速度。

## Slide 119
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
9.运行与调试
在OB1程序窗口启用监视 ，程序进入在线状态，可以修改相关参数，观察程序执行状态及结果。
(1)轴使能调试。设置输入参数M10.0为TRUE，轴控制模式StartMode为1，位置控制模式，轴停止模式StopMode为1，立即停止。输出参数M20.0为TRUE，表示轴已使能，未报错。

## Slide 120
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(2)轴回原点调试。设置轴原点位置MD34为0，回原点模式MD38为3主动回零，接通M10.1上升沿触发回原点指令执行，可以看出，指令执行完毕，当前实际位置就是MD34设置的位置0。

## Slide 121
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(3)轴的绝对定位调试。设置轴的绝对定位速度为20mm/s，轴的定位位置为120mm，接通指令使能位M10.5，负载执行绝对定位运行，在监控表中可以通过MD64和MD68查看轴的实际位置和速度，轴的实际位置MD64显示的数值是相对原点的距离120mm。

## Slide 122
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(4)轴的相对定位调试。设置轴的相对定位速度为30mm/s，轴的定位位置为60mm，接通指令使能位M11.0，负载执行相对定位运行，在监控表中可以通过轴的实际位置MD64显示相对原点位置180mm，是在前次运行120mm的距离基础上运行60mm得出实际位置。

## Slide 123
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(5)轴点动调试。设置轴的点动速度为15mm/s，接通轴正向点动控制M11.2或反向点动控制M11.3，负载按照设定值运行，断开M11.2或M11.3，负载停止运行。

## Slide 124
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(6)轴的实际位置和速度调试。接通轴参数读取使能位M80.0，可以读取轴的实际位置和速度，分别存放在MD64和MD68中。

## Slide 125
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
10.考核与评价
任务 |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  | 权重（%） | 评分
1 | 依据电气原理图，正确连接PLC、伺服驱动器与电动机的硬件接线。 |  |  |  | 10 | 
2 | V-ASSISTANT设置 |  |  |  | 10 | 
3 | 组态S7-1200工艺对象 |  |  |  | 20 | 
4 | PLC程序编写、编译和下载 |  |  |  | 20 | 
5 | 程序运行与调试，数据记录正确 |  |  |  | 20 | 
6 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务 |  |  |  | 10 | 
7 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  | 10 | 
总分 |  |  |  |  |  | 
日期 |  |  | 学生 |  | 教师 | 

## Slide 126
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
1.训练目的
(1)了解V90 PN伺服驱动的内部基本定位器EPOS功能；
(2)了解S7-1200 PLC的FB284程序块功能；
(3)会使用V-ASSISTANT的设置V90 PN位置控制模式；
(4)会组态PLC+V90 PN构建伺服驱动系统；
(5)掌握FB284程序块的配置使用方法；
(6)会使用FB284程序块编写程序调试V90 PN运动控制；
通过FB284功能块现V90 PN的位置控制
2.训练任务
使用V-ASSISTANT配置V90 PN伺服驱动器，编写PLC程序，使用FB284功能块控制伺服驱动电机运行，运行调试绝对定位、相对定位、点动、复位等功能。

## Slide 127
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
3. 训练准备
序号 | 名称 | 说明
硬件 |  | 
1 | CPU 1214C | DC/DC/DC V4.2
2 | SINAMICS V90 PN | 6SL3120-5FB10-1UF0
3 | 1FL6电机 | 1FL6025-2AF21-1AA1（增量编码器2500ppr），负载皮带轮直径=38mm
软件 |  | 
4 | TIA Portal | V16
5 | SINAMICS V-SSISTANT | V1.07.00

## Slide 128
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
4. 电路连接
  连接V90 PN主电路；
  连接+24V电源供电电路；
  检查伺服驱动器与伺服电机之间的电缆（电机动力电缆、编码器电路、抱闸电缆）是否已正确连接。

## Slide 129
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
5. V-ASSISTANT设置
(1)使用V-ASSISTANT调试软件，在线后修改V90 PN的控制模式为“基本定位控制（EPOS）”，修改完成需要重新启动驱动器生效.

## Slide 130
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(2)“设置 PROFINET->配置网络”，设置V90 PN 的设备名称为“v90-pn”，IP地址为“192.168.0.5”。
(3)V90 PN伺服驱动器的选自报文为“111：西门子报文111，PZD-12/12” 。
。

## Slide 131
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(4)设置机械结构相关参数。默认丝杠连接，丝杠螺距10mm，分辨率1um，则负载转动一圈对应10000LU。如果使用皮带轮连接，需要设置正确的齿轮比，以及设置负载转动一圈物体移动距离120000 LU（皮带轮连接，齿轮比1:1，皮带轮直径38mm），分辨率是1um。

## Slide 132
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(5) 配置回零参数。回参考点方式选择“1：参考点挡块（信号REF）及编码器零脉冲”，设置相关参数。轴回检测参考点挡块的信号，离开挡块后，搜索编码器零脉冲，搜索到零脉冲后，运行偏移距离后停止在参考点。将参考点挡块输入信号（回零开关）连接到功能块管脚 ConfigEPos 的bit 6。

## Slide 133
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
6.TIA Portal硬件组态
（1）创建新项目，添加S7-1200 PLC和V90 PN设备，建立V90 PN与PLC的网络连接，设置 S7-1200 PLC的IP地址为“192.168.0.1”，设置V90 PN 的设备名称为“v90-pn”，IP地址为“192.168.0.5”，与V-ASSISTANT软件设置一致。编译并下载组态至PLC。
（2）在设备视图中为V90 PN添加“西门子报文111，PZD-12/12”，与V-ASSISTANT软件设置一致。
（3）下载硬件组态至PLC。

## Slide 134
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
7.程序编写
(1)使用FB284程序块。在右侧全局库中的“Drive_Lib_S7_1200_1500”→03_SINAMICS找到SINA_POS程序块，拖拽到OB1中， 弹出建立背景数据块对话框“SINA_POS_DB”,点击确定，建立SINA_POS程序块背景数据块

## Slide 135
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(2)编写OB1程序。
  ① 为调用FB284程序块建立变量表。
② 原点关联。如果使用回零模式是“外部回零开关+编码器零脉冲回零”，则需要把外部原点开关关联至控制字ConfigEPos的位6

## Slide 136
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
③ 调用FB284功能块，参照变量表，设置输入/输出参数

## Slide 137
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
④ 编写实际位置、速度转换程序。实际速度由引脚Actvelocity获得，存放在MD70中，单位是1000LU，数字量对应的满量程是16#40000000（十进制1073741824.0），又P2000参考转速为3000RPM，所以可以计算出实际转速，存放在MD82中。实际位置由引脚ActPosition获得，存放在MD74中，单位是LU，转动一圈120mm对应的是1200000LU，所以可以计算出实际位置，存放在MD100中

## Slide 138
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
⑤ 编写位置、速度设定转换程序。MD64的值关联输入变量Velocity，单位是1000LU，速度设定值使用MD90的值，单位是RPM，需要把RPM值转换到1000LU对应的值，又转动一圈对应120000LU，所以计算出输入参数Velocity=MD90*120000/1000。MD60的值关联输入变量Position，单位是LU，位置设定使用MD94的值，单位mm，需要把mm值转换到LU，所以计算出输入参数Position=MD94*1000

## Slide 139
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
8.运行与调试
程序编译无误，下载至PLC。程序窗口启用监视功能。
(1)回原点运行。
  运行模式选择 ModePos=4，V-ASSISTANT设置回原点模式，运行方向由Positive及Negative决定
  Jog1 及Jog2 必须设置为 "0"
  CancelTransing=1，IntermediateStop=1，
  ConfigEpos=16#00000003
  输入参数轴使能EnableAxis为TRUE
  输入参数Position设置原点位置，Velocity设置回原点速度
  ExecuteMode上升沿触发定位运动
  回原点完成，AxisRef标志位为TRUE

## Slide 140
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(2)相对定位运行。
  运行模式选择 ModePos=1，轴可以不回零或不校正绝对值编码器
  Jog1 及Jog2 必须设置为 "0"
  CancelTransing=1，IntermediateStop=1
  ConfigEpos=16#00000003
  设置位置Position和速度Velocity，运动方向由Postion给定的正负决定
  驱动的运行命令 EnableAxis=1
  ExecuteMode上升沿触发定位运动

## Slide 141
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(3)绝对定位运行。
运行模式选择 ModePos=2，轴必须已回零或编码器已被校准
Jog1 及Jog2 必须设置为 "0"
CancelTransing=1，IntermediateStop=1，
ConfigEpos=16#00000003
设置目标位置Position和速度Velocity，参数 Positive 及 Negative 必须为 "0"
驱动的运行命令 EnableAxis=1
ExecuteMode上升沿触发定位运动

## Slide 142
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(4)连续运行。
运行模式选择 ModePos=3，允许轴的位置控制器在正向或反向以一个恒定的速度运行
Jog1 及Jog2 必须设置为 "0"
CancelTransing=1，IntermediateStop=1
ConfigEpos=16#00000003
通过输入参数 Velocity 指定运行速度，运行方向由 Positive 及 Negative 决定
更改运行方向后，需要重新触发ExecuteMode
驱动的运行命令 EnableAxis=1
ExecuteMode 的上升沿触发定位运动

## Slide 143
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(5)点动运行。
运行模式选择ModePos=7
CancelTransing=1，IntermediateStop=1
ConfigEpos=16#00000003
点动速度在V90 PN中设置，参数 Positive 及 Negative 必须为 "0"
驱动的运行命令 AxisEnable=1
给出Jog1或Jog2信号，正向点动或反向点动

## Slide 144
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
(6)数据记录
ModePos | 设定速度 （RPM） | 设定位置 （mm） | ActVelocity （1000LU） | 实际速度 （RPM） | ActPosition （LU） | 实际位置 （mm）
1 | 20 | 30 |  |  |  | 
2 | 25 | 45 |  |  |  | 
3 | 30 | —— |  |  |  | 
4 | —— | 0 |  |  |  | 
7 | —— | —— |  |  |  | 

## Slide 145
任务5.3 SINAMICS V90 PN位置控制的调试与运行
11.评价与考核
任务 |  |  |  |  |  | 
序号 | 评价内容 |  |  |  | 权重（%） | 评分
1 | 依据电气原理图，正确连接PLC、伺服驱动器与电动机的硬件接线。 |  |  |  | 10 | 
2 | 认知FB284程序块功能 |  |  |  | 10 | 
3 | V-ASSISTANT设置 |  |  |  | 20 | 
4 | PLC程序编写、编译和下载 |  |  |  | 20 | 
5 | 程序运行与调试，数据记录正确 |  |  |  | 20 | 
6 | 合理施工，操作规范，在规定时间完成任务 |  |  |  | 10 | 
7 | 无旷课、迟到现象，团队意识强（工具保管、使用、收回情况，设备摆放，场地整理情况） |  |  |  | 10 | 
总分 |  |  |  |  |  | 
日期 |  |  | 学生 |  | 教师 | 

## Slide 146
THANK YOU
变频与伺服控制技术