## Slide 1
CAD/CAM技术实用案
例教程（CAXA ）

## Slide 2
第1篇 CAXA CAM 制造工程师2022
第2篇 CAXA CAM 数控车2022
第3篇 CAXA CAPP 工艺图表2022
CAD/CAM技术实用案例教程（CAXA）

## Slide 3
第1篇 CAXA CAM制造工程师2022

## Slide 4
概述
机械制造专业为国家经济发展的基础产业之一，它是国家制造业的支柱、经济发展的推动力量，同时也是国家科技创新和国家安全的重要保障。党的二十大报告提出了加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国，对制造业高质量发展提供了根本遵循、指明了前进方向。因此，培养高素质的机械制造人才，提升专业技能和创新能力，对于国家发展具有重要的战略意义。本篇重点介绍了CAXA CAM制造工程师2022的基本操作、线框构建、曲面造型、实体造型及数控加工功能。
第1篇 CAXA CAM制造工程师2022

## Slide 5
模块一 CAXA CAM 制造工程师的基本操作
模块二 线框构建
模块三 曲面造型
模块四 实体造型
模块五 数控加工
第1篇 CAXA CAM制造工程师2022

## Slide 6
模块一 CAXA CAM 制造工程师的基本操作
任务一 水轮文件的显示操作
任务二 吊钩模型颜色与背景的变换操作

## Slide 7
任务1 水轮文件的显示操作
任务描述
轴流式水轮机是将水流能量转换为旋转机械能的动力机械，水轮是其重要的组成部分。图1-1-1为水轮三维图，利用CAXA CAM制造工程师2022完成水轮文件的显示操作。
图1-1-1 水轮
任务分析
CAXA CAM制造工程师2022提供了图形文件的显示操作命令，包括视向定位、旋转、平移、放大、缩小等操作。本案例将利用显示操作命令完成水轮模型视图方向的变换，采用“渲染”命令完成模型材质的设置。
任务1 水轮文件的显示操作
模块一 CAXA CAM 制造工程师的基本操作

## Slide 8
任务1 水轮文件的显示操作
本案例的重点、难点
（1）利用“另保为”命令改变文件类型。
（2）了解切换作图平面的方法。
知识准备
（1）熟悉电脑的基本操作及三键鼠标的使用。
（2）了解机械制图的基本知识。
（3）熟悉不同视图的确定方法。
任务1 水轮文件的显示操作
模块一 CAXA CAM 制造工程师的基本操作

## Slide 9
任务1 水轮文件的显示操作
本案例的重点、难点
（1）利用“另保为”命令改变文件类型。
（2）了解切换作图平面的方法。
知识准备
（1）熟悉电脑的基本操作及三键鼠标的使用。
（2）了解机械制图的基本知识。
（3）熟悉不同视图的确定方法。
模块一 CAXA CAM 制造工程师的基本操作

## Slide 10
任务二 吊钩模型颜色与背景的变换操作
任务描述
吊钩是起重机械中最常见的一种吊具，如图1-1-7所示，利用CAXA CAM制造工程师2022完成吊钩模型颜色与背景的变换操作。
图1-1-7 吊钩
任务分析
CAXA CAM制造工程师2022提供了图形文件的设置操作命令，包括层设置、拾取过滤设置、系统设置、光源设置和材质设置等。本案例将通过“颜色”命令改变吊钩模型的颜色，利用“背景”命令设置模型背景颜色。
模块一 CAXA CAM 制造工程师的基本操作

## Slide 11
任务二 吊钩模型颜色与背景的变换操作
本案例的重点、难点
（1）对图素单选、多选和框选的方法。
（2）更改图素颜色方法。
（3）更改背景颜色方法。
知识准备
（1）熟悉CAXA CAM制造工程师的打开保存方法。
（2）了解曲面与实体的区别。
模块一 CAXA CAM 制造工程师的基本操作

## Slide 12
模块二 线框构建
任务一 密封圈图形的绘制
任务二 支架的线框造型
任务三 挡块的线框造型

## Slide 13
任务一 密封圈图形的绘制
模块二 线框构建
任务描述
密封圈在特定的工作压力和温度下具有良好的密封性能，并随着压力增加自动提高密封性能。根据图1-2-1所示相关尺寸，利用CAXA CAM制造工程师2022完成密封圈图形的绘制。
图1-2-1 密封圈

## Slide 14
任务一 密封圈图形的绘制
模块二 线框构建
任务分析
二维图形是由一系列的点、直线、圆弧及样条线组成，可描述零件的外形轮廓，是曲面造型和实体造型的基础。本案例的密封圈由直线、圆、圆弧等线条组成，可考虑采用CAXA CAM制造工程师的基本绘图命令作图，利用曲线编辑命令进行辅助绘制，完成密封圈的绘制。
本案例的重点、难点
（1）确定各线条之间的位置关系。
（2）明确图形绘制过程中基准的选择。
（3）如何在绘图过程中搭建辅助线。
知识准备
（1）了解机械制图的基本步骤。
（2）了解参数化绘图的基本原理。
（3）熟悉直线、圆弧、圆等线条的类型和绘制方法。

## Slide 15
任务二 支架的线框造型
模块二 线框构建
图1-2-21 支架
任务描述
根据图1-2-21所示相关尺寸，利用CAXA CAM制造工程师2022完成支架的线框造型。

## Slide 16
任务二 支架的线框造型
模块二 线框构建
任务分析
线框造型是通过绘制出几何体的轮廓曲线来描述实体几何形状的造型方法，能进一步掌握三维曲线绘制命令。支架主要由底座和侧板组成，底座由直线、圆和圆弧等线条构成，确定各线条之间位置关系是支架线框造型的基础。
本案例的重点、难点
（1）确定各线条的尺寸和位置关系。
（2）能灵活切换作图平面。
知识准备
（1）熟悉直线、圆弧、圆等线条的绘制方法。
（2）了解平移和偏移之间的区别。

## Slide 17
任务三 挡块的线框造型
模块二 线框构建
任务描述
根据图1-2-29所示相关尺寸，利用CAXA CAM制造工程师2022完成挡块的线框造型。
图1-2-29挡块

## Slide 18
模块三 曲面造型
任务一 五角星曲面造型
任务二 支架的线框造型

## Slide 19
任务一 五角星曲面造型
模块三 曲面造型
任务描述
根据图1-3-1所示五角星相关尺寸，利用CAXA CAM制造工程师2022完成五角星造型。
图1-3-1 五角星零件图

## Slide 20
任务一 五角星曲面造型
模块三 曲面造型
任务分析
五角星模具的曲面主要由10个三边面组成，其中三边面的尺寸形状均一致。因此可考虑采用三维曲线命令构建五角星模具的线框结构，然后通过曲面命令将线框转化为曲面，完成五角星模具曲面的造型。
本案例的重点、难点
（1）掌握三维曲线命令，构建五角星骨架线框。
（2）熟练直纹面、阵列命令的操作。
本案例的思维导图
根据上述零件分析方案，利用CAXA CAM制造工程师2022进行三维造型，具体思路导图如图1-3-2所示。

## Slide 21
任务一 五角星曲面造型
模块三 曲面造型
知识准备
（1）了解曲面生成的基本原理。
（2）了解五角星线框的作图方法。
（3）了解三维球的功能和应用。
图1-3-2五角星造型流程

## Slide 22
任务二 斜凸台曲面造型
模块三 曲面造型
任务描述
根据图1-3-14所示尺寸，利用CAXA CAM制造工程师2022完成斜凸台零件造型。
图1-3-14 斜凸台零件图

## Slide 23
任务二 斜凸台曲面造型
模块三 曲面造型
任务分析
斜凸台零件主要由长方体和凸台组成，其中凸台表面为不规则曲面。因此可考虑采用曲面生成中导动面、直纹面和填充面等命令构建凸台曲面，再对凸台曲面进行实体化，完成斜凸台零件的造型。
本案例的重点、难点
（1）掌握几种常用三维曲面命令的操作方法。
（2）理解造型过程中曲线与曲面之间转换。
本案例的思维导图
根据上述零件分析方案，利用CAXA CAM制造工程师2022进行三维造型，具体思路导图如图1-3-15所示。

## Slide 24
任务二 斜凸台曲面造型
模块三 曲面造型
图1-3-15 斜凸台零件造型流程
知识准备
（1）了解导动、投影的基本原理。
（2）了解曲面分解方法。
（3）熟悉图素库的使用方法。

## Slide 25
模块四 实体造型
任务一 拨叉造型
任务二 轴承座造型
任务三 连接管造型
任务四 铰链造型
任务五 摩擦圆盘的压铸模腔造型
任务六 叶轮造型

## Slide 26
任务一 拨叉造型
模块四 实体造型
任务描述
拨叉是汽车变速箱上的部件，主要用于离合器换档。根据图1-4-1所示尺寸，利用CAXA CAM制造工程师2022完成拨叉造型。
图1-4-1 拨叉

## Slide 27
任务一 拨叉造型
模块四 实体造型
任务分析
拨叉主要由柱体和筋板组成。柱体有内孔、键槽和叉板，其中各个键槽的形状尺寸相同，筋板端部与圆柱体和叉板边缘相接。根据该零件的形状特征，可利用拉伸、孔、阵列和筋板等命令实现拨叉的实体造型。
本案例的思维导图
根据上述零件分析方案，利用CAXA CAM制造工程师 2022进行实体造型，具体思路导图如图1-4-2所示。
图1-4-2 拨叉造型流程图

## Slide 28
任务一 拨叉造型
模块四 实体造型
本案例的重点、难点
（1）筋板命令的操作方法。
（2）筋板命令对二维草图的要求。
（3）圆型阵列的操作方法。
知识准备
（1）了解拉伸体的成型原理。
（2）熟悉创建平面的方式。
（3）熟悉阵列的分类及原理。

## Slide 29
任务二 轴承座造型
模块四 实体造型
任务描述
轴承是组成机械装备的重要零部件，能支撑机械旋转体，降低其运动过程中的摩擦系数，并保证其回转精度。轴承座是轴承的外支撑，其质量好坏直接决定轴承的使用性能。
因此根据图1-4-15所示尺寸，利用CAXA CAM制造工程师2022完成轴承座造型。
图1-4-15 轴承座图

## Slide 30
任务二 轴承座造型
模块四 实体造型
任务分析
轴承座主要由底座和支撑架组成。底座有2个Φ3定位孔和4个Φ6安装孔，其中安装孔具有阶梯特点；支撑架上有Φ47孔和三个安装孔Φ6。根据该零件的形状特征，可利用拉伸、孔等命令实现轴承座的实体造型。
本案例的思维导图
根据上述零件分析方案，利用CAXA CAM制造工程师 2022进行实体造型，具体思路导图如图1-4-16所示。
本案例的重点、难点
（1）底座截面图形的确定。
（2）阶梯孔命令的操作方法。

## Slide 31
任务二 轴承座造型
模块四 实体造型
图1-4-16 轴承座造型流程图
知识准备
（1）熟悉圆形阵列操作方法。
（2）熟悉孔的分类及定位方式。

## Slide 32
任务三 连接管造型
模块四 实体造型
根据图1-4-34所示尺寸，完成连接管造型。
图1-4-34 连接管

## Slide 33
任务三 连接管造型
模块四 实体造型
任务分析
连接管主要由管体和端盖组成，其中管体的轨迹线是三维曲线。根据该零件的形状特征，可利用三维曲线、扫描和拉伸等命令实现连接管的实体造型。
本案例的重点、难点
（1）掌握三维轨迹线的绘制。
（2）掌握扫描命令的操作方法。
本案例的思维导图
根据上述零件分析方案，利用CAXA CAM制造工程师 2022进行实体造型，具体思路导图如图1-4-35所示。

## Slide 34
任务三 连接管造型
模块四 实体造型
图1-4-35 连接管造型流程图
知识准备
（1）熟悉三维曲线的绘制方法。
（2）熟悉拉伸、阵列的操作方法。

## Slide 35
任务四 铰链造型
模块四 实体造型
任务描述
铰链是机械装备中一种形状较为复杂的部件，主要用于连接不同部件。根据图1-4-44所示尺寸，利用CAXA CAM制造工程师2022完成铰链造型。
图1-4-44 铰链

## Slide 36
任务四 铰链造型
模块四 实体造型
任务分析
铰链零件的形状较为复杂，无法一次造型。因此，可根据主视图和侧视图的特点，考虑采用拉伸命令分别完成各视图的实体造型，再利用布尔运算对各造型进行合并，实现铰链造型。
本案例的思维导图
根据上述零件分析方案，利用CAXA CAM制造工程师 2022进行实体造型，具体思路导图如图1-4-45所示。
图1-4-45 铰链造型流程图

## Slide 37
任务四 铰链造型
模块四 实体造型
本案例的重点、难点
（1）分析铰链零件的形状结构特点，明确造型思路。
（2）理解布尔运算原理。
（3）掌握布尔运算工具的操作。
知识准备
（1）了解“相交”、“相并”等概念。
（2）了解图库的功能和特点。

## Slide 38
任务五 摩擦圆盘的压铸模腔造型
模块四 实体造型
任务描述
根据图1-4-54所示尺寸，利用CAXA CAM制造工程师2022完成摩擦圆盘的压铸模腔造型。
图1-4-54 摩擦圆盘压铸模腔图

## Slide 39
任务五 摩擦圆盘的压铸模腔造型
模块四 实体造型
任务分析
摩擦圆盘的压铸模腔主要由主球底型腔和五个凸台组成，顶部有一深0.77mm的止口，侧面有一距中心70mm的削边平面。根据该零件的形状特征，可利用拉伸、旋转和阵列等命令实现摩擦圆盘压铸模腔的实体造型。
本案例的思维导图
根据上述零件分析方案，利用CAXA CAM制造工程师 2022进行实体造型，具体思路导图如图1-4-55所示。
图1-4-55 摩擦圆盘压铸模腔造型流程图

## Slide 40
任务五 摩擦圆盘的压铸模腔造型
模块四 实体造型
本案例的重点、难点
（1）旋转截面必须封闭，且具有旋转轴。
（2）确保草图位于平面上。
知识准备
（1）熟悉圆形阵列操作方法。
（2）熟悉旋转的种类。

## Slide 41
任务六 叶轮造型
模块四 实体造型
任务描述
叶轮指装有动叶的轮盘，是冲动式汽轮机转子的组成部分。根据图1-4-64所示尺寸，利用CAXA CAM制造工程师2022完成叶轮造型。
图1-4-64 叶轮零件图

## Slide 42
任务六 叶轮造型
模块四 实体造型
任务分析
叶轮主要由圆形底盘、叶片和孔组成，具有均布特征。因此，可利用旋转、放样和孔等命令实现叶轮基本体的造型，再通过阵列、草图等命令完成叶轮细节特征的造型。
本案例的重点、难点
（1）掌握放样命令操作过程中草图的选择顺序。
（2）熟练旋转命令操作过程中旋转轴的确定。
本案例的思维导图
根据上述零件分析方案，利用CAXA CAM制造工程师 2022进行实体造型，具体思路导图如图1-4-65所示。

## Slide 43
任务六 叶轮造型
模块四 实体造型
图1-4-65 叶轮造型流程图
知识准备
（1）熟悉旋转命令的操作方法。
（2）熟悉基准面的构建方法。
（3）熟练圆形阵列的操作方法。

## Slide 44
模块五 数控加工
任务一 连接板加工
任务二 摩擦圆盘的压铸模腔加工
任务三 异形截面柱体加工
任务四 叶片加工
任务五 叶轮加工

## Slide 45
任务一 连接板加工
模块五 数控加工
任务描述
根据图1-5-1所示的连接板零件图， 材料为AL。根据零件图尺寸及技术要求，分析零件的数控加工工艺，利用CAXA CAM制造工程师2022的加工功能完成仿真加工，并生成G代码程序。
图1-5-1连接板

## Slide 46
任务一 连接板加工
模块五 数控加工
任务分析
连接板主要由八边形凸台、凹槽和孔组成，材料为AL，120mm×120 mm×20 mm的毛坯外形已铣削成形。八边形凸台粗加工采用Φ10mm立铣刀进行【平面区域粗加工】，精加工采用Φ10mm立铣刀进行【平面轮廓精加工】；凹槽粗加工采用Φ6mm立铣刀【平面区域粗加工】，精加工采用Φ6mm立铣刀进行【平面轮廓精加工】；孔加工采用Φ10mm麻花钻和Φ6mm立铣刀完成。
结合CAXA CAM制造工程师 2022的加工模块，具体工艺方案见表1-1。

## Slide 47
任务一 连接板加工
模块五 数控加工
本案例的思维导图
根据上述工艺方案，利用CAXA CAM制造工程师2022进行加工仿真，具体思路导图如图1-5-2所示。
图1-5-2 连接板加工流程

## Slide 48
任务一 连接板加工
模块五 数控加工
本案例的重点、难点
（1）平面区域粗加工、平面轮廓精加工和铣圆孔加工的应用。
（2）掌握铣圆孔的参数设置。
知识准备
（1）了解数控加工工艺。
（2）熟悉加工参数的配置。
（3）熟悉刀具的型号及用途。

## Slide 49
任务二 摩擦圆盘压铸模腔加工
模块五 数控加工
任务描述
图1-5-37为摩擦圆盘压铸模腔零件图，材料为H13。根据零件图尺寸及技术要求，分析零件的数控加工工艺，利用CAXA CAM制造工程师2022的加工功能完成仿真加工，并生成G代码程序。
图1-5-37 摩擦圆盘压铸模腔图

## Slide 50
任务二 摩擦圆盘压铸模腔加工
模块五 数控加工
任务分析
摩擦圆盘的压铸模腔主要由主球底型腔和五个凸台组成，材料为H13，毛坯外形已车削成形。顶部有一深0.77mm的止口，侧面有一距中心70mm的削边平面。压铸模腔材料在 CAXA CAM制造工程师上主要完成主球底型腔和5个凸台曲面的加工，0.77mm的止口加工可由电脉冲机床完成。
根据数控加工工艺的先粗后精的原则，拟采用以下工艺流程：
（1）粗加工深18.38mm的主球底型腔；
（2）半精加工深18.38mm的主球底型腔；
（3）精加工深18.38mm的主球底型腔；
（4）精加工5个凸台曲面的上表面；
结合CAXA CAM制造工程师 2022的加工模块，具体工艺方案如表1-2所示。

## Slide 51
任务二 摩擦圆盘压铸模腔加工
模块五 数控加工
本案例的思维导图
根据上述工艺方案，利用CAXA CAM2022制造工程师进行加工仿真，具体思路导图如图1-5-38所示。

## Slide 52
任务二 摩擦圆盘压铸模腔加工
模块五 数控加工
图1-5-38 摩压铸模腔加工仿真思维导图

## Slide 53
任务二 摩擦圆盘压铸模腔加工
模块五 数控加工
本案例的重点、难点
（1）等高线粗加工、等高线精加工功能的应用。
（2）如何选择合适的道具、设置合理的参数，完成摩擦圆盘压铸模腔的加工轨迹。
知识准备
（1）了解不同数控系统的编程特点。
（2）熟悉数控加工编程方法。
（3）熟悉数控机床的组成、分类及应用。

## Slide 54
任务三 异形截面柱体加工
模块五 数控加工
任务描述
根据图1-5-61所示的异形截面柱体零件图尺寸及技术要求，材料为AL，分析零件的数控加工工艺，利用CAXA CAM制造工程师2022的加工功能完成仿真加工，并生成G代码程序。
图1-5-61 异形截面柱体

## Slide 55
任务三 异形截面柱体加工
模块五 数控加工
任务分析
异形截面柱体的顶面和底面形状相似，通过扭转完成造型，材料为AL。粗加工采用Φ10mm立铣刀进行【四轴旋转粗加工】，精加工采用Φ6mm球头铣刀进行【四轴旋转精加工】完成。
结合CAXA CAM制造工程师 2022的加工模块，具体工艺方案见表1-3。

## Slide 56
任务三 异形截面柱体加工
模块五 数控加工
本案例的思维导图
根据上述工艺方案，利用CAXA CAM制造工程师2022进行加工仿真，具体思路导图如图1-5-62所示。
图1-5-62 异形截面柱体加工流程

## Slide 57
任务三 异形截面柱体加工
模块五 数控加工
本案例的重点、难点
（1）四轴旋转粗加工和精加工的应用。
（2）掌握四轴旋转加工的参数设置。
知识准备
（1）了解四轴加工工艺。
（2）熟悉四轴加工的编程方法。

## Slide 58
任务四 叶片加工
模块五 数控加工
任务描述
叶片承担着将流体动能转化为机械能的任务。根据图1-5-77的尺寸及技术要求，分析零件的数控加工工艺，利用CAXA CAM制造工程师2022完成叶片加工。
图1-5-77 叶片

## Slide 59
任务四 叶片加工
模块五 数控加工
任务分析
叶片型面主要为双截面形状，其中两个截面的形状不同，材料主要为铝合金。粗加工采用Φ20mm立铣刀进行【四轴旋转粗加工】，精加工采用Φ10mm球头刀进行【四轴旋转精加工】，工艺方案见表1-4。

## Slide 60
任务四 叶片加工
模块五 数控加工
本案例的思维导图
根据上述工艺方案，利用CAXA CAM2022制造工程师进行加工仿真，具体思路导图如图1-5-78所示。
图1-5-78 叶片加工仿真思维导图

## Slide 61
任务四 叶片加工
模块五 数控加工
本案例的重点、难点
（1）四轴旋转粗加工、四轴旋转精加工的应用。
（2）如何选择合适的刀具、设置合理的参数，生成叶片加工轨迹。
知识准备
（1）了解数控加工工艺。
（2）熟悉多轴加工编程方法。

## Slide 62
任务五 叶轮加工
模块五 数控加工
任务描述
根据图1-5-100的尺寸及技术要求，分析零件的数控加工工艺，利用CAXA CAM制造工程师2022的加工功能完成仿真加工，并生成G代码程序。
图1-5-100 叶轮零件图

## Slide 63
任务五 叶轮加工
模块五 数控加工
任务分析
叶轮主要由底座和八个叶片组成，材料为AL，毛坯外形已车削成形。粗加工时可先采用Φ10mm立铣刀对整个叶轮进行【等高线粗加工】，去除大部分余量，再采用Φ8球头刀对叶片进行【叶轮粗加工】和【阵列轨迹】；精加工时采用Φ6mm球头刀对叶片进行【叶轮精加工】和【阵列轨迹】，完成整个叶轮的加工，具体工艺方案见表1-5。

## Slide 64
任务五 叶轮加工
模块五 数控加工
本案例的思维导图
根据上述工艺方案，利用CAXA CAM制造工程师2022进行加工仿真，具体思路导图如图1-5-101所示。
图1-5-101 叶轮加工仿真思维导图

## Slide 65
任务五 叶轮加工
模块五 数控加工
本案例的重点、难点
（1）理解多轴加工的概念。
（2）掌握四轴旋转加工、五轴沿曲线加工和阵列轨迹的操作方法。
（3）掌握加工参数的设置。
知识准备
（1）了解多轴数控加工工艺。
（2）理解五轴加工方法及应用。

## Slide 66
软件界面
知识点扩展

## Slide 67
1.显示控制
F5：XY面正视，F6：YZ面正视，F7：XZ面正视，
F8：轴测视图，F9：切换绘图平面（绘制曲线时）。
2.智能图素的拖放式操作
1.1 概述

## Slide 68
1.2.2 基本操作
第2章 CAXA CAM制造工程师2020
3.零件的编辑状态
零件在设计过程中可以具有三种不同的编辑状态，以提供不同层次的修改或编辑。
1.2 概述

## Slide 69
1.2 概述
1.2.2 基本操作
4. 编辑包围盒
在实体设计中，可以直接通过拖放的方式编辑零件尺寸，而不必设定尺寸值，这样就可以方便快捷的进行创新设计。这一特点，就是通过包围盒来实现的。

## Slide 70
1.1 概述
1.1.2 基本操作
5.智能捕捉
绿色反馈是CAXA 3D 实体设计智能捕捉功能的显示特征，智能捕捉到的面、边、点均以绿色加亮显示。

## Slide 71
1.1 概述
1.1.2 基本操作
6.三维球
三维球是CAXA实体设计的一个强大而灵活的三维空间定位工具，可用于装配定位、零件定位、特征定位等很多场合。它可以通过平移、旋转和其它复杂的三维空间变换精确定位任何一个三维物体；同时三维球还可以完成对智能图素、零件或组合件生成拷贝、直线阵列、矩形阵列和圆形阵列的操作功能。

## Slide 72
1.2 概述
1.2.3 二维草图
绘制草图的过程可分为：
①创建草图；
②确定草图基准平面；
③草图的绘制与修改；
④草图检查；
⑤草图参数化修改；
⑥退出草图。

## Slide 73
1.2 曲线曲面造型
1.2.2 三维曲线
在CAXA 3D 实体设计中曲线的设计分为二大类：二维曲线和三维曲线。构造曲面的基础是线架构，搭建线架构的基础是三维曲线。

## Slide 74
1.2 曲线曲面造型
1.2.2 三维曲线
第2章 CAXA CAM制造工程师2020

## Slide 75
1.2 曲线曲面造型
1.2.1 三维曲线
第2章 CAXA CAM制造工程师2020

## Slide 76
1.2 曲线曲面造型
1.2.2 曲面生成及编辑

## Slide 77
1.2 曲线曲面造型
1.2.2 曲面生成及编辑
1.曲面生成
旋转面
直纹面
导动面
放样面
网格面
提取曲面
平面

## Slide 78
1.2 曲线曲面造型
1.2.2 曲面生成及编辑

## Slide 79
1.2 曲线曲面造型
1.2.2 曲面生成及编辑
第2章 CAXA CAM制造工程师2020

## Slide 80
1.2 曲线曲面造型
1.2.2 曲面生成及编辑

## Slide 81
1.2 曲线曲面造型
1.2.2 曲面生成及编辑

## Slide 82
1.2 曲线曲面造型
1.2.2 曲面生成及编辑
2. 曲面编辑
实体化
曲面延伸
缝合
偏移曲面
填充面
裁剪
曲面过渡
合并曲面

## Slide 83
1.2 曲线曲面造型
1.2.2 曲面生成及编辑

## Slide 84
1.2 曲线曲面造型
1.2.2 曲面生成及编辑

## Slide 85
1.3 实体特征构建
CAXA 3D 实体设计在实体特征的构建方面是延伸草图的设计概念，通过草图中所建立二维的草图截面，利用设计环境所提供的功能，建立三维实体。为了加强特征的细部外形设计，实体设计还提供了修改和编辑功能，对三维实体特征进行编辑与修改。

## Slide 86
1.3 实体特征构建
1.3.1 特征生成与修改
1.特征生成
拉伸
旋转
扫描
放样
螺纹
加厚曲面
自定义孔

## Slide 87
1.3 实体特征构建
1.3.1 特征生成与修改

## Slide 88
1.3 实体特征构建
1.3.1 特征生成与修改

## Slide 89
1.3 实体特征构建
1.3.1 特征生成与修改
2.特征修改
圆角过渡
倒角
面拔模
抽壳
筋板
裁剪
包裹偏移
分割
布尔运算

## Slide 90
1.3 实体特征构建
1.3.1 三维曲线

## Slide 91
1.3 实体特征构建
1.3.1 特征生成与修改

## Slide 92
1.3 实体特征构建
1.3.2 特征变换与编辑
特征变换是对实体零件进行定向定位（移动、旋转及对称）、拷贝、阵列、镜像、缩放等操作，进而修改或产生新的实体。利用三维球对图素进行特征变换十分方便。

## Slide 93
1.3 实体特征构建
1.3.2 特征变换与编辑

## Slide 94
1.4 数控加工功能
采用图形交互自动编程的基本步骤：
①零件图样及加工工艺分析；
②几何造型；
③刀位轨迹计算及生成；
④后置处理；
⑤程序输出。

## Slide 95
1.4 数控加工功能
1.4.1 数控加工概述
1.基本概念

## Slide 96
1.4 数控加工功能
1.4.1 数控加工概述

## Slide 97
1.4 数控加工功能
1.4.1 数控加工概述

## Slide 98
1.4 数控加工功能
1.4.1 数控加工概述
2.参数设置

## Slide 99
1.4 数控加工功能
1.4.1 数控加工概述

## Slide 100
1.4 数控加工功能
1.4.1 数控加工概述

## Slide 101
1.4 数控加工功能
1.4.1 数控加工概述

## Slide 102
1.4 数控加工功能
1.4.1 数控加工概述

## Slide 103
1.4 数控加工功能
1.4.1 数控加工概述

## Slide 104
1.4 数控加工功能
1.4.1 数控加工概述

## Slide 105
1.4 数控加工功能
1.4.1 数控加工概述

## Slide 106
1.4 数控加工功能
1.4.1 数控加工概述
3.加工树的管理
在加工状态树里可以对加工进行管理。可以创建文件夹（例如，把加工某个面的轨迹放在一个文件夹）；可以按刀具分组、按加工面分组、按粗精加工分组等。

## Slide 107
1.4 数控加工功能
1.4.2 二轴加工
二轴加工功能的特征是加工的轮廓均位于同一平面内，每一层的加工的轨迹高度固定，只需要在等高的平面内进行加工，即刀具只需要两轴联动。
CAXA CAM制造工程师2020提供的二轴加工功能有平面区域粗加工、平面自适应粗加工、平面轮廓精加工、平面光铣加工、平面摆线槽加工、倒圆角加工、倒斜角加工、切割加工、雕刻加工等。

## Slide 108
1.4 数控加工功能
1.4.2 二轴加工

## Slide 109
1.4 数控加工功能
1.4.2 二轴加工

## Slide 110
1.4 数控加工功能
1.4.2 二轴加工

## Slide 111
1.4 数控加工功能
1.4.3 三轴加工
三轴加工功能加工的轮廓可以是曲面或者复杂的零件体，每一层的加工的轨迹高度不固定，刀具需要进行三轴联动。
典型的三轴加工功能有等高线粗加工、自适应粗加工、等高线精加工、扫描线精加工、三维偏置加工、平面精加工、笔式清根加工、直线投影加工、曲线投影加工、轮廓导动精加工、曲面轮廓精加工、曲面区域精加工、参数线精加工、轨迹投影个精加工、曲线式铣槽加工等。

## Slide 112
1.4 数控加工功能
1.4.3 三轴加工

## Slide 113
1.4 数控加工功能
第2章 CAXA CAM制造工程师2020
1.4.3 三轴加工

## Slide 114
1.4 数控加工功能
1.4.3 三轴加工

## Slide 115
1.4 数控加工功能
1.4.3 三轴加工

## Slide 116
1.4 数控加工功能
1.4.3 三轴加工

## Slide 117
1.4 数控加工功能
1.4.3 三轴加工
12

## Slide 118
1.4 数控加工功能
1.4.3 三轴加工
图2-169 曲面区域精加工

## Slide 119
1.4 数控加工功能
1.4.4 孔加工
孔加工功能主要是对零件表面的各类圆孔、螺纹孔进行加工的功能。与二三轴轨迹不同，孔加工更多利用的是数控系统自带的固定循环加工方法。
1.孔加工 生成钻孔加工轨迹功能。
2.铣圆孔加工 使用铣刀来进行各种铣圆孔的操作。
3.铣螺纹加工 使用铣刀来进行各种螺纹操作。
4.固定循环加工 利用系统自带的固定循环功能进行各式孔加工的操作。
5. G01钻孔 使用直线插补来进行各种钻孔操作，适用于各种没有钻孔循环功能的机床使用。

## Slide 120
1.4 数控加工功能
1.4.5 多轴加工
CAXA CAM制造工程师2020提供的多轴加工功能有四轴加工、五轴加工、叶轮加工三类。

## Slide 121
1.4 数控加工功能
1.4.5 多轴加工

## Slide 122
1.4 数控加工功能
1.4.5 多轴加工

## Slide 123
1.4 数控加工功能
1.4.5 多轴加工

## Slide 124
1.4 数控加工功能
1.4.5 多轴加工

## Slide 125
1.4 数控加工功能
1.4.5 多轴加工

## Slide 126
1.4 数控加工功能
1.4.6 图像加工

## Slide 127
1.4 数控加工功能
1.4.7 知识加工
制造工程师提供了模板文件，用于记录用户已经成熟或定型的加工流程以及加工流程的各个工步的加工参数。这个功能被称为知识加工功能，即应用已有的知识进行加工。活用该功能可以减少重复操作，提高加工效率。

## Slide 128
1.4 数控加工功能
1.4.8 后置处理
后置处理就是结合特定机床把系统生成的二轴或三轴刀具轨迹转化成机床能够识别的G代码指令，生成的G指令可以直接输入数控机床用于加工，这是本系统的最终目的。
后置处理模块包括后置配置、后置处理、反读轨迹三个功能。

## Slide 129
1.4 数控加工功能
1.4.9 轨迹仿真
对已有的加工轨迹进行加工过程模拟，以检查加工轨迹的正确性。对系统生成的加工轨迹，仿真时用生成轨迹时的加工参数，即轨迹中记录的参数；对从外部反读进来的刀位轨迹，仿真时用系统当前的加工参数。
轨迹仿真有两种模式，一种为较为简单的线框仿真模式，一种为更为逼真的实体仿真模式。

## Slide 130
1.4 数控加工功能
1.4.9 轨迹仿真

## Slide 131
1.4 数控加工功能
1.4.9 轨迹仿真