## Slide 1
第2篇 CAXA CAM数控车2022

## Slide 2
概述
数控机床也称为“工业母机”，作为先进制造技术的重要代表，在制造业和国民经济发展中具有举足轻重的地位。其中，数控车床主要用于轴类零件或盘类零件的内外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工，并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等。党的二十大报告指出，要建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化。因此，数控车削对于制造业的智能化、高质量发展具有重要的推动作用。本篇将重点介绍CAXA CAM数控车2022的工程图绘制、二轴加工及C轴加工功能。
第2篇 CAXA CAM数控车2022

## Slide 3
模块一 工程图绘制
模块二 二轴加工
模块三 C轴加工
第2篇 CAXA CAM数控车2022

## Slide 4
模块一 工程图绘制
任务一 CA6140车床输出轴的绘制
任务二 传动轴的绘制

## Slide 5
任务1 水轮文件的显示操作
任务一 CA6140车床输出轴的绘制
模块一 工程图绘制
任务描述
图2-1-1为CA6140车床输出轴，材料为45钢。根据图中尺寸利用CAXA CAM数控车2022完成工程图的绘制。
图2-1-1 CA6140车床输出轴

## Slide 6
任务1 水轮文件的显示操作
任务一 CA6140车床输出轴的绘制
模块一 工程图绘制
任务分析
CA6140车床输出轴主要涉及轮廓绘制、尺寸公差标注、局部剖视图和图幅设置等内容。因此，根据该零件的图纸要求，可利用CAXA CAM数控车中CAD模块快速准确地完成工程图绘制。
本案例的重点、难点
（1）确定基准线的位置。
（2）掌握形位公差的标注方法。
（3）掌握键槽剖视图的绘制方法。
知识准备
（1）了解CA6140车床输出轴的功能。
（2）了解各类基准的功能。

## Slide 7
任务1 水轮文件的显示操作
任务二 传动轴的绘制
模块一 工程图绘制
任务描述
图2-1-10为传动轴，材料为45钢。根据图中尺寸利用CAXA CAM数控车2022完成工程图的绘制。
图2-1-10 传动轴

## Slide 8
任务1 水轮文件的显示操作
任务二 传动轴的绘制
模块一 工程图绘制
任务分析
CAXA CAM 数控车2022将CAXA CAM CAD电子图板2022嵌合进来，依据相关制图标准提供功能齐全的作图方式和丰富而智能的标注功能，包括尺寸标注、坐标标注、文字标注、工程标注等，并可以方便的对标注进行编辑修改。传动轴工程图主要涉及轮廓绘制、尺寸公差标注、图幅确定等内容，可利用CAXA CAM 数控车中CAD模块快速准确地完成工程图绘制。
本案例的重点、难点
（1）确定传动轴中基准线的位置。
（2）掌握形位公差的标注方法。
（3）掌握修改标注的方法。
知识准备
（1）了解轴类零件工程图的基本要求。
（2）了解尺寸标注、公差标注和形位标注的区别。
（3）熟悉标题栏的内容及规范。

## Slide 9
模块二 二轴加工
任务一 连接轴加工
任务二 转动心轴加工

## Slide 10
任务1 水轮文件的显示操作
任务一 连接轴加工
模块二 二轴加工
任务描述
图2-2-1为连接轴零件图，材料为45钢。根据零件图尺寸及技术要求，分析零件的数控加工工艺，利用CAXA CAM数控车2022完成仿真加工，并生成G代码程序。
图2-2-1连接轴零件图

## Slide 11
任务1 水轮文件的显示操作
任务一 连接轴加工
模块二 二轴加工
任务分析
连接轴为回转类零件，包括螺纹、退刀槽、外圆等工艺特征，材料为铝合金。根据零件加工要求，可分别采用车削粗加工、车削精加工、车削槽加工和车螺纹加工等工艺方法完成加工，具体工艺方案见表2-1。

## Slide 12
任务1 水轮文件的显示操作
任务一 连接轴加工
模块二 二轴加工
本案例的思维导图
根据上述工艺方案，利用CAXA CAM数控车2022进行加工仿真，具体思路导图如图2-2-2所示。
图2-2-2 连接轴加工仿真思维导图

## Slide 13
任务1 水轮文件的显示操作
任务一 连接轴加工
模块二 二轴加工
本案例的重点、难点
（1）理解数控车加工工艺流程。
（2）掌握几种车削加工命令的操作方法。
（3）掌握加工参数的设置方法。
知识准备
（1）了解数控车削加工工艺。
（2）熟悉数控车削加工参数的配置。
（3）熟悉车刀类型及应用。

## Slide 14
任务1 水轮文件的显示操作
任务二 转动心轴加工
模块二 二轴加工
任务描述
图2-2-32为转动心轴零件图，材料为45钢。根据零件图尺寸及技术要求，分析零件的数控加工工艺，利用CAXA CAM数控车2022完成仿真加工，并生成G代码程序。
图2-2-32 转动心轴

## Slide 15
任务1 水轮文件的显示操作
任务二 转动心轴加工
模块二 二轴加工
任务分析
转动心轴主要有螺纹、退刀槽、外圆等工艺特征，材料主要为45钢。根据零件工艺要求，可分别采用车削粗加工、车削精加工、车削槽加工和车螺纹加工等工艺方法进行加工，具体工艺方案见表2-2。

## Slide 16
任务1 水轮文件的显示操作
任务二 转动心轴加工
模块二 二轴加工
本案例的思维导图
根据上述工艺方案，利用CAXA CAM数控车2022进行加工仿真，具体思路导图如图2-2-33所示。
图2-2-33 转动心轴加工仿真思维导图

## Slide 17
任务1 水轮文件的显示操作
任务二 转动心轴加工
模块二 二轴加工
本案例的重点、难点
（1）熟悉数控车加工工艺流程。
（2）掌握几种车削加工命令的操作方法。
（3）熟悉数控车加工参数的设置。
知识准备
（1）了解数控车削编程方法。
（2）熟悉数控车削加工工艺特点。
（3）熟悉数控车削系统。

## Slide 18
模块三 C轴加工
任务一 锥形轴端面加工
任务二 异形轴加工

## Slide 19
任务1 水轮文件的显示操作
任务一 锥形轴端面加工
模块三 C轴加工
任务描述
图2-3-1为锥形轴零件图，材料为45钢。根据零件图尺寸及技术要求，分析零件的数控加工工艺，利用CAXA CAM数控车2022完成仿真加工，并生成G代码程序。
图2-3-1 锥形轴

## Slide 20
任务1 水轮文件的显示操作
任务一 锥形轴端面加工
模块三 C轴加工
任务分析
锥形轴为回转体零件，主要涉及轴端面凹槽特征，材料为45钢。根据零件工艺要求，可分别采用端面区域粗加工和端面轮廓精加工方法进行加工，具体工艺方案见表2-3。

## Slide 21
任务1 水轮文件的显示操作
任务一 锥形轴端面加工
模块三 C轴加工
本案例的思维导图
根据上述工艺方案，利用CAXA CAM数控车2022进行加工仿真，具体思路导图如图2-3-2所示。
图2-3-2 锥形轴加工仿真思维导图

## Slide 22
任务1 水轮文件的显示操作
任务一 锥形轴端面加工
模块三 C轴加工
本案例的重点、难点
（1）理解C轴加工工艺。
（2）掌握端面区域粗加工和端面轮廓精加工方法的操作步骤。
（3）掌握加工方法的参数设置。
知识准备
（1）了解C轴加工基本概念。
（2）熟悉C轴加工的编程理论。

## Slide 23
任务1 水轮文件的显示操作
任务二 异形轴加工
模块三 C轴加工
图2-3-19 异形轴
任务描述
图2-3-19为异形轴零件图，材料为AL。根据零件图尺寸及技术要求，分析零件的数控加工工艺，利用CAXA CAM数控车2022完成仿真加工，并生成G代码程序。

## Slide 24
任务1 水轮文件的显示操作
任务二 异形轴加工
模块三 C轴加工
任务分析
异形轴为回转体零件，包括内孔、凹槽、外圆等工艺特征，材料为铝合金。根据零件工艺要求，可分别采用等截面粗加工、等截面精加工、端面钻孔和埋入式键槽加工等工艺方法进行加工，具体工艺方案见表2-4。

## Slide 25
任务1 水轮文件的显示操作
任务二 异形轴加工
模块三 C轴加工
本案例的思维导图
根据上述工艺方案，利用CAXA CAM数控车2022进行加工仿真，具体思路导图如图2-3-20所示。
图2-3-20 异形轴加工仿真思维导图

## Slide 26
任务1 水轮文件的显示操作
任务二 异形轴加工
模块三 C轴加工
本案例的重点、难点
（1）理解数控车加工工艺流程。
（2）掌握等截面粗加工、等截面精加工、端面钻孔和埋入式键槽加工的操作方法。
（3）掌握几种加工方法的参数设置。
知识准备
（1）了解车铣复合加工的工艺特点。
（2）熟悉车铣复合加工的编程方法。

## Slide 27
2.1.1软件界面
知识点扩展
2.1 软件概述

## Slide 28
2.1.2 新增功能
2.1 软件概述
1.树形展示管理工具
管理树以树形图的形式，直观的展示了当前文档的刀具、轨迹、代码等信息，并提供了很多树上的操作功能，便于用户执行各项与数控车相关的命令，善用管理树，将大大提高数控车软件的使用效率。
2.一体化刀库管理工具
刀具库管理功能包括轮廓车刀、切槽刀具、螺纹车刀、钻孔刀具四种刀具类型的管理。便于用户从刀具库中获取刀具信息和对刀具库进行维护。
3.开放灵活的后置设置工具
后置设置给用户提供了一种灵活方便的设置系统配置的方法，对不同机床进行适当的配置，具有重要的实际意义。
4.内置代码编辑工具
在代码编辑对话框中，可以手动修改代码，设定代码文件名称与后缀名，并保存代码，右侧的备注框中可以看到轨迹与代码的相关信息。

## Slide 29
2.2.1 设置
2.2 二维图形绘制
1.系统选项
设置系统常用参数。系统常用参数包括：文件路径设置，显示设置，系统参数设置，交互设置，文字设置，数据接口设置，智能点工具设置，文件属性设置等。

## Slide 30
2.2.1 设置
2.2 二维图形绘制
2.智能点
电子图板提供了多种拾取和捕捉工具，可以提高对象拾取和捕捉效率。

## Slide 31
2.2.1 设置
2.2 二维图形绘制

## Slide 32
2.2.1 设置
2.2 二维图形绘制
3. 样式管理
集中设置系统的图层、线型、标注样式、文字样式等。并可对全部样式进行管理。

## Slide 33
2.2.2 图形绘制与编辑
2.2 二维图形绘制
CAXA CAM 数控车2020将CAXA CAD电子图板2020嵌合进来，为用户提供了功能齐全的作图方式。图形绘制主要包括基本曲线、高级曲线、块、图片、对象、外部引用等几个部分。编辑修改功能包括基本编辑、图形编辑和属性编辑三个方面。基本编辑主要是一些常用的编辑功能如复制、剪切和粘贴等；图形编辑是对各种图形对象进行平移、裁剪、旋转等操作；属性编辑是对各种图形对象进行图层、线型、颜色等属性的修改。

## Slide 34
2.2.3 标注
2.2 二维图形绘制
电子图板的标注功能依据相关制图标准提供了丰富而智能的尺寸标注功能，包括尺寸标注、坐标标注、文字标注、工程标注等，并可以方便的对标注进行编辑修改。另外，电子图板各种类型的标注都可以通过相应样式进行参数设置，满足各种条件下的标注需求。

## Slide 35
2.3.1 基本概念
2.3 数控加工

## Slide 36
2.3.2 二轴加工
2.3 数控加工
CAXA CAM 数控车2020提供二轴加工功能有车削粗加工、车削精加工、车削槽加工、车螺纹加工等。

## Slide 37
2.3 数控加工
2.3.2 二轴加工
1.轮廓粗加工

## Slide 38
2.3 数控加工
2.3.2 二轴加工
2.车削槽加工

## Slide 39
2.3 数控加工
2.3.2 二轴加工
3.车螺纹加工

## Slide 40
2.3 数控加工
2.3.3 C轴加工
CAXA CAM 数控车2020提供C轴加工功能有等截面粗加工、等截面精加工、径向G01钻孔、端面G01钻孔、埋入式键槽加工、开放式键槽加工。

## Slide 41
2.3 数控加工
2.3.3 C轴加工

## Slide 42
2.3 数控加工
2.3.3 C轴加工

## Slide 43
2.3.4 轨迹仿真及后置处理
2.3 数控加工
CAXA CAM 数控车2020提供线框仿真、后置设置、后置处理、反读轨迹、浏览代码等功能。