## Slide 1
汇报人：WPS
第一章：二元分析法和Creo6.0简介
产品三维设计——Creo6.0实例教程

## Slide 2: 目录
CONTENTS
01
1.1 产品三维设计与二元分析法
02
1.2 CreoParametric6.0简介
03
1.3 CreoParametric6.0启动与退出
04
1.4 CreoParametric6.0基本操作

## Slide 3: 1.1 产品三维设计与二元分析法
PART ONE

## Slide 4: 1.1 产品三维设计与二元分析法
产品三维设计是把造型设计方案从二维手绘创建成三维的过程，是从无到有的创造过程、从平面到立体的过程。产品造型就是要去创造新的形态。我们可以运用点、线、面等元素通过一定的排列规律设计产品三维形态。
二元分析法就是从种子和轨迹两个维度，把产品造型分解成点、线、面等种子，沿着一定设计规律的轨迹构建产品三维造型。下面将从点到线、线到面、面到体介绍二元分析法。
1.1.1 线的二元分析法
线由点构成，点按照一定规律的轨迹扫描成线。右图中，种子点A沿着直线轨迹，规律地移动至B形成直线；种子点C沿着曲线轨迹，规律地移动至D形成曲线。

## Slide 5: 1.1 产品三维设计与二元分析法
1.1.2 面的二元分析法
面由线构成，线按照一定规律的轨迹扫描成面。图中，种子曲线1沿着直线轨迹A，规律地移动形成了曲面1；种子曲线2沿着曲线轨迹B，规律地移动形成了曲面2。相同曲线的种子，可以通过改变轨迹控制它的移动规律得到多种不同的曲面造型，也可以通过控制种子和轨迹组合方式而扫描出不同的曲面造型，比如种子直线沿着直线轨迹扫描成平面，种子直线沿着曲线轨迹扫描成曲面，种子曲线沿着曲线轨迹扫描成双曲面等。不同的面又可以当作体造型的种子，丰富产品的造型。

## Slide 6: 1.1 产品三维设计与二元分析法
1.1.3 体的二元分析法
体由面构成，面按照一定规律的轨迹扫描成体。图中，种子曲面沿着一个轨迹方向移动所形成就是体。图中曲面沿着直线轨迹A移动就形成了体1，曲面沿着曲线轨迹B移动就形成体2。体的种子和轨迹变化相对点和面就更丰富了，种子可以是直线、曲线、平面、曲面，甚至点，轨迹可以是直线、圆弧、曲线等。通过种子和轨迹的不同组合可以创造出各种体造型。

## Slide 7: 1.2 CreoParametric6.0简介
PARTTWO

## Slide 8: 1.2 CreoParametric6.0简介
    1.2.1 CreoParametric6.0应用介绍
一个好的产品设计方案必须经历工程设计阶段才能制造成产品，真正做到使设计方案转化成让消费者使用的商品。产品三维建模软件种类比较多，有犀牛、Creo、UG、SolidWorks等。Creo三维软件是一款以参数化为特点的工程设计软件。Creo是一个可伸缩的套件，集成了多个可互操作的应用程序，功能覆盖整个产品开发领域。本书主要集中在CreoParametric模块，该模块拥有强大的三维参数化建模功能。

## Slide 9: 1.2 CreoParametric6.0简介
    1.2.2 CreoParametric6.0特点
1.基于特征建模
在CreoParametric6.0中，零件建模遵循一定的规律，特征是零件的基本单元，零件建模从逐个创建单独的几何特征开始，在设计过程中基于特征的堆叠，参照其他特征建立相互的关联，按照一定逻辑创建特征便可以构造一个较为复杂的零件。

## Slide 10: 1.2 CreoParametric6.0简介
    1.2.2CreoParametric6.0特点
2.参数化设计
参数化设计是CreoParametric6.0工程软件的一大特色，在零件建模过程中，特征都是有数据支撑并保持特征间的相互参照关系的。该功能可以保持零件数据的完整性，从零件原图中可以读到每个特征的参数化数据，这些数据可修改、可编辑、可复制是参数化设计的最大亮点。

## Slide 11: 1.2 CreoParametric6.0简介
    1.2.2CreoParametric6.0特点
    3.基于特征建模
CreoParametric6.0具有众多的设计模块，如零件模块、组件模块、绘图（工程图）模块和草绘器等，各模块之间具有关联性。通过相关联性，CreoParametric6.0能在众多模块间保持设计的一致性。如果在任意一模块中修改设计，那么项目在所有的模块中将动态地反映该修改，从而保持设计的一致性，简化修改的工作程序，提高设计效率，减少出错概率。

## Slide 12: 1.3 CreoParametric6.0启动与退出
PARTTHREE

## Slide 13: 1.3 CreoParametric6.0启动与退出
1.3.1 CreoParametric6.0启动
设计者通常可以采用如下两种方式之一来启动CreoParametric6.0软件。
方式1：双击桌面快捷方式
通常按照软件安装说明安装好CreoParametric6.0软件后，在windows操作系统桌面上出现CreoParametric6.0快捷方式图标，如图1-3-1所示，找到图标后双击就可以启动CreoParametric6.0软件。
图1-3-1Creo桌面图标

## Slide 14: 1.3 CreoParametric6.0启动与退出
方式2：使用“开始”菜单方式
在window操作系统左下角单击“开始”按钮，打开“开始”菜单，接着从“所有程序”列表中选择“PTC”程序组，从中选择“CreoParametric6.0”启动软件，如图1-3-2所示。
图1-3-2 使用“开始”菜单

## Slide 15: 1.3 CreoParametric6.0启动与退出
1.3.2 CreoParametric6.0启动
通过创建一个新文件，验证下CreoParametric6.0安装是否成功：在CreoParametric6.0软件界面中，选择“主页”菜单，单击“新建”按钮，如图1-3-3所示。在弹出的“新建”对话框中，单击“确定”按钮，如图1-3-4所示。
在CreoParametric6.0软件界面出现了三个基准平面和一个坐标系时，说明CreoParametric6.0安装成功，如图1-3-5所示。
图1-3-3“新建”界面
图1-3-4“新建”对话框
图1-3-5“新建”零件界面

## Slide 16: 1.3 CreoParametric6.0启动与退出
1.3.3 CreoParametric6.0退出
退出CreoParametric6.0有两种方式。
方式1：在功能区的“文件”选项卡中选择“退出”命令。
方式2：单击CreoParametric6.0窗口界面右上角的“关闭”按钮。

## Slide 17: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
PARTFOUR

## Slide 18: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.1 新建文件夹
在电脑本地新建的文件夹是很重要的，用于启动CreoParametric6.0软件后，设定“工作目录”指定到该文件夹。如图1-4-1所示。
图1-4-1 新建文件夹示例
提示：为了利于管理设计文档，设计者通常将同属于某设计项目的模型文件集中放置在一个文件夹中，启动软件，习惯将工作目录设置到当前要设计的项目文件夹。

## Slide 19: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.2 文件基本操作
在CreoParametric6.0中，文件基本操包括设置工作目录、新建文件、保存文件、关闭文件、打开文件等。
1.设置工作目录
启动CreoParametric6.0软件后，第一步就是设置工作目录。工作目录是用于打开文件和存储文件的指定区域，通常默认的工作目录是启动CreoParametric6.0的目录。
在开始建模操作之前，建议先设置好工作目录。步骤如下。
步骤1：单击主页菜单栏下的“选择工作目录”图标。
步骤2：在文件夹位置选择“项目文件夹”（按照项目主题命名文件夹，便于管理文档）。
步骤3：单击“确定”图标，完成当前工作目录的设置，如图1-4-2所示。
（a）
（b）
图1-4-2 设置工作目录

## Slide 20: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.2 文件基本操作
2.新建文件
下面以创建一个新实体零件文件为例，介绍新建文件的典型步骤。
步骤1：在“快速访问”工具栏中单击“新建”图标，弹出如图1-4-3所示“新建”对话框。在“名称”文本框输入自定义名称，取消勾选“使用默认模板”复选框。单击“新建”对话框中的“确定”按钮。
提示：创建新文件时一般不要采用系统提供的默认名称，要根据自己所建文件的特性定义。一般是采用主题加日期的方式命名。文件名可以是数字、英文字母、中文、连字符和下划线。
图1-4-3 新建文件命名

## Slide 21: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.2 文件基本操作
步骤2：弹出“新文件选项”对话框，从“模板”选项组中下拉选择公制模板“mmns_part_solid”，单击“确定”按钮，如图1-4-4所示。
图1-4-4 新文件选项

## Slide 22: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.2 文件基本操作
步骤3：拉伸草绘视图。
在“功能区”的“模型”菜单栏，选择“拉伸”图标，进入“拉伸”选项界面，在“图形窗口”选择一基准平面（移动鼠标到平面框上，单击），如图1-4-5（a）所示。单击“草绘视图”图标，如图1-4-5（b）所示，进入二维草绘视图界面，如图1-4-5（c）所示。
（a）选择基准平面
（b）草绘模式
（c）草绘视图界面
图1-4-5 拉伸草绘视图

## Slide 23: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.2 文件基本操作
步骤4：绘制拉伸种子截面。
在“草绘”菜单栏，鼠标单击“矩形”图标，如图1-4-6（a）所示，在图形窗口适当位置单击，移动鼠标拉出一个矩形图，再次单击，画出如图1-4-6（b）的矩形。单击草绘菜单栏的“确定”按钮。
图1-4-6 绘制矩形
（a）选择“矩形”工具
（b）草绘矩形

## Slide 24: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.2 文件基本操作
步骤5：定义“深度”界面。
如图1-4-7（a）所示，单击“确定”按钮。进入零件显示模式，按住鼠标中键同时移动鼠标，可以旋转“拉伸”的长方体，进行观察，如图1-4-7（b）所示。
（a）“拉伸”深度
（b）“拉伸”长方体
提示：拉伸案例跟着视频练习步骤操作就可以，快速体验下从二维到三维建模的步骤和结果，具体操作后续还会详细介绍
图1-4-7 定义拉伸深度

## Slide 25: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.2 文件基本操作
3.保存文件
单击“快速访问工具栏”的“保存”图标，如图1-4-8所示，进入“保存对象”对话框，在文件夹位置自动显示设置工作目录的文件夹，如图1-4-9所示，单击“确定”按钮，保存新建文件。
图1-4-8“保存”图标
图1-4-9 保存对象对话框

## Slide 26: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.2 文件基本操作
4.关闭文件
保存之后关闭文件，有两种方式。方式1是在快速菜单栏单击“关闭”图标关闭文件:方式2是在“视图”菜单栏中单击“关闭”图标关闭文件,如图1-4-10所示。
图1-4-10 关闭文件

## Slide 27: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.2 文件基本操作
5.打开文件
在快速访问工具栏单击“打开”按钮或者在主页下的菜单栏单击“打开”按钮，如图1-4-11所示。弹出“文件打开”对话框，默认文件夹路径为工作目录文件夹，在文件夹中选中要打开的文件，单击“确定”按钮，打开上一步新建的“01-拉伸方体”文件，如图1-4-12所示。
图1-4-11 打开文件
图1-4-12 文件打开对话框

## Slide 28: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.2 文件基本操作
6.文件存储位置
在本地电脑工作目录文件夹里存有新建的文件，如图1-4-13所示。
图1-4-13 文件存储位置

## Slide 29: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.3 用户操作界面
本节以“零件”建模的界面为例介绍CreoParametric6.0软件界面。
当启动CreoParametric6.0软件，新建“零件.prt”文件或者打开“零件”后，软件便进入了“零件”模型建模界面。初始工作界面主要由标题栏、快速访问工具栏、功能区、导航区、状态栏、图形工具栏、图形窗口等组成，如图1-4-14所示。
图1-4-14 Creo6.0的“零件”模型工作界面

## Slide 30: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.3 用户操作界面
1.标题栏
标题栏位于Creo6.0界面的顶部，显示了当前软件的名称和相应图标。在标题栏的左侧区域嵌入了一个实用的“快速访问”工具栏；在标题栏的右端还提供了“最小化、最大化、关闭软件”按钮。
提示：当新建或者打开模型文件时，在标题栏中还显示该文件的名称。如果该文件处于当前活动状态，则在该文件名后面显示“活动的”字样。当打开多个Creo6.0模型窗口时，每次只有一个窗口是活动的。

## Slide 31: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.3 用户操作界面
2.“快速访问”工具栏
“快速访问”工具栏位于标题栏的左端，提供了最常用的新建、打开、保存、撤销、重做、重新生成、关闭窗口、切换窗口等按钮。
用户也可以自定义快速访问工具栏，单击按钮以打开下拉列表，如图1-4-15所示，从中选择一些常用的命令添加到快速访问工具栏。
图1-4-15 自定义快速访问工具栏

## Slide 32: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.3 用户操作界面
3.导航区
导航区又称导航器，主要包括“模型树/层树”“文件夹浏览器”“收藏夹”3个选项卡，如图1-4-16所示。模型树以树的结构形式显示模型的特征层级关系，利用该选项卡管理模型特征。
图1-4-16 导航区-模型树

## Slide 33: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.3 用户操作界面
4.图形窗口区
图形窗口用于显示和处理二维图形和三维模型等重要工作，是设计的中心区域，例如二维草绘的操作区。图形窗口区的图形同导航区的模型树特征是一一对应关系，如图1-4-17所示。
图1-4-17 模型树同图形窗口图形对应
提示：在模型文件每增加一步骤，模型树就会增加一特征，同时在窗口区显示。

## Slide 34: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.3 用户操作界面
5.图形工具栏
“图形”工具栏提供了用于控制图形显示的工具按钮。按住鼠标右键可以对图形工具栏进行勾选设置，如图1-4-18所示。
图1-4-18 设置图形工具栏

## Slide 35: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.4模型显示的基本操作
功能区的“视图”选项卡提供了用于设置模型可见性、视图定向、模型显示和基准显示等的工具命令，如图1-4-20所示。
图1-4-20 功能区的“视图”选项卡（以“实体零件”模块为例）

## Slide 36: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.4模型显示的基本操作
图1-4-21 图形工具栏显示控制图标
在实体零件设计模式下，图形工具栏提供了用于控制图形显示的相关工具按钮，如图1-4-21所示。下面将介绍模型显示的一些基本操作，包括“重新调整”“放大”“缩小”“显示样式”“已保存方向”“基准显示过滤器”等。

## Slide 37: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.4 模型显示的基本操作
（1）“重新调整”：当图形在窗口看不见时，单击“重新调整”就能恢复到默认状态，如图1-4-22所示。
（b）“重新调整”后
图1-4-22“重新调整”前后对比
（a）“重新调整”前

## Slide 38: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.4 模型显示的基本操作
（2）“放大”：单击图标框选需要放大的区域，就可以放大图形，如图1-4-23所示。
（3）“缩小”：每单击一次“缩小”图标模型按比例缩小一次。
（b）“放大”后
图1-4-23“放大”前后对比
（a）“放大”前

## Slide 39: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.4 模型显示的基本操作
（4）设置“显示样式”：在“显示样式”下拉菜单中选择相应的显示图标，图形区的模型会做出相应的变化，如图1-4-24所示
（a）显示样式
（b）带边着色
（c）着色
（d）消隐
（e）隐藏线
（f）线框
（c）着色
图1-4-24“显示样式”对比图

## Slide 40: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.4 模型显示的基本操作
（5）设置“已保存方向”：在“已保存方向”下拉菜单中有系统默认的6个视图方向，可以单击对应视图名称，在图形区会显示对应的视图，如图1-4-25所示。
图1-4-25视图设置

## Slide 41: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.4 模型显示的基本操作
（6）设置“基准显示过滤器”：在下拉菜单中取消相应基准项目的勾选，在图形窗口隐藏相应的基准，如图1-4-26所示。
（a）勾选取消前
（b）勾选取消后
图 1-4-26 “基准显示过滤器”勾选取消前后对比

## Slide 42: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.4 模型显示的基本操作
（7）设置“基准名称显示或隐藏”：在功能区的视图模块中“显示”框，单击基准名称显示或者隐藏开关，在图形窗口能够相应地显示或隐藏基准名称，如图1-4-27所示。
图 1-4-27 基准名称显示或隐藏
（a）基准显示图标
（c）隐藏基准平面
（b）显示基准平面

## Slide 43: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.5 鼠标的基本操作
CreoParametric6.0的操作中，鼠标的使用至关重要，没有鼠标操作将很难进行。本节主要介绍鼠标在零件实体模式下的操作要领。
1.旋转模型视图
将光标置于图形窗口中，按住鼠标中键同时拖动鼠标，转动模型。
2.缩放模型视图
将光标置于图形窗口中，直接滚动鼠标中键，可以对模型进行缩放操作。或者按下“Ctrl”键+鼠标中键，同时移动鼠标来缩放模型。
3.平移模型视图
将光标置于图形窗口中，按住“Shift”键+鼠标中键，同时移动鼠标平移模型。

## Slide 44: 1.4 CreoParametric6.0基本操作
1.4.5 鼠标的基本操作
4.选择特征
将光标置于图形窗口中，移动鼠标至要选择的特征上，单击选中特征，图形窗口中变成绿色显示，同时模型树上的特征名称有色块填充，如图1-4-28所示。
图 1-4-28 选择特征

## Slide 45: 本章小结
本章首先介绍了产品造型的二元法分析方法从点、线、面、体构建方法分析产品造型的规律。二元分析法作为产品造型分析的基石，在进行产品三维建模前需要从二元法的角度分析种子和轨迹构成。随后介绍Creo软件基本操作，包括启动、退出、用户操作界面和文件基本操作，包括设置工作目录、新建文件、保存文件、打开文件及模型的显示和鼠标操作等。这些都是进入建模操作的基本要点，设计者须熟练掌握。

## Slide 46: 思考与练习
1.思考
怎样运用二元法分析产品的造型?
如何启动和退出CreoParametric6.0?
如何设置工作目录?文件命名规则是什么?
CreoParametric6.0的主要特点有哪些?
2.练习
创建一个新零件模型，并做显示操作。熟练操作鼠标，控制模型旋转、放大、缩小,2平移等。

## Slide 47: 感谢您的观看
汇报人：WPS