## Slide 1
汇报人：WPS
第四章：拉伸建模
产品三维设计——Creo6.0实例教程

## Slide 2: 目录
CONTENTS
4.1 拉伸建模思路
4.2 拉伸操作界面
4.3 拉伸基础案例
4.4 分步建模思路
4.5 拉伸建模综合案例
4.6 模型树和特征
4.7 圆角
4.8 倒角

## Slide 3: 4.1 拉伸建模思路
PART ONE

## Slide 4: 4.1 拉伸建模思路
在进入拉伸建模之前，先从二元分析法来分析拉伸建模的种子和轨迹特点。手绘拉伸产品如图4-1-1（a）所示。从产品的主体造型可以分析出，该产品是由五边形沿着直线扫描而成的。种子如图4-1-1（b）所示，轨迹就是一条直线，扫描出来的三维造型如图4-1-1（c）所示。
图 3-1-1 三维空间草绘命令
4.1.1 拉伸二元法分析
（a）
（c）
（b）

## Slide 5: 4.1 拉伸建模思路
4.1.1 空间草绘案例1：圆弧加直线
再来分析实际产品的拉伸建模种子和轨迹的特点。桌面加湿器主体拉伸种子是圆，轨迹是直线。测温仪主体拉伸种子是方形，轨迹是直线。电吹风主体拉伸种子是圆，轨迹是直线。播放器主体拉伸种子是侧边多边形，轨迹是直线。如图4-1-2所示。
图 4-1-2 实际拉伸产品二元法分析
（a）
（b）

## Slide 6: 4.1 拉伸建模思路
4.1.2 拉伸三步骤
从4.1.1拉伸的二元分析法可以得出种子和轨迹的规律。拉伸建模具体操作分为三步骤：
分析拉伸的种子和轨迹，定义拉伸方案。
绘制拉伸的种子-造型的形状。
确定拉伸的轨迹-直线的数值。
下面将以拉伸一个长方体（尺寸：800mm×600mm×200mm）介绍拉伸建模典型步骤。
步骤1：二元法分析长方体的种子和轨迹。
选择种子为200mm×600mm的矩形，轨迹为800mm的直线，拉伸出长方体，如图4-1-3所示。
图 4-1-3 分析长方体的种子和轨迹（单位：mm）

## Slide 7: 4.1 拉伸建模思路
4.1.2 拉伸三步骤
步骤2：绘制拉伸种子。
新建“零件”文件。
草绘截面（种子）：进入“模型”模块的操作界面，单击“拉伸”按钮。选择TOP平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮，进入“草绘视图”，单击“草绘”组的“矩形”按钮，在图形区域绘制一个矩形（种子），如图4-1-4所示。单击“确定”按钮创建拉伸截面。
图 4-1-4 创建拉伸种子

## Slide 8: 4.1 拉伸建模思路
4.1.2 拉伸三步骤
步骤3：定义拉伸深度和方向（轨迹）。
在“拉伸”菜单栏的“深度”选项中输入800作为拉伸轨迹直线长度，如图4-1-5所示。单击“确定”完成长方体的拉伸，如图4-1-6所示。
图 4-1-5 定义拉伸深度
图 4-1-6 拉伸 1 长方体

## Slide 9: 4.2 拉伸操作界面
PART TWO

## Slide 10: 4.2 拉伸操作界面
在功能区“模型”选项卡的“形状”组中单击 “拉伸”按钮，打开“拉伸”选项卡。从该“拉伸” 选项卡中通过拉伸操作，可以创建实体长材料、实体切材料、拉伸曲面以及曲面修剪等，如图 4-2-1 所示。
图 4-2-1 “拉伸”选项卡

## Slide 11: 4.2 拉伸操作界面
下面介绍“拉伸”选项卡中各主要工具按钮及选项的功能含义。
“创建实体”：默认状态是拉伸为“实心”
“创建曲面”：拉伸为“曲面”，将在第九章集中介绍。
“深度选项”：一下拉列表框:定义特征的深度选项。深度选项包括“盲孔”“对称”“穿至”“下一个”“穿透”和“到选定项”，通过选取深度选项定义拉伸特征的深度，具体说明见表4-2-1。
表 4-2-1 使用深度选项约束拉伸特征的深度
序号 | 深度选项 | 功能说明 | 注意事项
1 | 盲孔 | 自草绘平面以指定深度值拉伸截面 | 指定一个负的深度值会反转深度方向
2 | 对称 | 在草绘平面每一侧上以指定深度值的一半拉 伸截面 | —
3 | 穿至 | 将截面拉伸，使其与选定曲面相交 | 对于终止曲面，可以选择实体中的任意一 个，无须是平面
4 | 下一个 | 拉伸截面至下一曲面，即在特征到达第一个 曲面时将其终止 | 基准平面不能被用作终止曲面，使用此选项 可以使特征在其接触到实体的首个曲面处 终止
5 | 穿透 | 拉伸截面，使之与所有曲面相交 | 使用此选项可以在特征到达第一个曲面时 将其终止
6 | 到选定项 | 将截面拉伸至一个选定点、曲线、平面或 曲面 | —

## Slide 12: 4.2 拉伸操作界面
“深度” 值框可以输入具体数值。
：沿拉伸移除材料，为实体特征创建切材料或为曲面特征创建面修剪。
：为草绘添加厚度以创建薄实体、薄实体切口或薄曲面修剪。
“放置”对话框定义特征草绘截面的平面。要创建拉伸截面，则单击“定义”按钮，打开草绘器以创建内部草绘，如图4-2-2所示。
图 4-2-2 “放置”面板

## Slide 13: 4.2 拉伸操作界面
“选项”对话框定义草绘平面每一侧的特征深度，如图4-2-3所示。
“属性”对话框如图4-2-4所示，在对话框的“名称”文本框中可以更改拉伸特征名，需要时可以单击“显示此特征的信息”按钮，从而在CreoParametric浏览器中查看此特征的详细信息。
图 4-2-3 “选项”面板
图 4-2-4 “属性”面板

## Slide 14: 4.3 拉伸基础案例
PART THREE

## Slide 15: 4.3 拉伸基础案例
4.3.1 拉伸实例1：拉伸L形产品
案例1是拉伸L形产品的操作练习，如图4-3-1所示。
图4-3-1 拉伸 L 形产品
（a）L 形产品造型
（b）草绘种子
（c）定义轨迹

## Slide 16: 4.3 拉伸基础案例
4.3.1 拉伸实例1：拉伸L形产品
知识点：
（1）二元法分析设定拉伸的种子面和轨迹。
（2）草绘拉伸的“L”截面（种子），拉伸“实心”截面必须是封闭的。
（）定义拉伸深度和方向（轨迹）。
具体操作步骤：
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建“L”形拉伸截面（种子）。
单击“形状”组的“拉伸”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮进入“草绘视图”，绘制截面，如图4-3-2所示。单击“确定”完成草绘截面（种子）。
图4-3-2 创建 L 形截面（种子）

## Slide 17: 4.3 拉伸基础案例
4.3.1 拉伸实例1：拉伸L形产品
步骤3：定义拉伸深度选项。
拉伸默认是“实心”选项，在“深度”选项输入数值“300”。单击“深度”方向按钮，可以改变拉伸轨迹相对于草绘平面FRONT的方向，如图4-3-3所示（也可以单击图形区域的箭头改变拉伸方向）。单击“确定”按钮，创建L形的拉伸。
（a）拉伸方向朝外
（b）拉伸方向朝里
图 4-3-3 定义拉伸深度和方向

## Slide 18: 4.3 拉伸基础案例
4.3.2 案例2：拉伸切L形产品
案例2是拉伸切L形产品的操作练习，L形的产品尺寸跟案例1一样，在本案例中将通过拉伸切除材料创建，如图4-3-5所示。
知识点：
（1）拉伸切除材料需要满足两个条件：有实体存在，切除的截面和实体有重合。
（2）分步建模：第一步拉伸实心正方体；第二步拉伸切材料，创建L形，拉伸“移除材料”截面必须是封闭的；第三步倒圆角，做细节设计。
图 4-3-5 拉伸切 L 形产品
（a）拉伸正方体
（b）拉伸切 L 形
（c）倒圆角

## Slide 19: 4.3 拉伸基础案例
4.3.2 案例2：拉伸切L形产品
具体操作步骤：
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建方形拉伸截面。
进入“模型”模块的操作界面，单击“形状”组的“拉伸”按钮。选择TOP平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮，进入草绘视图，绘制截面，如图4-3-6所示。单击“确定”完成草绘截面（种子）。
图 4-3-6 创建方形截面（种子）

## Slide 20: 4.3 拉伸基础案例
4.3.2 案例2：拉伸切L形产品
步骤3：定义拉伸选项。
拉伸默认是“实心”选项，在“深度”选项输入数值“300”，如图4-3-7所示。单击“确定”创建正方形的拉伸。
图 4-3-7 定义拉伸深度

## Slide 21: 4.3 拉伸基础案例
4.3.2 案例2：拉伸切L形产品
步骤4：创建拉伸切材料的方形截面（种子）。
单击“形状”组的“拉伸”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮进入草绘视图，绘制截面，如图4-3-8所示。单击“确定”完成草绘截面。
图 4-3-8 创建方形截面（种子）

## Slide 22: 4.3 拉伸基础案例
4.3.2 案例2：拉伸切L形产品
步骤5：定义拉伸选项。
单击“拉伸”对话框中“移除材料”选项，在“深度”选项选择“对称”并输入数值“300”，如图4-3-9所示。单击“确定”创建正方形的拉伸。
图 4-3-9 定义拉伸深度

## Slide 23: 4.3 拉伸基础案例
4.3.2 案例2：拉伸切L形产品
步骤6：创建圆角1。
单击“工程”组的“倒圆角”按钮，选择倒圆角的边，如图4-3-10所示。在“设置”输入数值“60”，单击“确定”创建圆角1。
图 4-3-10 创建圆角

## Slide 24: 4.3 拉伸基础案例
4.3.2 案例2：拉伸切L形产品
步骤7：保存“零件”文件，如图4-3-11所示。
图 4-3-11 拉伸切 L 形产品
提示：创建拉伸“移除材料”时，可以单击图形区域的“草绘截面”箭头，选择要移除的材料方向。

## Slide 25: 4.3 拉伸基础案例
4.3.2 案例2：拉伸切L形产品
箭头朝里表示“草绘截面”以内的材料移除，如图4-3-12（a）所示，箭头朝外表示“草绘截面”以外的材料移除，如图4-3-12（b）所示。
（a）移除草绘截面以内材料
图 4-3-12 拉伸移除材料方向设置
（b）移除草绘截面以外材料

## Slide 26: 4.3 拉伸基础案例
4.3.3 案例3：拉伸加厚产品
案例3是拉伸加厚产品的操作练习，如图4-3-13所示。
知识点：
（1）拉伸加厚的截面（种子）可以是封闭的，如图4-3-13（a）所示，也可以是非封闭的，如图4-3-13（b）所示。
（2）定义拉伸的深度、方向。
（3）定义加厚的数值、方向。
（a）封闭的截面
（b）非封闭的截面
图 4-3-13 拉伸加厚产品

## Slide 27: 4.3 拉伸基础案例
4.3.3 案例3：拉伸加厚产品
具体操作步骤：
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建拉伸截面（六边形）。
单击“形状”组的“拉伸”按钮，选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮进入草绘视图，绘制截面，如图4-3-14所示。单击“确定”完成草绘截面。
图 4-3-14 创建六边形截面（种子）

## Slide 28: 4.3 拉伸基础案例
4.3.3 案例3：拉伸加厚产品
步骤3：定义拉伸选项。
拉伸默认是“实心”选项，在“深度”选项输入数值“200”，单击“加厚”按钮，输入数值“10”，单击“加厚草绘方向”可以定义加厚的方向，有三种选择，如图4-3-15所示。单击“确定”创建拉伸加厚产品。
图 4-3-15 创建拉伸加厚深度

## Slide 29: 4.3 拉伸基础案例
4.3.3 案例3：拉伸加厚产品
步骤4：编辑拉伸加厚非封闭截面。
单击模型树的“拉伸1”特征。在弹出的对话框选择“编辑”按钮，如图4-3-16（a）所示。进入“拉伸”模式，单击“放置”中的“编辑”，如图4-3-16（b）所示。进入“草绘”模式，单击快速菜单栏，在图形区域进入草绘视图。删除顶部的结构线，如图4-3-16（c）所示的截面，单击“确定”完成草绘截面（种子）。
（a）模型树编辑特征
（b）拉伸对话框进入草绘模式
图 4-3-16 创建拉伸加厚深度
（c）创建非封闭截面

## Slide 30: 4.3 拉伸基础案例
4.3.3 案例3：拉伸加厚产品
步骤5：定义拉伸选项。
保持各项参数不变。单击“确定”创建拉伸非封闭截面加厚产品，如图4-3-17所示。
步骤 6：保存“零件”文件。
图 4-3-17 创建拉伸非封闭截面加厚产品

## Slide 31: 4.4 分步建模思路
PART FOUR

## Slide 32: 4.4 分步建模思路
在三维产品设计中，一般很少有产品是一步建模就可以造出产品，通常都是分步建模。通过叠加材料或者切除材料的方式可以设计相对复杂的产品，同时又可以简化设计过程。下面还以L形产品为例讲解分步建模的思路。
方式1：在案例1中采用的是一步建模的方式，用一步拉伸特征直接创建了L形产品。模型树只有一步“拉伸1”特征，如图4-4-1所示。
（a）一步拉伸
（b）草绘种子 2 （c）定义轨迹
图 4-4-1 案例 1 一步建模拉伸 L 形产品

## Slide 33: 4.4 分步建模思路
方式2：案例2创建的L形产品采用的是拉伸切材料的方案，模型树有“拉伸1”和“拉伸2”两步特征，如图4-4-2所示。
（a）拉伸切材料
（b）拉伸正方体 （c）拉伸切 L 形
图 4-4-2 拉伸切 L 形产品

## Slide 34: 4.4 分步建模思路
方式3：拉伸叠加创建L形产品。先创建一个长方体拉伸，再创建一个叠加的长方体，模型树有“拉伸1”和“拉伸2”两步特征，如图4-4-3所示。
（a）拉伸叠加
（b）拉伸底部长方体 （c）拉伸叠加长方体
图 4-4-3 拉伸叠加创建 L 形产品
提示：分步建模的思路是三维造型分析的基石，在启动软件建模前，需要分析好建模的思路。同一个产品的建模思路可以是多种方式，可以选择自己喜欢的方案。

## Slide 35: 4.5 拉伸建模综合案例
PART FIVE

## Slide 36: 4.5 拉伸建模综合案例
综合案例1是拉伸摄像机主体产品的操作练习，如图4-5-1所示。
知识点：
（1）分步拉伸建立产品。
（2）先拉伸圆柱，再拉伸主体，再倒圆角。
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建拉伸1。
步骤3：创建拉伸2。
步骤4：创建圆角1。
步骤5：创建圆角2。
步骤6：保存“零件”文件。
（a）分步拉伸摄像机
（b）创建圆柱
图 4-5-1 分步拉伸摄像机主体产品
（c）创建主体
（d）倒圆角
4.5.1 综合案例1：摄像机主体

## Slide 37: 4.5 拉伸建模综合案例
4.5.2 综合案例2：充电宝造型
综合案例2是拉伸图4-5-2所示的充电宝产品的操作练习。
图 4-5-2 充电宝造型

## Slide 38: 4.5 拉伸建模综合案例
4.5.2 综合案例2：充电宝造型
综合案例2是拉伸图4-5-2所示的充电宝产品的操作练习。
知识点：
（1）分析产品造型：定义主体拉伸的截面（种子）和拉伸轨迹，如图4-5-3所示。
图 4-5-3 充电宝种子和轨迹

## Slide 39: 4.5 拉伸建模综合案例
4.5.2 综合案例2：充电宝造型
（2）分步建模分析，先草绘主体截面（种子）线，再拉伸实体等步骤，如图4-5-4所示。
（a）草绘主体截面线
（b）创建拉伸主体
（c）抽壳
（d）草绘内芯截面线
（e）拉伸内芯
（f）拉伸插座头
（g）底部倒角
（h）拉伸切充电槽

## Slide 40: 4.5 拉伸建模综合案例
4.5.2 综合案例2：充电宝造型
（2）分步建模分析，先草绘主体截面（种子）线，再拉伸实体等步骤，如图4-5-4所示。
（3）创建“抽壳”操作。
（4）创建“倒角”操作。
（i）完成充电宝产品造型
图 4-5-4 分步建模充电宝产品分析

## Slide 41: 4.5 拉伸建模综合案例
4.5.2 综合案例2：充电宝造型
创建草绘1：单击“基准”组的“草绘”按钮，选择FRONT平面作为草绘平面，绘制截面，如图4-5-5所示。单击“确定”完成草绘1。
图 4-5-5 创建草绘 1（种子）
提示：①草绘平面可以是基准平面，也可以是已有特征上的平面。②草绘截面可以是草绘工具创建，也可以是投影，偏移参照已有特征。

## Slide 42: 4.6 模型树和特征
PART SIX

## Slide 43: 4.6 模型树和特征
4.6.1 模型树
1.“模型树”定义
以“树”形式显示模型特征结构，默认情况下模型树在CreoParametric界面的左侧导航区，其根对象（零件或者装配组件）位于树的顶部，附属对象（特征或者零件）位于下部。
（1）零件模型树：树根是零件名称，树干是零件模型中创建的“特征”，如图4-6-1所示。
（2）装配模型树：树根是装配组件名称，树干是组装的零件，并在零件名称下可以设置显示零件的特征，如图4-6-2所示。
图 4-6-1 零件模型树
图 4-6-2 装配模型树

## Slide 44: 4.6 模型树和特征
4.6.1 模型树
2.模型树选项
在导航区模型树的上方，单击“设置”按钮，进入模型树选项下拉菜单，可以设置模型树的“树过滤器”“树列”和保存模型树等，如图4-6-3所示。
（1）设置“树过滤器”：选择“树过滤器”命令，如图4-6-4所示“模型树项”对话框，在“显示”框中勾选需要在模型树中显示的项目。
图 4-6-3 模型树选项
图 4-6-4 树过滤器

## Slide 45: 4.6 模型树和特征
4.6.1 模型树
（2）设置“树列”：该命令用于设置“模型树列”的显示选项。在“模型树列”对话框中，在“不显示”选项组的类型中选择某个将要显示的列项目，例如选择“信息”类型下的“特征状况”，单击“添加列”按钮，从而将该列项目移动到“显示”选项组的列表框中，如图4-6-5所示。单击“应用”按钮，则该项目显示在模型树的右侧区域，如图4-6-6所示。
图 4-6-5 树列
图 4-6-6 添加“特征状况”树列

## Slide 46: 4.6 模型树和特征
4.6.2 特征
特征是零件模型记录参数信息的载体。CreoParametric是参数化设计的工程软件，在模型中创建每一特征，在模型树的树干上依次产生一条记录。本节以零件模型为例介绍模型树和特征关系。设计者使用模型树可以更好地管理特征，处理各特征之间的次序和父子关系。
在模型树中单击选择某一特征，弹出特征编辑对话框，如图4-6-7所示。
图 4-6-7 特征编辑对话框

## Slide 47: 4.6 模型树和特征
4.6.2 特征
（1）编辑尺寸是对选中特征的尺寸进行编辑。选择草绘1特征，单击“编辑尺寸”按钮，在图形区域显示草绘1的尺寸，单击尺寸“50”，可以输入新的数值，更新设计，如图4-6-8所示。
图 4-6-8 特征编辑尺寸

## Slide 48: 4.6 模型树和特征
4.6.2 特征
（2）编辑定义是对选中特征进行重新定义。选择拉伸1特征，单击“编辑定义”按钮，重新进入拉伸1的创建对话框，对拉伸1进行相应的编辑，如图4-6-9所示。
图 4-6-9 编辑特征

## Slide 49: 4.6 模型树和特征
4.6.2 特征
（3）插入特征：可以在现有模型树的任何位置插入新特征。选中特征线，按住鼠标左键同时拖动特征线到相应的特征下，进入插入模式，可以在此创建新的特征，如图4-6-10所示。
图 4-6-10 插入特征

## Slide 50: 4.6 模型树和特征
4.6.2 特征
（4）特征的父子关系：特征的父子关系是特征之间的参照关系，只要一个特征参考了另外一个特征的信息，该特征就称为被参考特征的子特征，被参考的特征就是父特征。
例如充电宝案例的拉伸1特征的父子关系，鼠标右键单击“拉伸1”特征，在弹出的对话框中选择“信息”中的“参考信息”，如图4-6-11所示。在“参考查看器”中列出“拉伸1”的参考特征关系图，左边的是父关系，右边的是子关系，如图4-6-12所示。
图 4-6-12 参考查看器
图 4-6-11 参考命令

## Slide 51: 4.6 模型树和特征
4.6.2 特征
例如更改“拉伸 1”的父关系，“草绘 1”的尺寸从“50”改为“100”，子特征“拉伸1”也发生了相应的变化。如图 4-6-13 所示。
提示：父特征发生变化，所有相关的子特征都发生相应的变化。反之子关系变化不会影响父关系。
（a）父特征变化前
（b）父特征变化后
图 4-6-13 父特征变化对子特征的影响

## Slide 52: 4.7 圆角
PART SEVEN

## Slide 53: 4.7 圆角
圆角特征在零件设计中经常用，主要用于产品的造型细节和改善零件工艺等。选择圆角对象有三种方式，如图4-7-1所示。
（1）边：通过选择一条或多条边来创建圆角特征，按住“Ctrl”键可以添加多条边到同一集中。圆角会沿着相切的邻边进行传播，直至在切线中遇到断点。
（2）曲面到边：先选择曲面，然后结合“Ctrl”键选择边来放置圆角，以此方式创建的圆角与曲面保持相切，而边参考不保持相切。以“曲面到边”方式可以创建恒定可变和完全圆角。
（3）曲面到曲面：通过结合“Ctrl”键选择两个曲面来放置圆角，圆角的边与参考面仍保持相切。
图 4-7-1 圆角选择方式
（a）边
（b）曲面到边 （c）曲面到曲面

## Slide 54: 4.7 圆角
本小节以实例操作介绍常用的圆角创建方式。打开本章案例的“4-7倒圆角”，如图4-7-2所示。
图 4-7-2 圆角案例

## Slide 55: 4.7 圆角
4.7.1 创建恒定圆角
在功能区“模型”选项卡的“工程”组中单击“倒圆角”按钮，打开“倒圆角”选项卡。在图形窗口中，选择要通过其创建圆角的边1，按住“Ctrl”键的同时依次选择其他边参考，在“设置”输入数值“20”，创建恒定圆角，如图4-7-3所示。
图 4-7-3 创建恒定圆角（圆形）

## Slide 56: 4.7 圆角
4.7.1 创建恒定圆角
提示：选择不同的圆角截面形状，将会生成不同的圆角几何。
在“倒圆角”选项卡的“集”面板上的截面形状框中，提供了以下的截面形状选项。圆角截面形状示例如图4-7-4所示。

## Slide 57: 4.7 圆角
4.7.1 创建恒定圆角
（1）“圆形”：用CreoParametric创建圆形截面，需定义半径。此选项为默认项。
（2）“圆锥”：使用从属边创建“圆锥”截面形状的圆角。用户可以使用圆锥参数（0.05~0.95）来控制圆锥形状的锐度，并可以修改一边的长度以使对应边自动捕捉至相同长度。
（3）“C2连续”：利用介于0.05~0.95之间的“C2形状因子”定义样条形状，然后设置圆锥长度。此选项适用于“恒定”圆角集。
（a）圆锥
（b）C2 连续

## Slide 58: 4.7 圆角
4.7.1 创建恒定圆角
（4）“D1×D2圆锥”：使用独立边创建“D1×D2圆锥”截面形状的圆角。用户可以分别修改每边的长度，以限定该圆锥圆角的形状范围。如果要反转边长度，只需使用“反向”按钮。
（5）“D1×D2C2”：使用曲率延伸至相邻曲面的具有独立距离的样条剖面创建圆角，即此类圆角使用了C2形状因子定义样条形状。
（c）D1×D2 圆锥
（d）D1×D2 C2
图 4-7-4 不同的圆角截面形状示例

## Slide 59: 4.7 圆角
4.7.2 创建可变圆角
可变圆角的设计思路是在恒定半径圆角特征的基础上添加其他圆角半径控制点，然后设置各控制点的位置及半径，从而形成可变圆角。
单击“倒圆角”按钮，打开“倒圆角”选项卡。选择要创建圆角的边，在“设置”输入数值“80”，创建恒定圆角，如图4-7-5所示。
图 4-7-5 创建恒定圆角

## Slide 60: 4.7 圆角
4.7.2 创建可变圆角
在“集”面板的半径表中单击鼠标右键，选择快捷菜单中的“添加半径”命令，即可添加一个半径控制点。使用同样的方法，再添加一个半径控制点。修改各半径控制点的半径值和相应的位置。在“倒圆角”选项卡中单击“确定”按钮，创建的可变圆角。如图4-7-6所示。
图 4-7-6 创建可变圆角
提示：在编辑定义过程中打开“倒圆角”选项卡，进入“集”面板，接着将鼠标光 标置于半径表中右击，选择“成为常数”命令，将现有可变圆角转换为“恒定”圆角。

## Slide 61: 4.7 圆角
4.7.3 创建由曲线驱动的圆角
由曲线驱动的圆角设计思路是先创建曲线，在圆角选项中添加该曲线控制圆角。
（1）创建草绘曲线：单击“基准”组的“草绘”按钮，选择FRONT平面作为草绘平面，绘制截面如图4-7-7所示，单击“确定”完成草绘曲线。
图 4-7-7 草绘曲线

## Slide 62: 4.7 圆角
4.7.3 创建由曲线驱动的圆角
（2）单击“倒圆角”按钮，打开“倒圆角”选项卡。选择要创建圆角的边，如图4-7-8所示。单击“通过曲线”选项，选择“草绘1”曲线控制圆角，创建由曲线驱动的圆角。
图 4-7-8 由曲线驱动的圆角

## Slide 63: 4.8 倒角
PART SEVEN

## Slide 64: 4.8 倒角
在模型中创建倒角特征有时是为了造型特征，有时可以合理地减少零件尖锐的边。倒角有两种类型：边倒角和拐角倒角，如图4-8-1所示。
图 4-8-1 倒角类型
（a）边倒角
（b）拐角倒角

## Slide 65: 4.8 倒角
4.8.1 边倒角
边倒角和圆角有些类似，在功能区“模型”选项卡的“工程”组中单击“边倒角”按钮，则打开“边倒角”选项卡。在设置选项中有6种不同的方式，如图4-8-2所示。
图 4-8-2 边倒角设置

## Slide 66: 4.8 倒角
4.8.1 边倒角
下面介绍一个创建边倒角特征的典型操作实例。
步骤1：打开本章案例文件夹“4-8倒角”文件，或者自行新建一长方体。
步骤2：在功能区“模型”选项卡的“工程”组中单击“边倒角”按钮，则打开“边倒角”选项卡。
步骤3：在“边倒角”选项卡的下拉列表框中选择不同的设置方式，输入数值，体验不同效果。如图4-8-3所示。

## Slide 67: 4.8 倒角
4.8.1 边倒角
（1）D×D：在各曲面上与边相距（D）处创建倒角。CreoParametric会默认选择此选项。
（2）D1×D2：在一个曲面距选定边（D1）、在另一个曲面距选定边（D2）处创建倒角。
（a）D×D
（b）D1×D2

## Slide 68: 4.8 倒角
4.8.1 边倒角
（3）角度×D：创建一个倒角，它距相邻曲面的选定边距离为D，与该曲面的夹角为指定角度。
（4）45×D：创建一个倒角，它与两个曲面都成45°角，且与各曲面上的边的距离为D。注意此选项仅适用于使用90°曲面和“相切距离”创建方法的倒角。
（c）角度 ×D
（d）45×D

## Slide 69: 4.8 倒角
4.8.1 边倒角
（5）O×O：在沿各曲面上的边偏移（O）处创建倒角。仅当D×D不适用时，CreoParametric才会默认选择此选项。
（6）O1×O2：在一个曲面距选定边的偏移距离（O1）、在另一个曲面距选定边的偏移距离（O2）处创建倒角。
（e）O×O
（f）O1×O2
图 4-8-3 不同的倒角设置方式

## Slide 70: 4.8 倒角
4.8.1 边倒角
步骤 4 ：在“边倒角”选项卡中单击“完成” 按钮，完成边倒角。
提示：产品设计过程中要根据造型需要选择对应的 边倒角设置方式。

## Slide 71: 4.8 倒角
4.8.2 拐角倒角
步骤1：在功能区“模型”选项卡的“工程”组中单击“拐角倒角”按钮，打开“拐角倒角”选项卡，在图形区域选择需要拐角倒角的顶点，如图4-8-4所示。
图 4-8-4 选择“拐角倒角”顶点

## Slide 72: 4.8 倒角
4.8.2 拐角倒角
步骤2：单击D1旁的框，接着在第一方向框中输入或选择一个距离值，或者在图形窗口中拖动第一方向控制滑块。本例将D1的距离值设置为“200”。单击D2旁的框，设置沿第二方向边的距离值为“100”。单击D3旁的框，设置沿第二方向边的距离值为“50”。此时完成效果如图4-8-5所示。
步骤3：在“拐角倒角”选项卡中单击“完成”按钮，完成拐角倒角。
图 4-8-5 设置“拐角倒角”对话框

## Slide 73: 本章小结
在CreoParametric三维建模基础操作中，拉伸建模是最基础也是最常用的命令。本章结合两个产品造型建模综合案例，练习了拉伸基础操作和分步建模应用的难点，而且通过加入“抽壳”“倒圆角”“倒角”等工程组的命令，细化产品的造型，旨在引导设计者理解建模的基本思路，同时注重产品的细节设计。通过本章的学习，设计者将能对常见的产品造型进行拉伸建模。

## Slide 74: 思考与练习
1.思考
（1）拉伸建模的二元分析法：种子和轨迹的定义是什么？
（2）如何理解三维建模同基准平面（坐标系）的空间关系？
（3）拉伸的深度定义有哪几种？具体功能含义和操作要领有什么？
（4）拉伸长材料、移除材料、加厚材料的使用场景和对截面的要求是什么？
（5）常用的倒圆角、倒角有哪些命令？

## Slide 75: 思考与练习
2.练习
（1）上机练习，用拉伸建模完成图4-9-1所示产品，具体尺寸可自行选定，但注意尺寸比例和参照，要求同产品相似度80%以上。
（2）上机练习，用拉伸建模完成图4-9-2所示产品，具体尺寸可自行选定，但注意尺寸比例和参照，要求同产品相似度80%以上。
图 4-9-1 拉伸建模练习
图 4-9-2 拉伸建模练习

## Slide 76: 感谢您的观看
汇报人：WPS