## Slide 1
汇报人：WPS
第五章：旋转建模
产品三维设计——Creo6.0实例教程

## Slide 2: 目录
CONTENTS
5.1 旋转建模思路
5.2 旋转基础案例
5.3 旋转建模综合案例
5.4 阵列

## Slide 3: 5.1 旋转建模思路
PART ONE

## Slide 4: 5.1 旋转建模思路
在进入旋转建模之前，先从二元分析法来分析旋转建模的种子和轨迹特点。手绘旋转产品如图5-1-1（a）所示。从产品的主体造型可以分析出，该产品是由特征截面作为种子绕着中心轴A沿着圆弧扫描而成的。种子截面和中心线如图5-1-1（b）所示。轨迹是圆弧或圆，扫描出来的三维造型如图5-1-1（c）所示。
5.1.1 旋转二元分析法
（a）
（c）
（b）
图 5-1-1 手绘旋转产品二元法分析

## Slide 5: 5.1 旋转建模思路
再来分析实际产品的旋转建模种子和轨迹的特点。图5-1-2所示的产品造型都具备了轴对称的特征，每个产品可以找到外形种子截面和中心轴，让种子截面沿着中心轴旋转360°就扫描出对应的产品造型。
图 5-1-2 实际旋转产品二元法分析
5.1.1 旋转二元分析法
（a）
（b）

## Slide 6: 5.1 旋转建模思路
从产品造型二元法分析可以总结出旋转建模种子和轨迹一般规律。旋转建模必须有中心轴，轨迹是圆弧或者圆，旋转种子截面是可以根据产品形态定义的，截面封闭且单一不变，也就是过中心线做产品的截面，每个截面是一样的。
图 5-1-2 实际旋转产品二元法分析
5.1.1 旋转二元分析法
（c）
（d）

## Slide 7: 5.1 旋转建模思路
5.1.2 旋转的三步骤
从二元法分析可以得出，旋转建模主要分为三步骤。
（1）分析旋转的种子和轨迹，定义旋转中心。
（2）绘制旋转的截面（种子-造型的形状）和旋转几何中心。
（3）确定旋转的轨迹（旋转的选项）。

## Slide 8: 5.1 旋转建模思路
5.1.2 旋转的三步骤
步骤1：二元法分析圆环的种子和轨迹。
选择直径180的圆形为种子绕中心距300的中心线，扫描360°的圆作为轨迹，旋转建模圆环。如图5-1-3所示。
图 5-1-3 分析圆环的种子和轨迹
（a）种子和中心线 （b）轨迹 360°圆

## Slide 9: 5.1 旋转建模思路
5.1.2 旋转的三步骤
步骤2：新建“零件”文件。
步骤3：创建旋转特征。
（1）草绘截面（种子）：单击“形状”组的“旋转”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面，系统默认RIGHT平面作为参考平面，方向“下”。单击“草绘”按钮，进入草绘视图。单击“草绘”组的“圆”按钮，在图形区域绘制一个圆形（种子）。单击“基准”组的“几何中心线”按钮，在图形区域创建旋转中心，如图5-1-4所示。单击“确定”按钮。
图 5-1-4 创建旋转截面（种子）

## Slide 10: 5.1 旋转建模思路
5.1.2 旋转的三步骤
（2）定义旋转角度和方向（圆弧轨迹）：在“旋转”菜单栏的“旋转”选项中输入360，作为旋转轨迹圆弧角度，如图5-1-5所示。单击“确定”完成圆环的旋转。
步骤 4：保存“零件”文件。
图 5-1-5 定义旋转选项

## Slide 11: 5.1 旋转建模思路
5.1.2 旋转的三步骤
从二元法分析可以得出，旋转建模主要分为三步骤。
（1）分析旋转的种子和轨迹，定义旋转中心。
（2）绘制旋转的截面（种子-造型的形状）和旋转几何中心。
（3）确定旋转的轨迹（旋转的选项）。
图 4-1-2 实际拉伸产品二元法分析

## Slide 12: 5.2 旋转基础案例
PART TWO

## Slide 13: 5.2 旋转基础案例
5.2.1 旋转实例1：旋转长材料产品
下面通过三个典型操作实例介绍创建旋转实体长材料、旋转切材料、旋转加厚薄壳的方法及技巧。
图 5-2-1 旋转长材料产品
案例1是旋转长材料产品的操作练习，如图5-2-1所示。
（d）旋转中间环造型
（a）旋转长材料的产品
（b）旋转主体
（c）旋转顶部圆

## Slide 14: 5.2 旋转基础案例
5.2.1 旋转实例1：旋转长材料产品
知识点：
（1）二元法分析设定旋转的种子、中心线和轨迹。
（2）旋转长材料的叠加应用。分步建模思路的应用，先旋转主体，再顶部，再中间的造型，最后倒圆角。
具体操作步骤：
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建旋转1。
（1）创建旋转1截面：单击“形状”组的“旋转”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮，进入草绘视图，绘制截面（注意创建旋转几何中心），如图5-2-2所示。单击“确定”完成草绘截面。
图 5-2-2 创建旋转 1 截面（种子）

## Slide 15: 5.2 旋转基础案例
5.2.1 旋转实例1：旋转长材料产品
（2）定义旋转选项：“旋转”选项中输入“360”作为旋转轨迹圆弧角度，如图5-2-3所示。单击“确定”，旋转长材料完成旋转1。
图 5-2-3 定义旋转选项

## Slide 16: 5.2 旋转基础案例
5.1.2 旋转的三步骤
步骤3：创建旋转2。
（1）创建旋转2截面：单击“形状”组的“旋转”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮，进入草绘视图。绘制截面如图5-2-4所示。单击“确定”完成草绘截面。
图 5-2-4 创建旋转 2 截面

## Slide 17: 5.2 旋转基础案例
5.1.2 旋转的三步骤
（2）定义旋转选项：在“旋转”菜单栏的“旋转”选项中输入“360”，如图5-2-5所示。单击“确定”完成旋转2。
如旋转2的尺寸“15”，标注的基准是旋转1边的顶点。意味着当旋转1的边发生变化，旋转2的边也相应地跟着变化。
图 5-2-5 定义旋转选项
提示：在草绘截面中标注尺寸，根据造型特点设置参考建立特征父子关系。

## Slide 18: 5.2 旋转基础案例
5.2.1 旋转实例1：旋转长材料产品
步骤4：创建旋转3。
（1）创建旋转3截面：单击“形状”组的“旋转”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮，进入草绘视图。绘制截面如图5-2-6所示。单击“确定”完成草绘截面。
图 5-2-6 创建旋转 3 截面（种子）

## Slide 19: 5.2 旋转基础案例
5.2.1 旋转实例1：旋转长材料产品
（2）定义旋转选项：在“旋转”菜单栏的“旋转”选项中输入“360”，如图5-2-7所示。单击“确定”完成圆环的旋转3。
图 5-2-7 定义旋转选项

## Slide 20: 5.2 旋转基础案例
5.2.1 旋转实例1：旋转长材料产品
步骤5：创建倒圆角1。
单击“工程”组的“倒圆角”按钮，选择倒圆角的边，如图5-2-8所示。“设置”输入数值“20”，单击“确定”创建圆角1。
图 5-2-8 创建圆角 1

## Slide 21: 5.2 旋转基础案例
5.2.1 旋转实例1：旋转长材料产品
步骤6：保存“零件”文件。
旋转长材料叠加产品完成，如图5-2-9所示。
图 5-2-9 旋转长材料叠加产品

## Slide 22: 5.2 旋转基础案例
5.2.2 旋转实例2：旋转切材料产品
案例2是旋转切材料产品的操作练习，如图5-2-10所示。
（a）案例造型
（b）旋转主体
（c）旋转切中间
（d）旋转切中心
（e）阵列旋转切
图 5-2-10 旋转切材料产品

## Slide 23: 5.2 旋转基础案例
5.2.2 旋转实例2：旋转切材料产品
知识点：
（1）二元法分析定义旋转的种子、中心线和轨迹。
（2）旋转切材料的应用：分步建模思路的应用，先旋转长主体，再旋转切中间槽，再旋转切中心孔。
（3）阵列特征：先旋转切底部的小缺口，再用轴阵列命令阵列复制旋转切。

## Slide 24: 5.2 旋转基础案例
5.2.2 旋转实例2：旋转切材料产品
具体操作步骤：
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建旋转1。
（1）创建旋转1截面：单击“形状”组的“旋转”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮进入草绘视图，绘制截面，如图5-2-11所示。单击“确定”完成草绘截面。
图 5-2-11 创建旋转 1 截面

## Slide 25: 5.2 旋转基础案例
5.2.2 旋转实例2：旋转切材料产品
（2）定义旋转选项：“旋转”选项中输入“360”，如图5-2-12所示。点击“确定”完成旋转1。
图 5-2-12 定义旋转选项

## Slide 26: 5.2 旋转基础案例
5.2.2 旋转实例2：旋转切材料产品
步骤3：创建旋转2。
（1）创建旋转2截面：单击“形状”组的“旋转”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮进入草绘视图，绘制截面，如图5-2-13所示。单击“确定”完成草绘截面。
图 5-2-13 创建旋转 2 截面

## Slide 27: 5.2 旋转基础案例
5.2.2 旋转实例2：旋转切材料产品
（2）定义旋转选项：在“旋转”菜单栏单击“移除材料”按钮，并在“旋转”选项中输入“360”，如图5-2-14所示。单击“确定”完成旋转2切除材料。
图 5-2-14 定义旋转选项

## Slide 28: 5.2 旋转基础案例
5.2.2 旋转实例2：旋转切材料产品
步骤4：创建旋转3。
（1）创建旋转3截面：单击“形状”组的“旋转”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮进入草绘视图，绘制截面，如图5-2-15所示。单击“确定”完成草绘截面。
图 5-2-15 创建旋转 3 截面

## Slide 29: 5.2 旋转基础案例
5.2.2 旋转实例2：旋转切材料产品
（2）定义旋转选项：在“旋转”菜单栏单击“移除材料”按钮，并在“旋转”选项中输入360，如图5-2-16所示。单击“确定”完成旋转3切除材料。
图 5-2-16 定义旋转选项

## Slide 30: 5.2 旋转基础案例
5.2.2 旋转实例2：旋转切材料产品
步骤5：创建旋转4。
（1）创建旋转4截面：单击“形状”组的“旋转”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮进入草绘视图，绘制截面，如图5-2-17所示。单击“确定”完成草绘截面。
图 5-2-17 创建旋转 3 截面

## Slide 31: 5.2 旋转基础案例
5.2.2 旋转实例2：旋转切材料产品
（2）定义旋转选项：在“旋转”菜单栏单击“移除材料”按钮，并在“旋转”选项中输入“360”作为旋转轨迹圆弧角度，如图5-2-18所示。单击“确定”完成旋转4切除材料。
图 5-2-18 定义旋转选项
提示：注意旋转中心线是经过矩形截面的边，不是基准RIGHT平面上的中心线。

## Slide 32: 5.2 旋转基础案例
5.2.2 旋转实例2：旋转切材料产品
步骤6：创建阵列1。
（1）选择特征：单击选择“模型树” 的特征。
（2）创建阵列：单击“编辑”组的“阵列”按钮，进入阵列选项。①在“选择阵列类型”中选择“轴”，②点击“第一方向”并在图形区域选择轴A_1，③定义成员数是“6”，成员间的角度是“60”（表示均匀分布在圆周上），④单击“确定”完成旋转4的阵列，如图5-2-19所示。
图 5-2-19 创建阵列
提示：“编辑”组的“阵列”命令，需要在先选择要阵列的特征，才可以启用。没有选中特征前，阵列按钮是灰色的。

## Slide 33: 5.2 旋转基础案例
5.2.2 旋转实例2：旋转切材料产品
步骤7：创建倒圆角1。
单击“工程”组的“倒圆角”按钮，选择倒圆角的边，如图5-2-20所示。在“设置”输入数值“20”，单击“确定”创建圆角1。
图 5-2-20 创建倒圆角 1

## Slide 34: 5.2 旋转基础案例
5.2.2 旋转实例2：旋转切材料产品
步骤8：创建倒圆角2。
单击“工程”组的“倒圆角”按钮，选择倒圆角的边，如图5-2-21所示。在“设置”输入数值“20”，单击“确定”创建圆角2。
步骤 9：保存“零件”文件。
图 5-2-21 创建倒圆角 2

## Slide 35: 5.2 旋转基础案例
5.2.3 旋转实例3：旋转加厚产品
知识点：
（1）二元法分析设定旋转的种子、中心线和轨迹。
（2）旋转加厚的应用，同拉伸加厚一样，需要选择“加厚”按钮，并定义厚度和方向。
具体操作步骤：
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建旋转1。
（1）创建旋转1截面：单击“形状”组的“旋转”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮进入草绘视图，绘制截面，如图5-2-23所示。单击“确定”完成草绘截面。
图 5-2-23 创建旋转 1 截面（种子）

## Slide 36: 5.2 旋转基础案例
5.2.3 旋转实例3：旋转加厚产品
（2）定义“旋转”选项：“旋转”选项中输入“90”，单击“加厚”按钮，输入数值“20”，如图5-2-24所示。单击“确定”完成加厚旋转1。
图 5-2-24 定义旋转选项

## Slide 37: 5.2 旋转基础案例
5.2.3 旋转实例3：旋转加厚产品
步骤3：保存“零件”文件。
提示：旋转加厚的草绘种子截面也可以是开放的，如图5-2-25所示。
图 5-2-25 旋转加厚产品
（a）封闭截面的加厚旋转
（b）开放截面的加厚旋转

## Slide 38: 5.3 旋转建模综合案例
PART THREE

## Slide 39: 5.3 旋转建模综合案例
5.3.1 综合案例 1：迷你音响主体
综合案例1是迷你音响主体产品的操作练习，如图5-3-1所示。
图 5-3-1 分步创建迷你音响主体产品
（a）旋转主体
（b）拉伸切组合阵列
（e）倒角
（c）拉伸切顶部
（d）拉伸切槽

## Slide 40: 5.3 旋转建模综合案例
5.3.1 综合案例 1：迷你音响主体
知识点：
（1）分步建模，综合应用拉伸和旋转建立产品。
（2）创建组特征阵列。
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建旋转1。
步骤3：创建拉伸1。
步骤4：创建完全倒圆角1。
步骤5：创建组1。
提示：在复杂的造型产品设计中，可以用“组”管理模块化的设计。用“组”特征，再进行其他特征操作，更高效。单击“组”特征前的三角形，展开该组的子特征。

## Slide 41: 5.3 旋转建模综合案例
5.3.1 综合案例 1：迷你音响主体
步骤6：创建“组”阵列。
步骤7：创建拉伸5拉伸切材料。
步骤8：创建拉伸6。
步骤9：创建倒角。
步骤10：保存“零件”文件。
综合案例1拉伸产品完成，如图5-3-2所示。
图 5-3-2 迷你音响主体
提示：拉伸的轨迹是垂直于拉伸草绘的平面，所以在斜面上创建拉伸草绘，轨迹就垂直于斜面。

## Slide 42: 5.3 旋转建模综合案例
5.3.2 综合案例 2：电吹风主体
综合案例2是电吹风主体产品的操作练习，如图5-3-3所示。
图 5-3-3 分步创建电吹风主体产品
（a）旋转主体
（b）旋转把手
（c）拉伸切材料
（d）偏移散热孔
（e）镜像
（f）阵列
知识点：
（1）产品造型分析，主体造型满足旋转的特征要求，采用旋转、拉伸分步建模方法。
（2）应用“偏移”操作命令。

## Slide 43: 5.4 阵列
PART FOUR

## Slide 44: 5.4 阵列
图 5-4-1 阵列类型
阵列在设计中经常使用。对具有重复和共性的特征进行阵列，可以提高设计效率和一致性。阵列的类型主要分为尺寸阵列、方向阵列、轴阵列、表阵列、参考阵列、填充阵列、曲线阵列和点阵列。如图5-4-1所示。下面以一个拉伸圆盘为案例介绍常用的阵列方式。

## Slide 45: 5.4 阵列
图 5-4-2 打开圆盘案例，选择阵列特征
步骤1：打开本章案例文件夹中“5.4阵列”零件，单击模型树“拉伸”特征，再单击“阵列”，如图5-4-2所示，进入阵列对话框。

## Slide 46: 5.4 阵列
图 5-4-3 尺寸阵列
步骤2：创建尺寸阵列。
阵列默认类型是“尺寸”，单击“第一方向”选择尺寸“105”，在“尺寸”选项增量栏输入“-30”（负号代表反方向），“成员数”输入“8”，图形区域显示8个并列的黑点，如图5-4-3（a）所示。
（a）第一方向阵列

## Slide 47: 5.4 阵列
再单击“第二方向”选择尺寸“135”，在“尺寸”选项增量栏输入“-30”，“成员数”输入“10”，图形区域显示10栏并列的“第一方向”黑点的阵列。总数是80个特征阵列，如图5-4-3（b）所示。单击“确定”完成“尺寸”阵列。
（b）第二方向阵列
图 5-4-3 尺寸阵列
提示：如果要阵列多个特征，则需要为这些特征创建一个“局部组”，然后阵列这个“局部组”，创建此组阵列。

## Slide 48: 5.4 阵列
图 5-4-4 方向阵列
步骤3：创建方向阵列。
在阵列类型中，选择“方向”，单击“第一方向”选择基准平面“FRONT”，“成员数”输入“6”，“间距”选项输入“40”，图形区域显示6个并列的黑点，如图5-4-4（a）所示。
（a）第一方向阵列

## Slide 49: 5.4 阵列
图 5-4-4 方向阵列
再单击“第二方向”选择基准平面“RIGHT”，“成员数”输入“8”，“间距”选项输入“40”，图形区域显示8栏并列的“第一方向”黑点的阵列。总数是48个特征阵列，如图5-4-4（b）所示。单击“确定”完成“方向”阵列。
（b）第二方向阵列

## Slide 50: 5.4 阵列
图 5-4-5 轴阵列
步骤4：创建轴阵列。
在阵列类型中，选择“轴”，在图形区域选择拉伸自创建的“轴”，单击“第一方向”，“成员数”输入“12”，“角度”选择“360”均匀分布，图形区域显示12个轴方向分布的黑点，如图5-4-5（a）所示。
（a）第一方向阵列

## Slide 51: 5.4 阵列
图 5-4-5 轴阵列
再单击“第二方向”，“成员数”输入“10”，“径项距离”选项输入“40”，图形区域显示10圈并列的“第一方向”黑点的阵列。总数是120个特征阵列，如图5-4-5（b）所示。单击“确定”完成“轴”阵列。
（b）第二方向阵列

## Slide 52: 5.4 阵列
图 5-4-6 定义草绘平面
步骤5：创建填充阵列。
（1）创建填充截面：在阵列类型中，选择“填充”，单击“参考”中的“草绘”平面“定义”，在图形区域选择“拉伸”顶面平面，系统默认RIGHT平面作为参考平面，方向“右”。单击“草绘”按钮，进入草绘视图绘制截面，如图5-4-6所示。单击“确定”完成草绘填充区域。

## Slide 53: 5.4 阵列
图 5-4-7 设置“填充”阵列选项
（2）定义填充选项：在填充对话框中，设置“栅格阵列”的不同类型，并设置相对应的“间距”“旋转”“边界”“半径”参数（由于图标比较直观，设计者可以多练习，比较每种类型的不同点）。单击“确定”完成“填充”阵列，如图5-4-7所示。
（a）
（b）

## Slide 54: 5.4 阵列
图 5-4-6 定义草绘平面
步骤6：创建曲线阵列。
（1）创建曲线：在阵列类型中，选择“曲线”，单击“参考”中的“草绘”平面“定义”，在图形区域选择“拉伸”顶面平面，系统默认RIGHT平面作为参考平面，方向“右”。单击“草绘”按钮，草绘视图绘制截面，如图5-4-8所示。单击“确定”完成草绘填充区域。

## Slide 55: 5.4 阵列
图 5-4-9 设置“曲线”阵列选项
（2）在曲线对话框中，设置“间距”或者“成员数”的数值（特征沿着草绘定义的曲线阵列）。单击“确定”完成“曲线”阵列，如图5-4-9所示。
（a）
（b）

## Slide 56: 5.4 阵列
图 5-4-10 草绘基准点
步骤7：创建点阵列。
创建点：在阵列类型中，选择“点”，单击“参考”中的“草绘”平面“定义”，在图形区域选择“拉伸”顶面平面，系统默认RIGHT平面作为参考平面，方向“右”。单击“草绘”按钮，进入草绘视图绘制点，如图5-4-10所示。单击“确定”完成草绘基准点。

## Slide 57: 5.4 阵列
图 5-4-11 创建“点”阵列特征
在点对话框中，单击“确定”，完成点阵列，如图5-4-11所示。
（a）
（b）

## Slide 58: 5.4 阵列
图 5-4-12 取消圆点处的特征
提示：在阵列中，在图形区域单击黑色的圆点，圆点周边变成白色的，代表取消该圆点位置的特征，可以通过再次单击确定生成该位置的特征。如图5-4-12所示。

## Slide 59: 本章小结
本章介绍了旋转建模的二元法种子和轨迹，结合两个产品造型建模综合案例，综合练习了旋转基础操作和分步建模，同时通过加入“组”“镜像”“阵列”“偏移”等命令，细化产品的造型，提高设计效率。通过本章的学习，设计者能对常见的产品造型进行旋转建模。

## Slide 60: 思考与练习
1.思考
（1）旋转建模的二元分析法：种子和轨迹的定义是什么？
（2）旋转的中心线的作用是什么？
（3）镜像命令在什么情况下应用？操作要求是什么？
（4）阵列的形式有哪些？分别应用在什么情况下？

## Slide 61: 思考与练习
2.练习
（1）上机练习，用拉伸和旋转命令给产品建模，如图5-5-1所示。具体尺寸可自行选定，但注意尺寸比例和参照，要求同产品相似度在80%以上。
（2）上机练习，用拉伸和旋转命令给产品建模，如图5-5-2所示。具体尺寸可自行选定，但注意尺寸比例和参照，要求同产品相似度在80%以上。
图 5-5-1 桌面音响
图 5-5-2 视频会议摄像头

## Slide 62: 感谢您的观看
汇报人：WPS