## Slide 1
汇报人：WPS
第六章：扫描建模
产品三维设计——Creo6.0实例教程

## Slide 2: 目录
CONTENTS
6.1 扫描建模思路
6.2 扫描基础案例
6.3 扫描建模综合案例

## Slide 3: 6.1 扫描建模思路
PART ONE

## Slide 4: 6.1 旋转建模思路
在进入扫描建模之前，先从二元分析法来分析扫描建模的种子和轨迹特点。手绘扫描产品如图6-1-1（a）所示。从产品的主体造型可以分析出，该产品是由圆形沿着弧线扫描而成的。种子是蓝色的圆形，轨迹是红色的弧线，如图6-1-1（b）所示。
6.1.1 旋转二元分析法
（a）手绘拉伸产品
（b）产品的种子和轨迹
图 6-1-1 手绘拉伸产品二元法分析

## Slide 5: 6.1 旋转建模思路
再来分析实际产品的扫描建模种子和轨迹的特点。智能龙头主体扫描种子是圆弧截面，轨迹是跑道形弧线。充电器主体扫描种子是跑道形截面，轨迹是弧线。如图6-1-2所示。
6.1.1 旋转二元分析法
（a）
（b）
图 6-1-2 实际扫描产品二元法分析

## Slide 6: 6.1 旋转建模思路
从产品造型二元法分析可以总结出扫描建模种子和轨迹的规律。扫描轨迹和种子截面都是可以根据产品形态定义的，截面封闭且单一不变，也就是垂直于轨迹做产品的截面，每个截面是一样的。
6.1.1 旋转二元分析法
提示：扫描与拉伸和旋转相比较，轨迹的变化更具多样性。可以自定义轨迹的形状。

## Slide 7: 6.1 旋转建模思路
6.1.2 扫描的三步骤
从扫描的二元分析法可以得出，扫描建模主要分为三个步骤。 （1）分析扫描的种子和轨迹。 （2）绘制扫描的轨迹。 （3）定义轨迹起点和种子截面形状。 下面将以扫描L形水管案例介绍扫描的典型步骤。 步骤1：二元法分析L形水管造型的种子和轨迹。扫描轨迹是一段曲线，种子截面是一个圆，圆沿着曲线轨迹扫描出水管造型，如图6-1-3所示。
（b）
（a）
（c）
图 6-1-3 L 形水管扫描轨迹和种子

## Slide 8: 6.1 旋转建模思路
6.1.2 扫描的三步骤
步骤2：新建“零件”文件。
步骤3：创建扫描轨迹。
单击“基准”组的“草绘”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮，进入草绘视图绘制截面，如图6-1-4所示。单击“确定”按钮创建扫描轨迹。
图 6-1-4 创建扫描轨迹

## Slide 9: 6.1 旋转建模思路
6.1.2 扫描的三步骤
步骤4：创建扫描。
（1）定义轨迹起点：单击“形状”组的“扫描”按钮。进入“扫描”对话框，在图形区域选择“草绘1”，默认起点处带箭头（可以鼠标左键单击箭头更换起点），如图6-1-5所示。
图 6-1-5 选择扫描轨迹，定义扫描起点

## Slide 10: 6.1 旋转建模思路
6.1.2 扫描的三步骤
（2）创建扫描截面：单击“扫描”对话框的“草绘”按钮，创建扫描的截面（种子），如图6-1-6所示。单击“确定”按钮。
图 6-1-6 创建扫描截面

## Slide 11: 6.1 旋转建模思路
6.1.1 旋转二元分析法
（3）定义截面控制：在“参考”选项中“截平面控制”采用默认的“垂直于轨迹”，单击“确定”完成“扫描”，如图6-1-7所示。
图 6-1-7 定义截平面控制（通常是默认垂直于轨迹）

## Slide 12: 6.1 旋转建模思路
6.1.2 扫描的三步骤
步骤5：保存“零件”文件。
保存零件如图6-1-8所示。
图 6-1-8 扫描 L 形水管
提示：扫描对话框中，也有“移除材料”“加厚”选项，其操作同拉伸和旋转的“移除材料”和“加厚”。例如单击“加厚”，输入数值“3”，创建薄壳扫描。如图6-1-9所示。
图 6-1-9 创建薄壳

## Slide 13: 6.2 扫描建模案例
PART TWO

## Slide 14: 6.2 旋转建模案例
6.2.1 扫描实例 1：单轨迹扫描水杯
案例1是单轨迹扫描产品水杯的操作练习，如图6-2-1所示。
（a）拉伸杯子主体
（b）抽壳壁厚
（c）草绘扫描轨迹
（d）扫描把手
图6-2-1 单轨迹扫描水杯

## Slide 15: 6.2 旋转建模案例
6.2.1 扫描实例 1：单轨迹扫描水杯
知识点：
（1）分步建模法分析产品的三维设计方法。
（2）杯子主体用拉伸创建，杯子把手用扫描创建。
具体操作步骤：
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建拉伸1。
（1）创建拉伸1截面：单击“形状”组的“拉伸”按钮。选择TOP平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮，进入草绘视图绘制截面，如图6-2-2所示。单击“确定”完成草绘截面。
图6-2-2 拉伸 1 截面

## Slide 16: 6.2 旋转建模案例
6.2.1 扫描实例 1：单轨迹扫描水杯
（2）定义“拉伸”深度：在“拉伸”菜单栏的“深度”选项中输入“100”，如图6-2-3所示。单击“确定”完成拉伸1。
图6-2-3 定义拉伸深度

## Slide 17: 6.2 旋转建模案例
6.2.1 扫描实例 1：单轨迹扫描水杯
步骤3：创建抽壳1。
单击“工程”组的“抽壳”按钮。选择拉伸1的底部平面，并在“抽壳”对话框的“厚度”选项输入“3”，如图6-2-4所示。单击“确定”完成“壳1”。
图6-2-4 创建抽壳 1

## Slide 18: 6.2 旋转建模案例
6.2.1 扫描实例 1：单轨迹扫描水杯
步骤4：创建草绘1（扫描轨迹）。
单击“基准”组的“草绘”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮，进入草绘视图绘制截面，如图6-2-5所示。单击“确定”完成草绘1。
图6-2-5 创建草绘 1

## Slide 19: 6.2 旋转建模案例
6.2.1 扫描实例 1：单轨迹扫描水杯
步骤5：创建扫描1。
（1）定义轨迹起点：单击“形状”组的“扫描”按钮。在图形区域选择“草绘1”，默认起点处带箭头，如图6-2-6所示。
图6-2-6 定义扫描轨迹起点

## Slide 20: 6.2 旋转建模案例
6.2.1 扫描实例 1：单轨迹扫描水杯
（2）创建扫描截面：单击“扫描”对话框的“草绘”按钮，创建扫描的截面（种子），如图6-2-7所示。单击“确定”按钮完成扫描截面。
图6-2-7 创建扫描截面

## Slide 21: 6.2 旋转建模案例
6.2.1 扫描实例 1：单轨迹扫描水杯
（3）定义截面控制：在“参考”选项中“截平面控制”采用默认的“垂直于轨迹”，单击“确定”完成“扫描”，如图6-2-8所示。
步骤6：保存“零件”文件。
图6-2-8 定义截面控制

## Slide 22: 6.2 旋转建模案例
6.2.2 扫描实例 2：多轨迹扫描花瓶
案例2是多轨迹扫描花瓶的操作练习，如图6-2-9所示。
（a）构建产品结构线
（b）多轨迹扫描
图 6-2-9 多轨迹扫描花瓶
（c）倒圆角
（d）抽壳

## Slide 23: 6.2 旋转建模案例
6.2.2 扫描实例 2：多轨迹扫描花瓶
知识点：
（1）二元法分析产品的轨迹和种子，花瓶的轨迹由主轨迹和辅助轨迹组成。种子是方形，方形的四边分别同四条辅助轨迹重合，控制方形沿着辅助轨迹变化。
（2）分步建模思路分析，先构建产品结构线，再扫描主体建模，最后创建圆角抽壳等细节设计。

## Slide 24: 6.2 旋转建模案例
6.2.2 扫描实例 2：多轨迹扫描花瓶
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建草绘1（扫描主轨迹）。
单击“基准”组的“草绘”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮，进入草绘视图绘制截面，如图6-2-10所示。单击“确定”完成草绘1。
图6-2-10 草绘 1（主轨迹）

## Slide 25: 6.2 旋转建模案例
6.2.2 扫描实例 2：多轨迹扫描花瓶
步骤3：创建草绘2（辅助轨迹）。
重复草绘1步骤绘制截面，如图6-2-11所示。单击“确定”完成草绘2。
图6-2-11 草绘 2（辅助轨迹）

## Slide 26: 6.2 旋转建模案例
6.2.2 扫描实例 2：多轨迹扫描花瓶
步骤4：创建草绘3。
单击“基准”组的“草绘”按钮。在图形区域选择TOP平面作为草绘平面，系统默认FRONT平面作为参考平面，方向“右”。单击“草绘”按钮，进入草绘视图绘制截面，如图6-2-12所示。单击“确定”完成草绘3。
图6-2-12 创建草绘 3

## Slide 27: 6.2 旋转建模案例
6.2.2 扫描实例 2：多轨迹扫描花瓶
步骤5：创建镜像1。
选择“模型树”的特征，再次单击“编辑”组的镜像按钮，进入镜像选项。单击镜像平面，在图形区域选择RIGHT平面，单击“确定”完成镜像1，如图6-2-13所示。
图 6-2-13 创建镜像 1

## Slide 28: 6.2 旋转建模案例
6.2.2 扫描实例 2：多轨迹扫描花瓶
步骤6：创建镜像2。
选择模型树的特征，再次单击“编辑”组的“镜像”按钮，进入镜像选项。选择FRONT平面作为镜像平面，单击“确定”完成镜像2，如图6-2-14所示。
图 6-2-14 创建镜像 2

## Slide 29: 6.2 旋转建模案例
6.2.2 扫描实例 2：多轨迹扫描花瓶
步骤7：创建扫描1（花瓶主体）。
（1）定义轨迹起点：单击“形状”组的“扫描”按钮。选择“草绘1”作为“原点”（主轨迹），按住“Ctrl”键，同时在图形区域单击草绘2、草绘3、镜像1和镜像2的结构线作为链1、2、3、4（辅助轨迹），默认起点处带箭头，如图6-2-15所示。
图 6-2-15 定义轨迹起点

## Slide 30: 6.2 旋转建模案例
6.2.2 扫描实例 2：多轨迹扫描花瓶
（2）创建扫描截面：单击“扫描”对话框的“草绘”按钮，创建扫描的截面，如图6-2-16所示。单击“确定”按钮完成创建。
（a）
（b）
图 6-2-16 创建扫描截面
提示：四边形的截面没有尺寸，每一条边分别与辅助轨迹终点重合约束。

## Slide 31: 6.2 旋转建模案例
6.2.2 扫描实例 2：多轨迹扫描花瓶
（3）定义截面控制：在“参考”选项中“截平面控制”采用默认的“垂直于轨迹”，单击“确定”完成“扫描”，如图6-2-17所示。
图 6-2-17 定义截面控制

## Slide 32: 6.2 旋转建模案例
6.2.2 扫描实例 2：多轨迹扫描花瓶
步骤8：创建圆角。
单击“工程”组的“倒圆角”按钮，在图形区域选择倒圆角的边，在“设置”输入数值“50”，如图6-2-18所示。单击“确定”创建圆角1。
图 6-2-18 创建圆角 1

## Slide 33: 6.2 旋转建模案例
6.2.2 扫描实例 2：多轨迹扫描花瓶
步骤9：创建抽壳1。
单击“工程”组的“抽壳”按钮。在图形区域选择“扫描1”顶部平面，并在“抽壳”对话框的“厚度”选项输入“20”，如图6-2-19所示。单击“确定”完成“壳1”。
步骤 10：保存“零件”文件。
图 6-2-19 创建抽壳 1

## Slide 34: 6.2 旋转建模案例
6.2.3 扫描实例3：螺旋扫描弹簧管
案例3是螺旋扫描产品弹簧管的操作练习，如图6-2-20所示。
（a）定义轨迹和中心线
（b）定义截面（种子）
（c）定义螺旋特征
图 6-2-20 螺旋扫描弹簧管
（d）螺旋弹簧管

## Slide 35: 6.2 旋转建模案例
6.2.3 扫描实例3：螺旋扫描弹簧管
知识点：
（1）弹簧管螺旋扫描的轨迹是一条斜直线，同时必须定义旋转中心。
（2）弹簧管螺旋扫描的种子是圆。
（3）定义螺旋扫描薄壳选项。

## Slide 36: 6.2 旋转建模案例
6.2.3 扫描实例3：螺旋扫描弹簧管
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建螺旋扫描1。
（1）定义螺旋扫描轨迹：单击“形状”组的下拉三角形，选择下拉的“螺旋扫描”按钮。进入螺旋扫描对话框，单击“参考”选项的“螺旋轮廓”的“自定义”，如图6-2-21所示。
图 6-2-21 定义螺旋轨迹

## Slide 37: 6.2 旋转建模案例
6.2.3 扫描实例3：螺旋扫描弹簧管
选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮，进入草绘视图绘制截面（创建螺旋扫描的中心线），如图6-2-22所示。单击“确定”完成草绘轨迹。
图 6-2-22 创建螺旋扫描轨迹

## Slide 38: 6.2 旋转建模案例
6.2.3 扫描实例3：螺旋扫描弹簧管
（2）创建螺旋截面（种子）：在螺旋扫描对话框中单击“草绘”按钮，创建螺旋扫描的截面（种子），如图6-2-23所示。单击“确定”完成草绘截面（种子）。
图 6-2-23 创建螺旋扫描种子

## Slide 39: 6.2 旋转建模案例
6.2.3 扫描实例3：螺旋扫描弹簧管
（3）定义螺旋扫描选项：进入螺旋扫描对话框，定义“间距值”为“2”，选择“加厚”按钮，并输入“0.2”数值。单击“右手定则”（定义螺旋的方向），单击“确定”完成螺旋扫描。如图6-2-24所示。
图 6-2-24 定义螺旋扫描选项

## Slide 40: 6.2 旋转建模案例
6.2.3 扫描实例3：螺旋扫描弹簧管
步骤3：保存“零件”文件。
提示：螺旋扫描跟旋转建模有一个共同点，需要定义旋转中心。

## Slide 41: 6.3 扫描建模综合案例
PART THREE

## Slide 42: 6.3 扫描建模综合案例
本节将通过一个扫描产品的综合案例练习，巩固扫描建模二元分析法和分步建模基本操作。
综合案例手持扫描仪产品是多轨迹扫描和分步建模的操作练习，如图6-3-1所示。
（a）草绘主轨迹线
（b）相交辅助轨迹线
（c）镜像辅助轨迹线
（d）多轨迹扫描主体
图 6-3-1 手持扫描仪产品主体

## Slide 43: 6.3 扫描建模综合案例
知识点：
（1）产品造型分析：主体造型具备左右对称特点，每个截面的结构线具有相似性质。
（2）建模思路：分步建模，多轨迹扫描（定义主轨迹和两侧的辅助轨迹）。
（3）图层的应用。
（4）创建剖面。

## Slide 44: 6.3 扫描建模综合案例
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建草绘1（扫描主轨迹线）。
步骤3：创建草绘2（投影线1）。
步骤4：创建草绘3（投影线2）。
步骤5：创建相交线1。

## Slide 45: 6.3 扫描建模综合案例
知识点：
步骤6：创建镜像1。
步骤7：创建扫描1（扫描仪主体）。
步骤8：创建圆角1。
提示：截面没有尺寸，直线的端点在两条辅助轨迹起点重合，圆弧同主轨迹起点重合并相切。

## Slide 46: 6.3 扫描建模综合案例
步骤9：创建图层。
（1）切换“模型树”到“层树”。
（2）创建新层（用于存放特征信息）。
（3）隐藏和显示“图层”。
（4）保存图层。
提示：图层的保存同建模文件的保存是相互独立的，文件保存会存储特征各种信息，图层保存是保存视图显示的信息。

## Slide 47: 6.3 扫描建模综合案例
步骤10：创建剖面。
（1）创建平面剖面。
（2）激活和取消激活剖面。
步骤11：保存“零件”文件。
扫描仪主体的创建完成，如图6-3-2所示。
提示：剖面的创建主要用于观察三维建模的内部结构，也用于创建截面曲线等。
图 6-3-2 扫描仪产品主体

## Slide 48: 本章小结
本章介绍了扫描三维建模的基本类型：单轨迹扫描、多轨迹扫描和螺旋扫描。结合产品综合案例，练习了扫描基础操作和应用，而且通过加入“图层”“剖面”等命令，细化产品的设计管理。
扫描建模与旋转建模、拉伸建模的比较见表6-4-1。
它们的相同点是截面都是唯一的，可以自定义种子的结构线。不同点在轨迹定义，扫描的轨迹设计者可以自定义形状，可以单轨迹或多轨迹，旋转和拉伸的轨迹是系统默认类型。旋转轨迹只能是圆或者圆弧，拉伸的轨迹只能是直线。

## Slide 49: 本章小结
表6-4-1扫描建模与旋转建模、拉伸建模的总结比较
建模命令 | 案例 | 轨迹 | 种子
扫描 |  | 轨迹自定义形状，可以单轨迹或多轨迹 | 单轨迹扫描截面是一个 恒定形状的截面，多轨迹的扫描截 面是沿着辅助轨迹变化的相似截面
旋转 |  | 轨迹是系统自定义圆或者圆弧，需要定义旋转中心线（可 以定义角度和方向） | 截面是一个恒定形状的截面
拉伸 |  | 轨迹是系统 自定义的直线（可以定义深度和方向） | 截面是一个恒定形状的截面

## Slide 50: 思考与练习
1.思考
（1）扫描建模的二元分析法：种子和轨迹的定义是什么？
（2）单轨迹、多轨迹和螺旋扫描的定义和要求是什么？
（3）多轨迹建模操作中，辅助轨迹的作用是什么？
（4）图层和剖面的操作要求是什么？

## Slide 51: 思考与练习
2.练习
上机练习，用扫描建模产品，如图6-4-1所示。具体尺寸可自行选定，但注意尺寸比例和参照，要求同产品相似度80%以上。
（a）
（b）
图 6-4-1 练习扫描建模产品

## Slide 52: 感谢您的观看
汇报人：WPS