## Slide 1
汇报人：WPS
第七章：混合建模
产品三维设计——Creo6.0实例教程

## Slide 2: 目录
CONTENTS
7.1 混合建模思路
7.2 混合基础案例
7.3 混合建模综合案例

## Slide 3: 7.1 混合建模思路
PART ONE

## Slide 4: 7.1 混合建模思路
在进入混合建模之前，先从二元分析法来分析图7-1-1所示手绘产品的种子和轨迹。
图7-1-1产品的扭转瓶主体造型分析有以下特征：
混合种子是一个顶部正方形和一个底部正方形的截面，两个正方形成一定的夹角。
混合轨迹沿着对应起点连接的直线。（每个截面都需要定义起点位置）
7.1.1 混合二元分析法
图 7-1-1 手绘产品分析
（a）手绘产品混合建模
（b）混合种子
（c）混合轨迹

## Slide 5: 7.1 混合建模思路
混合建模适用于造型的种子截面有变化或者扭转的产品，如图7-1-2所示。
7.1.1 混合二元分析法
图 7-1-2 产品混合二元法分析

## Slide 6: 7.1 混合建模思路
7.1.2 混合的三步骤
从混合的二元分析法可以得出，混合建模主要分为三步骤： （1）分析混合的种子和轨迹。 （2）绘制混合的截面（种子）。 （3）定义混合选项：轨迹深度，轨迹选项。

## Slide 7: 7.1 混合建模思路
7.1.2 混合的三步骤
下面将以扭转瓶案例介绍混合的典型步骤。
步骤1：二元法分析扭转瓶的种子和轨迹。
混合种子是两个方形截面，轨迹是一段通过每个截面起点的直线，沿着直线轨迹扫描出扭转瓶造型，如图7-1-3所示。
（a）种子截面 1
（b）种子截面 2
图 7-1-3 二元法分析扭转瓶轨迹和种子
（c）轨迹：两截面起点连接线

## Slide 8: 7.1 混合建模思路
7.1.2 混合的三步骤
步骤2：新建“零件”文件。
步骤3：创建混合1。
（1）创建截面1：单击“形状”组的下拉三角形，选择“混合”按钮，进入“混合”对话框，单击“截面”选项中的“定义”按钮，如图7-1-4所示。选择TOP平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮，进入草绘视图绘制截面，如图7-1-5所示。单击“确定”按钮，完成混合截面1的创建。
图 7-1-4 “混合”对话框
图 7-1-5 创建截面 1

## Slide 9: 7.1 混合建模思路
7.1.2 混合的三步骤
提示：起点自动产生起点（在左上点带箭头位置），也可以通过鼠标左键选中其他点，再单击右键选择“起点”更改截面起点的位置，如图7-1-6所示。
图 7-1-6 更改起点位置

## Slide 10: 7.1 混合建模思路
7.1.2 混合的三步骤
（2）创建截面2：进入“混合”对话框，单击“截面”选项中的“截面2”的“草绘”按钮，如图7-1-7所示。
图 7-1-7 “混合”对话框

## Slide 11: 7.1 混合建模思路
7.1.2 混合的三步骤
进入草绘视图绘制截面，如图7-1-8所示（注意起点位置在中间点上）。单击“确定”按钮，完成混合截面2的创建。
图 7-1-8 创建截面 2
提示：创建混合的截面有两种方式——“草绘截面”和“选定截面”，截面边数数量要求一样，比如该案例中两截面边数都是4。当出现边数不一样的情况，需要特殊处理。

## Slide 12: 7.1 混合建模思路
7.1.2 混合的三步骤
（3）定义混合轨迹距离：在混合对话框中设置距离输入“50”，单击“确定”按钮完成混合的创建，如图7-1-9所示。
图 7-1-9 定义混合距离

## Slide 13: 7.1 混合建模思路
7.1.2 混合的三步骤
提示：混合的轨迹由每个截面的起点位置和混合距离共同决定，同时可以设置“选项”和“相切”影响轨迹。比如设置“选项”中的“混合曲面”为“平滑”，并将“相切”中“条件”设置为“垂直”，扫描的轨迹变成曲线，如图7-1-10所示。
图 7-1-10 定义混合轨迹选项

## Slide 14: 7.1 混合建模思路
7.1.2 混合的三步骤
步骤4：保存“零件”文件，如图7-1-11所示。
图 7-1-11 混合扭转瓶

## Slide 15: 7.1 混合建模思路
7.1.2 混合的三步骤
提示：混合对话框中，也有“移除材料”“加厚”选项，其操作同拉伸和旋转的“移除材料”和“加厚”。例如单击“加厚”输入数值“5”，创建薄壳混合。如图7-1-12所示。
图 7-1-12 创建薄壳

## Slide 16: 7.2 混合基础案例
PART TWO

## Slide 17: 7.2 混合基础案例
7.2.1 混合实例 1：上圆下方的水杯
下面通过四个典型操作实例介绍不同边数截面混合、截面到点混合、多截面混合、旋转混合的方法及技巧。
图 7-2-1 上圆下方的水杯
案例 1 是混合产品水杯的操作练习， 如图 7-2-1 所示。
（a）杯子的截面分析
（b）混合成型
（c）倒圆角
（d）抽壳

## Slide 18: 7.2 混合基础案例
7.2.1 混合实例 1：上圆下方的水杯
知识点：
（1）二元法分析水杯造型：水杯的顶部是圆形，底部是方形，轨迹是直线。
（2）边数不一致，顶部圆是两边，底部正方形是四边，圆需要分割处理成四段。
（3）抽壳：非默认厚度应用。
具体操作步骤：
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建混合1。

## Slide 19: 7.2 混合基础案例
7.2.1 混合实例 1：上圆下方的水杯
（1）创建截面1：单击“形状”组的下拉三角形，选择“混合”按钮，单击“截面”选项中的“定义”按钮。选择TOP平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮，进入草绘视图绘制截面，如图7-2-2所示。单击“确定”按钮完成混合截面1的创建（注意起点位置）。
图 7-2-2 创建截面 1

## Slide 20: 7.2 混合基础案例
7.2.1 混合实例 1：上圆下方的水杯
（2）创建截面2：进入“混合”对话框，单击“截面”选项中的“截面2”的“草绘”按钮，进入草绘视图。绘制截面，如图7-2-3所示，单击“确定”按钮，完成混合截面2。
图 7-2-3 创建截面 2
提示：注意混合截面的边数需要一致。截面2圆需要用分割按钮分成四段圆弧，跟截面1的四边形一一对应。同时设置截面2的起点同截面1的起点在同一方向，避免扭曲。

## Slide 21: 7.2 混合基础案例
7.2.1 混合实例 1：上圆下方的水杯
（3）定义混合轨迹距离：在混合对话框中设置距离“300”，单击“确定”按钮完成混合的创建，如图7-2-4所示。
图 7-2-4 定义混合距离

## Slide 22: 7.2 混合基础案例
7.2.1 混合实例 1：上圆下方的水杯
步骤3：创建圆角1。
单击“工程”组的“倒圆角”按钮，单击选择倒圆角的边，如图7-2-5所示。在“设置”输入数值“40”。单击“确定”创建圆角1。
图 7-2-5 创建圆角 1

## Slide 23: 7.2 混合基础案例
7.2.1 混合实例 1：上圆下方的水杯
步骤4：创建抽壳1。
单击“工程”组的“抽壳”按钮。选择“混合1”的顶部平面，并在“抽壳”对话框的“厚度”选项输入“8”。单击“参考”对话框中的“非默认厚度”，在图形区域选择混合杯子的底部平面，输入“50”，如图7-2-6所示，单击“确定”完成“壳1”。
提示：抽壳默认都是均匀壁厚，“非默认壁厚”可以对指定的区域设置特定的厚度。
图 7-2-6 创建抽壳 1

## Slide 24: 7.2 混合基础案例
7.2.1 混合实例 1：上圆下方的水杯
步骤5：保存“零件”文件，如图7-2-7所示。
图 7-2-7 水杯创建完成

## Slide 25: 7.2 混合基础案例
7.2.2 混合实例 2：混合五角星
案例2是混合多边截面到点的操作练习，典型的五角星案例，如图7-2-8所示。
（a）立体五角星 （b）平面五角星和点截面
图 7-2-8 混合五角星

## Slide 26: 7.2 混合基础案例
7.2.2 混合实例 2：混合五角星
知识点：
（1）二元法分析产品的轨迹和种子，五角星的截面1是一颗平面的五角星，截面2是一个点。
（2）轨迹是五角星端点到中间点的连线。
具体操作步骤参见视频。
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建草绘1。
图 7-2-8 混合五角星

## Slide 27: 7.2 混合基础案例
7.2.2 混合实例 2：混合五角星
单击“基准”组的草绘按钮。选择TOP平面作为草绘平面，绘制图7-2-9所示的截面，单击“确定”完成草绘1。
图 7-2-9 草绘 1（截面 1 参考线）

## Slide 28: 7.2 混合基础案例
7.2.2 混合实例 2：混合五角星
步骤3：创建草绘2。
重复步骤2操作，绘制截面如图7-2-10所示。单击“确定”完成草绘2。
图 7-2-10 草绘 2（截面 1）

## Slide 29: 7.2 混合基础案例
7.2.2 混合实例 2：混合五角星
步骤4：创建混合1。
（1）创建截面1：单击“形状”组的下拉三角形，选择 按钮，单击“截面”选项中的“草绘”按钮，在图形区域选择“草绘2”作为“截面1”，如图7-2-11所示。
图 7-2-11 选择“草绘 2”作为“截面 1”

## Slide 30: 7.2 混合基础案例
7.2.2 混合实例 2：混合五角星
（2）创建截面2：进入“混合”对话框，单击“截面”选项中的“截面2”的“草绘”按钮，在“草绘”模式，通过草绘在中心位置定义一点，如图7-2-12所示。单击“确定”按钮，完成混合截面2。
提示：十边的五角星混合到中心的一个点上，这是混合的多边截面混合到一点的一种特例。
图 7-2-12 创建截面 2（点）

## Slide 31: 7.2 混合基础案例
7.2.2 混合实例 2：混合五角星
（3）定义混合轨迹距离：在混合对话框中设置距离输入“0.5”，单击“确定”按钮完成混合的创建，如图7-2-13所示。
图 7-2-13 定义混合距离

## Slide 32: 7.2 混合基础案例
7.2.2 混合实例 2：混合五角星
步骤5：保存“零件”文件，如图7-2-14所示。
图 7-2-14 混合五角星

## Slide 33: 7.2 混合基础案例
7.2.3 混合实例3：多截面混合产品
案例3是多截面混合产品的操作练习，如图7-2-15所示。
（a）创建四个截面
（b）轨迹（平滑）
（c）轨迹（直）
（d）变化起点
图 7-2-15 多截面混合产品

## Slide 34: 7.2 混合基础案例
7.2.3 混合实例3：多截面混合产品
知识点：
（1）二元法分析产品造型，产品有四个边数一致的截面作为种子，轨迹是各截面起点的连接线。
（2）注意设置截面的起点位置变化和轨迹选项设置对造型的影响。
具体操作步骤参见视频。
步骤1：新建“零件”文件。

## Slide 35: 7.2 混合基础案例
7.2.3 混合实例3：多截面混合产品
步骤2：创建混合1。
（1）创建截面1：单击“形状”组的下拉三角形，选择按钮，选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮，进入草绘视图绘制截面，如图7-2-16所示。单击“确定”按钮完成混合截面1。
图 7-2-16 创建截面 1

## Slide 36: 7.2 混合基础案例
7.2.3 混合实例3：多截面混合产品
（2）创建截面2：进入“混合”对话框，单击“截面”选项中的“截面2”的“草绘”按钮，绘制截面，如图7-2-17所示。单击“确定”按钮完成混合截面2。
图 7-2-17 创建截面 2

## Slide 37: 7.2 混合基础案例
7.2.3 混合实例3：多截面混合产品
（3）创建截面3：进入“混合”对话框，单击“截面”选项中的“插入”，再单击“截面3”的“草绘”按钮，绘制截面，如图7-2-18所示。单击“确定”按钮完成混合截面3。
图 7-2-18 创建截面 3

## Slide 38: 7.2 混合基础案例
7.2.3 混合实例3：多截面混合产品
（4）创建截面4：进入“混合”对话框，单击“截面”选项中的“插入”，再单击“截面4”的“草绘”按钮，绘制截面，如图7-2-19所示。单击“确定”按钮完成混合截面4。
图 7-2-19 创建截面 4

## Slide 39: 7.2 混合基础案例
7.2.3 混合实例3：多截面混合产品
（5）定义混合轨迹距离：在混合对话框中单击“截面2”，“设置”的距离输入“300”；单击“截面3”，“设置”的距离输入“200”；单击“截面4”，“设置”的距离输入“150”。如图7-2-20所示。单击“确定”按钮完成混合的创建。
图 7-2-20 定义混合距离

## Slide 40: 7.2 混合基础案例
7.2.3 混合实例3：多截面混合产品
步骤 3：保存“零件”文件，如图 7-2-21 所示。
图 7-2-21 多截面混合产品
提示：多截面混合有点类似于盖高楼，每个截面的边数相等，偏移的距离就是楼高。理论上可以一直增加截面进行混合建模。

## Slide 41: 7.2 混合基础案例
7.2.3 混合实例3：多截面混合产品
步骤4：设置起点。
单击模型树中的“混合特征1”，在弹出对话框中单击“编辑定义”图标，进入混合界面，单击“截面”选项中的“截面2”，单击“草绘”按钮，重新定义截面2的起点位置，选择截面的新点，长按右键，在弹出的对话框中选择“起点”，如图7-2-22（a）所示。设置后的起点箭头朝上，如图7-2-22（b）所示。
图 7-2-22 设置起点
（a）变更起点前
（b）变更起点后

## Slide 42: 7.2 混合基础案例
7.2.3 混合实例3：多截面混合产品
单击“确定”按钮。多截面的产品扭转变形如图7-2-23所示。
图 7-2-23 多截面扭转

## Slide 43: 7.2 混合基础案例
7.2.3 混合实例3：多截面混合产品
步骤5：设置轨迹选项。
单击模型树中的“混合特征1”，单击“编辑定义”进入混合界面，单击“选项”对话框，默认的选项为“平滑”，如图7-2-24所示。单击“直”选项，如图7-2-25所示，多截面的轨迹变成连接各起点的直线。
图 7-2-24 “平滑”轨迹选项

## Slide 44: 7.2 混合基础案例
7.2.3 混合实例3：多截面混合产品
单击“直”选项，如图7-2-25所示，多截面的轨迹变成连接各起点的直线。
图 7-2-25 “直”轨迹选项

## Slide 45: 7.2 混合基础案例
7.2.4 混合实例4：旋转混合产品
案例4是旋转混合产品的操作练习，如图7-2-26所示。
图 7-2-26 旋转混合产品
（a）种子：两个截面 （b）轨迹（圆弧）

## Slide 46: 7.2 混合基础案例
7.2.4 混合实例4：旋转混合产品
知识点：
（1）种子是一个方形的截面和一个圆形的截面。
（2）轨迹是一段圆弧。
具体操作步骤参见视频。
步骤1：新建“零件”文件。

## Slide 47: 7.2 混合基础案例
7.2.4 混合实例4：旋转混合产品
步骤2：创建混合1。
（1）创建截面1：单击“形状”组的下拉三角形，选择混合旋转按钮，进入“混合”对话框，单击“截面”选项中的“定义”按钮，选择TOP平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮，进入草绘视图绘制截面，如图7-2-27所示。单击“确定”按钮完成混合截面1（注意创建旋转中心线）。
图 7-2-27 创建截面 1

## Slide 48: 7.2 混合基础案例
7.2.4 混合实例4：旋转混合产品
（2）创建截面2：进入“混合”对话框，单击“截面”选项中的“插入”，单击“截面2”的“草绘”按钮，绘制截面，如图7-2-28所示。单击“确定”按钮，完成混合截面2。
提示：注意圆需要分成四段圆弧，跟截面1的四边形一一对应。同时设置截面2的起点同截面1的起点在同一方向，避免扭曲。
图 7-2-28 创建截面 2

## Slide 49: 7.2 混合基础案例
7.2.4 混合实例4：旋转混合产品
（3）定义混合轨迹距离：在混合对话框中，“设置”的距离输入“110”，单击“确定”按钮完成混合的创建，如图7-2-29所示。
图 7-2-29 定义混合距离

## Slide 50: 7.3 混合建模综合案例
PART THREE

## Slide 51: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
综合案例1是混合护手霜主体的操作练习，如图7-3-1所示。
图 7-3-1 混合护手霜建模分析
（a）混合主体
（b）拉伸底部封口
（c）拉伸顶部盖子
（d）阵列切纹细节

## Slide 52: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
知识点：
（1）产品造型分析：产品是上圆下方的造型，截面有变化。轨迹是一直线。
（2）建模思路：分步建模，主体混合，再拉伸底部和盖子部分。
（3）阵列的应用。
具体操作步骤：
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建混合1。
图 7-3-1 混合护手霜建模分析

## Slide 53: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
（1）创建截面1：单击“形状”组的下拉三角形，选择“混合”按钮，进入“混合”对话框，单击“截面”选项中的“定义”按钮，选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮，进入草绘视图绘制截面，如图7-3-2所示。单击“确定”按钮完成混合截面1。
图 7-3-2 创建截面 1

## Slide 54: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
（2）创建截面2：进入“混合”对话框，单击“截面”选项中的“截面2”的“草绘”按钮，绘制截面，如图7-3-3所示。单击“确定”按钮完成混合截面2。
图 7-3-3 创建截面 2

## Slide 55: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
（3）定义混合轨迹距离：在混合对话框中设置距离“150”，单击“确定”按钮完成混合的创建，如图7-3-4所示。
图 7-3-4 定义混合距离

## Slide 56: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
步骤 3：创建拉伸 1（拉伸瓶底封口）。
（1）创建拉伸截面：单击“形状”组的“拉伸”按钮，选择混合瓶子底部平面作为草绘平面，系统默认“曲面F5”作为参考平面，方向“左”，如图7-3-5所示。
图 7-3-5 定义拉伸的草绘平面

## Slide 57: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
单击“草绘”按钮，进入草绘视图绘制截面，如图7-3-6所示。单击“确定”完成拉伸1截面。
图 7-3-6 创建拉伸截面（种子）

## Slide 58: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
（2）定义拉伸选项：拉伸默认是“实心”选项，在“深度”选项输入数值“3”，如图7-3-7所示。单击“确定”创建拉伸。
图 7-3-7 定义拉伸 1 深度

## Slide 59: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
步骤4：创建拉伸2（拉伸瓶盖）。
（1）创建拉伸截面：单击“形状”组的“拉伸”按钮，在图形区域选择混合瓶子顶部平面作为草绘平面，系统默认“曲面F5”作为参考平面，方向“下”，如图7-3-8所示。
图 7-3-8 选择拉伸的草绘平面

## Slide 60: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
单击“草绘”按钮，进入草绘视图绘制截面，如图7-3-9所示。单击“确定”
完成拉伸2截面。
图 7-3-9 创建拉伸截面（种子）

## Slide 61: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
（2）定义拉伸选项：拉伸默认是“实心”选项，在“深度”选项输入数值“20”，如图7-3-10所示。单击“确定”创建拉伸2。
图 7-3-10 定义拉伸 2 深度

## Slide 62: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
步骤5：创建圆角1。
单击“工程”组的“倒圆角”按钮，在图形区域选择倒圆角的边，在“设置”输入数值“2”，如图7-3-11所示。单击“确定”创建圆角1。
图 7-3-11 创建圆角 1

## Slide 63: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
步骤6：创建拉伸3。
（1）创建拉伸截面：单击“形状”组的“拉伸”按钮，选择混合瓶子顶部平面作为草绘平面，如图7-3-12所示。单击“草绘”按钮，进入草绘视图绘制截面，如图7-3-13所示。
图 7-3-12 选择拉伸的草绘平面

## Slide 64: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
单击“确定”完成拉伸3截面。
图 7-3-13 创建拉伸截面（种子）

## Slide 65: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
（2）定义拉伸选项：拉伸默认是“实心”选项，单击“移除材料”，在“深度”选项选择“拉伸到指定”，在图形区域选择混合的顶面，如图7-3-14所示。单击“确定”创建拉伸3切纹。
图 7-3-14 定义拉伸选项

## Slide 66: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
步骤7：创建阵列1。
单击选择“模型树”的拉伸3特征，再次单击“编辑”组的“阵列”按钮，进入阵列选项。①选择阵列类型中选择“轴”，②单击“第一方向”并在图形区域选择轴A_1，③定义成员数是“30”，成员间的角度是“12”，④单击“确定”完成拉伸3的阵列，如图7-3-15所示。
图 7-3-15 创建阵列拉伸 3

## Slide 67: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
步骤8：保存“零件”文件，如图7-3-16所示。
图 7-3-16 护手霜主体

## Slide 68: 7.3 混合建模综合案例
7.3.2 综合案例2：洗发水瓶主体
综合案例2是洗发水瓶主体产品的操作练习，如图7-3-17所示。
图 7-3-17 洗发瓶产品主体

## Slide 69: 7.3 混合建模综合案例
7.3.1 综合案例1：混合护手霜主体
知识点：
（1）造型分析：主体具备混合建模的特征，主体两个截面是六边形的结构线，轨迹是直线。
（2）分步建模：先混合主体，再拉伸瓶盖。
具体操作步骤参见视频。
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建混合1。
步骤3：创建拉伸1（拉伸瓶盖）。
步骤4：保存“零件”文件。

## Slide 70: 本章小结
本章以二元分析法和分步建模思路为基础，介绍混合三维建模的基本类型：双截面混合、多截面混合、特殊截面混合和旋转混合。通过两个混合建模的综合案例，巩固混合建模的思路和操作。
表7-4-1从二元分析法总结比较了混合建模与扫描建模、旋转建模、拉伸建模的差异。

## Slide 71: 本章小结
表7-4-1 混合同扫描、旋转、拉伸的总结比较
建模命令 | 案例 | 轨迹 | 种子
混合 |  | 轨迹是系统自定义的直线或者曲线（通过各截面的起点） | 截面是两个或者两个以上自定义的截面
扫描 |  | 轨迹自定义形状，可以单轨迹或多轨迹 | 截面是一个自定义的截面
旋转 |  | 轨迹是系统自定义圆或者圆弧，需要定义旋转中心线（可以定义角度和 方向） | 截面是一个自定义的截面
拉伸 |  | 轨迹是系统自定义的直线（可以定义深度和 方向） | 截面是一个自定义形状的截面

## Slide 72: 思考与练习
1.思考
（1）混合建模的二元分析法：种子和轨迹的定义是什么？
（2）理解混合建模截面边数一致的要求和如何处理边数不一致的特殊情况。
（3）旋转混合设置中心线的意义是什么？

## Slide 73: 思考与练习
2.练习
上机练习，用混合建模完成图7-4-1所示产品，具体尺寸可自行选定，但注意尺寸比例和参照，要求同产品相似度80%以上。
（a）
（b）
图 7-4-1 混合建模产品

## Slide 74: 感谢您的观看
汇报人：WPS