## Slide 1
汇报人：WPS
第八章：扫描混合建模
产品三维设计——Creo6.0实例教程

## Slide 2: 目录
CONTENTS
8.1 扫描混合建模思路
8.2 扫描混合建模综合案例

## Slide 3: 8.1 扫描混合建模思路
PART ONE

## Slide 4: 8.1 扫描混合建模思路
在进入扫描混合建模之前，先从二元分析法来分析图 8-1-1 所示的手绘产品的种子和轨迹。
8.1.1 扫描混合二元分析法
图 8-1-1 手绘产品扫描混合建模

## Slide 5: 8.1 扫描混合建模思路
8.1.1 扫描混合二元分析法
从图8-1-1产品的主体造型可以分析出，瓶子的造型可以分解成A、B、C三个截面沿着一条弧形扫描而成。扫描混合与前两章的扫描和混合相比较，顾名思义，就是集合了扫描和混合的造型特征。 （1）轨迹同扫描的自定义轨迹一样，既可以是单轨迹（必须有原点轨迹），也可以选择第二轨迹（可选辅助轨迹）。 （2）截面（种子）同混合的截面要求一样，每个截面边数要一样，都需要定义起点位置。

## Slide 6: 8.1 扫描混合建模思路
8.1.1 扫描混合二元分析法
图 8-1-2 扫描混合主体
（3）截面（种子）的个数要求如下。 ①对于开放的轨迹，在轨迹的起点和终点位置必须各有一个截面。 ②对于开放的轨迹，截面的数量不能超过主轨迹的线段端点数，插入的截面位置只能在主轨迹的端点处，如图8-1-2所示的轨迹和截面的关系。
（a）扫描混合轨迹三端点 （b） 扫描混合截面三截面 （c）扫描混合产品

## Slide 7: 8.1 扫描混合建模思路
扫描混合建模的产品造型可塑性更强，种子和轨迹都可以自定义，同时种子截面在两个以上时，还可以变化，如图8-1-3、图8-1-4所示。
8.1.1 扫描混合二元分析法
图 8-1-1 手绘产品扫描混合建模
图 8-1-3 扫描混合产品的二元法分析
图 8-1-4 扫描混合产品的二元法分析

## Slide 8: 8.1 扫描混合建模思路
8.1.1 扫描混合二元分析法
表8-1-1 扫描混合建模与扫描建模、混合建模的比较
注意：扫描混合建模与扫描建模、混合建模的比较见表 8-1-1。扫描混合是扫描＋混合的组合，既可定义轨迹，又是多截面。共同点是都可以自定义种子结构线。

## Slide 9: 8.1 扫描混合建模思路
8.1.2 混合的三步骤
图 8-1-1 手绘产品扫描混合建模
从8.1.1混合的二元分析法可以得出，扫描混合建模主要分为三步骤：
（1）分析扫描混合的种子和轨迹。
（2）绘制扫描混合的轨迹。
（3）绘制扫描混合的截面（种子）。
下面以伞柄案例介绍扫描混合的典型步骤。

## Slide 10: 8.1 扫描混合建模思路
8.1.2 混合的三步骤
图 8-1-5 分析伞柄的轨迹和种子
步骤1：二元法分析伞柄的种子和轨迹。
扫描混合的轨迹是一段自定义的曲线，种子是两个截面，截面1是方形截面，截面2是圆形截面。截面1沿着轨迹扫描至截面2混合成型。如图8-1-5所示。
（a）
（c）
（b）

## Slide 11: 8.1 扫描混合建模思路
8.1.2 混合的三步骤
图 8-1-6 创建扫描混合轨迹
步骤2：新建“零件”文件。
步骤3：创建草绘1（定义扫描混合轨迹）。
单击“基准”组的“草绘”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面绘制截面，如图8-1-6所示，单击“确定”按钮完成草绘1。

## Slide 12: 8.1 扫描混合建模思路
8.1.2 混合的三步骤
图 8-1-7 选择扫描混合轨迹
步骤4：创建扫描混合1。
（1）选择扫描混合轨迹：单击“形状”组的“扫描混合”按钮，进入“扫描混合”对话框，单击“参考”选项中的“轨迹”，选择“草绘1”作为扫描混合的轨迹，选择“草绘1”底部的点作为轨迹的起点（可以用鼠标左键单击箭头更换起点），如图8-1-7所示。

## Slide 13: 8.1 扫描混合建模思路
8.1.2 混合的三步骤
图 8-1-8 扫描混合对话框
（2）创建截面1：进入“扫描混合”对话框，选择“截面1”，截面位置在轨迹的“开始”，如图8-1-8所示。单击“草绘”按钮，绘制如图8-1-9所示的截面。单击“确定”按钮，完成扫描混合截面1的创建。
图 8-1-9 创建截面 1

## Slide 14: 8.1 扫描混合建模思路
8.1.2 混合的三步骤
图 8-1-10 混合对话框
（3）创建截面3：进入“扫描混合”对话框，单击“截面”选项中的“插入”按钮，如图8-1-10所示

## Slide 15: 8.1 扫描混合建模思路
8.1.2 混合的三步骤
图 8-1-11 创建截面 2 位置
“截面”对话框中创建了“截面2”，“截面位置”是在轨迹的“结束”，单击“草绘”按钮，如图8-1-11所示。

## Slide 16: 8.1 扫描混合建模思路
8.1.2 混合的三步骤
图 8-1-12 创建截面 2 结构线
单击快速菜单栏，进入草绘视图绘制截面，如图8-1-12所示。注意起点位置在中间点上。单击“确定”按钮，完成扫描混合截面2。

## Slide 17: 8.1 扫描混合建模思路
8.1.2 混合的三步骤
图 8-1-13 完成扫描混合创建
（4）在“扫描混合”对话框中，单击“确定”按钮完成扫描混合的创建，如图8-1-13所示。

## Slide 18: 8.1 扫描混合建模思路
8.1.2 混合的三步骤
图 8-1-14 创建薄壳
步骤5：保存“零件”文件。
注意：扫描混合对话框中，也有“移除材料”“加厚”选项，其操作同拉伸和旋转的“移除材料”和“加厚”。
例如单击“加厚”按钮，输入数值“5”，创建薄壳扫描混合，如图8-1-14所示。

## Slide 19: 8.1 扫描混合建模思路
8.1.2 混合的三步骤
图 8-1-7 选择扫描混合轨迹
步骤4：创建扫描混合1。
（1）选择扫描混合轨迹：单击“形状”组的“扫描混合”按钮，进入“扫描混合”对话框，单击“参考”选项中的“轨迹”，选择“草绘1”作为扫描混合的轨迹，选择“草绘1”底部的点作为轨迹的起点（可以用鼠标左键单击箭头更换起点），如图8-1-7所示。

## Slide 20: 8.2 扫描混合建模综合案例
PART TWO

## Slide 21: 8.2 扫描混合建模综合案例
8.2.1 综合案例1：扫描混合包装瓶主体
图 8-2-1 扫描包装瓶主体
综合案例1是扫描混合包装瓶主体的操作练习，如图8-2-1所示。
（a）定义扫描混合轨迹
（b）扫描混合主体
（c）拉伸顶部盖子
（d）壳和螺旋扫描螺纹

## Slide 22: 8.2 扫描混合建模综合案例
8.2.1 综合案例1：扫描混合包装瓶主体
知识点：
（1）产品造型分析：①产品造型轨迹是一条弧线，轨迹不是直线，也不是圆弧，不宜用拉伸、旋转或者扫描建模方法。②截面上圆下圆弧的造型，截面和轨迹都需要自定义的产品适合扫描混合建模。
（2）建模思路：分步建模，主体扫描混合，再拉伸盖子和螺旋扫描螺纹部分。
具体操作步骤参见视频。

## Slide 23: 8.2 扫描混合建模综合案例
8.2.1 综合案例1：扫描混合包装瓶主体
步骤1：新建零件。
步骤2：创建草绘1（定义扫描混合轨迹）。
步骤3：创建扫描混合1。
选择扫描混合轨迹。
（1）创建截面1。
（2）创建截面2。
（3）创建截面3。
在“扫描混合”对话框中单击“确定”按钮完成扫描混合1。

## Slide 24: 8.2 扫描混合建模综合案例
8.2.1 综合案例1：扫描混合包装瓶主体
图 8-2-2 扫描混合包装瓶主体
步骤4：创建旋转1。
步骤5：创建抽壳1。
步骤6：创建螺旋扫描1。
（1）创建螺旋轨迹。
（2）创建螺旋截面。
（3）定义螺旋扫描选项。
步骤7：保存“零件”文件，如图8-2-2所示，扫描混合包装产品完成。

## Slide 25: 8.2 扫描混合建模综合案例
8.2.2 综合案例2：手持产品主体
图 8-2-3 分步创建手持产品主体
综合案例2是手持产品主体的操作练习，如图8-2-3所示。
（a）定义扫描混合轨迹
（b）扫描混合主体
（c）拉伸切除底座
（d）拉伸切除顶部
（e）倒圆角

## Slide 26: 8.2 扫描混合建模综合案例
8.2.2 综合案例2：手持产品主体
知识点：
（1）造型分析：主体具备扫描混合建模的特征，轨迹是一曲线，截面形状有变化。
（2）分步建模：先扫描混合主体，再拉伸切斜面（先补足再切除的分步建模）。
具体操作步骤参见视频。
步骤1：新建零件。
步骤2：创建草绘1（定义扫描混合轨迹）。
注意：该案例的扫描混合轨迹有6个端点（2个起始端点，中间还有4个端点），在扫描混合创建截面时，除了起点和终点的截面必需外，可以在中间端点处插入截面，用于控制造型的形状变化。

## Slide 27: 8.2 扫描混合建模综合案例
8.2.2 综合案例2：手持产品主体
步骤3：创建扫描混合1。
注意：起点自动产生起点（在左上点带箭头位置），同时注意截面结构线圆弧同轨迹起点“重合”约束。
步骤4：创建拉伸1（拉伸主体底部细节）。步骤5：创建拉伸2（拉伸主体顶部细节）。
步骤6：创建圆角1。
步骤7：创建圆角2。
步骤8：创建圆角3。
步骤9：保存“零件”文件，如图8-2-4所示，扫描混合手持产品完成。
图 8-2-4 扫描混合手持产品主体

## Slide 28: 本章小结
本章练习了扫描混合的典型操作步骤，分析扫描混合、扫描、混合的共同点和不同点。用两个综合产品案例，分步建模，进一步加深设计者对扫描混合的理解和运用。设计者应多加练习，巩固扫描混合的设计思路和操作要领。

## Slide 29: 思考与练习
1.思考
扫描混合的二元分析法：种子和轨迹的定义是什么？
2.练习
（1）上机练习，用拉伸建模完成图8-3-1所示产品，具体尺寸可自行选定，但注意尺寸比例和参照，要求同产品相似度80%以上。
（2）上机练习，用拉伸建模完成图8-3-2所示产品，具体尺寸可自行选定，但注意尺寸比例和参照，要求同产品相似度80%以上。
图 8-3-1 美容仪
图 8-3-2 厨房电器

## Slide 30: 感谢您的观看
汇报人：WPS