## Slide 1
汇报人：WPS
第九章：曲面建模
产品三维设计——Creo6.0实例教程

## Slide 2: 目录
CONTENTS
9.1 “面”建模同“体”建模对比
9.2 “面”建模的典型步骤
9.3 “面”建模基础案例
9.4 “复制”和“粘贴”
9.5 “偏移”

## Slide 3: 9.1 “面”建模同“体”建模对比
PART ONE

## Slide 4: 9.1“面”建模同“体”建模对比
在进入“面” 建模之前， 需要先理解定义：
“面”是点、线、面、体四维中的一个维，是“体”建模的过程。“面”要转化成“体”才能输出产品，进入产品工程制造环节。
9.1.1“面”建模同“实体”建模步骤对比

## Slide 5: 9.1“面”建模同“体”建模对比
9.1.1“面”建模同“实体”建模步骤对比
（1）“实体”拉伸充电宝的操作步骤：草绘拉伸的截面“种子”，定义拉伸的“实心”选项和“深度”数值（轨迹），拉伸成“实体”，如图9-1-1所示。
（a）创建拉伸草绘
（b）定义拉伸选项（实心）
图 9-1-1 “实体”拉伸步骤
（c）拉伸成实体

## Slide 6: 9.1“面”建模同“体”建模对比
9.1.1“面”建模同“实体”建模步骤对比
（2）“面”拉伸充电宝的操作步骤：草绘拉伸的截面“种子”，定义拉伸的“曲面”选项和“深度”数值（轨迹），拉伸成“曲面”，如图9-1-2所示。
（a）创建拉伸草绘
（b）定义拉伸选项（曲面）
图 9-1- “面”拉伸步骤
（c）拉伸成曲面

## Slide 7: 9.1“面”建模同“体”建模对比
9.1.1“面”建模同“实体”建模步骤对比
从以上拉伸“实体”和“面”可以总结出，拉伸的种子截面定义是一样的，不同的是在拉伸选项定义中“实体”选择“实心”，“面”选择“曲面”。生成的建模结果不一样，“实体”拉伸就是实心的体，“面”拉伸就是空的曲面。同理，旋转、扫描、混合、扫描混合也是有“实心”和“曲面”两个不同的选项。

## Slide 8: 9.1“面”建模同“体”建模对比
9.1.2 “面”建模同“实体”建模截面对比
前面学习的拉伸、旋转、扫描、混合、扫描混合这些建模方式用于“实体”建模时，截面是封闭截面，可创建实体和加厚，非封闭截面只能创建加厚。当以上建模方式用于“面”建模时，截面可以是封闭的，也可以是非封闭的。封闭的截面可以在选项中勾选“封闭端”，创建一个封闭的曲面。非封闭截面只能创建一个非封闭的曲面。“面”同“体”不同截面形式对比见表9-1-1。
表 9-1-1 “实体”和“面”建模的截面形式

## Slide 9: 9.1“面”建模同“体”建模对比
9.1.2 “面”建模同“实体”建模截面对比
提示：“面”建模可以创建非封闭曲面，也可以设置选项中勾选“封闭端”创建封闭曲面，如图9-1-3所示。
（a）非封闭端曲面
图 9-1-3 非封闭端和封闭端曲面对比
（b）封闭端曲面

## Slide 10: 9.1“面”建模同“体”建模对比
9.1.3 “面”建模同“实体”建模总体对比
相对于“实体”三维建模，“面”建模的方式更多样，有边界混合、填充等，编辑方式也更灵活，比如合并、相交、修剪等。在图形区域，通过设置模型显示样式“线框”模式，根据线显示的颜色可以判定图形是实体还是面。具体对比如表9-1-2所示。
表 9-1-2 “实体”和“面”建模的对比

## Slide 11: 9.2 “面”建模的典型步骤
PART TWO

## Slide 12: 9.2 “面”建模的典型步骤
从9.1“面”建模同“体”建模的比较中，可以得出“体”建模的命令都适用于“面”建模。以拉伸命令为案例介绍“面”建模的典型步骤，主要分为三步：
（1）用各种建模命令创建基础曲面。
（2）编辑曲面（合并、修剪、偏移等）。
（3）“面”实体化（加材料、减材料、薄壳）。
下面用充电宝的案例介绍“面”建模的典型步骤。

## Slide 13: 9.2 “面”建模的典型步骤
步骤1：二元法分析充电宝的“面”分步建模。
（1）“拉伸”充电宝的主体曲面，种子是带弧度的封闭截面，轨迹是直线。
（2）编辑曲面：复制外部曲面和偏移复制的曲面。
（3）“实体化”曲面，把面转化成体，完成产品造型创建，如图9-2-1所示。
（b）编辑“面”
图 9-2-1 “面”建模步骤
（c）“实体化”面
（a）“拉伸”主体面

## Slide 14: 9.2 “面”建模的典型步骤
步骤2：新建零件。
步骤3：创建拉伸1，拉伸主体“面”。
（1）单击“形状”组的“拉伸”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面，单击“草绘”按钮，进入草绘视图绘制截面，如图9-2-2所示。单击“确定”完成拉伸1截面。
图 9-2-2 创建拉伸主体“面”的截面（种子）

## Slide 15: 9.2 “面”建模的典型步骤
（2）定义拉伸选项：拉伸为“曲面”，在“深度”选项选择“对称”，输入数值“150”，在选项对话框中单击“封闭端”按钮，如图9-2-3所示。单击“确定”创建拉伸1封闭曲面。
图 9-2-3 定义拉伸选项

## Slide 16: 9.2 “面”建模的典型步骤
步骤4：创建复制1（编辑曲面）。
单击选择充电宝的主体曲面，再按住“Ctrl”键，配合鼠标左键单击圆圈的曲面。单击“操作”组“复制”按钮（也可以使用快捷键“Ctrl+C”）复制曲面，再次单击“操作”组“粘贴”按钮（也可以使用快捷键“Ctrl+V”）粘贴曲面，完成曲面的复制1，如图9-2-4所示。
图 9-2-4 创建复制 1
（c）复制粘贴曲面
（b）“Ctrl”加选曲面
（a）选择单曲面

## Slide 17: 9.2 “面”建模的典型步骤
步骤5：创建偏移1（编辑曲面）。
在左侧的模型树列表中，单击选择特征。再单击“编辑”组的“偏移”按钮，进入“偏移”对话框，设置偏移选项为，偏移数值为“2”，方向朝里，如图9-2-5所示，单击“确定”完成偏移。
图 9-2-5 创建偏移 1
（b）选择“偏移”命令
（a）选择特征“复制 1”
（c）设置“偏移”选项

## Slide 18: 9.2 “面”建模的典型步骤
提示：“编辑”的图标在默认是灰色的，当选择了“特征”后，“编辑”组的可以对该特征操作的图标变化成彩色，如图9-2-6所示。
图 9-2-6 “编辑”组图标的变化
（a）特征选择前“偏移”图标灰色
（b）特征选择后“偏移”图标变彩色

## Slide 19: 9.2 “面”建模的典型步骤
步骤6：创建“实体化1”长材料。
在左侧的模型树列表中，单击选择特征。再单击“编辑”组的“实体化”按钮，进入“实体化”对话框，设置选项，如图9-2-7所示，单击“确定”完成“实体化”长材料。
图 9-2-7 “面”实体化长材料
（a）选择特征“拉伸 1”
（b）选择“实体化”命令
（c）设置“实体化”选项

## Slide 20: 9.2 “面”建模的典型步骤
步骤7：创建“实体化1”切材料。
在左侧的模型树列表中，单击选择“偏移1”特征。再单击“编辑”组的“实体化”按钮，进入“实体化”对话框，设置选项，如图9-2-8所示，单击“确定”完成“实体化”切材料。
图 9-2-8 “面”实体化切材料
（a）选择特征“拉伸 1”
（b）选择“实体化”命令
（c）设置“实体化”选项

## Slide 21: 9.2 “面”建模的典型步骤
步骤8：保存“零件”文件，如图9-2-9所示。
图 9-2-9 “面”建模充电宝

## Slide 22: 9.2 “面”建模的典型步骤
提示：选择“面”进行编辑有多种方式，下面介绍常用的两种方式。
方式1 ：在模型树的列表中单击特征选择。选择的是该特征创建的所有信息。
方式 2 ：通过右下角的“几何”选择过滤器设置“曲面”或者“面组”，在图形区域直接选择曲面，如图 9-2-10 所示。
（a）特征选择面
（b）图形区域直接选择面
图 9-2-10 “面”的选择方式

## Slide 23: 9.3 “面”建模基础案例
PART THREE

## Slide 24: 9.3 “面”建模基础案例
9.3.1 “面”建模实例1：NFC产品
案例1是“面”建模NFC通信产品的操作练习，如图9-3-1所示。
（a）分析产品造型
（b）分步创建造型曲面
（c）编辑曲面
图9-3-1 面建模 NFC 产品

## Slide 25: 9.3 “面”建模基础案例
9.3.1 “面”建模实例1：NFC产品
知识点：
（1）二元法分析NFC产品造型：主体具有中心轴、圆弧轨迹，可以用旋转特征创建，底部的凸起截面有变化，可以用混合特征创建。
（2）分步建模法：先主体再细节，分步用旋转、拉伸、混合命令创建整体的曲面。
（3）编辑曲面：利用曲面编辑命令，对创建的基础曲面进行合并、实体化等编辑。
（4）细节处理：抽壳、倒圆角等细节创建。

## Slide 26: 9.3 “面”建模基础案例
9.3.1 “面”建模实例1：NFC产品
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建旋转1，旋转主体曲面。
步骤3：创建拉伸1，拉伸顶部盖子“面”。
步骤4：创建混合1，混合底部凸起曲面。
步骤5：创建合并1，编辑曲面。
步骤6：创建“实体化1”长材料。
步骤7：创建“实体化2”长材料。
步骤8：创建抽壳1。
步骤9：创建圆角。
步骤10：保存“零件”文件。
NFC产品完成，如图9-3-2所示。
图9-3-2 NFC 产品

## Slide 27: 9.3 “面”建模基础案例
9.3.2 曲面建模实例2：可乐瓶
案例2是可乐瓶曲面建模的操作练习，典型的变截面扫描案例。基于二元法和分步建模分析产品的轨迹，种子和建模步骤如图9-3-3所示。
（a）拉伸主体曲面
（b）扫描瓶底
（c）旋转顶部曲面
（d）编辑曲面
（e）抽壳
图 9-3-3 可乐瓶曲面建模

## Slide 28: 9.4 “复制”和“粘贴”
PART FOUR

## Slide 29: 9.4 “复制”和“粘贴”
9.4.1 曲面“复制”和“粘贴”
在CreoParametric中，复制和粘贴的工具命令包括“复制”“粘贴”“选择性粘贴”，它们位于功能区“模型”选项卡的“操作”组中，如图9-4-1所示。使用这3个实用命令可以在同一个模型内或跨模型复制并放置特征或特征集、几何、曲线和边链。
图 9-4-1 复制和粘贴

## Slide 30: 9.4 “复制”和“粘贴”
9.4.1 曲面“复制”和“粘贴”
下面以充电宝案例介绍“复制”和“粘贴”的具体操作。
步骤1：选择过滤器中设置为“曲面”，选择需要复制的曲面（按住“Ctrl”键可以多选图元对象），如图9-4-2所示。按住“Ctrl+C”或者单击操作组“复制”按钮，将对象复制到剪贴板中。
图 9-4-2 选择复制对象
注意：只有当剪贴板中有可用于粘贴的对象时，“粘贴”和“选择性粘贴”命令才可用。复制的对象可以是特征，也可以是曲面、曲线等图元。

## Slide 31: 9.4 “复制”和“粘贴”
9.4.1 曲面“复制”和“粘贴”
步骤2：按住“Ctrl+V”或者在功能区“模型”选项卡的单击操作组“粘贴”按钮，“选项”默认“按照原样复制所有项目”，复制曲面，如图9-4-3所示。
图 9-4-3 粘贴对象

## Slide 32: 9.4 “复制”和“粘贴”
9.4.2 曲面“复制”和“选择性粘贴”
步骤1：复制对象同“粘贴”的操作一样，不做重复介绍。选择对象复制后，按住Ctrl+Shift+V”或者在功能区“模型”选项卡的“操作”组中单击“选择性粘贴”按钮，进入对话框进行“移动”或者“旋转”的“粘贴”设置，如图9-4-4所示。
图 9-4-4 选择性粘贴
（a）移动粘贴
（b）旋转粘贴

## Slide 33: 9.5 “偏移”
PART FIVE

## Slide 34: 9.5 “偏移”
在CreoParametric中，使用“偏移”可以通过将一个曲面或一条曲线偏移恒定的距离或可变的距离来创建一个新的特征。它们位于功能区“模型”选项卡的“编辑”组中，在图形区域选中“对象”后，编辑组的“偏移”按钮从灰色变成彩色，可以进行编辑，如图9-5-1所示。
图 9-5-1 “偏移”工具命令

## Slide 35: 9.5 “偏移”
偏移曲线可以构建一组可在以后用来创建曲面的曲线，有“沿参考曲面偏移”和“垂直参考曲面偏移”两选项，如图9-5-2所示。偏移曲面类型有“标准”偏移特征、“展开”偏移特征、“具有拔模”偏移特征、“替换”偏移特征，如图9-5-3所示。
图 9-5-2 曲线偏移选项
图 9-5-3 曲面偏移选项

## Slide 36: 9.5 “偏移”
“标准”：偏移一个面组、曲面或实体面。
“具有拔模”：偏移包括在草绘内部的面组或曲面区域，并拔模侧曲面。还可以使用此选项来创建直的或相切侧曲面轮廓。
“展开”：在封闭面组或实体草绘的选定面之间创建一个连续体积块，当使用“草绘区域”选项时，将在开放面组或实体曲面的选定面之间创建连续的体积块。
“替换”：用面组或基准平面替换实体面。
下面结合充电宝案例介绍几种“偏移”操作。

## Slide 37: 9.5 “偏移”
9.5.1 创建标准偏移曲面
步骤1：选择偏移对象。
打开充电宝的图档，在图形区域选择的偏移曲面，在功能区的“模型”选项卡的“编辑”组中单击“偏移”按钮，如图9-5-4所示。
图 9-5-4 选择对象

## Slide 38: 9.5 “偏移”
9.5.1 创建标准偏移曲面
步骤2：设置偏移对话框。
选择“标准”作为偏移类型。在偏移值框中输入偏移值，在“偏移”选项卡中单击 按钮，可以改变偏移的方向。也可以通过在模型窗口中单击显示的箭头来更改偏移方向，如图9-5-5所示。
图 9-5-5 设置偏移对话框
（a）
（b）

## Slide 39: 9.5 “偏移”
9.5.1 创建标准偏移曲面
提示：在“偏移”选项卡中单击“选项”标签以打开“选项”面板，下拉列表框中定义偏移曲面方向选项——“垂直于曲面”“自动拟合”“控制拟合”。其中，“垂直于曲面”为默认项。设计者可以尝试分别选择这3个选项，以在图形区域中观察生成曲面的效果。如果在“选项”面板中勾选“创建侧曲面”复选框，则创建带有侧面组的偏移曲面，如图9-5-6所示。
图 9-5-6 偏移选项设置
（a）
（b）
（c）

## Slide 40: 9.5 “偏移”
9.5.2 创建具有拔模角度偏移曲面
步骤1：选择偏移对象。
打开充电宝的图档，在图形区域选择的偏移曲面，在功能区的“模型”选项卡的“编辑”组中单击“偏移”按钮，如图9-5-7所示。
图 9-5-7 选择对象

## Slide 41: 9.5 “偏移”
9.5.2 创建具有拔模角度偏移曲面
步骤2：草绘偏移截面。
选择“拔模”作为偏移类型。在“参考”框单击“草绘”定义，选择TOP基准面为草绘平面，参考平面为RIGHT，方向“右”。草绘偏移区域的截面，如图9-5-8所示。单击“确定”完成草绘。
图 9-5-8 草绘偏移截面
（a）
（b）

## Slide 42: 9.5 “偏移”
9.5.2 创建具有拔模角度偏移曲面
步骤3：设置偏移对话框。
“偏移”选项卡输入值为“5”，“拔模角度”中输入值为“10”，单击按钮，可以改变偏移的方向，如图9-5-9所示。
图 9-5-9 设置偏移对话框

## Slide 43: 9.5 “偏移”
9.5.2 创建具有拔模角度偏移曲面
提示：“具有拔模角度”选项可以用于实体曲面和面组。打开“偏移”选项卡的“选项”面板，从下拉列表框中选择“垂直于曲面”和“平移”选项，设计者可以尝试分别选择不同的侧曲面类型和侧面轮廓类型选项，以在图形区域中观察生成曲面的效果，如图9-5-10所示。
图 9-5-10 偏移选项

## Slide 44: 9.5 “偏移”
9.5.3 创建“展开”偏移
步骤1：选择偏移对象。
打开充电宝的图档，在图形区域选择偏移曲面，在功能区的“模型”选项卡的“编辑”组中单击“偏移”按钮，如图9-5-11所示。
图 9-5-11 选择对象

## Slide 45: 9.5 “偏移”
9.5.3 创建“展开”偏移
步骤2：草绘偏移对话框。
在“偏移”选项卡，选择“展开”作为偏移类型，输入值为“10”，单击按钮，可以改变偏移的方向，如图9-5-12所示。
图 9-5-12 设置偏移对话框

## Slide 46: 9.5 “偏移”
9.5.3 创建“展开”偏移
提示：“展开”选项可以用于实体曲面和面组。打开“偏移”选项卡的“选项”面板，从下拉列表框中选择“垂直于曲面”和“平移”选项，展开区域有“整个曲面”和“草绘区域”，侧曲面垂直有“曲面”和“草绘”，设计者可以尝试分别选择类型选项，以在图形区域中观察生成曲面的效果。其中“草绘区域”的定义同“具有拔模角度偏移”类似，不做重复介绍，如图9-5-13所示。
图 9-5-13 “草绘区域”偏移

## Slide 47: 9.5 “偏移”
9.5.4 创建偏移曲线
使用“偏移”工具命令，除了可以偏移曲面之外，还可以偏移曲线。
步骤1：偏移草绘曲线。
打开充电宝的图档，在图形区域选择的“草绘1”曲线，在功能区的“模型”选项卡的“编辑”组中单击“偏移”按钮。设置“沿参考面偏移曲线”和“垂直于参考面偏移曲线”，“偏移”选项卡，输入值为“4”，单击按钮，可以改变偏移的方向，如图9-5-14所示。
图 9-5-14 偏移曲线
（a）沿参考面偏移曲线
（b）垂直于参考面偏移曲线

## Slide 48: 9.5 “偏移”
9.5.4 创建偏移曲线
步骤2：偏移曲面边界曲线。
在图形区域选择曲面“复制1”曲线，在功能区的“模型”选项卡的“编辑”组中单击“偏移”按钮。单击“参考”中“细节”进入“链”的对话框，按住“Ctrl”键同时在图形区域单击鼠标添加偏移的边界曲线。在“偏移”选项卡，输入值为“5”，单击 按钮，可以改变偏移的方向，如图9-5-15所示。
图 9-5-15 偏移曲面边界曲线
（a）选择曲面的边界曲线
（b）设置偏移选项

## Slide 49: 本章小结
本章结合两个产品造型建模综合案例，综合练习了拉伸、旋转、混合、扫描等创建曲面的方法，同时加入了曲面的复制、粘贴、偏移、合并、实体化等编辑命令，旨在引导设计者理解曲面建模的基本思路。设计者需勤加练习，学以致用，举一反三。通过本章的学习，设计者便能对常见的产品造型进行细节的设计。

## Slide 50: 思考与练习
1.思考
（1）曲面建模同实体建模的共同点和区别是什么？
（2）曲面实体化长材料和切除材料对曲面的要求是什么？
（3）偏移命令有哪些形式？

## Slide 51: 思考与练习
2.练习
（1）上机练习，用曲面建模完成图 9-6-1 所示产品，具体尺寸可自行选定，但注意尺寸比例和参照，要求同产品相似度 80% 以上。
（2）上机练习，用曲面建模完成图 9-6-2 所示产品，具体尺寸可自行选定，但注意尺寸比例和参照，要求同产品相似度 80% 以上。
图9-6-1 曲面建模产品 1
图 9-6-2 曲面建模产品 2

## Slide 52: 感谢您的观看
汇报人：WPS