## Slide 1
汇报人：WPS
第十章：边界混合建模
产品三维设计——Creo6.0实例教程

## Slide 2: 目录
CONTENTS
10.1 边界混合建模思路
10.2 边界混合操作界面
10.3 边界混合建面基础案例
10.4 边界混合建模综合案例
10.5 曲面“加厚”

## Slide 3: 10.1 边界混合建模思路
PART ONE

## Slide 4: 10.1 边界混合建模思路
10.1.1 边界混合二元分析法
在进入边界混合建面之前，先从二元分析法来分析如图10-1-1所示的手绘产品的种子和轨迹。
（a）创建拉伸草绘
（b）定义拉伸选项（实心）
图 10-1-1 手绘产品边界混合建模

## Slide 5: 10.1 边界混合建模思路
10.1.1 边界混合二元分析法
手绘产品的主体造型似乎不像之前学过的拉伸、旋转、扫描、混合等那样明显可以找到种子和轨迹的规律。这类造型一般都是空间三维曲面，还是可以从二元法分析造型的种子和轨迹的：先构造产品造型的边界结构线，再通过单方向的边界混合或者双方向的边界混合命令创建曲面造型，如图10-1-2所示。
图 10-1-2 边界混合创建曲面

## Slide 6: 10.1 边界混合建模思路
10.1.1 边界混合二元分析法
边界混合只能创建曲面，不能创建实体。边界混合与混合建模的比较见表10-1-1。
表 10-1-1 边界混合与混合建模对比

## Slide 7: 10.1 边界混合建模思路
10.1.2 边界混合的三步骤
从10-1-2边界混合的二元分析法可以得出，边界混合建曲面主要分为三步骤：
（1）分析边界混合的种子和轨迹。
（2）绘制边界混合的截面（结构线）。
（3）创建边界混合的曲面，定义边界混合的选项。

## Slide 8: 10.1 边界混合建模思路
10.1.2 边界混合的三步骤
下面将通过空间三维曲面案例介绍边界混合的典型步骤。
步骤1：二元法分析空间三维曲面的种子和轨迹。
种子是两个段空间的三维曲线，轨迹是系统根据这两曲线的特征自定义，如图10-1-3所示。
图 10-1-3 三维曲面的种子和轨迹

## Slide 9: 10.1 边界混合建模思路
10.1.2 边界混合的三步骤
步骤2：新建“零件”文件。
步骤3：创建草绘1（定义边界混合的种子）。
单击“基准”组的“草绘”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面，绘制截面，如图10-1-4所示。单击“确定”按钮完成草绘1（两段弧线）。
图 10-1-4 创建草绘 1 边界混合种子

## Slide 10: 10.1 边界混合建模思路
10.1.2 边界混合的三步骤
步骤4：创建基准平面DTM1。
单击“基准”组的“平面”按钮，选择FRONT基准面，选择“偏移”数值“500”，如图10-1-5所示。单击“确定”按钮创建基准平面DTM1。
图 10-1-5 创建基准平面 DTM1

## Slide 11: 10.1 边界混合建模思路
10.1.2 边界混合的三步骤
步骤5：创建草绘2（定义边界混合的种子）。
单击“基准”组的“草绘”按钮。选择DTM1平面作为草绘平面，绘制截面，如图10-1-6所示。单击“确定”按钮完成草绘2（三段弧线）。
图 10-1-6 创建草绘 2：边界混合种子

## Slide 12: 10.1 边界混合建模思路
10.1.2 边界混合的三步骤
步骤 6：创建边界混合 1。
（1）单击“曲面”组的“边界混合”按钮， 进入“边界混合”对话框，单击“设置”选项中的 “第一方向”，在图形区域选择“草绘 1”和“草绘 2”作为边界混合的种子，如图 10-1-7 所示。
图 10-1-7 选择边界混合种子

## Slide 13: 10.1 边界混合建模思路
10.1.2 边界混合的三步骤
（2）进入“边界混合”对话框，选择“约束”选项中的“条件”，如图10-1-8所示。
图 10-1-8 边界混合“约束”对话框

## Slide 14: 10.1 边界混合建模思路
10.1.2 边界混合的三步骤
在“控制点”选项中的新建“集”控制截面的对应点，如图10-1-9所示的截面。单击“确定”按钮，完成边界混合1曲面。
图 10-1-9 边界混合“控制点”对话框

## Slide 15: 10.1 边界混合建模思路
10.1.2 边界混合的三步骤
步骤 7：保存“零件”文件，如图 10-1-10 所示。
图 10-1-10 边界混合空间三维曲面

## Slide 16: 10.2 边界混合操作界面
PART TWO

## Slide 17: 10.2 边界混合操作界面
在功能区“模型”选项卡的“曲面”组中单击“边界混合”按钮，打开图10-2-1所示“边界混合”选项卡。从该“边界混合”选项卡中可以看出“边界混合”只能创建“曲面”，不能直接创建“实体”。
图 10-2-1 “边界混合”选项卡

## Slide 18: 10.2 边界混合操作界面
下面介绍一下该选项卡的各主要组成选项功能的含义。
：第一方向链收集器。
：第二方向链收集器。
“曲线”选项：该选项如图10-2-2所示。利用“第一方向”收集器和“第二方向”收集器来选择各方向的曲线，并可以控制选择顺序。
图 10-2-2 “曲线”选项

## Slide 19: 10.2 边界混合操作界面
（1）“闭合混合”复选框只适用于其他收集器为空的单向曲线，勾选“闭合混合”复选框，则通过将最后一条曲线与第一条曲线混合来形成封闭环曲面，如图10-2-3所示。
图 10-2-3 “闭合混合”复选框

## Slide 20: 10.2 边界混合操作界面
（2）单击“细节”按钮，则可以打开“链”对话框，查看“链”的具体信息。可以添加、移除和上下移动链。如图10-2-4所示。
图 10-2-1 “边界混合”选项卡

## Slide 21: 10.2 边界混合操作界面
“约束”面板：该面板如图10-2-5所示。该面板主要用来控制边界条件。
图 10-2-5 “约束”选项

## Slide 22: 10.2 边界混合操作界面
“边界条件”为边界设置的可能条件有“自由”“相切”“曲率”和“垂直”，如图10-2-6所示。
图 10-2-6 “条件”选项

## Slide 23: 10.2 边界混合操作界面
（1）“自由”：沿边界没有设置条件。
（2）“相切”：混合曲面沿边界与参考曲面相切。
（3）“曲率”：混合曲面沿边界具有曲率连续性。
（4）“垂直”：混合曲面与参考曲面或基准平面垂直。
提示：当边界条件设为“相切”“曲率”或“垂直”时，如果有必要，则勾选“显示拖动控制滑块”复选框拉伸值。默认的拉伸因子为1，拉伸因子的值会影响曲面的方向。

## Slide 24: 10.2 边界混合操作界面
“控制点”面板：该面板如图10-2-7所示，主要通过在选择曲线上映射位置来添加控制点并形成曲面。使用“集”列表中的“新建集”添加控制点的新集。
提示：添加“集”可以定义链上的对应点以控制曲面的形状。
图 10-2-7 “控制点”选项

## Slide 25: 10.3 边界混合建面基础案例
PART THREE

## Slide 26: 10.3 边界混合建面基础案例
案例1是单方向“边界混合”建面实例1的操作练习，如图10-3-1所示。
图 10-3-1 单方向边界混合
10.3.1 单方向边界混合建面实例

## Slide 27: 10.3 边界混合建面基础案例
知识点：
（1）二元法分析曲面造型：主体部分是变化的空间三维曲面，顶部是从曲面混合到一个点。
（2）分步建模法：先构建边界混合的三条主体结构线，再边界混合，再构建顶部的点，再边界混合。
图 10-3-1 单方向边界混合
10.3.1 单方向边界混合建面实例

## Slide 28: 10.3 边界混合建面基础案例
具体操作步骤：
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建草绘1。
单击“基准”组的“草绘”按钮。选择DTM1平面作为草绘平面，绘制截面，如图10-3-2所示。单击“确定”按钮完成草绘1（两段弧线）。
图 10-3-2 创建草绘 1
10.3.1 单方向边界混合建面实例

## Slide 29: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤3：创建基准平面DTM1。
单击“基准”组的“平面”按钮，选择FRONT基准面，选择“偏移”数值“500”，如图10-3-3所示。单击“确定”按钮创建基准平面DTM1。
图 10-3-3 创建基准平面 DTM1
10.3.1 单方向边界混合建面实例

## Slide 30: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤4：创建草绘2。
单击“基准”组的“草绘”按钮。选择DTM1平面作为草绘平面，绘制截面，如图10-3-4所示。单击“确定”按钮完成草绘2（两段弧线）。
图 10-3-4 创建草绘 2
10.3.1 单方向边界混合建面实例

## Slide 31: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤5：创建基准平面DTM2。
单击“基准”组的“平面”按钮，选择FRONT基准面，选择“偏移”数值“1000”，如图10-3-5所示。单击“确定”按钮创建基准平面DTM2。
图 10-3-5 创建基准平面 DTM2
10.3.1 单方向边界混合建面实例

## Slide 32: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤6：创建草绘3。
单击“基准”组的“草绘”按钮。在图形区域选择DTM2平面作为草绘平面，绘制如图10-3-6所示的截面。单击“确定”按钮完成草绘3的创建（两段弧线）。
图 10-3-6 创建草绘 3
10.3.1 单方向边界混合建面实例

## Slide 33: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤7：创建边界混合1。
选择边界混合种子：单击“曲面”组的“边界混合”按钮，进入“边界混合”对话框，单击“设置”选项中的“第一方向”，选择“草绘1”“草绘2”和“草绘3”作为边界混合的种子，如图10-3-7（a）所示。
图 10-3-3 创建基准平面 DTM1
10.3.1 单方向边界混合建面实例
（a）选择边界混合种子

## Slide 34: 10.3 边界混合建面基础案例
定义边界混合选项：进入“边界混合”对话框，选择“约束”选项中的“条件”默认选项。在“控制点”选项中的新建“集”控制截面的对应点，如图10-3-7（b）所示。单击“确定”按钮完成边界混合1曲面的创建。
图 10-3-7 创建边界混合 1
10.3.1 单方向边界混合建面实例
（b）边界混合“控制点”对话框

## Slide 35: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤8：创建复制1。
在图形区域鼠标左键点击选择“草绘1”的曲线，单击“操作”组“复制”按钮复制曲线，再次单击“操作”组“粘贴”按钮粘贴曲线。设置曲线类型为“逼近”，在图形区域定义曲线“起点”，单击“确定”按钮完成复制1，如图10-3-8所示。
图 10-3-8 复制曲线“草绘 1”
10.3.1 单方向边界混合建面实例

## Slide 36: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤9：创建复制2。
在图形区域选择“草绘2”，复制粘贴草绘2曲线。设置曲线类型为“逼近”，在图形区域定义曲线“起点”，单击“确定”按钮完成复制2，如图10-3-9所示。
图10-3-9 复制曲线“草绘 2”
10.3.1 单方向边界混合建面实例

## Slide 37: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤10：创建复制3。
重复复制粘贴步骤，完成“草绘3”曲线的复制3，如图10-3-10所示。
图 10-3-10 复制曲线“草绘 3”
10.3.1 单方向边界混合建面实例

## Slide 38: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤11：创建边界混合2。
选择边界混合种子：单击“曲面”组的“边界混合”按钮，单击“设置”选项中的“第一方向”，在图形区域选择“复制1”“复制2”和“复制3”作为边界混合2的种子，如图10-3-11（a）所示。
图 10-3-11 创建边界混合 2
10.3.1 单方向边界混合建面实例
（a）选择边界混合种子

## Slide 39: 10.3 边界混合建面基础案例
定义边界混合选项：进入“边界混合”对话框，选择“约束”选项中的“条件”默认选项，在“控制点”选项中的新建“集”控制截面的对应点，如图10-3-11（b）所示。单击“确定”按钮完成边界混合 2曲面的创建。
10-3-9 复制曲线“草绘 2”
10.3.1 单方向边界混合建面实例
（b）边界混合“控制点”对话框

## Slide 40: 10.3 边界混合建面基础案例
比较下边界混合1和边界混合2的曲面质量，边界混合2中种子结构线是边界混合1中的草绘复制“逼近”后的结构线，创建的曲面没有中间的结构线，同时曲面比较平滑，如图10-3-12所示。
10.3.1 单方向边界混合建面实例
（a）边界混合 1 （b）边界混合 2
图 10-3-12 复制曲线前后曲面对比

## Slide 41: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤12：创建基准平面DTM3。
单击“基准”组的“平面”按钮，选择DTM2基准面，选择“偏移”数值“500”，如图10-3-13所示。单击“确定”按钮创建基准平面DTM3。
图 10-3-13 创建基准平面 DTM3
10.3.1 单方向边界混合建面实例

## Slide 42: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤13：创建草绘4。
单击“基准”组的“草绘”按钮。选择DTM3平面作为草绘平面，绘制截面，如图10-3-14所示。单击“确定”按钮完成草绘4（一个点）。
图 10-3-14 创建草绘 4
10.3.1 单方向边界混合建面实例

## Slide 43: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤14：创建边界混合3。
选择边界混合种子：单击“曲面”组的“边界混合”按钮，单击“设置”选项中的“第一方向”，选择“复制3”和“草绘4”的点作为边界混合的种子，如图10-3-15所示。
定义边界混合选项：进入“边界混合”对话框，选择“约束”选项中的“条件”默认选项。在“控制点”选项中默认选项。单击“确定”按钮完成边界混合3曲面。
步骤 15：保存“零件”文件。
图 10-3-15 创建边界混合 3
10.3.1 单方向边界混合建面实例

## Slide 44: 10.3 边界混合建面基础案例
案例2是双方向“边界混合”建面的操作练习，如图10-3-16所示。基于二元法和分步建模分析产品的轨迹、种子和建模步骤，案例2是典型的双方向边界混合曲面鼠标造型。
（1）对称的造型：可以先创建一半曲面，再镜像曲面，合并成整体。
（2）双方向的空间曲面：先构成边界结构线，再边界混合构建曲面，设置曲面的边界条件。
图 10-3-16 双方向“边界混合”案例 2
10.3.2 双方向边界混合建面实例
（a）创建边界结构线 （b）边界混合曲面
（c）镜像曲面（对称造型）

## Slide 45: 10.3 边界混合建面基础案例
具体操作步骤：
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建草绘1。
单击“基准”组的“草绘”按钮。择TOP平面作为草绘平面绘制截面，如图10-3-17所示。单击“确定”按钮完成草绘1（三段弧线）。
图 10-3-17 创建草绘 1
10.3.2 双方向边界混合建面实例

## Slide 46: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤3：创建草绘2。
单击“基准”组的“草绘”按钮。选择FRONT平面作为草绘平面绘制截面，如图10-3-18所示。单击“确定”按钮完成草绘2（三段弧线）。
图 10-3-18 创建草绘 2
10.3.2 双方向边界混合建面实例

## Slide 47: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤4：创建基准平面DTM1。
单击“基准”组的“平面”按钮，在图形区域单击选择“草绘2”端点，按住“Ctrl”键同时单击RIGHT基准面，在“基准平面”对话框“参考”选项中分别设置“穿过”和“平行”，如图10-3-19所示。单击“确定”按钮，创建基准平面DTM1。
图 10-3-19 创建基准平面 DTM1
10.3.2 双方向边界混合建面实例

## Slide 48: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤5：创建草绘3。
单击“基准”组的“草绘”按钮。选择DTM1平面作为草绘平面绘制截面，如图10-3-20所示。单击“确定”按钮完成草绘3（三段弧线）。
图 10-3-20 创建草绘 3
10.3.2 双方向边界混合建面实例

## Slide 49: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤6：创建基准平面DTM2。
单击“基准”组的“平面”按钮，在图形区域单击选择“草绘1”端点，按住“Ctrl”键同时单击RIGHT基准面，在“基准平面”对话框“参考”选项中分别设置“穿过”和“平行”，如图10-3-21所示。单击“确定”按钮创建基准平面DTM2。
图 10-3-21 创建基准平面 DTM2
10.3.2 双方向边界混合建面实例

## Slide 50: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤7：创建基准点PNT0。
单击“基准”组的“点”按钮，在图形区域单击选择“草绘2”，按住“Ctrl”键同时单击DTM2基准面，在“基准平面”对话框“参考”选项中分别设置“在其上”和“在其上”，如图10-3-22所示。单击“确定”按钮创建基准点PNT0。
图 10-3-22 创建基准点 PNT0
10.3.2 双方向边界混合建面实例

## Slide 51: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤8：创建草绘4。
单击“基准”组的“草绘”按钮。选择DTM2平面作为草绘平面绘制截面，如图10-3-23所示。单击“确定”按钮完成草绘4的创建（三段弧线）。
图 10-3-23 创建草绘 4
10.3.2 双方向边界混合建面实例

## Slide 52: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤9：创建边界混合1。
选择边界混合种子“模型”模块的操作界面，单击“曲面”组的“边界混合”按钮，进入“边界混合”对话框。
10.3.2 双方向边界混合建面实例

## Slide 53: 10.3 边界混合建面基础案例
（1）选择边界混合种子：单击“设置”选项中的“第一方向”，选择“草绘2”结构线，鼠标左键选择“端点”，按住“Shift”键并按住鼠标左键同时移动鼠标，当曲线端点同DTM2相交时，图形区域变成“方形”图标，松开鼠标左键和“Shift”键，实现修剪“草绘2”至DTM2，如图10-3-24（a）所示。
10.3.2 双方向边界混合建面实例
（a）选择第一方向链 1

## Slide 54: 10.3 边界混合建面基础案例
按住“Ctrl”键，在图形区域选择“草绘1”结构线，选择“端点”，按住“Shift”键并按住鼠标左键同时移动鼠标，当曲线端点同DTM2相交时，图形区域变成“方形”图标，松开鼠标左键和“Shift”键，实现修剪“草绘1”至DTM2，如图10-3-24（b）所示。
（b）选择第一方向链 2
10.3.2 双方向边界混合建面实例

## Slide 55: 10.3 边界混合建面基础案例
（2）单击“设置”选项中的“第二方向”，在图形区域选择“草绘3”结构线，按住“Ctrl”键，同时选择“草绘4”结构线，如图10-3-25所示。
10.3.2 双方向边界混合建面实例
图 10-3-25 选择第二方向链 1 和链 2

## Slide 56: 10.3 边界混合建面基础案例
（3）定义边界混合选项：进入“边界混合”对话框，选择“约束”选项和“控制点”选项默认，如图10-3-26所示。单击“确定”按钮完成边界混合1曲面。
10.3.2 双方向边界混合建面实例
图 10-3-25 边界混合“约束”和“控制点”默认设置
（a）边界混合“约束”对话框
（b）边界混合“控制点”对话框

## Slide 57: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤10：创建边界混合2。
单击“曲面”组的“边界混合”按钮，进入“边界混合”对话框。
（1）选择边界混合种子：单击“设置”选项中的“第一方向”，选择“草绘2”结构线，选择顶部端点，并长按鼠标右键选择“修剪位置”，在图形区域选择DTM2，实现修剪“草绘2”至DTM2，如图10-3-27（a）所示。按住“Ctrl”键，选择“草绘1”结构线，重复操作修剪“草绘1”至DTM2，如图10-3-27（b）所示。
10.3.2 双方向边界混合建面实例
图 10-3-27 选择第一方向结构线
（a）选择第一方向链 1
（b）选择第一方向链 2

## Slide 58: 10.3 边界混合建面基础案例
（2）单击“设置”选项中的“第二方向”，选择“草绘4”结构线。如图10-3-28所示。
（3）定义边界混合选项：进入“边界混合”对话框，选择“约束”选项和“控制点”选项默认。单击“确定”按钮完成边界混合1曲面。
10.3.2 双方向边界混合建面实例
图 10-3-28 选择第二方向链 1

## Slide 59: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤11：创建合并1（编辑曲面）。
在图形区域选择“边界混合1”曲面和“边界混合2”曲面，如图10-3-29（a）所示。单击“编辑”组“合并”按钮，设置中选择合并曲面的方向，如图10-3-29（b）所示。单击“确定”按钮完成曲面合并1。
10.3.2 双方向边界混合建面实例
（a）选择曲面
图 10-3-29 创建合并 1
（b）定义合并选项

## Slide 60: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤12：创建镜像1（合并1曲面）。
在图形区域选择“合并1”曲面，单击“编辑”组的“镜像”按钮，选择FRONT平面作为镜像平面，单击“确定”完成“合并1”曲面镜像，如图10-3-30所示。
10.3.2 双方向边界混合建面实例
图 10-3-30 创建镜像 1

## Slide 61: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤13：保存“零件”文件，如图10-3-31所示。
10.3.2 双方向边界混合建面实例
图 10-3-31 双向边界混合建面完成

## Slide 62: 10.3 边界混合建面基础案例
边界混合特别是双方向边界混合曲面建模，相对于前面拉伸、旋转、扫描等建模命令限制条件多一点，下面将介绍几个重要的点。
（1）结构线的交点必须重合。双方向边界混合比单方向边界混合多了一个维度的结构线，要求结构线交接处端点必须重合，否则双方向边界混合创建会失败。重合约束是在草绘截面绘制中设置，如图10-3-32所示。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
（a）双方向结构线重合点
（b）草绘 2 重合到草绘 1
（c）草绘 3 重合到草绘 1、2
（d）草绘 4 重合到草绘 1、2
图10-3-32 双方向边界混合结构线端点重合约束设置

## Slide 63: 10.3 边界混合建面基础案例
（2）拟合边界线：利用“逼近”复制粘贴边界混合的草绘结构线，可以把多线段的结构线拟合成一条线段，减少边界混合后的曲面数，如图10-3-33所示。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
图10-3-33 拟合边界结构线对曲面的影响

## Slide 64: 10.3 边界混合建面基础案例
（3）边界约束：在边界混合中，边界的约束条件对曲面造型的顺滑度有比较大的影响，一般面跟面之间需要相切或者垂直过渡。在案例2中，边界约束都是自由的，创建的曲面有棱角的过渡，不够圆滑，需要对边界进行“垂直”或者“相切”约束，如图10-3-34所示。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
图 10-3-34 边界约束条件变化对比

## Slide 65: 10.3 边界混合建面基础案例
本节将以案例 2 为基础介绍边界结构线拟合、 约束条件设置的要求和操作步骤。
步骤 1：打开案例 2。
打开上一节存盘的案例 2，如图 10-3-35 所示。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
图 10-3-35 打开双边界混合文件

## Slide 66: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤2：另存文件
在“文件”下拉菜单中单击“另存为”图标，选择“保存副本”图标，在“保存副本”对话框“新文件名”输入文件名称，如图10-3-36所示。单击“确定”完成案例2的“保存副本”。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
图 10-3-36 另存双边界混合 2

## Slide 67: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤3：创建复制1。
在“模型树”列表，按住鼠标左键拖拉“特征线”至“草绘4”处，如图10-3-37所示。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
图 10-3-37 插入特征

## Slide 68: 10.3 边界混合建面基础案例
在图形区域选择“草绘1”的曲线，复制粘贴操作，设置曲线类型为“逼近”，单击“确定”按钮完成“草绘1”曲线的复制1。如图10-3-38所示。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
图 10-3-38 复制曲线“草绘 1”

## Slide 69: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤4：创建复制2。
选择“草绘2”的曲线，复制粘贴完成“逼近”的复制2，如图10-3-39所示。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
图 10-3-39 复制曲线“草绘 2”

## Slide 70: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤5：创建复制3。
选择“草绘3”的曲线，复制粘贴完成“逼近”的复制3，如图10-3-40所示。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
图 10-3-40 复制曲线“草绘 3”

## Slide 71: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤6：创建复制4。
选择“草绘4”的曲线，复制粘贴完成“逼近”的复制4，如图10-3-41所示。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
图 10-3-41 复制曲线“草绘 4”

## Slide 72: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤7：重定义“边界混合1”。
（1）在“模型树”列表中单击 特征，在弹出的对话框中选择“编辑定义”按钮，弹出“边界混合”选项设置对话框，单击“设置”选项中的“第一方向”，选择“复制1”“复制2”，单击“设置”选项中的“第二方向”，选择“复制3”“复制4”，如图10-3-42所示。单击“确定”按钮完成“边界混合1”边界线的替换。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
图 10-3-42 “边界混合”曲线

## Slide 73: 10.3 边界混合建面基础案例
（2）边界混合的结构线替换前后，曲面质量对比如图10-3-43所示。草绘的结构线，曲面由多个小面组成。“逼近”复制的结构线曲面是一个整体。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
图 10-4-43 草绘和复制结构线的曲面对比

## Slide 74: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤8：编辑“边界混合1”约束。
（1）重复编辑操作，在“约束”对话框中分别设置“方向1-第一条链”的边界条件“垂直”，参考图元是“FRONT基准平面”和“方向1-最后一条链”的边界条件“垂直”，参考图元是“TOP基准平面”，如图10-3-44所示。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
图 10-3-44 重新定义边界条件

## Slide 75: 10.3 边界混合建面基础案例
（2）检验重新定义“垂直”条件是否成功：单击“校验模式”按钮，在弹出的“故障排除器”中单击说明按钮，在图形区域有两个绿色的圆圈显示边界曲线有问题，同时对话框底部显示说明文字——“边界曲线在突出显示点与在突出显示点与相切曲面不相切。推荐动作：取消相切条件或重新定义曲线。”单击“故障排除器”对话框的“确定”按钮，再单击“边界混合”对话框“确定”按钮，弹出“重新生成失败”提示消息，如图10-3-45、图10-3-46所示。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件

## Slide 76: 10.3 边界混合建面基础案例
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
图 10-3-46 失败信息提示
图 10-3-45 故障检验器

## Slide 77: 10.3 边界混合建面基础案例
（3）失败特征显示：单击“重新生成失败”的“确定”按钮，在“模型树”中文件名称处有“三角形”报错图标，在“边界混合1”有“感叹号”报错图标，图形区域的边界混合曲面消失。同时“边界混合1”的子特征“合并1”和“镜像1”名称变成红色，所有这些信息都说明“边界混合1”重新定义失败，如图10-3-47所示。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
图 10-3-47 失败特征显示

## Slide 78: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤9：重新定义曲线。
根据“故障排除器”的推荐动作，重新定义有问题的边界曲线“草绘3”和“草绘4”，主要是约束圆弧的中心到FRONT平面上，如图10-3-48所示。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
（a）草绘 3 重新定义圆心重合 FRONT

## Slide 79: 10.3 边界混合建面基础案例
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
（b）草绘 4 重新定义圆心重合 FRONT
图 10-3-48 重新定义曲线

## Slide 80: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤10：重新生成“边界混合1”。
单击“操作组”的“重新生成”按钮，更新整个零件文档，“边界混合1”及其子特征都恢复正常，如图10-3-49所示。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
图 10-3-49 重新生成

## Slide 81: 10.3 边界混合建面基础案例
步骤11：编辑“边界混合2”约束。
（1）重复重新编辑操作，在“约束”对话框中分别设置“方向1-第一条链”的边界条件“垂直”，参考图元是“FRONT基准平面”和“方向1-最后一条链”的边界条件“垂直”，参考图元是“TOP基准平面”。“方向2-第一条链”的边界条件“相切”，在图形区域选择“边界混合1”曲面，对话框中参考图元是“曲面F16：边界混合1”，如图10-3-50所示。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
图 10-3-50 重新定义边界条件

## Slide 82: 10.3 边界混合建面基础案例
单击“确定”按钮，完成“边界混合2”的边界约束，生成的“边界混合2”曲面和“边界混合1”曲面相切，两曲面平滑过渡，中间的棱线消失，如图10-3-51所示。
10.3.3 双方向边界混合建面的边界条件
图 10-3-51 生成的平滑过渡曲面

## Slide 83: 10.4 边界混合建模综合案例
PART FOUR

## Slide 84: 10.4 边界混合建模综合案例
本案例是典型的双方向边界混合的操作练习，如图10-4-1所示。
10.4.1 综合案例 1：调羹
（a）创建边界结构线 （b）边界混合曲面 （c）加厚编辑曲面
图 10-4-1 分步创建双方向边界混合调羹产品

## Slide 85: 10.4 边界混合建模综合案例
知识点：
（1）产品造型分析：产品比较难找到规律的轨迹和种子，比如拉伸、旋转、扫描等，是空间三维曲面造型。
（2）建模思路：创建边界结构线，边界混合曲面，加厚曲面成实体。
（3）加厚编辑曲面。
10.4.1 综合案例 1：调羹

## Slide 86: 10.4 边界混合建模综合案例
具体操作步骤：
步骤1：打开调羹结构线零件文档。
打开本书第三章创建的调羹结构线零件文档，如图10-4-2所示。
10.4.1 综合案例 1：调羹
图 10-4-2 调羹结构线零件文档

## Slide 87: 10.4 边界混合建模综合案例
步骤2：创建边界混合1。
（1）选择边界混合种子：单击“曲面”组的“边界混合”按钮，单击“第一方向”，选择“草绘1”，按住“Ctrl”键同时选择“相交1”和“镜像
1”，三条曲线作为第一方向的链，如图10-4-3所示。
10.4.1 综合案例 1：调羹
图 10-4-3 选择第一方向链 1、链 2、链 3

## Slide 88: 10.4 边界混合建模综合案例
（2）单击“第二方向”，选择“曲线1”结构线，按住“Ctrl”键同时选择“曲线2”“曲线3”“曲线4”和“曲线5”结构线，如图10-4-4所示。
（3）定义边界混合选项：进入“边界混合”对话框，选择“约束”选项中的“条件”默认“自由”，在“控制点”选项默认。单击“确定”按钮。完成边界混合1曲面的创建。
10.4.1 综合案例 1：调羹
图 10-4-4 选择第二方向链 1、链 2、链 3、链 4、链 5

## Slide 89: 10.4 边界混合建模综合案例
步骤3：创建加厚1。
选择“边界混合1”曲面，单击“编辑组”的“加厚”按钮，进入“加厚”对话框，“偏移值”设置“1.5”，单击“确定”完成曲面加厚成实体，如图10-4-5所示。
10.4.1 综合案例 1：调羹
图 10-4-5 创建“加厚 1”

## Slide 90: 10.4 边界混合建模综合案例
步骤4：保存“零件”文件，如图10-4-6所示。
10.4.1 综合案例 1：调羹
图 10-4-6 双方向边界混合调羹产品

## Slide 91: 10.4 边界混合建模综合案例
本案例是分步建模和单方向边界混合的操作练习，如图10-4-7所示。
10.4.2 综合案例 2：旋钮
图 10-4-7 分步创建单方向边界混合旋钮
（a）创建旋转主体 （b）边界混合曲面 （c）镜像边界混合曲面
（d）曲面实体化切材料 （e）抽壳等内部细节 （f）倒圆角等外部细节

## Slide 92: 10.4 边界混合建模综合案例
知识点：
（1）产品造型分析：产品的主体具有旋转特征的种子和轨迹规律；两侧的凹弧曲面具有对称的性质，可以创建单边再镜像处理。
（2）分步建模思路：创建主体旋转，创建边界结构线、边界混合曲面、曲面实体化切材料。
（3）产品内部的结构细节设计。
10.4.2 综合案例 2：旋钮

## Slide 93: 10.4 边界混合建模综合案例
飞天玩具是分步建模和单方向边界混合的操作练习，如图10-4-8所示。
10.4.3 综合案例 3：飞天玩具
图 10-4-8 分步创建飞天玩具
（a）创建螺旋扫描曲面
（b）拉伸曲面
（c）边界混合曲面
（d）曲面编辑加厚
（e）主体圆角细节设计 （f）手柄细节设计

## Slide 94: 10.4 边界混合建模综合案例
知识点：
（1）产品造型分析：产品的主体具有螺旋扫描特征的种子和轨迹规律；把手和主体之间通过边界混合创建曲面连接。
（2）分步建模思路：创建主体螺旋扫描曲面，创建把手位置曲面，利用曲面的边创建边界混合面，曲面编辑和加厚成实体，创建手柄，倒圆角等细节设计。
10.4.3 综合案例 3：飞天玩具

## Slide 95: 10.5 曲面“加厚”
PART FIVE

## Slide 96: 10.5 曲面“加厚”
曲面“加厚”特征将“选定”的曲面或面组转化成实体薄壳，或者从实体中移除“选定”曲面的薄壳材料部分，如图10-5-1所示。
（a）加厚曲面生成实体
（b）通过曲面加厚的方式切除实体材料
图 10-5-1 “加厚”曲面

## Slide 97: 10.5 曲面“加厚”
创建加厚特征的典型步骤：
步骤1：选取一个开放的或闭合的面组作为参考。
步骤2：单击“编辑”组的按钮，设置选项：填充或移除材料。
步骤3：定义加厚特征几何的厚度数值和方向。“加厚”选项卡如图10-5-2所示。
图 10-5-2 “加厚”选项卡

## Slide 98: 10.5 曲面“加厚”
“加厚”选项卡中各主要选项的功能含义如下：
：用实体材料填充加厚的面组，即使用选定的曲面或面组创建实体体积块。
：使用选定的曲面或面组移除材料。
：利用此尺寸框控制厚度特征的材料厚度。 尺寸框中包含最近使用的尺寸值。
：用于切换加厚特征的材料方向。单击该按钮，可以从一侧到另一侧，然后两侧来循环切换材料侧。
“参考”选项：该选项包含有关加厚特征参考的信息并允许对其进行修改，如图10-5-3 所示。
图 10-5-3 “参考”选项

## Slide 99: 10.5 曲面“加厚”
“选项”选项：用户可以根据要求从列表框中选择“垂直于曲面”“自动拟合”“控制拟合”选项来控制曲面加厚。当选择“垂直于曲面”选项时，在某些设计场合下可在“排除曲面”收集器的框中单击将其激活，然后选择单个或多个曲面，以从加厚操作中排除，而要排除的曲面会出现在“排除曲面”收集器的列表框中，如图10-5-4所示。
图 10-5-4 “垂直于曲面”选项

## Slide 100: 本章小结
在CreoParametric三维建模基础操作中，边界混合是曲面建模最常用的命令。本章结合三个产品造型建模综合案例，综合练习了边界混合基础操作和分步建模应用的难点，而且通过加入“加厚”编辑组的命令，旨在引导设计者在理解曲面建模转化成实体建模的基本思路的同时注重产品的细节设计。通过本章的学习，设计者便能对常见的产品造型进行边界混合曲面建模。

## Slide 101: 思考与练习
1.思考
（1）边界混合建模的二元分析法：种子和轨迹的定义是什么？
（2）单方向边界混合、双方向边界混合和混合的相同点和不同点有什么？
（3）边界混合的约束边界条件定义有哪几种？具体功能含义和操作要领是什么？
（4）曲面加厚长材料、移除材料，使用场景和对截面的要求是什么？

## Slide 102: 思考与练习
2.练习
（1）上机练习，用边界混合建模完成图10-7-1所示产品，具体尺寸可自行选定，但注意尺寸比例和参照，要求同产品相似度80%以上。
（2）上机练习，用边界混合建模完成图10-7-2所示产品，具体尺寸可自行选定，但注意尺寸比例和参照，要求同产品相似度80%以上。
图 10-6-1 剃须刀造型
图 10-6-2 蓝牙耳机

## Slide 103: 感谢您的观看
汇报人：WPS