## Slide 1
汇报人：WPS
第十一章：综合案例
产品三维设计——Creo6.0实例教程

## Slide 2: 目录
CONTENTS
11.1 桌面音响建模综合案例
11.2 贝壳建模综合案例
11.3 U盘建模综合案例

## Slide 3: 11.1 桌面音响建模综合案例
PART ONE

## Slide 4: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.1 音响建模思路分析
综合案例1音响是典型的双方向边界混合的操作练习，如图11-1-1所示。
（a）创建产品结构线 （b）创建曲面 （c） 编辑曲面成实体
图11-1-1 分步创建音响产品建模思路分析

## Slide 5: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.1 音响建模思路分析
知识点：
（1）产品造型分析：音响整体有对称的特点，在建模时可以考虑创建一半，再对称另外一半。
音响的主体具有旋转特征的种子和轨迹；顶部有弧面造型，从圆到跑道型的变化，同时周边的结构线还带弧线，适合用边界混合建面；把手部分具有扫描特征的轨迹和种子。
（2）建模思路：创建产品结构线，创建曲面，编辑曲面成实体，处理细节。

## Slide 6: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.2 音响建模的具体操作步骤
图11-1-2 音响结构线零件文档
步骤1：打开音响结构线零件文档。
打开本书第3章创建的音响结构线零件文档，如图11-1-2所示。

## Slide 7: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.2 音响建模的具体操作步骤
图 11-1-3 创建旋转 1
步骤2：创建旋转1。
旋转截面如图11-1-3（a）所示，旋转选项如图11-1-3（b）所示。
（a）创建旋转 1 截面
（b）定义旋转选项

## Slide 8: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.2 音响建模的具体操作步骤
图 11-1-4 选择第一方向链 1、链 2
步骤3：创建边界混合1。
（1）选择边界曲线：选择“草绘3”和草绘4”两条曲线作为第一方向的链，如图11-1-4所示。

## Slide 9: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.2 音响建模的具体操作步骤
图 11-1-5 选择第二方向链 1、链 2、链 3、链 4
选择“链1”“链2”“链3”和“链4”曲线作为第二方向的链，如图11-1-5所示。
图 11-1-5 选择第二方向链 1、链 2、链 3、链 4

## Slide 10: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.2 音响建模的具体操作步骤
图 11-1-6 边界混合“约束”对话框
（2）定义边界混合选项：选择“约束”选项中的“条件”可以设定“方向1_最后一条链”“相切”约束，在图形区域选择“旋转1”的曲面，如图11-1-6所示。

## Slide 11: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.2 音响建模的具体操作步骤
图 11-1-7 创建填充 1
在“控制点”选项中采用“默认”，单击“确定”按钮完成边界混合1曲面的创建。步骤4：创建填充1。单击“曲面”组的“填充”按钮。选择DTM3平面作为草绘平面，绘制截面，如图11-1-7所示。单击“确定”完成填充1。

## Slide 12: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.2 音响建模的具体操作步骤
图 11-1-8 创建曲面合并 1
步骤5：创建合并1。
选择“填充1”曲面和“边界混合1”曲面。单击“合并”按钮设置选项，如图11-1-8所示。单击“确定”按钮，完成曲面合并1。

## Slide 13: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.2 音响建模的具体操作步骤
图 11-1-9 创建曲面合并 2
步骤6：创建合并2。
选择“旋转1”曲面和“边界混合1”曲面。单击“合并”按钮设置选项，如图11-1-9所示。单击“确定”按钮，完成曲面合并2。

## Slide 14: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.2 音响建模的具体操作步骤
图 11-1-10 选择扫描轨迹
步骤7：创建扫描1（音响把手）。
（1）选择扫描轨迹：单击“形状”组的“扫描”按钮。单击“曲面”按钮，选择“草绘7”作为轨迹，默认起点处带箭头，如图11-1-10所示。

## Slide 15: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.2 音响建模的具体操作步骤
图 11-1-11 创建扫描截面
（2）创建扫描截面：单击“草绘”按钮，创建扫描的截面，如图11-1-11所示。单击“确定”按钮。在“参考”选项中“截平面控制”采用默认的“垂直于轨迹”，单击“确定”完成“扫描1”。

## Slide 16: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.2 音响建模的具体操作步骤
图 11-1-12 创建镜像 3
步骤8：创建镜像3。
选择“扫描1”曲面，单击“镜像”按钮，单击镜像平面选择RIGHT平面，单击“确定”完成“镜像3”创建，如图11-1-12所示。

## Slide 17: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.2 音响建模的具体操作步骤
11-1-13 创建曲面合并 3
步骤9：创建合并3。
选择“扫描1”曲面和“镜像3”曲面，如图11-1-13所示。

## Slide 18: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.2 音响建模的具体操作步骤
图 11-1-14 创建实体化 1
步骤10：创建“实体化1”长材料。
选择“边界混合1”曲面，单击“实体化”按钮，设置选项为“填充实体”，如图11-1-14所示。单击“确定”完成“实体化”长材料。

## Slide 19: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.2 音响建模的具体操作步骤
图 11-1-15 创建“加厚 1”
步骤11：创建加厚1。
选择“合并3”曲面，单击“加厚”按钮，“偏移值”设置为“1.0”，如图11-1-15所示。单击“确定”完成曲面加厚1。

## Slide 20: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.2 音响建模的具体操作步骤
图11-1-16 创建圆角 1
步骤12：创建倒圆角1。
单击“工程”组的“倒圆角”按钮，选择倒圆角的边，如图11-1-16所示。在“设置”输入数值“10”，单击“确定”创建圆角1。

## Slide 21: 11.1 桌面音响建模综合案例
11.1.2 音响建模的具体操作步骤
图 11-1-17 音响产品
步骤13：保存“零件”文件。
音响产品建模完成，如图11-1-17所示。

## Slide 22: 11.2 贝壳建模综合案例
PART TWO

## Slide 23: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.1 贝壳建模思路分析
本案例是典型的具有渐消线的产品案例操作练习，如图11-2-1所示。
（a）创建产品结构线 （b）创建曲面 （c）编辑曲面成实体
图 11-2-1 贝壳产品分步建模思路分析

## Slide 24: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.1 贝壳建模思路分析
知识点：
（1）产品造型分析：
①贝壳整体有对称的特点，在建模时可以考虑创建一半，再对称另外一半。
②贝壳的主体没有明显的种子和轨迹规律，考虑用边界混合。
③贝壳的纹理具有渐消线的特点，关键是构建合适的结构线。
（2）建模思路：创建产品结构线，创建曲面，编辑曲面成实体，处理细节。

## Slide 25: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建草绘1。
选择TOP平面作为草绘平面，绘制截面，如图11-2-2所示（一段直线、一条样条曲线和一段圆弧）。单击“确定”完成草绘1。
图 11-2-2 创建草绘1

## Slide 26: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤3：创建草绘2。
选择RIGHT平面作为草绘平面，绘制截面，如图11-2-3所示（一条样条曲线）。单击“确定”完成草绘2。
图 11-2-3 创建草绘2

## Slide 27: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤4：创建基准平面DTM1。
选择FRONT基准面为参考面，“偏移”数值“30”，如图11-2-4所示。
图 11-2-4 创建基准平面 DTM1

## Slide 28: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤5：创建基准点PNT0、PNT1。
单击“基准”组的“点”按钮，选择“草绘2”和DTM1基准面，确定PNT0基准点,如图11-2-5所示。
图 11-2-5 创建基准点 PNT0

## Slide 29: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
单击“新点”，单击“草绘1”和DTM1基准面，确定PNT1基准点，如图11-2-6所示。
图 11-2-6 创建基准点 PNT1

## Slide 30: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤6：创建草绘3。
选择DTM1平面作为草绘平面，绘制截面，如图11-2-7所示（一条样条曲线）。
图 11-2-7 创建草绘 3

## Slide 31: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤7：创建复制1。
选择“草绘3”的曲线，复制粘贴“逼近”完成复制1，如图11-2-8所示。
图 11-2-8 创建复制 1

## Slide 32: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤 8：创建复制 2。
选择“草绘 2”的曲线，复制粘贴“逼近”完成复制 2，如图 11-2-9 所示。
图 11-2-9 创建复制 2

## Slide 33: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤9：创建复制3。
选择“草绘1”的曲线，复制粘贴“逼近”完成复制3，如图11-2-10所示。
图 11-2-10 创建复制 3

## Slide 34: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤10：创建边界混合1。
（1）选择边界线：选择“复制2”和“复制3”两条曲线作为第一方向的链，如图11-2-11（a）所示。
（a）选择第一方向链 1、链 2

## Slide 35: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
选择“复制1”结构线作为第二方向的链，如图11-2-11（b）所示。
（b）选择第二方向链 1
图 11-2-11 选择边界线

## Slide 36: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
（2）定义边界混合选项：选择“约束”选项中的“条件”可以设定“方向1-第一条链”“垂直”约束，选择“RIGHT”的基准平面，如图11-2-12所示。在“控制点””选项中的采用“默认”，单击“确定”按钮完成边界混合1。
图 11-2-12 边界混合“约束”对话框

## Slide 37: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤11：创建拉伸1。
（1）创建拉伸截面：选择TOP平面作为草绘平面，绘制如图11-2-13（a）所示的截面（用基准组的 命令在圆弧中心插一个几何点），单击“确定”完成草绘截面。
（a）创建拉伸“面”的截面

## Slide 38: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
（2）定义拉伸选项：拉伸为“移除材料”，在“深度”选项选择“盲孔”，输入数值“60”，如图11-2-13（b）所示。单击“确定”创建拉伸1（曲面切材料）。
（b）定义拉伸选项
图 11-2-13 创建拉伸 1

## Slide 39: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤12：创建草绘4。
选择TOP平面作为草绘平面，绘制截面，如图11-2-14所示。单击“确定”完成草绘4。
图 11-2-14 创建草绘 4

## Slide 40: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤13：创建草绘5。
选择TOP平面作为草绘平面，绘制截面，如图11-2-15所示。单击“确定”完成草绘5。
图 11-2-15 创建草绘 5

## Slide 41: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤14：创建阵列1。
单击选择“模型树”的 特征，再次单击“编辑”组的“阵列”按钮，在“选择阵列类型”中设置选项，如图11-2-16所示。单击“确定”完成“草绘5”的阵列。
图 11-2-16 创建“草绘 5”阵列 1

## Slide 42: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤15：创建镜像1。
选择“草绘4”的曲线，单击“镜像”按钮，选择RIGHT平面作为镜像平面，如图11-2-17所示。单击“确定”完成“镜像1”创建。
图 11-2-17 创建“草绘 4”的镜像 1

## Slide 43: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤16：创建镜像2。
选择“复制3”的曲线，单击“编辑”组的“镜像”按钮，选择RIGHT平面作为镜像平面，如图11-2-18所示。单击“确定”完成“镜像2”创建。
图 11-2-18 创建“复制 3”的镜像 2

## Slide 44: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤17：创建草绘6。
选择TOP平面作为草绘平面，绘制截面，如图11-2-19所示。单击“确定”完成草绘6。
图 11-2-19 创建“草绘 6”

## Slide 45: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤18：创建复制4。
选择“草绘6”的曲线，复制粘贴“逼近”完成复制4，如图11-2-20所示。
图 11-2-20 创建“复制 4”

## Slide 46: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤19：创建复制5。
选择“拉伸1”的曲线，复制粘贴“逼近”完成复制5，如图11-2-21所示。
图 11-2-21 创建“复制 5”

## Slide 47: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤20：创建复制6。
选择“拉伸1”的曲线，复制粘贴“逼近”完成复制6，如图11-2-22所示。
（a）创建拉伸“面”的截面

## Slide 48: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤21：创建边界混合2。
（1）选择边界线：选择“复制4”和“复制5”两条曲线作为第一方向的链，如图11-2-23（a）所示。
（a）选择第一方向链 1、链 2

## Slide 49: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
选择“复制2”和“复制6”两条曲线作为第二方向的链，如图11-2-23（b）所示。
（b）选择第二方向链 1、链 2
图 11-2-23 选择边界线

## Slide 50: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
（2）定义边界混合选项：选择“约束”选项中的“条件”可以设定“方向1-最后一条链”“相切”约束，选择“边界混合1”曲面；设定“方向2-第一条链”“垂直”约束，选择“RIGHT”基准平面；设定“方向2-最后一条链”“相切”约束，选择“边界混合1”曲面，如图11-2-24所示。在“控制点”选项中的采用“默认”，单击“确定”按钮完成边界混合2曲面的创建。

## Slide 51: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
图 11-2-24 边界混合“约束”对话框

## Slide 52: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤22：创建合并1。
选择“边界混合2”曲面和“边界混合1”曲面。单击“合并”按钮，设置合并曲面，如图11-2-25所示。单击“确定”按钮，完成曲面合并1。
图 11-2-25 创建合并 1

## Slide 53: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤23：创建镜像3。
选择“边界混合2”的曲面，单击“镜像”按钮，选择RIGHT平面作为镜像平面，如图11-2-26所示。单击“确定”完成“镜像3”。
图 11-2-26 创建镜像 3

## Slide 54: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤24：创建合并2
选择“边界混合2”曲面和“镜像3”曲面，单击“合并”按钮，设置曲面合并，如图11-2-27所示。单击“确定”按钮完成曲面合并2。
图 11-2-27 创建合并 2

## Slide 55: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤25：创建加厚1。
选择“扫描1”曲面，单击“加厚”按钮，“偏移值”设置“4.0”，箭头方向朝外，如图11-2-28所示。单击“确定”完成曲面加厚1。
图 11-2-28 创建加厚 1

## Slide 56: 11.2 贝壳建模综合案例
11.2.2 贝壳建模的具体操作步骤
步骤26：创建倒圆角1。
单击“工程”组的“倒圆角”按钮，选择倒圆角的边，如图11-2-29所示。在“设置”输入数值“1”，单击“确定”创建圆角1。
步骤27：保存“零件”文件。
图 11-2-25 创建合并 1

## Slide 57: 11.3 U盘建模综合案例
PART THREE

## Slide 58: 11.3 U盘建模综合案例
11.3.1 U盘建模思路分析
本案例的U盘建模是典型的具有对称和圆润弧线的产品案例操作练习，如图11-3-1所示。
（f）曲面实体化
（a）创建产品结构线
（b）创建曲面
（c）对称曲面成整体
（d）创建顶部细节
（e）创建整体曲面
图 11-3-1 U 盘产品分步建模思路分析

## Slide 59: 11.3 U盘建模综合案例
11.3.1 U盘建模思路分析
知识点：
（1）产品造型分析：①U盘整体有对称的特点，造型的主要特征具有上下、左右、前后对称的特点。在建模时可以考虑创建八分之一典型特征，对称、再对称、对称整体。②U盘的主体没有明显的种子和轨迹规律，考虑用边界混合。③U盘顶面还有凹凸变化的细节，关键是构建合适的结构线。
（2）建模思路：创建产品结构线，创建典型部位曲面，对称再对称，编辑曲面成实体，处理细节。

## Slide 60: 11.3 U盘建模综合案例
11.3.2 U盘建模的具体操作步骤
步骤1：新建“零件”文件。
步骤2：创建草绘1。
提示：截面是由两段圆弧组成，圆心分别在基准平面上，为边界混合定义“垂直”约束做准备。
步骤3：创建基准平面DTM1。
步骤4：创建草绘2。
提示：截面是由两段圆弧组成，圆心分别在基准平面，为边界混合定义“垂直”约束做准备。

## Slide 61: 11.3 U盘建模综合案例
11.3.2 U盘建模的具体操作步骤
步骤5：创建草绘3。
提示：为了满足双方向边界混合曲面结构线在端点处重合的条件，草绘3是由一段圆弧和一段锥形弧组成，起点和终点分别跟草绘1和草绘2的曲线端点“重合”约束。
步骤6：创建草绘4。
步骤7：创建复制1。
提示：复制曲线是为了拟合草绘结构线的节点，让边界混合的曲面更加顺滑。

## Slide 62: 11.3 U盘建模综合案例
11.3.2 U盘建模的具体操作步骤
步骤8：创建边界混合1。
（1）选择边界线。
（2）定义边界混合选项。
步骤9：创建镜像1。
步骤10：创建合并1
步骤11：创建镜像2。
步骤12：创建合并2。
步骤13：创建草绘5。
提示：截面是由两段圆弧组成，圆心分别在基准平面上，为边界混合定义“垂直”约束做准备。

## Slide 63: 11.3 U盘建模综合案例
11.3.2 U盘建模的具体操作步骤
步骤14：创建基准平面DTM2。
步骤15：创建草绘6。
提示：截面是投影草绘5的结构线，再做中心线，左右、上下对称成封闭的截面。
步骤16：创建草绘7。
提示：截面是投影复制3的结构线，再做中心线，左右、上下对称成封闭的截面。
步骤17：创建复制5。

## Slide 64: 11.3 U盘建模综合案例
11.3.2 U盘建模的具体操作步骤
步骤18：创建边界混合2。
（1）选择边界线。
（2）定义边界混合选项。
步骤19：创建拉伸1。
（1）创建拉伸截面。
（2）定义拉伸选项。
步骤20：创建偏移1。
步骤21：创建合并3
步骤22：创建镜像3。

## Slide 65: 11.3 U盘建模综合案例
11.3.2 U盘建模的具体操作步骤
步骤23：创建合并1。
步骤24：创建合并5。
步骤25：创建合并6。
步骤26：创建“实体化1”长材料。
步骤27：保存“零件”文件。
提示：U盘产品设计的关键是利用边界混合命令创建造型的对称曲面，设计工作主要是创建造型的边界结构线，边界混合的结构线定义也是本案例中确保曲面顺滑的关键。

## Slide 66: 本章小结
在CreoParametric三维造型建模操作中，分步建模和二元法分析是建模的逻辑思维。本章借助三个典型的产品，从分步建模和二元法分析造型入手，介绍了产品建模的一般思路和操作过程。
本章结合三个产品造型建模综合案例，综合练习了“实体”和“曲面”建模的综合应用，旨在引导设计者理解三维建模的基本思路，同时注重建模的命令灵活综合。设计者应该勤加练习，学以致用，举一反三。

## Slide 67: 思考与练习
1.思考
（1）产品三维建模的分步建模和二元分析法是什么？
（2）产品建模的设计思路是什么？同一个产品可以有不同的设计思路吗？

## Slide 68: 思考与练习
2.练习
（1）上机练习，综合应用所学的建模命令创建图11-4-1所示产品，具体尺寸可自行选定，但注意尺寸比例和参照，要求同产品相似度80%以上。
（2）上机练习，综合应用所学的建模命令创建图11-4-2所示产品，具体尺寸可自行选定，但注意尺寸比例和参照，要求同产品相似度80%以上。
图 11-4-1 剃须刀
图 11-4-2 头戴式耳机

## Slide 69: 感谢您的观看
汇报人：WPS