## Slide 1: 汽车单片机应用技术
主编：向楠
情景一： 单片机概述

## Slide 2
1.5 单片机内部定时/计数器
1.5.1定时/计数器概述
（1）MCS-51单片机有两个16位的可编程定时/计数器，称为定时器T0和定时器T1。可编程选择其作为定时器用或作为计数器用。
图1-7 单片机定时/计数器结构框图
情景一： 单片机概述

## Slide 3
（2）本质上讲都是计数器。
对外部事件脉冲计数就作为计数器使用对内部的机器周期计数就作为定时器使用。（对外部脉冲计数时，信号脉冲应加到相应的外引脚上T0（P3.4）,T1(P3.5)）他们都是加法计数器，计满后就会溢出(Overflow)，溢出时产生中断标志。
1.5.2 与定时/计数器有关的SFR（定时计数器的控制）
1．定时/计数器工作方式控制寄存器TMOD(T:Timer,M:Mode)（89H）高4位控制T1,低4位控制T0（TMOD不可位寻址，高4位和低4位分别控制T1和T0。）
情景一： 单片机概述

## Slide 4
（1）M1M0——工作方式选择位。
M1M0 方式 功能
00 方式0 13位的计数器
01 方式1 16位的计数器
10 方式2 8位的计数器，初值自动重装
11 方式3 两个8位的计数器，仅适用T0
（2）C/T——计数/定时方式选择位。
C/T=1，为计数工作方式，对外部事件脉冲计数，作为计数器用（负跳变有效）。
C/T=0，为定时工作方式，对内部机器脉冲计数，作定时器用。
（3）GATE——门控位。
当GATE=0时，定时器的启停只由软件控制位TR0或TR1来控制，为1启动定时器工作，为0停止定时器工作；当GATE=1时，软件控制位TR0或TR1须置1，同时还须 （P3.2）或 （P3.3）为高电平才能启动定时器，即允许外中断 、 启动定时器。
情景一： 单片机概述

## Slide 5
2.TCON：定时/计数器控制寄存器（88H）
TCON可位寻址。低4位用于控制外部中断。高4位的功能与定时器有关，含义如下：
情景一： 单片机概述
TCON的作用：控制定时器的启动、停止和定时器的溢出标志位，外部中断请求位和触发方式。定时器控制字TCON的格式如下：

## Slide 6
3．计数寄存器
TH0、TL0是T0的两个8位计数器，TH1、TL1是T1的两个8位计数器，并且高8位数存放在TH中，低8位数存放在TL中。
情景一： 单片机概述

## Slide 7
1.5.3.定时/计数器的工作方式
（1）方式0
当TMOD中的M1M0=00时，定时/计数器工作在方式0下，为13位定时/计数器。与方式1不同的是，方式0使用了TL0或TL1的低5位。图1-8是以T0为例的方式0结构图。
图1-8 工作在方式0下的定时/计数器0的结构
情景一： 单片机概述

## Slide 8
由图可知：16位加法计数器（TH1和TL1）只用了13位。其中，TH1占高8位，TL1占低5位（只用低5位，高3位未用）。当TL1低5位溢出时自动向TH1进位，而TH1溢出时向中断位TF1进位（硬件自动置位），并申请中断。

## Slide 9
当 = 0时，控制开关连接12分频器输出，T1对机器周期计数，此时，T1为定时器。设定时器1初值为X，其定时时间为：
当 = 1时，控制开关与T1（P3.5）相连，外部计数脉冲由T1脚输入，当外部信号电平发生由0到1的跳变时，计数器加1，这时T1成为外部事件的计数器。

## Slide 10
当GATE = 0时，反相为1，使或门输出为1，与门输出是否为1（即定时器1的启动）直接由TR1控制。
当GATE = 1时，若TR1= 1，外部信号电平通过 引脚直接开启或关断定时器T1。

## Slide 11
3．定时/计数器的初始化编程
1）确定工作模式、工作方式、启动控制位——对TMOD赋值。
2）预置定时或计数的初值——直接将初值写入TH0、TL0或TH1、TL1中。
3）根据需要开启定时/计数器中断——直接对IE寄存器赋值。
4）启动定时/计数器工作——将TR0或TR1置“1”。

## Slide 12
例3.2 设f=12MHZ，用定时器0方式0实现70ms的延时。
void delay 70ms（）
{
unsigned char i;
TMOD=0X00; //设置T0为定时器，工作方式0
for（i=0;i<10;i++）; //设置10次循环次数
{
TH0=0x25; //设置定时器初值为2508H
TL0=0x08;
TR0=1; //启动T0
While(!TF0); //查询计数是否溢出，即定时7ms时间到，TF0=1
TF0=0; //7ms定时时间到，将T0溢出标志位TF0清零
}
}

## Slide 13
2．方式1
当TMOD的M1M0为01时，定时器工作于方式1，其逻辑结构图如图所示。
T1（或T0）方式1时的逻辑电路结构图

## Slide 14
例3.3设f=12MHZ，用定时器1方式1实现200us的延时
void delay 200us（）
{
TMOD=0X10; //设置T1为定时器，工作方式1
TH1=0xFF; //设置定时器初值为FF38H
TL1=0x38;
TR1=1; //启动T1
While(!TF1); //查询计数是否溢出，即定时200us时间到，TF1=1
TF1=0; //200us定时时间到，将T1溢出标志位TF1清零
}
}

## Slide 15
3．方式2
当TMOD的M1M0为10时，定时/计数器工作于方式2，其逻辑结构图如图所示。
T1（或T0）方式2时的逻辑电路结构图

## Slide 16
例3.5 设f=6MHZ，用定时器1方式2实现1ms的延时。
解：
（1）可选择定时时间为500us，再循环2次。
计数值=500us/2us=250；
计数初值=256-250=6=110B=6H。
（2）C语言编程实现1ms延时函数
void delay 1ms（）
{
unsigned char i;
TMOD=0X20;
TH0=0x06; //设置定时器初值为06H
TL0=0x06;
for（i=0;i<2;i++）; //设置2次循环次数
{
TR1=1; //启动T1
While(!TF1); //查询计数是否溢出，即定时500us时间到，TF1=1
TF1=0; //500us定时时间到，将T1溢出标志位TF1清零
}
}

## Slide 17
3．方式3
方式3只适应于定时/计数器T0，当TMOD的M1M0为11时，定时/计数器工作于方式3时，其逻辑结构图如图所示。
T0方式3时的逻辑结构