## Slide 1: 大学计算机基础
主讲教师：
时间：

## Slide 2: 目录
01
走进信息时代
03
打开网络世界
02
探秘计算机
04
探索程序与算法
05
畅游数据海洋
06
深入办公软件

## Slide 3
03
3.1 计算机网络概述 3.2 Internet技术
3.3 新一代计算机网络
打开网络世界

## Slide 4: 章节目标
掌握网络的概念与功能
掌握网络的体系结构
1
2
掌握常见的网络协议
3
4
掌握 IP 地址和域名系统的关系
5
掌握物联网的体系结构和相关技术和掌握云计算的服务模式

## Slide 5
3.1
计算机网络概述
3.1.1 计算机网络的认识
3.1.2 计算机网络的发展
3.1.3 计算机网络的分类
3.1.4 计算机网络的组成
3.1.5 计算机网络的体系结构
3.1.6 计算机网络的协议与服务

## Slide 6: 3.1.1 计算机网络的认识
计算机网络的概念
其形成要素包括互联范围的具有独立工作能力的计算机、通信设备和通信线路，以及互联范围的协议和资源共享
计算机网络的组成
通信子网是由作信息交换的节点计算机和通信线路组成的独立的通信系统。它承担全网的数据传输、转接、加工和交换等通信处理工作

## Slide 7: 3.1.1 计算机网络的认识
计算机网络的功能
硬件资源共享
软件资源共享
用户间信息交换
可以在全网范围内提供对处理资源、存储资源、输入输出资源等昂贵设备的共享
互联网上的用户可以远程访问各类大型数据库
用户间信息交换是指通过计算机网络传送电子邮件、发布新闻消息和进行电子商务活动等，从而为各地的用户提供强有力的通信手段

## Slide 8: 3.1.2 计算机网络的发展
面向终端的计算机网络
以单计算机为中心的远程联机系统结构示意

## Slide 9: 3.1.2 计算机网络的发展
计算机—计算机网络
以多计算机为中心的网络结构示意

## Slide 10: 3.1.2 计算机网络的发展
开放式标准化网络
标准化网络结构示意

## Slide 11: 3.1.2 计算机网络的发展
网络互联与高速网络
网络互联与高速网络结构示意

## Slide 12: 3.1.3 计算机网络的分类
按网络的分布范围分类
局域网
广域网
城域网
用于将有限范围内）的各种计算机、终端与外部设备互连成网。根据采用的技术和协议标准的不同，局域网可以分为共享式局域网与交换式局域网
满足几十公里范围内的大型企业、机关共享资源的需要，从而可以使大量用户之间进行多种信息的传输。城域网可视为数个局域网相连而成
广域网通常可以利用公用网络进行组建，将分布在不同国家和地区的计算机系统连接起来，达到资源共享的目的

## Slide 13: 3.1.3 计算机网络的分类
按网络的交换方式分类
电路交换网
分组交换网
报文交换网
用户在开始通信前，必须申请建立一条从发送端到接收端的物理信道，并且在双方通信期间始终占用该信道
报文交换采用存储 - 转发原理。报文中含有目的地址，每个中间节点要为途经的报文选择适当的路径，使其能最终到达目的端
采用分组交换方式通信前，发送端先将数据划分为一个个等长的单位（即分组），这些分组逐个由各中间节点采用存储 - 转发方式进行传输，最终到达目的端

## Slide 14: 3.1.3 计算机网络的分类
按采用的网络拓扑结构分类
星形拓扑
环形拓扑
总线拓扑
星形拓扑由中心节点和通过点到点通信链路接到中心节点的各个站点组成。中心节点执行集中式通信控制策略，因此中心节点相当复杂，而各个站点的通信处负担都很小
总线拓扑结构采用一个信道作为传输媒体，所有站点都通过相应的硬件接口直接连到这一公共传输媒体上，该公共传输媒体即称为总线。任何一个站点发送的信号都沿着传输媒体传播，而且能被所有其他站点所接收
环形拓扑网络由站点和连接站点的链路组成了一个闭合环。每个站点能够接收从一条链路传来的数据，并以同样的速率串行地把该数据沿环传送到另一端链路上。这种链路可以是
单向的，也可以是双向的

## Slide 15: 3.1.3 计算机网络的分类
按采用的网络拓扑结构分类
树形拓扑
混合型拓扑
网状拓扑
树形拓扑从总线拓扑演变而来，形状像一棵倒置的树，顶端是树根，树根以下带有分支，每个分支还可再带子分支，树根接收各站点发送的数据，然后再广播发送到全网
网状网络的每一个节点都与其他节点有一条专门线路相连。网状拓扑结构广泛应用于广域网中
将以上任意两种单一拓扑结构混合起来构成的拓扑结构称为混合型拓扑结构。对于星形拓扑和环形拓扑混合成的“星 - 环”拓扑，以及星形拓扑和总线拓扑混合成的“星 - 总”拓扑

## Slide 16: 3.1.4 计算机网络的组成
网络软件系统
网络硬件系统主要包括计算机、传输介质、通信控制设备等

## Slide 17: 3.1.4 计算机网络的组成
网络硬件系统
网络软件系统主要包括网络操作系统、网络通信协议和网络通信软件等。
网络操作系统是一种能代替操作系统的软件程序，是网络的心脏和灵魂，是向网络计算机提供服务的特殊的操作系统。
网络通信协议是为了使网络中的计算机能正确地进行数据通信的资源共享而制定的，是计算机和通信控制设备必须共同遵循的一组规则和约定。
网络通信软件是基于互联网的信息交流软件，如 QQ、微信、电子邮件程序、浏览器程序等

## Slide 18: 3.1.5 计算机网络的体系结构
由于计算机网络的复杂性和异质性，需要考虑很多复杂的因素：
（1）这两台计算机之间必须有一条传送数据的通路；
（2）需要告诉网络如何识别接收数据的计算机；
（3）发起通信的计算机必须保证要传送的数据能在这条通路上正确发送和接收；
（4）对出现的各种差错和意外事故，如数据传送错误、网络中某个节点交换机出现故障等问题，应该有可靠完善的措施保证对方计算机最终能正确收到数据

## Slide 19: 3.1.5 计算机网络的体系结构
由于计算机网络的复杂性和异质性，需要考虑很多复杂的因素：
（1）这两台计算机之间必须有一条传送数据的通路；
（2）需要告诉网络如何识别接收数据的计算机；
（3）发起通信的计算机必须保证要传送的数据能在这条通路上正确发送和接收；
（4）对出现的各种差错和意外事故，如数据传送错误、网络中某个节点交换机出现故障等问题，应该有可靠完善的措施保证对方计算机最终能正确收到数据
主要有两个网络通信模型——OSI 七层模型和 TCP/IP 四层模型。
OSI七层模型OSI 是由国际标准化组织（ISO）提出的网络体系结构。OSI 将网络划分为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层 7 个层次
OSI 七层模型的数据传输过程

## Slide 20: 3.1.5 计算机网络的体系结构
由于计算机网络的复杂性和异质性，需要考虑很多复杂的因素：
（1）这两台计算机之间必须有一条传送数据的通路；
（2）需要告诉网络如何识别接收数据的计算机；
（3）发起通信的计算机必须保证要传送的数据能在这条通路上正确发送和接收；
（4）对出现的各种差错和意外事故，如数据传送错误、网络中某个节点交换机出现故障等问题，应该有可靠完善的措施保证对方计算机最终能正确收到数据
TCP/IP四层模型
根据 TCP/IP 协议归纳总结了 TCP/IP 参考模型，将 OSI 参考模型简化成了 4 层，将会话层、表示层、应用层合并成了应用层，将数据链路层和物理层合并成了网络接口层
OSI 七层模型到TCP/IP四层模型的转化

## Slide 21: 3.1.6 计算机网络的协议与服务
协议
在网络中要做到有条不紊地交换数据，就必须遵循一些事先约定好的规则。这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及相关的同步问题。它是控制两个或多个对等实体进行通信的规则的集合。网络协议简称为协议。协议由语法、语义和同步 3 部分组成，具体如下：
（1）语法规定了传输数据的格式；
（2）语义规定了所要完成的功能，即需要发出何种控制信息、完成何种动作，以及做出何种应答；
（3）同步规定了执行各种操作的条件、时序关系等，即事件实现顺序的详细说明。一个完整的协议通常应具有线路管理（建立、释放连接）、差错控制、数据转换等功能

## Slide 22: 3.1.6 计算机网络的协议与服务
接口与服务
接口是同一节点内相邻两层间交换信息的连接点，是一个系统内部的规定。每一层只能为紧邻的层次之间定义接口，不能跨层定义接口。
上层使用下层所提供的服务必须通过与下层交换一些命令，这些命令在 OSI 中称为服务原语。OSI 将原语划分为以下 4 类。
（1）请求：由服务用户发往服务提供者，请求完成某项工作。
（2）指示：由服务提供者发往服务用户，指示用户做某件事。
（3）响应：由服务用户发往服务提供者，与前面发生的指示响应。
（4）证实：由服务提供者发往服务用户，作为对请求的证实

## Slide 23: 3.1.6 计算机网络的协议与服务
服务的分类
计算机网络提供的服务可按以下 3 种方式分类。
1）面向连接服务与无连接服务
2）可靠服务和不可靠服务
可靠服务是指网络具有纠错、检错、应答机制，能保证数据正确、可靠地传送到目的地
3）有应答服务和无应答服务
有应答服务是指接收方在收到数据后向发送方给出相应的应答，该应答由传输系统内部自动实现，而不是由用户实现

## Slide 24
03
3.1 计算机网络概述 3.2 Internet技术
3.3 新一代计算机网络
打开网络世界

## Slide 25
3.2
Internet技术
3.2.1 IP地址
3.2.2 子网的划分
3.2.3 域名系统

## Slide 26: 3.2.1 IP 地址
分类IP地址
所谓 IP“分类”就是将 IP 地址划分为若干个固定类，每一类地址都由两个固定长度的字段组成，其中一个字段是网络号 net-id，它标识主机所连接到的网络，而另一个字段则是主机号 host-id，它标识该主机。
A类地址
B类地址
C类地址

## Slide 27: 3.2.1 IP 地址
IP地址的特点
每一个 IP 地址都由网络号和主机号两部分组成。从这个意义上说，IP 地址是一种分等级的地址结构。分两个等级的好处如下
方便管理：IP 地址管理机构在分配 IP 地址时只分配网络号（第一级），而剩下的主机号（第二级）则由得到该网络号的单位自行分配。这样就方便了 IP 地址的管理
减少存储空间：路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组（而不考虑目的
主机号），这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少，从而减少了路由表所占的存储空间

## Slide 28: 3.2.1 IP 地址
IP地址的分配
分配 IP 地址应当注意以下 4 个方面。
（1）在同一个局域网上的主机或路由器，其 IP 地址中的网络号必须是一样的。
（2）用网桥（它只在链路层工作）互连的仍然是一个局域网，只能有一个网络号。
（3）路由器具有两个或两个以上的 IP 地址。
（4）当两个路由器直接相连时，在连线两端的接口处，可以指明也可以不指明 IP 地址。如指明了 IP 地址，则这一段连线就构成了一种只包含一段线路的特殊“网络”。之所以叫“网络”是因为它有 IP 地址。但为了节省 IP 地址资源，对于这种由一段线路构成的特殊“网络”，现在常常不指明其 IP 地址

## Slide 29: 3.2.2 子网的划分
划分子网的基本思路
划分子网的方法是从网络的主机号中使用若干个比特作为子网号 subnet-id，而主机号host-id 也就相应减少了若干个比特。于是两级的 IP 地址就变为三级的 IP 地址：网络号 netid、子网号 subnet-id 和主机号 host-id 其格式如下
IP地址:: = {<网络号>，<子网号>，<主机号>}
划分子网的网络
一个 B 类网络 145.13.0.0

## Slide 30: 3.2.2 子网的划分
子网掩码
在没有划分子网时，IP 地址是两级结构，地址的网络号字段也就是 IP 地址的“因特网部分”，而主机号字段是 IP 地址的“本地部分”
划分子网后就变成了三级 IP 地址的结构。请注意，划分子网只是将 IP 地址的本地部分进行再划分，而不改变 IP 地址的因特网部分
在划分子网的情况下，其网络地址（即子网地址）就是将主机号置为全 0 的 IP 地址
为了使不划分子网时也能使用子网掩码，需要使用特殊的子网掩码，即默认的子网掩码。默认的子网掩码中 1 比特的位置和 IP 地址中的网络号字段正好相对应

## Slide 31: 3.2.2 子网的划分
IPv6地址
划分子网在一定程度上缓解了因特网在发展中遇到的困难，然而仍然存在整个 IPv4 地址空间将全部耗尽的问题，于是人们提出了 IPv6 地址
（1）更大的地址空间
（2）更快的传输速度
（3）更安全的传输方式
IPv6 地址的结构

## Slide 32: 3.2.3 域名系统
命名空间
DNS 采用层次结构化的命名方法，也就是任何一个连接在 Internet 上的主机或路由器，
都有一个唯一的层次结构的名字，即域名
域名解析
将域名转换为对应的 IP 地址的过程称为域名解析，即域名被解析为地址

## Slide 33
03
3.1 计算机网络概述 3.2 Internet技术
3.3 新一代计算机网络
打开网络世界

## Slide 34
3.3
新一代计算机网络
3.3.1 移动互联网
3.3.2 工业互联网
3.3.3 万物互联
3.3.4 云网络

## Slide 35: 3.3.1 移动互联网
移动互联网的发展

## Slide 36: 3.3.1 移动互联网
移动互联网的架构
2G 和 3G 时代的移动互联网架构
5G 时代的移动互联网架构

## Slide 37: 3.3.2 工业互联网
工业互联网的发展背景
加快发展工业互联网，促进新一代信息技术与制造业深度融合，是顺应技术、产业变革趋势，是加快制造强国、网络强国建设的关键抓手，是深化供给侧结构性改革、促进实体经济转型升级，也是实现“碳达峰、碳中和”目标，持续推进可持续发展的客观要求
从工业经济发展角度看，工业互联网为制造强国建设提供了关键支撑。一是推动传统工业转型升级
从网络设施发展角度看，工业互联网是网络强国建设的重要内容。一是加速网络演进升级二是拓展数字经济空间

## Slide 38: 3.3.2 工业互联网
工业互联网的体系
1）网络体系是基础
工业互联网网络体系包括网络互联、数据互通和标识解析 3 部分。网络互联实现要素之间的数据传输，包括企业外网、企业内网
2）平台体系是中枢
工业互联网平台体系包括边缘层、基础即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）4 个层级，相当于工业互联网的“操作系统”
3）数据体系是要素
工业互联网数据有以下 3 个特性:重要性、专业性、复杂性
4）安全体系是保障
工业互联网安全体系涉及多方面网络安全问题，其核心任务就是要通过监测预警、应急响应、检测评估、功能测试等手段确保工业
互联网健康有序发展

## Slide 39: 3.3.2 工业互联网
工业互联网的应用
钢铁行业是国民经济支柱产业，制造流程长、工序多，生产分段连续，主要面临生产运营增效难、产能严重过剩、低碳压力大、本质安全水平较低等痛点
工程机械行业作为国民经济的重要行业，为建筑、制造、采矿等行业提供生产必需的机械装备和基础工具，具有产品复杂多样、生产过程离散、供应链复杂的特征，同时也面临着生产效率不高、产品运维能力较弱和行业同质化竞争严重等行业痛点
家电行业具有技术更新速度快、产品研发周期短、产品同质化程度高等特点，当前主要面临个性化需求满足困难、生产精度效率要求高、订单交付周期长、质量管控力度不足、库存周转压力大等核心需求痛点
电子信息行业属于知识、技术密集型产业，产品细分种类多、生产周期短、迭代速度快，对品质管控、标准化操作与规范化管理、市场敏捷化响应等要求较高

## Slide 40: 3.3.2 工业互联网
工业互联网的应用
采矿行业是采掘、开发自然界能源或将自然资源加工转换为燃料、动力的工业，当前主要面临资源紧缺、安全监管与环保压力大、精细化管理要求高等痛点
工程机械行业作为国民经济的重要行业，为建筑、制造、采矿等行业提供生产必需的机械装备和基础工具，具有产品复杂多样、生产过程离散、供应链复杂的特征，同时也面临着生产效率不高、产品运维能力较弱和行业同质化竞争严重等行业痛点
电力行业利用“5G + 工业互联网”与发全环节融合，形成新型控制监测网络，优化流程工艺，大幅减少碳排放，降低了清洁能源并网的不确定性，同时提升电动汽车和微电网等主体的接入能力，降低了上下游企业和使用电能客户的成本
建筑行业具有项目建设周期长、资金投入大、项目关联方管理复杂、人员流动性强等特点，将走向以工业互联网、BIM（建筑信息模型）等技术综合应用支撑下的工业化、智能化、绿色化

## Slide 41: 3.3.3 万物互联
万物互联与物联网的关系
物联网（IoT）是将实体对象连接到互联网上，这些对象使用嵌入式技术使其内部状态可以与外部环境互相影响。换句话说，当对象可以感知和沟通时，它会改变决策的方式、决策的时机以及做决策的对象
物联网实现原理
物联网的体系结构通常被划分为三个主要层次：感知层、网络层和应用层。这三个层次相互关联，共同构成了物联网从数据采集到信息处理的完整流程
面以一个智能灯泡为例，说明物联网的实现原理

## Slide 42: 3.3.4 云网络
云网络概念
云网络以虚拟化技术为基础，将网络能力开放，为企业上云、用云过程中提供“云—边—端”互联互通服务。云网络是以云为中心，面向应用和租户的虚拟化网络基础设施，具备按需、弹性、随处可获得、可计量的特征
云网络架构
对应云场景下的流量，云网络总体上分为数据中心内网络、数据中心间网络、数据中心接入网络 3 个部分
云网络架构

## Slide 43: 3.3.4 云网络
云服务模式
云计算服务主要分为 3 种模式：基础设施即服务、平台即服务和软件即服务
云计算与边缘计算
云网络的基础技术是云计算和边缘计算
云产业发展
云计算引发软件开发部署模式创新，成为承载各类应用的关键基础设施，并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供基础支撑

## Slide 44
03
拓展实践
打开网络世界

## Slide 45: 拓展训练--基于华为eNSP搭建局域网
其网络拓扑如图 3-29 所示
请尝试下载安装eNSP该软件，并搭建一个局域网。局域网场景如下。
公司有两个部门（A 部门、B 部门），使用的是公司私有 IP 地址，其中 A 部门的 IP 地址为 192.168.2.0，子网掩码为 255.255.255.0 ；B 部门的 IP 地址为 192.168.3.0，子网掩码为255.255.255.0。两个部门之间通过一个路由器进行连接
其网络拓扑如图所示

## Slide 46: THANKS