## Slide 1
主讲人：
数控车床综合技能实训
主编：柳荣华 谢雪如 黄南军
电 子 科 技 大 学 出 版 社

## Slide 2
实训项目 1
数控车床实训基础
实训项目 2
数控车床基本操作训练
实训项目 3
数控车床零件装夹训练
实训项目 4
实训项目 5
实训项目 6
实训项目 7
实训项目 8
实训项目 9
实训项目 10
目 录
常用量具认知训练
常用刀具认知训练
轴类零件加工训练
盘套类零件加工训练
螺纹车削加工训练
非圆曲线车削加工训练
中等复杂零件加工训练

## Slide 3: 数控车床实训基础
任务1.1 数控车床文明实训和安全操作规程
任务1.2 数控车床的日常维护和保养
任务1.3 数控车床常见故障
实训项目 1

## Slide 4: 数控车床实训基础
任务1.1 数控车床文明实训和安全操作规程
任务1.2 数控车床的日常维护和保养
任务1.3 数控车床常见故障
实训项目 1

## Slide 5: 一、数控车床文明生产
任务1.1 数控车床文明实训和安全操作规程
01
  工作流程
工作前：①穿戴好规定的劳保用品；②严禁喝酒
工作中：①集中精神、细心操作；②严格遵守安全操作规程

## Slide 6: 一、数控车床文明生产
任务1.1 数控车床文明实训和安全操作规程
02
  工作前准备
开动车床前，要仔细阅读车床的使用说明书，并注意以下事项：
（1）交接班记录
操作者在每天工作前先看交接班记录，在检查无异常后，观察车床的自动润滑油箱的油液是否充足，如果需要则手动操作加润滑油；
（2）电源
① 在接入电源时，应先接通车床主电源，再接通CNC电源；但切断电源时，按相反顺序操作；

## Slide 7
② 若电源方面出现故障，则直接切断总电源；
③ 送电前，要注意观察车床周围是否有人在修理车床或电器设备，防止误伤他人；
④ 当工作结束后，应切断主电源。
（3）检查
① 车床投入前，应按操作说明书中叙述的操作步骤检查全部功能是否正常，若有问题，需要排出后工作；
②检查全部压力表的压力是否正常。
（4）紧急停止
如遇到紧急情况，应当立即按停止按钮
任务1.1 数控车床文明实训和安全操作规程
一、数控车床文明生产

## Slide 8
03
数控车床的文明生产
数据车床的一般文明生产要求如下：
（1）操作车床前，一定要穿戴好劳保用品，避免不戴手套操作车床；
（2）操作前必须熟知各个按钮的作用及操作注意事项；
（3）使用车床时，应当注意车床各个部件警示牌上所警示的内容；
（4）车床周围的工具要摆放整齐，要便于拿放；
（5）加工前必须关闭车床的防护门；
（6）刀具装夹完毕后，应当采用手动方式进行试切；
（7）车床运转过程中，不要清除切屑，要避免用手接触车床运动部件；
任务1.1 数控车床文明实训和安全操作规程
一、数控车床文明生产

## Slide 9
任务1.1 数控车床文明实训和安全操作规程
（8）清除切屑时，要使用一定的工具，应当注意不要被切屑划伤手脚；
（9）要测量工件时，必须在车床停止状态下进行；
（10）在操作中，禁止打闹、闲谈、睡觉和任意离开工作岗位；
（11）加工操作结束后，应注意保持车床及控制设备的清洁，并对车床进行维护保养。
一、数控车床文明生产
03
数控车床的文明生产

## Slide 10: 二、数控车床操作规程
任务1.1 数控车床文明实训和安全操作规程
数控车床的操作规程如下：
（1）操作人员必须熟悉数控车床使用说明书等有关资料；
（2）开机前应对数控车床进行全面细致地检查，确认无误后方可操作；
（3）车床开始工作前要有预热，认真检查润滑系统工作是否正常，如车床长时间未开动，可先采用手动方式向各部分供油润滑；
（4）数控车床通电后，检查各开关、按钮和按键是否正常、灵活，车床有无异常现象；
（5）检查电压、油压是否正常；
（6）各坐标轴手动回零；

## Slide 11
（7）程序输入后，应仔细核对代码、地址、数值、正负号、小数点及语法是否错误；
（8）正确测量和计算工件坐标系，并对所得结果进行测量；
（9）输入工件坐标系，并对坐标、坐标系、正负号及小数点进行认真核对；
（10）未装工件前，空运行一次程序，看程序能否顺利进行，刀具和夹具安装是否合理，有无超程现象；
（11）工件伸出车床100mm以外时，须在伸出位置设防护物；
（12）检查大尺寸轴类零件的中心孔是否合适，中心孔若太小，工作时会有危险；
（13）无论是首次加工的零件，还是重复加工的零件，首件都要对照图纸、工艺规程、加工程序和刀具调整卡进行试切；
（14）试切时快速进给倍率开关必须切换到较低挡位；
任务1.1 数控车床文明实训和安全操作规程
二、数控车床操作规程

## Slide 12
任务1.1 数控车床文明实训和安全操作规程
（15）每把刀具首次使用时，必须先验证它的实际长度与所给刀补值是否相符；
（16）试切进刀时，在刀具运行至工件表面30~50mm 处，必须在进给保持下，验证Z轴；
（17）试切和加工中，刃磨刀具和更换刀具后，要更新测量刀具位置并修改刀补；
（18）程序修改后，对修改部分要仔细核对；
（19）手动进给连续操作时，必须检查各种开关所选择的位置是否正确、运行方向是否正确，然后再进行操作；
（20）在确认工件夹紧后才能启动车床，严禁在加工过程中、工件转动时测量、触摸工件；
（21）车床运转中，操作者不得离开岗位。出现因工件跳动、打抖等产生的异常声
二、数控车床操作规程

## Slide 13
任务1.1 数控车床文明实训和安全操作规程
音和夹具松动等异常情况时必须立即停机处理；
（22）加工完毕后，一次关掉车床操作面板上的电源和总电源，并清除切屑、擦拭车床，使车床与环境保持清洁状态；
（23）加工完毕后，注意检查或更换因磨损损坏了的车床导轨上的油擦板。检查润滑油、冷却液的状态，及时添加或更换。
二、数控车床操作规程

## Slide 14: 任务1.1 数控车床文明实训和安全操作规程
三、思考与实训练习题
01
  简述数控车床文明生产的规则；
02
  简述数控车床安全操作规程的内容；
03
  完成实训报告（如右表）
实训项目 |  | 日期 | 
实训地点 |  | 指导教师 | 
实训内容 |  |  | 
描述数控实训基地操作人员的着装及数控车床的加工过程 |  |  | 
实训的体会和小结 |  |  | 

## Slide 15: 数控车床实训基础
任务1.1 数控车床文明实训和安全操作规程
任务1.2 数控车床的日常维护和保养
任务1.3 数控车床常见故障
实训项目 1

## Slide 16: 一、点检
任务1.2 数控车床的日常维护及保养
01
  点检的概念及优、缺点
点检：按有关维护文件的规定，对设备进行定点、定时地检查和维护。
优点：出现的故障随时地消灭在萌芽状态，防止过修或欠修。
缺点：定期点检工作量大。
CONTENTS

## Slide 17: 一、点检
任务1.2 数控车床的日常维护及保养
02
  点检的内容
（1）定点：确定数控车床维护点数量，科学分析并找准可能发生故障的部位；
（2）定标：对每个维护点要逐个制定标准，低于规定标准则无故障；
（3）定期：多长时间检查一次。确定检查周期；
（4）定项：明确各维护点需要检查的项目；
（5）定人：即由谁检查（操作者、维修人员或技术人员）；
CONTENTS

## Slide 18: 一、点检
  点检的内容
（6）定法：即怎样检查（人工观察、采用普通或精密仪器测量）；
（7）检查：检查的环境、步骤要有规定（仪器运行中检查或停机检查）；
（8）记录：检查时做详细的记录，并按规定格式填写清楚。检查者要签名并注明检查时间；
02
任务1.2 数控车床的日常维护及保养

## Slide 19: 一、点检
  点检的内容
（9）处理：检查中能处理和调整的要及时处理和调整，并将处理结果记入处理记录。没有能力或没有条件处理的，要及时报告有关人员，安排处理。但任何人、任何时间处理都要填写处理记录；
（10）分析：检查记录和处理记录都要定期进行系统分析，找出薄弱“维护点”，即故障率高的点或损失大的环节，提出意见，交予设计人员进行改进设计。
02
任务1.2 数控车床的日常维护及保养

## Slide 20: 一、点检
  点检的分类
日常点检：负责对车床的一般部件进行点检，处理和检查车床在运行过程中出现的故障，由车床操作人员进行。
专职点检：负责对车床的关键部位和重要部件按周期进行重点点检和设备状态监测与故障诊断，制订点检计划， 做好诊断记录、分析维修结果，提出改善设备维护管理的建议，由专职维修人员进行。
03
任务1.2 数控车床的日常维护及保养
CONTENTS

## Slide 21: 二、数控车床的日常维护及保养
  为什么要对数控车床进行日常维护？
（1）降低机械磨损。保持良好的润滑状态，定期检查、清洗自动润滑系统，增加或更换润滑脂、油液， 使丝杆、导轨等各运动部位始终保持良好的润滑状态。
（2）减小各运动部件的形位误差。进行机械精度的检查调整。
（3）减少环境因素对数控车床的影响。需要经常打扫。
01
任务1.2 数控车床的日常维护及保养

## Slide 22: 二、数控车床的日常维护及保养
  数控车床日常维护及保养内容
02
任务1.2 数控车床的日常维护及保养
检查周期：每天
滚珠丝杆；液压油路；主轴润滑恒温箱
检查周期：每半年
检查周期：每年
检查周期：不定期
  导轨润滑油箱；X、Z 轴导轨面；压缩空气气源动力；气源自动分水滤气器、自动空气干燥器；气液转换器和增压油面；主轴润滑恒温油箱；车床液压系统；液压平衡系统；CNC的输入/输出单元；各电气柜散热通风装置；各种防护装置；清洗各电柜过滤网
检查并更换直流伺服电机刷碳；润滑油泵
检查各轴导轨上镶条、压紧滚轮松紧状态；冷却水箱；排屑器；清理废油池；调整主轴扭动带松紧

## Slide 23: 二、数控车床的日常维护及保养
CONTENTS
  数控车床日常维护及保养内容
  —— 每天
02
任务1.2 数控车床的日常维护及保养
（1）导轨润滑油
检查要求：
检查油标、油量，及时添加润滑油，保证润滑泵能定时启动打油及停止。
（2）X、Y 轴导轨面
检查要求：
清除切屑及脏物，检查润滑油是否充分，导轨面有无划伤损坏
（3）压缩空气气源动力
检查要求：
检查气动控制系统压力，应在正常范围内
（4）气源自动分水滤气器、
自动空气干燥器
检查要求：
及时处理分水器中滤出的水分，保证自动空气干燥器正常工作
（5）气液转换器和增压油面
检查要求：
发现油面高度不够时及时补足油液
（6）主轴润滑恒温油箱
检查要求：
工作正常、油量充足并调节温度范围

## Slide 24: 二、数控车床的日常维护及保养
CONTENTS
  数控车床日常维护及保养内容
  —— 每天
02
任务1.2 数控车床的日常维护及保养
（7）车床液压系统
检查要求：
油箱、液压泵无异常噪声，压力表指示正常，管路及各接头无泄漏，工作油面高度正常
（8）液压平衡系统
检查要求：
平衡压力指示正常，快速移动时平衡阀工作正常
（9）CNC的输入/输出单元
检查要求：
如光电阅读机清洁，机械结构润滑良好
（10）各电气柜散热通风装置
检查要求：
各电气柜冷却风扇工作正常，风道过滤网无堵塞
（11）各种防护装备
检查要求：
导轨、车床防护罩等应无松动、漏水
（12）清晰各电柜过滤网
检查要求：
各电柜过滤网清洁干净

## Slide 25: 二、数控车床的日常维护及保养
  数控车床日常维护及保养内容
  —— 每半年
02
任务1.2 数控车床的日常维护及保养
（1）滚珠丝杆
检查要求：
清洗丝杆上旧的润滑脂、涂抹新油脂
（2）液压油路
检查要求：
清洗溢流阀、减压阀、滤油器，清洗油箱箱底，更换或过滤液压油
（3）主轴润滑恒温油箱
检查要求：
清洗过滤器，更换润滑油
CONTENTS

## Slide 26: 二、数控车床的日常维护及保养
  数控车床日常维护及保养内容
  —— 每年
02
任务1.2 数控车床的日常维护及保养
（1）检查并更换直流伺服电机碳刷
检查要求：
检查换向器表面，吹净碳粉，去除毛刷，更换长度过短的电刷， 并应跑合后才能使用
检查要求：
清理润滑油池底，更换滤油器
（2）润滑油泵
CONTENTS

## Slide 27: 二、数控车床的日常维护及保养
  数控车床日常维护及保养内容
  —— 不定期
02
任务1.2 数控车床的日常维护及保养
（1）各轴导轨上镶条、
压紧滚轮松紧状态
检查要求：
油箱、液压泵无异常噪声，压力表指示正常，管路及各接头无泄漏，工作油面高度正常
（2）冷却水箱
检查要求：
检查液面高度，冷却液太脏时需要更换并清理水箱底部，经常清理过滤器
（3）排屑器
检查要求：
经常清理切屑，检查有无卡住等
（4）清理废油池
检查要求：
及时取走废油池中的废油，以免外溢
（6）调整主轴驱动带松紧
检查要求：
按车床说明调整

## Slide 28: 三、数控系统日常维护及保养
CONTENTS
任务1.2 数控车床的日常维护及保养
  数控系统使用一定时间后，某些元器件或机械部件会老化、损坏，为延长器件的寿命和零部件的磨损周期，应在以下几方面注意维护和保养：
添严格制定并执行CNC系统日常维护的规章制度
01
应尽量少打开数控柜门和强电柜的门
02
定时清理数控装置的散热通风系统，以防止数控装置过热
03
注意CNC 系统I/O装置的电器维护
04
经常监视CNC装置用的电网电压
05
储存器用电池的定期检查和更换
06

## Slide 29: 三、数控系统日常维护及保养
任务1.2 数控车床的日常维护及保养
CNC系统长期不用时的维护
07
备用印刷线路板的维护
08
CNC发生故障时的处理
09
CONTENTS

## Slide 30: 01 关于严格制定并执行CNC系统日常维护的规章制度
任务1.2 数控车床的日常维护及保养
NO | 检查项目 | 检查要点 | 点检周期
1 | 检查主轴头有无铁屑或赃物 | 用清理棒清洁主轴头 | 每天
2 | 清理三轴拖把上铁屑 | 用柔软的扫把或毛刷切屑 | 每天
3 | 清理交换台下铁屑 | 用柔软的扫把清理切屑 | 每天
4 | 清洁工作门油污 | 用干净布清洁 | 每天
5 | 清扫机床内部铁屑 | 用柔软的扫把或毛刷清理切屑 | 每天
6 | 清理切屑箱 | 倒入废料站井清洗切屑箱 | 每天
7 | 检查各液压单元油位 | 添加油在油标范围内 | 每天
8 | 检查主轴冷却单元油位 | 添加油在油标范围内 | 每天
9 | 检查主轴润滑单元油位 | 添加油在油标范围内 | 每天
10 | 检查三轴导轨润滑单元油位 | 添加油在油标范围内 | 每天
11 | 检查冷却液液位 | 添加油在冷却液范围内 | 每天
12 | 检查液压单位压力 | 7MaPa(标准) | 每天
13 | 检查空气压力 | 0.5MaPa(标准) | 每天
14 | 清理外围身背表面灰尘及油污 | 用干净布清洁 | 每天
15 | 清扫、清理泄露油及冷却液 | 用干净布、拖把加洗衣粉清洁 | 每天
16 | 清扫各操作门滑轨上的细小铁屑及杂物 | 用干净布、柔软的毛刷清理 | 每天
根据不同的数控车床的性能特点，严格制定其CNC系统日常维护的规章制度，并且在使用和操作中严格执行。
CONTENTS

## Slide 31: 02 应尽量少打开数控柜门和强电柜的门
CONTENTS
任务1.2 数控车床的日常维护及保养
机械加工车间的空气中含有油雾、尘埃，它们一旦落入数控系统的印刷线路板或者电器元件上，就容易引起元器件的绝缘电阻下降，甚至导致线路板或者电气元件的损坏。所以，工作中应尽量少打开数控柜门和强电柜的门。
03 应尽量少打开数控柜门和强电柜的门
散热通风系统是防止数控装置过热的重要装置。为此，应每天检查数控柜上的冷却风扇运转是否正常， 每半年或者一季度检查一次风道过滤器是否有堵塞现象，如果有则应及时清理。
04 应注意CNC系统I/O装置的电器维护
检查CNC系统的输入装置中的磁头的清洗。机床传输信号线有无破损，接口、接头螺丝螺帽是否松动脱落，网线是否插稳，路由器清洁维护等。

## Slide 32: 05 经常监视CNC装置用的电网电压
任务1.2 数控车床的日常维护及保养
CNC系统对工作电网电压有严格的要求。例如FANUC公司生产的CNC系统，允许电网电压在额定值的85%~110%范围内波动，否则会造成CNC系统不能正常工作，甚至会引起CNC 系统内部电子元件的损坏。为此要经常检测电网电压，并控制在额定值的-15%~10%内。
06 储存器用电池的定期检查和更滑
CNC系统中部分CMOS存储器中的存储内容在断电时靠电池供电保持，一般采用锂电池或可充电的镍镉电池。当电池电压下降到一定值时，会造成数据丢失，因此要定期检查电池电压。当电池电压下降到限定值或出现电池电压报警时，就要及时更换电池。更换电池一般要在CNC 系统通电状态下进行，这才不会造成存储参数丢失。一旦数据丢失，在调换电池后，可重新输入参数。

## Slide 33: 07 CNC系统长期不用时的维护
任务1.2 数控车床的日常维护及保养
CNC系统如何维护？具体做法如下：
（1）经常给CNC系统通电，在车床锁住不动的情况下，让车床空运行；
（2）是在空气湿度较大的梅雨季节，应每天给系统通电，这样可利用电器元件本身的发热来驱走数控柜内的潮气， 以保证电器元件的性能稳定可靠。
08 备用印刷线路板的维护
对于已购置的备用印刷线路板应定期装到CNC 装置上通电运行一段时间，以防损坏。
09 CNC发生故障时的处理
一旦CNC系统发生故障，操作人员应采取急停措施，停止系统运行，保护好现场，并且协助维修人员做好维修前期的准备工作。

## Slide 34
三、思考与实训练习题
01
  简述数控车床日常维护和保养内容；
02
  怎样做好数控系统的日常维护？
03
  完成实训报告（如右表）
实训项目 |  | 日期 | 
实训地点 |  | 指导教师 | 
实训内容 |  |  | 
结合实际，清给自己所用的数控车床指定一份维护安装表 |  |  | 
实训的小结和体会 |  |  | 
任务1.2 数控车床的日常维护及保养

## Slide 35: 数控车床实训基础
任务1.1 数控车床文明实训和安全操作规程
任务1.2 数控车床的日常维护和保养
任务1.3 数控车床常见故障
实训项目 1

## Slide 36
任务1.3 数控车床常见故障
  电源类故障及排除
一
系统显示类故障及排除
二
  急停报警类故障及排除
三
操作类故障及排除
四
  回参考点常见故障及排除
五
主轴故障故障及排除
六
  机械类故障及排除
七
液压系统故障及排除
八

## Slide 37: 一、常见电源类故障及排除
CONTENTS
（1）电源指示灯不亮
没有提供外部电源，电源电压过低、缺相或外部形成了短路
→检查外部电源
电源保护装置跳闸或熔断形成了电源开路
→闭合开关，更换熔断器
PLC 的地址错误或者互锁装置使电源不能正常接通
→更改PLC 地址或接线
系统上电按钮接触不良或脱落
→更换按钮，重新安装
电源模块不良、元器件的损坏引起的故障
→关紧防护门
  系统上电后没有反应，电源不能接通
01
（2）电源指示灯亮，系统无反映
接通电源的条件未满足
→检查外部电源
系统黑屏
→更换显示模块或显示屏；修复电源等
系统文件被破坏，没有进入系统
→修复系统
任务1.3 数控车床常见故障

## Slide 38
车床设计时选用的空气开关容量过小，或空气开关的电流选择拨码开关选择了一个较小的电流
→更换空气开关，或重新选择使用电流
车床上使用了较大功率的变频器或伺服驱动，并且在变频器或伺服驱动的电源进线前没有使用隔离变压器或电感器， 变频器或伺服驱动在上强电时电流有较大的波动，超过了空气开关的限定电流，引起跳闸
→使用时需外接一个电抗
系统强电电源接通条件未满足
→逐步检查电源上强电所需要的各种条件，排除故障
  强电部分接通后，马上跳闸
02
任务1.3 数控车床常见故障
一、常见电源类故障及排除
CONTENTS

## Slide 39
整流桥损坏引起电源短路
→更换整流桥
续流二极管损坏引起的短路
→更换续流二级管
电源模块外部电源短路
→调整线路
滤波电容损坏引起的故障
→更换滤波电容
供电电源功率不足使电源模块不能正常工作
→增大供电电源功率
  电源模块故障
03
切削力太大，使车床过载引起空气开关跳闸
→更换切削参数
车床设计时选择的空气开关容量过小，引起跳闸
→更换空气开关
电源模块外部电源短路
→调整线路
车床出现漏电
→检查线路
  系统在工作过程中突然断电
04
任务1.3 数控车床常见故障
一、常见电源类故障及排除

## Slide 40
CONTENTS
  运行或操作中出现死机或重新启动
01
参数设置错误或参数设置不当
→正确设置参数
同时运行了系统以外的其他内存驻留程序，正从软盘、网络调用较大的程序或者从已损坏的软盘上调用程序
→停止部分正在运行或调用的程序
系统文件受到了破坏或感染了病毒
→用杀毒软件检测软件系统，清除病毒或者
重新安装系统软件进行修复
电源功率不够
→确认电源的负载能力是否符合系统要求
系统元器件受到损
→检测后更换
系统文件被破坏
→修复系统文件或重装系统
系统内存不足
→整理系统，删除不必要的垃圾文件
外部干扰
→增加一些防干扰的措施
  系统上电后花屏或乱码
02
任务1.3 数控车床常见故障
一、常见电源类故障及排除

## Slide 41
显示模块损坏
→更换显示模块
显示模块电源不良或没接通
→对电源进行修复
显示屏由于电压过高被烧坏
→更换显示屏
系统显示屏亮度调节过暗
→重新调节显示屏亮度
  系统上电后，NC指示灯亮，但屏幕无显示或黑屏
03
主轴编码器损坏
→更换主轴编码器
主轴编码器电缆脱落或断线，系统参数设置不对，编码器反馈的接口不对或者没有选择主轴控制的有关功能
→重新焊接电缆，正确设置系统参数
  主轴有转速，但CRT无速度显示
04
任务1.3 数控车床常见故障
一、常见电源类故障及排除
CONTENTS

## Slide 42
主轴编码器每转脉冲数设置错误
→正确设置主轴编码器的每转脉冲数
PLC程序错误
→改写PLC的程序并进行调试
速度控制信号电缆连接错误
→重新焊接电缆
  主轴实际转速与所发指令不符
05
数控系统显示屏亮度调节过暗
→对亮度进行重新调整
显示屏亮度灯管的调节
→更换显示器或显示器的灯管
显示控制板出现故障
→更换显示控制板
主轴位置编码器与主轴连接的齿形皮带断裂
→更换皮带
主轴位置编码器连接电缆断线
→找出断线点进行焊接或更换电缆
主轴位置编码器的理解插头接不良
→重新将连接插头插紧
主轴位置编码器损坏
→更换损坏的主轴位置编码器
  数控系统上电后，屏幕暗淡，但系统运行正常
06
任务1.3 数控车床常见故障
一、常见电源类故障及排除
CONTENTS

## Slide 43
电器方面的原因
→检查急停回路，排除线路方面的原因
系统参数设置错误，使系统信号不能正常输入/输出或复位条件不能满足引起的急停故障；PLC 软件未向系统发送复位信息
→按照系统的要求正确设置参数
PLC中规定的系统复位所需要完成的条件未满足，如“伺服动力电源准备好”“主轴驱动准备好”等信息未到达
→根据电器原理图和系统的检测功能，判断什么条件未满足， 并进行排除
PLC 程序编写错误
→重新调节PLC程序
防护门没关紧
→关紧防护门
  车床一直处于急停状态，不能复位
01
任务1.3 数控车床常见故障
一、常见电源类故障及排除

## Slide 44
负载过大，伺服电机上的扭矩过大，使电动机造成了丢步，形成跟踪误差过大
→减小负载，改变切削条件或装夹条件
编码器的反馈出现问题，如编码器的电缆出现了松动
→检查编码器的连接线是否正确或松动并进行调整
伺服驱动器报警或损坏
→更换或维修伺服驱动器
进给伺服驱动系统强电电压不稳或电源缺相引起的
→改善供电电压
打开急停系统，在复位过程中，带抱闸的电动机由于打开抱闸的时间过早，引起电动机的实际位置发生了变动，产生跟踪误差过大的报警
→适当延长抱闸电动机打开抱闸的时间
  数控系统在自动运行的过程中，跟踪误差过大报警引起的急停故障
02
任务1.3 数控车床常见故障
一、常见电源类故障及排除

## Slide 45
参数设置错误或参数设置不当
→正确设置参数
同时运行了系统以外的其他内存驻留程序，正从软盘、网络调用较大的程序或者从已损坏的软盘上调用程序
→停止部分正在运行或调用的程序
系统文件受到破坏或者感染了病毒
→用杀毒软件检测软件系统，清除病毒或者重新安装系统软件进行修复
电源功率不够
→确认电源的负载能力是否符合系统要求
系统元器件受到损
→检测后更换
  运行或操作中出现死机或重新启动
01
任务1.3 数控车床常见故障
二、系统显示类故障及排除

## Slide 46
系统文件被破坏
→修复系统文件或重装系统
系统内存不足
→整理系统，删除不必要的垃圾文件
外部干扰
→增加一些防干扰的措施
  系统上电后花屏或乱码
02
任务1.3 数控车床常见故障
二、系统显示类故障及排除
  系统上电后，NC 指示灯亮，但屏幕无显示或黑屏
03
显示模块损坏
→更换显示模块
同时运行显示模块电源不良或没接
→对电源进行修复
显示屏由于电压过高被烧
→更换显示屏
电源功率不够
→确认电源的负载能力是否符合系统要求
系统显示屏亮度调节过
→重新调节显示屏亮度

## Slide 47
主轴编码器损坏
→更换主轴编码器
主轴编码器电缆脱落或断线，系统参数设置不对，编码器反馈的接口不对或者没有选择主轴控制的有关功能
→重新焊接电缆，正确设置系统参数
  主轴有转速，但CRT无速度显示
04
任务1.3 数控车床常见故障
二、系统显示类故障及排除
  主轴实际转速与所发指令不符
05
主轴编码器每转脉冲数设置错
→正确设置主轴编码器的每转脉冲数
PLC 程序错误
→改写PLC 的程序并进行调试
速度控制信号电缆连接错误
→重新焊接电缆

## Slide 48
数控系统显示屏亮度调节过
→对亮度进行重新调节
显示屏亮度灯管的调
→更换显示器或显示器的灯管
显示控制板出现故
→更换显示屏控制板
主轴位置编码器与主轴连接的齿形皮带断裂
→更换皮带
主轴位置编码器连接电缆断
→找出断线点进行焊接或更换电缆
主轴位置编码器的理解插头接触不良
→重新将连接插头插紧
主轴位置编码器损坏
→更换损坏的主轴位置编码器
  数控系统上电后，屏幕暗淡，但系统运行正常
06
任务1.3 数控车床常见故障
二、系统显示类故障及排除

## Slide 49
电器方面的原因
→检查急停回路，排除线路方面的原因
系统参数设置错误，使系统信号不能正常输入/ 输出或复位条件不能满足引起的急停故障；PLC 软件未向系统发送复位信息
→按照系统的要求正确设置参数
显PLC中规定的系统复位所需要完成的条件未满足， 如“伺服动力电源准备好”“主轴驱动准备好”等信息未到达
→根据电器原理图和系统的检测功能，判断什么条件未满足， 并进行排除
PLC程序编写错误
→重新编写PLC程序
防护门没关紧
→关紧防护门
  车床一直处于急停状态， 不能复位
01
任务1.3 数控车床常见故障
三、急停报警报警类故障及排除

## Slide 50
负载过大，伺服电机上的扭矩过大，使电动机造成了丢步，形成跟踪误差过大
→减小负载，改变切削条件或装夹条件
编码器的反馈出现问题，如编码器的电缆出现了松动
→按照系统的要求正确设置参数检查编码器的连接线是否正确或松动并进行调整
伺服驱动器报警或损坏
→更换或维修伺服驱动器
进给伺服驱动系统强电电压不稳或电源缺相引起
→改善供电电压
打开急停系统，在复位过程中，带抱闸的电动机由于打开抱闸的时间过早，引起电动机的实际位置发生了变动，产生跟踪误差过大的报警
→适当延长抱闸电动机打开抱闸的时间
  数控系统在自动运行的过程中，跟踪误差过大报警引起的急停故障
02
任务1.3 数控车床常见故障
三、急停报警报警类故障及排除

## Slide 51
伺服单元如果报警或者出现故障，PLC 检测后可以使整个系统处于急停状态，如过载、过流、欠压、反馈断线等
→找出引起伺服驱动器报警的原因，排除，令
系统重新复位
  伺服单元报警引起的急停故障
03
主轴空开跳闸
→减小负载或增大空开的限定电流
负载过大
→改变切削参数减小负载
主轴过压、过流或干扰
→清除主轴单元或驱动器的报警
主轴单元报警或主轴驱动器出错
→清除主轴单元或驱动器的报警
  主轴单元报警引起的急停故障
04
任务1.3 数控车床常见故障
三、急停报警报警类故障及排除

## Slide 52
CONTENTS
（1）坐标无变化
数控车床锁住按钮损坏，使数控车床按钮一直处于数控车床锁住的状态
→更换按钮
系统参数设置错误
→重新设置系统参数
硬极限超程
→手动将超程解除
倍率选择开关选择了零
→正确选择运动倍率
手动按钮损坏或解除不良
→更换按钮
  手动运行时刻车床，时刻车床不动作
（2）坐标有变化，但轴不动作
系统驱动程序没有安装或安装不对
→重新安装系统的驱动程序
伺候服务器报警或使能信号未到达
→清除伺服驱动器的报警，检查使能信号是否到达
系统参数设置错误
→重新设置系统参数
任务1.3 数控车床常见故障
四、操作类故障及排除
01

## Slide 53
（1）坐标无变化
脉冲器发生损坏
→更换或维修脉冲发生器
系统参数设置不对
→正确设置系统参数
手摇使能无效，或使能信号没有接通
→检查线路。判断使能信号是否发出
（2）坐标有变化，但轴不动作
数控车床锁住按钮损坏，使数控车床按钮一直处于数控车床锁住的状态
→更换数控车床锁住按钮
伺服或主轴部分出现报警
→清除报警
  手摇无效
任务1.3 数控车床常见故障
四、操作类故障及排除
数控车床超程信号接反或者是数控车床运动方向不对
→将轴的运动方向更改，或者将超程
信号进行互换
PLC 程序编写错误
→重新编写PLC程序
参数设置错误
→重新设置系统参数
  手动移动数控车床超程后无法解除
02
03

## Slide 54
参数错误或丢失，引起系统的控制紊乱
→重新设置参数
系统受到较强烈的干扰
→增加防干扰措施，排除干扰源
  M、S、T 指令有时不能执行或执行动作不准确
任务1.3 数控车床常见故障
系统选择了每转进给，但是主轴未启动
→在轴动作前先运转主轴
PLC 中已经设定了主轴转速到达信号，但该信号没有到达系统
→找出主轴信号未到达的原因或将主轴速度到达的限定范围加大
轴的进给倍率选择了零
→选择正确的进给倍率
  系统G00、G01、G02、G03指令均不能执行
04
05
四、操作类故障及排除

## Slide 55
输入/输出板或回路出现故障
→维修或更换输入/输出板
电动机相源相序不正确
→调整三项电源的相序
冷却箱过脏，引起电泵堵塞，冷却管堵塞或变形
→清洗冷却箱，更换冷却液，更换变 形的冷却管
  车床油泵、冷却泵没有启动或
  启动后没有油、冷却液输出
任务1.3 数控车床常见故障
系统的控制主轴的模拟电压没有输出
→在测量是否有电压输出，是否随主轴转
速的变化而变化
系统的主轴模拟量的输出接口与变频器的连接电缆断线或者短路
→重新焊接电缆或更换
连接器接触不良
→重新将连接器接牢
主轴的正转或反转控制器损坏或触电接触不良
→更换损坏的继电器
主轴控制电路接触不良或有断线
→根据电气原理图找出故障点
  系统发出主轴旋转的指令后，
  主轴不转动或只能向一个方向转动
06
07
四、操作类故障及排除

## Slide 56
导轨拉伤产生爬行
→清洗导轨或用油石清洗导轨表面
丝杠轴承损坏
→更换损坏的轴承
传动链松动
→检查传动系统、紧固松动的地方
车床工作台运行时抖动，有时有卡滞现象
任务1.3 数控车床常见故障
气压不足
→增大气压
电磁阀损坏
→重新焊接电缆或更换
压力继电器损坏
→更换压力继电器
气动卡盘夹不紧工件
08
09
四、操作类故障及排除

## Slide 57
（1）参考点发生单个螺距偏移
减速开关与减速挡块安装不合理， 使减速信号与零脉冲信号相隔距离过近
→调整减速开关或者挡块的位置，使车床轴
开始减速的位置大概处在一个栅距或一个螺
距的位置
机械安装不到位
→调整机械部分
  车床回原点后，原点漂移或参考点发生整螺距偏移
任务1.3 数控车床常见故障
五、回参考点常见故障及排除
（2）参考点发生多个螺距偏移
参考点减速信号不良引起的故障
→检查减速信号是否有效，接触是否良好
减速挡块固定不良引起寻找零脉冲的初始点发生了漂移
→重新固定减速挡块
零脉冲不良引起
→对码盘进行清洗
01

## Slide 58
CONTENTS
系统参数设置错误
→重新设置系统参数
零脉冲不良引起的故障，回零时找不到零脉冲
→对编码器进行清洗或更换
数控系统控制检测放大的线路板出错
→更换线路板
导轨平行度、导轨与压面板平行度、导轨与丝杠的平行度超差
→重新调整平行度
当采用全闭环控制时光姗尺沾了油污
→清洗光栅尺
  系统开机回不了参考点、回参考点不到位
任务1.3 数控车床常见故障
02
回参考点位置调整不当引起的故障，减速挡块距离限位开关行程过短
→调整减速挡块的位置
零脉冲不良引起的故障，回零时找不到零脉冲
→对编码器进行清洗或更换
减速开关损坏或者短路
→维修或更换减速开关
数控系统控制检测放大的线路板出错
→更换线路板
导轨平行度、导轨与压面板平行度、导轨与丝杠的平行度超差
→重新调整平行度
当采用全闭环控制时光姗尺沾了油污
→清洗光栅尺
  找不到零点或回参考点时超程
03
五、回参考点常见故障及排除

## Slide 59
CONTENTS
干扰
→找到并消除干扰
编码器供电电压过低
→改善供电电源
电动机与丝杆的连轴节松动
→更换线路板
电动机扭矩过低或由于伺服调节不良，导致跟踪误差过大
→调节伺服参数，改变其运动特性
零脉冲不良
→对编码器进行清洗和更换
滚珠丝杆间隙增加
→修磨滚珠丝杆螺母调整垫片，重调间隙
  回参考点的位置随机性变化
任务1.3 数控车床常见故障
04
零脉冲不良引起的故障
→对编码器进行清洗或更换
时钟不同步出现的故障
→更换主板或更改程序
主轴部分没有调试好，如主轴转速不稳，跳动过大或因为主轴过载能力太差，加工时因受力使主轴转速发生太大的变化
→重新调试主轴
  攻丝时或车螺纹出现乱扣
05
五、回参考点常见故障及排除

## Slide 60
脉冲编码器出现问题
→维修或更换编码器
机械部分出现问题
→调整机械部分
PLC程序调试不良，定向过程没有处理好
→重新调试PLC程序
  主轴定向不能够完成
任务1.3 数控车床常见故障
06
五、回参考点常见故障及排除

## Slide 61
CONTENTS
系统电源缺相、相序不正确或电压不正常
→输入正确的系统电源
→确保电源正常
反馈不正确
→测量反馈信号
→确保接线正确，且反馈装置正常
驱动器异常，如增益调整电路或颤动调整电路的调整不当
→根据参数说明书，设置好相关参数
三相输入的相序不对
→用万能表测量输入电源
→确保电源正常
  电气部分故障
任务1.3 数控车床常见故障
六、主轴故障及排除
01
主轴负载过大
→重新考虑负载条件，减轻负载
润滑不良
→检查是否缺油→加注润滑油
→检查是否润滑电路或电动机故障→检查润滑电路
→检查导油管是否漏润滑油→更换润滑油导油管
主轴与主轴电动机的连接皮带过紧
→在停机的情况下，检查皮带松紧程度
→调整皮带的连接
轴承故障、主轴和主轴电动机之间离合器故障
→目测，可判断这个机械连接是否正常
→调整轴承
  机械部分故障
02

## Slide 62
CONTENTS
轴承拉毛或损坏、齿轮严重损伤
→可拆开相关机械结构后目测
→更换轴承、齿轮
主轴部件上动平衡不好
→当主轴电机以最高速度运转时，关掉电源，
使其惯性运转，检查是否仍有声音
→校核主轴部件上的动平衡条件，调整机械部分
轴承预紧力不够或预紧螺钉松动
→调紧预紧螺钉
游隙过大或齿轮啮合间隙过大
→调整车床间隙
主轴编码器“零位脉冲”不良或受到干扰
→用万用表测量编码器反馈信号，检查是否正常
→更换编码器
  机械部分故障
任务1.3 数控车床常见故障
02
主轴编码器“零位脉冲”不良或受到干扰
→检查编码器连线
→证实反馈回路正常
编码器信号线接地、屏蔽不良，被干扰
→处理“外部干扰”的故障
主轴转速不稳
→解决主轴转速不稳的故障
加工程序有问题
→更改螺纹加工程序的起始点，使其离开工件一段
距离，保证主轴速度稳定后，再开始加工螺纹，
实现正常的螺纹加工
六、主轴故障及排除

## Slide 63
CONTENTS
任务1.3 数控车床常见故障
七、机械类故障及排除
01
（1）主轴发热
主轴轴承损伤或轴承不清洁
→更换轴承，清除脏物
主轴前端盖与主轴箱体压盖研伤
→修磨主轴前端盖，使其压紧主轴前轴承，
轴承与后盖有0.02~0.05间隙
轴承润滑油脂耗尽或润滑油脂涂抹过多
→涂抹润滑油脂，每个3ml
  主传动系统
（2）主轴在强力切削时停转
电动机主轴连接的皮带过松
→移动电动机机座，拉紧皮带
皮带表面有油
→用汽油清洗后擦干净，再安装
皮带使用过久失效
→更换皮带
摩擦离合器调节过松或磨损
→调整摩擦离合器，修磨或更换摩擦片
（3）主轴没有润滑油循环或润滑不足
油泵转向不正确或间隙太大
→改变油泵转向或修理油泵
吸油管没有插入至油面下
→吸油管插入至油面下2/3 处
油管和滤油器堵塞
→清除堵塞物
润滑油压力不足
→调整供油压力

## Slide 64
任务1.3 数控车床常见故障
02
（1）滚珠丝杠螺母副有噪声
丝杠支承轴承的压盖压合不好
→调整轴承压盖，使其压紧轴承端面
丝杠支承轴承可能破损
→更换轴承
电动机与丝杠联轴器松动
→拧紧联轴器锁紧螺钉
丝杠润滑不良
→改善润滑条件，油量充足
滚珠丝杠螺母副滚珠有破损
→更换滚珠
  滚珠丝杠副
（2）滚珠丝杠运动不灵活
轴向预加载荷太大
→调整轴向间隙和预加载荷
丝杠与导轨不平行
→调整丝杠支座的位置
螺母轴线与导轨不平行
→调整螺母座位置
丝杠弯曲变形
→校直丝杠
七、机械类故障及排除
CONTENTS

## Slide 65
CONTENTS
任务1.3 数控车床常见故障
03
（1）导轨研伤
车床经长期使用，地基与床身水平度有变化，使得导轨局部单位面积负荷过大
→定期进行床身导轨的水平调整，或者修复导轨精度
长期加工短件或承受过分集中的负荷， 使得导轨磨损严重
→注意合理分布短工件的安装位置，避免负荷过分集中
导轨润滑不良
→调整导轨润滑油量，保证油压
导轨材质不佳
→采用电加热自冷淬火对导轨进行处理，导轨上增加锌铝铜合金板；改善摩擦情况
刮研质量不符合要求
→更换滚珠
车床维护不良，导轨有脏物
→加强车床保养
  导轨副
七、机械类故障及排除

## Slide 66
CONTENTS
任务1.3 数控车床常见故障
03
（2）导轨上移动部件运动不良或不能移动
导轨面有研伤
→用170# 纱布修磨研伤部位
导轨压板研伤
→卸下压板，调整压板与导轨间隙
导轨镶条与导轨间隙太小，调得太紧
→松开镶条防松螺钉，调整镶条螺栓，使运动部件灵活
  导轨副
七、机械类故障及排除
（3）加工面在接刀处
导轨直线度超差
→调整或刮研导轨允许0.015/500
工作台镶条松动或镶条弯度太大
→调整镶条间隙，镶条弯度在自然状态下小于0.05mm/ 全长
车床水平度差，使得导轨发生弯曲
→调整车床安装水平

## Slide 67
任务1.3 数控车床常见故障
01
（1）外部漏油
装配不良
→确保其密封面能紧密接触，且紧固螺母
和接头上的螺纹要配合适当
密封原件失效
→及时更换破损的密封原件
  外部漏油
（3）有噪声
液压元器件磨损严重
→修复或配换各液压元件的有关零件
工作油液不干净有杂质
→清洗各元件中的杂质，提高清洁度
电机与液压泵连接时不同轴
→提高零件的加工精度，提高同轴度
大量的油液由压力阀溢流回 油箱
→优化液压系统的设计，适当调节压力阀
七、机械类故障及排除
（2）无油润滑
系统压力油路和回油路短接
→检查进、出油口的方向、管路接头，电
动机旋转方向，矫正错误
严重的泄露
→紧固各连接处，维修泄漏处
溢流阀失灵
→清洗阀体内部，酌情修理

## Slide 68
九、思考与实训练习题
01
  试诊断维修：一台数控车床配FANUC-TD 系统，使用时出现CRT 闪烁、发亮， 没有字符出现的现象；
实训项目 |  | 日期 | 
实训地点 |  | 指导教师 | 
实训内容 |  |  | 
描述你所碰到的数控车床的故障及故障排除的方法 |  |  | 
实训的小结和体会 |  |  | 
02
  试诊断维修：一数控车床工作时突然停机，系统显示急停状态，并显示主轴温；
03
  试诊断维修：数控车床使用中手动正常，自动回零时移动一段距离后不动，重开手动移动又正常；
04
  试诊断维修：一数控车床，在G32 车螺纹时，出现起始段螺纹“乱牙”的故障；
05
  完成实训报告。
任务1.3 数控车床常见故障

## Slide 69: 谢 谢！