## Slide 1
主讲人：
数控车床综合技能实训
主编：柳荣华 谢雪如 黄南军
电 子 科 技 大 学 出 版 社

## Slide 2
实训项目 1
数控车床实训基础
实训项目 2
数控车床基本操作训练
实训项目 3
数控车床零件装夹训练
实训项目 4
实训项目 5
实训项目 6
实训项目 7
实训项目 8
实训项目 9
实训项目 10
目 录
常用量具认知训练
常用刀具认知训练
轴类零件加工训练
盘套类零件加工训练
螺纹车削加工训练
非圆曲线车削加工训练
中等复杂零件加工训练

## Slide 3: 中等复杂零件加工训练
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工
任务10.2 中等复杂内轮廓车削加工
任务10.3 综合零件车削加工
实训项目 10

## Slide 4: 中等复杂零件加工训练
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工
任务10.2 中等复杂内轮廓车削加工
任务10.3 综合零件车削加工
实训项目 10

## Slide 5
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工
1
工艺分析
零件几何特点、确定装夹方案、加工顺序、选择合理切削用量、选择工量刀具
2
参考程序
零件右端加工程序、零件左端加工程序
3
实操加工
加工准备、对刀、空运行及仿真、零件自动加工、零件检测、加工结束
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 6
CONTENTS
一. 工艺分析
1. 零件几何特点
该零件由外圆柱面、圆锥面、燕尾槽、螺纹等要素组成；
毛坯尺寸为φ55×90mm ，零件总长86mm。
2. 确定装夹方案
用三爪自定心卡盘装夹。该零件需要两次装夹才能完成加工；
加工时先装夹φ55mm，加工右端外轮廓；再掉头装夹φ36 mm，加工左端外轮廓，如右图所示。
为防止装夹φ36mm 表面损伤，用铜皮裹住其表面再装夹，掉头装夹时用百分表找正。
加工右端轮廓
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工
加工左端轮廓
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 7
CONTENTS
3. 加工顺序
按φ55×90 mm 下料。
加工右端外轮廓。用G71 、G70指令粗精加工工件外轮廓→用G01指令车φ23×5mm的螺纹退刀槽和φ40mm的燕尾槽→用G92 指令加工M27×1.5 外螺纹。
零件掉头加工左端外轮廓，车左端面并对刀，同时保证零件的总长。用G71、G70 指令粗精加工工件外轮廓→用G01 指令切φ23×5mm 的螺纹退刀槽→用G92 指令加工M27×1.5 外螺纹。
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工
一. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 8
CONTENTS
4. 选择合理切削用量
工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 切削用量 |  | 
 |  |  | 背吃刀量（mm） | 进给速度（mm/min） | 主轴转速（r/mim）
1 | 粗车外圆（右端） | T01 | 1.5 | 0.3 | 600
2 | 精车外圆至要求尺寸 | T01 | 0.5 | 0.1 | 1000
3 | 车削螺纹退刀槽 | T02 |  | 0.1 | 400
4 | 车削梯形槽 | T02 |  | 0.1 | 400
5 | 车M27×1.5外螺纹 | T03 | 0.15~0.8 | 1.5 | 400
 | 掉头装夹φ36mm |  |  |  | 
6 | 粗车外圆（左端） | T01 | 1.5 | 0.3 | 600
7 | 精车外圆至要求尺寸 | T01 | 0.5 | 0.1 | 1000
8 | 车削螺纹退刀槽 | T02 |  | 0.1 | 400
9 | 车M27×1.5外螺纹 | T03 | 0.2~0.8 | 1.5 | 400
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工
一. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 9
CONTENTS
5. 选择工、量、刀具
工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正；
量具选择：外径用外径千分尺测量、长度用游标卡尺测量；螺纹用螺纹环规测量；
刀具选择：外圆选用90°偏刀车削，螺纹退刀槽用切槽刀车削，螺纹选用外螺纹车刀车削。
种类 | 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 单位 | 数量
工具 | 1 | 三爪自定心卡盘 |  |  | 个 | 1
 | 2 | 卡盘扳手 |  |  | 副 | 1
 | 3 | 刀架扳手 |  |  | 副 | 1
 | 4 | 垫刀片 |  |  | 块 | 若干
 | 5 | 划线盘 |  |  | 个 | 1
量具 | 6 | 游标卡尺 | 0~150mm | 0.02mm | 把 | 1
 | 7 | 千分尺 | 25~50mm | 0.01mm | 把 | 1
 | 8 | 螺纹环规 | M27×1.5 |  | 套 | 1
刀具 | 9 | 外圆车刀 | 93° |  | 把 | 1
 | 10 | 切槽刀 | 3mm |  | 把 | 1
 | 11 | 外螺纹车刀 | 60° |  | 把 | 1
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工
一. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 10
CONTENTS
二. 参考程序
O1001；
N10 G99 G97 G40 G21 M03 S600 T0101； N20 G00 X58.0 Z5.0；
N30 G71 U1.5 R1.0N40 G71 P50 Q130 U0.5 W0.2 F0.3；
N50 G00 G42 X25.0；
N60 G01 Z0.0；
N70 X27.0 Z-1.0；
N80 Z-25.0；
N90 G03 X36.0 W-4.5 R4.5；
N100 G01 Z-36.0；
N110 X52.0；
N120 W-20.0；
N130 X58.0；
N140 G00 X100.0；
N150 Z100.0；
N160 G99 G97 G40 G21 M03 S1000 T0101；
N170 G00 X58.0 Z5.0；
N180 G70 P50 Q130 F0.1；
N190 G00 X100.0；
N200 Z100.0；
N210 G99 G97 G40 G21 M03 S400 T0202； N220 G00 X58.0 Z5.0；
N230 Z-25.0；
N240 G01 X23.0 F0.1；
程序初始化，换外圆车刀
定位起刀点
粗车循环
设置程序的循环起点和终点
设置刀具补偿
返回换刀点
程序初始化
定位起刀点
精车循环
返回换刀点
程序初始化，换外圆切槽刀
设置定位点
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工
1. 零件右端加工程序
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 11
CONTENTS
N250 X30.0；
N260 W2.0；
N270 X23.0；
N280 G00 X58.0；
N290 Z-46.0；
N300 G01 X40.0 F0.1 N310 X52.0；
N320 W-2.18；
N330 X40.0 Z-46.0；
N340 X52.0；
N350 W2.18；
N360 X40.0 Z-46.0；
N370 G00 X100.0；
N380 Z100.0；
N390 G99 G97 G40 G21 M03 S400 T0303；
N400 G00 X58.0 Z5.0；
N410 G92 X26.2 Z-22.0 F1.5；
N420 X25.6；
N430 X25.2；
N440 X25.05；
N450 G00 X100.0；
N460 Z100.0；
N470 M30；
返回换刀点
程序初始化，换外圆螺纹刀
定位起刀点
螺纹单一循环，第一刀加工深度0.8
第二刀加工深度0.6
第三刀加工深度0.4
第四刀加工深度0.15
返回换刀点
程序结束
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工
二. 参考程序
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 12
CONTENTS
O1002；
N10 G99 G97 G40 G21 M03 S600 T0101；
N20 G00 X58.0 Z5.0；
N30 G71 U1.5 R1.0；
N40 G71 P50 Q120 U0.5 W0.2 F0.3；
N50 G00 G42 X25.0；
N60 G01 Z0.0；
N70 X27.0 Z-1.0
N80 Z-20.0；
N90 X36.0；
N100 X40.0 W-10.0；
N120 X58.0；
N130 G00 X100.0；
N140 Z100.0；
N150 G99 G97 G40 G21 M03 S1000 T0101；
N160 G00 X58.0 Z5.0；
N170 G70 P50 Q120 F0.1；
N180 G00 X100.0；
N190 Z100.0；
程序初始化，换外圆车刀
设置起刀点
外圆粗车循环
设置程序的循环起点和终点
设置刀具补偿
返回换刀点
程序初始化，换外圆车刀
设置起刀点
精车循环
返回换刀点
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工
2. 零件左端加工程序
二. 参考程序
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 13
CONTENTS
N200 G99 G97 G40 G21 M03 S400 T0202；
N210 G00 X58.0 Z5.0；
N220 Z-20.0；
N230 G01 X23.0 F0.1；
N240 X30.0；
N250 W2.0；
N260 X23.0；
N270 G00 X100.0；
N280 Z100.0；
N290 G99 G97 G40 G21 M03 S400 T0303；
N300 G00 X58.0 Z5.0；
N310 G92 X26.2 Z-17.0 F1.5；
N320 X25.6；
N330 X25.2；
N340 X25.05；
N350 G00 X100.0；
N360 Z100.0；
N370 M30；
程序初始化，换外圆切槽刀
设置起刀点
返回换刀点
程序初始化，换外圆螺纹刀
设置起刀点
螺纹单一循环，第一刀加工深度0.8
第二刀加工深度0.6
第三刀加工深度0.4
第四刀加工深度0.15
返回换刀点
程序结束
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工
2. 零件左端加工程序
二. 参考程序
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 14
CONTENTS
三. 实操加工
1. 加工准备
检查毛坯尺寸；
开机、回参考点；
输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床；
装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，伸出约60mm左右，用划线盘校正并夹紧；
装夹刀具。把外圆刀、切槽刀、螺纹刀按要求依次装入T01、T02、T03号刀位。安装螺纹车刀时。可借助角度样板使刀头垂直于工件轴
2. 对刀
三把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用。其中螺纹车刀取刀尖为刀位。
3. 空运行及仿真
对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 15
CONTENTS
4. 零件自动加工
选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按数控启动按钮进行自动加工。加工过程中，外圆尺寸、螺纹尺寸的控制同前面的课题。
5. 零件检测
选择相应的量具对工件进行测量，环规检测螺纹。
6. 加工结束
清理车床
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工
三. 实操加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 16
四. 中等复杂外形轮廓车削加工的注意事项
复杂外轮廓左右端面均为多个尺寸的设计基准，相应工序加工前，先将左右端面车出来。
掉头加工时，要重新对刀。
五. 思考与实训练习
试说明复杂外轮廓零件的加工方法和加工工艺。
编制如右图所示的中等复杂零件外轮廓的加工程序。
中等复杂零件外轮廓加工练习
01
02
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 17
实训项目 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 
实训地点 |  |  |  | 材料 |  |  |  | 指导教师 | 
设备名称 |  |  |  | 毛坯 |  |  |  |  | 
设备型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  | 
实训内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 工序、工步内容 |  | 切削用量 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ap （mm） |  | S （r/min） |  | F （mm/min） |  | 刀具、夹具、量具
工序图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
程序 |  |  |  |  | 说明 | 
序号 | 检验项目 | 理论尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格 | 误差分析
1.加工时出现的问题及解决方法 |  |  |  |  |  | 
2. 实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工
完成实训报告。
03
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 18: 中等复杂零件加工训练
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工
任务10.2 中等复杂内轮廓车削加工
任务10.3 综合零件车削加工
实训项目 10

## Slide 19
任务10.2 中等复杂内轮廓车削加工
1
工艺分析
零件几何特点、确定装夹方案、确定加工工序、选择合理切削用量、选择工量刀具
2
参考程序
零件左端加工程序、零件右端加工程序
3
实操加工
加工准备、对刀、空运行及仿真、零件自动加工及尺寸控制、零件检测、加工结束
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 20
CONTENTS
一. 工艺分析
1. 零件几何特点
该零件要完成内圆柱面，内螺纹等要素的加工。
毛坯尺寸为φ55×56 mm
2. 确定装夹方案
用三爪自定心卡盘装夹。该零件需要两次装夹才能完成加工，掉头时用百分表找正。
先用φ24mm 的麻花钻，在零件上钻出通孔φ24mm；
最后掉头加工零件的右端内轮廓
加工右端内轮廓
加工左端内轮廓
任务10.2 中等复杂内轮廓车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 21
CONTENTS
一. 工艺分析
3. 确定加工工序
按φ55×56mm 下料，先用φ24mm 麻花钻头，在零件上钻出通孔；
加工左端内轮廓。用G71、G70指令粗精镗内轮廓零件掉头加工左端外轮廓；
掉头装夹φ55mm，加工右端内轮廓。用G71、G70指令粗精镗内轮廓→用G01指令加工内退刀槽→用G92 指令加工内螺纹。
任务10.2 中等复杂内轮廓车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 22
CONTENTS
4. 选择合理切削用量
工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 切削用量 |  | 
 |  |  | 背吃刀量（mm） | 进给速度（mm/min） | 主轴转速（r/mim）
1 | 粗镗内圆（左端） | T01 | 1.5 | 0.3 | 600
2 | 精镗内圆至尺寸 | T01 | 0.5 | 0.1 | 1000
 | 掉头装夹φ55mm |  |  |  | 
3 | 粗镗内圆（右端） | T01 | 1.5 | 0.3 | 600
4 | 精镗内圆至各尺寸 | T01 | 0.5 | 0.1 | 1000
5 | 车内螺纹退刀槽 | T02 |  | 0.1 | 400
6 | 车内螺纹M27×1.5 | T03 | 0.2~0.8 |  | 400
一. 工艺分析
任务10.2 中等复杂内轮廓车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 23
CONTENTS
一. 工艺分析
5. 选择工、量、刀具
工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正；
量具选择：内径用内径千分尺测量、长度用游标卡尺测量；螺纹用螺纹环规测量；
刀具选择：内圆选用90°偏刀车削，螺纹退刀槽用切槽刀车削，螺纹选用外螺纹车刀车削。
种类 | 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 单位 | 数量
工具 | 1 | 三爪自定心卡盘 |  |  | 个 | 1
 | 2 | 卡盘扳手 |  |  | 副 | 1
 | 3 | 刀架扳手 |  |  | 副 | 1
 | 4 | 垫刀片 |  |  | 块 | 若干
 | 5 | 划线盘 |  |  | 个 | 1
 | 6 | 麻花钻 | φ24mm |  | 个 | 1
量具 | 7 | 游标卡尺 | 0~150mm | 0.02mm | 把 | 1
 | 8 | 内径千分尺 | 25~50mm | 0.01mm | 把 | 1
 | 9 | 螺纹环规 | M27×1.5 |  | 套 | 1
刀具 | 10 | 内圆车刀 | 90° |  | 把 | 1
 | 11 | 内切车刀 | 3mm |  | 把 | 1
 | 12 | 内螺纹车刀 | 60° |  | 把 | 1
任务10.2 中等复杂内轮廓车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 24
CONTENTS
二. 参考程序
O1003；
N10 G99 G97 G40 G21 M03 S600 T0101； N20 G00 X22.0 Z5.0；
N30 G71 U1.5 R1.0；
N40 G71 P50 Q90 U-0.5 W0.2 F0.3；
N50 G00 G41 X40.0；
N60 G01 Z0.0；
N70 G03 X28.0 Z-14.28 R20.0；
N80 G01 Z-36.0；
N90 X22.0；
N100 G00 X100.0；
N110 Z100.0；
N120 G99 G97 G40 G21 M03 S1000 T0101；
N130 G00 X20.0 Z5.0；
N140 G70 P50 Q90 F0.1；
N150 G00 X100.0；
N160 Z100.0；
N170 M30；
程序初始化，换镗刀
设置起刀点，比底孔直径小
粗镗循环
设置循环起点和终点
设置刀具补偿
返回退刀点
程序初始化，换镗刀
起刀点
精镗循环
返回退刀点
程序结束
1. 零件左端内轮廓加工程序
任务10.2 中等复杂内轮廓车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 25
CONTENTS
二. 参考程序
O1004；
N10 G99 G97 G40 G21 M03 S600 T0101；
N20 G00 X22.0 Z5.0；
N30 G71 U1.5 R1.0；
N40 G71 P50 Q90 U-0.5 W0.2 F0.2；
N50 G00 X27.0；
N60 G01 Z0.0；
N70 X25.0 Z-1.0；
N80 Z-20.0；
N90 X22.0；
N100 G00 X100.0；
N110 Z100.0；
N120 G99 G97 G40 G21 M03 S1000 T0101；
N130 G00 X22.0 Z5.0；
N140 G70 P50 Q90 F0.1；
N150 G00 X100.0；
N160 Z100.0；
N170 G99 G97 G40 G21 M03 S400 T0202；
程序初始化，换镗刀
设置起刀点
粗糛循环
设置循环起点和终点
返回换刀点
程序初始化，换镗刀
设置起刀点
精镗循环
返回换刀点
程序初始化
2. 零件右端内轮廓加工程序
任务10.2 中等复杂内轮廓车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 26
CONTENTS
二. 参考程序
N180 G00 X22.0 Z5.0；
N190 Z-25.0；
N200 G01 X31.0 F0.1；
N210 X22.0；
N220 W2.0；
N230 X31.0；
N240 X22.0；
N250 G00 X100.0；
N260 Z100.0；
N270 G99 G97 G40 G21 M03 S400 T0303；
N280 G00 X22.0 Z5.0；
N290 G92 X25.85 Z-22.0 F1.5；
0.8 N300 X26.45；
N310 X26.85；
N320 X27.0；
N330 G00 X100.0；
N340 Z100.0；
N350 M30；
设置起刀点
返回换刀点
程序初始化，换内螺纹刀
设置起刀点
螺纹单一循环，加工深度第一刀
第二刀0.6
第三刀0.4
第四刀0.15
返回换刀点
程序结束
2. 零件右端内轮廓加工程序
任务10.2 中等复杂内轮廓车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 27
CONTENTS
三. 实操加工
1. 加工准备
检查毛坯尺寸；
开机、回参考点；
输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床；
装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，伸出约30mm左右，用划线盘校正并夹紧，在车尾座安装麻花钻；
装夹刀具。把镗刀、内切槽刀、内螺纹刀按要求依次装入T01、T02、T03号刀位。安装螺纹车刀时。可借助角度样板使刀头垂直于工件轴线。
2. 对刀
先用麻花钻在零件上钻出通孔，然后三把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用。其中螺纹车刀取刀尖为刀位点。
3. 空运行及仿真
对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。
任务10.2 中等复杂内轮廓车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 28
CONTENTS
三. 实操加工
4. 零件自动加工
选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按数控启动按钮进行自动加工。加工过程中，注意内圆尺寸及螺纹尺寸。控制方法同前面的课题。
5. 零件检测
选择游标卡尺和内径千分尺测量各内圆直径和长度。用螺纹塞规测量M27×1.5 螺纹。
6. 加工结束
清理车床
任务10.2 中等复杂内轮廓车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 29
四. 思考与实训练习
试说明中等复杂内轮廓零件的加工方法和加工工艺。
编制如右图所示的中等复杂零件内轮廓的加工程序。
中等复杂零件内轮廓加工练习
01
02
任务10.2 中等复杂内轮廓车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 30
实训项目 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 
实训地点 |  |  |  | 材料 |  |  |  | 指导教师 | 
设备名称 |  |  |  | 毛坯 |  |  |  |  | 
设备型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  | 
实训内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 工序、工步内容 |  | 切削用量 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ap （mm） |  | S （r/min） |  | F （mm/min） |  | 刀具、夹具、量具
工序图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
程序 |  |  |  |  | 说明 | 
序号 | 检验项目 | 理论尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格 | 误差分析
1.加工时出现的问题及解决方法 |  |  |  |  |  | 
2. 实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
任务10.1 中等复杂外轮廓车削加工
完成实训报告。
03
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 31: 中等复杂零件加工训练
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工
任务10.2 中等复杂内轮廓车削加工
任务10.3 综合零件车削加工
实训项目 10

## Slide 32
任务10.3 综合零件车削加工
1
工艺分析
零件几何特点、确定装夹方案、确定加工工序、确定切削用量、选择工、量、刀具
2
参考程序
零件左端内外轮廓加工程序、零件右端内外轮廓加工程序
3
实操加工
加工准备、对刀、空运行及仿真、零件自动加工及尺寸控制、零件检测、加工结束
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 33
实操训练一：综合件车削加工
任务10.3 综合零件车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 34
CONTENTS
一. 工艺分析
1. 零件几何特点
零件毛坯尺寸为φ55×90mm；
零件内、外轮廓由圆柱面、圆锥面、螺纹等要素组成
2. 确定装夹方案
用三爪自定心卡盘装夹。零件内外轮廓均要加工，零件左右两端的轮廓不能同时加工， 需要掉头装夹。
加工左端顺序按由内到外的原则确定，先用φ24mm 钻头钻出左端底孔，再粗、精加工内轮廓；然后粗、精加工左端外轮廓。
加工右端时，先粗、精车外圆再切螺纹退刀槽，最后加工螺纹。
加工右端内外轮廓
加工左端内外轮廓
任务10.3 综合零件车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 35
CONTENTS
3. 确定加工工序
按φ55×90 mm 下料。
加工零件左端内外轮廓，先用φ24mm 麻花钻钻出底孔。用G71 、G70 指令 粗精加工内轮廓→用G01 指令车φ32×5mm 的内螺纹退刀槽→用G92 指令加工M27×1.5 内螺纹→用G71、G70 指令粗、精用加工外轮廓。
加工零件右端内外轮廓，零件掉头，车端面，对刀，同时保证零件的总长。用G71、G70 指令粗、精用加工外轮廓→用G01 指令切φ23×5mm 的螺纹退刀槽→用G92指令加工M27×1.5 外螺纹。
任务10.3 综合零件车削加工
一. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 36
CONTENTS
4. 选择切削用量
工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 切削用量 |  | 
 |  |  | 背吃刀量（mm） | 进给速度（mm/min） | 主轴转速（r/mim）
1 | 粗镗内轮廓（左端） | T01 | 1.5 | 0.3 | 600
2 | 精镗内轮廓至要求尺寸 | T01 | 0.5 | 0.1 | 1000
3 | 内螺纹退刀槽 | T02 |  | 0.1 | 400
4 | 内螺纹M27×1.5 | T03 | 0.2~0.8 | 1.5 | 400
5 | 粗车外轮廓 | T04 | 1.5 | 0.3 | 600
6 | 精车外轮廓至要求尺寸 | T04 | 0.5 | 0.1 | 1000
 | 掉头装夹 | φ46mm |  |  | 
7 | 粗车外轮廓（右端） | T04 | 1.5 | 0.3 | 600
8 | 精车外轮廓至要求尺寸 | T04 | 0.5 | 0.1 | 1000
9 | 外螺纹退刀槽 | T05 |  | 0.1 | 400
10 | 外螺纹M27×1.5 | T06 | 0.2~0.8 | 1.5 | 400
任务10.3 综合零件车削加工
一. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 37
CONTENTS
5. 选择工、量、刀具
工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正；
量具选择：外径用外径千分尺测量、内径用内径千分尺测量、长度用游标卡尺测量；外螺纹用螺纹环规测量、内螺纹用螺纹塞规测量；
刀具选择：内、外圆选用90°内、外偏刀车削，退刀槽用切槽刀车削，内、外螺纹选用内、外螺纹车刀加工。
任务10.3 综合零件车削加工
一. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 38
CONTENTS
种类 | 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 单位 | 数量
工具 | 1 | 三爪自定心卡盘 |  |  | 个 | 1
 | 2 | 卡盘扳手 |  |  | 副 | 1
 | 3 | 刀架扳手 |  |  | 副 | 1
 | 4 | 垫刀片 |  |  | 块 | 若干
 | 5 | 划线盘 |  |  | 个 | 1
 | 6 | 麻花钻 | φ24mm |  | 个 | 1
量具 | 7 | 游标卡尺 | 0~150mm | 0.02mm | 把 | 1
 | 8 | 内径千分尺 | 25~50mm | 0.01mm | 把 | 1
 | 9 | 螺纹环规 | M27×1.5 |  | 套 | 1
 | 10 | 螺纹塞规 | M27×1.5 |  | 套 | 1
 | 11 | 外径千分尺 | 25~50mm | 0.01mm | 把 | 1
刀具 | 12 | 内圆镗刀 | 90° |  | 把 | 1
 | 13 | 内切槽刀 | 3mm |  | 把 | 1
 | 14 | 内螺纹车刀 | 60° |  | 把 | 1
 | 15 | 外圆车刀 | 90° |  | 把 | 1
 | 16 | 外切槽刀 | 3mm |  | 把 | 1
 | 17 | 外螺纹车刀 | 60° |  | 把 | 1
任务10.3 综合零件车削加工
一. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 39
CONTENTS
二. 参考程序
O1005；
N10 G99 G97 G40 G21 M03 S600 T0404；
N20 G00 X22.0 Z5.0；
N30 G71 U1.0 R0.5；
N240 G71 P50 Q100 U-0.3 W0.2 F0.3；
N50 G00 G41 X36.0；
N60 G01 Z0；
N70 X27.0 Z-10.0；
N80 X25.0；
N90 W-30.0；
N100 X22.0；
N110 G00 X100.0；
N120 Z100.0；
N130 G99 G97 G40 G21 M03 S1000 T0404；
N140 G00 X22.0 Z5.0；
N150 G70 P50 Q100 F0.1；
N160 G00 X100.0；
N170 Z100.0；
N180 G99 G97 G40 G21 M03 S400 T0505；
N190 G00 X22.0 Z5.0；
N200 Z-35.0；
N210 G01 X32.0 F0.1；
N220 X22.0；
N230 W2.0；
程序初始化，主轴正转，换4 号刀
起刀点
内圆粗车循环
设置循环开始和结束
刀具补偿
退回换刀点
程序初始化，主轴正转，换4号刀
起刀点
精镗循环
退回换刀点
程序初始化，主轴正转，换5号刀
起刀点
1. 零件左端内外轮廓加工程序
任务10.3 综合零件车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 40
CONTENTS
N240 X32.0；
N250 X22.0；
N260 G00 X100.0；
N270 Z100.0；
N280 G99 G97 G40 G21 M03 S400 T0606；
N290 G00 X22.0 Z5.0；
N300 Z-7.0；
N310 G92 X25.85 Z-32.0 F1.5；
N320 X26.45；
N330 X26.85；
N340 X27.0；
N350 G00 X100.0；
N360 Z100.0；
N370 G99 G97 G40 G21 M03 S600 T0101；
N380 G00 X58.0 Z5.0；
N390 G71 U1.5 R1.0
N400 G71 P410 Q450 U0.5 W0.2 F0.3；
N410 G00 G42 X44.0；
N420 G01 Z0.0；
N430 Z-20.0；
N440 G03 X52.0 Z-25.0 R7.29；
N450 G01 X58.0；
N460 G00 X100.0；
N470 Z100.0；
N480 G99 G97 G40 G21 M03 S1000 T0101；
N490 G00 X58.0 Z5.0；
N500 G70 P410 Q450 F0.1；
N510 G00 X100.0；
N520 Z100.0；
N530 M30；
退回换刀点
程序初始化，主轴正转，换6号刀
起刀点
第一次进给车螺纹
第二次进给车螺纹
第三次进给车螺纹
第四次进给车螺纹
退回换刀点
程序初始化，主轴正转，换1号刀
起刀点
外圆粗车循环
设置循环起点和终点
刀具补偿
退回换刀点
程序初始化，主轴正转，换1号刀
起刀点
外圆精车循环
退回换刀点
程序结束
1. 零件左端内外轮廓加工程序
任务10.3 综合零件车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 41
CONTENTS
二. 参考程序
O1006；
N10 G99 G97 G40 G21 M03 S600 T0101；
N20 G00 X58.0 Z5.0；
N30 G71 U1.5 R1.0；
N40 G71 P50 Q150 U0.5W0.2 F0.3；
N50 G00 G42 X25.0
N60 G01 Z0.0；
N70 X27.0 Z-1.0；
N80 Z-20.0；
N90 X36.0；
N100 X40.0 W-13.0；
N110 X46.0；
N120 W-13.0；
N130 X52.0；
N140 Z-63.0；
N150 X58.0；
N160 G00 X100.0；
N170 Z100.0；
N180 G99 G97 G40 G21 M03 S1000 T0101；
N190 G00 X58.0 Z5.0；
N200 G70 P50 Q150 F0.1；
N210 G00 X100.0；
N220 Z100.0；
N230 G99 G97 G40 G21 M03 S400 T0202；
N240 G00 X58.0 Z5.0；
程序初始化，主轴正转，换1号刀
起刀点
外圆粗车循环
设置循环起点和终点
刀具补偿
退回换刀点
程序初始化，主轴正转，换1号刀
起刀点
外圆精车循环
退回换刀点
程序初始化，主轴正转，换2号刀
起刀点
2. 零件右端内外轮廓加工程序
任务10.3 综合零件车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 42
CONTENTS
N250 Z-20.0；
N260 G01 X23.0 F0.1；
N270 X30.0；
N280 W2.0；
N290 X23.0；
N300 G00 X100.0；
N310 Z100.0；
N320 G99 G97 G40 G21 M03 S400 T0303；
N330 G00 X58.0 Z5.0；
N340 G92 X26.2 Z-17.0 F1.5；
N350 X25.6；
N360 X25.2；
N370 X25.05；
N380 G00 X100.0；
N390 Z100.0；
N400 M30；
退回换刀点
程序初始化，主轴正转，换3 号刀
起刀点
第一次进给车螺纹
第二次进给车螺纹
第三次进给车螺纹
第四次进给车螺纹
退回换刀点
退回换刀点
2. 零件右端内外轮廓加工程序
任务10.3 综合零件车削加工
二. 参考程序
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 43
CONTENTS
三. 实操加工
1. 加工准备
检查毛坯尺寸；
开机、回参考点；
输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床；
装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，伸出约50mm左右，用划线盘校正并夹紧，在车尾座安装麻花钻；
装夹刀具。把镗刀、内切槽刀、内螺纹刀、外圆车、外切槽刀、外螺纹刀按要求依次装入T01、T02、T03、T04、T05、T06 号刀位。安装螺纹车刀时可借助角度样板使刀头垂直于工件轴线。
2. 对刀
先用麻花钻在零件上钻出通孔，然后三把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用。其中螺纹车刀取刀尖为刀位点。
3. 空运行及仿真
对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。
任务10.3 综合零件车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 44
三. 实操加工
4. 零件自动加工
选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按数控启动按钮进行自动加工。加工过程中，内、外圆尺寸的控制同前面的课题。螺纹尺寸控制是将螺纹车刀设置一定的磨损量，停车用螺纹环、塞规检测。根据螺纹旋合松紧程度调小刀具磨损量，重新运行加工程序段，直至尺寸符合要求为止。
5. 零件检测
选择游标卡尺和内径千分尺测量各内圆直径和长度。用螺纹塞规测量M27×1.5 螺纹。
6. 加工结束
清理车床
任务10.3 综合零件车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 45
实操训练二：配合件车削加工
任务10.3 综合零件车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 46
CONTENTS
一. 工艺分析
1. 零件几何特点
零件1毛坯尺寸为φ50×65mm；
要加工外螺纹，内孔、外圆柱面等内外轮廓；
零件2毛坯尺寸为φ50×60mm；
要加工内螺纹、球形外轮廓等。
2. 确定装夹方案
用三爪自定心卡盘装夹。零件内外轮廓均要加工，零件左右两端的轮廓不能同时加工， 需要掉头装夹。
先加工零件2的左端内、外圆；
再加工零件1 的左端内、外圆；
然后掉头加工零件1 的右端外圆；
最后把已加工了左端的零件2 装配在零件1 上，加工零件2 的右端外圆；
零件2左端内外轮廓加工
零件1左端内外轮廓加工
零件1右端外轮廓加工
零件2右端（配加工）
任务10.3 综合零件车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 47
CONTENTS
3. 确定加工工序
（1）加工零件2左端内外轮廓。
按φ50×60 mm 下料，先用φ24mm 麻花钻出底孔；
用G71、G70指令粗、精车内轮廓→G01指令切φ31mm×4mm的内螺纹退刀槽→G92指令加工M27×1.5内螺纹→用G71、G70指令粗、精车外轮廓。
（2）加工零件1 左端内外轮廓 。
按φ50×65 mm 下料，先用φ24mm 麻花钻出底孔；
用G71、G70 指令粗、精车左端内轮廓→用G71、G70 指令粗、精车左端外轮廓。
（3）掉头装夹，加工零件1 右端外轮廓。
用G71、G70 指令粗、精车右端外轮廓→ G01 指令切φ23×5mm 的螺纹退刀槽→ G92 指令加工M27×1.5 外螺纹。
加工零件2 右端外轮廓（配合做）。
将零件2 直接安装在零件1 上，用G71、G70 指令粗、精车外轮廓。
任务10.3 综合零件车削加工
一. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 48
CONTENTS
4. 选择切削用量
工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 切削用量 |  | 
 |  |  | 背吃刀量（mm） | 进给速度（mm/min） | 主轴转速（r/mim）
1 | 粗镗内圆（零件2左端） | T01 | 1.5 | 0.3 | 600
2 | 精镗内圆 | T01 | 0.5 | 0.1 | 1000
3 | 内螺纹退刀槽 | T02 |  | 0.1 | 400
4 | 内螺纹M27×1.5 | T03 | 0.2~0.8 | 1.5 | 400
5 | 粗车外圆 | T04 | 1.5 | 0.3 | 600
6 | 精车外圆 | T04 | 0.5 | 0.1 | 1000
7 | 粗镗内圆（零件1左端） | T01 | 1.5 | 0.3 | 600
8 | 精镗内圆 | T01 | 0.5 | 0.1 | 1000
9 | 粗车外圆 | T04 | 1.5 | 0.3 | 600
10 | 精车外圆 | T04 | 0.5 | 0.1 | 1000
11 | 粗车外圆（零件1右端） | T04 | 1.5 | 0.3 | 600
12 | 精车外圆 | T04 | 0.5 | 0.1 | 1000
13 | 外螺纹退刀槽 | T05 |  | 0.1 | 400
14 | 外螺纹M27×1.5 | T06 | 0.2~0.8 | 1.5 | 400
15 | 粗车外圆（零件2右端） | T04 | 1.5 | 0.3 | 600
16 | 精车外圆 | T04 | 0.5 | 0.1 | 1000
任务10.3 综合零件车削加工
一. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 49
CONTENTS
5. 选择工、量、刀具
工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正；
量具选择：外径用外径千分尺测量、内径用内径千分尺测量、长度用游标卡尺测量；外螺纹用螺纹环规测量、内螺纹用螺纹塞规测量；
刀具选择：内、外圆选用90°内、外偏刀车削，外螺纹退刀槽用切槽刀车削，内螺纹退刀槽用内钩槽刀车削，内、外螺纹分别选用内、外螺纹车刀车削加工。
任务10.3 综合零件车削加工
一. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 50
CONTENTS
种类 | 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 单位 | 数量
工具 | 1 | 三爪自定心卡盘 |  |  | 个 | 1
 | 2 | 卡盘扳手 |  |  | 副 | 1
 | 3 | 刀架扳手 |  |  | 副 | 1
 | 4 | 垫刀片 |  |  | 块 | 若干
 | 5 | 划线盘 |  |  | 个 | 1
 | 6 | 麻花钻 | φ24mm |  | 个 | 1
量具 | 7 | 游标卡尺 | 0~150mm | 0.02mm | 把 | 1
 | 8 | 内径千分尺 | 25~50mm | 0.01mm | 把 | 1
 | 9 | 螺纹环规 | M27×1.5 |  | 套 | 1
 | 10 | 螺纹塞规 | M27×1.5 |  | 套 | 1
 | 11 | 外径千分尺 | 25~50mm | 0.01mm | 把 | 1
刀具 | 12 | 内圆镗刀 | 90° |  | 把 | 1
 | 13 | 内切槽刀 | 3mm |  | 把 | 1
 | 14 | 内螺纹车刀 | 60° |  | 把 | 1
 | 15 | 外圆车刀 | 90° |  | 把 | 1
 | 16 | 外切槽刀 | 3mm |  | 把 | 1
 | 17 | 外螺纹车刀 | 60° |  | 把 | 1
任务10.3 综合零件车削加工
一. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 51
CONTENTS
二. 参考程序
O1007；
N10 G99 G97 G40 G21 M03 S600 T0404；
N20 G00 X22.0 Z5.0；
N30 G71 U1.5 R1.0；
N40 G71 P50 Q90 U-0.3 W0.2 F0.3；
N50 G00 X28.0；
N60 G01 Z0；
N70 X25.0 Z-1.5；
N80 Z-26；
N90 X22.0；
N100 G00 X100.0；
N110 Z100.0；
N120 G99 G97 G40 G21 M03 S1000 T0404；
N130 G00 X22.0 Z5.0；
N140 G70 P50 Q90 F0.1；
N150 G00 X100.0；
N160 Z100.0；
N170 G99 G97 G40 G21 M03 S400 T0505；
N180 G00 X22.0 Z5.0；
N190 Z-26.0；
N200 G01 X29.0 F0.1；
N210 X22.0；
N220 W1.0；
N230 X29.0；
N240 X22.0
初始化，主轴正转，换4号刀
起刀点
粗镗循环
设置循环起刀，终点。
退回换刀点
初始化，主轴正转，换4号刀
起刀点
精镗循环
退回换刀点
初始化，主轴正转，换5号刀
起刀点
1. 零件2左端加工程序
任务10.3 综合零件车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 52
CONTENTS
N250 G00 X100.0；
N260 Z100.0；
N270 G99 G97 G40 G21 M03 S600 T0101；
N280 G00 X55.0 Z5.0；
N290 G71 U1.5 R1.0；
N300 G71 P310 Q350 U0.3 W0.2 F0.3；
N310 G00 G42 X38.0；
N320 G01 Z0；
N330 G02 X48.0 Z-5.0 R5.0；
N340 G01 Z-20.0；
N350 X55.0；
N360 G00 X100.0；
N370 Z100.0；
N380 G99 G97 G40 G21 M03 S1000 T0101；
N390 G00 X55.0 Z5.0；
N400 G70 P310 Q350 F0.1；
N410 G00 X100.0；
N420 Z100.0；
N430 M30；
退回换刀点
初始化，主轴正转，换1号刀
起刀点
粗车循环
设置循环起点，终点
刀具补偿
退回换刀点
初始化，主轴正转，换1号刀
起刀点
精车循环
退回换刀点
程序结束
1. 零件2左端加工程序
任务10.3 综合零件车削加工
二. 参考程序
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 53
CONTENTS
O1008；
N10 G99 G97 G40 G21 M03 S600 T0404；
N20 G00 X22.0 Z5.0；
N30 G71 U1.5 R1.0；
N40 G71 P50 Q80 U-0.3 W0.2 F0.3；
N50 G00 X30.0；
N60 G01 Z0.0；
N70 Z-20.0；
N80 X22.0；
N90 G00 X100.0；
N100 Z100.0；
N110 G99 G97 G40 G21 M03 S1000 T0404；
N120 G00 X22.0 Z5.0；
N130 G70 P50 Q80 F0.1；
N140 G00 X100.0；
N150 Z100.0；
N160 G99 G97 G40 G21 M03 S600 T0101；
N170 G00 X55.0 Z5.0；
N180 G71 U1.5 R1.0；
N190 G71 P200 Q260 U0.5 W0.2 F0.3；
N200 G00 X42.0；
N210 G01 Z0.0；
N220 X44.0 Z-1.0；
N230 Z-18.0；
N240 X48.0；
初始化，主轴正转，换4号刀
起刀点
粗镗循环
设置循环起点，终点
返回换刀点
初始化，主轴正转，换4号刀
起刀点
精镗循环
返回换刀点
初始化，主轴正转，换1号刀
起刀点
粗车循环
设置循环起点，终点
2. 零件1左端加工程序
任务10.3 综合零件车削加工
二. 参考程序
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 54
CONTENTS
N250 Z-40.0；
N260 X55.0；
N270 G00 X100.0；
N280 Z100.0；
N290 G99 G97 G40 G21 M03 S1000 T0101；
N300 G00 X55.0 Z5.0；
N310 G70 P200 Q260 F0.1；
N320 G00 X100.0；
N330 Z100.0；
N340 G99 G97 G40 G21 M03 S400 T0202；
N350 G00 X55.0 Z5.0；
N360 Z-29.0；
N370 G01 X44.0 F0.1；
N380 X55.0；
N390 W1.0；
N400 X44.0；
N410 G00 X100.0；
N420 Z100.0；
N430 M30；
返回换刀点
初始化，主轴正转，换1号刀
起刀点
精车循环
退刀
退刀
初始化，主轴正转，换2号刀
起刀点
返回换刀点
程序结束
2. 零件1左端加工程序
任务10.3 综合零件车削加工
二. 参考程序
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 55
CONTENTS
O1009；
N10 G99 G97 G40 G21 M03 S600 T0101；
N20 G00 X55.0 Z5.0；
N30 G71 U1.5 R1.0；
N40 G71 P50 Q110 U0.5 W0.2 F0.3；
N50 G00 X24.0；
N60 G01 Z0.0；
N70 X27.0 Z-1.5；
N80 Z-20.0；
N90 X38.0；
N100 G02 X48.0 W-5.0 R5.0；
N110 G01 X55.0
N120 G00 X100.0；
N130 Z100.0；
N140 G99 G97 G40 G21 M03 S1000 T0101；
N150 G00 X55.0 Z5.0；
N160 G70 P50 Q110 F0.1；
N170 G00 X100.0；
N180 Z100.0；
初始化，主轴正转，换1号刀
起刀点
粗车循环
设置循环起点，终点
返回换刀点
初始化，主轴正转，换1号刀
起刀点
精车循环
退刀
退刀
3. 零件1右端轮廓
任务10.3 综合零件车削加工
二. 参考程序
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 56
CONTENTS
3. 零件1右端轮廓
N190 G99 G97 G40 G21 M03 S400 T0202；
N200 G00 X55.0 Z5.0；
N210 Z-20；
N220 G01 X23.0 F0.1；
N230 X30.0；
N240 W1.0；
N250 X23.0；
N260 G00 X100.0；
N270 Z100.0；
N280 G99 G97 G40 G21 M03 S400 T0303；
N290 G00 X55.0 Z5.0；
N300 G92 X26.2 Z-18.0 F1.5；
N310 X25.6；
N320 X25.2；
N330 X25.05；
N340 G00 X100.0；
N350 Z100.0；
N360 M30；
初始化，主轴正转，换2号刀
起点
返回换刀点
初始化，主轴正转，换3号刀
起刀点
第一次进给车螺纹
第二次进给车螺纹
第三次进给车螺纹
第四次进给车螺纹
返回换刀点
程序结束
任务10.3 综合零件车削加工
二. 参考程序
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 57
CONTENTS
4. 零件2右端轮廓
O1010；
N10 G99 G97 G40 G21 M03 S600 T0101；
N20 G00 X55.0 Z5.0；
N30 G71 U1.5 R1.0；
N40 G71 P50 Q90 U0.5 W0.2 F0.3；
N50 G00 G42 X0.0；
N60 G01 Z0.0；
N70 G03 X44.0 Z-34.0 R24.0；
N80 G01 Z-38.0；
N90 X55.0；
N100 G00 X100.0；
N110 Z100.0；
N120 G99 G97 G40 G21 M03 S1000 T0101；
N130 G00 X55.0 Z5.0；
N140 G70 P50 Q90 F0.1；
N150 G00 X100.0；
N160 Z100.0；
N170 M30；
初始化，主轴正转，换1号刀
起刀点
粗车循环
设置循环起点，终点
刀具补偿
返回换刀点
初始化，主轴正转，换1号刀
起刀点
精车循环
返回换刀点
程序结束
任务10.3 综合零件车削加工
二. 参考程序
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 58
CONTENTS
三. 实操加工
1. 加工准备
检查毛坯尺寸；
开机、回参考点；
输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床；
装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，伸出约50mm左右，用划线盘校正并夹紧，在车尾座安装麻花钻；
装夹刀具。把镗刀、内切槽刀、内螺纹刀、外圆车、外切槽刀、外螺纹刀按要求依次装入T01、T02、T03、T04、T05、T06 号刀位。安装螺纹车刀时可借助角度样板使刀头垂直于工件轴线。
2. 对刀
六把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用。其中螺纹车刀取刀尖为刀位点。
3. 空运行及仿真
对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。
任务10.3 综合零件车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 59
三. 实操加工
4. 零件自动加工
选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按数控启动按钮进行自动加工。
5. 零件检测
选择25~50mm的内、外径千分尺测量内、外圆直径，环、塞规检测内、外圆螺纹。
6. 加工结束
清理车床
四. 综合零件车削加工过程中的注意事项
配合件加工要根据图纸分析加工的先后顺序，要便于装夹和加工，尽量减少装夹工件的次数。这样可以更好地保证加工质量，减少加工时间。
为防止装夹已加工表面损伤，用铜皮裹住其表面再装夹，每次从车床上拆下工件，都需重新对刀。
任务10.3 综合零件车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 60
五. 思考与实训练习
试说明配合零件的加工方法和加工工艺。
简述综合零件的结构特点及加工注意事项。
编制如右图所示的配合零件的加工程序。
配合件加工练习
01
02
03
任务10.3 综合零件车削加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 61
实训项目 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 
实训地点 |  |  |  | 材料 |  |  |  | 指导教师 | 
设备名称 |  |  |  | 毛坯 |  |  |  |  | 
设备型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  | 
实训内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 工序、工步内容 |  | 切削用量 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ap （mm） |  | S （r/min） |  | F （mm/min） |  | 刀具、夹具、量具
工序图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
程序 |  |  |  |  | 说明 | 
序号 | 检验项目 | 理论尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格 | 误差分析
1.加工时出现的问题及解决方法 |  |  |  |  |  | 
2. 实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
任务10.3 综合零件车削加工
完成实训报告
04
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 62
实训项目评分表 | 规范操作 |  |  |  |  | 文明生产 |  |  | 切削精度 |  |  | 总分
 | 着装规范 | 正确使用量具 | 工件装夹 刀具安装规范 | 卫生设备保养 | 关机后车床停放位置合理 | 开机前的检查和开机顺序正确 | 正确对刀，回参考点 | 进行正确仿真校验 | 优秀（60） | 良好 （40） | 一般 （20） | 
任务10.1 中等复杂外形轮廓车削加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
任务10.2 中等复杂内形轮廓车削加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
任务10.3 综合零件车削加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
注：规范操作与文明生产每项5 分，切削精度分为60/40/20 分三个档次，共计100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
实训项目 10 评分表

## Slide 63: 谢 谢！