## Slide 1
主讲人：
数控车床综合技能实训
主编：柳荣华 谢雪如 黄南军
电 子 科 技 大 学 出 版 社

## Slide 2
实训项目 1
数控车床实训基础
实训项目 2
数控车床基本操作训练
实训项目 3
数控车床零件装夹训练
实训项目 4
实训项目 5
实训项目 6
实训项目 7
实训项目 8
实训项目 9
实训项目 10
目 录
常用量具认知训练
常用刀具认知训练
轴类零件加工训练
盘套类零件加工训练
螺纹车削加工训练
非圆曲线车削加工训练
中等复杂零件加工训练

## Slide 3: 数控车床基本操作训练
任务2.1 数控车床认知
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
任务2.3 华中数控车床操作面板认知
任务2.4 FANUC 0i 数控车床基本操作
任务2.5 华中HNC-210A 系统数控车床基本操作
实训项目 2

## Slide 4: 数控车床基本操作训练
任务2.1 数控车床认知
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
任务2.3 华中数控车床操作面板认知
任务2.4 FANUC 0i 数控车床基本操作
任务2.5 华中HNC-210A 系统数控车床基本操作
实训项目 2

## Slide 5
数控车床组成及工作方式
二.
数控车床概念
一.
数控车床的分类
三.
目录
CONTENTS
数控车床的特点
四.
数控车床的适用性
五.
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 6
CONTENTS
任务2.1 数控车床认知
一. 数控车床概念
1. 数控机床的概念
数控机床：是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。
2. 数控机床的常见类型
日本FANUC
德国SIMENS
华中
广数
日本FANUC
广数
华中
德国SIMENS
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 7
CONTENTS
任务2.1 数控车床认知
3. 数控车床的概念
数控车床（数字控制车床）：它是集通用性较好的万能型车床床、加工精度高的精密型车床和加工效率高的专用型车床的优点于一身，是目前使用量最大、应用最为广泛的一种数控机床。
4. 数控车床的用途
数控车床主要用于加工轴类、盘类等回转体工件。通过数控加工程序的运行， 可自动完成内外圆柱面、圆锥面、成形表面、螺纹和端面等工序的切削加工，并能进行车槽、钻孔、扩孔、铰孔等工作。
一. 数控车床概念
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 8
CONTENTS
任务2.1 数控车床认知
二. 数控车床组成及工作方式
数控车床的组成
输入/输出装置
“联系”
数控装置
“指挥”
车床本体
“基础”
伺服装置
“执行”
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 9
CONTENTS
任务2.1 数控车床认知
1. 输入/输出装置
计算机数控系统与外部设备进行信息交互的装置。交互的信息通常是零件加工程序。
① 将编制好的零件加工程序输入计算机数控系统；
② 将调试好的零件加工程序通过输出设备存放或记录在相应的控制介质上；
2. 数控装置
数控装置是数控车床的核心，由硬件和软件两部分组成。数控装置在数控车床中起“指挥”作用。
数控装置
二. 数控车床组成及工作方式
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 10
CONTENTS
任务2.1 数控车床认知
3. 伺服系统
伺服系统是数控系统的执行部分。它包括进给伺服驱动单元和伺服电动机。
伺服系统准确地执行数控装置发出的命令，通过驱动电路和执行组件，完成数控装置所要求的各种位移。
4. 车床本体
数控车床本体是由基础件和配套件组成。
① 基础件：床身、溜板、导轨、主轴等部件；
② 配套件：刀架、丝杠、照明系统、冷却润滑系统。
数控装置
伺服系统
车床本体
二. 数控车床组成及工作方式
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 11
CONTENTS
任务2.1 数控车床认知
数控车床的工作方式
零件处理
程序设计
指令信息
输入装置
处理
程序编制
格式
输入
数据装置
伺服系统
送进
车床主体
命令
制成零件
驱动
加工
二. 数控车床组成及工作方式
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 12
CONTENTS
任务2.1 数控车床认知
首先根据工件加工图样进行工艺分析，确定加工方案、工艺参数和位移数据。
用规定的程序代码和格式编写工件加工程序单，或用自动编程软件进行CAD/CAM工作，直接生成工件的加工程序文件。
将加工程序的内容以代码形式完整记录在信息介质（如穿孔带或磁带）上。
通过阅读机把信息介质上的代码转变为电信号，并输送给数控装置。手动编写的程序，可以通过数控车床的操作面板输入程序；由编程软件生成的程序，通过计算机的串行通信接口直接传输到数控车床的数控单元（MCU）。
数控装置将所接受的信号进行一系列处理后，再将处理结果以脉冲信号形式向伺服系统发出执行的命令。
伺服系统接到执行的信息指令后，立即驱动车床进给机构严格按照指令的要求进行位移，使车床自动完成相应工件的加工。
二. 数控车床组成及工作方式
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 13
CONTENTS
任务2.1 数控车床认知
三. 数控车床的分类
按主轴的配
置形式分类
卧式数
控车床
立式数
控车床
按数控系统控
制的轴数分类
两轴控制数控车床
四轴控制数
控车床
多轴控制数
控车床
按数控系统的
功能分类
经济型控制数控车床
全功能型控制数控车床
精密型控制数控车床
按伺服系统的
控制方式分类
开环伺
服系统
闭环伺
服系统
半环伺
服系统
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 14
CONTENTS
任务2.1 数控车床认知
1. 按车床主轴的配置形式分类
（1）卧式数控车床：
车床主轴轴线处于水平位置。卧式数控车床又分为数控水平导轨卧式车床和数控倾斜导轨卧式车床。倾斜导轨结构可以使车床具有更大的刚性，并易于排除切屑。档次较高的数控卧车一般都采用倾斜导轨。
（2）立式数控车床：车床主轴轴线垂直于水平面。主要用于加工径向尺寸大、轴向尺寸相对较小的大型复杂工件。
2. 按数控系统控制的轴数分类
（1）两轴控制的数控车床：车床上只有一个回转刀架，可实现两坐标轴联动控制。
（2）四轴控制数控车床：车床上有两个回转刀架，可实现四坐标轴联动控制。
（3）多轴控制数控车床：车床上除了控制X、Z两坐标轴外，还可控制其他坐标轴，实现多轴控制，如具有C轴控制功能。车削加工中心或柔性制造单元，都具有多轴控制功能。
三. 数控车床的分类
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 15
CONTENTS
任务2.1 数控车床认知
3. 按数控系统的功能分类
（1）经济型数控车床（简易数控车床）：
一般采用步进电动机驱动的开环伺服系统，具有CRT显示、程序存储、程序编辑等功能，加工精度较低，功能较简单。
（2）全功能型数控车床：
较高档次的数控车床，具有刀尖圆弧半径自动补偿、恒线速、倒角、固定循环、螺纹切削、图形显示、用户宏程序等功能，加工能力强，适宜加工精度高、形状复杂、循环周期长、品种多变的单件或中小批量工件的加工。
（3）精密型数控车床：
采用闭环控制，不但具有全功能型数控车床的全部功能，而且机械系统的动态响应较快，在数控车床基础上增加其他附加坐标轴。适用于精密和超精密加工。
三. 数控车床的分类
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 16
任务2.1 数控车床认知
4. 按伺服系统的控制方式分类
（1）开环伺服系统
工作原理：
每当数控装置发出一个指令脉冲信号，就使步进电动机的转子旋转一个固定角度，车床工作台移动一定的距离。
特点：
开环伺服系统没有工作台位移检测装置，对机械传动精度误差没有补偿和校正；
受步进电动机性能的影响，其速度也受到一定的限制。
步进电动机
功率放大器
环形分配器
数控装置
指令脉冲
工作台
电源
步进电动机
三. 数控车床的分类
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 17
任务2.1 数控车床认知
4. 按伺服系统的控制方式分类
（2）闭环伺服系统
伺服放大器
比较环节
给进脉冲
工作台
伺服
电动机
测量装置
工作原理：
数控装置发出位移指令脉冲，经电动机和车械传动装置使车床工作台移动，安装在工作台上的位置检测器把机械位移变成电学量，反馈到输入端与输入信号相比较，得到的差值经过放大和变换，最后驱动工作台向减少误差的方向移动。如果输入信号不断地产生，则工作台就不断地跟随输入信号运动。
三. 数控车床的分类
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 18
任务2.1 数控车床认知
4. 按伺服系统的控制方式分类
（2）闭环伺服系统
伺服放大器
比较环节
给进脉冲
工作台
伺服
电动机
测量装置
特点：
闭环伺服系统的位置检测装置安装在车床工作台上，将工作台的实际位置检测出来并与CNC装置的指令进行比较，用差值进行控制，因而可以达到很高的定位精度。
可达到较高的速度。它在精度要求高的大型和精密车床上应用十分广泛。由于系统增加了检测、比较和反馈装置，所以结构比较复杂，不稳定因素多，调试维修比较困难
三. 数控车床的分类
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 19
任务2.1 数控车床认知
4. 按伺服系统的控制方式分类
（3）半闭环伺服系统
驱动
装置
指令脉冲
工作台
伺服
电动机
测量装置
比较电路
数控装置
控制介质
工作原理：
半闭环控制系统是通过检测伺服机构的滚珠丝杠转角，间接计算移动部件的位移，然后反馈到数控装置的比较器中，与输入原指令位移值进行比较，用比较后的差值进行补偿控制，使移动部件补充位移，直到差值消除为止。
三. 数控车床的分类
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 20
任务2.1 数控车床认知
4. 按伺服系统的控制方式分类
（3）半闭环伺服系统
驱动
装置
指令脉冲
工作台
伺服
电动机
测量装置
比较电路
数控装置
控制介质
特点：
传动机构的传动误差仍然会影响移动部件的位移精度；
半闭环系统调试较容易，稳定性好，它所能达到的精度、速度和动态特性优于开环伺服机构，为大多数中小型数控车床所采用。
三. 数控车床的分类
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 21
任务2.1 数控车床认知
四. 数控车床的特点
数控车床的特点
自动化程度高
…01…
加工工件精度高、质量稳定
…02…
生产效率高
…03…
便于新产品研制和改型
…04…
可向更高级的制造系统发展
…05…
初始投资较大
…06…
维修要求高
…07…
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 22
任务2.1 数控车床认知
1. 自动化程度高
减轻操作者的体力劳动强度，提高操作者的脑力劳动。
数控加工过程是按输入的程序自动完成的，操作者只需起始对刀、装卸工件、更换刀具，在加工过程中，主要是观察和监督车床运行。
2. 加工工件精度高、质量稳定
数控车床的定位精度和重复定位精度都很高，较容易保证一批工件尺寸的一致性，只要工艺设计和程序正确合理，加之精心操作，就可以保证工件获得较高的加工精度，也便于对加工过程实行质量控制。
3. 生产效率高
数控车床加工能在一次装夹中加工多个加工表面，一般只检测首件，所以可以省去普通车床加工时的不少中间工序，其综合效率明显提高。
四. 数控车床的特点
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 23
任务2.1 数控车床认知
4. 便于新产品的研制和改型
数控加工一般不需要很多复杂的工艺装备，通过编制加工程序就可把形状复杂和精度要求较高的工件加工出来，当产品改型，更改设计时，只需改变程序，而不需要重新设计工装。所以，数控加工能大大缩短产品研制周期，为新产品的研制开发、产品的改进、改型提供了捷径。
5. 可向跟高级的制造系统发展
数控车床及其加工技术是计算机辅助制造的基础。
6. 可向跟高级的制造系统发展
由于数控车床设备费用高，首次加工准备周期较长，维修成本高等因素造成。
7. 维修要求高
数控车床是技术密集型的机电一体化的典型产品，需要维修人员既懂机械，又要懂微电子维修方面的知识，同时还要配备较好的维修装备.
四. 数控车床的特点
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 24
任务2.1 数控车床认知
1. 自动化程度高
减轻操作者的体力劳动强度，提高操作者的脑力劳动。
数控加工过程是按输入的程序自动完成的，操作者只需起始对刀、装卸工件、更换刀具，在加工过程中，主要是观察和监督车床运行。
2. 加工工件精度高、质量稳定
数控车床的定位精度和重复定位精度都很高，较容易保证一批工件尺寸的一致性，只要工艺设计和程序正确合理，加之精心操作，就可以保证工件获得较高的加工精度，也便于对加工过程实行质量控制。
3. 生产效率高
数控车床加工能在一次装夹中加工多个加工表面，一般只检测首件，所以可以省去普通车床加工时的不少中间工序，其综合效率明显提高。
四. 数控车床的特点
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 25
任务2.1 数控车床认知
五. 数控车床的适用性
数控车床的适用性
适用于加工多品种中小批量的工件
适用于加工精度要求高的工件
适用于表面粗糙值小的工件
适用于轮廓形状复杂的工件
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 26
任务2.1 数控车床认知
1. 多品种中小批量工件
随着数控车床制造成本的逐步下降，加工大批量工件的情况也已经出现。加工很小批量和单件生产时，如能缩短程序的调试时间和工装的准备时间也是可以选用的。
2. 精度要求高的工件
由于数控车床的刚性好，制造精度高，对刀精确，能方便地进行尺寸补偿，所以能加工尺寸精度要求高的工件。
3. 表面轮廓粗糙值小的工件
在加工表面粗糙度不同的表面时，粗糙度小的表面选用小的进给速度，粗糙度大的表面选用大些的进给速度，可变性很好，这点在普通车床很难做到。
4. 轮廓形状复杂的工件
任意平面曲线都可以用直线或圆弧来逼近，数控车床具有圆弧插补功能，可以加工各种复杂轮廓的工件。
五. 数控车床的适用性
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 27: 数控车床基本操作训练
任务2.1 数控车床认知
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
任务2.3 华中数控车床操作面板认知
任务2.4 FANUC 0i 数控车床基本操作
任务2.5 华中HNC-210A 系统数控车床基本操作
实训项目 2

## Slide 28
车床操作面板
二.
CRT/MDI 操作面板
一.
手轮面板
三.
目录
CONTENTS
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 29
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
一. CRT/MDI 操作面板
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 30
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
名称 | 功能说明
 | CNC复位或者取消报警等
 | 对MDI键操作不明白时，按下改键获取帮助
 | 根据不同的画面，软键有不同的功能。软键功能显示在屏幕的底端
 | 在键盘上的某些键具有两个功能。按下“SHIFT”键可以在这两个功能之间进行切换
 | 当按下一个字母键或者数字键时，再按该键数据被输入到缓冲区，并且显示在屏幕上。要将输入缓冲区的数据复制到偏置寄存器中等，请按下该键。这个键与软键中的“INPUT”键是等效的
RESET
复位键
HELP
帮助键
Op
地址和数字键
SHIFT
切换键
INPUT
输入键
一. CRT/MDI 操作面板
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 31
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
名称 | 功能说明
 | 取消键，用于删除最后一个进入输入缓存区的字符或符号
 | 有四种不同的光标移动键。分别时“向上” “向下” “向左”“向右”
 | 切换不同功能的显示屏
 | 有两个翻页键。用于向前翻页和向后翻页
CAN
取消键
程序功能键
DELETE
INSERT
ALEER
ALEER
替换键
INSERT
插入键
DELETE
删除键
光标移动键
OFFSET
SETTING
PROG
POS
CUSTOM
GRAPH
MESS
AGE
SYSTEM
PAGE
PAGE
一. CRT/MDI 操作面板
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 32
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
1. 功能键和软件
（1）功能键
用来选择将要显示的屏幕画面。按下功能键之后再按下与屏幕文字相对的软键，就可以选择与所选功能相关的屏。
CUSTOM
GRAPH
SYSTEM
显示程序屏幕
显示系统屏幕
显示用户宏屏幕
PROG
OFFSET
SETTING
POS
MESS
AGE
显示位置屏幕
显示偏置/设置屏幕
显示信息屏幕
（2）软键
要显示一个更详细的屏幕，可以在按下功能键后按软键。最左侧带有向左箭头的软键为菜单返回键，最右侧带有向右箭头的软键为菜单继续键。
一. CRT/MDI 操作面板
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 33
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
2. 输入缓冲区
（1）功能键
当按下一个地址或数字键时，与该键相应的字符就立即被送入输入缓冲区。输入缓冲区的内容显示在CRT屏幕的底部。为了标明这是键盘输入的数据，在该字符前面会立即显示一个符号“>”。在输入数据的末尾显示一个符号“_”标明下一个输入字符的位置。
输入同一个键上右下方的字符，首先按下键，然后按下需要输入的键就可以了。
一. CRT/MDI 操作面板
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 34
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
二. 车床操作面板
手轮面板
操作选择键
进给轴和方向选择开关
主轴旋转键
JOG进给倍率刻度盘
手轮进给轴选择开关
系统启动/停止
电源/回零指示灯
主轴旋转键
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 35
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
方式选择键：用来选择系统的运行方式
MDI
自动
编辑
手摇
JOG
编辑
编辑运行方式
自动
自动运行方式
MDI
MDI运行方式
JOG
JOG运行方式
手摇
手轮运行方式
操作选择键：用来开启单段、回零操作
回零
照明
单段
单段
按下改键，进入单段运行方式
回零
返回车床参考点操作（即车窗回零）
二. 车床操作面板
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 36
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
进给轴方向选择开关：用来选择车床欲移动的轴和方向
快进开关
JOG进给倍率刻度盘
-X
+X
+Z
-Z
当按下该键后，该键变为红色，表明快进功能开启；再按一下该键，该键的颜色恢复成白色，表明快进功能关闭
用来调节 JOG 进给的倍率，倍率值从 0~150%，每格为 10%
系统启动/停止
用来开启和关闭数控系统。在通电开机和关机的时候用到
二. 车床操作面板
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 37
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
电源/回零指示灯
表明系统是否开机和回零的情况。当系统开机后，电源灯始终亮着。当进行车床回零操作时，某轴返回零点后，该轴的指示灯亮，离开参考点则熄灭
急停键
锁住车床，按下急停键，车床立即停止运动。分为一下两种情况：
①急停键抬起后，该键下方有阴影
图 a
图 b
②急停键抬起后，该键下方无阴影
二. 车床操作面板
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 38
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
手轮进给倍率键：用于手轮移动倍率
三. 手轮面板
X100
X10
X1
X1
为0.001
X100
为0.100
X10
为0.010
手轮：用来使车床移动
手轮逆时针旋转，车床向负方向移动
手轮顺时针旋转，车床向正方向移动
手轮进给轴选择开关：手轮模式下用来选择车床要移动的轴
点击开关，开关扳手向上指向X，表明选择的是X轴
开关扳手向下指向Z，表明选择的是Z轴。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 39
电器柜内部及操作台内部有中、高压终端，不得用手及其他导电物质触摸，也不得随意打开电器柜及操作柜。
不要敲击、拍打电器柜及其操作台，因为里面有电器元件及其控制系统，敲击或拍打可能引起报警和事故的发生。
时刻牢记“急停开关”的位置，并时刻准备操作它，以防发生重大事故。
不得用湿手、油手触摸电器元件及其开关。
教师未教过的按钮不能去按，更不能更改车床参数。
禁止在车床旁边打闹、拥挤，以防发生安全事故。
一个同学在操作时，不允许另一个同学帮他按面板上的按钮，除“急停开关” 以外。当旁边的同学发现操作的同学操作错误时，应该及时制止其操作，并告知他错误所在并让他改正。
当所操作的车床后面还有车床时，不允许用任何物体去遮拦后面车床电器柜上的风扇口和进风口，否则会引起电器柜内温度过高，造成车床故障。
加工过程中，不能接触或接近驱动部件，不得将手、头伸向正在运动的部件， 否则会引起严重事故。
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
三. 手轮面板
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 40
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
四. 思考与实训练习
01
  简述FANUC 0i 数控系统操作面板有哪些？
02
  完成实训报告（如右表）
实训项目 |  | 日期 | 
实训地点 |  | 指导教师 | 
实训内容 |  |  | 
说出功能键的含义 说出方式选择键的含义 说出程序功能键的含义 |  |  | 
实训的体会和小结 |  |  | 
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 41: 数控车床基本操作训练
任务2.1 数控车床认知
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
任务2.3 华中数控车床操作面板认知
任务2.4 FANUC 0i 数控车床基本操作
任务2.5 华中HNC-210A 系统数控车床基本操作
实训项目 2

## Slide 42
菜单命令条
二.
MDI键盘各键含义与作用
一.
快捷键
三.
目录
CONTENTS
车床操作键
四.
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 43
任务2.3 华中数控车床操作面板认知
华中数控简介
华中数控系统是国产的数控系统，很多国内大型数控比赛都是使用华中数控系统。
武汉华中数控股份有限公司是国产中高档数控系统的创新型企业，具有自主知识产权的数控装置，伺服驱动和电机性能指标达到国际先进水平。
华中数控采取“一核三军”战略，以数控系统技术为核心，以数控系统、工业机器人、电动汽车为三个业务主体，拥有数控装置、伺服驱动、伺服电机成套装备研发生产能力。
公司攻克了数控系统体系结构、现场总线、高速高精、五轴联动等一批关键技术，成功研制了具有自主知识产权的华中8型高档数控系统, 在功能、性能和可靠性方面达到国际先进水平，实现进口替代，是国产数控系统行业首家上市公司。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 44
一. MDI 键盘各键含义与作用
名称 | 功能说明
 | 按下这些键可以输入字母、数字或者其他字符
 | 切换键
 | 输入键
 | 替换键
地址和数字键
任务2.3 华中数控车床操作面板认知
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 45
名称 | 功能说明
任务2.3 华中数控车床操作面板认知
翻页键
删除键
光标移动键
一. MDI 键盘各键含义与作用
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 46
二. 菜单命令条
任务2.3 华中数控车床操作面板认知
每个功能包括不同的操作，在主菜单条上选择一个功能项后，菜单条会显示该功能下的子菜单。
每个子菜单条的最后一项都是“返回”项，按该键就能返回上一级菜单。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 47
三. 快捷键
任务2.3 华中数控车床操作面板认知
在菜单命令条及弹出菜单中，每一个功能项的按键上都标注了F1、F2 等字样，表明要执行该项操作也可以通过按下相应的快捷键执行。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 48
四. 车床操作键
任务2.3 华中数控车床操作面板认知
急停键用于锁住车床。按下急停键时，车床立即停止运动。
急停键抬起后，该键下方有阴影，见下图a；急停键按下时，该键下方没有阴影，见下图b
急停键
图a
图b
循环启动/保持
在自动和MDI 运行方式下，用来启动和暂停程序
方式选择键
用来选择系统的运行方式
自动运行方式
单段运行方式
手动连续进给运行方式
增量运行方式
返回车床参考点运行方式
注：方式选择键互锁，即当按下其中一个时（该键左上方的指示灯亮）， 其余各键失效（指示灯灭）。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 49
四. 车床操作键
任务2.3 华中数控车床操作面板认知
进给轴和方向选择开关
在手动连续进给、增量进给和返回车床参考点运行方式下，用来选择车床欲移动的轴和方向。
其中 为快进开关。当按下该键后，该键左上方的指示灯亮， 表明快进功能开启。再按一下该键，指示灯灭，表明快进功能关闭。
主轴修调
在自动或MDI 方式下，当S 代码的主轴速度偏高或偏低时，可用主轴修调右侧的 和 、 键，修调程序中编制的主轴速度。
按 （指示灯亮），主轴修调倍率被置为100%，按一下 ，主轴修调倍率递增5%；按一下 ，主轴修调倍率递减5% 。
刀位转换键
在手动方式下，按一下该键，刀架转动一个刀位。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 50
任务2.3 华中数控车床操作面板认知
进给修调
自动或MDI方式下，当F代码的进给速度偏高或偏低时，可用进给修调右侧的 和 、 键，修调程序中编制的进给速度。
按 （指示灯亮），进给修调倍率被置为100%，按一下 ，主轴修调倍率递增10%；按一下 ，主轴修调倍率递减10% 。
增量值选择键
在增量运行方式下，用来选择增量进给的增量值。
为0.001mm
注：各键互锁，即当按下其中一个时（该键左上方的指示灯亮）， 其余各键失效（指示灯灭）。
为0.01mm
为0.1mm
为1mm
选择停
机床锁住
用来禁止车床坐标轴移动。显示屏上的坐标轴仍会发生变化，但车床停止不动。
四. 车床操作键
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 51
任务2.3 华中数控车床操作面板认知
主轴旋转键
用来开启和关闭主轴。
主轴正转
主轴停止
主轴反转
超程解除
当车床运动到达行程极限时，会出现超程，系统会发出警告音，同时紧急停止。要退出超程状态；
可按下键 （指示灯亮），再按与刚才相反方向的坐标轴键
空运行
在自动方式下，按下该键（指示灯亮），程序中编制的进给速率被忽略，坐标轴以最大快移速度移动。
程序跳段
自动加工时，系统可跳过某些指定的程序段。如在某程序段首加上“/”，且面板上按下该开关，则在自动加工时，该程序段被跳过不执行；而当释放此开关时，“/”不起作用，该段程序被执行。
四. 车床操作键
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 52
五. 思考与实训练习
01
  华中数控系统操作面板有哪些？
02
  简述菜单命令条和车床操作键的作用。
实训项目 |  | 日期 | 
实训地点 |  | 指导教师 | 
实训内容 |  |  | 
描述学校数控实训基地华中HNC-818A和FANUC 0i 数控系统操作面板的异同点 |  |  | 
实训的体会和小结 |  |  | 
任务2.3 华中数控车床操作面板认知
03
  说出MDI键盘 键的含义。
04
  华中系统中快捷键的作用。
05
  完成实训报告。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 53: 数控车床基本操作训练
任务2.1 数控车床认知
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
任务2.3 华中数控车床操作面板认知
任务2.4 FANUC 0i 数控车床基本操作
任务2.5 华中HNC-210A 系统数控车床基本操作
实训项目 2

## Slide 54
FANUC系统数控车床上进行的基本操作
开机
1
回零
2
创建、编辑及校验程序
3
换刀
4
自动运行
7
对刀
6
主轴转动
5
任务2.4 FANUC 0i数控车床基本操作
Notes: 5d2d6480-6b0e-4747-beae-361439731ad7.source.7.zh-Hans

## Slide 55
任务2.4 FANUC 0i数控车床基本操作
一. 开机
接通电器柜开关电源。
按下车床面板上的系统启动键，接通面板电源，显示屏由原先的黑屏变为有文字显示，电源指示灯亮。
顺时针旋转急停键，使急停键抬起。
系统完成上电后进行复位，可以进行后面各项操作。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 56
任务2.4 FANUC 0i数控车床基本操作
二. 回零（回参考点）
按 （回零）键
按 键不放进行回零，直到回零完成，同时按 （位置）键打开数控车床坐标显示，观察坐标位置，当坐标位置为零时，按 键指示灯亮，表示X 方向回零完成。
按 键不放进行回零，直到回零完成，同时按 （位置）键打开数控车床坐标显示，观察坐标位置，当坐标位置为零时，按 键指示灯亮，表示Z 方向回零完成。。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 57
任务2.4 FANUC 0i数控车床基本操作
三. 创建、编辑和校验程序
创建程序
（1）按 （编辑）键，进入编辑运行方式；
（2）按车床面板上的 （PROG）键，数控屏幕上显示程式画面；
（3）使用字母O和数字键，输入程序号；
（4）按 （插入）键；
（5）这时程序屏幕上显示新建立的程序名和结束符%，接下来可以输入程序内容；
（6）新建的程序会自动保存到程序列表里
返回程序头
当光标处于程序中间，而需要将其快速返回到程序头，可适用下列两种方法。
（1）按下 （复位）键，光标即可返回到程序头。
（2）连续按软键最右侧带向右箭头的菜单继续键，直到软键中出现REWIND键。按下该键，光标即可返回到程序头。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 58
任务2.4 FANUC 0i数控车床基本操作
三. 创建、编辑和校验程序
写入字符
（1）使用 （光标移动）键，将光标移到需要插入的后一位字符。
（2）键入要插入的字和数据：比如“X50.”，按下插入键，“X50.”即被写入。
替换字符
（1）使用光标移动键，将光标移到需要替换的字符上。
（2）输入要替换的字和数据。
（3）按下 （替换）键，则光标所在的字符被替换，同时光标移到下一个字符上。
删除字符
（1）使用光标移动键，将光标移到需要删除的字符上。
（2）按下 （删除）键，光标所在的字符被删除，同时光标移到被删除字符的下一个字符上。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 59
任务2.4 FANUC 0i数控车床基本操作
输入过程中删除字符
在输入过程中，即字母或数字还在输入缓存区、没有按插入键的时候，可以使用 （取消）键来进行删除。
程序校验
按 （自动）键，然后按 （车床锁）和 （空运行）键，点击面板上的 （CUSTOM CRAPH）键，按下屏幕上的“加工图”软件，按 （循环启动）键进行程序的模拟。程序模拟无误后记得重新进行回零操作。
三. 创建、编辑和校验程序
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 60
任务2.4 FANUC 0i数控车床基本操作
四. 换刀
方法一
按 （MDI）键，然后点击“PROG”键，输入“T0101”并点击“EOB”键， 按“INSERT”键，然后按“循环启动”键。
方法二
按“手动”键，然后点击“主轴正转”键。
五. 主轴转动
方法一
按（MDI）键，然后点击“PROG”键，输入“MO3 S600”并点击“EOB”键， 按 “INSERT”键，然后按“循环启动”键。
方法二
按“手动”键，然后点击“主轴正转”键。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 61
任务2.4 FANUC 0i数控车床基本操作
六. 对刀
坐标系的概念
（1）笛卡尔坐标系。
在标准中规定了以右手直角笛卡尔坐标系作为标准坐标系。
在笛卡尔坐标系中，用X、Y、Z 表示3个直线坐标轴，三者之间的相互关系及正方向用右手定则判定，其正方向用+X、+Y、+Z 表示；围绕X、Y、Z 各轴的回转坐标轴分别为A、B、C 坐标轴，其正方向分别为+A、+B、+C，用右手螺旋定则判断。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 62
任务2.4 FANUC 0i数控车床基本操作
坐标系的概念
（2）数控车床坐标轴的确定
数控车床一般只有X 和Z 两个运动方向，因此其只有X 和Z 两个坐标轴。
① 首先确定Z轴
一般是选取产生切削力的轴线作为Z轴，同时规定刀具远离工件的方向作为Z 轴的正方向。
② 然后确定X轴
X 轴一般平行于工件装夹面且与Z 轴垂直。X 坐标的方向在工件的径向上，且平行于横向滑座，刀具远离工件旋转中心的方向为X 轴的正向。
Z 轴正方向
X 轴正方向
六. 对刀
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 63
任务2.4 FANUC 0i数控车床基本操作
对刀的原理和方法
（1）对刀的概念
① 程序坐标系和程序原点（工件原点）
一般来说，零件的数控编程和加工是分开进行的。数控编程员根据零件的设计图纸，选定一个方便编程的坐标系及其原点，我们称之为程序坐标系和程序原点。程序原点一般与零件的工艺基准或设计基准重合，又称作工件原点。
② O是程序原点，O'是车床回零后以刀尖位置为参照的车床原点；
③ 编程员以程序原点O 为基准编制刀具（刀尖）的运行轨迹。由于刀尖的初始位置（车床原点）与程序原点O 存在X 向偏移距离和Z 向偏移距离，使得实际的刀尖位置与程序指令的位置有同样的偏移距离，所以，须将该距离测量出来并设置进数控系统，使系统据此调整刀尖的运动轨迹。这一操作就叫对刀。
六. 对刀
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 64
任务2.4 FANUC 0i数控车床基本操作
对刀的原理和方法
（1）对刀的概念
④ 对刀即是使“刀位点”与“对刀点”重合的操作。每把刀具的半径与长度尺寸都是不同的，刀具装在车床上后，应在控制系统中设置刀具的基本位置。
“刀位点”是指刀具的定位基准点。车刀的刀位点是刀尖或刀尖圆弧中心点。
“对刀点”是指通过对刀确定刀具与工件相对位置的基准点。对刀点设置在夹具上与零件定位基准有一定尺寸联系的某一位置，对刀点往往就选择在零件的工件（程序）原点。
“换刀点”常常设置在被加工零件的轮廓之外，在刀具旋转时不与工件和车床设备发生干涉的一个安全位置。
六. 对刀
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 65
任务2.4 FANUC 0i数控车床基本操作
对刀的原理和方法
（2）对刀的方法
按照对刀的精度：粗略对刀和精确对刀
按照是否采用对刀仪：手动对刀和自动对刀
按照是否采用基准刀：绝对对刀和相对对刀
注：试切对刀是最根本的对刀方法
① Z 方向对刀（工件原点）
主轴正转，用一把外圆刀（T01）采用手轮试切的方式切削表面A，一般切至端面的中心。假定工件坐标系已经设定。
在X 轴方向退回刀具，Z 轴方向不动并停止主轴。一定要先退出刀具，使刀具X 轴方向离开工件后才能停止主轴，否则易损伤刀具和工件。
Z
X
面A
六. 对刀
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 66
任务2.4 FANUC 0i数控车床基本操作
对刀的原理和方法
（2）对刀的方法
① Z 方向对刀（工件原点）
按功能键OFFSETSETING，再按“形状”“操作”软键，显示刀具几何形状偏置画面；输入Z0；按下软键“测量”，测量刀尖和工件零点的偏移值。
此时Z 方向的刀偏值为-330.271，它其实就是车床回零后，T01号刀刀尖从车床零点移动到工件零点的Z 轴的绝对坐标值。
Z
X
面A
六. 对刀
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 67
任务2.4 FANUC 0i数控车床基本操作
对刀的原理和方法
（2）对刀的方法
② X 方向对刀（工件原点）
主轴正转，用一把外圆刀（T01）采用手轮试切的方式切削表面B，一般在Z 轴方向切深20mm即可。
Z 轴退回，而X 轴不动并停止主轴。一定要Z 轴退回而X 轴不动。在Z 轴完全退离工件后才能停止主轴，为了测量方便和换刀，一般要退离工件端面100mm 左右；
使用游标卡尺或千分尺测量表面B 的直径α。键入实际测量值。如直径为20mm，则输入X20.0。按下软键“测量”进行测量。
此时X 方向的刀偏值为-229.0，它其实就是车床回零后，T01号刀刀尖从车床零点移动到工件零点的X 轴的绝对坐标值。
X
面B
α
Z
六. 对刀
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 68
任务2.4 FANUC 0i数控车床基本操作
七. 自动运行
按“自动/ 单段”键，然后按“循环启动”键。
注意事项：
保证操作车床的安全性，详见任务2.2。
手动操作时注意观察倍率选择对车床动作的影响，在靠近零件时需降低进给倍率，防止高速碰撞零件损坏刀具或者零件。
编辑程序时要注意字符的正确性，包括小数点的输入方式、字母O 和数字0的混淆等等。
MDI输入模式一般最多执行三行，不能输入太长的程序。按“自动/ 单段”键，然后按“循环启动”键。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 69
八. 思考与实训练习
01
  回零操作具体有哪些步骤？
  如何在MDI模式下用指令换2号刀。
实训项目 |  | 日期 | 
实训地点 |  | 指导教师 | 
实训内容 |  |  | 
仔细观察主轴的旋转方向，正转是如何确定的？ 数控车床回零时，如先回Z轴，可能会出现什么安全隐患？ 开机操作时你遇到了哪些问题，是怎样解决的？ |  |  | 
实训的体会和小结 |  |  | 
  编辑程序时删除写入的指令和待写入的指令分别用什么键？
  简述对刀点、刀位点和换刀点的概念及试切对刀法的操作步骤。
  完成实训报告。
任务2.4 FANUC 0i数控车床基本操作
02
03
04
05
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 70: 数控车床基本操作训练
任务2.1 数控车床认知
任务2.2 FANUC 0i 数控车床操作面板认知
任务2.3 华中数控车床操作面板认知
任务2.4 FANUC 0i 数控车床基本操作
任务2.5 华中HNC-210A 系统数控车床基本操作
实训项目 2

## Slide 71
华中HNC-210A 系统数控车床上进行的基本操作
开机
1
回零
2
创建、编辑及校验程序
3
换刀
4
自动运行
7
对刀
6
主轴转动
5
任务2.5 华中HNC-210A 系统数控车床基本操作
Notes: 5d2d6480-6b0e-4747-beae-361439731ad7.source.7.zh-Hans

## Slide 72
一. 开机
接通电器柜开关电源。
按下车床面板上的系统启动键，接通面板电源。
顺时针旋转急停键，使急停键抬起。
二. 回零（回参考点）
在“手动”或“手轮”状态下，移动X、Z 轴至负半轴，使其坐标值为负值。
在“回零”状态下，点击+X，打开数控车床坐标显示，观察坐标位置，当坐标位置为零时，+X 指示灯亮，表示X 方向回零已完成。
在“回零”状态下，点击+Z，打开数控车床坐标显示，观察坐标位置，当坐标位置为零时，+Z 指示灯亮，表示Z 方向回零已完成。
任务2.5 华中HNC-210A 系统数控车床基本操作
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 73
三. 创建、编辑及校验程序
创建程序
按“程序”键，点击“编辑”→“新建程序”，程序名以字母+ 数字表示，然后按“ENTER” 键进行确认，进入输程序界面；
修改程序
（1）使用 （光标移动）键，将光标移到需要修改的后一位字符；
（2）按“BS”键进行删除修改。程序录入完成点击“保存
程序校验
按“程序”→“校验”→“自动/ 单段”→“循环启动”进行程序校验。
任务2.5 华中HNC-210A 系统数控车床基本操作
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 74
四. 换刀
方法一：按“MDI”键，输入“T0101”，按“ENTER”键，再按“自动/ 单段”键，然后按“循环启动”键。
方法二：按“手动”键，然后点击“手动换刀”键。
方法三：按“增量”键，然后点击“手动换刀”键。
五. 主轴转动
方法一：按“MDI”键，输入“M03S600”，按“ENTER”键，再按“自动/ 单段”键， 然后按“循环启动”键。
方法二：按“手动”键，然后点击“主轴正转”键。
方法三：按“增量”键，然后点击“主轴正转”键。
任务2.5 华中HNC-210A 系统数控车床基本操作
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 75
六. 对刀
按照对刀的精度：粗略对刀和精确对刀
按照是否采用对刀仪：手动对刀和自动对刀
按照是否采用基准刀：绝对对刀和相对对刀
注：试切对刀是最根本的对刀方法
① Z 方向对刀
主轴正转，用一把外圆刀（T01）采用手轮试切的方式切削表面A，一般切至端面的中心；
在X 轴方向退回刀具，Z 轴方向不动并停止主轴。一定要先退出刀具，使刀具X 轴方向离开工件后才能停止主轴，否则易损伤刀具和工件；
按功能键“刀补”键，再按“刀补表”键，使用光标找到对应的刀编号（如果是T01 号刀，刀编号就是#0001），然后移到试切长度选项， 按“ENTER”键，输入“0”，再按“ENTER”键进行确认
Z
X
面A
任务2.5 华中HNC-210A 系统数控车床基本操作
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 76
② X 方向对刀
主轴正转，用一把外圆刀（T01）采用手轮试切的方式切削表面B，一般在Z 轴方向切深20mm即可。
Z 轴退回，而X 轴不动并停止主轴。一定要Z 轴退回而X 轴不动。在Z 轴完全退离工件后才能停止主轴，为了测量方便和换刀，一般要退离工件端面100mm 左右；
使用游标卡尺或千分尺测量表面B 的直径α。键入实际测量值。找到刀编号为#0001中的试切直径选项，按“ENTER”键，输入“20”，再按“ENTER” 键进行确认。
X
面B
α
Z
六. 对刀
七. 自动运行
按“自动/ 单段”键，然后按“循环启动”键。
任务2.5 华中HNC-210A 系统数控车床基本操作
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 77
八. 思考与实训练习
  回零操作具体有哪些步骤？
  如何在MDI模式下用指令换2号刀？
实训项目 |  | 日期 | 
实训地点 |  | 指导教师 | 
实训内容 |  |  | 
仔细观察主轴的旋转方向，正转是如何确定的？ 数控车床回零时，如先回Z轴，可能会出现什么安全隐患？ 开机操作时你遇到了哪些问题，是怎样解决的？ |  |  | 
实训的体会和小结 |  |  | 
  程序进行校验模拟时怎样在模拟图上发现问题？
  单段执行程序的主要目是什么？
  完成实训报告。
任务2.5 华中HNC-210A 系统数控车床基本操作
01
02
03
04
05
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 78: 谢 谢！