## Slide 1
主讲人：
数控车床综合技能实训
主编：柳荣华 谢雪如 黄南军
电 子 科 技 大 学 出 版 社

## Slide 2
实训项目 1
数控车床实训基础
实训项目 2
数控车床基本操作训练
实训项目 3
数控车床零件装夹训练
实训项目 4
实训项目 5
实训项目 6
实训项目 7
实训项目 8
实训项目 9
实训项目 10
目 录
常用量具认知训练
常用刀具认知训练
轴类零件加工训练
盘套类零件加工训练
螺纹车削加工训练
非圆曲线车削加工训练
中等复杂零件加工训练

## Slide 3: 数控车床零件装夹训练
任务3.1 轴类零件常用夹具及装夹
任务3.2 盘套类零件常用夹具及装夹
实训项目 3

## Slide 4: 数控车床零件装夹训练
任务3.1 轴类零件常用夹具及装夹
任务3.2 盘套类零件常用夹具及装夹
实训项目 3

## Slide 5
轴类零件常用夹具
二.
夹具的概念
一.
使用轴类零件常用夹具注意事项
三.
目录
CONTENTS
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 6
CONTENTS
任务3.1 轴类零件常用夹具及装夹
一. 夹具的概念
在车床上加工工件时，为使工件的表面能达到图纸规定的尺寸、几何形状以及与其他表面的相互位置精度等技术要求，加工前必须将工件装好（定位）、夹牢（夹紧）。加工过程中用来固定加工对象，使之占有正确的位置的装置，就叫夹具。
定位元件 夹紧装置 对刀引导原件
分度装置 连接原件 夹具体
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 7
CONTENTS
任务3.1 轴类零件常用夹具及装夹
二. 轴类零件常用夹具
  卡盘夹具装夹
（1）三爪自定心卡盘
（2）三爪自定心卡盘
（3）卡爪
01
（1）在两顶尖之间装夹
（2）用卡盘和尖顶装夹
中心孔定心装夹
02
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 8
CONTENTS
任务3.1 轴类零件常用夹具及装夹
1. 卡盘夹具装夹
（1） 三爪自定心卡盘及装夹
三爪自定心卡盘
① 三爪自定心卡盘
特点：三爪自定心卡盘的三个卡爪是同步运动的，能自动定心，装夹时一般不需找正。装夹工件方便、省时，但夹紧力量较小。
适用加工的零件：外形规则的中、小型工件。
夹紧方式：
（a）机械式
（b）液压式：液压卡盘动作灵敏、装夹迅速、方便，能实现较大压紧力，能提高生产率和减轻劳动强度，但夹持范围变化小，尺寸变化大时需重新调整卡爪位置。
二. 轴类零件常用夹具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 9
CONTENTS
任务3.1 轴类零件常用夹具及装夹
1. 卡盘夹具装夹
三爪自定心卡盘
② 三爪自定心卡盘的装夹
步骤：
放在卡爪间，位置要正，轻轻夹紧。
开动车床，使主轴低速旋转，检查工件有无偏摆，若有偏摆应停车，用小锤轻敲校正，然后紧固工件。紧固后，必须取下扳手。
移动车刀至车削行程的左端。用手旋转卡盘，检查刀架是否与卡盘或工件碰撞。
注：三爪自定心卡盘的定心精度不是很高，因此，当需要两次装夹加工同轴度要求较高的零件时，须对装夹好的零件进行同轴度的校正。
（1） 三爪自定心卡盘及装夹
二. 轴类零件常用夹具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 10
CONTENTS
任务3.1 轴类零件常用夹具及装夹
1. 卡盘夹具装夹
（2） 四爪单动卡盘及装夹
四爪单动卡盘
① 四爪单动卡盘
特点：四爪单动卡盘的卡爪是各自独立运动的。装夹后不能自动定心，因此在装夹工件时必须用划线盘或百分表找正后才可车削，但找正比较费时。它的夹紧力量较大。
适用加工的零件：不仅适用于圆柱形轮廓的轴、套类零件，还适用于偏心轴、套类零件和长度较短的方形表面的加工。
② 四爪单动卡盘的装夹
在数控车床上使用四爪单动卡盘进行工件装夹时，必须进行工件找正，保证被加工工件轴心线与主轴轴心线重合。
二. 轴类零件常用夹具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 11
CONTENTS
任务3.1 轴类零件常用夹具及装夹
1. 卡盘夹具装夹
（3） 卡爪
三爪自定心卡盘、四爪单动卡盘的卡爪都可装成正卡爪或反卡爪，反卡爪用于装夹直径较大的工件
（a）正卡爪
（b）反卡爪
（c）正卡爪夹持工件
（d）反卡爪夹持工件
二. 轴类零件常用夹具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 12
CONTENTS
任务3.1 轴类零件常用夹具及装夹
2. 中心孔定心装夹
（1） 在两顶尖之间装夹
适用加工的零件：较重的工件。
工作方式：一端用卡盘夹住，另一端用顶尖顶住的装夹方法，为防止切削时产生轴向位移，须在卡盘内装一限位支承或利用工件的台阶作限位。
特点：能承受较大切削力，轴向定位准确，且比较安全，故应用广泛。
卡盘和顶尖装夹
二. 轴类零件常用夹具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 13
CONTENTS
任务3.1 轴类零件常用夹具及装夹
2. 中心孔定心装夹
（2） 用卡盘和顶尖装夹
适用加工的零件：对于较长或工序较多的工件，为保证多次装夹的精度，采用两顶尖装夹
工作方式：其前顶尖为普通顶尖，装在主轴孔内，随主轴一起转动，后顶尖为活顶尖装在尾架套筒内。工件利用中心孔被顶在前后顶尖之内，并通过拨盘和卡箍随主轴一起转动。
特点：两顶尖装夹工件方便、无须找正、重复定位精度高，但装夹前需保证工件总长并在两端钻出中心孔，且刚性较差。
两顶尖装夹
二. 轴类零件常用夹具
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 14
CONTENTS
任务3.1 轴类零件常用夹具及装夹
三. 使用轴类零件常用夹具的注意事项
1. 使用卡盘装夹工件的注意事项
卡盘高速旋转时必须夹持着工件，否则卡爪会在离心力作用下飞出伤人
卡盘扳手用后必须随即取下；
用三爪自定心卡盘装夹精加工过的表面时，被夹住的工件表面应包一层铜皮， 以免夹伤工件表面。
2. 使用中心孔定心装夹工件的注意事项
在顶尖间加工轴类工件时，车削前要保证尾座顶尖轴线与车床主轴轴线重合。否则车出的工件会产生锥度；
在两顶尖间加工细长轴时，应使用跟刀架或中心架。
在加工过程中要注意调整顶尖的顶紧力，死顶尖和中心架应注意润滑。
在不影响车刀切削的前提下，尾座套筒伸出的长度应尽量短些，以增加刚性，减少振动。
中心孔形状正确。中心孔应符合要求，表面粗糙度值要小。装入顶尖前，应清除中心孔内的切屑或异物。
在两顶尖间装夹工件时，不能切断工件，以防止发生意外事故。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 15
四. 思考与实训练习
01
  数控车床常用夹具有哪些？
02
  如何在数控车床常用夹具中安装工件？
实训项目 |  |  |  |  | 日期 |  |  | 
实训地点 |  |  | 毛坯材料 |  |  |  | 指导教师 | 
设备名称 |  |  | 毛坯规格 |  |  |  |  | 
设备型号 |  |  | 夹具名称 |  |  |  |  | 
实训内容 |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 |  | 圆棒料直径（mm） |  | 圆棒料长度（mm） |  | 选用夹具 |  | 装夹方法
实训的体会和小结 |  |  |  |  |  |  |  | 
03
  完成实训报告
任务3.1 轴类零件常用夹具及装夹
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 16: 数控车床零件装夹训练
任务3.1 轴类零件常用夹具及装夹
任务3.2 盘套类零件常用夹具及装夹
实训项目 3

## Slide 17
盘套类零件的常用装夹方法
二.
盘套类零件的技术要求
一.
使用盘套类零件装夹注意事项
三.
目录
CONTENTS
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 18
CONTENTS
任务3.2 盘套类零件常用夹具及装夹
一. 盘套类装夹的技术要求
外表面对内孔轴线的跳动度或内外表面的同轴度要求较高；
零件端面对内孔轴线的垂直度、两端面相互平行度要求较高；
孔的圆度、表面粗糙度、轴线的直线度、端面的平面度等要求较高
内孔及外表面的尺寸精度要求较高；
形位精度要求较高
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 19
CONTENTS
二. 盘套类零件的常用装夹方法
  外圆装夹
（1）三爪卡盘装夹
（2）花盘类装夹
01
（1）圆柱心轴定位夹具
（2）小锥度心轴定位夹具
（3）圆锥心轴定位夹具
（4）螺纹心轴定位夹具
心轴装夹
02
任务3.2 盘套类零件常用夹具及装夹
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 20
CONTENTS
任务3.2 盘套类零件常用夹具及装夹
二. 盘套类零件的常用装夹方法
1. 外圆装夹
（1） 三爪卡盘装夹
① 加工小型盘类零件时
尽量在一次装夹下加工出较多表面或全部表面，既减小装夹次数及装夹误差，并容易获得较高的位置精度
加工盘套类零件时，常用夹具有三爪卡盘、四爪卡盘和花盘。
一次装夹完成加工
扇形软卡爪装夹工件
② 加工加工外圆直径较大、内孔直径较小、定位长度较短的工件时
用扇形软卡爪装夹工件，加工内孔、端面时，工件不易发生变形
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 21
CONTENTS
任务3.2 盘套类零件常用夹具及装夹
二. 盘套类零件的常用装夹方法
1. 外圆装夹
（2） 花盘装夹
加工盘套类零件时，常用夹具有三爪卡盘、四爪卡盘和花盘。
适用加工的零件：加工大型盘套类零件时，常采用四爪卡盘或花盘装夹工件。
功能：花盘上面开有若干个T 形槽，用于安装定位元件、夹紧元件和分度元件等辅助元件， 可加工形状复杂盘套类零件或偏心类零件的外圆、端面和内孔等。
注：用花盘装夹工件时，要注意平衡，应采用平衡装置以减少由离心力产生的振动及主轴轴承的磨损。
花盘
花盘类装夹工件
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 22
CONTENTS
任务3.2 盘套类零件常用夹具及装夹
二. 盘套类零件的常用装夹方法
1. 心轴装夹
轴类工件，通常以工件自身的外圆柱面作为基准来定位，直接安装在卡盘上。
套类工件，通常在内孔精加工完成后，以内孔为定位基准，用心轴装夹。
常用的心轴装夹工件
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 23
CONTENTS
任务3.2 盘套类零件常用夹具及装夹
二. 盘套类零件的常用装夹方法
2. 心轴装夹
（1） 圆柱心轴定位夹具
加工套类工件时，常用工件的孔在圆柱心轴上定位，孔与心轴常采用H7/h6 或H7/g6 配合。
（2） 小锥度心轴定位夹具
将圆柱心轴改成锥度很小的锥体，其锥度Ｃ＝１：5000 ~ １∶1000，就成了小锥度心轴。工件在小锥度心轴定位，消除了径向间隙，提高了心轴的定心精度。定位时，工件楔紧在心轴上，靠楔紧产生的摩擦力带动工件，不需要再夹紧，且定心精度高。缺点是工件在轴向不能定位。这种方法适用于有较高精度定位孔的工件精加工。
（3） 圆锥心轴定位夹具
当工件的内孔为锥孔时，可用与工件内孔锥度相同的锥度心轴定位。为了便于卸下工件，可在心轴大端配上一个旋出工件的螺母。
（4） 螺纹心轴定位夹具
当工件内孔是螺孔时，可用螺纹心轴定位夹具。另外，还有花键心轴、张力心轴定位等。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 24
CONTENTS
三. 使用盘套类零件常用夹具的注意事项
使用心轴装夹工件时，应将工件全部粗车加工后，再将内孔精车好（IT7~IT9）， 然后以内孔为定位精基准，将工件安装在心轴上，再把心轴安装在前后顶尖之间，精加工外部各表面；
若套类零件的壁厚较大，零件以外圆定位时，可直接采用三爪卡盘装夹，工件较短时，可与已加工过的端面组合定位装夹，如采用反爪装夹；工件较长时可加顶尖装夹， 再根据工件长度，确定是否再加中心架或跟刀架，采用“一夹一顶一托”法装夹
任务3.2 盘套类零件常用夹具及装夹
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 25
四. 思考与实训练习
01
  盘套类常用夹具有哪些？
  如何在这些夹具中安装工件？
实训项目 |  |  |  | 日期 |  |  | 
实训地点 |  |  | 毛坯材料 |  |  | 指导教师 | 
设备名称 |  |  | 毛坯规格 |  |  |  | 
设备型号 |  |  | 夹具名称 |  |  |  | 
实训内容 |  |  |  |  |  |  | 
序号 |  | 零件特点（结构、精度） |  |  | 选用夹具 |  | 装夹方法
实训的体会和小结 |  |  |  |  |  |  | 
  完成实训报告
02
03
任务3.2 盘套类零件常用夹具及装夹
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 26: 谢 谢！