## Slide 1
主讲人：
数控车床综合技能实训
主编：柳荣华 谢雪如 黄南军
电 子 科 技 大 学 出 版 社

## Slide 2
实训项目 1
数控车床实训基础
实训项目 2
数控车床基本操作训练
实训项目 3
数控车床零件装夹训练
实训项目 4
实训项目 5
实训项目 6
实训项目 7
实训项目 8
实训项目 9
实训项目 10
目 录
常用量具认知训练
常用刀具认知训练
轴类零件加工训练
盘套类零件加工训练
螺纹车削加工训练
非圆曲线车削加工训练
中等复杂零件加工训练

## Slide 3: 常用刀具认知训练
任务5.1 数控车床常用刀具
任务5.2 数控车床刀具的选用及安装
实训项目 5

## Slide 4: 常用刀具认知训练
任务5.1 数控车床常用刀具
任务5.2 数控车床刀具的选用及安装
实训项目 5

## Slide 5
数控车刀的分类及用途
二.
数控车刀的特点
一.
使用数控车刀的注意事项
三.
目录
CONTENTS
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 6
CONTENTS
任务5.1 数控车床常用刀具
一. 数控车刀的特点
具有良好、稳定的切削性能；
具有较高的寿命和较高的精度；
具有可靠的卷屑、断屑性能；
刀具能快速、自动更换；
有调整尺寸的功能；
刀具能实现标准化、系列化、模块化。
数控车刀
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 7
CONTENTS
二. 数控车刀的分类及用途
任务5.1 数控车床常用刀具
  根据刀具的结构不同
（1）焊接式车刀
（2）机械加紧式车刀
01
（1）切断刀
（2）外圆刀
（3）端面车刀
（4）内孔车刀
（5）螺纹车刀
（6）成形车刀
根据加工表面及用途
02
（1）内径百分表的结构
（2）内径百分表的规格
和读数值
（3）内径百分表的使用
根据数控车刀使用材料
03
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 8
CONTENTS
1. 根据刀具结构的不同分类
焊接式车刀是将硬质合金刀片用焊接的方法固定在刀体上。
焊接式车刀的结构简单，制造方便，刚性好。但由于存在焊接应力，使刀具材料的使用性能受到影响，甚至出现裂纹。
焊接式车刀的刀杆不能重复利用，硬质合金刀片不能充分回收利用，造成材料浪费。
（1） 焊接式车刀
任务5.1 数控车床常用刀具
（2） 机械加紧式车刀
机械夹紧式车刀分为不转位和可转位两种。
可转位车刀是使用可转位刀片的机夹车刀，把经过研磨的可转位多边形刀片用夹紧组件夹在刀杆上。
可转位车刀在使用过程中，切削刃磨钝后，通过刀片的转位，即可用新的切削刃继续加工，只有当多边形车刀所有的切削刃都磨钝后，才需要更换刀片。
二. 数控车刀的分类及用途
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 9
CONTENTS
1. 根据刀具结构的不同分类
任务5.1 数控车床常用刀具
（2） 机械加紧式车刀
数控车削加工时，为了减少换刀时间和方便对刀， 尽量采用机夹车刀（图5-2）和机夹刀片。
机夹可转位车刀的组成
1. 刀杆
2. 刀垫
3. 刀片
4. 夹固组件
机夹可转位车刀常见刀片
二. 数控车刀的分类及用途
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 10
CONTENTS
2. 根据加工表面及用途的不同分类
任务5.1 数控车床常用刀具
切断刀
90°左偏刀
90°右偏刀
弯头车刀
直头车刀
成形车刀
宽刃精车刀
外螺纹车刀
内外螺纹车刀
内槽车刀
通孔车刀
端面车刀
铰不通孔车刀
二. 数控车刀的分类及用途
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 11
CONTENTS
2. 根据加工表面及用途的不同分类
任务5.1 数控车床常用刀具
90°车刀：用来车削工件的外圆、台阶和端面；
45°车刀：用来车削工件的外圆、端面和倒角；
切断刀：用来切断工件或工件上切出的沟槽；
镗孔刀：用来车削工件的内孔；
成形车刀：用来车削台阶处的圆角、圆槽或车削特殊形状工件；
螺纹车刀：用来车削螺纹。
3. 根据数控车刀的使用材料分类
高碳钢车刀：高碳钢车刀是由含碳量在0.8%~1.5%之间的一种碳钢，经过淬火硬化后制成，因切削中的摩擦很容易回火软化，被高速钢等其他刀具所取代。一般仅适合于软金属材料的切削，常用者有SK1、SK2、SK7等。
二. 数控车刀的分类及用途
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 12
CONTENTS
任务5.1 数控车床常用刀具
3. 根据数控车刀的使用材料分类
高速钢车刀：高速钢车刀为一种钢基合金，俗名白车刀。它是由含碳量在0.7%~0.85% 之间的碳钢中加入W、Cr、V及Co等合金元素而成。高速钢车刀切削中产生的摩擦热可高达6000℃，适合转速1000r/min 以下及螺纹的车削，一般常用高速钢车刀如SKH2、SKH4A、SKH5、SKH6、SKH9等。
非铸铁合金刀具：此刀具材料为钴、铬及钨的合金，因切削加工很难，以铸造成形制造，故又叫超硬铸合金，最具代表者为Stellite合金，其刀具韧性及耐磨性极佳，在8200℃温度下其硬度仍不受影响，抗热程度远超出高速钢，适合高速及较深的切削工作。
烧结碳化刀具：碳化刀具为粉末冶金的产品，碳化钨刀具主要成分为50%~90%钨，并加入钛、钼、钽等以钴粉作为结合剂，再经加热烧结完成。碳化刀具的硬度较任何其他材料均高，是最硬高碳钢的三倍，适用于切削较硬金属或石材。碳化刀具依国际标准（ISO）切削性质的不同，分成P、K、M三类，并分别以蓝、红、黄三种颜色来标识：P类适于切削钢材，刀柄涂蓝色以识别之；K类适于切削石材、铸铁等脆硬材料，刀柄涂以红色以识别之； M类介于P类与K类之间，适于切削韧性较大的材料，刀柄涂以黄色来识别之。
二. 数控车刀的分类及用途
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 13
CONTENTS
任务5.1 数控车床常用刀具
3. 根据数控车刀的使用材料分类
陶瓷车刀：陶瓷车刀是由氧化铝粉未，添加少量元素，再经由高温烧结而成，其硬度、抗热性、切削速度比碳化钨高，但是因为质脆，故不适用于非连续或重车削，只适合高速精削。
钻石刀具：当对高级表面加工时，可使用圆形或表面有刃缘的工业用钻石来进行光制。可得到更为光滑的表面，主要用来做铜合金或轻合金的精密车削，在车削时必须使用高转度，最低需在60~100r/min，通常在200~300r/min。
氧化硼刀具：立方晶氧化硼（CBN）是近年来推广的材料，硬度与耐磨性仅次于钻石，此刀具适用于加工坚硬、耐磨的铁族合金、镍基合金和钴基合金。
二. 数控车刀的分类及用途
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 14
CONTENTS
任务5.1 数控车床常用刀具
三. 使用数控车刀的具体注意事项
识别数控车刀时，与普通车刀进行比较，分清它们的相同和不同之处。
机夹式车刀刀片安装需要夹紧，否则在加工零件时会崩刃。
不同的数控车刀适合加工不同形状和部位，不能乱选刀具加工。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 15
四. 思考与实训练习
01
  数控车床对车刀的要求是什么？
  数控车刀按照加工表面和用途分为几类？
实训项目 |  | 日期 | 
实训地点 |  | 指导教师 | 
实训内容 |  |  | 
画出切断刀、外圆刀、内孔车刀、螺纹车刀的外形示意图 |  |  | 
被测零件的零件图 |  |  | 
  完成实训报告
任务5.1 数控车床常用刀具
  数控车刀按照使用材料分为几类？
02
03
04
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 16: 常用刀具认知训练
任务5.1 数控车床常用刀具
任务5.2 数控车床刀具的选用及安装
实训项目 5

## Slide 17
CONTENTS
任务5.2 数控车床刀具的选用及安装
  数控车削刀具的选用
性能要求
数控车削刀具的选择
01
数控车床的刀架选用
专用刀架
通用刀架
03
可转为机夹式车刀的特点
可转位车刀的结构形式
可转位机夹式车刀
02
数控车削刀具的安装
刀具辅具种类
安装数控车刀的注意事项
04
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 18
CONTENTS
在选择刀具的类型和规格时，主要考虑一下因素的影响：
生产性质：生产性质是指零件的批量大小，主要从加工成本上考虑对刀具选择的影响；
数控加工方案：不同的数控加工方案可以采用不同类型的刀具。例如倒角时可以用外圆车刀完成，也可以用45°车刀直接完成，甚至可以用切槽刀完成；
工件的尺寸及外形：工件的尺寸及外形也影响刀具类型和规格的选择，例如特型表面要采用特殊的刀具来加工；
加工表面粗糙度。加工表面粗糙度影响刀具的结构形状和切削用量；
加工精度。加工精度影响精加工刀具的类型和结构形状；
工件材料。工件材料将决定刀具材料和切削部分几何参数的选择，刀具材料与工件的加工精度、材料硬度等有关。
任务5.2 数控车床刀具的选用及安装
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 19
一. 数控车削刀具的选用
1. 数控车刀的性能要求
数控刀具的类型、规格和精度等级应能够满足加工要求，刀具材料应与工件材料相适应。
切削性能要好。为适应刀具在粗加工或对难加工材料的工件加工时能采用大的背吃刀量和高进给量，刀具应具有能承受高速切削和强力切削的性能。同时，同一批刀具在切削性能和刀具寿命方面要稳定，以便实现按刀具使用寿命换刀或由数控系统对刀具寿命进行管理。
精度要高。为适应数控加工的高精度和自动换刀等要求，刀具必须具有较高的精度。
可靠性要高。要保证数控加工中不会发生刀具意外损伤及潜在缺陷而影响到加工的顺利进行，要求刀具及与之组合的附件必须具有很好的可靠性及较强的适应性。
耐用度要高。数控车刀的耐用程度是数控加工连续性的一个重要指标。耐用度越高，则连续加工时间越长，加工效率越高。
任务5.2 数控车床刀具的选用及安装
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 20
2. 数控车削刀具的选择
（1）数控车刀刀片的选择
刀片材质的选择：常见刀片材料有高速钢、硬质合金、涂层硬质合金、陶瓷、立方氮化硼和金刚石等， 其中应用最多的是硬质合金和涂层硬质合金刀片。选择刀片材质主要依据被加工工件的材料、被加工表面的精度、表面质量要求、切削载荷的大小以及切削过程有无冲击和振动等。
刀片尺寸的选择：刀片尺寸的大小取决于必要的有效切削刃长度L。有效切削刃长度与背吃刀量aP和车刀的主偏角κr有关，使用时可查阅有关刀具手册选取。
刀片形状的选择：刀片形状主要依据被加工工件的表面形状、切削方法、刀具寿命和刀片的转位次数等因素选择。
任务5.2 数控车床刀具的选用及安装
一. 数控车削刀具的选用
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 21
2. 数控车削刀具的选择
（1）数控车刀刀片的选择
任务5.2 数控车床刀具的选用及安装
车削外圆表面 | 主偏角 | 45° | 45° | 60° | 75° | 95°
 | 刀片形状及加工示意图 |  |  |  |  | 
车削端面 | 主偏角 | 75° | 90° | 90° | 95° | 
 | 刀片形状及加工示意图 |  |  |  |  | 
车削成形面 | 主偏角 | 15° | 45° | 60° | 90° | 
 | 刀片形状及加工示意图 |  |  |  |  | 
一. 数控车削刀具的选用
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 22
二. 可转位机夹式车刀的特点
1. 可转位机夹式车刀的特点
任务5.2 数控车床刀具的选用及安装
要求 | 特点 | 目的
精度要高 | 采用M 级或更高精度等级的刀片，多采用精密级的刀杆，用带微调装置的刀杆在机外预调好 | 保证刀片重复定位精度，方便坐标设定，保证刀尖位置精度
可靠性高 | 采用断屑可靠性高的断屑槽型或有断屑台车刀；采用结构可靠的车刀，采用夹紧可靠的结构 | 断屑稳定，不能有紊乱和带状切屑；适应刀架快速移动和换位以及整个自动切削过程中夹紧不得有松动的要求
换刀速度 | 采用车削工具系统，采用快换小刀夹 | 迅速更换不同形式的切削部件，完成多种切削加工，提高生产效率
刀片材料 | 刀片较多采用涂层刀 | 满足生产节拍要求，提高加工效率
刀杆截形 | 刀杆较多采用正方形刀杆，有的需采用专用刀杆 | 刀杆与刀架系统匹配
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 23
任务5.2 数控车床刀具的选用及安装
2. 可转位车刀的结构形式
（1）杠杆式
组成：由杠杆、螺钉、刀垫、刀垫销、刀片所组成。这种方式依靠螺钉旋紧压靠杠杆，由杠杆的力压紧刀片达到夹固的目的；
特点：适合各种正、负前角的刀片，有效的前角范围为-60°~+180°；切屑可无阻碍地流过，切削热不影响螺孔和杠杆；两面槽壁给刀片有力的支撑，并确保转位精度。
（2）楔块式
组成：由螺钉、刀垫、刀垫销、楔块、刀片所组成。这种方式依靠刀垫销与楔块的挤压力将刀片紧固
特点：适合各种负前角刀片，有效前角的变化范围为-60°~+180°。两面无槽壁，便于仿形切削或倒转操作时留有间隙。
杠杆式
楔块式
二. 可转位机夹式车刀的特点
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 24
任务5.2 数控车床刀具的选用及安装
2. 可转位车刀的结构形式
（3）楔块加紧式
组成：由螺钉、刀垫、刀垫销、压紧楔块、刀片所组成。这种方式依靠刀垫销与楔块的压下力将刀片夹紧。其特点同楔块式，但切屑流畅度不如楔块式。
楔块夹紧式
二. 可转位机夹式车刀的特点
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 25
三. 数控车床刀架的选用
任务5.2 数控车床刀具的选用及安装
刀架是数控车床非常重要的部件。数控车床根据其功能，刀架上可安装的刀具数量一般为4把、6把、8 把、10把、12把或16把，有些数控车床可以安装更多的刀具。
经济型或通用型数控车床常用四刀位回转方刀架。
四刀位回转方刀架
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 26
任务5.2 数控车床刀具的选用及安装
较完备的数控车床刀架的结构形式一般为回转式，刀具沿圆周方向安装在刀架上，可以安装径向车刀、轴向车刀、钻头、镗刀。
车削加工中心还可安装轴向铣刀、径向铣刀。少数数控车床的刀架为直排式，刀具沿一条直线安装。
数控车床的刀架
三. 数控车床刀架的选用
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 27
任务5.2 数控车床刀具的选用及安装
专用刀架：由车床生产厂商自己开发，所使用的刀柄也是专用的。这种刀架的优点是制造成本低， 但缺乏通用性。
通用刀架：根据一定的通用标准而生产的刀架，数控车床生产厂商可以根据数控车床的功能要求进行选择配置。
三. 数控车床刀架的选用
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 28
四. 数控车削刀具的安装
任务5.2 数控车床刀具的选用及安装
刀具辅具装夹：刀柄座、镗刀座、J 柄套、定位环等刀具辅具装夹在回转刀架上的。数控车床车刀安装得正确与否，将直接影响切削能否顺利进行和工件的加工质量。
安装数控车床车刀时，应注意以下问题：
车刀安装在刀架上，伸出部分不宜太长，伸出量一般为刀杆高度的1~1.5倍。
垫铁要平整，数量要少，垫铁应与刀架对齐。车刀至少要用两个螺钉压紧在刀架上，并逐个轮流拧紧。
数控车床刀尖应与工件轴线等高，否则会因基面和切削平面的位置发生变化，而改变车刀工作时的前角和后角的数值。数控车床车刀刀尖高于工件轴线，使后角减小，增大车刀后刀面与工件间的摩擦；数控车床车刀刀尖低于工件轴线，使前角减小，切削力增加，切削不顺利。
车端面时，数控车床车刀刀尖高于或低于工件中心，车削后工件端面中心处留有凸头，使用硬质合金车刀时，如不注意这一点，车削到中心处会使刀尖崩碎。
刀杆中心线应与进给方向垂直，否则会使主偏角和副偏角的数值发生变化，如螺纹车刀安装歪斜，会使螺纹牙型半角产生误差。数控车床用偏刀车削台阶时，必须使车刀主切削刃与工件轴线之间的夹角在安装后等于90°或大于90°，否则，车出来的台阶面与工件轴线不垂直。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 29
五. 选择刀具与安装刀具时的注意事项
任务5.2 数控车床刀具的选用及安装
选择刀具时：时需要征询教师的意见，错误的刀具选择很可能会造成刀具或者车床的损坏；
安装刀具过程中：一般很难直接判断安装的准确性，有时候需要进行试加工才能确定安装正确与否，因此安装刀具需要勤加练习，在训练时每次加工完零件之后拆卸下刀具，下次重新装刀，提高自己的熟练程度。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 30
六. 思考与实训练习
01
  选择刀具时应考虑哪些方面的影响因素？
  数控车刀的特点？可转位机夹式车刀的特点是什么？
  简述数控车刀安装的注意事项？
  完成实训报告。
实训项目 |  | 日期 | 
实训地点 |  | 指导教师 | 
实训内容 |  |  | 
实训时安装了哪些刀具？安装时出现了哪些问题？是如何解决的？ |  |  | 
实训小结及体会 |  |  | 
任务5.2 数控车床刀具的选用及安装
02
03
04
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 31: 谢 谢！