## Slide 1
主讲人：
数控车床综合技能实训
主编：柳荣华 谢雪如 黄南军
电 子 科 技 大 学 出 版 社

## Slide 2
实训项目 1
数控车床实训基础
实训项目 2
数控车床基本操作训练
实训项目 3
数控车床零件装夹训练
实训项目 4
实训项目 5
实训项目 6
实训项目 7
实训项目 8
实训项目 9
实训项目 10
目 录
常用量具认知训练
常用刀具认知训练
轴类零件加工训练
盘套类零件加工训练
螺纹车削加工训练
非圆曲线车削加工训练
中等复杂零件加工训练

## Slide 3: 轴类零件加工训练
任务6.1 外轮廓加工
任务6.2 内轮廓加工
任务6.3 沟槽加工
任务6.4 综合练习
实训项目 6

## Slide 4: 轴类零件加工训练
任务6.1 外轮廓加工
任务6.2 内轮廓加工
任务6.3 沟槽加工
任务6.4 综合练习
实训项目 6

## Slide 5
任务6.1 外轮廓加工
1
编程指令
快速定位G00、直线插补G01、内外圆切削循环G90
2
工艺分析
零件几何特点、确定装夹方案、确定加工顺序、确定切削参数、选择工量刀具
3
加工程序
确定工件坐标序、参考程序
4
实操加工
加工准备、对刀、空运行及仿真、零件自动加工、零件检测、加工结束
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 6
CONTENTS
一. 编程指令
1. 快速定位G00
作用：以快速移动速度移动刀具到达由绝对或增量坐标指定的位置，移动速度由车床参数设定
指令格式：GOOX（U）_Z（W）_；
说明：X（U）Z（W）
2. 直线插补G01
作用：以直线插补以直线方式和给定的移动速率从当前位置移动到命令位置，移动速度由编程人员给定
指令格式：GO1X（U）_Z（W）_F_；
说明：X（U） _ Z（W）_：目标点的坐标值；F _：进给速度
3. 内、外圆切削循环G90
作用：作用于外圆柱面、圆锥面、内孔面、内锥面等毛坯余量较大的零件的切削加工
指令格式：G90X（U）_ Z（W） _ R _ F _； G90X（U）_ Z（W） _F _ ；
说明：X、Z：切削终点C的绝对坐标；U、W：切削终点C相对于循环起点A的相对坐标；R圆锥螺纹切削起点与切削终点的半径差；F：进给速度。
任务6.1 外轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 7
CONTENTS
二. 工艺分析
1. 零件几何特点
毛坯尺寸为φ50×90mm
要加工：
Φ48mm 、Φ40mm 、Φ30mm 和Φ20mm 圆柱面
2. 确定装夹方案
该零件采用三爪自定心卡盘装夹。
零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工
3. 确定加工顺序
本零件加工外圆，根据零件图样要求
加工过程为：
按φ50×90 mm 下料→用G90、G00、G01 指令加工外轮廓→切断保证总长→去毛刺→检验。
任务6.1 外轮廓加工
外轮廓加工零件图
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 8
CONTENTS
4. 确定切削参数
5. 选择工、量、刀具
工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正；
量具选择：外圆尺寸、长度用游标卡尺测量；
刀具选择：外圆加工选择93°外圆车刀、切断选择刀宽为5mm 的切断刀
 |  |  | 数控加工工艺过程卡 | 产品名称或代号 |  |  | 零件名称 | 零件图号 | 
 |  |  |  |  |  |  | 阶梯轴 |  | 
材料 |  |  |  | 夹具名称 |  |  | 加工设备 | 车间 | 
45# |  |  |  | 三爪卡盘 |  |  | CK6140 | 数控中心 | 
工序号 | 工序名称 | 工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 刀具规格 | 主轴 转速 （r/min） | 进给 速度 （mm/min） | 背吃力量 （mm） | 检测 工具
工10 | 工车 | 工1 | 加工外轮廓至各尺寸 | T01 | 93°外圆车刀 | 600 | 0.2 | 1.45 | 游标卡尺
 |  | 52 | 切断 | T02 | 切断刀 刀宽5mm | 400 | 0.1 | 2.4 | 游标卡尺
720 | 7钳 | 7 | 去毛刺 |  |  |  |  |  | 
730 | 7检验 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 工 页 | 第 页
阶梯轴数据加工工艺过程卡
任务6.1 外轮廓加工
二. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 9
CONTENTS
种类 | 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 单位 | 数量
工具 | 1 | 三爪自定心卡盘 |  |  | 个 | 1
 | 2 | 卡盘扳手 |  |  | 副 | 1
 | 3 | 刀架扳手 |  |  | 副 | 1
 | 4 | 垫刀片 |  |  | 块 | 若干
 | 5 | 划线盘 |  |  | 个 | 1
量具 | 6 | 游标卡尺 | 0~150mm | 0.02mm | 把 | 1
刀具 | 7 | 外圆车刀 | 93° |  | 把 | 1
 | 8 | 切槽刀 | 5mm |  | 把 | 1
加工阶梯轴工、量、刀具清单
任务6.1 外轮廓加工
二. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 10
CONTENTS
三. 加工程序
1. 确定工件坐标系
以工件右端面和轴心线的交点为工件原点，建立工件坐标系
2. 参考程序
O6001；
N10 G21 G97 G99 G40 M03 S600 T0101；
N20 G00 X52.0 Z5.0；
N30 G90 X48.0 Z-58.0 F0.2；
N40 X45.0 Z-45.0；
N50 X40.0 Z-30.0；
N60 X35.0 Z-15.0；
N70 X30.0 Z-45.0；
N80 X25.0 Z-30.0；
N90 X20.0 Z-15.0；
N100 G00 X80.0；
N110 Z60.0；
N120 G21 G97 G9 9G40 M03 S600 T0202；
N130 G00 X52.0 Z5.0；
N140 Z-58.0；
N150 G01 X-1. 0F0.1；
N160 G00 X80.0；
N170 Z60.0；
N180 M30；
初始化程序，主轴正转，600r/min，换1 号刀
快移至循环起点
加工48 的外圆
加工45 的外圆
加工40 的外圆
加工35 的外圆
加工30 的外圆
加工25 的外圆
加工20 的外圆
X 向退刀
Z 向退刀
初始化程序，主轴正转，400r/min，换2 号刀
快移至循环起点
Z 向定位
切断
X 向退刀
Z 向退刀
程序结束
任务6.1 外轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 11
CONTENTS
四. 实操加工
1. 加工准备
检查毛坯尺寸；
开机、回参考点；
输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床；
装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧；
装夹刀具。把外圆刀、切槽刀按要求依次装入T01、T02 号刀位。
2. 对刀
两把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用。
3. 空运行及仿真
对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。
任务6.1 外轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 12
CONTENTS
4. 零件自动加工
选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按下数控启动按钮进行自动加工。
5. 零件检测
选择0~150mm 游标卡尺测量各外圆直径
6. 加工结束
清理车床
任务6.1 外轮廓加工
四. 实操加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 13
五. 轴类加工训练的注意事项
使用G90 指令编程时，背吃刀量不宜过大，过大容易损刀甚至断刀。
编程切削路线应从右到左，自大到小。
切断时，切断刀的进给速度不宜过大，过大容易损刀甚至断刀
六. 思考与实训练习
试说明内、外圆循环指令G90 的加工路线图特点。
编制如下图所示零件外轮廓的加工程序。
外轮廓加工练习题
01
02
任务6.1 外轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 14
七. 思考与实训练习
实训项目 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 
实训地点 |  |  |  | 材料 |  |  |  | 指导教师 | 
设备名称 |  |  |  | 毛坯 |  |  |  |  | 
设备型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  | 
实训内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 工序、工步内容 |  | 切削用量 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ap （mm） |  | S （r/min） |  | F （mm/min） |  | 刀具、夹具、量具
工序图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  完成实训报告
程序 |  |  |  |  | 说明 | 
序号 | 检验项目 | 理论尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格 | 误差分析
1.你完成了零件加工吗？ |  |  |  |  |  | 
2. 实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
任务6.1 外轮廓加工
03
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 15: 轴类零件加工训练
任务6.1 外轮廓加工
任务6.2 内轮廓加工
任务6.3 沟槽加工
任务6.4 综合练习
实训项目 6

## Slide 16
任务6.2 内轮廓加工
1
编程指令
内、外径粗车循环指令G71、精车循环指令G70 、圆弧插补G02. G03
2
工艺分析
零件几何特点、确定装夹方案、确定加工顺序、确定切削参数、选择工量刀具
3
加工程序
确定工件坐标序、参考程序
4
实操加工
加工准备、对刀、空运行及仿真、零件自动加工、零件检测、加工结束
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 17
CONTENTS
一. 编程指令
1. 内、外径粗车循环指令G71
作用：G71指令通过与Z轴平行运动来实现内孔、外圆加工，常用于毛坯为棒料的粗加工。
指令格式：G71 U_R_； G71 P_Q_U_W_F_ ；
说明：
U_:背吃力量；
R_：退力量；
P_：精加工起始行；
Q_：精加工终止行；
U_：X向精加工余量；
W_：Z向精加工余量；
F_：进给速度；
任务6.2 内轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 18
CONTENTS
2. 精车循环指令G70
作用：由G71或G73指令完成粗加工后，可以用G70指令对零件进行精加工。
指令格式：G70 P_Q_F_ ；
说明：
P_：精加工起始行；
Q_：精加工终止行；
F_：进给速度；
任务6.2 内轮廓加工
一. 编程指令
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 19
CONTENTS
3. 圆弧插补 G02. G03
作用：圆弧插补指令G02、G03 是用来指令刀具在给定平面内以F 进给速度，做圆弧插补运动的指令。该指令主要用于圆弧表面切削。G02 指令为顺时针方向旋转圆弧，简称顺圆； G03 指令为逆时针方向旋转圆弧，简称逆圆。
指令格式：G02/G03X(U) ___Z(W) ___ R/I ___ R ___ F ___ ；
说明：
X、Z：切削终点C的绝对坐标；
U、W：切削终点C相对循环起点A的相对坐标；
R：圆弧半径；
I、R：圆弧终点坐标相当圆心坐标差；
F：进给速度
任务6.2 内轮廓加工
一. 编程指令
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 20
CONTENTS
二. 工艺分析
1. 零件几何特点
要加工：
Φ48mm 外圆柱面；
Φ38mm 、Φ32mm 和Φ26mm 内圆柱面；
R3圆弧及倒角。
2. 确定装夹方案
该零件采用三爪自定心卡盘装夹。
零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工
3. 确定加工顺序
本零件加工外圆，根据零件图样要求
加工过程为：
按Φ50×110 mm 下料→用Φ24mm 的钻头钻底孔，孔深75mm →用G90 加工外轮廓→ 用G71、G70 指令加工内轮廓→切断保证总长→去毛刺→检验。
任务6.2 内轮廓加工
内轮廓加工零件图
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 21
CONTENTS
4. 确定切削参数
5. 选择工、量、刀具
工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正；
量具选择：内孔用内径千分尺测量；外圆和长度用游标卡尺测量
刀具选择：外圆加工选择93°外圆车刀、内孔选择93°内孔车刀、切断选择刀宽为5mm 的切断刀。
 |  |  | 数控加工工艺过程卡 | 产品名称或代号 |  |  | 零件名称 | 零件图号 | 
 |  |  |  |  |  |  | 内孔加工 |  | 
材料 |  |  | 程序编号 | 夹具名称 |  |  | 加工设备 | 车间 | 
45# |  |  | O6002 | 三爪卡盘 |  |  | CK6140 | 数控中心 | 
工序号 | 工序名称 | 工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 刀具规格 | 主轴 转速 （r/min） | 进给 速度 （mm/min） | 背吃力量 （mm） | 检测 工具
110 | 工钻 | 工1 | 钻孔（手动） | 钻头 | Φ24mm | 400 |  |  | 
工20 | 工车 | 工2 | 加工外圆 Φ48mm | T01 | 93°外圆车刀 | 600 | 0.2 | 1 | 游标卡尺
 |  | 23 | 粗加工内孔 | T04 | 93°内孔车刀 | 600 | 0.15 | 1.5 | 游标卡尺
 |  | 44 | 精加工内孔到各尺寸 | T04 | 93°内孔车刀 | 800 | 0.12 | 0.5 | 内径千分尺
 |  | 55 | 切断保证总长 | T02 | 切断刀宽5mm | 400 | 0.1 | 1.4 | 游标卡尺
730 | 7钳 | 56 | 去毛刺 |  |  |  |  |  | 
730 | 7检验 |  |  |  |  |  |  |  | 
编制 |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 工 页 | 第 页
阶梯轴数据加工工艺过程卡
任务6.2 内轮廓加工
二. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 22
CONTENTS
种类 | 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 单位 | 数量
工具 | 1 | 三爪自定心卡盘 |  |  | 个 | 1
 | 2 | 卡盘扳手 |  |  | 副 | 1
 | 3 | 刀架扳手 |  |  | 副 | 1
 | 4 | 垫刀片 |  |  | 块 | 若干
 | 5 | 划线盘 |  |  | 个 | 1
量具 | 6 | 游标卡尺 | 0~150mm | 0.02mm | 把 | 1
 | 7 | 内径千分尺 | 25~50mm | 0.01mm | 把 | 1
刀具 | 8 | 外圆车刀 | 93° |  | 把 | 1
 | 9 | 切槽刀 | 5mm |  | 把 | 1
 | 10 | 内孔车刀 | 93° |  | 把 | 1
加工阶梯轴工、量、刀具清单
任务6.2 内轮廓加工
二. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 23
CONTENTS
三. 加工程序
1. 确定工件坐标系
以工件右端面和轴心线的交点为工件原点，建立工件坐标系
2. 参考程序
O6002；
N10 G21 G97 G99 G40；
N20 M03 S600 T0101；
N30 G00 X52.0 Z5.0；
N40 G90 X48.0 Z-78.0 F0.2；
N50 G00 X100.0；
N60 Z100.0；
N70 G21 G97 G99 G40；
N80 M03 S600 T0404；
N90 G00 X22.0 Z5.0；
N100 G71 U1.5 R1.0；
N110 G71 P120 Q190 U-0.5 W0.1 F0.15；
N120 G00 X40.0 S800 ；
N130 G01 Z0；
N140 X38.0 Z-1.0；
N150 Z-30.0；
N160 G02 X32.0 W-3.0 R3.0；
N170 G01 Z-45.0；
N180 G02 X26.0 W-3.0 R3.0；
N190 G01 Z-78.0；
N200 G70 P120 Q190 F0.12；
N210 G00 Z100.0；
M220 X100.0；
N230 G21 G97 G99 G40 M03 S600 T0202；
N240 G00 X62.0 Z5.0；
N250 Z-75.0；
N260 G01 X-1.0 F0.1；
N270 G00 X80.0；
N280 Z60.0；
N290 M30；
初始化程序
主轴正转，600r/min，换1 号刀
快移至循环起点
加工48 的外圆
X 向退刀
Z 向退刀
初始化程序
主轴正转，600r/min，换4 号刀
快移至循环起点
每次切深1.5mm（半径），退刀1mm
粗车加工，X 余量0.5mm，Z 余量0.1mm
精镗孔
Z 向退刀
X 向退刀
初始化程序，主轴正转，600r/min，换2 号刀
快移至循环起点
Z 向定位
切断
X 向退刀
Z 向退刀
程序结束
任务6.2 内轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 24
CONTENTS
四. 实操加工
1. 加工准备
检查毛坯尺寸；
开机、回参考点；
输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床；
装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧；
装夹刀具。把外圆刀、切槽刀按要求依次装入T01、T02 号刀位。
2. 对刀
三把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中。
3. 空运行及仿真
对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。
任务6.2 内轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 25
CONTENTS
4. 零件自动加工
选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按下数控启动按钮进行自动加工。
5. 零件检测
选择0~150mm的游标卡尺及25~50mm的千分尺测量各外圆、内孔直径的长度
6. 加工结束
清理车床
任务6.2 内轮廓加工
四. 实操加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 26
五. 轴类加工训练的注意事项
使用G71 指令编程时，背吃刀量不宜过大，过大容易损刀甚至断刀。
内孔编程时，G71指令中的X向精加工余量为负值。
镗孔退刀时，最好先退Z轴，再退X轴。防止退刀时误伤工件。
六. 思考与实训练习
试说明内、外径粗车循环指令G71、G70 的加工路线图特点。
编制如右图所示零件外轮廓的加工程序。
毛坯：φ50×100mm
01
任务6.2 内轮廓加工
毛坯：φ60×100mm
02
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 27
实训项目 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 
实训地点 |  |  |  | 材料 |  |  |  | 指导教师 | 
设备名称 |  |  |  | 毛坯 |  |  |  |  | 
设备型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  | 
实训目的、要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 工序、工步内容 |  | 切削用量 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ap （mm） |  | S （r/min） |  | F （mm/min） |  | 刀具、夹具、量具
工序图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  完成实训报告
程序 |  |  |  |  | 说明 | 
序号 | 检验项目 | 理论尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格 | 误差分析
1.你完成了零件加工吗？ |  |  |  |  |  | 
2. 实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
任务6.2 内轮廓加工
六. 思考与实训练习
03
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 28: 轴类零件加工训练
任务6.1 外轮廓加工
任务6.2 内轮廓加工
任务6.3 沟槽加工
任务6.4 综合练习
实训项目 6

## Slide 29
任务6.3 沟槽加工
1
编程指令
切槽循环指令G75、子程序调用、子程序的返回、暂停G04
2
工艺分析
零件几何特点、确定装夹方案、确定加工顺序、确定切削参数、选择工量刀具
3
加工程序
确定工件坐标序、参考程序
4
实操加工
加工准备、对刀、空运行及仿真、零件自动加工、零件检测、加工结束
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 30
CONTENTS
一. 编程指令
1. 切槽循环指令G75
作用：G75指令主要用于加工径向环形槽。加工中径向断续切削起到断屑、及时排屑的作用， 特别适合加工宽槽
指令格式：G75 R_；G75 X_Z_P_Q_R_F_;
2. 子程序调用
作用：在加工工件时，当相同的切削路线重复出现，可以把这类路径作为子程序编写，先存储起来，再多次调用，使程序简化。
指令格式：M98 P___X X X；
说明： ___为要调用的子程序号；“X X X”为重复调用次数，省略为一次。
任务6.3 沟槽加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 31
CONTENTS
3. 子程序的返回
作用：M99 作为子程序的最后一条程序段，表示子程序结束，并返回主程序中相对应的Ｍ 98 指令，下一条程序继续执行；
指令格式：M99 。
4. 暂停键G04
该指令一般用于车槽、镗孔、钻孔指令后，以提高表面质量及有利于铁屑充分排出。X__ 或U__ 的单位为秒（s），P__ 的单位为毫秒（ms）；
指令格式：G04 X __ ； G04 P __ 。
任务6.3 沟槽加工
一. 编程指令
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 32
CONTENTS
二. 工艺分析
1. 零件几何特点
毛坯尺寸为φ60×160mm
要加工外圆和沟槽，沟槽宽度各不相同：包括4mm、3mm、15mm
要加工的外圆面为Φ58mm 、Φ56mm 、Φ42mm
2. 确定装夹方案
该零件采用三爪自定心卡盘装夹。
零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工
3. 确定加工顺序
本零件加工外圆，根据零件图样要求
加工过程为：
按φ60×160 mm下料→用G90指令加工各外圆柱面→用G01、G75、子程序加工各槽→切断工件→去毛刺→检验。
任务6.3 沟槽加工
槽加工零件图
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 33
CONTENTS
4. 确定切削参数
5. 选择工、量、刀具
工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正；
量具选择：用游标卡尺测量各尺寸；
刀具选择：外圆加工选择93°外圆车刀、3mm切槽刀、4mm切槽刀
 |  |  | 数控加工工艺过程卡 | 产品名称或代号 |  |  | 零件名称 | 零件图号 | 
 |  |  |  |  |  |  | 沟槽加工 |  | 
材料 |  |  | 程序编号 | 夹具名称 |  |  | 加工设备 | 车间 | 
45# |  |  | O6003 | 三爪卡盘 |  |  | CK6140 | 数控中心 | 
工序号 | 工序名称 | 工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 刀具规格 | 主轴 转速 （r/min） | 进给 速度 （mm/min） | 背吃力量 （mm） | 检测 工具
工10 | 工车 | 工1 | 加工外圆至各尺寸 | T01 | 93°外圆车刀 | 600 | 0.2 | 1 | 游标卡尺
 |  | 工2 | 切槽至各槽尺寸 | T02 | 切断刀 刀宽4mm | 400 | 0.1 | 2 | 游标卡尺
 |  | 52 | 切断 | T02 | 切断刀 刀宽4mm | 400 | 0.1 | 3.0 | 游标卡尺
720 | 7钳 | 7 | 去毛刺 |  |  |  |  |  | 
730 | 7检验 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 工 页 | 第 页
阶梯轴数据加工工艺过程卡
任务6.3 沟槽加工
二. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 34
CONTENTS
种类 | 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 单位 | 数量
工具 | 1 | 三爪自定心卡盘 |  |  | 个 | 1
 | 2 | 卡盘扳手 |  |  | 副 | 1
 | 3 | 刀架扳手 |  |  | 副 | 1
 | 4 | 垫刀片 |  |  | 块 | 若干
 | 5 | 划线盘 |  |  | 个 | 1
量具 | 6 | 游标卡尺 | 0~150mm | 0.02mm | 把 | 1
刀具 | 7 | 外圆车刀 | 93°车刀 |  | 把 | 1
 | 8 | 切槽刀 | 3mm |  | 把 | 1
 | 9 | 切槽刀 | 4mm |  | 把 | 1
加工阶梯轴工、量、刀具清单
任务6.3 沟槽加工
二. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 35
CONTENTS
三. 加工程序
1. 确定工件坐标系
以工件右端面和轴心线的交点为工件原点，建立工件坐标系
2. 参考程序
O6003；
N10 G21 G97 G99 G40 M03 S600 T0101；
N20 G00 X62.0 Z5.0；
N30 G90 X58.0 Z-110.0 F0.2；
N40 X56.0 Z-96.0；
N50 X52.0 Z-62.0；
N60 X48.0；
N70 X44.0；
N80 X42.0；
N90 G00 X100.0；
N100 Z100.0；
N110 G21 G97 G99 G40 M03 S400 T0202；
N120 G00 X45.0 Z5.0；
N130 G01 Z0 F0.2；
N130 M98 P40052；
N140 G00 X58.0；
N150 Z-85.0；
N160 G75 R0.1；
N170 G75 X52.0 Z-85.0 P500 Q3000 R0 F0.1；
N180 G00 X80.0；
N190 Z60.0；
N200 G21 G97 G99 G40 M03 S400 T0303；
初始化程序，主轴正转600r/min，换1 号刀
快移至循环起点
加工58 的外圆
加工56 的外圆
加工42 的外圆
X 向退刀
Z 向退刀
初始化程序，主轴正转，400r/min，换2 号刀
快速定位
Z 向定位
调用子程序
X 向退刀
Z 向定位
指定径向退刀量0.1mm
指定槽底、槽宽及加工参数
X 向退刀
Z 向退刀
初始化程序，主轴正转400r/min，换3 号刀
任务6.3 沟槽加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 36
CONTENTS
三. 加工程序
1. 确定工件坐标系
以工件右端面和轴心线的交点为工件原点，建立工件坐标系
2. 参考程序
N215 G00 X62.0 Z5.0；
N210 Z-96.0；
N220 G01 X52.0 F0.1；
N230 G04 X2.0；
N240 G00 X80.0；
N250 Z60.0；
N260 G21 G97 G99 G40 M03 S400 T0202；
N270 G00 X62.0 Z5.0；
N280 Z-110.0；
N290 G01 X-1.0 F0.1
N300 G00 X80.0；
N310 Z60.0
N320 M30；
O0052；
N10 G00 W-13.0；
N20 G01 U-7.0 F0.1；
N30 G04 X2.0；
N40 G01 U7.0 F0.3；
N50 W1.0；
N60 G01 U-7.0 F0.1；
N70 G04 X2.0；
N80 G01 U7.0 F0.3；
N90 M99；
快速定位
Z 向定位
切槽
暂停2 秒
X 向退刀
Z 向退刀
初始化程序，主轴正转400r/min，换2 号刀
快速定位
Z 向定位
切断
X 向退刀
Z 向退刀
主程序结束
子程序
Z 向平移
第一刀切槽
暂停2 秒
X 向退刀
Z 向平移
第二刀切槽
暂停2 秒
X 向退刀
子程序结束
任务6.3 沟槽加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 37
CONTENTS
四. 实操加工
1. 加工准备
检查毛坯尺寸；
开机、回参考点；
输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床；
装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧；
装夹刀具。把外圆刀、3mm切槽刀、 4mm切槽刀按要求依次装入T01、T02、 T03 号刀位。
2. 对刀
三把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用。
3. 空运行及仿真
对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。
任务6.3 沟槽加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 38
CONTENTS
4. 零件自动加工
选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按下数控启动按钮进行自动加工。
5. 零件检测
选择25~50mm 的千分尺测量外圆直径，环规检测螺纹。
6. 加工结束
清理车床
任务6.3 沟槽加工
四. 实操加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 39
五. 轴类加工训练的注意事项
使用G75编程时，F值不宜过大，过大容易损刀甚至断刀。
子程序编程要使用相对坐标编程
六. 思考与实训练习
试说明切槽循环指令G75 的加工路线图特点。
编制如右图所示零件外轮廓的加工程序。
沟槽加工练习题
01
毛胚： Φ50×90mm
毛胚： Φ45×120mm
任务6.3 沟槽加工
02
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 40
  完成实训报告
实训项目 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 
实训地点 |  |  |  | 材料 |  |  |  | 指导教师 | 
设备名称 |  |  |  | 毛坯 |  |  |  |  | 
设备型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  | 
实训目的、要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 工序、工步内容 |  | 切削用量 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ap （mm） |  | S （r/min） |  | F （mm/min） |  | 刀具、夹具、量具
工序图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
程序 |  |  |  |  | 说明 | 
序号 | 检验项目 | 理论尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格 | 误差分析
1.你加工的零件合格吗？哪些尺寸不合格？不合格的原因在哪里？ |  |  |  |  |  | 
2. 实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
任务6.3 沟槽加工
六. 思考与实训练习
03
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 41: 轴类零件加工训练
任务6.1 外轮廓加工
任务6.2 内轮廓加工
任务6.3 沟槽加工
任务6.4 综合练习
实训项目 6

## Slide 42
任务6.4 综合练习
1
编程指令
刀尖圆弧半径、刀尖圆弧半径补偿指令G40、G41和G42，刀尖圆弧半径补偿作用
2
工艺分析
零件几何特点、确定装夹方案、确定加工顺序、确定切削参数、选择工量刀具
3
加工程序
确定工件坐标序和对刀点、参考程序
4
实操加工
加工准备、对刀、空运行及仿真、零件自动加工、零件检测、加工结束
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 43
CONTENTS
一. 编程指令
1. 刀尖圆弧半径
作用：该刀尖点称作车刀的假想刀尖（也称理想刀尖）；
在车削加工时，为提高刀尖强度，降低加工表面粗糙度，车刀尤其是精车刀，常在刀尖处刃磨成圆弧过渡刃。由于该圆弧刃的存在，实际切削时，实际起作用的切削刃是圆弧上的各切点，这造成在加工圆锥面和圆弧面时，产生欠切或过切，工件尺寸产生加工误差。
2. 刀尖圆弧半径补偿指令（G40、G41、G42）
G40：取消刀尖半径补偿。这时，刀尖运动轨迹与编程轨迹重合。
G41：刀尖半径左补偿；
G42：刀尖半径右补偿。
任务6.4 综合练习
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 44
CONTENTS
3. 圆弧刀尖半径补偿作用
过刀尖半径补偿功能可以消除用圆头车刀加工（尤其是精加工）时，带有圆锥和圆弧表面零件的误差。。
综合件加工零件图
任务6.4 综合练习
一. 编程指令
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 45
CONTENTS
二. 工艺分析
1. 零件几何特点
毛坯尺寸为Φ 65×90mm
要加工外圆和沟槽，沟槽宽度各不相同：包括4mm、3mm、15mm
外轮廓要加工Φ62mm 、Φ52mm 、Φ46mm圆柱面、锥面和圆弧面；
内轮廓要加工内圆柱面、锥面和弧面。
2. 确定装夹方案
该零件采用三爪自定心卡盘装夹。
零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工
3. 确定加工顺序
本零件加工外圆，根据零件图样要求
加工过程为：
按φ65×90 mm 下料→钻孔→用G71、G70 指令粗、精车外轮廓→用G71、G70 指令粗、精车内轮廓→用G01 指令切断。
任务6.4 综合练习
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 46
CONTENTS
4. 确定切削参数
5. 选择工、量、刀具
工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正；
量具选择：用游标卡尺测量各尺寸；
刀具选择：外圆加工选择93°外圆车刀、 93°内孔车刀、3mm切槽刀。
 |  |  | 数控加工工艺过程卡 | 产品名称或代号 |  |  | 零件名称 | 零件图号 | 
 |  |  |  |  |  |  | 综合件 |  | 
材料 |  |  | 程序编号 | 夹具名称 |  |  | 加工设备 | 车间 | 
45# |  |  | O6004 | 三爪卡盘 |  |  | CK6140 | 数控中心 | 
工序号 | 工序名称 | 工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 刀具规格 | 主轴 转速 （r/min） | 进给 速度 （mm/min） | 背吃力量 （mm） | 检测 工具
工10 | 工钻 | 工1 | 钻孔 | 钻头 | Φ20mm | 400 |  |  | 千分尺
工20 | 工车 | 工1 | 粗加工外轮廓 | T01 | 93°外圆车刀 | 600 | 0.2 | 1.5 | 千分尺
 |  | 工2 | 精加工外轮廓至要求尺寸 | T01 | 93°外圆车刀 | 1000 | 0.1 | 0.5 | 千分尺
 |  | 工3 | 粗加工内孔 | T04 | 93°内孔车刀 | 600 | 0.15 | 1.5 | 千分尺
 |  | 工4 | 精加工外轮廓至要求尺寸 | T04 | 93°内孔车刀 | 600 | 0.15 | 0.5 | 千分尺
 |  | 工5 | 切断保证总长 | T02 | 3mm切断刀 | 400 | 0.1 | 2.0 | 游标卡尺
720 | 7钳 | 7 | 去毛刺 |  |  |  |  |  | 
730 | 7检验 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 工 页 | 第 页
综合件数控加工工艺过程卡
任务6.4 综合练习
二. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 47
CONTENTS
种类 | 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 单位 | 数量
工具 | 1 | 三爪自定心卡盘 |  |  | 个 | 1
 | 2 | 卡盘扳手 |  |  | 副 | 1
 | 3 | 刀架扳手 |  |  | 副 | 1
 | 4 | 垫刀片 |  |  | 块 | 若干
 | 5 | 划线盘 |  |  | 个 | 1
量具 | 6 | 游标卡尺 | 0~150mm | 0.02mm | 把 | 1
 | 7 | 内径千分尺 | 25~50mm | 0.01mm | 把 | 1
刀具 | 8 | 外圆车刀 | 93°车刀 |  | 把 | 1
 | 9 | 内孔车刀 | 93°车刀 |  | 把 | 1
 | 10 | 切槽刀 | 3mm |  | 把 | 1
加工盘类零件外沟槽工、量、刀具清单
任务6.4 综合练习
二. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 48
CONTENTS
三. 加工程序
1. 确定工件坐标系
以工件右端面和轴心线的交点为工件原点，建立工件坐标系
2. 参考程序
O6004；
N10 G21 G97 G99 G40；
N20 M03 S600 T0101；
N30 G00 X67.0 Z5.0；
N40 G71 U1.5 R1.0；
N50 G71 P50 Q120 U0.5 W0.1 F0.2；
N60 G0 X46.0；
N70 G42 G1 ZO；
N80 Z-8.0；
N90 X52.0 Z-14.0；
N100 W-10.0；
N110 G02 X62.0 Z-37.23 R20.0；
N120 G01 Z-55.0；
N130 G00 X80.0；
N140 G40 Z60.0；
N150 G21 G97 G99 G40；
N155 M03 S800 T0101；
初始化程序
主轴正转，600r/min，换1 号刀
快移至循环起点
每次切深1.5mm（半径），退刀1mm
粗车加工，X 余量0.5mm，Z 余量0.1mm
建立刀具右补偿
X 向退刀
Z 向退刀 ，取消刀具补偿
初始化程序
主轴正转，800r/min，换1 号刀
任务6.4 综合练习
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 49
CONTENTS
三. 加工程序
1. 确定工件坐标系
以工件右端面和轴心线的交点为工件原点，建立工件坐标系
2. 参考程序
O6004；
N10 G21 G97 G99 G40；
N20 M03 S600 T0101；
N30 G00 X67.0 Z5.0；
N40 G71 U1.5 R1.0；
N50 G71 P50 Q120 U0.5 W0.1 F0.2；
N60 G0 X46.0；
N70 G42 G1 ZO；
N80 Z-8.0；
N90 X52.0 Z-14.0；
N100 W-10.0；
N110 G02 X62.0 Z-37.23 R20.0；
N120 G01 Z-55.0；
N130 G00 X80.0；
N140 G40 Z60.0；
N150 G21 G97 G99 G40；
N155 M03 S800 T0101；
初始化程序
主轴正转，600r/min，换1 号刀
快移至循环起点
每次切深1.5mm（半径），退刀1mm
粗车加工，X 余量0.5mm，Z 余量0.1mm
建立刀具右补偿
X 向退刀
Z 向退刀 ，取消刀具补偿
初始化程序
主轴正转，800r/min，换1 号刀
任务6.3 沟槽加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 50
CONTENTS
四. 实操加工
1. 加工准备
检查毛坯尺寸；按φ65×90 mm 下料，装夹φ65 外圆；
开机、回参考点；
输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床；
装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧；
装夹刀具。把外圆刀、3mm切槽刀、 内孔车刀，依次装入T01、T02、T04号刀位。
2. 对刀
三把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用。
3. 空运行及仿真
对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。
任务6.3 沟槽加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 51
CONTENTS
四. 实操加工
4. 零件自动加工
选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按下数控启动按钮进行自动加工。
5. 零件检测
选择0~150mm 的游标卡尺，25~50mm 外测千分尺，50~75mm 内测千分尺测量各相应尺寸
6. 加工结束
清理车床
任务6.3 沟槽加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 52
五. 轴类加工训练的注意事项
使用G71指令编程时，F值不宜过大，过大容易损刀甚至断刀。
镗孔时要注意循环指令的循环点的确定、X 向精加工余量及退刀顺序。
六. 思考与实训练习
如何判断左右刀补。
编制如右图所示零件外轮廓的加工程序。
01
02
综合件加工练习题毛胚： Φ65×100mm
任务6.3 沟槽加工
综合件加工练习题毛胚： Φ50×100mm
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 53
七. 思考与实训练习
  完成实训报告
03
实训项目 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 
实训地点 |  |  |  | 材料 |  |  |  | 指导教师 | 
设备名称 |  |  |  | 毛坯 |  |  |  |  | 
设备型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  | 
实训目的、要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 工序、工步内容 |  | 切削用量 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ap （mm） |  | S （r/min） |  | F （mm/min） |  | 刀具、夹具、量具
工序图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
程序 |  |  |  |  | 说明 | 
序号 | 检验项目 | 理论尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格 | 误差分析
1.综合零件的加工你选用了哪几把刀？ |  |  |  |  |  | 
2. 实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
任务6.3 沟槽加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 54
实训项目评分表 | 规范操作 |  |  |  |  | 文明生产 |  |  | 切削精度 |  |  | 总分
 | 着装规范 | 正确使用量具 | 工件装夹 刀具安装规范 | 卫生设备保养 | 关机后车床停放位置合理 | 开机前的检查和开机顺序正确 | 正确对刀，回参考点 | 进行正确仿真校验 | 优秀（60） | 良好 （40） | 一般 （20） | 
任务6.1 外轮廓加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
任务6.2 内轮廓加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
任务6.3 沟槽加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
任务6.4 综合练习 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
注：规范操作与文明生产每项5 分，切削精度分为60/40/20 分三个档次，共计100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
实训项目 6 评分表

## Slide 55: 谢 谢！