## Slide 1
主讲人：
数控车床综合技能实训
主编：柳荣华 谢雪如 黄南军
电 子 科 技 大 学 出 版 社

## Slide 2
实训项目 1
数控车床实训基础
实训项目 2
数控车床基本操作训练
实训项目 3
数控车床零件装夹训练
实训项目 4
实训项目 5
实训项目 6
实训项目 7
实训项目 8
实训项目 9
实训项目 10
目 录
常用量具认知训练
常用刀具认知训练
轴类零件加工训练
盘套类零件加工训练
螺纹车削加工训练
非圆曲线车削加工训练
中等复杂零件加工训练

## Slide 3: 盘套类零件加工训练
任务7.1 外轮廓加工
任务7.2 内轮廓加工
任务7.3 沟槽加工
任务7.4 综合训练
实训项目 7

## Slide 4: 盘套类零件加工训练
实训项目 6
任务7.1 外轮廓加工
任务7.2 内轮廓加工
任务7.3 沟槽加工
任务7.4 综合训练

## Slide 5
任务7.1 外轮廓加工
1
编程指令
端面车削单一循环指令G94、端面车削复合循环指令G72
2
工艺分析
零件几何特点、确定装夹方案、确定加工顺序、确定切削参数、选择工量刀具
3
加工程序
确定工件坐标序、参考程序
4
实操加工
加工准备、对刀、空运行及仿真、零件自动加工、零件检测、加工结束
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 6
一. 编程指令
1. 端面车削单一循环指令G94
作用：用于较大切削余量的端面的加工；
指令格式：G94 X（U）___Z（W）___K（或R）___F 。
2. 端面车削复合循环指令G94
作用：用于圆柱棒料毛坯端面方向加工，常用于径向尺寸大、轴向尺寸较小的零件粗车；
指令格式：G72 W（Δd）R（e）； G72 P（ns）Q（nf）U（Δu）W（Δw）F（f ）。
任务7.1 外轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 7
CONTENTS
二. 工艺分析
1. 零件几何特点
要加工：
Φ80mm 、Φ120mm 圆柱面及两个圆锥面。
2. 确定装夹方案
该零件采用三爪自定心卡盘装夹。
零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工。
3. 确定加工顺序
本零件加工外圆，根据零件图样要求
加工过程为：
按φ160×100 mm 下料→用G94加工右端面→用G72 和G70粗、精车外轮廓→去毛刺→检验。
外轮廓加工零件图
任务7.1 外轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 8
CONTENTS
4. 确定切削参数
5. 选择工、量、刀具
工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正；
量具选择：用游标卡尺测量各尺寸；
刀具选择：选择93°外圆车刀。
 |  |  | 数控加工工艺过程卡 | 产品名称或代号 |  |  | 零件名称 | 零件图号 | 
 |  |  |  |  |  |  | 法兰 |  | 
材料 |  |  | 程序编号 | 夹具名称 |  |  | 加工设备 | 车间 | 
45# |  |  | O7001 | 三爪卡盘 |  |  | CK6140 | 数控中心 | 
工序号 | 工序名称 | 工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 刀具规格 | 主轴 转速 （r/min） | 进给 速度 （mm/min） | 背吃力量 （mm） | 检测 工具
工10 | 工车 | 工1 | 夹持毛胚外圆，车右端面 | T01 | 93°外圆车刀 | 400 | 0.15 |  | 
2 |  | 工2 | 粗车外轮廓 | T02 | 93°外圆车刀 | 400 | 0.2 | 2.0 | 游标卡尺
3 |  | 工3 | 精车外轮廓至各尺寸 | T02 | 93°外圆车刀 | 800 | 0.1 | 0.4 | 游标卡尺
720 | 7钳 | 7 | 去毛刺 |  |  |  |  |  | 
730 | 7检验 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 工 页 | 第 页
阶梯轴数据加工工艺过程卡
任务7.1 外轮廓加工
二. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 9
CONTENTS
种类 | 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 单位 | 数量
工具 | 1 | 三爪自定心卡盘 |  |  | 个 | 1
 | 2 | 卡盘扳手 |  |  | 副 | 1
 | 3 | 刀架扳手 |  |  | 副 | 1
 | 4 | 垫刀片 |  |  | 块 | 若干
 | 5 | 划线盘 |  |  | 个 | 1
量具 | 6 | 游标卡尺 | 0~200mm | 0.02mm | 把 | 1
刀具 | 7 | 外圆车刀 | 93° |  | 把 | 1
加工阶梯轴工、量、刀具清单
任务7.1 外轮廓加工
二. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 10
CONTENTS
三. 加工程序
1. 确定工件坐标系
以工件右端面和轴心线的交点为工件原点，建立工件坐标系
2. 参考程序
O7001；
N10 G21 G40 G97 G99；
N20 M03 S400 T0101；
N30 G00 G41 X165.0 Z5.0；
N40 G94 X-1.0 Z0 F0.15；
N50 G72 W2.0 R1.0；
N60 G72 P70 Q140 U0.4 W0.2 F0.2；
N70 G00 Z-70.0 S1000；
N80 G01 X160.0；
N90 X120.0 Z-60.0；
N100 Z-50.0；
N110 X80.0 Z-40.0；
N120 Z-20.0；
N130 X40.0 Z.0；
N140 G00 Z5.0 G40；
N120 G70 P70 Q140 F0.1；
N130 G00 X150.0 Z50.0；
N140 M30
初始化程序
主轴正转，400r/min，换1 号刀
快移至循环起点
车端面
粗车Z 向进刀2.0mm，退刀1.0mm
车锥面
车φ120 圆柱面
车φ80 圆柱面
精加工循环
快退至换刀点
程序结束
任务7.1 外轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 11
CONTENTS
四. 实操加工
1. 加工准备
检查毛坯尺寸，按φ100×30 mm 下料，装夹φ100 外圆；
开机、回参考点；
输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床；
装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧；
装夹刀具。把外圆刀装入T01号刀位。
2. 对刀
采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用。
3. 空运行及仿真
对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。
任务7.1 外轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 12
CONTENTS
四. 实操加工
4. 零件自动加工
选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按下数控启动按钮进行自动加工。加工过程中，外圆尺寸的控制采用试切、试测来保证
5. 零件检测
选择相应的量具对工件进行测量
6. 加工结束
清理车床
任务7.1 外轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 13
五. 轴类加工训练的注意事项
使用G72 指令编程时，在顺序号NS 中必须沿Z 向进刀，且不能出现X 坐标值， 否则会出现程序报警
编程切削路线应从左到右，自大到小。
六. 思考与实训练习
试说明外圆粗车循环G71 指令和端面粗车G72 指令的特点。
本任务中的零件外轮廓用G71 指令如何加工。
编制如右图所示的零件外轮廓的加工程序。
外轮廓加工练习题
01
02
03
毛坯：φ85×60 mm
毛坯：φ160×85 mm
任务7.1 外轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 14
实训项目 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 
实训地点 |  |  |  | 材料 |  |  |  | 指导教师 | 
设备名称 |  |  |  | 毛坯 |  |  |  |  | 
设备型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  | 
实训目的、要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 工序、工步内容 |  | 切削用量 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ap （mm） |  | S （r/min） |  | F （mm/min） |  | 刀具、夹具、量具
工序图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  完成实训报告
程序 |  |  |  |  | 说明 | 
序号 | 检验项目 | 理论尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格 | 误差分析
1.加工过程碰到了什么问题？你是如何解决的？ |  |  |  |  |  | 
2. 实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
任务7.1 外轮廓加工
六. 思考与实训练习
04
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 15: 盘套类零件加工训练
实训项目 6
任务7.1 外轮廓加工
任务7.2 内轮廓加工
任务7.3 沟槽加工
任务7.4 综合训练

## Slide 16
任务7.2 内轮廓加工
1
盘套类零件孔加工特点、加工方法和加工工艺方法
2
工艺分析
零件几何特点、确定装夹方案、确定加工顺序、确定切削参数、选择工量刀具
3
加工程序
确定工件坐标序、参考程序
4
实操加工
加工准备、对刀、空运行及仿真、零件自动加工、零件检测、加工结束
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 17
01.盘套类零件孔加工特点
孔加工是在工件内部进行的，观察切削情况比较困难。
刀杆尺寸由于受孔径和孔深的限制，既不能粗，又不能短。
排屑和冷却困难。
当工件壁较薄时，加工工件容易变形。
测量孔比测量外圆困难
02.盘套类零件孔加工方法
钻孔
使用刀具：麻花钻 ，尺寸精度一般可达到IT11~IT1，表面粗糙度Ra 可达12.5~25。
扩孔
扩孔刀具：有麻花钻（低精度）和扩孔钻（高精度）。扩孔钻尺寸精度可达IT10~IT11，表面粗糙度Ra可达6.3~12.5。
任务7.2 内轮廓加工
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 18
02.盘套类零件孔加工方法
铰孔
用铰刀从被加工孔的孔壁上切除微量金属，使孔的精度和表面质量得到提高的加工方法称为铰孔。铰孔刀具：铰刀。铰孔余量：一般粗铰的余量为0.15~0.3mm，精铰为0.04~0.15mm。铰孔精度可达IT6~IT8，表面粗糙度Ra可达1.6~0.4。
车（镗）孔
（1）车刀种类：通孔车刀和不通孔车刀
通孔车刀：刀具安装受孔深的影响，刀杆伸出较长，刀具刚性差。为了减小径向切削抗力，防止车孔时振动，主偏角应取得大些，一般取60°~75°；为减小刀具副后刀面与孔壁的摩擦，副偏角也应取得较大，一般在15°~ 30°；为了防止内孔车刀后刀面和孔壁的摩擦，同时又考虑不使刀具的强度下降，在实际加工中，一般建议将车刀后角刃磨成双后角。
通孔车刀结构参数
任务7.2 内轮廓加工
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 19
02.盘套类零件孔加工方法
（1）车刀种类：通孔车刀和不通孔车刀
不通孔车刀：用来车不通孔和台阶、圆弧等形状的。切削部分几何形状与90°外圆车刀基本相似，它的主偏角大于90°，一般为93°~95°。后角的要求和通孔车刀一样，不同之处是不通孔车刀的刀尖位于刀具的最前端，当加工平底孔时，要求刀尖到刀杆外端的距离小于内孔半径R，使内孔刀刀杆不与孔壁发生碰撞。
（2）车刀安装
刀尖应对准工件中心，刀杆与内孔中心线平行，刀杆伸出长度略长于被加工孔的长度。
不通孔车刀结构参数
任务7.2 内轮廓加工
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 20
02.盘套类零件孔加工方法
（3）车（镗）内孔的关键技术
解决内孔车刀的刚性问题和内孔车削过程中的排屑问题，需要做到以下几点：
①尽量增加刀杆的截面积，但不能碰到孔壁。
②刀杆伸出的长度尽可能缩短，以增加车刀刀柄刚性，减少切削过程中的振动。
③充分加注切削液。
④合理选择刀具几何参数和切削用量。
任务7.2 内轮廓加工
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 21
03.盘套类零件孔加工的工艺方法
车削孔径要求不高时，可直接用钻头钻削。
车削圆柱孔，孔径要求较高或深孔，可采用端面深孔加工循环指令G74 加工， 或采用外圆、内圆车削循环指令G90 加工。
车削有圆弧、台阶多、圆锥内孔时，可采用外圆粗车循环指令G71、端面粗车循环指令G72 加工。
削内槽可采用端面车削循环指令G94 或外圆、内圆切槽循环指令G75 加工。
任务7.2 内轮廓加工
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 22
CONTENTS
二. 工艺分析
1. 零件几何特点
毛坯尺寸为φ55×75 mm；
零件外轮廓已加工；
内轮廓由圆柱面、内圆锥面等组成R3圆弧及倒角等组成。
2. 确定装夹方案
该零件采用三爪自定心卡盘装夹。
零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工
3. 确定加工顺序
本零件加工外圆，根据零件图样要求
加工过程为：
按Φ55×75mm 下料→钻中心孔→钻底孔φ20×60mm →用G71 、G70指令粗、精车内轮廓→用G01 指令切断工件→去毛刺→检验。
内轮廓加工零件图
任务7.2 内轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 23
CONTENTS
4. 确定切削参数
5. 选择工、量、刀具
工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正；
量具选择：内径用内径千分尺测量；长度用游标卡尺测量。
刀具选择：选择主偏角小于90°内孔车刀、宽度b=4mm的切槽刀、中心钻、麻花钻。
 |  |  | 数控加工工艺过程卡 | 产品名称或代号 |  |  | 零件名称 | 零件图号 | 
 |  |  |  |  |  |  | 轴套 |  | 
材料 |  |  | 程序编号 | 夹具名称 |  |  | 加工设备 | 车间 | 
45# |  |  | O7002 | 三爪卡盘 |  |  | CK6140 | 数控中心 | 
工序号 | 工序名称 | 工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 刀具规格 | 主轴 转速 （r/min） | 进给 速度 （mm/min） | 背吃力量 （mm） | 检测 工具
工10 | 7钻 | 工1 | 手动钻中心孔 |  | A3中心钻 |  |  |  | 
 |  | 工2 | 手动钻底孔Φ20×60mm |  | Φ20麻花钻 |  |  |  | 
720 | 7车 | 工1 | 粗车内轮廓 | T01 | 93°外圆车刀 | 400 | 0.2 | 3.0 | 游标卡尺
 |  | 工2 | 精车内轮廓至各尺寸 | T01 | 93°内圆车刀 | 1000 | 0.1 | 0.5 | 内径千分尺
 |  | 工3 | 切断工件保证总长 | T02 | 切操刀 | 400 | 0.15 |  | 游标卡尺
 |  | 44 | 精加工内孔到各尺寸 | T04 | 93°内孔车刀 | 800 | 0.12 | 0.5 | 内径千分尺
 |  | 55 | 切断保证总长 | T02 | 切断刀宽5mm | 400 | 0.1 | 1.4 | 游标卡尺
730 | 7钳 | 7 | 去毛刺 |  |  |  |  |  | 
730 | 7检验 |  |  |  |  |  |  |  | 
编制 |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 工 页 | 第 页
轴套数控加工工艺过程卡
任务7.2 内轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 24
CONTENTS
种类 | 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 单位 | 数量
工具 | 1 | 三爪自定心卡盘 |  |  | 个 | 1
 | 2 | 卡盘扳手 |  |  | 副 | 1
 | 3 | 刀架扳手 |  |  | 副 | 1
 | 4 | 垫刀片 |  |  | 块 | 若干
 | 5 | 划线盘 |  |  | 个 | 1
量具 | 6 | 游标卡尺 | 0~150mm | 0.02mm | 把 | 1
 | 7 | 内径千分尺 | 25~50mm | 0.01mm | 把 | 1
刀具 | 8 | 内孔圆车刀 | 小于90° |  | 把 | 1
 | 9 | 切槽刀 | 4mm |  | 把 | 1
 | 10 | 中心钻 | A3 |  | 把 | 1
 | 11 | 麻花钻 | Φ20 |  | 把 | 1
加工内轮廓工、量、刀具清单
任务7.2 内轮廓加工
二. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 25
CONTENTS
三. 加工程序
1. 确定工件坐标系
以工件右端面和轴心线的交点为工件原点，建立工件坐标系
2. 参考程序
O7002；
N10 G21 G40 G97 G99；
N20 M03 S400 T0101；
N30 G00 X18.0 Z5.0；
N40 G71 U1.5 R0.8；
N50 G71 P60 Q130 U-0.5 W0.2 F0.2；
N60 G00 G41 X46.0 S1000；
N70 G01 Z0 F0.1；
N80 G02 X40.0 Z-3.0 R3.0；
N90 G01 Z-5.0；
N100 X32.0 W-13.0；
N110 W-18.0；
N120 X26.0；
N130 Z-55.0；
N140 G70 P60 Q130 F0.1；
N150 G00 X100.0 Z50.0；
N160 M03 S400 T0202；
N170 G00 X60.0 Z5.0；
N180 Z-50.0；
N190 G01 X-1.0 F0.15；
N200 G00 X100.0 Z50.0；
N200 M30；
初始化程序
主轴正转，400r/min，换1 号刀
快移至循环起点
粗车，进刀量1.5mm，退刀量0.8mm
X 余量0.5mm，Z 余量0.2mm
精车循环，且S1000，F0.1
快退至换刀点
换2 号刀
切断工件
程序结束
任务7.2 内轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 26
CONTENTS
四. 实操加工
1. 加工准备
检查毛坯尺寸；
开机、回参考点；
输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床；
装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧；
装夹刀具。把内孔车刀、切槽刀按要求依次装入T01、T02 号刀位。中心钻和麻花钻装夹在尾架套筒中。
2. 对刀
两把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中。
3. 空运行及仿真
对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。
任务7.2 内轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 27
CONTENTS
4. 零件自动加工
选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按数控启动按钮进行自动加工。加工过程中，尺寸控制通过设置刀具磨损量及加工过程中试切、试测来保证。根据测量结果， 设置刀具磨损量，运行精车内孔程序，直至符合尺寸要求为止。
5. 零件检测
选择0~150mm的游标卡尺及25~50mm的内径分尺测量各相应尺寸。
6. 加工结束
清理车床
任务7.2 内轮廓加工
四. 实操加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 28
五. 钻孔时应注意的注意事项
在钻孔前，必须把端面车平。
钻头装入尾座套筒后，必须检查钻头轴线是否和工件的旋转轴线重合。
当使用细长钻头钻孔时，事前应该用中心钻钻出一个中心孔。
钻较深的孔时，要经常把钻头退出清除切屑。钻通孔快要钻透时，要减少进给量。
任务7.2 内轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 29
六. 思考与实训练习
试说明内轮廓加工工艺方法。
不通孔车刀与通孔车刀有什么区别？
编制如右图所示的零件内轮廓的加工程序。
内外轮廓加工练习题
01
02
03
任务7.2 内轮廓加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 30
六. 思考与实训练习
实训项目 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 
实训地点 |  |  |  | 材料 |  |  |  | 指导教师 | 
设备名称 |  |  |  | 毛坯 |  |  |  |  | 
设备型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  | 
实训目的、要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 工序、工步内容 |  | 切削用量 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ap （mm） |  | S （r/min） |  | F （mm/min） |  | 刀具、夹具、量具
工序图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  完成实训报告
程序 |  |  |  |  | 说明 | 
序号 | 检验项目 | 理论尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格 | 误差分析
1.你完成了零件加工吗？加工零件的尺寸合格吗？ |  |  |  |  |  | 
2. 实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
任务7.2 内轮廓加工
04
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 31: 盘套类零件加工训练
实训项目 6
任务7.1 外轮廓加工
任务7.2 内轮廓加工
任务7.3 沟槽加工
任务7.4 综合训练

## Slide 32
任务7.3 沟槽加工
1
沟槽的加工方法、工具选择、加工刀具的安装、常用的编程指令
2
工艺分析
零件几何特点、确定装夹方案、确定加工顺序、确定切削参数、选择工量刀具
3
加工程序
确定工件坐标序、参考程序
4
实操加工
加工准备、对刀、空运行及仿真、零件自动加工、零件检测、加工结束
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 33
01.沟槽加工的方法
外沟槽的加工：
（1）窄沟槽（宽度＜5mm）
选择主切削刃宽度等于槽宽的外沟槽刀，采用直进法一次切削而成。如右图所示。用G01、G94 指令可以完成加工，在使用G94 指令时，如果设定Z 值不移动或设定W 值为零时，就可用来进行车槽加工。欲提高槽底质量，可用G04 指令完成。
（2）宽沟槽（宽度＞5mm）。
可以分几次进给，要求每次切削时刀具要有重叠的部分，并在槽沟两侧和底面留一定的精车余量 ，如右图所示。可以用G75 指令完成加工。
窄沟槽加工
宽沟槽加工
任务7.3 沟槽加工
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 34
01.沟槽加工的方法
内沟槽的加工：
（1）窄沟槽
宽度较小和要求不高的内沟槽，加工方法与外沟槽相似
（2）宽沟槽
要求较高或较宽的内沟槽，加工方法与外沟槽相似
窄沟槽加工
宽沟槽加工
任务7.3 沟槽加工
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 35
02.沟槽加工的刀具选择
车槽刀刀位点的确定：
切槽刀有左右两个刀尖，都可以成为刀位点，编程时应该根据图纸尺寸标注以及对刀的难易程度确定具体的刀位点。一定要避免编程和实际对刀选用的刀位点不一。
切槽刀各相关尺寸的确定：
（1）切槽刀刀头宽度确定。
切槽刀的刀头宽度一般根据工件的槽宽、车床功率和刀具的强度综合考虑确定。
（2）切槽刀的长度确定。
切槽刀长度为L＝槽深+（2~3）mm。
任务7.3 沟槽加工
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 36
03.沟槽加工的刀具安装
刀具可满足加工要求时，安装车槽刀不宜伸出过长。
车槽，横向进给时，主刀刃高度与工件中心控制在0±0.2mm 范围内，刀片与工件中心尽量等高。
刀片尽量垂直于中心，两个副偏角对称，以保证主刀刃与工件轴线平行。
04.沟槽加工常用的编程指令
沟槽加工指令为：
（1）G01：GO1X（U）_Z（W）_F_；
（2）G04：G04 X __ ； G04 P __；
（3）G75：G75 R_；G75 X_Z_P_Q_R_F_。
任务7.3 沟槽加工
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 37
CONTENTS
实操训练一：外沟槽的加工
任务7.3 沟槽加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 38
CONTENTS
一. 工艺分析
1. 零件几何特点
毛坯尺寸为φ50×50mm，材料为45#钢。它的外圆有一槽宽为12mm 的矩形槽，属于宽槽。
需要加工φ48mm 外圆，φ25mm 内孔，两处倒角及外沟槽。
2. 确定装夹方案
该零件采用三爪自定心卡盘装夹。
零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工
3. 确定加工顺序
本零件加工外圆，根据零件图样要求
加工过程为：
按φ50×50mm下料→钻中心孔→钻孔φ23×40mm→用G90、G01指令粗、精车φ48 外圆并倒角→用G90、G01 指令粗、精车内孔φ25，倒内角→用G75 指令切外沟槽→用G01指令切断工件→去毛刺→检验。
任务7.3 沟槽加工
外沟槽加工零件图
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 39
CONTENTS
4. 确定切削参数
5. 选择工、量、刀具
工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正；
量具选择：外径、长度用游标卡尺测量，内孔用内径千分尺测量
刀具选择：外圆车刀、主偏角小于90°内孔车刀、切槽刀、中心钻、麻花钻。
任务7.3 沟槽加工
 |  |  | 数控加工工艺过程卡 | 产品名称或代号 |  |  | 零件名称 | 零件图号 | 
 |  |  |  |  |  |  | 拨环 |  | 
材料 |  |  | 程序编号 | 夹具名称 |  |  | 加工设备 | 车间 | 
45# |  |  | O7003 | 三爪卡盘 |  |  | CK6140 | 数控中心 | 
工序号 | 工序名称 | 工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 刀具规格 | 主轴 转速 （r/min） | 进给 速度 （mm/min） | 背吃力量 （mm） | 检测 工具
工10 | 工钻 | 工1 | 钻中心孔 |  | A3 |  |  |  | 
 |  | 工2 | 钻底孔Φ20×40mm |  | Φ20麻花钻 |  |  |  | 
720 | 7车 | 工1 | 粗车外轮廓 | T01 | 95°外圆车刀 | 400 | 0.2 | 3.0 | 游标卡尺
 |  | 工2 | 精车外轮廓至各尺寸Φ48mm | T01 | 95°内圆车刀 | 1000 | 0.1 | 0.5 | 游标卡尺
 |  | 工3 | 粗车内轮廓 | T02 | 小于90°内圆车刀 | 400 | 0.2 | 3.0 | 游标卡尺
 |  | 工4 | 精加工内孔到各要求尺寸 | T02 | 小于90°内圆车刀 | 800 | 0.1 | 0.5 | 内径千分尺
 |  | 工5 | 车外沟槽 | T03 | 切槽刀 b=3mm | 400 | 0.15 | 1.4 | 游标卡尺
 |  | 工6 | 切断工件 | T03 | 切槽刀 | 400 | 0.15 |  | 游标卡尺
730 | 7钳 | 7 | 去毛刺 |  |  |  |  |  | 
730 | 7检验 |  |  |  |  |  |  |  | 
编制 |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 工 页 | 第 页
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 40
CONTENTS
种类 | 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 单位 | 数量
工具 | 1 | 三爪自定心卡盘 |  |  | 个 | 1
 | 2 | 卡盘扳手 |  |  | 副 | 1
 | 3 | 刀架扳手 |  |  | 副 | 1
 | 4 | 垫刀片 |  |  | 块 | 若干
 | 5 | 划线盘 |  |  | 个 | 1
量具 | 6 | 游标卡尺 | 0~150mm | 0.02mm | 把 | 1
 | 7 | 内径千分尺 | 0~25mm | 0.01mm | 把 | 1
刀具 | 8 | 外圆车刀 | 93°车刀 |  | 把 | 1
 | 9 | 内孔车刀 | 小于90°车刀 |  | 把 | 1
 | 10 | 切槽刀 | 3mm |  | 把 | 1
 | 11 | 中心钻 | A3 |  | 把 | 1
 | 12 | 麻花钻 | Φ20 |  | 把 | 1
加工盘类零件外沟槽工、量、刀具清单
任务7.3 沟槽加工
一. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 41
CONTENTS
二. 加工程序
1. 确定工件坐标系
以工件右端面和轴心线的交点为工件原点，建立工件坐标系
2. 参考程序
O7003；
N10 G21 G40 G97 G99；
N20 M03 S600 T0101；
N30 G00 X55.0 Z5.0 M08；
N40 G94 X-1.0 Z0 F0.15；
N50 G90 X48.5 Z-40.0 F0.3；
N60 G00 X46.0 S1000；
N70 G01 Z0 F0.1 ；
N80 G01 X48.0 Z-1.0；
N90 Z-40. 0；
N100 G00 X55.0；
N110 G00 X100.0 Z80.0；
N120 M03 S600 T0202；
N130 G00 X20.0 Z5.0；
N140 G90 X24.5 Z-32.0 F0.2；
N150 G00 X23.0 S1000；
N160 G01 Z0 F0.1 ；
N170 G01 X25.0 Z-1.0；
N180 Z-30. 0；
N190 G00 X20.0；
N200 Z5.0；
初始化程序
主轴正转，400r/min，换1 号刀
快移至循环起点
车端面
粗车（48 外圆，留0.5 精加工余量）
快速调刀至倒角附近
车倒角
精车（48 外圆）
快退至换刀点
换2 号刀
快移至循环起点
粗加工内孔
倒角
精加工内孔
任务7.3 沟槽加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 42
CONTENTS
1. 确定工件坐标系
以工件右端面和轴心线的交点为工件原点，建立工件坐标系
2. 参考程序
N210 G00 X100.0 Z80.0；
N220 M03 S400 T0303；
N230 G00 X55.0 Z-13.0；
N240 G75 R1.0；
N250 G75 X40.0 Z-22.0 P2500 Q2800 F0.2；
N260 G00 Z-35.0
N270 G01X-1.0 F0.1；
N280 G00 X100.0 M09
N290 Z80.0
N300 M30；
快退至换刀点
换切槽刀
宽槽加工
切断工件
程序结束
任务7.3 沟槽加工
二. 加工程序
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 43
CONTENTS
三. 实操加工
1. 加工准备
检查毛坯尺寸；
开机、回参考点；
输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床；
装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧；
装夹刀具。把外圆刀、内孔车刀、切槽刀按要求依次装入T01、T02、 T03 号刀位。
2. 对刀
三把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用。
3. 空运行及仿真
对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。
任务7.3 沟槽加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 44
CONTENTS
4. 零件自动加工
选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按下数控启动按钮进行自动加工。
5. 零件检测
选择0~150mm 的游标卡尺、0~25mm 的内径千分尺测量各相应尺寸。
6. 加工结束
清理车床
任务7.3 沟槽加工
三. 实操加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 45
CONTENTS
实操训练二：内沟槽的加工
任务7.3 沟槽加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 46
CONTENTS
一. 工艺分析
1. 零件几何特点
毛坯尺寸为φ80×83mm，外形不加工 ；
需要加工φ40mm、φ30mm 内孔，φ48×5 mm 内外沟槽，倒角等。
2. 确定装夹方案
该零件采用三爪自定心卡盘装夹。
零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工。
3. 确定加工顺序
本零件加工外圆，根据零件图样要求
加工过程为：
按φ80×83mm 下料→钻中心孔→钻孔φ28×45mm →用G71、G70 指令粗、精车内孔并倒内角→用G01 指令切内沟槽至要求尺寸→去毛刺→检验。
任务7.3 沟槽加工
内沟槽加工零件图
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 47
CONTENTS
4. 确定切削参数
5. 选择工、量、刀具
工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正；
量具选择：内孔用内测百分尺测量，长度用游标卡尺测量，内沟槽用样板检测；
刀具选择：选择主偏角大于等于90°的盲孔车刀。
任务7.3 沟槽加工
 |  |  | 数控加工工艺过程卡 | 产品名称或代号 |  |  | 零件名称 | 零件图号 | 
 |  |  |  |  |  |  | 拨环 |  | 
材料 |  |  | 程序编号 | 夹具名称 |  |  | 加工设备 | 车间 | 
45# |  |  | O7004 | 三爪卡盘 |  |  | CK6140 | 数控中心 | 
工序号 | 工序名称 | 工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 刀具规格 | 主轴 转速 （r/min） | 进给 速度 （mm/min） | 背吃力量 （mm） | 检测 工具
710 | 1钻 | 11 | 钻中心孔 |  | A3中心钻 | 800 |  |  | 
7 | 7 | 22 | 钻底孔Φ30mm |  | Φ30麻花钻 | 400 |  |  | 
730 | 7车 | 工1 | 粗车内轮廓 | T01 | 93°外圆车刀 | 400 | 0.2 | 3.0 | 游标卡尺
 |  | 工2 | 精车内轮廓至各要求尺寸 | T01 | 93°外圆车刀 | 1000 | 0.1 | 0.5 | 内径千分尺
 |  | 工3 | 车内沟槽至要求尺寸 | T02 | 切槽刀 | 400 | 0.15 |  | 游标卡尺
740 | 7钳 | 7 | 去毛刺 |  |  |  |  |  | 
750 | 7检验 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
编制 |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 工 页 | 第 页
轴套数控加工工艺过程卡
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 48
CONTENTS
种类 | 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 单位 | 数量
工具 | 1 | 三爪自定心卡盘 |  |  | 个 | 1
 | 2 | 卡盘扳手 |  |  | 副 | 1
 | 3 | 刀架扳手 |  |  | 副 | 1
 | 4 | 垫刀片 |  |  | 块 | 若干
 | 5 | 划线盘 |  |  | 个 | 1
量具 | 6 | 游标卡尺 | 0~150mm | 0.02mm | 把 | 1
 | 7 | 内径百分尺 | 25~50mm | 0.01mm | 把 | 1
 | 8 | 内沟槽样板 | 5mm |  | 把 | 1
刀具 | 9 | 内孔车刀 | 93° |  | 把 | 1
 | 10 | 切槽刀 | 3mm |  | 把 | 1
 | 11 | 中心钻 | A3 |  | 把 | 1
 | 12 | 麻花钻 | Φ30 |  | 把 | 1
加工盘类零件外沟槽工、量、刀具清单
任务7.3 沟槽加工
一. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 49
CONTENTS
二. 加工程序
1. 确定工件坐标系
以工件右端面和轴心线的交点为工件原点，建立工件坐标系
2. 参考程序
O7004；
N10 G21 G40 G97 G99；
N20 M03 S400 T0101；
N30 G00 X26.0 Z5.0 M08；
N40 G71 U1.5 R0.5 ；
N50 G71 P60 Q 120 U-0.5 W0.1 F0.2；
N60 G00 X42.0 S1000；
N70 G01 Z0 F0.1 ；
N80 G01 X42.0 Z-1.0；
N90 Z-40. 0；
N100 G01 X30.0；
N110 W-15.0；
N120 X25.0；
N130 G70 P60 Q 120；
N140 G00 X100.0 Z80.0；
N150 M03 S400 T0202；
N160 G00 X35.0 Z5.0；
N170 G01 Z-30.0；
N180 G01 X48.0 F0.15；
N190 G04 X1.0；
N200 G01 X35.0；
初始化程序
主轴正转，400r/min，换1 号刀
快移至循环起点
粗车循环
留0.5 精加工余量
快速调刀至倒角附近
精加工内孔
快退至换刀点
换2 号刀
调刀起到点
至第一槽
车第一槽
任务7.3 沟槽加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 50
CONTENTS
1. 确定工件坐标系
以工件右端面和轴心线的交点为工件原点，建立工件坐标系
2. 参考程序
N210 G00 Z-15.0；
N220 G01 X48.0 F0.15；
N230 G04 X1.0；
N240 G01 X35.0；
N240 G00 Z100.0 M09；
N250 X100.0；
N260 M30；
调刀至第二槽
车第二槽
快退至换刀点
程序结束
任务7.3 沟槽加工
二. 加工程序
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 51
CONTENTS
三. 实操加工
1. 加工准备
检查毛坯尺寸；
开机、回参考点；
输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床；
装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧；
装夹刀具。把外圆刀、切槽刀按要求依次装入T01、T02号刀位。中心钻和麻花钻装夹在尾架套筒中。
2. 对刀
两把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中。
3. 空运行及仿真
对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。
任务7.3 沟槽加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 52
CONTENTS
4. 零件自动加工
选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按下数控启动按钮进行自动加工。
5. 零件检测
选择0~150mm 的游标卡尺、25~50mm 的内径百分尺测量各相应尺寸。
6. 加工结束
清理车床
任务7.3 沟槽加工
三. 实操加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 53
四. 沟槽加工时的注意事项
车槽的退刀路线一般应先退X 方向，再退Z 方向，避免与工件外台阶发生碰撞， 造成车刀甚至是车床损坏。
车削内沟槽，应严格计算“Z”向尺寸，避免刀具进给深度超过孔深而损坏刀具。
多刀加工，装刀时，刀号要与程序中的相同。
任务7.3 沟槽加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 54
五. 思考与实训练习
任务7.3 沟槽加工
试说明径向槽粗车循环指令G75 加工时刀具轨迹特点。
说明沟槽加工方法及工艺。
编制如右图所示的零件的加工程序。
车槽刀选择和装夹时的注意事项有哪些？
沟槽加工练习题
01
02
03
04
毛坯：φ50×55 mm
毛坯：φ45×35 mm
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 55
实训项目 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 
实训地点 |  |  |  | 材料 |  |  |  | 指导教师 | 
设备名称 |  |  |  | 毛坯 |  |  |  |  | 
设备型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  | 
实训目的、要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 工序、工步内容 |  | 切削用量 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ap （mm） |  | S （r/min） |  | F （mm/min） |  | 刀具、夹具、量具
工序图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
程序 |  |  |  |  | 说明 | 
序号 | 检验项目 | 理论尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格 | 误差分析
1.加工过程遇到了什么问题？你是如何解决的？ |  |  |  |  |  | 
2. 实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
任务7.3 沟槽加工
五. 思考与实训练习
完成实训报告。
05
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 56: 盘套类零件加工训练
实训项目 6
任务7.1 外轮廓加工
任务7.2 内轮廓加工
任务7.3 沟槽加工
任务7.4 综合训练

## Slide 57
任务7.4 综合练习
1
工艺分析
零件几何特点、确定装夹方案、确定加工顺序、确定切削参数、选择工量刀具
2
加工程序
确定工件坐标序和对刀点、参考程序
3
实操加工
加工准备、对刀、空运行及仿真、零件自动加工及尺寸控制、零件检测、加工结束
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 58
CONTENTS
一. 工艺分析
1. 零件几何特点
隔套的外轮廓尺寸为φ54×15mm，内孔直径为φ20；
各加工表面粗糙度均为3.2， 尺寸精度只是内孔有公差要求，其他要求较低；
材料为45#钢，毛坯为φ60×25mm棒料。
2. 确定装夹方案
该零件采用三爪自定心卡盘装夹。
零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工
3. 确定加工顺序
本零件加工外圆，根据零件图样要求
加工过程为：
按φ60×25mm下料→钻孔φ18×20mm→用G72、G70粗、精车外轮廓→用G90粗、精车内孔φ20×18 至要求尺寸，倒内角→切断长度至尺寸15mm。
任务7.4 综合练习
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 59
CONTENTS
4. 确定切削参数
5. 选择工、量、刀具
工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正；
量具选择：内径用内测百分尺测量、长度用游标卡尺测量；
刀具选择：选择主偏角小于90°内孔车刀、宽度b=4mm的切槽刀、中心钻、麻花钻。
 |  |  | 数控加工工艺过程卡 | 产品名称或代号 |  |  | 零件名称 | 零件图号 | 
 |  |  |  |  |  |  | 隔套 |  | 
材料 |  |  | 程序编号 | 夹具名称 |  |  | 加工设备 | 车间 | 
45# |  |  | O7006 | 三爪卡盘 |  |  | CK6140 | 数控中心 | 
工序号 | 工序名称 | 工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 刀具规格 | 主轴 转速 （r/min） | 进给 速度 （mm/min） | 背吃力量 （mm） | 检测 工具
工10 | 工钻 | 工1 | 钻孔 φ18×20mm |  | 麻花钻 |  |  |  | 
工20 | 工车 | 工1 | 粗加工外轮廓 | T01 | 90°外圆车刀 | 400 | 0.2 | 2.0 | 游标卡尺
工30 |  | 工2 | 精加工外轮廓至要求尺寸 | T01 | 90°外圆车刀 | 1000 | 0.1 | 0.4 | 游标卡尺
 |  | 工3 | 粗车内轮廓 | T02 | 小于90°内圆车刀 | 800 | 0.1 | 0.5 | 内径千分尺
 |  | 工5 | 切断工件保证总长 | T03 | 切断刀 | 400 | 0.15 |  | 
740 | 7钳 | 7 | 去毛刺 |  |  |  |  |  | 
750 | 7检验 | 7 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 工 页 | 第 页
综合件数控加工工艺过程卡
任务7.4 综合练习
一. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 60
CONTENTS
种类 | 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 单位 | 数量
工具 | 1 | 三爪自定心卡盘 |  |  | 个 | 1
 | 2 | 卡盘扳手 |  |  | 副 | 1
 | 3 | 刀架扳手 |  |  | 副 | 1
 | 4 | 垫刀片 |  |  | 块 | 若干
 | 5 | 划线盘 |  |  | 个 | 1
量具 | 6 | 游标卡尺 | 0~150mm | 0.02mm | 把 | 1
 | 7 | 内测百分尺 | 5~30mm | 0.01mm | 把 | 1
刀具 | 8 | 外圆车刀 | 90°外圆车刀 |  | 把 | 1
 | 9 | 内孔圆车刀 | 小于90° |  | 把 | 1
 | 10 | 切槽刀 | 3mm |  | 把 | 1
 | 11 | 麻花钻 | φ20 |  | 把 | 1
加工隔套工、量、刀具清单
任务7.4 综合练习
一. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 61
CONTENTS
二. 加工程序
1. 确定工件坐标系
以工件右端面和轴心线的交点为工件原点，建立工件坐标系
2. 参考程序
O7001；
N10 G21 G40 G97 G99；
N20 M03 S400 T0101；
N30 G00 X65.0 Z5.0；
N40 G94 X-1.0 Z0 F0.15；
N50 G72 W2.0 R1.0；
N60 G72 P70 Q110 U0.4 W0.2 F0.2；
N70 G41 G00 Z-15.0 S1000；
N80 G01 X54.0；
N90 Z-9.0 0；
N100 X35.0 Z-5.0 ；
N110 Z5.0；
初始化程序
主轴正转，400r/min，换1 号刀
快移至循环起点
车端面
粗车Z 向进刀2.0mm，退刀1.0mm
主轴正转，800r/min，换1 号刀
任务7.4 综合练习
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 62
CONTENTS
1. 确定工件坐标系
以工件右端面和轴心线的交点为工件原点，建立工件坐标系
2. 参考程序
N120 G70 P70 Q110 F0.1；
N130 G40 G00 X100.0 Z50.0；
N140 M03 S400 T0202
N150 G00 X14.0 Z5.0；
N160 G90 X19.5 F0.2；
N170 S1000；
N180 X20.0 F0.1；
N190 G00 X100.0 Z50.0
N200 M03 S400 T0303；
N210 G00 X65.0 Z5.0；
N220 Z-18.0；
N230 G01 X-1.0；
N240 G00 X100.0
N250 Z100.0
N260 M30；
精加工循环
快退至换刀点
换2 号刀
粗加工内孔
精加工内孔
换3 号刀
切断工件
程序结束
任务7.4 综合练习
二. 加工程序
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 63
CONTENTS
三. 实操加工
1. 加工准备
检查毛坯尺寸；
开机、回参考点；
输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床；
装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正并夹紧；
装夹刀具。把外圆刀、内孔车刀、 切槽刀，依次装入T01、T02、T03号刀位。中心钻和麻花钻装夹在尾架套筒中。
2. 对刀
三把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用。
3. 空运行及仿真
对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。
任务7.4 综合练习
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 64
CONTENTS
三. 实操加工
4. 零件自动加工
选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按下数控启动按钮进行自动加工。加工过程中，尺寸控制通过设置刀具磨损量及加工过程中试切、试测来保证。
5. 零件检测
选择0~150mm 的游标卡尺，5~30mm 的内测百分尺测量各相应尺寸。
6. 加工结束
清理车床
任务7.4 综合练习
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 65
四. 综合加工时的注意事项
对外圆车削时，注意输入刀尖圆弧半径，以建立刀尖圆弧半径左补偿。
多刀加工，一把刀加工完成后，要及时用G40 指令取消刀尖圆弧半径补偿。
加工时，充分发挥每把刀的性能，尽可能减少刀具数量。
内孔尺寸控制时，刀具磨损量的修改与外圆加工相反。
任务7.4 综合练习
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 66
五. 思考与实训练习题
编制如右图所示的零件的加工程序。
完成实训报告。
综合训练练习题
01
02
任务7.4 综合练习
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 67
七. 思考与实训练习
实训项目 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 
实训地点 |  |  |  | 材料 |  |  |  | 指导教师 | 
设备名称 |  |  |  | 毛坯 |  |  |  |  | 
设备型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  | 
实训目的、要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 工序、工步内容 |  | 切削用量 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ap （mm） |  | S （r/min） |  | F （mm/min） |  | 刀具、夹具、量具
工序图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
程序 |  |  |  |  | 说明 | 
序号 | 检验项目 | 理论尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格 | 误差分析
1.加工过程遇到了什么问题？你是如何解决的？ |  |  |  |  |  | 
2. 实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
任务7.4 综合练习
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 68: 谢 谢！