## Slide 1
主讲人：
数控车床综合技能实训
主编：柳荣华 谢雪如 黄南军
电 子 科 技 大 学 出 版 社

## Slide 2
实训项目 1
数控车床实训基础
实训项目 2
数控车床基本操作训练
实训项目 3
数控车床零件装夹训练
实训项目 4
实训项目 5
实训项目 6
实训项目 7
实训项目 8
实训项目 9
实训项目 10
目 录
常用量具认知训练
常用刀具认知训练
轴类零件加工训练
盘套类零件加工训练
螺纹车削加工训练
非圆曲线车削加工训练
中等复杂零件加工训练

## Slide 3: 螺纹车削加工训练
任务8.1 三角圆柱外螺纹加工
任务8.2 三角圆柱内螺纹加工
任务8.3 梯形螺纹加工
实训项目 8

## Slide 4: 螺纹车削加工训练
任务8.1 三角圆柱外螺纹加工
任务8.2 三角圆柱内螺纹加工
任务8.3 梯形螺纹加工
实训项目 8

## Slide 5
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工
1
螺纹车削加工指令及车削三角形外螺纹尺寸计算
2
加工工艺分析
选择工、量、刀具；制定加工工艺路线；选择合理切削用量
3
编写参考程序
4
实操加工
加工准备、对刀、空运行及仿真、零件自动加工及尺寸控制、零件检测、加工结束
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 6
一、螺纹切削加工指令
（一）指令功能
此指令可以加工各种恒螺距螺纹：圆柱螺纹/ 圆锥螺纹、外螺纹/ 内螺纹、单线螺 纹/ 多线螺纹、多段连续螺纹；
（二）指令代码
G32：
（1）作用：G32 指令主要用于切削圆柱螺纹与圆锥螺纹；
（2）格式：G32X（U）Z（W）FQ。
（3）格式说明：
① X（U）Z（W）：目标点的坐标值 。
② F ：螺纹导程。
③ Q ：螺纹起始角。它为不带小数点的非模态值，单位为毫度。
单线螺纹Q值为0，可省略；双线螺纹Q值为180000。
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 7
一、螺纹切削加工指令
（二）指令代码
G92（单一循环螺纹切削指令）：
（1）作用：G92 指令主要用于切削圆柱螺纹与圆锥螺纹。G92 指令执行螺纹切削单一循环，可以完成由进刀、切螺纹、退出和返回四个动作组成的一次走刀切削循环；
（2）格式：圆柱螺纹 G92 X（U）Z（W）F；圆锥螺纹 G92 X（U）Z（W）R F；
（3）格式说明：
执行G92 指令时螺纹车刀从循环起点A 开始按A → B → C → D → A 做循环运动， 最后又回到循环起点A。
X、Z ：切削终点C 的绝对坐标。
U、W：切削终点C 相对于循环起点A 的相对坐标.
R ：圆锥螺纹切削起点与切削终点的半径差，R=RB-RC。
⑤ F ：螺纹导程。
圆柱螺纹
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 8
一、螺纹切削加工指令
（三）指令使用说明
使用螺纹切削指令时，进给倍率无效。
螺纹切削指令为模态代码，一经使用，持续有效，直到被同组G 代码取代为止。
加工螺纹时，刀具应处于螺纹起点位置。
由于数控车床伺服系统滞后主轴加速和减速过程中，会在螺纹切削起点和终点产生不正确的导程，所以，在进刀和退刀时要留有一定的导入量和导出量。如右图。升速进刀段（空刀导入量）δ1 ≥ 2 F。一般取4~6mm。
减速退刀段（空刀导出量）δ2 ≥ 0.5 F。一般取1~3mm。
式中：F —— 螺纹导程（mm）。
注意：螺纹退刀槽的宽度应能保证空刀导出量δ2 的大小。
切削螺纹引入、引出距离
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 9
二、车削三角形螺纹尺寸计算
（一）螺纹总切深
螺纹牙型高度是指在螺纹牙型上，牙顶到牙底之间垂直于螺纹轴线的距离，它是车削时车刀总切入深度。如下图所示。
普通螺纹牙型理论高度（螺纹原始三角形高度）H=0.866P
螺纹实际牙型高度h=H -2（H/8）=0.6495P ≈ 0.65P
式中：P —— 螺距（mm），不是导程
螺纹牙型高度
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 10
（二）车螺纹前螺纹大径和小径的确定
车塑性材料，车刀挤压作用会使外径胀大，故车螺纹前圆柱面直径应比螺纹公称直径（大径）小0.1~0.4mm，一般取:
圆柱面直径= 公称直径- 0.1P
螺纹实际小径= 公称直径-1.3P
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工
二、车削三角形螺纹尺寸计算
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 11
CONTENTS
二. 加工工艺分析
1. 选择工、量、刀具
工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正；
量具选择：外径用外径千分尺测量、长度用游标卡尺测量；螺纹用螺纹环规测量；
刀具选择：外圆选用90°偏刀车削，螺纹退刀槽用切槽刀车削，螺纹选用外螺纹车刀车削。
螺纹加工
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 12
CONTENTS
二. 加工工艺分析
种类 | 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 单位 | 数量
工具 | 1 | 三爪自定心卡盘 |  |  | 个 | 1
 | 2 | 卡盘扳手 |  |  | 副 | 1
 | 3 | 刀架扳手 |  |  | 副 | 1
 | 4 | 垫刀片 |  |  | 块 | 若干
 | 5 | 划·线盘 |  |  | 个 | 1
量具 | 6 | 游标卡尺 | 0~150mm | 0.02mm | 把 | 1
 | 7 | 千分尺 | 25~50mm | 0.01mm | 把 | 1
 | 8 | 螺纹环规 | M30×2 |  | 套 | 1
 | 9 | 角度样板 | 60° |  | 块 | 1
刀具 | 10 | 外圆车刀 | 90° |  | 把 | 1
 | 11 | 切槽刀 | 4mm |  | 把 | 1
 | 12 | 外螺纹车刀 | 60° |  | 把 | 1
加工三角形外螺纹工、量、刀具清单
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 13
CONTENTS
二. 加工工艺分析
2. 制定加工工艺路线
切削螺纹的进刀方式的选择：本课题螺距为2mm，采用直进法进刀切削。
进刀次数及背吃刀量的分配：采用直进法进刀，刀具越接近螺纹牙底，切削面积越大；为避免因切削力过大而损坏刀具，背吃刀量应越来越小。
加工工艺安排：车螺纹前应先加工外圆柱面积螺纹退刀槽，然后加工螺纹，螺纹螺距是2mm，分5次走刀切完。
螺距 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4
牙高（半径上） | 0.65 | 0.975 | 1.3 | 1.625 | 1.95 | 2.274 | 2.6
总背吃刀量（直径上） | 1.3 | 1.95 | 2.6 | 3.25 | 3.9 | 4.55 | 5.2
进给次数及背吃刀量（直径） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5
 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8
 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
 |  | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6
 |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
 |  |  |  | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.4
 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.4
 |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.3
 |  |  |  |  |  |  | 0.2
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 14
CONTENTS
二. 加工工艺分析
3. 选择合理切削用量
工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 切削用量 |  | 
 |  |  | 背吃刀量（mm） | 进给速度（mm/min） | 主轴转速（r/mim）
1 | 加工螺纹外圆及Φ34mm外圆至要求尺寸 | T01 | 1~2 | 0.2 | 
2 | 车4×2退刀槽 |  |  |  | 
 | T02 | 4 | 0.08 | 400 | 
3 | 车M30×2螺纹至要求尺寸 | T03 | 0.2~0.8 | 2 | 400
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 15
CONTENTS
三. 编写参考程序
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工
O8001；
N10 G21 G40 G97 G99 M03 S600 T0101；
N20 G00 X40. Z5.；
N30 G90 X34. Z-50. F0.2；
N40 G90 X29.8 Z-34.；
N50 G00 X60. Z100.；
N60 G21 G40 G97 G99 M03 S400 T0202； N70 G00 X40. Z5.；
N80 Z-34.；
N90 G01 X30. F0.08；
N100 G04 X2.；
N110 X40.；
N120 G00 X60. Z100.；
N130 G21 G40 G97 G99 M03 S400 T0303； N140 G00 X35. Z5.；
N150 G92 X29.2 Z-32. F2. N160 X28.6； N170 X28.；
N180 X27.6；
N190 X27.4；
N200 G00 X60. Z100.；
N210 M05；
N220 M30；
初始化程序，主轴正转，1 号刀加工
快速定位
单一循环车外径
车螺纹大径
退刀
程序初始化，主轴正转，2 号刀加工
定位
定位
车退刀槽
暂停
退刀
退刀
程序初始化，主轴正转，3 号刀加工
快速定位
第一次进给车螺纹
第二次进给车螺纹
第三次进给车螺纹
第四次进给车螺纹
第五次进给车螺纹
退刀
主轴停转
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 16
CONTENTS
四. 实操加工
1. 加工准备
检查毛坯尺寸；
开机、回参考点；
输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床；
装夹工件。坯料装夹在三爪自定心卡盘中，伸出约60mm 左右，用划线盘校正并夹紧；
装夹刀具。把外圆刀、切槽刀、螺纹刀按要求依次装入T01、T02、T03 号刀位。安装螺纹车刀时。可借助角度样板使刀头垂直于工件轴
2. 对刀
三把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用。其中螺纹车刀取刀尖为刀位。
3. 空运行及仿真
对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 17
CONTENTS
四. 实操加工
4. 零件自动加工
选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按数控启动按钮进行自动加工。加工过程中，外圆尺寸的控制同前面的课题。螺纹尺寸控制是将螺纹车刀设置一定的磨损量，停车用螺纹环规检测。根据螺纹旋合松紧程度调小刀具磨损量，重新运行加工程序段， 直至尺寸符合要求为止;
5. 零件检测
选择25~50mm 的千分尺测量外圆直径，环规检测螺纹;
6. 加工结束
清理车床
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 18
五. 轴类加工训练的注意事项
螺纹切削时必须采用专用的螺纹车刀，加工期间保持主轴转速不变。
空刀退出量设置不能过大，防止螺纹车刀退出时撞到台阶面。
首次切削尽可能采用单段加工，熟练以后再采用自动加工方式
六. 思考与实训练习
螺纹加工为何要设置空刀导入量和空刀退出量？
螺纹车刀安装有何要求？
编制如右图 所示的零件的加工程序。
螺纹加工练习题
01
02
03
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 19
实训项目 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 
实训地点 |  |  |  | 材料 |  |  |  | 指导教师 | 
设备名称 |  |  |  | 毛坯 |  |  |  |  | 
设备型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  | 
实训内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 工序、工步内容 |  | 切削用量 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ap （mm） |  | S （r/min） |  | F （mm/min） |  | 刀具、夹具、量具
工序图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  完成实训报告
程序 |  |  |  |  | 说明 | 
序号 | 检验项目 | 理论尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格 | 误差分析
1.加工的螺纹合格吗？加工过程出现哪些问题？你是如何解决的？ |  |  |  |  |  | 
2. 实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工
六. 思考与实训练习
04
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 20: 螺纹车削加工训练
任务8.1 三角圆柱外螺纹加工
任务8.2 三角圆柱内螺纹加工
任务8.3 梯形螺纹加工
实训项目 8

## Slide 21
任务8.2 三角形圆柱内螺纹加工
1
加工工艺分析
选择工、量、刀具；制定加工工艺路线；圆柱内螺纹切削数值计算；选择合理切削用量
2
编写参考程序
3
实操加工
加工准备、对刀、空运行及仿真、零件自动加工及尺寸控制、零件检测、加工结束
车外圆；车内孔、内螺纹
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 22
CONTENTS
一. 加工工艺分析
1. 选择工、量、刀具
工具的选择：工件装夹在三爪自定心卡盘中，用划线盘校正，掉头装夹后用百分表校正。
量具的选择：外径用外径千分尺测量，长度和内孔用游标卡尺测量；螺纹用螺纹塞规测量。
刀具的选择：外圆选用90°偏刀车削；用内孔车刀车孔，车内孔前需钻孔（含钻中心孔），内螺纹选用内螺纹车刀车削。
三角形圆柱内螺纹加工
任务8.2 三角形圆柱内螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 23
CONTENTS
种类 | 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 单位 | 数量
工具 | 1 | 三爪自定心卡盘 |  |  | 个 | 1
 | 2 | 卡盘扳手 |  |  | 副 | 1
 | 3 | 刀架扳手 |  |  | 副 | 1
 | 4 | 垫刀片 |  |  | 块 | 若干
 | 5 | 划线盘 |  |  | 个 | 1
 | 6 | 钻夹头 |  |  | 个 | 1
 | 7 | 磁性表座 |  |  | 个 | 1
量具 | 8 | 游标卡尺 | 0~150mm | 0.02mm | 把 | 1
 | 9 | 千分尺 | 0~25mm 25~50mm | 0.01mm | 把 | 1
 | 10 | 螺纹环规 | M20×2 |  | 套 | 1
 | 11 | 角度样板 | 60° |  | 块 | 1
 | 12 | 百分表 | 0~5mm | 0.01mm | 只 | 1
刀具 | 13 | 外圆车刀 | 90° |  | 把 | 1
 | 14 | 中心钻 | A2 |  | 只 | 1
 | 15 | 麻花钻 | φ16mm |  | 把 | 1
 | 16 | 内孔车刀 | 16mm×35mm |  | 只 | 1
 | 17 | 外螺纹车刀 | 60° |  | 把 | 1
加工三角形内螺纹工、量、刀具清单
任务8.2 三角形圆柱内螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 24
CONTENTS
一. 加工工艺分析
2. 制定加工工艺路线
本课题先车外圆，然后钻中心孔、钻孔、内孔倒角、切断；掉头装夹，车内孔、车内螺纹
3. 圆柱内螺纹切削数值计算
车内孔前孔底直径的计算。
塑性材料：孔径= 公称直径- 螺距。
脆性材料：孔径= 公称直径-1.05× 螺距。
螺纹实际牙型高度。
牙高=0.65P=0.65×2=1.3mm。
空刀导入量、空刀退出量。
空刀导入量取3mm，空刀退出量取2mm。
任务8.2 三角形圆柱内螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 25
CONTENTS
一. 加工工艺分析
4. 选择合理切削用量
工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 切削用量 |  | 
 |  |  | 背吃刀量（mm） | 进给速度（mm/min） | 主轴转速（r/mim）
1 | 加工Φ34mm外圆至要求尺寸 | T01 | 1~2 | 0.2 | 600
2 | 钻Φ2mm中心孔（手动） |  | 2 | 0.1 | 800
3 | 钻Φ16mm孔（手动） |  | 8 | 0.2 | 400
4 | 钻孔口倒角C2（手动） | T01 | 1.5 | 0.2 | 600
5 | 切断后，掉头夹住Φ34mm外圆（手动） | T02 | 0.1~0.4 | 0.3 | 400
6 | 车内孔，倒角至要求尺寸 | T03 | 1~2 | 0.2 | 600
7 | 车M20×2螺纹至要求尺寸 | T04 | 0.08~0.8 | 2 | 400
任务8.2 三角形圆柱内螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 26
CONTENTS
二. 编写参考程序
O8002；
N10 G21 G40 G97 G99 M03 S600 T0101； N20 G00 X40. Z5.；
N30 G90 X34. Z-35. F0.2；
N40 G00 X60. Z100.；
N50 M05；
N60 M30；
初始化程序，主轴正转，1 号刀加工
快速定位
单一循环车外径
退刀
主轴停转
程序结束
O8003；
N10 G21 G40 G97 G99 M03 S600 T0303； N20 G00 X15. Z5.；
N30 G90 X17.5 Z-34. F0.2；
N40 G00 Z0；
N50 G90 X16. Z-2. I-2. F0.2；
N60 G00 X15. Z120.；
N70 G21 G40 G97 G99 M03 S400 T0404； N140 G00 X17. Z5.；
N150 G92 X18.2 Z-32. F2.；
N160 X18.8；
N170 X19.4；
N180 X19.8；
N190 X20.；
N200 G00 X20. Z100.；
N210 M05；
N220 M30；
初始化程序，主轴正转，3号刀加工
定位
车内孔
定位
车倒角
退刀
程序初始化，主轴正转，4 号刀加工
快速定位
第一次进给车螺纹
第二次进给车螺纹
第三次进给车螺纹
第四次进给车螺纹
第五次进给车螺纹
退刀
主轴停转
程序结束
任务8.2 三角形圆柱内螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 27
CONTENTS
三. 实操加工
1. 加工准备
检查毛坯尺寸；
开机、回参考点；
输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床；
装夹工件、坯料装夹在三爪自定心卡盘中，伸出约60mm 左右，用划线盘校正并夹紧，车外圆、钻孔；掉头装夹用百分表校正并夹紧；
装夹刀具。把外圆刀、切槽刀、内孔车刀、内螺纹车刀按要求依次装入T01、T02、T03、T04 号刀位。安装内螺纹车刀时，可借助角度样板使刀头垂直于工件轴线。中心钻、麻花钻装夹在尾座套筒内。
2. 对刀
三把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用。其中内螺纹车刀取刀尖为刀位点。
3. 空运行及仿真
对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正确。
任务8.2 三角形圆柱内螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 28
CONTENTS
三. 实操加工
4. 零件自动加工
选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按数控启动按钮进行自动加工。加工过程中，尺寸控制方法同圆柱外螺纹加工。螺纹尺寸控制是将螺纹车刀设置一定的磨损量，停车用螺纹塞规检测。根据螺纹旋合松紧程度调小刀具磨损量，重新运行加工程序段，直至尺寸符合要求为止。（塞规通规能通过，止规通不过为合格）。
5. 零件检测
选择25~50mm 的千分尺测量外圆直径，环规检测螺纹。
6. 加工结束
清理车床
任务8.2 三角形圆柱内螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 29
四. 三角形圆柱内螺纹加工的注意事项
掉头装夹工件时应用铜皮裹住外圆，以防损坏已加工外圆表面。
安装内螺纹车刀，车刀刀尖要对准工件旋转中心，装得过高，车削时易振动； 装得过低时，刀头下部与工件发生碰撞。
车削前，应调试内孔车刀及内螺纹车刀，以防刀体、刀杆与内孔发生干涉。
掉头装夹工件，所有刀具都要重新对刀。
任务8.2 三角形圆柱内螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 30
五. 思考与实训练习
车削内螺纹前底孔直径如何确定？
编制如右图所示的零件的加工程序。
内螺纹加工练习题
01
02
任务8.2 三角形圆柱内螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 31
七. 思考与实训练习
实训项目 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 
实训地点 |  |  |  | 材料 |  |  |  | 指导教师 | 
设备名称 |  |  |  | 毛坯 |  |  |  |  | 
设备型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  | 
实训内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 工序、工步内容 |  | 切削用量 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ap （mm） |  | S （r/min） |  | F （mm/min） |  | 刀具、夹具、量具
工序图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  完成实训报告
程序 |  |  |  |  | 说明 | 
序号 | 检验项目 | 理论尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格 | 误差分析
1.加工过程出现的问题及解决方法 |  |  |  |  |  | 
2. 实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工
03
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 32: 螺纹车削加工训练
任务8.1 三角圆柱外螺纹加工
任务8.2 三角圆柱内螺纹加工
任务8.3 梯形螺纹加工
实训项目 8

## Slide 33
任务8.3 梯形螺纹加工
1
梯形螺纹的尺寸计算、测量及相关指令
2
加工工艺分析
选择工、量、刀具；制定加工工艺路线；选择合理切削用量
3
编写参考程序
4
实操加工
加工准备、对刀、空运行及仿真、零件自动加工及尺寸控制、零件检测、加工结束
直进法（成形法）、左右分层切削法、斜进法（单面切削法）
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 34
一、梯形螺纹的尺寸计算
（一）指令功能
梯形螺纹的代号用字母“Tr”及公称直径× 螺距表示，左旋加LH。
国标规定，公制梯形螺纹的牙型角为30°
任务8.3 梯形螺纹加工
名称 | 代号 | 计算公式 |  |  | 
牙顶间隙 | ac | P | 1.5~5 | 6~12 | 14~44
 |  | ac | 0.25 | 0.5 | 1
大径 | d、D4 | d=公称直径，D4=d+ac |  |  | 
中径 | d2、D2 | D2=d-0.5P，D2=d2 |  |  | 
小径 | d3、D1 | D3=d-2h3，D1=d-P |  |  | 
牙高 | h3、H4 | H3=0.5P+ac |  |  | 
牙顶宽 | f | f=0.366P |  |  | 
牙槽底宽 | W | W=0.366P-0.536a |  |  | 
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 35
二、梯形螺纹的测量
1. 梯形螺纹测量的种类
综合测量、三针测量和单针测量三种；
2. 螺纹三针测量法
三针测量是测量外螺纹中径的一种比较精密的方法。适应于精度较高的普通螺纹、梯形螺纹及蜗杆等中径的测量。两边钢针顶点之间的距离M 用千分尺量出，即
M——千分尺测得的尺寸；
d2——螺纹的中径；
dd——钢针直径；
α ——牙型角。
任务8.3 梯形螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 36
二、梯形螺纹的测量
1. 梯形螺纹测量的种类
综合测量、三针测量和单针测量三种；
2. 螺纹三针测量法
三针测量法若已知螺纹牙型角，可简化上述计算：
螺纹牙型角 | 简化公式
60° | M =d 2+3d d-0.866P
55° | M =d 2+3.166d d-0.960P
30° | M =d 2+4.864d d-1.886P
40° | M =d 2+3.924d d-1.374P
29° | M =d 2+4.994d d-1.933P
钢针直径dD 的计算公式为
dd= P α 2 2 cos （P 螺距，α 牙型角）。
其中，牙型角α 简化公式为
60°：dd=0.577P；
55°：dd=0.564P；
30°：dd=0.518P；
40°：dd=0.533P；
29°：dd=0.516P。
梯形螺纹中径D2=D-0.5P
任务8.3 梯形螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 37
三、螺纹加工符合循环指令G76
1. 编程格式
G76 P（m）（r）（a）Q（Δdmin）R（d）；
G76 X（U） Z（W） R（i） P（k）Q（d）F（f）；
2. 说明
m：精加工最终重复次数（1~99）；
r：收尾长度，即倒角量；该值大小可设置在0.1f~9.9f 之间，系数应为0.1 的整数倍，用00~99 之间的两位整数表示，f 为导程；
a：刀尖的角度，可以选择80°、60°、55°、30°、29°、0°六种，其角度数值用两位数指定；m、r、a 可用地址一次指定；
Δdmin：最小切入量；
d：精加工余量；
X（U），Z（W）：终点坐标；
i：锥螺纹部分半径差（i=0 时为圆柱螺纹）；
k：螺牙的高度（用半径值指令X 轴方向的距离）；
Δd：第一次的切入量（用半径值指定）；
f：螺纹的导程（与G32 螺纹切削时相同）
任务8.3 梯形螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 38
CONTENTS
二. 加工工艺分析
1. 选择工、量、刀具
工具选择：工件装夹在三爪卡盘中，用划线盘校正；
量具选择：外径用外径千分尺测量、长度用游标卡尺测量；螺纹用螺纹环规测量；
刀具选择：外圆选用90°偏刀车削，螺纹退刀槽用切槽刀车削，螺纹选用外螺纹车刀车削。
梯形螺纹加工
任务8.3 梯形螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 39
CONTENTS
二. 加工工艺分析
种类 | 序号 | 名称 | 规格 | 精度 | 单位 | 数量
工具 | 1 | 三爪自定心卡盘 |  |  | 个 | 1
 | 2 | 卡盘扳手 |  |  | 副 | 1
 | 3 | 刀架扳手 |  |  | 副 | 1
 | 4 | 垫刀片 |  |  | 块 | 若干
 | 5 | 划·线盘 |  |  | 个 | 1
量具 | 6 | 游标卡尺 | 0~150mm | 0.02mm | 把 | 1
 | 7 | 千分尺 | 25~50mm | 0.01mm | 把 | 1
 | 8 | 螺纹规 | Tr36×6 |  | 套 | 1
 | 9 | 角度样板 | 30° |  | 块 | 1
刀具 | 10 | 外圆车刀 | 90° |  | 把 | 1
 | 11 | 切槽刀 | 4mm |  | 把 | 1
 | 12 | 外螺纹车刀 | 30° |  | 把 | 1
加工三角形外螺纹工、量、刀具清单
任务8.3 梯形螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 40
CONTENTS
二. 加工工艺分析
2. 制定加工工艺路线
切削螺纹的进刀方式的选择：本课题螺距为6mm，采用三种进刀切削。
数值计算：
①牙顶间隙：ac=0.5。
②大径：d=36（因车刀挤压会使螺纹大径尺寸膨胀，外圆直径应比大径小0.1~0.2mm）。
③中径：d2=d-0.5P=36-0.5×6=33。
④牙高：h3=0.5P+ac=0.5×6+0.5=3.5。
⑤小径：d3=d-2h3=36-2×3.5=29。
⑥牙顶宽：a=0.366P=0.366×6=2.196。
⑦牙槽底宽度：w=0.366P-0.536 ac=0.366×6-0.536×0.5=1.928。
加工工艺安排
车螺纹前应先加工外圆柱面积螺纹退刀槽，然后加工螺纹，这里只介绍梯形螺纹加工的方法。
任务8.3 梯形螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 41
CONTENTS
二. 加工工艺分析
3. 选择合理切削用量
工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 切削用量 |  | 
 |  |  | 背吃刀量（mm） | 进给速度（mm/min） | 主轴转速（r/mim）
1 | 加工螺纹外圆至要求尺寸 | T01 | 1~2 | 0.2 | 600
2 | 车4×2退刀槽 | T02 | 4 | 0.08 | 400
3 | 车Tr36×6梯形螺纹至要求尺寸 | T03 | 0.2~0.8 | 2 | 400
任务8.3 梯形螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 42
CONTENTS
三. 编写参考程序
1. 直进法
在车削螺纹时车刀X 向间歇地进给至牙深处，Z 向不做移动。此种方法螺纹车刀三刃切削，导致加工切削力和切削热增加，排屑困难。当切到一定深度时，易产生“扎刀”和“爆刀”现象。但是当刀具材料和质量较好且螺距不大时，梯形螺纹仍能顺利加工。因此，它只适用于螺距较小的梯形螺纹车削。
直进法
任务8.3 梯形螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 43
三. 编写参考程序
1. 直进法
编程：采用G92指令，不断改变X 向数值，直至到达合格的中径尺寸，完成梯形螺纹的加工。
直进法
O0001
N10 G21 G97 G99 G40 M03 S300 T0101；
N20 G00 X40.0 Z5.0 M08；
N30 G92 X34.5 Z-32.0 F6.0；
N40 X33.0；
N50 X31.5；
N70 X31.0；
N80 X30.5；
N90 X30.0；
N100 X29.5；
N110 X29.0；
N120 G00 X40.0 Z80.0 M09；
N60 M05;
N70 M30;
程序名
程序初始化，1 号刀加工
快速定位，切削液开
单一循环车螺纹，分八次切削
退刀，切削液关
轴停转
程序结束
任务8.3 梯形螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 44
三. 编写参考程序
2. 左右分层切削法
螺纹车刀沿牙型角方向左右借刀，如右图所示，间歇进给至牙深。此方法可防止因三个切削刃同时参加切削而产生振动和“扎刀”现象，从而保证螺纹尺寸精度和表面粗糙度。
左右分层切削法
（1）车螺纹顺序
①沿径向X 进刀车至接近中径处，退刀后在轴向Z 左右进刀车削两侧至给定的尺寸。
②沿径向X 留出精车量进刀车至接近底径尺寸，退刀后在轴向Z 左右进刀车削两侧至给定的尺寸。
③沿径向X 精车至零件底径公差尺寸，退刀后在轴向Z 左右进刀车削两侧至零件规定的公差尺寸。
任务8.3 梯形螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 45
三. 编写参考程序
2. 左右分层切削法
（2）计算每次进刀与左右让刀尺寸
取梯形螺纹车刀主切削刃的宽度为1.5mm，而牙槽底宽度为1.928mm。所以左右让刀的距离为（1.928-1.5）/2=0.214mm。
（3）程序如下：
O0002；
G21 G97 G99 G40 T0101 M03 S400； G00 X38.0 Z5.0 M08；
N10 G92 X34.5 Z-32.0. F6.0.；
X34.0；
X33.5；
X33.0；
G00 X38.0 Z4.9 Z N20 G92 X34.5 Z-32.0. F6.0； X33.5；
X33.0；
G00 X38.0 Z5.1；
第1次X 径向进刀至中径尺寸
负向偏移0.1mm
第2 次Z 负向偏移进刀至中径尺寸
Z 正向偏移0.1mm
任务8.3 梯形螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 46
CONTENTS
N30 G92 X34.5 Z-32.0. F6.0；
X33.5；
X33.0；
G00 X38.0 Z5.0；
N40 G92 X32.0 Z-32.0. F6.0；
X31.0；
X30.5；
G00 X38. 0 Z4.84；
N50 G92 X32.0 Z-32.0. F6.0；
X31.0；
X30.5；
G00 X38. Z5.16；
N60 G92 X32.0 Z-32.0. F6.0；
X31.0；
X30.5；
G00 X38. Z5. N70 G92 X30.0 Z-32.0. F6.0.； X29.5.；
X29.0；
G00 X38.0 Z-4.786；
N80 G92 X30.0 Z-32.0. F6.0.；
X29.5.；
X29.0；
G00 X38.0 Z5.214；
N90 G92 X30.0 Z-32.0. F6.0.；
X29.5.；
X29.0；
G00 X50.0 Z50.0. M09；
M05；
M30；
第3次Z 正向偏移进刀至中径尺寸
第4 次X 径向进刀至φ30. 5 尺寸
Z 负向偏移0.16mm
第5 次Z 负向偏移进刀至φ30.5 尺寸
Z 正向偏移0.16mm
第6 次Z 负向偏移进刀至φ30.5 尺寸
第7 次X 径向进刀至φ29.0 尺寸
Z 负向偏移0.214mm
第8 次Z 负向偏移进刀至φ29.0 尺寸
Z正向偏移0.214mm
第9 次Z 正向偏移进刀至φ29.0 尺寸
任务8.3 梯形螺纹加工
三. 编写参考程序
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 47
三. 编写参考程序
3. 斜进法
如右图所示螺纹车刀沿牙型角方向斜向间歇进给至牙深处，此种方法螺纹车刀始终只有一个侧刃参加切削，从而使排屑比较顺利，刀尖的受热和受力情况有所改善， 在车削中不易引起“扎刀”现象，可以采用G76 指令来实现
程序如下：
斜进法
任务8.3 梯形螺纹加工
O0003；
N10 G21 G97 G99 G40 T0101 M03 S400；
N20 G00 X38.0 Z5.0 M08；
N30 G76 P020530 Q50 R0.08；
N40 G76 X29.0 Z-32.0 P3500 Q500 F6.0；
N50 G00 X50.0 Z50.0 M09；
N60 M05；
N70 M30；
程序名
程序初始化，1 号刀加工
快速定位，切削液开
复合循环车螺纹
退刀，切削液关
主轴停转
程序结束
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 48
CONTENTS
四. 实操加工
1. 加工准备
检查毛坯尺寸；
开机、回参考点；
输入程序。把编写好的程序通过数控面板输入数控车床；
装夹工件、坯料装夹在三爪自定心卡盘中，伸出约60mm 左右，用划线盘校正并夹紧；
装夹刀具。把外圆刀、切槽刀、梯形螺纹刀按要求依次装入T01、T02、T03 号刀位。安装螺纹车刀时。可借助角度样板。
2. 对刀
三把刀依次采用试切法对刀，通过对刀把操作得到的零偏值分别输入到各自的补偿中，加工时调用。其中螺纹车刀取刀尖为刀位。
3. 空运行及仿真
对输入的程序进行空运行或轨迹仿真，以检验程序是否正。
任务8.3 梯形螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 49
CONTENTS
四. 实操加工
4. 零件自动加工
选择自动加工模式，打开程序，调好进给倍率，按数控启动按钮进行自动加工。加工过程中，外圆尺寸的控制同前面的课题。螺纹尺寸控制是将螺纹车刀设置一定的磨损量，停车用螺纹环规检测。根据螺纹旋合松紧程度调小刀具磨损量，重新运行加工程序段， 直至尺寸符合要求为止;
5. 零件检测
选择25~50mm 的千分尺测量外圆直径，螺纹规检测螺纹;
6. 加工结束
清理车床
任务8.3 梯形螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 50
五. 梯形螺纹加工训练的注意事项
用 30°标准梯形螺纹机夹刀加工梯形螺纹，加工期间保持主轴转速不变。
如果用三针测量法保证螺纹精度，应注意公式计算值。
六. 思考与实训练习
简述Tr34×4 梯形螺纹加工的数值计算。
编制如右图所示的零件的加工程序。
梯形螺纹加工练习题
01
02
任务8.3 梯形螺纹加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 51
实训项目 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 
实训地点 |  |  |  | 材料 |  |  |  | 指导教师 | 
设备名称 |  |  |  | 毛坯 |  |  |  |  | 
设备型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  | 
实训内容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 工序、工步内容 |  | 切削用量 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ap （mm） |  | S （r/min） |  | F （mm/min） |  | 刀具、夹具、量具
工序图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  完成实训报告
程序 |  |  |  |  | 说明 | 
序号 | 检验项目 | 理论尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格 | 误差分析
1.加工的螺纹合格吗？加工过程出现哪些问题？你是如何解决的？ |  |  |  |  |  | 
2. 实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工
03
六. 思考与实训练习
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 52
实训项目评分表 | 规范操作 |  |  |  |  | 文明生产 |  |  | 切削精度 |  |  | 总分
 | 着装规范 | 正确使用量具 | 工件装夹 刀具安装规范 | 卫生设备保养 | 关机后车床停放位置合理 | 开机前的检查和开机顺序正确 | 正确对刀，回参考点 | 进行正确仿真校验 | 优秀（60） | 良好 （40） | 一般 （20） | 
任务8.1 三角形圆柱外螺纹加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
任务8.2 三角形圆柱内螺纹加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
任务8.3 梯形螺纹加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
注：规范操作与文明生产每项5 分，切削精度分为60/40/20 分三个档次，共计100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
实训项目 8 评分表

## Slide 53: 谢 谢！