## Slide 1
主讲人：
数控车床综合技能实训
主编：柳荣华 谢雪如 黄南军
电 子 科 技 大 学 出 版 社

## Slide 2
实训项目 1
数控车床实训基础
实训项目 2
数控车床基本操作训练
实训项目 3
数控车床零件装夹训练
实训项目 4
实训项目 5
实训项目 6
实训项目 7
实训项目 8
实训项目 9
实训项目 10
目 录
常用量具认知训练
常用刀具认知训练
轴类零件加工训练
盘套类零件加工训练
螺纹车削加工训练
非圆曲线车削加工训练
中等复杂零件加工训练

## Slide 3: 非圆曲线车削加工训练
任务9.1 宏观程序的认识
任务9.2 非圆曲线加工
实训项目 9

## Slide 4: 非圆曲线车削加工训练
实训项目 9
任务9.1 宏观程序的认识
任务9.2 非圆曲线加工

## Slide 5
任务9.1宏观程序的认知
  变量
（1）变量的表示；
（2）变量的使用；
（3）变量的种类；
（4）变量的赋值；
（5）变量的运算；
01
宏程序调用
（1）放在主程序体中；
（2）作子程序来调用；
03
02
宏编程的数学基础
04
  控制指令
（1）无条件转移；
（2）条件转移；
（3）循环；
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 6
一、变量
（一）变量的表示
变量由变量符号“#”和后面的变量号组成，如：#1、#2、#100 等，也可由表达式来表示变量，但其表达式必须全部写入括号“[ ]”中，如：#［#1+#2-60］；
当用变量时，变量值可用程序或由MDI设定或修改，如：当#1=30，#2=40时，#［#1+#2-60］=#10。
（二）变量的使用
在程序中使用变量值时，应指定后跟变量号的地址。
改变引用变量的值的符号，要把负号（-）放在# 的前面。
当引用未定义的变量时其值为空，变量及地址都被忽略。
从上例可以看出，所谓“变量的值是0”与“变量的值是空”是两个完全不同的概念， 可以这样理解：“变量的值是0”相当于“变量的数值等于0”，而“变量的值是空”则意味着“该变量所对应的地址根本就不存在，不生效”。
不能引用变量的地址符有：程序号O，顺序号N，任选程序段跳转号/，字母L、P。
任务9.1宏观程序的认知
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 7
一、变量
（三）变量的种类
用户变量：包括局部变量和公共变量，用户可以单独使用，系统作为处理资料的一部分。
系统变量：用于系统内部运算时各种数据的存储，
任务9.1宏观程序的认知
变量名 | 类型 | 功能
#0 | 空变量 | 该变量总是空，没有值能赋予该变量。
#1~#33 | 局部变量 | 局部变量只能在宏程序中存储数据，如运算结果。断电时，局部变量清除（初始化为空） 可以在程序中对其赋值。
#100~#199 #500~#999 | 公共变量 | 公共变量在不同的宏程序中的意义相同（即公共变量对于主程序和从这些主程序调用的每个宏程序来说是公用的）。 断电时，＃ 100~ ＃ 199 清除（初始化为空），通电时复位到“0”；而＃ 500~ ＃ 999 的数据，即使在断电时也不清除。
#1000以上 | 系统变量 | 系统变量用于读和写CNC 运行时各种数据变化，如刀具当前位置和补偿值等。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 8
一、变量
（四）变量的赋值
直接赋值：赋值是指将一个数据赋予一个变量。
例如：#1=10，则表示#1的值是10.0，其中#1代表变量，“#”是变量符号（注意，根据数控系统的不同，它的表示方法可能有差别），10 就是给变量#1赋的值。这里的“=”是赋值符号，起语句定义作用。
赋值的规律如下：
① 赋值号“=”两边内容不能随意互换，左边只能是变量，右边可以是代表式、数值或变量。
② 一个赋值语句只能给一个变量赋值，整数值的小数点可以省略。
③ 可以多次给一个变量赋值，新变量值将取代原变量值（即最后赋的值生效）。
④ 赋值语句具有运算功能，它的一般形式为：变量= 表达式。
⑤ 赋值表达式的运算顺序与数学运算顺序相同。
⑥ 辅助功能（M代码）的变量有最大值限制。
任务9.1宏观程序的认知
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 9
一、变量
（四）变量的赋值
引数赋值：宏程序体以子程序方式出现，所用的变量可在宏调用时在主程序中赋值，
如：G65 P2001 X100.0 Y20.0 F20.0；
其中，X、Y、F 对应于宏程序中的变量号称为引数，变量的具体数值由引数后的数值决定。
任务9.1宏观程序的认知
地址（引数） | 变量号
A | #1
B | #2
C | #3
D | #7
E | #8
F | #9
H | #11
地址（引数） | 变量号
I | #4
J | #5
K | #6
M | #13
Q | #17
A | #18
S | #19
地址（引数） | 变量号
T | #20
U | #21
V | #22
W | #23
X | #24
Y | #25
Z | #26
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 10
一、变量
（五）变量的运算
宏程序具有赋值、算术运算、逻辑运算、函数运算等功能，其运算指令在运算过程中相似于数学运算，仍用各种数学符号来表示。
任务9.1宏观程序的认知
功能 |  | 格式 | 具体实例
定义、置换 |  | #i=#j | #20=500 #102=#10
算术运算 | 加法 | #i=#j+#k | #3=#10+#105
 | 减法 | #i=#j-#k | #9=#3−100
 | 乘法 | #i=#j*#k | #120=#1*#24 #20=#6*360
 | 除法 | #i=#j/#k | #105=#8/#7 #80=#21/4
函数运算 | 正弦（度） | #i=SIN[#j] | #10=SIN[#3]
 | 反正弦 | #i=ASIN[#j] | #146=ASIN[#2]
 | 余弦（度） | #i=COS[#j] | #132=COS[#30]
 | 正切（度） | #i=TAN[#j] | #30=TAN[#21]
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 11
一、变量
（五）变量的运算
宏程序具有赋值、算术运算、逻辑运算、函数运算等功能，其运算指令在运算过程中相似于数学运算，仍用各种数学符号来表示。
任务9.1宏观程序的认知
功能 |  | 格式 | 具体实例
函数运算 | 反正切 | #i=ATAN[#j]/[#k] | #146=ATAN[#1]/[2]
 | 平凡根 | #i=SQRT[#j] | #136=SQRT[#12]
 | 绝对值 | #i=ABS[#j] | #5=ABS[#102]
 | 四舍五入整数化 | #i=ROUND[#j] | #112=ROUND[#23]
 | 指数函数 | #i=EXP[#j] | #7=EXP[#31]
 | （自然）对数 | #i=LN[#j] | #4=LN[#200]
 | 上取整 | #i=FIX[#j] | #105= FIX[#109]
 | 下取整 | #i=FUP[#j] | #104=FUP[#33]
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 12
一、变量
（五）变量的运算
宏程序具有赋值、算术运算、逻辑运算、函数运算等功能，其运算指令在运算过程中相似于数学运算，仍用各种数学符号来表示。
任务9.1宏观程序的认知
功能 |  | 格式 | 具体实例
逻辑运算 | 与 | #i AND #j | #126=#10AND#11
 | 或 | #i OR #j | #22=#5OR#18
 | 异或 | #i XOR #j | #12=#15XOR25
十进制（BCD）转化为二进制 |  | #i =BIN[#j] | 用于与PMC 的信号交换
二进制（BCD）转化为十进制 |  | #i=BCD[#j] | 
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 13
二、控制指令
（一）无条件转移（GOTO语句）
转移（跳转）到标有顺序号n（即俗称的行号）的程序段。当指定1~9999 以外的顺序号时，会触发P/S 报警No.128。
其格式为：GOTO n；n 为顺序号（1~9999）
例如：GOTO 100，即转移至N100 行。
（1）语句一：IF[< 条件表达式>] GOTO n。
表示如果指定的条件表达式满足时，则转移（跳转）到标有顺序号n 的程序段。如果不满足指定的条件表达式，则顺序执行下个程序段，
（二）条件转移（IF语句）
任务9.1宏观程序的认知
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 14
二、控制指令
（2）语句二：IF[< 条件表达式>] THEN。
如果指定的条件表达式满足时，则执行预先指定的宏程序语句，而且只执行一个宏程序语句。
例如： IF [#1 EQ #2] THEN #3=10； 如果#1 和#2 的值相同，10 赋值给#3。
【说明】
① 条件表达式：条件表达式必须包括运算符。运算符插在两个变量中间或变量和常量中间，并且用“［］”封闭。
② 运算符：运算符由2 个字母组成，用于两个值的比较，以决定它们是相等还是一个值小于或大于另一个值。
（二）条件转移（IF语句）
运算符 | 含义 | 英文名
EQ | 等于（=） | Equal
NE | 不等于（≠） | Not Equal
GT | 大于（＞） | Great Than
任务9.1宏观程序的认知
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 15
二、控制指令
运算符 | 含义 | 英文名
GE | 大于或等于（≥） | Great Than or Equal
LT | 小于（＜） | Less Than
LE | 小于或等于（≤） | Less Than or Equal
（三）循环（WHILE 语句）
在WHILE 后指定一个条件表达式，当指定条件满足时，则反复执行从DO 到END 之间的程序。否则，转到END 后的下一个程序段。
任务9.1宏观程序的认知
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 16
二、控制指令
（三）循环（WHILE 语句）
（1） 识别号：m是指定程序执行范围的识别号，可使用1、2、3，若用其他数字系统会出现报警。
（2） 嵌套：在DO~END 循环中的识别号1~3 可根据需要多次使用。但当程序有交叉重复，循环 DO 范围的重叠时，系统出现报警。主要有5 种情况，如下图所示。
（3）注意：一般FANUC 的宏编程只能在精车时独立使用，不能在G71 粗车循环中使用（在G73 中可以）；而HNC系统在G71循环中可以使用宏程序，这使得HNC的车削宏编程技术更具实用性。
任务9.1宏观程序的认知
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 17
三、宏程序调用
放在主程序体中
……
N50 #100=30.0；
N60 #101=20.0；
N70 G01 X#100 Y#101 F500；
……
作子程序来调用
（1）指令格式：
（2）当指定G65 时，以地址P 指定的用户宏程序被调用，数据自变量能传递到用户宏程序主体中。
任务9.1宏观程序的认知
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 18
四、宏编程的教学基础
常见曲线的标准方程和参数方程
曲线类型 | 标准方程 | 参数方程 | 参数说明
椭圆 |  |  | t 为椭圆上动点的离心角（+X 为始边） （0 ≤ t ＜ 2π）
抛物线 |  |  | t 为抛物线上除顶点外的点与顶点连线的斜率的倒数。
双曲线 |  |  | t 为双曲线上动点的离 心角。
任务9.1宏观程序的认知
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 19
四、宏编程的教学基础
实操训练：
O9001；
N010 G21 G40 G97 G99；
N020 M03 S1000 T0202；
N030 G00 X89.44 Z2.0；
N040 #26=50；
N050 #24=SQRT[40*#26]；
N060 G01 X[2*#24] Z[#26-50] F0.1；
N070 #26= #26-0.5；
N080 IF[#26 GE 2.5] GOTO50；
N090 G01 X20. 0 Z-47.5 F0.1；
N100 G00 Z2.0；
N110 X100.0 Z100.0；
N120 M30；
初始化程序
主轴正转1000r/min，换2 号刀
快速定位于起刀点
以Z 坐标为循环变量，并赋初值50
求X 函数值
加工拟合的小线段
Z 坐标变化一个步长（步长=-0.5）
条件判断#26 是否≥ 2.5，满足则返回N50
直线插补到点X20 Z-47.5
Z 向快速退出到Z2
返回换刀点
程序结束
任务9.1宏观程序的认知
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 20: 非圆曲线车削加工训练
实训项目 9
任务9.1 宏观程序的认识
任务9.2 非圆曲线加工

## Slide 21
任务9.2 非圆曲线加工
1
工艺分析
零件几何特点、确定装夹方案、确定加工顺序、确定切削参数、刀具选择
2
加工程序
确定工件坐标序、参考程序
3
实操加工
Notes: 5d529af2-5332-42f8-80df-57a1784a11d8.source.4.zh-Hans

## Slide 22
CONTENTS
一. 工艺分析
1. 零件几何特点
要加工：
由抛物线组成的内曲面和右端面
2. 确定装夹方案
该零件采用三爪自定心卡盘装夹。
零件轮廓简单，一次装夹就可完成加工。
3. 确定加工顺序
本零件加工外圆，根据零件图样要求
加工过程为：
用G94 指令加工右端面→用宏程序编程粗、精车内轮廓。
粗、精加工路线示意图
任务9.2 非圆曲线加工
仿真效果图
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 23
CONTENTS
4. 确定切削参数
如右表所示
5. 刀具选择
T01选用93°硬质合金右偏外圆车刀，T02选用93°硬质合金右偏内圆车刀。
数控加工工艺过程卡 |  |  |  | 产品名称或代号 |  |  | 零件名称 | 零件图号 | 
 |  |  |  |  |  |  | 法兰 |  | 
材料 |  |  | 程序编号 | 夹具名称 |  |  | 加工设备 | 车间 | 
45# |  |  | O9002 | 三爪卡盘 |  |  | CK6140 | 数控实训中心 | 
工序号 | 工序名称 | 工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 刀具规格 | 主轴 转速 （r/min） | 进给 速度 （mm/min） | 背吃力量 （mm） | 检测 工具
1 | 车 | 1 | 夹持毛胚车右端面 | T01 | 93°外圆车刀 | 600 | 0.3 |  | 游标卡尺
 | 车 | 2 | 粗车内轮廓 | T02 | 93°外圆车刀 | 600 | 0.3 | 2.0 | 
 | 车 | 3 | 精车内轮廓 | T02 | 93°外圆车刀 | 1000 | 0.1 | 0.4 | 
2 | 钳 | 4 | 去毛刺 |  |  |  |  |  | 
3 | 检验 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 审核 |  | 批准 |  | 年 月 日 |  | 工 页 | 第 页
阶梯轴数据加工工艺过程卡
任务9.2 非圆曲线加工
一. 工艺分析
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 24
CONTENTS
二. 加工程序
1. 确定工件坐标系
以工件右端面和轴心线的交点为工件原点，手动车削内、外圆和右端面进行对刀。
2. 参考程序
O9002；
N010 G21 G40 G97 G99；
N020 M03 S600 T0101；
N030 G00 X105.0 Z2.0；
N040 G94 X18.0 Z0 F0.2；
N050 G00 X100.0 Z100.0；
N060 T0202；
N070 G00 X18.0 Z2.0；
N080 #24=11；
N090 #26= #24*#24/40；
N100 G00 X[2*#24-0.4]；
N110 G01 Z[#26-50+0.4] F0.2；
N120 U-4.0
Z[[#24-2]*[#24-2]/40-50+0.2]；
N130 G00 Z2.0；
N140 #24= #24+2；
N150 IF[#24 LE 44.72] GOTO 90；
N160 G41 G00 X89.44 S1000；
N170 #26=50；
N180 #24=SQRT[40*#26]；
N190 G01 X[2*#24] Z[#26-50] F0.1；
N200 #26= #26-0.5；
N210 IF[#26 GE 2.5] GOTO 180；
N220 G01 X20.0 Z-47.5 F0.1；
N230 G00 Z2.0；
N240 G40 X100.0 Z100.0；
N250 M30；
初始化程序
主轴正转600r/min，换1 号外圆车刀
快速定位于循环起点
车端面
快速返回换刀点
换2 号内圆车刀
快速定位于起刀点
以X 坐标为循环变量，并赋初值11
求Z 函数值
X 向快速定位，并留精加工余量0.4
Z 向直线插补到位，并留精加工余量0.4
斜向退刀
Z 向快速退出到Z2
X 坐标增加一个步长（步长= 2）
条件判断#24 是否≤ 44.72，满足则返回N90 行
快速定位于起刀点，主轴转速调整为1000r/min
以Z 坐标为循环变量，并赋初值50
求X 函数值
加工拟合的小线段
Z 坐标变化一个步长（步长= -0.5）
条件判断#26 是否≥ 2.5，满足则返回N180 行
直线插补到点X20 Z-47.5
Z 向快速退出
取消刀补并快速返回换刀点
程序结束
任务9.2 非圆曲线加工
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 25
CONTENTS
三. 实操加工
开机、松急停、回零，检查车床。
装夹并找正工件。
刀架一号位装93°外圆车刀，二号位装93°内圆车刀。采用手动试切对刀法对刀。
第四，输入加工程序，校验程序。
第五，自动加工零件。
任务9.2 非圆曲线加工
四. 零件检测
选择0~150mm 的游标卡尺测量零件各尺寸。
五. 非曲线加工过程注意事项
使用宏程序时，注意FANUC 数控系统的变量及应用范围。
注意把数学中的曲线方程转换为编程坐标系的曲线方程，注意掌握宏程序调试。
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 26
六. 思考与实训练习
椭圆头轴
01
任务9.2 非圆曲线加工
简述FANUC 数控系统中各变量的应用范围。
请列出椭圆、抛物线、双曲线的曲线方程。
编制如下图所示的椭球头轴外轮廓的加工宏程序，并在仿真软件和数控车床上加工。
02
03
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 27
实训项目 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  | 
实训地点 |  |  |  | 材料 |  |  |  | 指导教师 | 
设备名称 |  |  |  | 毛坯 |  |  |  |  | 
设备型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |  | 
实训目的、要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
序号 | 工序、工步内容 |  | 切削用量 |  |  |  |  |  | 
 |  |  | ap （mm） |  | S （r/min） |  | F （mm/min） |  | 刀具、夹具、量具
工序图 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
程序 |  |  |  |  | 说明 | 
序号 | 检验项目 | 理论尺寸 | 实测数据 | 量具 | 规格 | 误差分析
1.加工时遇到的问题及解决办法？ |  |  |  |  |  | 
2. 实训小结及体会 |  |  |  |  |  | 
任务9.2 非圆曲线加工
04
完成实训报告
Notes: a81c70db-d05a-4085-b2cf-30c098797a66.source.default.zh-Hans

## Slide 28: 谢 谢！