## Slide 1
《工业机器人应用编程（ABB)》

## Slide 2
《工业机器人应用编程（ABB)》
项目1 工业机器人概述

## Slide 3
01
任务1.1 了解工业机器人发展历史
02
任务1.2 了解工业机器人的行业应用
03
任务1.3 认识工业机器人的组成和分类
04
任务1.4 了解工业机器人的常用术语与参数
目 录

## Slide 4
目前世界上有近百万台工业机器人正在各种生产现场，工业机器人的应用程度和水平是衡量一个国家工业自动化水平的重要标志。
未来将是全球工业机器人产业将进入高速发展时期，前景非常广阔。本项目主要介绍工业机器人的发展概述、工业机器人在不同行业中的的典型应用、工业机器人的组成与分类、工业机器人的常用术语和主要参数。
概 述

## Slide 5
任务1.1 了解工业机器人发展历史
1.1.1 机器人的发展概述
2.机器人的发展历史
《列子·汤问》记载，西周时期周穆王在位时，能工巧匠偃师制造出一个逼真的机器人。
《墨经》记载，春秋后期，木匠鲁班在机械方面也有所造诣，他曾制造过一只木鸟

## Slide 6
任务1.1 了解工业机器人发展历史
1.1.1 机器人的发展概述
1.机器人的定义
1920年，捷克作家卡雷尔·恰佩克发表了科幻剧本《罗萨姆的万能机器人》
我国科学家对机器人的定义为：机器人是一种自动化的机器，所不同的是这种机器具备一些与人或生物相似的智能能力，如感知能力、规划能力、动作能力和协同能力，是一种具有高度灵活性的自动化机器。

## Slide 7
任务1.1 了解工业机器人发展历史
1.1.1 机器人的发展概述
2.机器人的发展历史
三国的木牛流马
达芬奇的机器武士 端茶偶人 写字偶人

## Slide 8
任务1.1 了解工业机器人发展历史
1.1.1 机器人的发展概述
2.机器人的发展历史
美国军用“大狗”机器人
四足机器狗spot Atlas机器人

## Slide 9
任务1.1 了解工业机器人发展历史
1.1.2 工业机器人的发展概述 1. 工业机器人的定义
我国国家标准GB/T12643-2013对工业机器人的定义是：机器人是一种能够自动定位控制，可重复编程的，多功能的、多自由度的操作机构，能搬运材料、零件或操持工具，用于完成各种作业。
由于工业机器人的发展速度快，应用领域广泛、目前世界各国标准化机构尚未形成一个统一、准确、世界所公认的严格定义。

## Slide 10
任务1.1 了解工业机器人发展历史
1.1.2 工业机器人的发展概述 2.工业机器人的发展历史
工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人。工业机器人是自动执行工作的机器装置，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编制好的程序运行，现代的工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则纲领行动。
1959年，是世界上第一台工业机器人Unimate，也被称为可编程移机。Unimate机器人采用的控制方式称为“示教再现机器人”，现在的工业机器人大多仍然沿用这种控制方式。

## Slide 11
任务1.1 了解工业机器人发展历史
1.1.2 工业机器人的发展概述 3.工业机器人在主要工业国家的发展应用情况
（1）工业机器人在美国的发展情况
机器人Shakey | PUMA机器人
尽管世界上第一台工业机器人诞生于美国，但是在相当长的一段时期内，主要停留在几所大学和少数公司的研究所的实验室里。
2013年，美国提出了机器人发展路线图，计划攻克机器人的强适应性、可重构装配、仿人灵巧操作、自主导航、非结构化环境感知等关键技术。目前，美国军用无人机、宇宙探测器等尖端领域的机器人应用领先全球。

## Slide 12
任务1.1 了解工业机器人发展历史
1.1.2 工业机器人的发展概述 3.工业机器人在主要工业国家的发展应用情况
（2）工业机器人在日本的发展情况
20世纪70年代是日本机器人的迅速发展时期，日本在机器人的产品开发和应用两个方面超过美国，成为当今世界第一的“机器人王国”。1980年被称为日本机器人普及元年，各个领域开始使用机器人，机器人的应用由汽车业逐步扩大到其他制造业及非制造业。2013年以前，日本保持着工业机器人产量、安装数量世界第一的地位。
SCARA机器人

## Slide 13
任务1.1 了解工业机器人发展历史
1.1.2 工业机器人的发展概述 3.工业机器人在主要工业国家的发展应用情况
（3）工业机器人在德国的发展情况
德国工业机器人的数量占世界第三，仅次于日本和美国，其智能机器人的研究和应用在世界上处于领先地位。目前在普及第一代工业机器人的基础上，第二代工业机器人经推广应用成为主流安装机型，而第三代智能机器人已占有一定比重并成为发展的方向。德国的KUKA公司是世界上几家顶级工业机器人制造商之一。

## Slide 14
任务1.1 了解工业机器人发展历史
1.1.2 工业机器人的发展概述 3.工业机器人在主要工业国家的发展应用情况
（4）工业机器人在中国的发展情况
我国工业机器人起步于20世纪70年代初，其发展过程大致可分为四个阶段：第一阶段，理论研究阶段；第二阶段，样机研发阶段；第三阶段，示范应用阶段；第四阶段，产业化阶段。
2014年是中国工业机器人的发展元年。在这一年里，机器人在汽车制造以外的一般工业领域应用需求快速增长，中国市场新增工业机器人4.55万台，同比增长35.01%；目前我国已能够生产出部分机器人关键元器件，开发出弧焊、点焊、码垛、装配、搬运、注塑、冲压、喷漆等工业机器人。一批国产工业机器人已服务于国内诸多企业的生产线上，技术先进的工业机器人企业已经逐步成型；一些相关科研机构和企业已掌握了工业机器人操作机的优化设计制造技术、在工业机器人控制、驱动系统的硬件设计技术、运动学和轨迹规划技术等关键技术已达到或接近世界水平。国内已经涌现出一批从事工业机器人本体制造、系统集成、应用开发的大型企业，如新松机器人、新时达、埃夫特、广州数控、华中数控、埃夫特等。

## Slide 15
任务1.1 了解工业机器人发展历史
1.1.2 工业机器人的发展概述 4.工业机器人“四大家族”
在工业机器人领域有“四大家族”这样的说法，在工业机器人领域有着举足轻重的地位。这四大家族是：ABB机器人、安川机器人、库卡机器人、发那科机器人。
除了上述四大家族，工业机器人领域还有日本的川崎重工、爱普生、那智，瑞士的史陶比尔，意大利柯马，美国的爱德普等都是知名的工业机器人企业。

## Slide 16
任务1.2 了解工业机器人的行业应用
1.2.1工业机器人在汽车制造行业的应用
在汽车生产过程中，除了需要压铸机器人、焊接机器人、检测机器人外，还需要喷涂机器人，切割机器人等等，工业机器人已成为汽车生产中关键智能化设备。国内60%的工业机器人用于汽车生产，全世界用于汽车工业的工业机器人已经达到总用量的37%。相关数据显示 ，机器人在汽车生产应用中不同生产环节中占的比例不同：弧焊占16%、物料搬运占13%、点焊占15%、组装占22%、喷漆、冲压、铸造各占其 3%、此外还有上料卸料、抛光打磨、检测等均沾 15% 左右。

## Slide 17
任务1.2 了解工业机器人的行业应用
1.2.2工业机器人在3C产业的应用
许多3C行业的企业正面临劳动力短缺，工资和管理成本不断提高的问题，由于工作的高重复性，高速高精度的4轴SCARA机器人便有了更多的机会替代人工。它不同于6轴等更多关节机器人，它的重量更轻，体积更小，使用更轻便，而比直角坐标等两轴机器人，它的手臂运行更灵活。因此，目前4轴机器人在3C领域得到了广泛应用，主要承担装配、拆卸、锡焊与点胶的任务。

## Slide 18
任务1.2 了解工业机器人的行业应用
1.2.3工业机器人在物流行业的应用
机器人在仓储系统中的大量应用，不仅提升了物流作业效率，减轻了工作人员的劳动强度，还有助于优化资源、降低成本，我国物流业正在从劳动密集型向技术密集型转变。在物流自动化系统中，具备搬运、码垛、分拣等功能的智能机器人各显其能，如AGV机器人、码垛拣选机器人、自动包装机器人应用越来越广泛，成本也得到有效降低，企业投资回报率不断提高，具有良好的经济效益和广阔的发展前景。

## Slide 19
任务1.2 了解工业机器人的行业应用
1.2.4工业机器人在加工制造业的应用
随着制造业自动化和智能化程度的不断提升，工业机器人迅猛发展，在加工制造领域，工业机器人的应用越来越成熟。在加工制造业中，常用的机器人有，AGV搬运机器人、冲压机器人、压铸机器人、打磨机器人、码垛机器人、分拣机器人、激光切割机器人、焊接机器人、喷涂机器人、注塑机器人、上下料机器人等。

## Slide 20
任务1.2 了解工业机器人的行业应用
1.2.5工业机器人在食品加工行业的应用
现代食品产业从罐装食品到冷藏食品，从烤制食品到糕点糖果、各类面食、佐餐酱和饮料，每一种食品都离不开生产链上的工业生产方法。目前，食品的生产都是按照大规模的标准化工业程序来完成。在这个过程中，既要保证食品本身的品质，又要保证产出的数量，同时更要满足严格的卫生标准和包装、外观等一系列苛刻要求。作为最先进自动化技术的典型代表，机器人的出现提供了完美的解决方案，使食品企业在保障生产与控制成本之间找到了良好的平衡点。
肉类切割机器人
披萨制作机器人
食品分拣机器人

## Slide 21
任务1.3 认识工业机器人的组成和分类
1.3.1 工业机器人的组成
工业机器人由机器人本体、驱动系统和控制系统三部分组成。
机器人本体是工业机器人的躯干，包括基座和执行机构，部分机器人还有行走机构，执行机构通常分为臂部、腕部和手部；驱动系统包括动力装置和传动机构，用以驱动执行机构产生相应的动作；控制系统是机器人的大脑，控制工业机器人在工作空间中的运动位置、姿态和轨迹、操作顺序及动作的时间等，具备位置伺服、示教、存储、连接外设等功能。

## Slide 22
任务1.3 认识工业机器人的组成和分类
1.3.1 工业机器人的组成
1.机器人本体
机器人本体由机座、腰部、大臂、小臂、手腕、末端执行器组成，共有六个自由度，依次为腰部回转、大臂俯仰、小臂俯仰、手腕回转、手腕俯仰、手腕侧摆。
基座是机器人的基础部分，起支撑作用。腰部是机器人手臂的支撑部分。小臂及减速齿轮箱、传动部件、传动轴等零部件主要控制机器人的位置及运动范围。腕部主要控制机器人的姿态。末端执行器安装在机器人腕部，根据抓取物体的形状、材质等选择合适的执行器。

## Slide 23
任务1.3 认识工业机器人的组成和分类
1.3.1 工业机器人的组成
2.驱动系统
驱动系统的主要作用是驱动机器人运行，在机器人的各个关节（即每个运动自由度）处安装的机械传动装置就是机器人驱动系统。在工业机器人中广泛采用的机械传动装置是减速器，与通用减速器相比，安装在机器人关节处的减速器要求具有传动链短、体积小、功率大、质量轻和易于控制等特点。
机器人常用谐波减速器 和RV 减速器，谐波减速器常用于手腕的三个关节等轻载位置处，RV 减速器一般用在腰关节、肩关节和肘关节等重载位置处。
谐波减速器的组成

## Slide 24
任务1.3 认识工业机器人的组成和分类
1.3.1 工业机器人的组成
3.控制系统
机器人控制系统是根据指令以及传感信息控制机器人完成一定动作或作业任务的装置，是机器人的大脑，决定着机器人功能和性能。工业机器人控制系统主要承担控制工业机器人在工作空间中的运动位置、姿态和轨迹、操作顺序及动作的时间等工作任务。
工业机器人的控制系统由硬件和软件两部分组成，硬件主要由传感装置、控制装置及关节伺服驱动部分组成，软件包括运动轨迹规划算法和关节伺服控制算法与相应的工作程序。
RV减速器

## Slide 25
任务1.3 认识工业机器人的组成和分类
1.3.2 工业机器人的分类
1.按机器人的坐标形式分类
（1）直角坐标型工业机器人。直角坐标型工业机器人又称为笛卡儿坐标型机器人或台架型机器人。它在、、轴上的运动是独立的。
其工作空间图形为长方体直角坐标型工业机器人各个轴向的移动距离可在各个坐标轴上直接读出，直观性强；易于位置和姿态的编程计算，定位精度最高，控制无耦合，结构简单，但其机体所占空间体积大，动作范围小，灵活性较差。
直角坐标系型机器人

## Slide 26
任务1.3 认识工业机器人的组成和分类
1.3.2 工业机器人的分类
1.按机器人的坐标形式分类
（2）圆柱坐标型工业机器人。
圆柱坐标型工业机器人运动形式是通过一个转动和两个移动组成的运动系统来实现的，其工作空间图形为圆柱形。R、θ、X为坐标系的3个坐标。其中，是手臂的径向长度，是手臂的角位置，是垂直方向上手臂的位置。如果机器人手臂的径向坐标尺保持不变，那么机器人手臂的运动将形成一个圆柱面。
与直角坐标型机器人相比，在相同的工作空间条件下，圆柱坐标型机器人机体所占体积小，而运动范围大。
圆柱坐标型机器人

## Slide 27
任务1.3 认识工业机器人的组成和分类
1.3.2 工业机器人的分类
1.按机器人的坐标形式分类
（3)球坐标型工业机器人
球坐标型工业机器人，又称极坐标型工业机器人，其手臂的运动由两个转动和一个直线移动所组成。
球坐标型工业机器人的工作空间为一球体，可以做上下俯仰动作并能抓取地面上或较低位置的工件，具有结构紧凑、工作空间范围大的特点，能与其他工业机器人协调工作，其位置精度尚可，位置误差与臂长成正比。
球坐标型工业机器人

## Slide 28
任务1.3 认识工业机器人的组成和分类
1.3.2 工业机器人的分类
1.按机器人的坐标形式分类
（4)多关节型工业机器人
多关节型工业机器人，又称回转坐标型工业机器人，它的手臂与人体上肢类似，前三个关节都是回转副，6个关节是JT1-JT6。多关节型工业机器人由立柱和大小臂组成。
多关节型工业机器人结构紧凑，灵活性大，占地面积最小，工作空间最大，能与其他工业机器人协调工作。目前，这种机器人的应用越来越广泛。但是其位置控制精度较低，存在平衡问题，控制耦合也比较复杂。
多关节型工业机器人

## Slide 29
任务1.3 认识工业机器人的组成和分类
1.3.2 工业机器人的分类
1.按机器人的坐标形式分类
（5)平面关节型工业机器人
平面关节型工业机器人又称SCARA装配机器人。采用一个移动关节和两个回转关节，移动关节实现上下运动，两个回转关节则控制前后、左右运动。
这类机器人在水平方向具有较大的柔性，而沿轴方向有很强的刚性，其结构轻便、动作灵活、响应快，多用于装配作业中，特别适合小规格零件的插接装配，如在电子工业零件的插接、装配中应用广泛。
平面关节型机器人

## Slide 30
任务1.3 认识工业机器人的组成和分类
1.3.2 工业机器人的分类
2.按控制方式分类
工业机器人按控制方式分类，可分为点位控制工业机器人和连续轨迹控制工业机器人2种。
（1）点位控制工业机器人。点位控制工业机器人采用点到点的控制方式，它只在目标点处准确控制工业机器人手部的位姿，完成预定的操作要求，而不对点与点之间的运动过程进行严格的控制。目前应用的工业机器人中，多数属于点位控制方式，如上下料搬运机器人、点焊机器人等。
（2）连续轨迹控制工业机器人。连续轨迹控制工业机器人各关节同时做受控运动，准确控制工业机器人手部按预定轨迹和速度运动，而手部的姿态也可以通过腕关节的运动得以控制。弧焊、喷漆和检测机器人均属连续轨迹控制方式。

## Slide 31
任务1.4 了解工业机器人的常用术语与参数
1.4.1 工业机器人常用术语
关节（Joints）：即运动副，允许机器人手臂各零件之间发生相对运动的机构，也是两构件直接接触并能产生相对运动的活动链接。
连杆（Link）：机器人手臂上被相邻两关节分开的部分。是保持个关节间固定关系的刚体，是机械连杆机构中两端分别与主动和从动构件铰接以传递运动和力的杆件。
末端执行器（End Effector）：为使机器人完成其任务而专门设计并安装在机械接口处的装置。例如:夹持器、扳手、焊枪、喷枪等。
工具（Tool）：工具是能够直接或间接安装在机器人转动盘上，或能够装配在机器人工作范围内固定 位置上的物件。固定装置（夹具）不是工具，所有工具必须用TCP（工具中心点）定义。为了获取精确的工具中心点位置，必须测量机器人使用的所有工具并保存测量数据。

## Slide 32
任务1.4 了解工业机器人的常用术语与参数
1.4.1 工业机器人常用术语
工具中心点（Tool of Centre Point）：TCP是定义所有机器人定位的参照点。TCP 可以微调或移动到预设目标位置，工具中心点也是工具坐标系的原点。
机器人系统可处理若干 TCP 定义，但每次只能存在一个有效 TCP。TCP 有两种基本类型：移动或静止，但是多数应用中TCP 都是移动的，即TCP 会随操纵器在空间移动。
例如弧焊枪的顶端、点焊的中心或是手锥的末端等位置可以定义为移动 TCP，而使用固定的点焊枪时则定义为固定 TCP。
TCP的定义方法

## Slide 33
任务1.4 了解工业机器人的常用术语与参数
1.4.1 工业机器人常用术语
工件（Workpiece）：工件是拥有特定附加属性的坐标系。因为工件坐标系必须定义于两个框架：用户框架（与大地基座相关）和工件框架（与用户框架相关），所以创建工件可用于简化对工件表面的微动控制。
工件的概念

## Slide 34
任务1.4 了解工业机器人的常用术语与参数
1.4.1 工业机器人常用术语
坐标系（Coordinate System）：坐标系从一个称为原点的固定点通过轴定义平面或空间。常用的机器人坐标系包括基坐标系、大地坐标系、工件坐标系、工具坐标系等。
基坐标系（Base Coordinate System）：基坐标系位于机器人基座，它是最便于机器人从一个位置移动到另一个位置的坐标系。
在正常配置的机器人系统中，当您站在机器人的前方并在基坐标系中微动控制，将控制杆拉向自己一方时，机器人将沿 X 轴移动；向两侧移动控制杆时，机器人将沿 Y 轴移动；扭动控制杆，机器人将沿Z轴移动。
坐标系的概念

## Slide 35
任务1.4 了解工业机器人的常用术语与参数
1.4.1 工业机器人常用术语
大地坐标系（Geodetic Coordinate System）：在工作单元或工作站中的固定位置有其相应的零点。大地坐标系如图所示，A是机器人1的基坐标系、B是大地坐标系、C是机器人2的基坐标系，使用大地坐标系有助于处理若干个机器人或由外轴移动的机器人，在默认情况下，大地坐标系与基坐标系是一致的。
大地坐标系的概念

## Slide 36
任务1.4 了解工业机器人的常用术语与参数
1.4.1 工业机器人常用术语
工件坐标系（Workpiece Coordinate System）：对应工件，它定义工件相对于大地坐标系（或其它坐标系）的位置。工件坐标系必须定义于两个框架：用户框架（与大地基座相关）和工件框架（与用户框架相关）。机器人可以拥有若干工件坐标系，或者表示不同工件，或者表示同一工件在不同位置的若干副本。
工件坐标系的概念

## Slide 37
任务1.4 了解工业机器人的常用术语与参数
1.4.1 工业机器人常用术语
工具坐标系（Tool Coordinate System）：是以工具中心点作为零点，机器人的轨迹参照工具中心点。如图所示，将工具中心点设为零位，并且定义工具的位置和方向。执行程序时，机器人就是将TCP移至编程位置。这意味着，如果要更改工具（以及工具坐标系），机器人的移动将随之更改，以便新的 TCP 到达目标。
所有机器人在手腕处都有一个预定义工具坐标系，该坐标系被称为tool0，这样就能将一个或多个新工具坐标系定义为tool0的偏移值。
工具坐标系的概念

## Slide 38
任务1.4 了解工业机器人的常用术语与参数
1.4.2 工业机器人主要参数
1.自由度
自由度（Degrees of Freedom)：指工业机器人所具有的独立坐标轴运动的数目，不包括手爪（末端操作器）的开合自由度。机器人的自由度数目越多，功能就越强。工业机器人通常具有 4～6 个自由度。工业机器人的自由度是根据其用途而设计的，可能小于六个自由度，也可能大于六个自由度。
2.工作区域
工作区域（Work Space)：指工业机器人手臂末端或手腕中心所能到达的所有点的集合。因为末端操作器的尺寸和形状是多种多样的，所以这里是指不安装末端操作器时的工作区域。在机器人的最大可达空间边界上可能存在自由度退化的问题，此时的位姿称为奇异位形，这部分工作空间在机器人工作时中是不能被利用的。
3.最大稳定速度
最大稳定速度（Maximum Steady Speed)：是表明工业机器人运动特性的主要指标。如果最大稳定速度高，允许的极限加速度小，则加减速的时间就会长一些，对应用而言，有效速度就要低一些；反之，如果最大稳定速度低，允许的极限加速度大，则加减速的时间就会短一些，这有利于有效速度的提高。

## Slide 39
任务1.4 了解工业机器人的常用术语与参数
1.4.2 工业机器人主要参数
4.承载能力
承载能力（Payload)：是指工业机器人在工作范围内的任何位置上所能承受的最大质量，也称为工作载荷。承载能力不仅取决于负载的质量，而且还与工业机器人运行的速度和加速度的大小和方向有关。通常，负载质量不仅指负载本身的质量，而且还包括了机器人末端操作器的质量。
5.重复定位精度
重复定位精度（Repetitive Positioning Accuracy）：是指在相同的运动位置命令下，机器人连续若干次运动轨迹之间的误差度。若机器人重复执行某位置给定指令，它每次走过的距离并不相同，而是在一平均值附近变化，则该平均值代表精度，而变化的幅度代表重复定位精度。
因此，重复定位精度是精度的统计数据。通常用重复定位精度这一指标作为衡量示教再现方式工业机器人水平的重要指标。机器人标定重复定位精度时一般同时给出测试次数、测试过程所加的负载和手臂的姿态。