## Slide 1
《工业机器人应用编程（ABB)》

## Slide 2
《工业机器人应用编程（ABB)》
项目7 工业机器人离线编程实战

## Slide 3
01
任务7.1 认识离线编程软件Robot Studio
02
任务7.2 编制工业机器人写字路径
03
任务7.3 仿真运行与优化写字路径
04
任务7.4 验证调试工业机器人写字路径
目 录

## Slide 4
任务7.1 认识离线编程软件Robot Studio
功能
1.导入CAD
2.生成自动路径
3.自动分析伸展能力
5.在线作业
6.模拟仿真
7.提供应用功能包
8.提供二次开发平台
7.1.1 认识Robot Studio软件

## Slide 5
任务7.1 认识离线编程软件Robot Studio
Robot Studio的主菜单栏包括文件、基本、建模、仿真、控制器（C）、RAPID、Add-Ins等7个功能选项卡。“文件”功能选项卡主要用于文件级别操作，包含“保存”、“新建”、“打印”、“共享”等13个选项，如图7-2所示。
7.1.2 认识Robot studio的开发环境

## Slide 6
任务7.1 认识离线编程软件Robot Studio
Robot Studio的主菜单栏包括文件、基本、建模、仿真、控制器（C）、RAPID、Add-Ins等7个功能选项卡。“文件”功能选项卡主要用于文件级别操作，包含“保存”、“新建”、“打印”、“共享”等13个选项，如图7-2所示。
7.1.2 认识Robot studio的开发环境

## Slide 7
任务7.2 编制工业机器人写字路径
工业机器人写字工作站是由工业机器人应用编程实训平台、ABB工业机器人、绘图模块和绘图笔工具等4部分组成，如图7-9所示。
7.2.1 创建写字工作站

## Slide 8
任务7.2 编制工业机器人写字路径
工业机器人写字工作站是由工业机器人应用编程实训平台、ABB工业机器人、绘图模块和绘图笔工具等4部分组成，如图7-9所示。
7.2.1 创建写字工作站

## Slide 9
任务7.2 编制工业机器人写字路径
在Robot Studio软件中，工业机器人写字工作站布局如图7- 10所示，首先，将ABB工业机器人、绘图模块，按照要求（工作站布局位置数据如表7-2所示），固定安装在实训平台上。其次，将绘图笔工具安装在工业机器人末端，（在安装绘图笔工具时，只需选中绘图笔工具模型，直接拖放到工业机器人上即可）。绘图笔工具安装完成后，它的位置会随工业机器人运行而改变，表7-2所示绘图笔工具数据为工业机器人处于工作原点时的位置数据。
7.2.1 创建写字工作站

## Slide 10
任务7.2 编制工业机器人写字路径
7.2.2 创建写字工件坐标系
操作步骤如右图所示

## Slide 11
任务7.2 编制工业机器人写字路径
7.2.3 自动生成写字路径
在Robot Studio软件中，工业机器人沿着某一路径运行，需要首先确定路径的轨迹。在“基本”选项卡下的“路径”里有两种方法可生成路径，如图7-11所示，一种是“空路径”，创建无指令的新路径“Path_10”，每选择一次，可生成一条路径，依次为“Path_2”、“Path_30”等；另一种是“自动路径”，从几何体边缘创建一条路径或曲线。

## Slide 12
任务7.2 编制工业机器人写字路径
7.2.3 自动生成写字路径
操作步骤如右图所示

## Slide 13
任务7.3 仿真运行与优化写字路径
7.3.1 目标点姿态调整
选择“自动路径”生成路径“path_10”后，可在工件坐标系下查看生成的轨迹目标点：Target10，target20等，这些点的方向是自动生成且随路径变化而变化。
右击目标点，在弹出的选择项中选择“查看目标处工具”选项，可查看目标点方向，也就是工业机器人工具运行到目标点的方向，如下图7-13所示为“山”字路径上两个相邻的目标点方向。

## Slide 14
任务7.3 仿真运行与优化写字路径
7.3.1 目标点姿态调整
操作步骤如右图所示

## Slide 15
任务7.3 仿真运行与优化写字路径
7.3.2 写字路径与程序优化
工业机器人在绘图模块上写字的路径和目标点调整好之后，还需要根据工艺要求和运行时的起始点、过渡点、结束点进行示教或设置。在本任务中，过渡点在自动生成路径的参数设置中已经由“偏离”和“接近”设置完成，本任务中仅需要设置起始点、结束点即可。如图7-16所示，通过“机械装置手动关节”将工业机器人设置为需要的姿态，并将此点作为工业机器人写字的起始点。然后，示教目标点，在工件坐标系下找到该点，将其添加到路径的第一行，这样，工业机器人在写字时便从起始点开始运行。

## Slide 16
任务7.3 仿真运行与优化写字路径
7.3.2 写字路径与程序优化
操作步骤如右图所示

## Slide 17
任务7.3 仿真运行与优化写字路径
7.3.3写字应用仿真运行
操作步骤如右图所示

## Slide 18
任务7.4 验证调试工业机器人写字路径
7.4.1 Robot Studio软件与工业机器人连接

## Slide 19
任务7.4 验证调试工业机器人写字路径
7.4.2 程序的导出与导入
工业机器人程序导出与导入方式有两种方法，一种是通过网线将Robot Studio软件与机器人连接，将机器人程序导出与导入；另一种是通过U盘插入示教器USB端口，将工业机器人程序导出与导入。
7.4.3 写字工具与工件坐标系标定
1.标定工具坐标系
操作步骤如右图所示

## Slide 20
任务7.4 验证调试工业机器人写字路径
7.4.3 写字工具与工件坐标系标定
2.标定工件坐标系
操作步骤如右图所示

## Slide 21
任务7.4 验证调试工业机器人写字路径
7.4.4写字程序运行与调试
操作步骤如右图所示