## Slide 1
模块一 钳工入门知识
钳工技能实训

## Slide 2
回顾历史，人类对不同材料的获取与加工推动着文明的进程，从石器时代到新材料时代，人类文明实现了一次又一次的“飞跃”。今天，随着碳材料、高分子材料、无机非金属材料的迅速发展，我们的生活正悄然改变。然而，从金属材料被发现的那一天起，就凸显其在人类社会中的重要地位，自始至终都展现着耀眼的光芒。随着工业制造技术的飞速发展，金属材料加工技术已不局限于早期的提炼和生产技术，而是发展成如今冶金、锻造、铸造、热处理、焊接、压力加工、切削加工、3D 打印等一系列金属材料制备、成型及加工的现代化方法（见图 1-1）。
(a) 冶金
(b) 铸造
(c) 金属切削加工
(d) 金属3D打印
图1-1 部分金属材料制备、成型及加工的现代化方法

## Slide 3
思考：利用上述现代化方法确实可以生产出许多优异的零件，但一个零件 / 产品仅仅依靠上述方法就可以供人们直接使用吗？中间是否还需要其他的工艺过程？钳工工种又在其中起到什么作用呢？

## Slide 4
知识目标
能力目标
素质目标
（1）了解钳工职业的未来发展方向；
（2）了解钳工实训的要求；
（3）认识钳工常用的工具。
（1）能在钳工实训过程中保持安全作业的习惯；
（2）能根据图纸尺寸要求选择合适的量具。
（1）激发对钳工工作的兴趣；
（2）养成爱岗敬业、细心踏实的工作态度。

## Slide 5
一、钳工的概念及其主要任务
1. 钳工小知识
钳工，属于切削加工、机械装配和修理作业中的手工作业工种，因常在钳工台上通过虎钳夹持工件进行各种操作而得名。
但是在智能化、自动化生产线大规模应用的今天，是否还需要以手工作业为主，慢工出细活的钳工工种呢？
答案当然是肯定的！
例如：分散工序生产（图1-2）、新产品装配、设备维护等等。
图1-2 轴端压盖示意图

## Slide 6
一、钳工的概念及其主要任务
2. 钳工的基本概念
钳工通常是指通过在钳工台上使用手持工具对零件进行加工及装配作业的专业技术人员。
钳工作业主要包括：錾削、锉削、锯割、划线、钻孔、铰孔、攻丝、套丝、刮削、装配、简单的热处理等。
3. 钳工的分类
（1）普通钳工。对不适宜采用机械加工或机械加工不符合生产率最大化原则的零件，进行精密加工、修整及检测。
（2）工具钳工。对工具（刃具、模具、夹具、量具等）和各种专用设备进行制造和修理。
（3）机修钳工。对发生故障的机械设备进行检修和维护，保证机器的正常工作和精度要求。
（4）装配钳工。对各种零件按技术要求进行装配，并对安装好的机械设备进行检验和调试。

## Slide 7
二、钳工实训室场地简介和相关制度要求
1. 钳工的基本概念
钳工实习场地是教师教学与学生学习和练习钳工操作的固定场地。
为保证实训场地的人员安全与6S标准，将场地区域分为教学区、钳工工位区、台钻区、砂磨区、工件区、工具摆放区等区域。如图1-3所示。
图1-3 钳工实训场地平面示意图

## Slide 8
二、钳工实训室场地简介和相关制度要求
2. 企业 6S 制度管理

## Slide 9
三、钳工常用设备简介
1. 钳工工作台
（1）材质：一般采用 Q235 钢、45 号钢或不锈钢。
（2）作用：安装台虎钳（安装台虎钳后以钳口高齐手肘为宜），放置工具，用于生产、组装、检修零部件。
（3）分类：可分为钢板工作台、防静电工作台、不锈钢工作台、复合板工作台等。本技能实训常采用不锈钢工作台，如图 1-4（a）所示。
(a) 钳台
(b) 台虎钳
图1-4 钳台和台虎钳

## Slide 10
三、钳工常用设备简介
2. 台虎钳
（1）材质：钳口材料一般采用经淬火后的 40~60 号钢，保证其高硬度和高耐磨性，以钳口宽度确定标定规格，一般为 100 mm、125 mm、150 mm 三种。
（2）作用：夹持工件。
（3）分类：分为固定式和回转式两种。回转式可使工件旋转至合适的加工位置。本技能实训常采用回转式台虎钳，如图 1-4（b）所示。
(a) 钳台
(b) 台虎钳
图1-4 钳台和台虎钳

## Slide 11
三、钳工常用设备简介
2. 台虎钳
（4）操作规程：①使用回转式台虎钳时，必须拧紧固定螺钉；②用台虎钳夹紧工件时，只能使用钳口最大行程的 2/3，紧固工件时禁止使用锤子或套筒扳动手柄；③工件必须放正夹紧，手柄朝下；④工件超出钳口部分过长时，要加支撑，装卸工件时，还要防止工件掉落伤人。
（5）维护：及时对台虎钳夹具的紧固螺栓进行检查，防止松动；台虎钳上的相关滑动表面需要定期加入润滑油润滑，还要保持清洁。
(a) 钳台
(b) 台虎钳
图1-4 钳台和台虎钳

## Slide 12
三、钳工常用设备简介
3. 钻床
（1）材质：刀具一般采用工具钢或合金工具钢。
（2）作用：通过钻头的旋转与垂直方向运动，对工件进行孔加工。钻床结构简单，加工精度不高，可钻通孔、盲孔等。
（3）分类：可分为台式钻床、立式钻床、摇臂式钻床等，如图 1-5 所示，本技能实训常采用台式钻床。
(a) 台钻
(b) 立钻
图1-5 钻床的种类
(c) 摇臂钻

## Slide 13
三、钳工常用设备简介
3. 钻床
台式钻床是一种小型钻床，简称台钻，通常安装在钳工作业台上，是钳工最常用的钻孔设备之一，一般应用于中、小零件的加工，钻孔直径一般在13 mm 以下，进给运动由手动完成。台式钻床的头架可沿立柱上下移动以及水平方向做圆周移动，以方便调整对工件的钻孔位置，但当钻头开始工作后，工件固定不动，头架只能进行垂直方向的移动。
(a) 台钻
(b) 立钻
图1-5 钻床的种类
(c) 摇臂钻

## Slide 14
三、钳工常用设备简介
4. 砂轮机
（1）作用：主要用于刃磨刀具等工具，也用于对表面粗糙度要求不高的小零件进行磨削、去毛刺及清理等工作。
（2）砂轮片材质：按所用磨料可分为普通磨料（树脂、刚玉和碳化硅等）砂轮和超硬磨料（金刚石和立方氮化硼等）砂轮。
（3）分类：可分为台式砂轮机、立式砂轮机、手持式砂轮机、悬挂式砂轮机、软轴式砂轮机等。本技能实训常采用台式砂轮机，台式砂轮机砂轮片采用刚玉材料，如图 1-6 所示。
图 1-6 台式砂轮机

## Slide 15
四、钳工常用量具简介
用来测量、检验零件及产品形状的工具叫作量具。为了保证加工出来的零件符合要求，在加工过程中需要对工件进行测量，并对已经加工完的零件进行检验，这就需要根据测量的内容和精度要求选用适当的量具。
钳工常用的量具种类很多，根据其用途和特点不同，可以分为以下几类。
（1）万能量具
（2）专用量具
（3）标准量块

## Slide 16
1. 万能量具
（1）游标卡尺：一种测量长度、内外径、深度的量具，一般常用精度为0.1 mm、0.05 mm和0.02 mm。游标卡尺由主尺和附在主尺上能滑动的游标两部分构成。
如图 1-7 所示，游标卡尺可分为普通游标卡尺、数显游标卡尺和表式游标卡尺。
四、钳工常用量具简介
图1-7 不同类型的游标卡尺
(a) 普通游标卡尺
(b) 数显游标卡尺
(c) 表式游标卡尺

## Slide 17
1. 万能量具
（2）千分尺：又称螺旋测微器，是比游标卡尺更精密的测量长度的工具，其精度可达0.01 mm，测量范围为几个厘米，其结构如图1-8所示。螺母上的每一小分度表示0.01 mm，并且还能再估读一位，可读到毫米的千分位，故名千分尺。
四、钳工常用量具简介
图1-8 千分尺的结构示意图

## Slide 18
1. 万能量具
（3）百分表：是一种指示式量仪，主要用来测量工件的尺寸、形状和位置误差，也可用于检验机床的几何精度或调整工件的装夹位置偏差。百分表的测量范围一般有0~3 mm，0~5 mm和0~10 mm。其结构如图1-10所示。
百分表的测量精度为0.01 mm。测量时，量杆被推向管内，量杆移动的距离等于小指针的读数（测出的整数部分）加上大指针的读数（测出的小数部分）。
四、钳工常用量具简介
图1-10 百分表的结构
(a) 内径百分表
(b) 外径百分表

## Slide 19
1. 万能量具
（4）万能角度尺：又被称为角度规、游标角度尺和万能量角器，是利用游标读数原理来直接测量工件角或进行划线的一种角度量具。万能角度尺适用于机械加工中的内、外角度测量，可测 0°~320°外角及40°~130°内角。其结构如图1-11所示。
万能角度尺主尺上刻线每格为1°，万能游标量角器的测量精度为2'。
四、钳工常用量具简介
图1-11 万能角度尺的结构

## Slide 20
2. 专用量具
（1）塞规：是用来检验工件内径尺寸的量具。
塞规有两个测量面：小端尺寸按工件内径的最小极限尺寸制作，在测量内孔时应能通过，称为通规；大端尺寸按工件内径的最大极限尺寸制作，在测量内孔时不应通过工件，称为止规，如图1-12(a)所示。
用塞规检验工件时，如果通规能通过且止规不能通过说明该工件合格。二者缺一不可，否则，即是不合格。
四、钳工常用量具简介
(a) 塞规
(b) 卡规
图1-12 塞规和卡规

## Slide 21
2. 专用量具
（2）卡规：是用来检验轴类工件外圆尺寸的量规。
卡规有两个测量面：大端尺寸按轴的最大极限尺寸制作，在测量时应通过轴颈，称为通规；小端尺寸按轴的最小极限尺寸制作，在测量时不应通过轴颈，称为止规，如图1-12(b)所示。
用卡规检验轴类工件时，需通规能通过且止规不能通过，才说明该工件的尺寸在允许的公差范围内，是合格的
四、钳工常用量具简介
(a) 塞规
(b) 卡规
图1-12 塞规和卡规

## Slide 22
2. 专用量具
（3）厚薄规：由薄钢片制成，并由若干片不同厚度的规片（尺）组成一组。它主要用来检查两结合面之间的缝隙，所以也称为“塞尺”或“缝尺”。在每片尺片上都标注有其厚度为多少毫米，如图1-13所示。
使用厚薄规时，应根据间隙的大小选择塞尺的片数，可用一片或数片重叠在一起插入间隙内。厚度小的厚薄规片很薄，容易弯曲和折断。插入时不能用力太大。用后擦拭干净及时叠合起来放在夹板中。
四、钳工常用量具简介
图1-13 厚薄规

## Slide 23
3. 标准量块
（1）量块：机械制造中长度尺寸的标准量具。量块主要用作尺寸传递系统中的标准量具，或在相对法测量时作为标准件调整仪器的零位（如游标卡尺、千分尺），也可以用于精密划线和精密机床的调整，若量块和附件并用，还可以测量某些高精度的工件尺寸。
量块是用不易变形、耐磨性好的材料（如铬锰钢）制成，其形状为长方体，它有两个工作面和四个非工作面。工作面是一对平行且平面度误差极小的平面，工作面又称测量面。量块一般都做成多块一套，装在木盒内，如图 1-14 所示。
四、钳工常用量具简介
图1-14 量块

## Slide 24
3. 标准量块
（2）角度量块：角度检测中的标准量具，如图 1-15 所示。角度量块可用来检定、调整测角仪器（如万能角度尺）或作为量具校对角度样板，也可以直接用于检验高精度的工件。
四、钳工常用量具简介
图1-15 两种不同类型的角度量块

## Slide 25
根据《钳工技能实训》中的任务评价完成下述知识点的回顾：
（1）了解钳工的基本概念以及分类；
（2）了解钳工实训室场地、实习安全制度和文明生产要求；
（3）熟知钳工实训室常用设备；
（4）认识钳工所需使用的量具；
（5）学习企业职业道德规范及钳工职业概况。

## Slide 26
钳工技能实训
THANK YOU