## Slide 1
模块七 综合制作
钳工技能实训

## Slide 2
之前学习的内容均是对单一零件进行加工，但在实际生产中，所有的零件最终都会被用来装配成一个机器 / 机构。
如图 7-1 所示，内燃机由气缸体、活塞、曲轴、齿轮等零件组成，想要使汽油在封闭的环境内燃烧做功，每个零件之间都有严格的配合关系，大家听说过发动机出现过哪些故障呢？根据已有知识对其故障进行简单分析。
图7-1 内燃机

## Slide 3
内燃机如此精美的工艺品无法单凭钳工进行完成，那我们是否能通过所学的基本技能加工出简单的、属于自己的工艺品，并进行成功装配呢？在锉、锯过程中，我们先加工哪一个零件？如何控制加工的尺寸？又如何保证配件的尺寸关系及配合精度？
图7-1 内燃机

## Slide 4
知识目标
能力目标
素质目标
（1）熟练掌握锉、锯、钻孔等钳工基本技能；
（2）熟练利用不同量具对工件进行测量。
（1）可以根据凸凹配件图纸进一步理解形位公差的概念；
（2）能利用钳工常用工具对凸凹配件进行加工。
（1）具有事业心和责任感；
（2）培养精益求精、恪尽职守的品质。

## Slide 5
一、问题发现
制作凸凹配件时，根据图纸要求，在锯、锉过程中可能出现如下问题。
（1）凸件有对称度要求，则两侧尺寸要求一致；凸件与凹件换向配合后有直线度要求，则凹件的两侧尺寸要一致。
（2）工件对垂直度有较高要求，如图 7-4 所示。

## Slide 6
一、问题发现
制作凸凹配件时，根据图纸要求，在锯、锉过程中可能出现如下问题。
（3）工件对称度也有较高要求，如图 7-5 所示。
（4）锉削面的平整度，与侧面的垂直度也有要求，如图 7-6 所示。

## Slide 7
二、工艺编制
1. 准备工作
（1）认真识图，了解制作工艺及要求；
（2）按图检查毛坯，做加工前处理；
（3）锉削凸凹件外形尺寸，达到图纸要求（长度方向 80±0.1 mm，高度方
向 50±0.1 mm，以及垂直度要求）。
2. 划线
（1）以相互垂直的两面作为基准划线，划线后应做全面检查，以防错划、漏划；
（2）检查无误后打样冲眼。
注意事项：划线时不要留有余量，锯缝要与所划直线平行，方可提高平面加工效率。

## Slide 8
二、工艺编制
3. 钻工艺孔
根据样冲眼，钻 4 处 ϕ=3 mm 的工艺孔。
4. 加工凸件
（1）按划线锯去垂直右角，粗、精锉两垂直面，并将凸件的高度方向控制在32±0.1 mm，达到技术要求；
（2）按划线锯去垂直左角，粗、精锉两垂直面，并将凸边长度尺寸控制在32±0.1 mm，高度方向控制在 30±0.1 mm，达到技术要求。

## Slide 9
二、工艺编制
5. 加工凹件
（1）根据划线钻出排孔，并锯除凹形面多余部分，粗锉至接近线条。
（2）凹槽处尺寸根据凸件实际尺寸配作，精锉凹形面，达到技术要求。注意事项：钻排孔时，要求孔与孔相切，否则取余料进行锉削时阻力较大，用时较多。
6. 修配配合间隙
按照件 1 和件 2 的配合图，修配凸凹配合处间隙，保证装配后的直线度，以及 80±0.3 mm 尺寸，达到技术要求。
注意事项：试配时，观察干涉部分，修整尺寸量不宜过大，防止产生过大间隙。

## Slide 10
二、工艺编制
7. 钻孔
选择合适的钻头，在件 1 和件 2 上的样冲眼位置钻 4 处 ϕ8=mm 的通孔，并保证孔中心距为 50±0.2 mm、件 1 孔距底边距离 15±0.2 mm 和件 2 孔距顶边距离 12±0.2 mm，达到技术要求。
8. 全面检查
（1）用锉刀倾斜 5°~10° 将毛刺边削除；
（2）修整凸凹配件，保证表面粗糙度要求。

## Slide 11
三、质量问题分析

## Slide 12
根据工件完成右图的相关任务，并依据任务评价进行评分：
（1）根据图纸（图 7-2、图 7-3）要求，进行零件加工的工艺编制；
（2）在加工过程中，提高各种量具的测量准确性；
（3）凸凹配件加工时，注意尺寸链之间的关系；
（4）根据图纸要求进行零件加工。
图 7-2 配件 1 和配件 2 加工图
图 7-3 配件 1 和配件 2 配合图

## Slide 13
钳工技能实训
THANK YOU