## Slide 1
模块三 平面划线
钳工技能实训

## Slide 2
思考：为什么木工师傅耳边常别着一只铅笔？工具箱中必备各种不同式样的尺子（如钢卷尺、钢直尺、角尺等）？
图 3-1 木工使用不同工具进行划线

## Slide 3
知识目标
能力目标
素质目标
（1）了解基准面及基准面的选择标准；
（2）了解划线的作用并掌握划线的步骤。
（1）能够根据工件及尺寸要求选择合适的划线工具；
（2）能够通过查找资料去分析划线出错的原因。
（1）培养解决问题时的逆向思维能力；
（2）培养敢于实践、积极进取的工作态度。

## Slide 4
一、基准面
1. 基准面的概念
基准面是指以之为基准用来确定工件上其他点、线、面等尺寸的表面，保证后续加工的测量基准与加工精度。在实际的操作中，通常工件上第一个被加工的面就是基准面。

## Slide 5
一、基准面
2. 划线基准的选择
零件图上，总有一个或几个尺寸作为其他尺寸的根据，这些尺寸就是基准尺寸，即该零件的设计基准。一般情况下，划线基准应尽量与设计基准一致，主要有以下三种情况：
（1）以两个相互垂直的平面或直线为划线基准，如图 3-3（a）所示，以长度为 106 mm 和高度为 50 mm 的垂直边作为划线基准。一般用于平面立体机件。
图 3-3 划线基准类型

## Slide 6
一、基准面
2. 划线基准的选择
零件图上，总有一个或几个尺寸作为其他尺寸的根据，这些尺寸就是基准尺寸，即该零件的设计基准。一般情况下，划线基准应尽量与设计基准一致，主要有以下三种情况：
（2）以两个相互垂直的中心线为划线基准，如图 3-3（b）所示，以三个孔的中心线作为基准。一般用于孔、回转面较多的曲面立体机件。
图 3-3 划线基准类型

## Slide 7
一、基准面
2. 划线基准的选择
（3）以一个平面和一条中心线为划线基准，如图 3-3（c）所示，以对称中心线和长度为120 mm 的底面作为基准。一般用于轴对称的复杂机件。
图 3-3 划线基准类型

## Slide 8
一、基准面
3. 加工基准分类
（1）粗基准。
粗基准是在最初的加工工序中以毛坯表面来定位的基准。选择粗基准时，应保证各个表面都有足够的加工余量，保证加工表面和不加工表面的位置尺寸和位置精度，同时还要为后续工序提供可靠精基准。
（2）精基准。
后续的各工序中必须使用已经加工过的表面作为定位基准，这种定位基准称为精基准。精基准的选择直接影响着零件各表面的位置精度，因而在选择精基准时，要保证工件的加工精度且装夹方便、可靠。

## Slide 9
二、划线的概述和分类
1. 划线概述
划线是机械加工中的一道重要工序，广泛应用于单件或小批量生产之中。根据图样和技术要求，在毛坯或半成品上用划线工具划出加工界线，或划出作为基准的点、线的操作过程称为划线。划线的精度一般为 0.25~0.5 mm。
钳工实训中，在读懂图纸之后，加工工件的第一步就是从划线开始。例如，在钻孔前，需要划线确定孔心的精确位置，所以划线精度的高低是决定工件加工精度高低的主要因素，如果划线误差太大，有可能会造成整个工件的报废。因此，要掌握各种划线技能，并熟练使用各种划线工具。

## Slide 10
二、划线的概述和分类
2. 划线的作用
（1）确定工件的加工余量，使加工有明显的尺寸界限。
（2）为便于复杂工件在机床上的装夹，可按划线找正定位。
（3）在单件或小批量生产中，用划线来检查毛坯或半成品的形状和尺寸，合理地分配各加工表面的余量，及早发现不合格品，避免造成后续加工工时的浪费。
（4）当毛坯误差不大时候，可以采用借料划线的方法来补救，从而提高毛坯的合格率。（注：借料——由于铸件上的孔在浇铸时会产生偏差，当偏差不是很大时，铸件、锻件可以通过划线把各待加工面的余量重新分配。

## Slide 11
二、划线的概述和分类
3. 划线的分类
（1）平面划线。
只需要在工件二坐标体系内（一个平面上）划线即能明确表明加工界限的，称之为平面划线，如图 3-4（a）所示。例如，在板料、盘状等工件上划线。其分为：①几何划线法——用平面作图的方式划出所需线条；②样板划线法——用划针沿板边划出所需线条。
(a) 平面划线
(b) 立体划线
图 3-4 划线示意

## Slide 12
二、划线的概述和分类
3. 划线的分类
（2）立体划线。
是平面划线的复合，需要在工件的三坐标体系内（几个互成不同角度的表面，通常是相互垂直的表面，即长、宽、高三个方向）上划线，才能明确表明加工界限的，称之为立体划线，如图 3-4（b）所示。例如在支架、箱体等工件上划线。
(a) 平面划线
(b) 立体划线
图 3-4 划线示意

## Slide 13
三、划线工具
1. 支承工具
（1）划线平台：又称划线平板，用来安放工件和划线工具，如图 3-5（a）所示。其一般由铸铁制成，工作表面经过精刨或刮削，也可采用精磨加工而成。较大的划线平板由多块平板组成，适用于大型工件划线。它的工作表面应保持水平并具有较好的平面度，是划线或检测的基准。
（2）划线方箱：又称检验方箱，用作对工件平行度、垂直度等的划线和检验，如图 3-5（b）所示。一般由铸铁制成，各表面均经刨削及精刮加工，六面成直角，工件夹到方箱的 V 形槽中，能迅速地划出三个方向的垂线。
(a) 划线平台
(b) 划线方箱
图 3-5 平台和方箱

## Slide 14
三、划线工具
1. 支承工具
（3）千斤顶：用来支承大型和不规则工件的工具，通常用三个千斤顶支承工件，如图 3-6（a）所示。
（4）V 形铁：通常是用一个或两个 V 形铁来支承轴类和圆形工件的工具，使工件便于定位，划出中心线或找出中心，如图 3-6（b）所示。
(a) 千斤顶
(b) V形铁
图 3-6 千斤顶和 V 形铁

## Slide 15
三、划线工具
2. 直接划线工具
（1）划线盘：立体划线的主要工具，按需要调节划针高度，并在平台上拖动划线盘，划针即可在工件上划出与平台平行的线，弯头端可用来找正工件的位置，如图 3-7 所示。
(a) 普通划线盘
(b) 划线盘的操作示意
图 3-7 划线盘

## Slide 16
三、划线工具
2. 直接划线工具
（2）划规：划规由工具钢或不锈钢制成，两脚尖端淬硬，或在两脚尖端焊上一段硬质合金，使之耐磨。划规可以量取尺寸以定角度、划分线段、划圆、划圆弧线、测量两点间距离等。划规有多种类型，如图 3-8 所示。
图 3-8 不同类型的划规

## Slide 17
三、划线工具
2. 直接划线工具
（3）划针：一般由 4~6 mm 弹簧钢丝或高速钢制成，划针的直径一般为3~5 mm，尖端磨成 15°~20° 的尖角并淬硬，或在尖端焊接上硬质合金。划针是用来在被划线的工件表面沿着钢板尺、直尺、角尺或样板进行划线的工具，有直划针和弯头划针之分，如图 3-9 所示。
图 3-9 划针

## Slide 18
三、划线工具
2. 直接划线工具
（4）高度游标尺：又称划线高度尺，由尺身、游标、划针脚和底盘组成。高度游标尺是一种精密量具，其精度一般为 0.02 mm，既可以测量工件的高度，又可以作为划线工具。取好固定高度后，可用量爪直接划线，常用于在工件已加工表面上划线，如图 3-11（a）所示。
(a) 高度游标尺
(b) 角尺
图 3-11 高度游标尺和角尺

## Slide 19
三、划线工具
3. 划线量具
（1）角尺：又称为宽座角尺，是钳工常用的测量垂直度的工具，划线时常用作划垂直线或平行线时的导向工具，也可用来调整工件基准在平台上的垂直度，如图 3-11（b）所示。
（2）钢板直尺：确定线段长度和划规半径的量具。
（3）高度尺：即高度游标尺的测量部分。
(a) 高度游标尺
(b) 角尺
图 3-11 高度游标尺和角尺

## Slide 20
三、划线工具
4. 辅助工具
样冲和手锤：样冲一般由工具钢制成，尖梢部位淬硬，也可以由较小直径的报废铰刀、多刃铣刀改制而成，如图 3-12（a）所示。打标记时，样冲尖对在划出的线上，用手锤打出间距大致相同的凹坑，称为样冲眼，如图 3-12（b）所示。
(a) 样冲
(b) 冲眼及应用
图 3-12 样冲及冲眼示例
作用：
①做出标记，防止所划线段模糊；
②钻孔时作为定位的圆心；
③划圆时，作为划规的立脚点。

## Slide 21
四、划线的程序
1. 划线前的准备工作
（1）分析图纸：划线前，首先需分析工件的特点和技术要求，规划工件加工的工艺流程（加工顺序和加工方法），并选择划线的基准，确定划线位置、步骤和方法。
（2）准备工件：
① 检查工件的缺陷和误差，确定借料方案；
② 清理工件各个加工表面的锈蚀、油污等；若是铸件毛坯，需要清理铸件的浇口、冒口，并将基准面锉平；若是锻造毛坯，需要清理锻件的飞边和氧化皮；
③ 对于有孔的工件可在毛坯孔中塞入木块或铅块，方便划规画圆；
④ 根据工具的不同，需选择适当的涂色剂。在工件上需要划线的部位均匀涂上薄色，以便使划出的线条清楚可见。
（3）工具准备。
按工件图样的要求，选择所需工具，并检查和校验工具。

## Slide 22
四、划线的程序
1. 划线前的准备工作
常用涂色剂及应用如表 3-1 所示。其中，粉笔用于数量少、工件小的毛坯，但其精度较低；石灰水用于铸、锻件毛坯；硫酸铜溶液用于钢铁类的材料表面，以便形成铜膜；蓝油是目前划线用得较广的涂色剂。本钳工实训过程中采用淡金水为涂色剂。

## Slide 23
四、划线的程序
2. 划线
（1）将工件夹持或支撑稳定，并找正，与借料方案相结合进行划线。
（2）先划基准线和位置线，再划加工线，即先划水平线，再依次划垂直线、斜线，最后划圆、圆弧和曲线。
（3）在一次支撑中要划出所有的平行线，避免补划，造成误差。
（4）划线后需反复核对尺寸，方能进行后续的工件加工。

## Slide 24
五、划线安全操作规程
（1）工作台要牢固平稳，平台周围要保持整洁，通行要方便，1 m 以内禁止堆放物件。
（2）所用手锤、冲子等工具要经常检查，不得有裂纹、飞边、毛刺，顶部不得淬火，手锤柄安装要牢固。使用的大工具如弯尺、划线盘、角铁等应有指定地点妥善存放，以免砸伤人。所用的千斤顶，底座应平整可靠，顶尖、螺纹连接合适，严禁使用滑扣千斤顶。划线盘用完后针尖向下，妥善保管，照明灯具应使用低压电源，并检查有无破裂，灯头是否完好，以免触电。★
（3）工件一定要支牢垫好，在支撑大型工件时，必须用方木垫在工件下面，必要时用行车帮助支放垫块。不要用手直接拿着千斤顶，严禁将手臂伸入工件下面。★
（4）地面上的工件要摆放整齐、平稳，防止倾倒伤人。

## Slide 25
根据工件完成右图的划线任务，并依据任务评价进行评分：
（1）掌握划线工具的使用方法；
（2）掌握平面划线的方法；
（3）掌握划线的安全操作规程；
（4）根据图纸（图 3-2）进行划线练习。
图 3-2 平面划线练习图
技术要求：①线条清晰、均匀；②形状、 尺寸准确； ③精度误差控制在0.25~0.5 mm 内。

## Slide 26
钳工技能实训
THANK YOU