## Slide 2
任务一
国家标准技术制图的一般规定
任务二
作图的基本知识
任务三
平面图形的画法
项目一 制图的基本知识与技能

## Slide 3
汽车零件的设计、制造和技术交流，都离不开图样。图样是工业生产中的重要技术文件，也是进行技术交流的载体，是工程界的技术语言。扎扎实实的打好基础，练好基本功，是学好机械制图的关键。本项目从国家标准入手，对制图的基本规定进行介绍，对绘图工具的使用及几何作图的基本知识进行讲解，从而正确地绘制平面图形。在学习过程中树立学生规则意识，培养学生良好的作图习惯。
本章提要
项目一 制图的基本知识与技能

## Slide 4
任务一
国家标准技术制图的一般规定
知识目标：
（1）掌握国家标准对于图幅、比例、图线、尺寸标注等的规定；
（2）熟悉标题栏与明细栏各部分的填写规则；
（3）掌握国家标准对于汉字、字母、数字的结构形式和基本尺寸。
能力目标：
（1）能正确阅读国家标准；
（2）能根据不同的用途选择合适的线型进行表达；
（3）能完成基本的尺寸标注。
素质目标：
（1）树立规则意识，自觉遵守国家标准；
（2）培养勇于奋斗、乐观向上的人生态度；
（3）提高学生对制图课程的学习兴趣，提高学生职业生涯规划的意识。

## Slide 5
一、图纸幅面及格式
1.图纸幅面
图纸幅面是指图纸宽度与长度组成的大小。绘制技术图样时，应优先选用表1-1所规定的基本幅面。
图纸的幅面尺寸
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 6
必要时，也允许选用表1-2和表1-3所规定的加长幅面，这些幅面的尺寸是由基本幅面的短边成整数倍增加后得出的，如图1-1中细实线所示为表1-2中所规定的加长幅面（第二选择），细虚线所示为表1-3所规定的加长幅面（第三选择）。
任务一
国家标准技术制图的一般规定
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 7
2.图框格式
图框是图纸上限定绘图范围的线框。图框用粗实线绘制，用来表示图幅大小的纸边界线用细实线绘制，而图框与纸边界线之间的区域称为周边。
图样均应绘制在用粗实线画出的图框内。图框格式分为不留装订边和留有装订边两种，留有装订边图纸的图框格式如图1-2所示，但同一产品的图样只能采用一种格式。
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 8
无装订边图纸的图框格式
任务一
国家标准技术制图的一般规定
留装订边图纸的图框格式

## Slide 9
二、比例
比值为1的比例称为原值比例，即1∶1。比值大于1的比例称为放大比例，如2∶1、3∶1、5∶1等。比值小于1的比例称为缩小比例，如1∶2、1∶3、1∶5等。
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 10
绘图时所用的比例应根据图样的用途与被绘对象的复杂程度来选取。为了看图方便，建议尽量按照工件的实际大小画图，即1∶1比例。若工件太大或太小，则应采用缩小或放大比例画图，并应优先用表1-5中的常用比例。必要时，也可以选用表1-6中的可用比例。
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 11
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 12
一般情况下，一个图样应选用一种比例。根据专业制图的需要，同一图样可选用不同比例，即某个视图或某一部分可采用不同的比例（如局部放大图），但必须另行标注。另行标注时，要按图1-11所示来标注。
图1-11 不同比例的标注
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 13
三、图线及其画法
图线是指起点和终点间以任意方式连接的一种几何图形，它是组成图形的基本要素，形状可以是直线或曲线、连续线或不连续线。
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 14
汽车机械制图中常用图线的应用实例如图所示。
常用图线的应用实例
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 15
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 16
四、尺寸标注
（1）机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据，与图形的大小及绘图的准确度无关，如图1-27所示。
图1-27 机件大小以尺寸数值为依据
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 17
（4）机件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在反映该结构最清晰的图形上。
（3）图样中所标注的尺寸为该图样所示机件的最后完工尺寸，否则应另加说明。
（2）图样中（包括技术要求和其他说明）的尺寸，以毫米为单位时，不需标注单位符号（或名称），如采用其他单位，则应注明相应的单位符号。
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 18
二、尺寸的组成及标注
（1）尺寸界线用细实线绘制，并应由图形的轮廓线、轴线或对称中心线引出，如图1-29所示。也可利用轮廓线、轴线或对称中心线作尺寸界线。
图1-28 尺寸的组成
图1-29 尺寸界线的画法
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 19
（2）当表示曲线轮廓上各点的坐标时，可将尺寸线或其延长线作为尺寸界线，如图1-30所示。
图1-30 曲线轮廓的尺寸注法
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 20
（3）尺寸界线一般应与尺寸线垂直，并超过尺寸线2～3 mm， 如图1-29所示；必要时才允许倾斜，如图1-31所示。若在光滑过渡处标注尺寸时，应用细实线将轮廓线延长，从它们的交点处引出尺寸界线。
图1-31 尺寸界线与尺寸线斜交的注法
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 21
（4）标注角度的尺寸界线应沿径向引出，如图1-32（a）所示；但当弧度较大时，可沿径向引出，如图1-33所示。
图1-32 标注角度、弦长、弧长的尺寸界线画法
图1-33 弧度较大时的弧长注法
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 22
（1）尺寸线用细实线绘制，其终端可以有下列两种形式。同一图样只能采用一种形式。
形式一：箭头。箭头是技术制图图样中的基本形式，如图1-34所示，如图1-35所示。
形式二：斜线。斜线常在画草图时采用，如图1-36所示，也可用于尺寸较小画箭头位置不够时。
图1-34 尺寸线终端的箭头
图1-35 标注小尺寸时箭头的画法
图1-36 尺寸线终端的斜线
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 23
（2）标注线性尺寸时，尺寸线应与所标注的线段平行。尺寸线不能用其他图线代替，一般也不得与其他图线重合或画在其延长线上，如图1-37所示。
图1-37 尺寸线的画法
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 24
图1-38 圆的直径和圆弧半径的注法
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 25
图1-39 圆弧半径较大时
图1-40 不需标出图的位置时
图1-41 对称图形的尺寸线及箭头标注
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 26
（1）线性尺寸的数字一般应注写在尺寸线的上方，也允许注写在尺寸线的中断处，如图1-42（a）所示。狭小部位的尺寸数字按图1-42（b）所示方式注写。
图1-42 尺寸数字的注写位置
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 27
（2）线性尺寸数字的方向应按图1-43所示的方向注写，并尽可能避免在图示30°范围内标注尺寸，当无法避免时可按图1-44所示的形式标注。
图1-43 尺寸数字的注写（一）
图1-44 尺寸数字的注写（二）
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 28
图1-45 非水平方向的尺寸注法
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 29
图1-46 角度数字的注写位置（一）
图1-47 角度数字的注写位置（二）
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 30
（5）尺寸数字不可被任何图线所通过，不可避免时，必须在注写尺寸数字处将图线断开，如图1-48所示。
图1-48 尺寸数字的注写（三）
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 31
（1）标注直径时，应在尺寸数字前加注符号“”；标注半径时，应在尺寸数字前加注符号“R”；标注球面的直径或半径时，应在符号“”或“R”前再加注符号“S”，如图1-49（a）、图1-49（b）所示。
图1-49 球面尺寸的注法
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 32
（2）标注弧长时，应在尺寸数字左方加注符号“⌒”。
（3）标注参考尺寸时，应将尺寸数字加上圆括弧。
（4）标注剖面为正方形结构的尺寸时，可在正方形边长尺寸数字前加注符号“□”，如图1-50（a）、图1-50（c）所示；或用“B×B”标注（B为正方形的对边距离），如图1-50（b）、图1-50（d）所示。
图1-50 正方形结构的尺寸注法
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 33
（5）当需要指明半径尺寸是由其他尺寸所确定时，应用尺寸线和符号“R”标出，但不要注写尺寸数字，如图1-51所示。
图1-51 半径尺寸有特殊要求时的注法
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 34
（6）45°倒角可按图1-52所示的形式标注，非45°倒角可按图1-53所示的形式标注。
图1-52 45°倒角的注法
图1-53 非45°倒角的注法
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 35
五、标题栏
每一张技术图样上均应画出标题栏，其基本要求、内容、尺寸与格式等按国家标准GB/T 10609.1—2008的规定。
标题栏的位置应位于图纸的右下角，见图1-2和图1-3。标题栏各部分尺寸与格式如图1-4 所示。
图1-4 标题栏各部分尺寸与格式
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 36
图1-5 学校作业用的简化标题栏的尺寸与格式
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 37
六、明细栏
1.明细栏的格式
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 38
六、明细栏
2.制图作业中的明细栏
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 39
七、字体
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 40
图1-13 字母和数字示例
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 41
图1-14 书写笔顺
任务一
国家标准技术制图的一般规定

## Slide 42
任务目标
任务二
作图的基本知识
知识目标： （1）熟悉绘图工具的分类和使用场合； （2）掌握常用绘图工具的使用方法； （3）掌握常用几何图形的绘制方法； （4）掌握锥度与斜度的绘制方法。 能力目标： （1）能根据需要正确选择绘图工具； （2）会根据实际正确使用绘图工具； （3）能根据需要正确绘制正多边形。 素质目标： （1）培养不以规矩、不成方圆的行为规范，增强学生的制度自信； （2）培养学生动手能力，调动学生积极性； （3）锻炼学生分析问题、解决问题的思维方式。

## Slide 43
绘图铅笔种类很多，专门用于绘图的铅笔是“中华绘图铅笔”，其型号以铅芯的软硬程度来划分，用H表示硬，B表示软；B前的数值越大表示铅芯越软（黑），H前的数值越大则表示铅芯越硬，HB的铅芯软硬程度适中。绘图时，常用H或2H的铅笔打底稿，用HB铅笔写字，用B或2B铅笔加深。如图1-25所示。
一、绘图工具基本认识
1.绘图铅笔

## Slide 44
圆规主要用来画圆和圆弧，附件有钢针插脚、铅芯插脚、鸭嘴插脚和延伸杆等，如图所示；
一、绘图工具基本认识
2.圆规和分规

## Slide 45
分规是用来截取线段、等分线段以及从尺上量取尺寸的工具。如图1-23（a）所示。
图1-23 分规的使用方法
一、绘图工具基本认识
2.圆规和分规

## Slide 46
一、绘图工具基本认识
图板用来铺放和固定图纸，一般用胶合板制成，四周镶硬质木条。如图1-18所示，图板的短边作为丁字尺上下移动的导边，称为导向边，因此要求平直。图板板面要求平整光滑，不可受潮或暴晒，以防板面变形，影响绘图质量。
绘图时，需将图纸平铺在图板上，以丁字尺尺身工作边为基准将图纸摆正，绷紧图纸后用胶带纸将其固定在图板上。固定时，宜将图纸置于图板的左下方，并注意在图纸下方留出放置丁字尺的空位。
图1-18 图板
任务二
作图的基本知识
3.图板丁字尺和三角板

## Slide 47
由图1-18可知，丁字尺由尺头和尺身两部分组成。尺身的上边为工作边，与图板配合使用，主要用来画水平线。使用时，将尺头的内侧边紧贴图板的导向边，上下移动丁字尺，自左向右画出不同位置的水平线，如图1-19（a）所示。利用三角板的直角边与丁字尺配合，自下而上可画出不同位置的垂直线，如图1-19（b）所示。
图1-19 丁字尺
一、绘图工具基本认识
3.图板丁字尺和三角板
任务二
作图的基本知识

## Slide 48
一副三角板由45°等腰直角三角形和30°、60°直角三角形各一块组成。
利用三角板的不同角度与丁字尺配合，还可以画出与水平线成特殊角度的倾斜线，如图1-20 所示。
图1-20 丁字尺和三角板配合画线
一、绘图工具基本认识
3.图板丁字尺和三角板
任务二
作图的基本知识

## Slide 49
比例尺又叫三棱尺，在它的三个棱面上共有六种不同比例的刻度，如图1-24所示。绘图时，会用到不同的比例，可借助比例尺来截取线段的长度。
图1-24 比例尺
一、绘图工具基本认识
4.比例尺
任务二
作图的基本知识

## Slide 50
曲线板也称云形尺，是用来绘制非圆曲线的工具之一。如图1-26（c）所示；直到最后一段连成曲线。
图1-26 曲线板的使用方法
一、绘图工具基本认识
5.曲线板
任务二
作图的基本知识

## Slide 51
二、几何作图初步
等分线段是将一条已知线段平均分成几等份的作图方法。
图1-54 三等分线段
1.N等分直线段
任务二
作图的基本知识

## Slide 52
二、几何作图初步
2.绘制正N边形
圆的内接正N边形绘制步骤如下： （1）将外接圆直径，等分为N等份（在图中N = 7）； （2）以N点为圆心，以外接圆直径为半径作圆与水平中心线交于点A、B； （3）由A和B分别与奇数（或偶数）分点连线并与外接圆相交，依次连接各交点由此得到圆的内接正N边形，如图所示。
任务二
作图的基本知识

## Slide 53
斜度是指一直线（或一平面）对另一直线（或一平面）的倾斜程度。其大小用它们之间的夹角正切来表示，并将此值化为1∶n的形式，斜度 = tan α = H/L=1∶n。
标注斜度时，需在1∶n前加注斜度符号“∠”，且符号方向与斜度方向一致。斜度符号的高度等于字高h。
A
B
C
L
H
α
二、几何作图初步
3.斜度
任务二
作图的基本知识

## Slide 54
四、锥度
D-d
L
d
h
D
α
二、几何作图初步
4.锥度
任务二
作图的基本知识

## Slide 55
锥度的符号及标准方法
30º
1.4h
h=字高
S
A
B
1:6
尖端指向必须与收缩方向一致
任务二
作图的基本知识

## Slide 56
任务目标
任务三
平面图形的画法
知识目标： （1）掌握平面图形线段的连接画法，包括圆弧连接直线、圆弧连接圆弧； （2）掌握平面图形和尺寸、线段分析的方法； （3）掌握平面图形的绘制方法。 能力目标： （1）能够用圆弧将直线或圆弧连接起来； （2）能对平面图形的定位尺寸和定性尺寸进行分析； （3）能完成平面图形已知尺寸、中间尺寸、连接尺寸的分析； （4）能独立完成平面图形的绘制。 素质目标： （1）养成“三思后行”的习惯，形成良好的思维方式； （2）养成良好作图习惯，以7S标准要求自己； （3）拓展学生眼界，丰富学生的职业理想。

## Slide 57
一、平面图形线段的连接
已知两条直线和圆弧的半径，求作圆弧和两直线相切
任务三
平面图形的画法

## Slide 58
一、平面图形线段的连接
2.用圆弧连接圆弧与直线
已知R1为半径的圆弧和直线L，求作半径为R的圆弧分别外切和内切连接圆弧R1和直线L
任务三
平面图形的画法

## Slide 59
一、平面图形线段的连接
3.用圆弧连接圆弧与圆弧
用半径为R的圆弧连接以O1为圆心，R1为半径，O2为圆心、R2为半径的两个已知圆弧。其连接方式有三种形式，即外切、内切、内外切连接。
任务三
平面图形的画法

## Slide 60
二、平面图形分析和画法举例
1.平面图形的尺寸分析
平面图形中的尺寸可以分为定形尺寸和定位尺寸两大类
任务三
平面图形的画法
1.定形尺寸 确定平面图形中几何元素大小的尺寸称为定形尺寸，如直线的长度、圆弧的半径等，如图1-3-1所示的R32、R52、R8、140等。 2.定位尺寸 确定几何元素位置的尺寸称为定位尺寸，如圆心的位置尺寸、直线与中心线的距离尺寸等，如图1-3-1所示的60、18、40、10、76等。 3.尺寸基准 尺寸基准就是标注尺寸的起点。对平面图形来说，常用的基准是对称图形的对称线、圆的中心线或较长的直线等，如图1-3-1所示拖车钩的最底边。

## Slide 61
二、平面图形分析和画法举例
2.平面图形的线段分析
平面图形中的线段，根据其尺寸是否齐全可分为已知线段、中间线段和连接线段三类。
任务三
平面图形的画法
1.已知线段
有齐全的定形尺寸和定位尺寸的线段称为已知线段，作图时可以根据已知尺寸直接绘出，如图1-3-1所示的尺寸12、140等。
2.中间线段
有定形尺寸和一个定位尺寸的线段称为中间线段，另一个定位尺寸可根据与相邻已知线段的几何关系求出，如图1-3-1所示的尺寸R32与底座上表面对应切线等。
3.连接线段
有定形尺寸，而无定位尺寸的线段称为连接线段，可根据其与两端相邻的已知线段的连接关系求出，如图1-3-1所示的R52圆弧等。

## Slide 62
二、平面图形分析和画法举例
3.平面图形画图步骤
平面图形的绘制，应在进行线段分析的基础上，先画出已知线段，再画出中间线段，最后画出连接线段。
任务三
平面图形的画法

## Slide 63
二、平面图形分析和画法举例
3.平面图形画图步骤
平面图形的绘制，应在进行线段分析的基础上，先画出已知线段，再画出中间线段，最后画出连接线段。
任务三
平面图形的画法

## Slide 64
二、平面图形分析和画法举例
3.平面图形画图步骤
平面图形的绘制，应在进行线段分析的基础上，先画出已知线段，再画出中间线段，最后画出连接线段。
任务三
平面图形的画法

## Slide 65
谢谢观看
THANKS