## Slide 2
任务一
汽车装配图的初步认识
任务二
读汽车装配图的方法和步骤
任务三
典型汽车装配图的识读
项目七 识读汽车装配图

## Slide 3
汽车产品（包括整车及总成等）的装配是汽车产品制造过程中最重要工艺环节之一，是把经检验合格的数以百计、或数以千计的各种零部件按着一定的技术要求组装成整车及发动机、变速器等总成的工艺过程。在装配过程中也要根据装配图把零件装配成部件或机器。此外，机器或部件在使用及维修时也都需要使用装配图。装配图是生产中的重要技术文件之一，本项目主要介绍装配图的初步认识、汽车装配图的常见结构、绘制装配示意图和识读汽车装配图的方法步骤，通过结合工作岗位实例重点培养学生读懂汽车装配图的能力。
本章提要
项目七 识读汽车装配图

## Slide 4
任务一
汽车装配图的初步认识
任务目标
知识目标： （1）了解汽车装配图的主要作用； （2）熟悉汽车装配图的内容、表达方式； （3）掌握常见的装配结构。 能力目标： （1）能读懂汽车装配图的基本信息； （2）能正确辨别装配图的规定画法及特殊画法； （3）能正确辨别装配图的常见结构。 素质目标： （1）培养学生综合的空间思维和分析问题的能力； （2）理论联系实际，形成科学严谨的学习态度； （3）养成良好的学习习惯，在掌握基础知识的前提下，具备查阅有关标准和资料的能力。

## Slide 5
一、装配图的作用
表示机器或部件的图样为装配图。表示机器中某个部件（或组件）的装配图为部件装配图。表示一台完整机器的装配图为总装配图。
任务一
汽车装配图的初步认识

## Slide 6
在设计新产品或改进原有产品时，一般先从装配图入手，然后根据装配图画出零件图，零件制成后，再按装配图装配成机器或部件。因此装配图是反映设计意图，表达部件或机器的工作原理、性能要求、零件间的装配关系和零件的主要结构形状，以及在装配、检验、安装和维修时所需要的尺寸数据和技术要求，是设计部门提交给生产部门的重要技术文件。装配图的作用如下：
（1）在设计或测绘部件或机器时，要画出装配图表示机器或部件的构造和装配关系，并确定各零件的结构形状和协调各零件的尺寸等，它是绘制零件图的依据。
（2）在生产过程中，要根据装配图制定装配工艺流程，装配图是机器装配、检验、调试和安装工作的依据。
（3）在使用和维修中，装配图是了解机器或部件的工作原理、结构性能，从而决定操作、保养、拆装和维修方法的依据。
一、装配图的作用
任务一
汽车装配图的初步认识

## Slide 7
1）
一组视图
2）
必要的尺寸
4）零部件序号、标题栏和明细栏
3）
技术要求
二、装配图的内容
任务一
汽车装配图的初步认识

## Slide 8
三、装配图的表达方法
1.装配图的规定画法
1.零件接触面与配合面的画法
零件的接触面或配合面，规定只画一条线；对于非接触面、非配合表面，即使间隙再小，也必须画两条线，如图7-1-3所示。。
装配图接触面、非接触面画法
任务一
汽车装配图的初步认识

## Slide 9
2.剖面线的画法
两相邻零件剖面线方向相反，或方向相同、间隔不等，同一零件在各视图上剖面线方向和间隔必须一致。
装配图剖面线规定画法图
任务一
汽车装配图的初步认识

## Slide 10
3.紧固件及实心件的画法
（3）对于紧固件及轴、球、手柄、键、连杆等实心零件，若沿纵向剖切且剖切平面通过其对称平面或轴线时，这些零件均按不剖绘制。如需表明零件的凹槽、键槽、销孔等结构，可用局部剖表示。
装配图非剖件画法讲解图例
任务一
汽车装配图的初步认识

## Slide 11
2.装配图特殊表达方式
在装配图的某一视图中，为表达一些重要零件的内、外部结构形状，可假想拆去一个或几个零件后绘制该视图。如图6-5所示，为了清楚表达轴承座内部结构，采用了拆去轴承盖的画法。
轴承座拆卸画法图例
1）拆卸画法
任务一
汽车装配图的初步认识

## Slide 12
在装配图中，为了表达与本部件有装配关系但又不属于本部件的相邻零部件时，可用双点画线画出相邻零部件的部分轮廓。在装配图中，当需要表达运动零件的运动范围或极限位置时，也可用双点画线画出该零件在极限位置处的轮廓。
车床移动装置假想画法图例
2）假想画法
任务一
汽车装配图的初步认识

## Slide 13
在装配图中，当某个零件的主要结构在其他视图中未能表示清楚，而该零件的形状对部件的工作原理和装配关系的理解起着十分重要的作用时，可单独画出该零件的某一视图。
转子泵单独表示泵盖图例
3）单独表达某个零件的画法
任务一
汽车装配图的初步认识

## Slide 14
4）简化画法
（1）在装配图中，若干相同的零部件组，可详细地画出一组，其余只需用点画线表示其位置即可。
（2）在装配图中，零件的工艺结构，如倒角、圆角、退刀槽、起模斜度、滚花等均可不画
简化画法图例
任务一
汽车装配图的初步认识

## Slide 15
5）放大画法
对装配图中一些薄垫片厚度、必须反映出的小间隙，可适当夸大绘制，如图6-8所示垫片。
任务一
汽车装配图的初步认识

## Slide 16
四、装配图的常见结构
1.接触面与配合面的结构
1.同方向两相邻零件的接触
两相邻零件接触时，在同一方向上的接触表面应只有一对。如图7-1-8（a）所示，在水平方向一对面接触了，另一对面就要有间距；如图7-1-8（c）所示，较小的轴和孔形成了配合，较大的轴和孔之间就不能再有配合关系，这样既保证了零件接触良好，又降低了加工要求。
任务一
汽车装配图的初步认识

## Slide 17
四、装配图的常见结构
1.接触面与配合面的结构
2.不同方向两相邻零件的接触
为了使具有不同方向接触面的两个零件接触良好，在接触面的交角处不应都做成尖角或半径相同的圆角。如轴与孔的端面相接触时，孔边要倒角或轴边要切槽，以保证端面接触良好，如图7-1-9所示。
任务一
汽车装配图的初步认识

## Slide 18
四、装配图的常见结构
2.轴向零件的固定结构
为了防止滚动轴承等轴上的零件产生轴向窜动，必须采用一定的结构来固定。如滚动轴承常用轴肩或阶梯孔的台肩来固定，这时要考虑到维修时拆装方便，应使轴肩高度小于滚动轴承内圈高度，如图7-1-10（a）所示，孔的凸台高度小于滚动轴承的外圈高度，如图 7-1-10（c）所示。
任务一
汽车装配图的初步认识

## Slide 19
四、装配图的常见结构
3.密封防漏的结构
1.毡圈密封装置结构
2.填料密封装置结构
3.垫片密封装置结构
任务一
汽车装配图的初步认识

## Slide 20
四、装配图的常见结构
4.防松结构
机器运转时，由于受到振动或冲击，螺纹连接可能发生松动，有时甚至会造成严重事故。因此，在某些机构中需要防松。
任务一
汽车装配图的初步认识

## Slide 21
任务目标
任务二
读汽车装配图的方法和步骤
知识目标： （1）了解装配图识读的目的和要求； （2）掌握读装配图的方法和一般步骤； （3）熟悉装配图中尺寸标注与技术要求； （4）熟悉装配图中的序号和明细栏。 能力目标： （1）能正确区分装配图中不同类型的尺寸； （2）能正确认识装配图中的明细栏。 素质目标： （1）培养学生应用制图语言读图的能力； （2）师生互动，锻炼学生独立思考和分析问题的能力。

## Slide 22
一、读装配图的目的和要求
任务二
读汽车装配图的方法和步骤
读装配图的目的和要求，主要有以下三点。
（1）了解机器或部件的性能，功用和工作原理。
（2）弄清各个零、部件的作用和它们之间的相对位置、装配关系、联接和固定方式，以及拆装顺序等。
（3）看懂各零件的结构形状。

## Slide 23
二、读装配图的方法和步骤
任务二
读汽车装配图的方法和步骤
（一）概括了解
（二）分析视图
（三）分析装配关系、传动关系、结构形状和工作原理
（四）归纳总结
在完成了上述步骤之后，按如下项次进行归纳总结。 （1）装配体要反映的使用功能是什么？其功能通过什么途径实现？在工作状态下，装配体中各零件起什么作用？各零件之间如何协调运动？ （2）装配体内主要装配关系、连接方式是怎样的？装配体内各零件是否表达适当、无误？有无润滑？密封与实现方式如何？ （3）装配体拆卸与安装顺序是怎样的？ （4）装配体如何使用？使用时的注意事项是什么？

## Slide 24
三、装配图中的尺寸标注和技术要求
任务二
读汽车装配图的方法和步骤
（一）装配图中的尺寸标注
装配图的作用不同于零件图，它不是用来制造零件的依据，所以在装配图中不应注出每个零件的全部尺寸，而只需标注出一些必要的尺寸，用于说明机器的性能、工作原理、装配关系和安装要求。装配图上一般汇标注下列五种尺寸。
1.性能（或规格）尺寸
2.装配尺寸
3.安装尺寸
4.外形尺寸
5.其他重要尺寸
1.装配图中的尺寸标注

## Slide 25
三、装配图中的尺寸标注和技术要求
任务二
读汽车装配图的方法和步骤
（一）装配图中的尺寸标注
装配图的作用不同于零件图，它不是用来制造零件的依据，所以在装配图中不应注出每个零件的全部尺寸，而只需标注出一些必要的尺寸，用于说明机器的性能、工作原理、装配关系和安装要求。装配图上一般汇标注下列五种尺寸。
1.性能（或规格）尺寸
2.装配尺寸
3.安装尺寸
4.外形尺寸
5.其他重要尺寸
2.装配图中的技术要求

## Slide 26
三、装配图中的尺寸标注和技术要求
任务二
读汽车装配图的方法和步骤
在装配图中，需要用文字将部件或机器的装配、检验和使用等技术要求予以说明。
（1）装配要求：指装配时的调整要求，装配过程中的注意事项以及装配后要达到的技术要求,如润滑、密封等要求。
（2）检验要求：指对机器或部件基本性能的检验、试验、验收方法的说明。
（3）使用要求：对机器或部件的性能、维护、保养、使用注意事项的说明。
1.装配图中的尺寸标注

## Slide 27
四、装配图零件序号及明细栏、标题栏
任务二
读汽车装配图的方法和步骤
1.装配图中的零件序号

## Slide 28
四、装配图零件序号及明细栏、标题栏
任务二
读汽车装配图的方法和步骤
2.装配图中的明细栏和标题栏

## Slide 29
任务目标
任务三
典型汽车装配图的识读
知识目标： （1）以活塞连杆机构装配图为例，熟悉装配图的识读步骤及方法； （2）以齿轮油泵装配图为例，掌握装配图识读要点。 能力目标： （1）能读懂汽车装配图的基本信息； （2）能根据装配图对其工作原理及装配关系进行分析； （3）能根据装配图想象装配体的轴测图。 素质目标： （1）培养学生综合的空间思维和分析问题的能力； （2）培养学生严谨负责的态度和吃苦耐劳、团结合作的精神。

## Slide 30
一、活塞连杆机构的识读
任务三
典型汽车装配图的识读

## Slide 31
一、活塞连杆机构的识读
任务三
典型汽车装配图的识读

## Slide 32
二、齿轮油泵机构的识读
任务三
典型汽车装配图的识读

## Slide 33
二、齿轮油泵机构的识读
任务三
典型汽车装配图的识读

## Slide 34
谢谢观看
THANKS