## Slide 1
汽车机械制图

## Slide 2
项目三 立体投影基础
任务一
立体的投影
任务二
立体表面的交线
任务三
组合体的识读与绘制

## Slide 3
为进一步引导学生学习汽车机械制图的绘图基础，本项目要求学生学习平面立体和曲面立体投影的画法，并能作出立体表面点的投影，分析和绘制常见的截交线和相贯线。重点是基本体的三面投影，难点是求作立体的截交线和相贯线。本项目是《机械制图》课程中机件表达的重点，通过学习，有目的的培养学生的自学能力，分析问题、解决问题的能力，培养学生独立思考、用辩证思维看待事物的能力，提高学生认真负责的工作态度和勤奋进取的敬业精神。
本章提要
项目三 立体投影基础

## Slide 4
任务目标
任务一
立体的投影
知识目标： （1）熟练掌握平面立体及曲面立体三视图的做法； （2）掌握棱柱、棱锥表面上取点的的方法； （3）掌握圆柱、圆锥及球体表面上取点的视方法。
能力目标： （1）能正确、快速的绘制出棱柱、棱锥、圆柱、圆锥、球体等基本体的三面投影； （2）对其表面上点的三面投影进行确定； （3）通过多讲多练，提高学生的空间思维想象能力。
素质目标： （1）培养学生理论联系实际的能力和团队合作精神； （2）在遇到问题时懂得讨论、求助、分析，学会运用集体的力量； （3）知道唯有脚踏实地才能实现自我抱负。

## Slide 5
一、平面立体的投影
平面立体是指仅由若干平面所围成的几何体。常见的有棱柱体、棱锥体等。平面立体投影，可归结为绘制其各个表面的投影，而其每个表面都是由若干直线段组成，每条直线段皆可由两个端点确定。因此，做平面立体的投影图，又可归结为绘制其各表面的交线（棱线）及各顶点（棱线的交点）的投影。
任务一
立体的投影

## Slide 6
一、平面立体的投影
任务一
立体的投影
1.棱柱体

## Slide 7
一、平面立体的投影
任务一
立体的投影
1.棱柱体
画棱柱体的投影图时，一般先画底面的投影，然后再画棱面的投影，并判别可见性。正六棱柱体的画图步骤如下： （1）画中心线和对称轴线，如图3-1-3（a）； （2）画顶面和底面的投影，如图3-1-3（b）； （3）画棱面的投影，并检查加深，如图3-1-3（c）

## Slide 8
一、平面立体的投影
棱柱体表面上的点，可分为棱线上的点和棱面上的点两种情况。棱线上点的投影，可通过先找出该棱线的三面投影，再按照从属关系即可求出。棱面上点的投影，可利用棱面的积聚性投影作图求得。
任务一
立体的投影
1.棱柱体

## Slide 9
一、平面立体的投影
任务一
立体的投影
1.棱柱体
例3-1-1：如图3-1-4所示，已知正三棱柱上点F、H的正面投影f′、（h′）,求作另外两个面的投影。
解：利用棱面水平投影的积聚性，先求出点的水平投影,再根据高平齐、宽相等求出点的侧面投影f〞、（h〞）。点F在左棱面上，f〞为可见，点H在右棱面上，（h〞）不可见。

## Slide 10
一、平面立体的投影
任务一
立体的投影
2.棱锥体

## Slide 11
一、平面立体的投影
任务一
立体的投影
2.棱锥体
画棱锥体的投影图时，一般先画底面和顶点的投影，然后再画各条棱线的投影，并判别可见性。例如，正四棱锥由一个正四边形（底面）和四个三角形（棱面）围成。底面为水平面，前后棱面为侧垂面，左右棱面为正垂面，棱线为一般位置直线。正四棱锥的三面投影。水平投影为正四边形，反映底面实形，正面投影和侧面投影为全等的等腰三角形。正四棱锥体的画图步骤如下：
（1）画中心线和对称轴线，如图3-1-6（a）；
（2）画底面和顶点的投影，如图3-1-6（b）；
（3）画棱线的投影，并检查加深，如图3-1-6（c）；

## Slide 12
一、平面立体的投影
棱锥体表面上的点，同样可分为棱线上的点和棱面上的点两种情况。棱线上点的投影，可通过先找出该棱线的三面投影，再按照从属关系即可求出。棱面上点的投影，若该面具有积聚性，则作法同棱柱；若该面在一般位置平面上，则需用辅助线法求得。。
任务一
立体的投影
2.棱锥体

## Slide 13
一、平面立体的投影
任务一
立体的投影
2.棱锥体
例3-1-2：如图3-1-7所示，已知正三棱锥上点M的正面投影m′和点N的水平投影n,求作另外两个面的投影。

## Slide 14
二、曲面立体的投影
曲面立体是指由曲面或曲面与平面所围成的几何体。基本体中的圆柱体、圆锥体、球体都是回转体。回转体是由回转面或回转面与平面所围成的曲面立体。凡是一条母线（直线或曲线）绕一根固定的轴线旋转而成的曲面称为回转面。定线叫回转轴线，动线叫母线，母线在回转面上的任意位置称为素线。母线上任一点的运动轨迹都是圆，这些圆都称为纬圆。回转面都是光滑曲面，所以其投影仅画出可见与不可见轮廓的分界线（转向轮廓线）的投影。
任务一
立体的投影

## Slide 15
二、曲面立体的投影
任务一
立体的投影
1.圆柱体

## Slide 16
二、曲面立体的投影
任务一
立体的投影
1.圆柱体
例3-1-3：如图3-1-9（a）所示，已知圆柱体表面上点M、N的正面投影m′、（n′），求作另外两个面的投影。

## Slide 17
二、曲面立体的投影
任务一
立体的投影
2.圆锥体

## Slide 18
二、曲面立体的投影
任务一
立体的投影
2.圆锥体
由圆锥体的形成过程可知，圆锥面母线上任一点的运动轨迹都是垂直于轴线的圆。因而，在圆锥面上取点时，除了可采用素线法外，还可用纬圆法。

## Slide 19
二、曲面立体的投影
任务一
立体的投影
2.圆锥体
例3-1-4：如图3-1-11（a）所示，已知圆锥面上点K的水平投影，求作另外两个投影。
（1）素线法：
（2）纬圆法：

## Slide 20
二、曲面立体的投影
任务一
立体的投影
3.球体

## Slide 21
二、曲面立体的投影
任务一
立体的投影
因球体的三面投影都没有积聚性，故在球体表面上取点，只能利用平行于任一基本投影面的辅助圆进行作图。
3.球体

## Slide 22
二、曲面立体的投影
任务一
立体的投影
例3-1-5：如图3-1-13（a）所示，已知球面上点G的水平投影g，求作另外两个投影g′和g〞。
分析：过点G在球面上作一水平的辅助圆，该圆的正面投影和侧面投影均为直线。依长对正、高平齐可求得g′和g〞。从水平投影g可以看出，点G位于前半球和左半球表面上，所以g′可见，g〞不可见。当然，也可以过点G在球面上作一正平或侧平的辅助圆，做法类似。
3.球体

## Slide 23
任务目标
任务二
立体表面的交线
知识目标：
（1）掌握截交线的绘制方法，理解当截平面位置不同时对应截交线的形状也不同；
（2）熟悉相贯线的绘制方法，掌握相贯线的简化画法。
能力目标：
（1）能正确分析形体的形成过程，绘制出立体被截交后的交线；
（2）能根据相贯体的大小、形状、位置正确绘制相贯线。
素质目标：
（1）养成不断探索、不断总结的习惯；
（2）学会以发展、变化的眼光看待事物，不固步自封、不一成不变。

## Slide 24
一、截交线
平面与立体表面相交，可设想为立体被平面截切，这个平面称为截平面，截平面与立体表面的交线称为截交线。截交线围成的平面图形称为截断面。截交线的形状取决于立体表面的形状和截平面与立体的相对位置。
任务二
立体表面的交线
截交线具有以下特性： 封闭性：由于立体都是封闭的，所以截交线一定是封闭的平面图形。 共有性：截交线是由既在截平面上，又在立体表面上的点集合而成的。

## Slide 25
一、截交线
平面与平面立体相交，其截交线形状是由直线组成的多边形。多边形的顶点为平面立体上有关棱线（包括顶面、底面边线）与截平面的交点。因此，平面立体截交线的求法可归结为：求出各棱线与截切平面的交点，并判别其投影的可见性，然后依次相连，即得截交线的投影。
任务二
立体表面的交线
1.平面与平面立体相交

## Slide 26
一、截交线
任务二
立体表面的交线
1.平面与平面立体相交
例3-2-1：如图3-2-2所示，正六棱柱体被P面截切，求作侧面投影。
分析：由图可知，一正垂面截去了正六棱柱体左上角，形成了一个六边形。六边形的六个顶点分别是棱线与截平面的交点。利用正立投影的积聚性，即可求出侧面投影和水平投影。

## Slide 27
练习：求正五棱柱被截切后的左视图。
求截交线
完善轮廓
检查
注意截交线投影的类似性
注意可见性
空间分析和投影分析
3
2
1
(4)
1
•
3
•
5.
4
•
P
3
•
2
•
4
•
1
•
5
•
(5)
2″
.

## Slide 28
5
1
2
3
4
正五棱柱被截切后的视图和立体图
3
2
1
(4)
1
•
3
•
5.
4
•
P
3
•
2
•
4
•
1
•
5
•
(5)
2
•

## Slide 29
练习：切口正六棱柱的投影
先画H面投影
（积聚特征）
3
（2）
1
2′
1′
3′
1″
2″
3″
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
对称切口

## Slide 30
一、截交线
任务二
立体表面的交线
2.平面与平面立体相交
例3-2-2：如图3-2-3所示，一三棱锥体被正垂面P截切，求作其截交线。
分析：由图可知，正垂面P（左低右高）截去三棱锥体顶部，形成的截交线是一个三角形。三角形的三个顶点分别是棱线与截平面的交点。利用正立投影的积聚性，即可求出侧面投影和水平投影。

## Slide 31
练习：求四棱锥被截切后的俯视图和左视图。
3
2
1
(4)
1
●
2
●
4
●
3
●
1
●
2
●
4
●
3
●
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

## Slide 32
我们采用的是哪种解题方法？
棱线法！

## Slide 33
作图步骤：
1.利用投影积聚性求截交线的正面投影；
2. 求各顶点的水平和侧面投影；
已知截交线的正面投影，求截交线的其他两面投影。
4.整理图形。
3.依次连接各点同面投影，即
为截交线的投影；
练习：求正六棱锥被截切后的俯视图和左视图。

## Slide 34
1’
4’
2’(3’)
1”
2”
3”
1
4
3
2
练习：求做立体被截切后的投影

## Slide 35
一、截交线
截平面截切回转体时，截交线一般是封闭的平面曲线，也可能是由直线和曲线或完全由直线组成。
求作截交线投影的步骤：先作出特殊点（转向轮廓线上的点，极限位置的点），再作出一般位置点，然后判别点投影的可见性，最后光滑连接这些点即求得截交线的投影。
任务二
立体表面的交线
1.平面与回转体相交

## Slide 36
与轴线平行
与轴线垂直
与轴线倾斜
圆柱体的各种截交线形式：
PV
截面位置
轴 测 图
投 影 图
PV
PH

## Slide 37
一、截交线
任务二
立体表面的交线
1.平面与回转体相交
例3-2-3：如图3-2-4所示，求作正垂面截切圆柱体后形成的截交线的投影。
分析：由于截平面与圆柱体轴线倾斜，故截交线为椭圆。截交线的正面投影积聚成一条直线，水平投影积聚为圆，侧面投影可按点的投影规律求得，然后光滑连接即为所求截交线的投影。

## Slide 38
分析：截交线正面投影积聚为直线，水平投影在圆周上。可利用V面和H面投影求截交线侧面投影。
（3）光滑连接各点并完善图形。
PV
（1）求特殊点；
（2）求一般点；
作图步骤：
Ⅰ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅱ
练习：求斜截圆柱体的投影

## Slide 39
椭圆的长、短轴随截平面与圆柱轴线夹角的变化而改变。
什么情况下投影为圆呢？
截平面与圆柱轴线成45°时。
45°

## Slide 40
圆柱体的截交线
（2）
1
1′
2′
Ⅰ
Ⅱ
1″
2″

## Slide 41
圆
椭 圆
抛物线
双曲线
三角形
形式
轴 测 图
投 影 图
PV
PV
PV
PV
PV
平面与圆锥体相交

## Slide 42
一、截交线
任务二
立体表面的交线
1.平面与回转体相交
例3-2-5：如图3-2-5所示，圆锥体被一侧平面截切，画出该截交线的侧面投影。
分析：正平面截切圆锥体形成的截交线是一段双曲线，它的正面投影反映实形，水平投影和侧面投影都积聚成一条直线。

## Slide 43
一、截交线
任务二
立体表面的交线
1.平面与回转体相交
例3-2-5：如图3-2-5所示，圆锥体被一侧平面截切，画出该截交线的侧面投影。
分析：正平面截切圆锥体形成的截交线是一段双曲线，它的正面投影反映实形，水平投影和侧面投影都积聚成一条直线。

## Slide 44
P
S
分析：P平面垂直于V面，其截交线的正面投影积聚为一直线，水平和侧面投影需要求出。求解时先确定截交线的特殊点，再求一般点。
辅助素线法：截交线上任一点M，可看成是圆锥面上某一素线SI与截平面P的交点。因M点在素线SI上，故点M的三面投影分别在该素线的同面投影上。
特殊点
Ⅰ
求圆锥截交线的方法：辅助素线法和辅助圆法
辅助圆法：过截交线上任意一点，都可以做其纬圆，因点在纬圆上，故点的三面投影也在相应的纬圆投影上。

## Slide 45
A
F
E
C
D
B
练习：求正垂面与直立正圆锥体的截交线。
PV
a'
a
a”
e”
f”
d”
c”
b”
e'(f')
c'(d')
b'
f
e
c
b
d
a'b‘
中点
作图步骤：
1.特殊点：最高点A、最低点B、最前点C、最后点D ；
3.一般点；
2.特殊点：转向轮廓线上的点E、F ；

## Slide 46
PV
a'
a
a”
e”
f”
d”
c”
b”
e'(f')
c'(d')
b'
f
e
c
b
d
4.判断可见性，连线。
A
F
E
C
D
B
a'b'中点
作图步骤：
1.特殊点：最高点A、最低点B、最前点C、最后点D ；
3.一般点；
2.特殊点：转向轮廓线上的点E、 F ；

## Slide 47
d′
●
c′
●
e
●
c
●
a
●
d
●
b
●
练习：圆锥被正平面截切，补全主视图。
E
D
C
A
B
b′
●
a′
●
截交线的空间形状？
截交线的投影特性？
e′
●

## Slide 48
平面与球体相交

## Slide 49
练习：求半球体截切后的俯视图和左视图。

## Slide 50
任务二
立体表面的交线

## Slide 51
二、相贯线
两立体相交称为相贯，相交的立体称为相贯体，相贯体表面的交线称为相贯线。相贯线的形状取决于相贯体的形状、大小以及两相贯体的相对位置，一般情况是封闭的空间曲线，特殊情况是平面曲线或直线。相贯线具有以下特性：
（1）封闭性：由于立体都是封闭的，所以相贯线一般都是封闭的空间曲线。
（2）共有性：相贯线既属于甲立体表面，又属于乙立体表面，所以相贯线是两立体的共有线，是两立体表面共有点的集合。
任务二
立体表面的交线

## Slide 52
（3）顺次光滑连接各点，即得相贯线的正面投影。
作图方法（1）求特殊点；
（2）求一般点；
例 3-2-6：如图所示，两圆柱相贯，其轴线正交，求作其相贯线。
主要利用投影的积聚性求相贯线
1.圆柱体与圆柱体相贯
任务二
立体表面的交线

## Slide 53
正交两圆柱直径的变化对相贯线的影响
交线为两条平面
曲线（椭圆）
交线向大圆柱的轴线一侧弯
任务二
立体表面的交线

## Slide 54
讨论：
产生相贯线的形式？
◆两外表
面相交
◆一外表面与
一内表面（孔）
相交
◆两内表
面（内孔）
相交
任务二
立体表面的交线

## Slide 55
相贯线的近似画法
如对相贯线的准确性无特殊要求，当两圆柱正交且有一定直径差时，可采用圆弧代替相贯线的近似画法。用大圆柱的半径作圆弧来代替。
任务二
立体表面的交线

## Slide 56
任务二
立体表面的交线

## Slide 57
练习：补全主视图
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
★ 外形交线
◆ 两外表面相贯
◆ 一内表面和一外表面相贯
★ 内形交线
◆ 两内表面相贯
任务二
立体表面的交线

## Slide 58
注意：无轮是两外表面相贯，还是一内表面和一外表面相贯，或者两内表面相贯，求相贯线的方法和思路是相同的。
任务二
立体表面的交线

## Slide 59
PV
QV
RV
2.圆柱体与圆锥体相贯
任务二
立体表面的交线

## Slide 60
2.圆柱体与圆锥体相贯
轴线共面的圆锥与圆柱直径变化对相贯线的影响
任务二
立体表面的交线

## Slide 61
3.相贯线的特殊情况
1）两个回转体同轴相贯
任务二
立体表面的交线

## Slide 62
3.相贯线的特殊情况
2）两个回转体公切与一球面
任务二
立体表面的交线

## Slide 63
当两圆柱的轴线平行或两圆锥共锥顶时，相贯线为直线。
3.相贯线的特殊情况
3）相贯线为直线
任务二
立体表面的交线

## Slide 64
任务二
立体表面的交线

## Slide 65
任务三
组合体的识读与绘制
任务目标
知识目标： （1）熟悉组合体的组合方式，掌握其表面连接关系； （2）掌握组合体三视图的绘制方法； （3）熟悉组合体识读的形体分析法及线面分析法。 能力目标： （1）能正确识别不同形式的组合体，完成组合体的绘制； （2）能够正确对组合体进行标注； （3）能后利用形体分析法或线面分析法完成组合体的识读。 素质目标： （1）锻炼学生由局部到整体和由整体到局部的思维方式， （2）在分析问题和解决问题的同时强化学生的团队合作意识。

## Slide 66
任务三
组合体的识读与绘制
一、组合体的基础知识
1.组合体的组合形式
1.叠加

## Slide 67
2.切割
3.综合
1.组合体的组合形式

## Slide 68
2.两形体表面不平齐
要画两表
面的界线
共面
不共面
两表面
无界线
1.两形体表面平齐
2.组合体的表面连接关系

## Slide 69
3.两形体表面相交
画出交线

## Slide 70
相交处应画出
交线，交线实
质为相贯线

## Slide 71
4.两形体表面相切
此处没有
轮廓线

## Slide 72
任务三
组合体的识读与绘制
二、组合体三视图的绘制
1.叠加类组合体三视图绘制
形体分析法——假想把组合体分解为若干个简单的基本形体，并分析它们之间的形状、相对位置、组合形式及表面连接关系。
凸台
圆筒
肋板
底板
支承板
相交
相切
相交

## Slide 73
练习：画轴承座的三视图
⒈ 分解形体
套筒
底板
支撑板
肋板
⒉ 分析各部分间的相对位置及表面过渡关系
⒊ 选择主视图
原则：较多地表达出物体的形状特征及各部分
间的相对位置关系。

## Slide 74
⒋ 画底稿
⑴ 布置视图：
⑵ 逐个画各形体的三视图：
画对称中心线、轴线及定位基准线
●
●
●
●
⒌ 检查、加深
●
●
从反映形体特征的视图开始画，三个视图对照画。
先整体，后局部。先定位置，后定形状。
① 画底板
② 画套筒
③ 画支撑板
④ 画肋板
●

## Slide 75
⒋ 画底稿
⑴ 布置视图：
⑵ 逐个画各形体的三视图：
画对称中心线、轴线及定位基准线
⒌ 检查、加深
① 画底板
② 画套筒
③ 画支撑板
④ 画肋板
从反映形体特征的视图开始画，三个视图对照画。
先整体，后局部。先定位置，后定形状。

## Slide 76
⒈ 形体分析
p
作图时注意分析P面的投影
练习：绘制切割型组合体的三视图
2.切割类组合体三视图绘制

## Slide 77
⒉ 画底稿
p
⒊ 检查、加深

## Slide 78
⒉ 画底稿
⒊ 检查、加深

## Slide 79
任务三
组合体的识读与绘制
三、组合体的尺寸标注
组合体尺寸标注
组合体的视图只能表达它的形状，而它的大小和各组成部分的相对位置则需要标注尺寸来确定。因此，标注组合体尺寸是全面表达组合体的一个重要方面。在标注组合体尺寸时应遵循如下基本要求： （1）正确：尺寸标注应符合国家标准的有关规定。 （2）完整：尺寸标注要齐全，要能完全确定出物体各部分形状大小和位置，做到即不遗漏尺寸，也不重复标注尺寸。 （3）清晰：尺寸布置要整齐、合理，便于查看。 （4）合理：尺寸标注要满足机件的设计要求和制造工艺要求，便于加工和测量。

## Slide 80
任务三
组合体的识读与绘制
尺寸基准——标注或度量尺寸的起点。
选择尺寸基准和标注尺寸时应注意：
※ 在物体的长、宽、高每个方向上最少要有一个尺寸基准。
※ 通常以组合体较重要的端面、底面、对称平面和回转体的轴线为基准。
※ 以对称平面为基准标注对称尺寸时，不应从对称平面往两边标注。
尺寸种类
★ 定位尺寸—确定组合体各组成部分间的相对位置尺寸。
★ 定形尺寸—确定组合体各组成部分的形状和大小的尺寸。
★ 总体尺寸—组合体外形大小的总长、总宽、总高尺寸。
尺寸基准
三、组合体的尺寸标注

## Slide 81
1）形体分析
2）选择长宽高三个方向的尺寸基准，
3）标注各部分的定形、定位尺寸；
4）标注各部分之间的定位尺寸；
空间各部分之间一般需要三方向定位，但一些特殊关系
可以省略某个方向的定位尺寸，如紧密叠加、平齐、对称、
同轴等。
5）标注总体尺寸；
6）对尺寸作适当的调整，检查是否正确、完整等。
组合体的尺寸标注步骤

## Slide 82
60
14
34
70
54
80
20
35
12
2-10
R10
32
R27
长度方向基准
宽度方向基准
高度方向基准
练习：支架的尺寸标注
标注各部分的定形、定位尺寸
确定尺寸基准
标注各部分之间的定位尺寸
标注总体尺寸
15

## Slide 83
任务三
组合体的识读与绘制
四、组合体三视图的识读
1.读图的基本方法
1.形体分析法
形体分析法是读图的基本方法，运用形体分析法读视图时，首先用“分线框，对投影”的方法，分析构成组合体由哪些基本形体组成，找出反映每个基本形体的主要特征的视图，再对照其他视图想象出各基本形体的形状；然后分析各基本形体之间的相对位置、组合形式以及表面连接关系；最后，综合想象出组合体的整体结构形状。

## Slide 84
任务三
组合体的识读与绘制
四、组合体三视图的识读
（a）分线框对投影 （b）想座子Ⅰ的形
形体分析法的读图步骤

## Slide 85
任务三
组合体的识读与绘制
四、组合体三视图的识读
形体分析法的读图步骤
（c）想肋板Ⅱ的形状 （d）想底板Ⅲ的形状

## Slide 86
任务三
组合体的识读与绘制
四、组合体三视图的识读
形体分析法的读图步骤
（e）构想各部分形状 （f）综合想整体

## Slide 87
任务三
组合体的识读与绘制
四、组合体三视图的识读
1.读图的基本方法
2.线面分析法
当形体被多个平面切割，造成某视图中形体结构的投影关系重叠时，用形体分析法往往难于读懂。这时需要运用线、面投影理论来分析物体的表面形状、面与面的相对位置以及面与面之间的表面交线，并借助立体的概念来想象物体的形状。这种方法称为线面分析法。

## Slide 88
任务三
组合体的识读与绘制
四、组合体三视图的识读
线面分析法的读图步骤

## Slide 89
任务三
组合体的识读与绘制

## Slide 90
任务三
组合体的识读与绘制

## Slide 91
1）分线框找投影。
2）线面分析。
3）综合起来想整体。
任务三
组合体的识读与绘制

## Slide 92
1.明确视图中图线和线框的含义
2.读图的注意事项
1）图线
两面的交线
线
曲面的转向轮廓线
2）线框
面（积聚性投影）
面
平面
曲面
曲面和平面
孔
任务三
组合体的识读与绘制

## Slide 93
3）相邻线框
4）线框包围线框
两个相交或错开的面的投影
通常是两个面凹凸不平或者是具有打通的孔，凸起来或凹下去。
任务三
组合体的识读与绘制

## Slide 94
2.要把几个视图联系起来看
任务三
组合体的识读与绘制

## Slide 95
特别注意：
有实线
有实线
有虚线
无虚线
任务三
组合体的识读与绘制

## Slide 96
有时候两个视图也不能反映物体的形状
任务三
组合体的识读与绘制

## Slide 97
3.利用细虚线分析相关组成部分的形状和相对位置关系
细虚线和粗实线的含义一样，表示物体上的轮廓线投影，只是因不可见而画成细虚线。视图中一个封闭线框一般情况下表示一个面的投影，线框套线框，通常是两个面凹凸不平或者是具有打通的孔。
任务三
组合体的识读与绘制

## Slide 98
4.从反映形体特征是视图入手
一般主视图能较多反映组合体的形体特征，因而读图时一般先从主视图入手，但是组合体各部分的形体特征不一定全集中在主视图上，可能每一个视图都有一些。
任务三
组合体的识读与绘制

## Slide 99
谢谢观看
THANKS