## Slide 1
汽车机械制图

## Slide 2
项目二 投影法基础
任务一
投影法的基本概念
任务二
点的投影
任务三
直线的投影
任务四
平面的投影

## Slide 3
由于正投影能如实的表达物体的实际形状，能够将物体通过二维的形式反应在图纸上，因此在工程制图中的应用尤其广泛。
本项目从生活实际出发，首先对投影法的基础知识进行介绍，进而对点、线及面的投影及投影特性进行讲解，以学生为主体，在学习过程中不断丰富自己，做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。
本章提要
项目二 投影法基础

## Slide 4
任务目标
任务一
投影法的基本概念
知识目标： （1）理解投影的形成，了解投影法的分类特点； （2）掌握正投影法的投影特性； （3）掌握用正投影法的绘制的物体三视图的方法。
能力目标： （1）能理解关于正投影的六种特性，包括：真实性、积聚性、类似性、平行性、从属性及定比性； （2）能完成三面投影体系的绘制，并对第一角投影进行展开； （3）能绘制简单物体的正投影图，理解正投影中三面投影的关系及表达特征。
素质目标： （1）感慨古人之大智慧，坚定学生传承我国古代优秀的传统美德的决心； （2）加强学生爱国情感的教育、加深学生的民族自豪感； （3）培养学生的工匠精神、创新思维，理解“身正不怕影子斜”的含义。

## Slide 5
一、投影的基本概念
投影法就是投射线通过物体向选定的面投射，并在该面上得到图形的方法，如图所示。选定的面称为投影面，所得的图形称为物体的投影。
任务一
投影法的基本概念

## Slide 6
二、投影法的分类
1.中心投影法
投影中心距离投影面在有限远的地方，投影时投影线汇交于投影中心的投影法称为中心投影法，如图2-1-2所示。如图2-1-2所示，作△ABC在投影面P上的投影。先自点S过点A、B、C分别作直线SA、SB、SC与投影面P的交点a、b、c，再过点a、b、c作直线，连成△abc ，△abc即为空间的△ABC在投影面P上的投影。
中心投影法
建筑物的直观图
任务一
投影法的基本概念

## Slide 7
2.平行投影法
(1)斜投影法。投射线倾斜于投影面的平行投影法为斜投影法。根据斜投影法得到的图形称为斜投影图，简称斜投影。
(2)正投影法。投射线垂直于投影面的平行投影法为正投影法，根据正投影法得到的图形称为正投影图，简称正投影。
任务一
投影法的基本概念

## Slide 8
任务一
投影法的基本概念

## Slide 9
三、正投影法的基本性质
1.真实性
当直线和平面平行于投影面时，它们的投影反映直线的实长和平面图形的真实形状。
任务一
投影法的基本概念

## Slide 10
三、正投影法的基本性质
2.积聚性
当直线和平面垂直于投影面时，它们的投影分别积聚成点和直线。
任务一
投影法的基本概念

## Slide 11
三、正投影法的基本性质
3.类似性
当直线和平面倾斜于投影面时，直线的投影仍为直线，但长度缩短；平面的投影为平面的类似形。
任务一
投影法的基本概念

## Slide 12
三、正投影法的基本性质
4.平行性
空间两直线平行，则它们的投影平行；空间两平面平行，则它们的投影也平行。
任务一
投影法的基本概念

## Slide 13
三、正投影法的基本性质
5.从属性
直线上点的投影必在该直线的投影上，平面上点、线的投影必在该平面的投影上。
任务一
投影法的基本概念

## Slide 14
三、正投影法的基本性质
6.定比性
点分割线段后，所成的两线段长度之比等于其投影长度之比。
任务一
投影法的基本概念

## Slide 15
单个投影的度量关系
物体对单个投影面的投影
四、物体的三视图
任务一
投影法的基本概念

## Slide 16
四、物体的三视图
八个分角
三投影面投影体系
1.三面投影体系的建立
任务一
投影法的基本概念

## Slide 17
三视图的形成
2.三视图的形成
任务一
投影法的基本概念

## Slide 18
1.
位置关系
2.度量关系（“三等”关系）
3.
方位关系
任务一
投影法的基本概念

## Slide 19
三视图的三等关系
主、俯视图“长对正”（即等长）； 主、左视图“高平齐”（即等高）； 俯、左视图“宽相等”（即等宽）；
任务一
投影法的基本概念

## Slide 20
三视图的方位关系
主视图反映了物体的上下、左右四个方位关系；
俯视图反映了物体的前后、左右四个方位关系；
左视图反映了物体的上下、前后四个方位关系。
任务一
投影法的基本概念

## Slide 21
任务目标
任务二
点的投影
知识目标： （1）掌握点的规律，将空间的点在平面内表示出来； （2）掌握投影面上的点和投影轴上点的投影规律； （3）熟悉两点间相对位置的判断方法，掌握重影点的表示方法。
能力目标： （1）能够将空间的点在平面内进行表示，能够对点的三面投影规律进行总结； （2）能够正确判断某一点的空间位置，做出任意位置某一点的三面投影； （3）能正确判断两点的位置关系，完成重影点的三面投影绘制。
素质目标： （1）培养学生爱护教具的良好习惯； （2）鼓励学生以被动学习变为主动探索，以实验的思维去验证自己的想法； （3）培养学生树立新时代爱岗敬业的工匠精神。

## Slide 22
一、点的投影
过空间A点分别向三面投影体系中的V、H、W面作垂线，则垂足a′、a、a″分别为A点的三面投影。
任务二
点的投影
点在三面体系中的投影

## Slide 23
二、点的投影规律
(2)点的V面投影与W面投影的连线垂直于OZ轴，即a′a″⊥OZ。
(1)点的V面投影与H面投影的连线垂直于OX轴，即aa′⊥OX。
(3)点的H面投影至OX轴的距离等于其W面的投影至OZ轴的距离，即aaX=a″aZ。
任务二
点的投影

## Slide 24
三 、点的直角坐标
空间点可用直角坐标来表示，书写形式：A（x,y,z）。
点到各投影面的距离，为相应的坐标数值X，Y，Z。
H面投影a反映x、y坐标；V面投影a′反映x、z坐标；W面投影a〞反映y、z坐标。
1.一般位置点的投影
任务二
点的投影

## Slide 25
三 、点的直角坐标
1.一般位置点的投影
例2-2-1：已知点A（30，10，20），试作出其三面投影。
作图步骤：第一步：作投影轴及45°角平分线，在OX轴上量取Oax=30mm，得点ax，如图2-2-3（a）所示；
第二步：过ax作OX的垂线，自ax沿OY方向量取Y=10mm，沿OZ方向量取Z=20mm，得点a和点a′，如图2-2-3（b）所示；
第三步：由a、a′画出投影连线，求得点a〞，如图2-2-3（c）所示。
任务二
点的投影

## Slide 26
三 、点的直角坐标
B点、C点、D点分别在三个基本投影面上，称为投影面上的点。其特点为：B在H面上，坐标为（x，y，0）；C在V面上，坐标为（x，0，z）；D在W面上，坐标为（0，y，z）。
除此之外，若点三个投影轴上，称为投影轴上的点。其特点为：在X轴上点的坐标为（x，0，0）；在Y轴上点的坐标为（0，y，0）；在Z轴上点的坐标为（0，0，z）。
2.特殊位置点的投影
任务二
点的投影

## Slide 27
四、两点的相对位置
根据x坐标值的大小可以判断两点的左右位置，x坐标大的在左；
根据y坐标值的大小可以判断两点的前后位置，y坐标大的在前；
根据z坐标值的大小可以判断两点的上下位置，z坐标大的在上。
任务二
点的投影

## Slide 28
四、两点的相对位置
若A、B两点无左右、前后距离差，点A在点B正上方或正下方时，两点的H面投影重合，点A和点B称为对H面投影的重影点。
重影点需判别可见性，不可见的点用括号括起来。根据正投影特性，可见性的区分应是前遮后、上遮下、左遮右。
任务二
点的投影

## Slide 29
任务目标
任务三
直线的投影
知识目标： （1）熟悉直线对投影的相对位置； （2）掌握直线的三面投影规律； （3）熟悉直线上取点的方法。
能力目标： （1）能根据直线与投影面间的位置关系总结出不同位置直线的投影特性； （2）根据直线的三面投影判断直线的类别，能判断空间一点是否在直线上； （3）能够完成不同类型直线三面投影的绘制。
素质目标： （1）培养认真严谨的学习态度，养成善于思考的好习惯； （2）坚持知识学习与价值观念同步提升，多方面提升自身综合素养。

## Slide 30
一、直线的投影
两点确定一条直线，将两点的同面投影用直线连接，就得到直线的投影。直线对投影面的相对位置可以分为三种：一般位置直线、投影面平行线、投影面垂直线。
任务三
直线的投影

## Slide 31
学习单元三 几何要素（点、线、面、体）的投影
直线对投影的相对位置

## Slide 32
一般位置直线与三个投影面都倾斜，因此在三个投影面上的投影都不反映实长。
学习单元三 几何要素（点、线、面、体）的投影
直线的投影特性——一般位置直线

## Slide 33
学习单元三 几何要素（点、线、面、体）的投影
1）投影面平行线
平行于一个投影面且与其他两个面倾斜的直线段称为投影面平行线。平行于V面的称为正平线，平行于H面的称为水平线，平行于W面的称为侧平线。
直线的投影特性——特殊位置直线

## Slide 34
投影面平行线的投影特性
学习单元三 几何要素（点、线、面、体）的投影

## Slide 35
学习单元三 几何要素（点、线、面、体）的投影
投影面垂直线的投影特性
2）投影面垂直线
直线的投影特性——特殊位置直线

## Slide 36
二、直线上点的投影
任务三
直线的投影
判断点是否在直线上可以依据点与直线的从属性及定比性来完成。从属性：点在直线上，其投影必在直线的同面投影上。即具有从属性。
定比性：不垂直于投影面的直线上点，将线段分割成比例，投影后仍成同比例。即具有定比性（定比分割）。

## Slide 37
三、两直线的相对位置
任务三
直线的投影
空间的两条直线，其相对位置有平行、相交、交叉，其投影特性分别为：
（1）两直线平行：空间两直线平行，其同面投影必相互平行，反之亦然。如图2-3-3（a）；
（2）两直线相交：若空间两直线相交，则其同面投影必相交，且交点的投影必符合点的投影规律。如图2-3-3（b）；
（3）两直线交叉：同面投影可能相交，但 “交点”不符合点的投影规律，“交点”是两直线上的一 对重影点的投影。如图2-3-3（c）。

## Slide 38
任务目标
任务四
平面的投影
知识目标： （1）熟悉平面的表示方法，熟悉平面的三面投影； （2）掌握平面在三面投影体系中的投影特性； （3）熟悉面上取点、线的方法，弄清空间平面与投影的相互转化关系。 能力目标： （1）能根据平面的投影规律迅速判断出机件上对应平面的类型， （2）能根据投影特性将机件上的某一点的三面投影进行对应。
素质目标： （1）培养学生理论联系实际的思想和求实精神，耐心细致的工作作风和严肃认真的工作态度。 （1）培养学生“实践——认识——再实践”的辩证唯物主义认识论思想。

## Slide 39
一、平面投影
任务四
平面的投影
平面的表示法

## Slide 40
一、平面投影
平面的投影可用点的投影来表示。一般先求出各边端点的投影，然后将各点的同面投影依次连接，即为平面的投影。
平面的投影
任务四
平面的投影

## Slide 41
1.平面对单个投影面的投影特性
任务四
平面的投影

## Slide 42
2.平面在三面投影体系中的投影特性
1）投影面平行面
投影面平行面投影特性
任务四
平面的投影

## Slide 43
投影面垂直面的投影特性
2）投影面垂直面
任务四
平面的投影

## Slide 44
3）投影面倾斜面（一般位置平面）
与任一个投影面既不平行也不垂直的平面为投影面倾斜面，其投影特性为平面的三个投影均为小于实形的类似形。
任务四
平面的投影

## Slide 45
二、平面上的直线和点
直线在平面上的几何条件是：若一直线通过平面上的两个点，则此直线必在该平面上；或者一直线通过平面上的一点，并且平行于平面上的另一直线，则此直线也必在该平面上。
平面上的直线
任务四
平面的投影

## Slide 46
二、平面上的直线和点
任务四
平面的投影
点在平面上的几何条件是：如果点在平面内的任一直线上，则该点必在该平面上。由此可知，位于平面上点的各面投影，必在该平面上通过该点的直线的同面投影上。
平面上的点

## Slide 47
谢谢观看
THANKS