## Slide 1
汽车机械制图

## Slide 2
项目五 汽车行业标准件和常用件
任务一
螺纹
任务二
常用螺纹紧固件
任务三
键和销
任务四
齿轮
任务五
滚动轴承
任务六
弹簧

## Slide 3
在组成机器或部件的众多零件中,除一般零件外,广泛使用着螺栓、螺母、螺钉、垫圈、键、销、滚动轴承等。这些零件用途广、用量大,为了便于批量生产和使用,国家标准对这类零件的结构、尺寸及技术要求等作出了一系列的规定,即进行了标准化,故这类零件称为标准件。另有一些零件,如齿轮、弹簧等,国家标准只对其部分尺寸和参数进行了标准化,这类零件结构典型,应用也十分广泛,故被称为常用件。标准件和常用件在汽车上被大量使用，本项目主要介绍标准件与常用件的基本知识、规定画法、代号及标注方法，同时锻炼学生使用工具、手册的能力，有助于提高工作效率。
本章提要
项目五 汽车行业标准件和常用件

## Slide 4
任务目标
任务一
螺纹
知识目标： （1）掌握螺纹基本要素及分类； （2）掌握不同类型螺纹的标注； （3）掌握螺纹的规定画法。 能力目标： （1）能按照规定画法的要求，建立良好的判断及分析能力； （2）能绘制螺纹的表达视图； （3）能发现并更正图纸中螺纹连接的错误画法。 素质目标： （1）具有严肃认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 （2）具有高尚的道德素质和良好的心理素质。 （3）具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神和创新思维。

## Slide 5
一、螺纹的形成、要素和结构
在圆柱（或圆锥）表面上，沿着螺旋线所形成的、具有相同轴向剖面的连续凸起和沟槽的螺旋体，称为螺纹，如图5-1-1（a）所示。
螺纹分为外螺纹、内螺，制在零件外表面上的螺纹叫外螺纹，制在零件孔腔内表面上的螺纹叫内螺纹，如图5-1-1（b）所示。加工内螺纹时，首先在工件上钻孔，然后在内表面切出沟槽，形成螺纹。
任务一
螺纹

## Slide 6
一、螺纹的形成、要素和结构
螺纹的制造方法有很多，常见的有车制螺纹。根据螺纹形成的方法，将圆柱形工件夹持在车床上，绕轴线作匀速转动，车刀沿工件轴线方向作直线匀速运动，当车刀切入工件达到一定深度，也就是工件表面切出了一定深度的沟槽时，螺纹形成了，如图5-1-2所示。
任务一
螺纹

## Slide 7
一、螺纹的形成、要素和结构
螺纹由牙型、直径、线数、螺距和旋向五要素确定。内外螺纹配合时，两者的五要素必须相同。
1.螺纹的牙型 在通过螺纹轴线的剖面上，螺纹的轮廓形状称为螺纹的牙型。常用的有三角形、梯形、锯齿形，如图5-1-3所示。
任务一
螺纹

## Slide 8
一、螺纹的形成、要素和结构
螺纹由牙型、直径、线数、螺距和旋向五要素确定。内外螺纹配合时，两者的五要素必须相同。
任务一
螺纹

## Slide 9
一、螺纹的形成、要素和结构
2.螺纹的公称直径
任务一
螺纹

## Slide 10
一、螺纹的形成、要素和结构
3.螺纹的线数
形成螺纹时，螺旋线的条数称为螺纹线数，用n表示。沿一条螺旋线形成的螺纹叫做单线螺纹；沿两条或两条以上在轴向等距分布的螺旋线所形成的螺纹叫做多线螺纹，如图5-1-5所示。
4.螺纹的螺距和导程
螺纹上相邻两牙在中径线上对应两点之间的轴向距离P称为螺距。 同一条螺纹上相邻两牙在中径线上对应两点之间的轴向距离Ph 称为导程。对于单线螺纹P = Ph ，对于多线螺纹P = Ph /n ，如图5-1-5所示。
任务一
螺纹

## Slide 11
螺纹旋向
5.螺纹的旋向
一、螺纹的形成、要素和结构
任务一
螺纹

## Slide 12
1.螺纹的末端
为了便于装配和防止螺纹的起始圈损坏，常在螺纹的起始处加工成一定的形式，如倒角、倒圆等，如图5-1-7所示。
一、螺纹的形成、要素和结构
任务一
螺纹

## Slide 13
1.螺纹的末端
为了便于装配和防止螺纹的起始圈损坏，常在螺纹的起始处加工成一定的形式，如倒角、倒圆等，如图5-1-7所示。
一、螺纹的形成、要素和结构
任务一
螺纹

## Slide 14
2.螺纹的收尾和退刀槽
螺纹在加工切削过程中，刀具接近螺纹末尾时，需要退刀逐渐离开工件，如图5-1-8（a）所示。由此，螺纹收尾部分的牙型是不完整的，螺纹的这一段残缺的牙型收尾部分称为螺尾。
一、螺纹的形成、要素和结构
任务一
螺纹

## Slide 15
二、螺纹的规定画法
假想用剖切面剖开物体，将处在观察者与剖切面之间的部分移去，而将其余部分向投影面投射所得的图形称为剖视图，如图所示。剖视图可简称剖视。
1.外螺纹的画法
任务一
螺纹

## Slide 16
内螺纹画法内螺纹通常采用剖视画法，牙顶（小径）为粗实线，牙底（大径）为细实线，螺纹终止线为粗实线，剖面线画到粗实线处。不作剖视时，牙底、牙顶、终止线均为虚线。
在端视图中，表示牙底的细实线圆只画约3/4圈，倒角圆省略不画。对于盲孔，应将钻孔深度和螺孔深度分别画出，钻孔圆锥角为120°。
2.内螺纹的画法
任务一
螺纹

## Slide 17
3.螺纹联接的画法
螺纹要素全部相同的内、外螺纹才能联接。螺纹联接在画成剖视图时，外螺纹规定按不剖绘制，旋合部分按外螺纹的规定画法绘制，其余部分按各自的规定画法绘制。
任务一
螺纹

## Slide 18
1.绘图要点
内、外螺纹的旋合部分必须按外螺纹的绘图方法绘制视图，未旋合部分按各自规定的画法绘图。
（1）表达方法的选择：为了清楚表达内部结构应该采用剖视。主视图中，制有外螺纹的螺杆被纵向剖切，按不剖绘图。左视图中被横向剖切，按剖视绘图。
（2）内、外螺纹的大径线与小径线必须对齐。
（3）旋入螺孔的外螺纹，其螺纹终止线的位置，必须遵循其工作原理，不可画在螺孔内。
（4）剖面线的画法：外螺纹区域画至大经线，内螺纹区域画至小径线（均画至粗实线）。A-A剖视图中，外螺纹与内螺纹的剖面线必须以两种方式表达（方向相反），表示此为两个不同的机件。而同一个机件的不同视图上的剖面线必须一致，如内腔加工内螺纹的机件其主视、左视图中的剖面线应一致。
任务一
螺纹

## Slide 19
2.绘图步骤
例举如图5-1-13所示的螺纹盲孔连接的画法。
（1）画螺杆，如图5-1-14（a）所示。
（2）确定内螺纹的端面位置，如图5-1-14（b）所示。
（3）画螺孔，注意大、小径线的对齐，如图5-1-14（c）所示。
（4）画剖面线，注意剖面线画至粗实线，如图5-1-14（d）所示。
任务一
螺纹

## Slide 20
三、螺纹的标记与标注
1.普通螺纹
螺纹特征代号
旋向
×
中径公差带代号
—
旋合长度代号
—
公称直径
普通螺纹标注示例
任务一
螺纹

## Slide 21
2.传动螺纹
螺纹特征代号
旋向
×
导程（螺距）
—
中径公差带代号
—
公称直径
传动螺纹标注示例
旋转长度代号
任务一
螺纹

## Slide 22
3.管螺纹
螺纹特征代号
旋向代号
×
螺纹特征代号
—
公称直径
尺寸代号
密封管螺纹代号：
非密封管螺纹代号：
公差等级代号
旋向代号
任务一
螺纹

## Slide 23
3.管螺纹
管螺纹标注示例
任务一
螺纹

## Slide 24
任务目标
任务二
常用螺纹紧固件
知识目标： （1）掌握螺栓连接、双头螺柱连接、螺钉连接的规定画法； （2）掌握三种螺纹连接画法的联系与区别。 能力目标： （1）具有良好的观察能力和分析能力。 （2）能识读各类螺纹紧固件装配图。 素质目标： （1）具有耐心细致的工作作风和严肃认真的工作态度。 （2）具有良好的科学文化素质、专业业务素质和科学创新的意识。 （3）培养学生吃苦耐劳的工作精神。

## Slide 25
一、常用螺纹联接件的标记级简化画法
常见螺纹联接件的种类
任务二
常用螺纹紧固件

## Slide 26
1.六角螺母
标记示例：螺母GB/T 6170 M12
简化画法如图5-2-2（a）所示。尺寸中的d=12（螺纹大经）。标记中的“M12”表示：公称直径为12的普通粗牙单线三角螺纹，螺距可查表获得。
学习单元二 螺纹紧固件及其联接

## Slide 27
2.垫圈
标记示例：垫圈GB/T 97.1 12
简化画法如图5-2-2（b）所示。图中d 即为标记中“规格-性能”的数值12。表示与公称直径为12的螺纹紧固件配套使用的辅助零件。
学习单元二 螺纹紧固件及其联接

## Slide 28
3.六角头螺栓
标记示例：螺栓 GB/T 5780 M12×80
简化画法如图5-2-2（c）所示。标记中的“M12×80”中的80表示螺栓长度，即 L=80。
学习单元二 螺纹紧固件及其联接

## Slide 29
4.螺钉
标记示例：螺钉 GB/T 65 M12×L
简化画法如图5-2-2（d）所示。
学习单元二 螺纹紧固件及其联接

## Slide 30
二、螺纹紧固件装配图的画法
任务二
常用螺纹紧固件
1.螺栓装配图
螺栓联接是将螺栓的杆身穿过两个被联接件的通孔，套上垫圈再用螺母拧紧，使两个零件联接在一起的一种联接方式。

## Slide 31
二、螺纹紧固件装配图的画法
任务二
常用螺纹紧固件
1.螺栓装配图
绘图步骤：

## Slide 32
二、螺纹紧固件装配图的画法
任务二
常用螺纹紧固件
1.螺栓装配图
螺栓有效长度的选用：
L=t1+t2+0.15d（垫圈厚度）+0.8d（螺母厚度）+0.3d（计算后查表取标准值），

## Slide 33
二、螺纹紧固件装配图的画法
任务二
常用螺纹紧固件
1.螺栓装配图
绘图尺寸：

## Slide 34
二、螺纹紧固件装配图的画法
任务二
常用螺纹紧固件
2.螺柱装配图
当两个被联接件中有一个很厚，或者不适合用螺栓联接时，常用双头螺柱联接。双头螺柱两端均加工有螺纹，一端与被联接件旋合，另一端与螺母旋合。

## Slide 35
二、螺纹紧固件装配图的画法
任务二
常用螺纹紧固件
绘图步骤：
2.螺柱装配图

## Slide 36
二、螺纹紧固件装配图的画法
任务二
常用螺纹紧固件
螺柱有效长度的选用：
螺柱的总长度=l+bm，其中： l=δ+0.15d（垫圈厚度h）+0.8d（螺母厚度m）+0.3d（螺柱伸出螺母的长度a），如图5-2-9所示。 bm：为螺柱旋入端的螺纹有效长度，该参数由带螺孔的厚连接件的材料决定，四种规格如下： GB/T 897-1988 bm = 1d 用于铜和青铜 GB/T 898-1988 bm= 1.25d 用于铸铁 GB/T 899-1988 bm= 1.5d 用于铸铁或铝合金 GB/T 900-1988 bm= 2d 用于铝合金
2.螺柱装配图

## Slide 37
二、螺纹紧固件装配图的画法
任务二
常用螺纹紧固件
绘图尺寸：
2.螺柱装配图

## Slide 38
螺钉联接
螺钉主要用于不经常拆卸，受力不大的连接场合。螺钉的头部有柱形、锥形和球形的，通常开有一字槽或十字槽，便于装配时工具的使用。
3.螺钉装配图
二、螺纹紧固件装配图的画法
任务二
常用螺纹紧固件

## Slide 39
规定画法：
3.螺钉装配图
二、螺纹紧固件装配图的画法
任务二
常用螺纹紧固件

## Slide 40
绘图尺寸：
3.螺钉装配图
二、螺纹紧固件装配图的画法
任务二
常用螺纹紧固件

## Slide 41
任务三
键和销
任务目标
知识目标： （1）熟知键、销及其连接的类型、结构、特点及应用； （2）了解键和销的标记； （3）掌握键连接与销连接的画法。 能力目标： （1）能够识读和绘制键和销的连接图； （2）能够根据轴径的尺寸正确选择键的尺寸和公差。 素质目标： （1）培养学生严谨的科学态度和良好的职业道德，使其具备耐心细致的的工作作风和严肃认真的工作态度； （2）具有专业领域知识的自学能力； （3）培养学生的创新精神和实践能力。

## Slide 42
一、键连接
1.键的作用
键（标准件）主要用作轴和轴上零件（如齿轮、带轮和凸轮）之间的周向固定以传递扭矩，有些键还可实现轴上零件的轴向固定或轴向移动。如图5-3-1所示。
任务三
键和销

## Slide 43
一、键连接
2.键的分类
普通平键的联接画法
普通平键的形式
任务三
键和销

## Slide 44
半圆键的联接画法
一、键连接
任务三
键和销

## Slide 45
钩头楔键的联接画法
一、键连接
任务三
键和销

## Slide 46
3.常用键的标记
一、键连接
任务三
键和销

## Slide 47
4.键连接的画法及键槽尺寸标注
一、键连接
任务三
键和销

## Slide 48
4.键连接的画法及键槽尺寸标注
一、键连接
任务三
键和销

## Slide 49
二、销连接
销主要用来固定零件之间的相对位置，起定位作用，也可用于轴与轮毂的联接，传递不大的载荷，还可作为安全装置中的过载剪断元件。销的常用材料为35、45钢。常用的销有圆柱销、圆锥销和开口销等。圆柱销和圆锥销用作零件间的联接或定位，如图4-31所示；开口销用来防止联接螺母松动或固定其他零件。
任务三
键和销

## Slide 50
二、销连接
销联接的画法
销主要用来固定零件之间的相对位置，起定位作用，也可用于轴与轮毂的联接，传递不大的载荷，还可作为安全装置中的过载剪断元件。销的常用材料为35、45钢。常用的销有圆柱销、圆锥销和开口销等。圆柱销和圆锥销用作零件间的联接或定位，如图4-31所示；开口销用来防止联接螺母松动或固定其他零件。
任务三
键和销

## Slide 51
任务目标
任务四
齿轮
知识目标： （1）了解常见传动齿轮的种类。 （2）掌握齿轮各部分的名称、代号及主要参数。 （3）掌握直齿圆柱齿轮、斜齿轮及其啮合的规定画法。 能力目标： （1）能够熟练计算直齿圆柱齿轮各部分的尺寸。 （2）能正确绘制单个齿轮及齿轮啮合图。 素质目标： （1）培养认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风。 （2）培养独立思考意识和创新能力。 （3）具有较强的集体意识和团队合作精神。

## Slide 52
一、常见传动齿轮的种类
常见的传动齿轮有三种：圆柱齿轮传动——用于两平行轴间的传动；圆锥齿轮传动——用于两相交轴间的传动；蜗杆蜗轮传动——用于两交错轴间的传动。
任务四
齿轮

## Slide 53
二、直齿圆柱齿轮各部分的名称及参数
任务四
齿轮

## Slide 54
二、直齿圆柱齿轮各部分的名称及参数
任务四
齿轮

## Slide 55
齿顶圆和齿顶线用粗实线，分度圆和分度线用点画线，齿根圆和齿根线用细实线（或省略），如图所示。在剖视图中，当剖切平面通过齿轮的轴线时，轮齿一律按不剖处理，齿根线用粗实线。
1）单个直齿圆柱齿轮的画法
二、直齿圆柱齿轮各部分的名称及参数
任务四
齿轮

## Slide 56
2）圆柱齿轮的啮合画法
在端视图中，啮合区内的齿顶圆用粗实线，也可省略。相切的两个分度圆用点画线，齿根圆省略。在剖视图上，啮合区内一个齿轮的轮齿用粗实线，另一个齿轮的轮齿被遮挡的部分用虚线，虚线可省略。若不作剖视，则啮合区内的齿顶线不必画出，此时分度线用粗实线。
任务四
齿轮

## Slide 57
任务目标
任务五
滚动轴承
知识目标： （1）了解滚动轴承的功用、分类、特点； （2）掌握滚动轴承代号的含义。 能力目标： （1）能正确绘制滚动轴承； （2）会查阅有关标准手册。 素质目标： （1）能严谨细致、认真负责、吃苦耐劳、踏实能干； （2）具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神和创新思维； （3）能较好地处理与合作伙伴的关系，具有团队协作精神。

## Slide 58
一、滚动轴承的种类
任务五
滚动轴承
滚动轴承按承受载荷的方向可分为以下三种类型： 向心轴承：主要承受径向载荷，常用的向心轴承如深沟球轴承。
推力轴承：只承受轴向载荷，常用的推力轴承如推力球轴承。
向心推力轴承：同时承受轴向和径向载荷，常用的如圆锥滚子轴承。

## Slide 59
二、滚动轴承的代号
任务五
滚动轴承

## Slide 60
二、滚动轴承的代号
轴承代号
任务五
滚动轴承

## Slide 61
滚动轴承示意图
任务五
滚动轴承
三、滚动轴承的画法

## Slide 62
1.滚动轴承的结构
（1）内圈套在轴上，随轴一起转动。
（4）保持架用以均匀隔开滚动体，故又称隔离圈。
（3）滚动体装在内、外圈之间的滚道中。滚动体可做成滚珠（球）或滚子（圆柱、圆锥或针状）形状。
（2）外圈装在机座孔中，一般固定不动或偶作少许转动。
任务五
滚动轴承

## Slide 63
三、滚动轴承的画法
三种轴承的画法
任务五
滚动轴承

## Slide 64
任务目标
知识目标： （1）了解弹簧的种类； （2）掌握圆柱螺旋式压缩弹簧各部分名称和尺寸关系。 能力目标： （1）能按规定画法绘制圆柱螺旋压缩弹簧； （2）会查阅有关标准手册。 素质目标： （1）培养制定并实施工作计划的能力、团队合作与交流的能力，以及良好的职业道德和职业情感，提高适应职业变化的能力。 （2）培养良好的科学文化素质、专业业务素质和科学创新的意识。
任务六
弹簧

## Slide 65
圆柱螺旋弹簧
一、弹簧的作用和种类
任务六
弹簧

## Slide 66
二、圆柱螺旋压缩弹簧的各部分名称及其尺寸计算
(1)弹簧丝直径（d）为弹簧丝的直径。
(2)弹簧直径。弹簧外径（D）为弹簧的最大直径；弹簧内径（D1）为弹簧的最小直径；弹簧中径（D2）为弹簧的平均直径，D2＝D－d。
(3)节距（t）是除支承圈外，相邻两圈沿轴向的距离。
(4)有效圈数（n）、支承圈数（n2）和总圈数（nl）。为使压缩弹簧工作平稳、受力均匀，两端并紧且磨平（或锻平），并紧磨平的各圈仅起支承和定位作用，称为支承圈。弹簧支承圈有1.5圈、2圈及2.5圈三种，常见的为2.5圈。除支承圈以外，其余各圈均参加受力变形，并保持相等的节距，称为有效圈数，它是计算弹簧受力的主要依据。有效圈数n与支承圈数n2之和称为总圈数n1，即n1＝n＋n2。
(5)自由高度（H0）为弹簧在不受外力时的高度，H0＝nt＋(n2－0.5)d。
(6)展开长度（L）为制造弹簧时弹簧丝的长度，L≈πDn1。
任务六
弹簧

## Slide 67
三、圆柱螺旋压缩弹簧的画法
(1)在平行于弹簧轴线的视图中，其各圈的轮廓应画成直线。
(2)表示4圈以上的螺旋弹簧时，允许每端只画2圈（不包括支承圈），中间各圈可省略不画，用通过簧丝断面中心的两条点画线表示。当中间部分省略后，也可适当地缩短图形的长度。
(3)当弹簧被剖切，簧丝直径在图上小于2 mm时，其断面可以涂黑表示。
(4)右旋弹簧或旋向不作规定的螺旋弹簧在图上均画成右旋。左旋弹簧允许画成右旋，但无论画成左旋或右旋，图样上一律要加注表示左旋弹簧的字母“LH”。
1.圆柱螺旋压缩弹簧的规定画法
任务六
弹簧

## Slide 68
圆柱螺旋压缩弹簧的表示法
任务六
弹簧

## Slide 69
圆柱螺旋压缩弹簧的画图步骤
任务六
弹簧

## Slide 70
装配图中弹簧的画法
2.装配图中弹簧的简化画法
任务六
弹簧

## Slide 71
三、圆柱螺旋拉伸弹簧的规定画法
圆柱螺拉伸转弹簧的表示方法
任务六
弹簧

## Slide 72
四、圆柱螺旋扭转弹簧的规定画法
圆柱螺旋扭转弹簧的表示方法
任务六
弹簧

## Slide 73
谢谢观看
THANKS