## Slide 1
汽车机械制图

## Slide 2
项目八 机械测绘基础
任务一
零部件测绘基础
任务二
汽车零件的测绘
任务三
由装配图拆画零件图
任务四
绘制装配示意图
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘

## Slide 3
本部分内容由机械测绘基础知识入手，对测绘所用拆装、测量工具进行介绍，并分别对零件测绘、装配图拆画零件图、装配示意图的绘制进行介绍，最后通过机用虎钳测绘这一综合应用完成本章的学习。培养学生独立分析和解决实际问题的能力，为后继课程的学习及今后的工作打下基础，同时培养其严谨细致、一丝不苟的工作作风。
本章提要
项目八 机械测绘基础

## Slide 4
任务目标
任务一
零部件测绘基础
知识目标： （1）熟悉零部件测绘的目的、种类及应用； （2）熟悉零部件测绘的要求； （3）熟悉零部件测绘中常用的拆装及测量工具。 能力目标： （1）能理解零部件测绘在生产中的应用； （2）能利用通用或专用工具完成测绘前的拆装任务； （3）能正确利用工具测量线性尺寸、直径尺寸、中心距、孔间距、壁厚等。 素质目标： （1）通过学生对知识的渴求强化学生正确的学习观和价值观， （2）引导学生将伟大的人生抱负转化到脚踏实地的行动中。

## Slide 5
一、零部件测绘概述
（1）在实际工作中，对汽车零部件产品的设计需要进行测绘。
（2）需要模仿或对现有的零部件进行优化、改造等情况下进行测绘。
（3）对旧设备零部件进行修理和更新时，进行测绘。
（4）技术资料存档与技术交流时为了获取完整的技术资料和图纸进行测绘。
（5）测绘教学。提高在校学生的动手能力，正确使用工具拆卸各种机器部件，使用量具测量零件，训练徒手绘制草图的能力，掌握相关知识的综合应用，培养与他人合作的精神。
1.零部件测绘的目的
任务一
零部件测绘基础

## Slide 6
（1）
设计测绘
（2）
机修测绘
（3）
仿制测绘
2.零部件测绘的种类
一、零部件测绘概述
任务一
零部件测绘基础

## Slide 7
（1）
质量控制
（2）
逆向工程
3.零部件测绘的应用
一、零部件测绘概述
任务一
零部件测绘基础

## Slide 8
在测绘中要注意培养独立分析问题和解决问题的能力，且保质、保量、按时完成零部件测绘任务。
（1）测绘前要认真阅读测绘指导书，明确测绘的目的、要求、内容、方法和步骤。
（2）认真复习与测绘有关的汽车制图相关内容，如视图表达、尺寸测量方法、标准件和通用件、零件图与装配图等。
（3）做好准备工作，如拆装工具、测量工具、绘图工具、资料、手册、仪器用品等。
（4）应先对测绘对象的作用、结构、性能进行分析，考虑好拆卸和装配的方法和步骤。
（5）测绘零件时，除弄清每一个零件的形状、结构、大小外，还要弄清零件间的相互关系，以便确定技术要求。
一、零部件测绘概述
4.零部件测绘的要求
任务一
零部件测绘基础

## Slide 9
（6）在测绘过程中，应将所学知识进行综合分析和应用，认真绘图，保证图纸质量。做到视图表达正确、尺寸标注完整合理，要求整个图面符合机械制图国家标准的有关规定。画出来的图样应投影正确，视图表达得当；尺寸标注应做到正确、完整、清晰、合理；注写必要的技术要求，包括表面粗糙度、尺寸公差、形位公差以及文字说明，对于标准件、通用件以及与其有关的零部件其尺寸及结构应查阅国家标准确定。
（7）在测绘中要独立思考，有错必改，不能不求甚解、照抄照搬，培养严谨细致、一丝不苟的工作作风。
（8）参照相关习题集实训内容安排好进度，按预定计划认真完成各阶段任务。
一、零部件测绘概述
任务一
零部件测绘基础

## Slide 10
二、零部件的拆装
（1）拆卸之前，应详细了解原有零部件的结构、性能和工作原理，仔细阅读装配图或相关资料，弄清楚装配关系。
（2）在不影响修换零部件的情况下，其他部分能不拆就尽可能不拆，能少拆就尽可能少拆。
（3）要按合理的拆卸顺序进行拆卸步骤。一般由整机到部件，由部件到零件，由外部到内部，由下到上。
1.零部件拆卸的基本原则
任务一
零部件测绘基础

## Slide 11
拆卸前做好准备工作。
（2）
（3）
（4）
（5）
（1）
正确选择和使用拆卸工具
被拆件的有序管理。
拆卸前应先测量一些必要的尺寸数据。
制定周密拆卸顺序。
2.零部件拆卸的注意事项
二、零部件的拆装
任务一
零部件测绘基础

## Slide 12
二、零部件的拆装
3.常用拆卸工具
任务一
零部件测绘基础

## Slide 13
二、零部件的拆装
3.常用拆卸工具
任务一
零部件测绘基础

## Slide 14
二、零部件的拆装
3.常用拆卸工具
任务一
零部件测绘基础

## Slide 15
拆卸螺纹联接件时，要注意选用合适的开口扳手或一字旋具，尽量不用活扳手。弄清螺纹的旋向之后，按螺纹相反的方向旋转即可拆下。不易拆卸的锈蚀螺纹可采用下列方法。
（1）先用煤油润湿或者浸泡螺纹联接处，然后轻击震松四周，再行旋出；不能使用煤油的螺纹联接可以用敲击震松锈层的方法。
（2）可以先旋紧四分之一圈，再退出来，反复松、紧，逐步旋出。
（3）采用气割或锯断的方法拆卸锈蚀螺纹。
1.螺纹联接的拆卸
二、零部件的拆装
任务一
零部件测绘基础

## Slide 16
2.断头螺栓的拆卸
（1）螺钉断头有一部分露在外面时，可以用钢锯在断头上端面锯出一个过螺钉中心线的沟槽或加焊一个螺母，然后用工具将其旋出。断头螺钉较粗时，可以用錾子沿圆周剔出。
（2）螺钉断在螺孔里面时，可以在螺钉中心钻孔，打入多角淬火钢杆将螺钉旋出。也可以在新钻孔处攻入反向螺纹，拧入反向螺钉将断头螺钉旋出。
任务一
零部件测绘基础

## Slide 17
3.销的拆卸
圆柱销的拆卸
圆锥销的拆卸
任务一
零部件测绘基础

## Slide 18
4.滚动轴承的拆卸
使用拉拔器拆卸轴承
1—卡爪； 2—轴承内圈； 3—环形件； 4—轴
（1）使用拉拔器拆卸。如图7-4所示，一般用一个环形件顶在轴承内圈上，拆卸器的卡爪作用于环形件，就可以将拉力传给轴承内圈，最终使整个轴承从轴上拆卸下来。拆卸轴承过程中，有时还会遇到轴承与相邻零件的空间较小的情况，这时要选用薄些的卡爪，将卡爪直接作用在轴圈上。
任务一
零部件测绘基础

## Slide 19
使用压力机拆卸轴承
（2）使用压力机拆卸。使用这种方法拆卸轴末端的轴承时，可用两块等高的半圆形垫铁或方铁同时抵住轴承内、外圈，压力机压头施力时，着力点要正确。
任务一
零部件测绘基础

## Slide 20
使用螺栓拆卸轴承外圈
（3）使用手锤、铜棒。在没有专用工具的情况下，可以使用手锤、铜棒拆卸滚动轴承。拆卸位于轴末端的轴承时，在轴承下垫一垫块，用硬木棒、铜棒抵住轴端，再用手锤敲击。
（4）如果镶有轴承的壳体在设计时已预留拆卸轴承的螺孔，则可以通过周边均匀旋入螺栓，方便地使轴承外圈与壳体分离。
任务一
零部件测绘基础

## Slide 21
5.齿轮副的拆卸
齿轮啮合处标记
为了保持原有的啮合精度，拆卸传动比为1∶1的齿轮副前，应在两齿轮啮合处作上标记。
任务一
零部件测绘基础

## Slide 22
6.轴承及垫圈的拆卸
凸轮轴正时带轮与壳体处正时标记
精度要求高的主轴部件，主轴轴颈与轴承内圈、轴承外圈与箱体孔在轴向的相对位置是经过测量和计算后装配的。因此在拆卸时，应在轴向或适当部位作出标记，便于按原标记方向装配，保障装配后精度不受影响。
任务一
零部件测绘基础

## Slide 23
7.铆、焊件的拆卸
用錾拆卸转向垂臂
气割作业
任务一
零部件测绘基础

## Slide 24
三、零部件的测量
1.尺寸基本测量方法
1.线性尺寸
线性尺寸一般选用钢直尺或游标卡尺直接测量读数，如图8-1-8所示。
任务一
零部件测绘基础

## Slide 25
三、零部件的测量
1.尺寸基本测量方法
2.直径尺寸
测量一般直径尺寸时，内外卡钳和钢直尺配合测量即可；较精确的直径尺寸，多用游标卡尺或外径千分尺测量。如图8-5-2所示。
任务一
零部件测绘基础

## Slide 26
三、零部件的测量
1.尺寸基本测量方法
3.阶梯孔的测量
在测量阶梯孔的直径时，会遇到外面孔小，里面孔大的情况，用游标卡尺无法测量。这时，可用内卡钳测量，如图8-1-10（a）所示。也可用特殊量具（内外同值卡），如图8-1-10（b）所示。
任务一
零部件测绘基础

## Slide 27
三、零部件的测量
1.尺寸基本测量方法
4.壁厚及深度测量
对于壁厚来讲，一般用卡钳或游标卡尺直接测得，若不能直接测量，也可进行计算得出壁厚。而深度尺寸一般按照钢直尺测量并计算得到。如图8-1-11所示。
任务一
零部件测绘基础

## Slide 28
三、零部件的测量
1.尺寸基本测量方法
5.测量孔间距
可用游标卡尺，卡钳或直尺测量，如图8-1-12所示。
任务一
零部件测绘基础

## Slide 29
三、零部件的测量
1.尺寸基本测量方法
6.测量中心高
一般可用直尺和卡钳或游标卡尺测量,如图8-1-13所示。
任务一
零部件测绘基础

## Slide 30
三、零部件的测量
1.尺寸基本测量方法
7.测量圆角
一般用圆角规测量。每套圆角规有很多片，一半测量外凸圆角，一半测量内凹圆角，每片刻有圆角半径的大小。测量时，只要在圆角规中找到与被测部分完全吻合的一片，从该片上的数值可知圆角半径的大小。
任务一
零部件测绘基础

## Slide 31
三、零部件的测量
1.尺寸基本测量方法
8.测绘螺纹
测绘螺纹时，可采用如下步骤。
（1）确定螺纹线数及旋向。
（2）测量螺距。（3）用游标卡尺测大径。（4）查标准，定标记。
任务一
零部件测绘基础

## Slide 32
三、零部件的测量
1.尺寸基本测量方法
9.测量曲线或曲面
曲线和曲面要求测得很准确时，必须用专门测量仪或量具进行测量。要求不太准确时，可采用拓印法、坐标法和铅丝法测量。
任务一
零部件测绘基础

## Slide 33
三、零部件的测量
2.测量尺寸注意事项
1.尺寸数值要圆整
2.相互配合的孔和轴的公称尺寸应一致
3.查表确定标准结构
4.测量齿轮
任务一
零部件测绘基础

## Slide 34
任务目标
任务二
汽车零件的测绘
知识目标： （1）掌握徒手绘制草图基本技法； （2）掌握由草图绘制零件图的方法和步骤。 能力目标： （1）能正确绘制零件的草图； （2）能根据零件草图绘制零件图。 素质目标： （1）提高学生动手能力，培养学生运用所学知识观察分析实际问题； （2）树立标准意识，树立诚实守信的职业精神。 （3）在绘制零件图的过程中提高学生分析问题及解决问题的能力，培养学生精益求精的大国工匠精神。

## Slide 35
一、绘制测绘草图基础知识
1.需要工具
任务二
汽车零件的测绘
测绘零件大多在车间现场进行，由于场地和时间限制，一般都不用或只用少数简单绘图工具，徒手目测绘出图形，其线型不可能像用直尺和仪器绘制的那样均匀笔直，但不能马虎潦草，而应努力做到线型明显清晰、内容完整、投影关系正确、比例匀称、字迹工整。
测绘草图时所用到的工具有：
1.铅笔
2.纸张

## Slide 36
一、绘制测绘草图基础知识
2.徒手绘图基本技法
任务二
汽车零件的测绘

## Slide 37
一、绘制测绘草图基础知识
2.徒手绘图基本技法
任务二
汽车零件的测绘

## Slide 38
一、绘制测绘草图基础知识
3.零件草图绘制的一般步骤
任务二
汽车零件的测绘
1.分析零件
2.确定草图的整体格局
3.目测徒手画零件草图

## Slide 39
一、绘制测绘草图基础知识
4.绘制拨杆测绘草图
任务二
汽车零件的测绘
1.布图
2.画各视图的主要部分
3.画出零件图的详细结构
4.完善草图

## Slide 40
一、绘制测绘草图基础知识
4.绘制拨杆测绘草图
任务二
汽车零件的测绘
1.布图
2.画各视图的主要部分

## Slide 41
一、绘制测绘草图基础知识
4.绘制拨杆测绘草图
任务二
汽车零件的测绘
3.画出零件图的详细结构
4.完善草图

## Slide 42
二、绘制零件图的方法和步骤
任务二
汽车零件的测绘
（一）对零件草图进行审查校核
检查零件表达方法是否恰当，视图布置是否合理；确定尺寸标注是否正确、完整、清晰、合理；分析技术要求的确定是否既满足零件的性能和使用要求，又比较经济合理。校核后进行必要的修改和补充。
（二）绘制零件图的步骤和方法
1.选择比例、确定图幅
2.画出图框和标题栏
3.绘制视图
4.视图标注

## Slide 43
二、绘制零件图的方法和步骤
任务二
汽车零件的测绘

## Slide 44
二、绘制零件图的方法和步骤
任务二
汽车零件的测绘

## Slide 45
任务目标
任务三
由装配图拆画零件图
知识目标： （1）掌握由装配体拆画零件图的一般过程； （2）掌握齿轮油泵泵体的拆画过程。 能力目标： （1）能将泵体从齿轮油泵装配体中拆解出来，确定表达方案； （2）能根据装配图补全工艺结构，完成零件图的尺寸标注。 素质目标： （1）提高学生动手能力，培养学生运用所学知识观察分析实际问题； （2）培养敬业、精益、专注的“工匠精神”。

## Slide 46
一、由装配图拆画零件图的一般过程
任务三
由装配图拆画零件图
由装配图拆画零件工作图，与根据零件测绘零件图的方法不尽相同，一般由以下几个过程组成：
（一）确定零件的形状
（二）确定表达方案
（三）零件的尺寸
（四）零件图中的技术要求

## Slide 47
二、齿轮油泵泵体拆画
任务三
由装配图拆画零件图
（一）分解零件

## Slide 48
二、齿轮油泵泵体拆画
任务三
由装配图拆画零件图
（二）确定零件的表达方案
1.主视图的选择
零件的主视图的选择一般应符合以下两个原则：
（1）零件的安放状态应符合零件的加工位置或工作位置。
（2）零件的主视方向应是最能反映零件特征的方向。
2.其他视图的选择
主视图确定之后，凡其上未能表达清楚的零件的某些部位要通过其他视图来表达。在确定零件的表达方案时，应尽量减少视图数量，并且力求画图、读图方便。
（三）补全工艺结构
（四）标注尺寸
（五）注写表面结构代号、形位公差等技术要求

## Slide 49
二、齿轮油泵泵体拆画
任务三
由装配图拆画零件图

## Slide 50
任务目标
任务四
绘制装配示意图
知识目标： （1）熟悉装配示意图的常见符号； （2）掌握装配示意图的两种常见画法。 能力目标： （1）能应用“单线+符号”或“轮廓+符号”方法完成装配示意图的绘制。 素质目标： （1）通过自主学习与团队交流相结合，培养学生正确的思维方法； （2）同时增强在团队当中的协作意识。

## Slide 51
一、装配示意图概述
任务四
绘制装配示意图
（一）装配示意图定义
装配示意图是用线条和符号来表示零件间的装配关系和装配体工作方式的一种工程简图，它主要表明部件中各零件的相对位置、装配连接关系和运转情况，以确保装配图绘制和重新装配工作的顺利进行。装配示意图也是测量后绘制装配图时的重要参考资料。

## Slide 52
一、装配示意图概述
任务四
绘制装配示意图
（二）装配示意图画法特点
示意图作为拆卸后重装部件和画装配图的依据，其画法有以下特点：
（1）假想将部件看成透明的，以便表达部件内外零部件轮廓和装配关系。
（2）一般只画一个图形，而且是最能表达零件间装配关系的视图，如果表达不全也可以增加图形。
（3）表达零部件要简单。充分利用国家标准中规定的机构、零件及组件的简图符号，采用简化画法和习惯画法，只需画出零部件的大致轮廓。
（4）相邻零件的接触面要留有空隙，以便区分零件。
（5）要对全部零件进行编号并列表注明其有关详细内容 。

## Slide 53
一、装配示意图概述
任务四
绘制装配示意图
（三）装配示意图绘制前提
画装配图一定要在对所测绘的装配体全面了解、分析之后进行。
零部件拆卸前应先测量一些必要的尺寸数据，如某些零件间的相对位置，运动件极限位置的尺寸等，作为测绘中各阶段校核各相关图样的参考。

## Slide 54
一、装配示意图概述
任务四
绘制装配示意图
（四）装配示意图绘制注意事项
（1）要周密制定拆卸顺序。划分部件的组成，合理地选用工具和正确的拆卸方法，严防乱敲打。
（2）对精度较高的配合部位或过盈配合，应尽量少拆或不拆，以免降低精度或损坏零件。
（3）拆下的零件要分类、分组，并对所有零件进行编号登记，零件实物对应地拴上标签，按顺序放置，防止碰伤、变形、生锈或丢失，以便再装配时仍能保证部件的性能和要求。
（4）拆卸时要认真研究每个零件的作用、结构特点、零件间的装配关系及传动情况，正确判别配合性质。

## Slide 55
二、装配示意图常见符号
任务四
绘制装配示意图

## Slide 56
二、装配示意图常见符号
任务四
绘制装配示意图

## Slide 57
三、装配示意图常见画法
任务四
绘制装配示意图
（一）用“单线+符号”画法画装配示意图

## Slide 58
三、装配示意图常见画法
任务四
绘制装配示意图
（二）用“轮廓+符号”画法画装配示意图

## Slide 59
四、装配示意图应用举例
任务四
绘制装配示意图

## Slide 60
四、装配示意图应用举例
任务四
绘制装配示意图

## Slide 61
任务目标
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘
知识目标： （1）掌握测绘对象的工作原理； （2）掌握机用虎钳测绘的一般过程。 能力目标： （1）能正确准备测绘工具，对测绘对象进行分析； （2）能正确拆装被测对象，完成其装配示意图的绘制； （3）能根据装配示意图拆画零件草图，完成零件的测绘。 素质目标： （1）锻炼学生的动手能力，激发学生树立自身的职业理想； （2）为就业择业提供基础。

## Slide 62
任务引入
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘
图8-5-1所示机用虎钳是机床工作台上，用于夹紧工件，以便切削加工的一种通用工具。8-5-2是机用虎钳的轴测分解图，它由11种零件组成，其中垫圈5、圆柱销7、螺钉10是标准件。机用虎钳测绘过程可分解为以下三个任务：拆卸装配体，画装配示意图、画零件草图、画装配图和零件工作图。

## Slide 63
任务引入
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘

## Slide 64
一、准备测绘工具
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘
测绘机用虎钳之前，应准备好以下工具、用品和资料。
工具：扳手、螺钉旋具、手锤、铜棒、钢直尺、内外卡钳、游标卡尺、千分尺等。
用品：细铁丝、标签、绘图用品等。
资料：有关国家标准、有关参考书籍等。

## Slide 65
二、了解、分析测绘对象
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘
机用虎钳主要零件之间的装配关系：螺母块9从固定钳座1的下方空腔装入工字形槽内，再装入螺杆8，并用垫圈11、垫圈5以及环6、圆柱销7将螺杆轴向固定；通过螺钉3将活动钳身4与螺母块9连接，最后用螺钉10将两块钳口板2分别与固定座和活动钳身连接。
机用虎钳的工作原理：旋转螺杆8，使螺母块9带动活动钳身4作水平方向左右移动，夹紧工件进行切削加工。

## Slide 66
三、拆卸装配体
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘
拆卸顺序：用铜棒、手锤拆下圆柱销7→取下环6、垫圈5→用扳手旋出螺杆8 ，取下垫圈11→用专用扳手旋出螺钉3，取下活动钳身4→用螺钉旋具拧出M8×18的螺钉，取下钳口板2→取下螺母块9→拧出固定钳座1上的M8×18的螺钉，取下钳口板。
注意，在拆卸的过程中，每拆下一件，都应贴上标签并按图8-5-2中的序号写上编号。拆卸时注意零件间的配合关系，如机用虎钳螺杆8与固定钳座1之间是间隙配合。

## Slide 67
四、画装配示意图
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘

## Slide 68
五、画零件草图
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘
1.螺杆草图的绘制

## Slide 69
五、画零件草图
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘
2.固定钳座草图的绘制

## Slide 70
六、画装配图及零件工作图
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘
1.确定装配关系表达方案

## Slide 71
六、画装配图及零件工作图
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘
2.画装配图
按照机用虎钳的主要装配干线依次画固定钳身、活动钳身（图8-5-7（a））→螺杆、垫圈（图8-5-7（b））→螺母块、螺钉和钳口板（图8-5-7（c））→其他零件（图8-5-7（d））。标注主要尺寸，编写零件序号，填写技术要求、标题栏和明细栏。完成后的装配图如图8-5-5所示。零件图如图8-5-8至图8-5-12所示。

## Slide 72
六、画装配图及零件工作图
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘
2.画装配图
图8-5-7机用虎钳装配图作图顺序

## Slide 73
六、画装配图及零件工作图
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘
2.画装配图
图8-5-8 固定钳座零件图

## Slide 74
六、画装配图及零件工作图
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘
2.画装配图
图8-5-9 螺杆零件图

## Slide 75
六、画装配图及零件工作图
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘
2.画装配图
图8-5-10 螺母块零件图

## Slide 76
六、画装配图及零件工作图
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘
2.画装配图
图8-5-11 钳口板零件图

## Slide 77
六、画装配图及零件工作图
任务五
测绘综合应用——机用虎钳测绘
2.画装配图
图8-5-12 环、钉零件图

## Slide 78
谢谢观看
THANKS