## Slide 2
任务一
汽车零件图的初步识读
任务二
汽车零部件的视图及尺寸
任务三
读汽车零件图的公差
任务四
典型汽车零件图的识读举例
项目六 识读汽车零件图

## Slide 3
任何一台机器或一个部件都由若干零件按一定的装配关系和设计、使用要求装配而成的。表达单个零件的图样称为零件图，它是制造和检验零件的主要依据。汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑，因此汽车零部件的识读尤为重要，本项目主要介绍汽车零部件的识读、要求读懂零件图的尺寸标注、零件图的技术要求，掌握典型零件图的读图技巧，帮助学生全面系统的掌握零件图的识读方法。
本章提要
项目六 识读汽车零件图

## Slide 4
汽车零件图的初步识读
任务一
任务目标
知识目标： （1）了解汽车零件图的主要作用，熟悉汽车零件图的主要内容； （2）熟悉汽车零件的主要类型； （3）掌握汽车零件的常见工艺结构。 能力目标： （1）能够根据图纸完成汽车典型零件图的初步识读； （2）能够正确理解倒角、倒圆、退刀槽等一些列工艺结构。 素质目标： （1）培养学生的自我学习及分析问题能力； （2）培养学生的设计思维。

## Slide 5
一、汽车零件图的作用与内容
汽车零件图是汽车（零部件）设计部门提供给生产或维修部门的重要技术（图样）文件。在汽车生产或维修过程中，生产采购部门依据零件图上注明的材料要求进行原材料采购或备料；生产工艺部门依据零件图上的工艺要求、尺寸精度要求安排加工工艺；生产加工部门依据零件图上的加工工艺进行加工；检验部门依据零件图尺寸、表面结构、材料及热处理等技术要求对加工后的工件进行检验，确保合格零件装配到汽车对应总成中去。
1.汽车零件图的作用
汽车零件图的初步识读
任务一

## Slide 6
二、汽车零件图的内容
1.
一组视图
2.
全部尺寸
4.
标题栏
3.
技术要求
2.汽车零件图的内容
汽车零件图的初步识读
任务一

## Slide 7
二、汽车零件图的内容
2.汽车零件图的内容
图6-1-1汽车发动机润滑系统机油泵齿轮轴零件图
汽车零件图的初步识读
任务一

## Slide 8
二、汽车零件的类型
1.标准件
2.通用件
3.专用件
1.根据不同属性划分
汽车零件图的初步识读
任务一

## Slide 9
二、汽车零件的类型
1.发动机零部件
2.传动系
零部件
3.制动系
零部件
2.根据不同总成分
4.行驶系
零部件
5.转向系
零部件
6.电器仪表
灯具系
零部件
5.转向系
零部件
汽车零件图的初步识读
任务一

## Slide 10
三、汽车零件的常见工艺结构
1.倒角和倒圆
为了便于装配及去除零件的毛刺和锐边，常在轴、孔的端部加工出圆台状的倒角。常用倒角为45°（用C表示），也有30°或60°的倒角。为避免阶梯轴轴肩的根部，因应力集中而产生裂纹，故在轴肩根部加工成圆角过渡，称为倒圆。倒角和倒圆的尺寸标注方法如图6-1-2所示，其倒角轴向距离和倒圆半径可根据轴或孔的直径查阅国家标准确定。
汽车零件图的初步识读
任务一

## Slide 11
三、汽车零件的常见工艺结构
2.退刀槽
在车削螺纹时，为了保证零件在装配时与相邻零件轴向靠紧，又便于退出刀具不致使刀具损坏，常在零件的待加工表面的台肩处预先加工出螺纹退刀槽，其尺寸标注一般按“槽宽×直径”的形式标注，如图6-1-3所示。
（a）外螺纹 （b）内螺纹
汽车零件图的初步识读
任务一

## Slide 12
三、汽车零件的常见工艺结构
2.退刀槽
在磨削圆柱面时，为了使砂轮能稍微超过磨削部位而使整个磨削表面质量一致，常在被加工部位的终端加工出砂轮退刀槽，又称砂轮越程槽，其尺寸可按“槽宽×槽深”或“槽宽×直径”的形式注出，如图6-1-4所示。
图6-1-4 砂轮越程槽
汽车零件图的初步识读
任务一

## Slide 13
三、汽车零件的常见工艺结构
3.凸台与凹坑
零件上与其他零件接触的表面，一般都要经过机械加工，为保证零件表面接触良好和减少加工面积，可在接触处做出凸台或锪平成凹坑，如图6-1-5所示。
汽车零件图的初步识读
任务一

## Slide 14
三、汽车零件的常见工艺结构
4.钻孔结构
钻孔时，要求钻头尽量垂直于孔的端面，如图6-1-6（a）所示，以保证钻孔准确和避免钻头折断；对斜孔、曲面上的孔，应先制成与钻头垂直的凸台，如图6-1-6（b）所示，或制成凹坑，如图6-1-6（d）所示；钻孔时钻头不要单边工作，如图6-1-6（c）、（e）所示。
汽车零件图的初步识读
任务一

## Slide 15
三、汽车零件的常见工艺结构
5.滚花
为了防止操作时在零件表面上打滑，在某些手柄和螺钉的头部常做出滚花。滚花有直纹和网纹两种形式，其尺寸大小可查阅标准《滚花》GB/T 6403.3—2008，滚花的画法与尺寸标注如图6-1-7所示；必要时也可不画滚花的形状，直接引出标注即可。
汽车零件图的初步识读
任务一

## Slide 16
任务目标
汽车零件图的视图及尺寸
任务二
知识目标： （1）掌握零件主视图的选用原则； （2）熟悉设计基准和工艺基准的选用原则； （3）掌握尺寸标注的基本原则。 能力目标： （1）能够根据不同情况选用合适的视图完成零件的表达； （2）能正确选用零件的设计基准和工艺基准； （3）能够识读汽车常见零件的尺寸标注。 素质目标： （1）培养学生尺寸标注时的专注力、细心和耐心的精神 （2）培养学生积极进取、不屈不挠的精神。

## Slide 17
一、汽车零件图的视图选择
汽车零件图的视图及尺寸
任务二
1.主视图的选择
1.加工位置原则
为便于制造者看图方便，主视图所表示的零件位置应和零件在主要工序中的装夹位置保持一致。如在车床或磨床上加工的轴、套、轮和盘等回转体零件，一般按加工位置画主视图。如图6-2-1所示的减速器从动轴，是使主视图反应加工位置而将轴线水平安放的。
图6-2-1 从动轴的视图选择

## Slide 18
一、汽车零件图的视图选择
汽车零件图的视图及尺寸
任务二
1.主视图的选择
2.工作位置原则
零件在机器上都有一定的工作位置。在选择主视图时，应尽量与零件的工作位置一致，这样使零件图与装配图直接对照。应该注意，有一些运动零件，它们的工作位置并不固定；有的零件处于倾斜位置，若按倾斜位置画图，则给画图和看图增加不必要的麻烦。因此，在选择主视图时，当确定了主视图的投射方向后，根据零件的特点应尽量符合零件的工作位置（或自然位置）或加工位置。此外，还要考虑绘图方便，视图布置合理，充分利用图纸等。

## Slide 19
一、汽车零件图的视图选择
汽车零件图的视图及尺寸
任务二
1.主视图的选择
3.主视图的投射方向
主视图的投射方向应该能够反映出零件的形状特征。反映零件的形状特征是指在该零件的主视图上能较清楚和较多地表达出该零件的结构形状，以及各结构形状之间的相对位置关系。一个零件的主视图并不一定完全符合以上原则，而要根据零件的结构特征，各有侧重。如图6-2-2所示的轴承座，应按工作位置进行安放，其主视图的投射方向有A、B两个方向可供选择。沿A向投射能较好地反映轴承座的形状特征，且圆筒和底板连接情况明显；若选B向作为主视图的投射方向，只能表达轴承座侧面的形状，圆筒和底板的位置及整体形状特征反应都不如A向清晰。所以经过比较，确定A向为主视图投射方向较好。

## Slide 20
一、汽车零件图的视图选择
汽车零件图的视图及尺寸
任务二
2.其他视图的选择
选择其他视图的原则是：在完整，清晰地表达零件内、外结构形状的前提下，尽量减少图形数量，以方便画图和看图。

## Slide 21
一、汽车零件图的视图选择
汽车零件图的视图及尺寸
任务二
2.其他视图的选择
选择其他视图的原则是：在完整，清晰地表达零件内、外结构形状的前提下，尽量减少图形数量，以方便画图和看图。

## Slide 22
二、汽车零件图的尺寸标注
汽车零件图的视图及尺寸
任务二
1.零件图的尺寸基准
1.设计基准
2.工艺基准

## Slide 23
二、汽车零件图的尺寸标注
汽车零件图的视图及尺寸
任务二
1.零件图的尺寸基准
3.基准的选择

## Slide 24
二、汽车零件图的尺寸标注
汽车零件图的视图及尺寸
任务二
1.尺寸标注基本原则
1.功能尺寸必须从基准出发直接注出
2.互相联系的尺寸必须注出
3.不要注成封闭的尺寸链
4.尺寸标注必须便于测量
5.按加工顺序标注尺寸

## Slide 25
二、汽车零件图的尺寸标注
汽车零件图的视图及尺寸
任务二
1.尺寸标注基本原则

## Slide 26
二、汽车零件图的尺寸标注
汽车零件图的视图及尺寸
任务二
1.尺寸标注基本原则

## Slide 27
二、汽车零件图的尺寸标注
汽车零件图的视图及尺寸
任务二
1.尺寸标注基本原则

## Slide 28
任务目标
读汽车零件图的公差
任务三
知识目标： （1）掌握汽车零件尺寸公差基本术语，标准公差及基本偏差的表达； （2）熟悉几何公差特征符号及标注方法； （3）熟悉不同材料表面粗糙度的选用原则。 能力目标： （1）能够读懂零件图上的尺寸公差，正确查阅公差与偏差； （2）能正确完成零件图尺寸公差、几何公差及表面粗糙度的标注。 素质目标： （1）培养学生在识读零件图过程中细致缜密的思维和一丝不苟的态度； （2）理论联系实际，形成科学严谨的学习态度。

## Slide 29
一、尺寸公差
1.公差基本术语
读汽车零件图的公差
任务三
1.公称尺寸
2.实际尺寸
3.极限尺寸
4.极限偏差
5.尺寸公差
6.零线
7.公差带图
8.尺寸公差带图

## Slide 30
一、尺寸公差
1.公差基本术语
读汽车零件图的公差
任务三
1.公称尺寸
2.实际尺寸
3.极限尺寸
4.极限偏差
5.尺寸公差
6.零线
7.公差带图
8.尺寸公差带图

## Slide 31
一、尺寸公差
2.标准公差和基本偏差
读汽车零件图的公差
任务三
1.标准公差
标准公差的数值由基本尺寸和公差等级来决定。其中公差等级确定尺寸精确程度，标准公差分为20个级别，即IT01、IT0、IT1～IT18。其中IT01的尺寸精确度最高，IT18的尺寸精度最低。对于公称尺寸和公差等级相同的孔和轴，它们的标准公差值相等。

## Slide 32
一、尺寸公差
2.标准公差和基本偏差
读汽车零件图的公差
任务三
2.基本偏差
基本偏差是指在标准的极限与配合中，确定公差带相对零线位置的那个极限偏差。它可以是上偏差或下偏差，一般指靠近零线的那个偏差。当公差带位于零线的上方时，基本偏差为下偏差；当公差带位于零线的下方时，基本偏差为上偏差；总之是靠近零线的那个偏差，如图6-3-2所示。

## Slide 33
一、尺寸公差
2.标准公差和基本偏差
读汽车零件图的公差
任务三

## Slide 34
一、尺寸公差
2.标准公差和基本偏差
读汽车零件图的公差
任务三
（3）公差带代号
孔和轴的公差带代号由基本偏差代号和标准公差等级代号组成。基本偏差代号决定公差带的位置，标准公差等级代号决定公差带的大小。

## Slide 35
一、尺寸公差
3.配合
读汽车零件图的公差
任务三
基本尺寸相同的、相互结合的孔和轴的公差带之间的关系，称为配合。如图6-3-5所示，基本尺寸均为Ф20的轴与轴套内孔相配合。

## Slide 36
一、尺寸公差
3.配合
读汽车零件图的公差
任务三
1.配合的种类
基本尺寸相同的、相互结合的孔和轴的公差带之间的关系，称为配合。如图6-3-5所示，基本尺寸均为Ф20的轴与轴套内孔相配合。

## Slide 37
一、尺寸公差
3.配合
读汽车零件图的公差
任务三
1.配合的种类
基本尺寸相同的、相互结合的孔和轴的公差带之间的关系，称为配合。如图6-3-5所示，基本尺寸均为Ф20的轴与轴套内孔相配合。

## Slide 38
一、尺寸公差
3.配合
读汽车零件图的公差
任务三
2.配合的基准制
（1）基孔制：基本偏差为一定值的孔的公差带，与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配台的一种制度，如图6-3-7所示。基孔制的孔称为基准孔，其基本偏差代号为H，下极限偏差EI为零。

## Slide 39
一、尺寸公差
3.配合
读汽车零件图的公差
任务三
2.配合的基准制
（2）基轴制：基本偏差为一定值的轴的公差带，与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度，如图6-3-8所示。基轴制的轴称为基准轴，其基本偏差代号为h，上极限偏差es为零。

## Slide 40
二、几何公差
读汽车零件图的公差
任务三
几何公差是指零件各部分形状、方向、位置和跳动误差所允许的最大变动量，它反映了零件各部分的实际要素对理想要素的误差程度。合理确定零件的几何公差，才能满足零件的使用性能与装配要求，它同零件的尺寸公差一样，是评定零件质量的一项重要指标。

## Slide 41
1.几何公差基础知识
读汽车零件图的公差
任务三
二、几何公差

## Slide 42
1.几何公差基础知识
读汽车零件图的公差
任务三
1.几何公差的几何特征符号
二、几何公差

## Slide 43
1.几何公差基础知识
读汽车零件图的公差
任务三
1.几何公差的几何特征符号
二、几何公差

## Slide 44
1.几何公差基础知识
读汽车零件图的公差
任务三
2．几何公差的标注
二、几何公差

## Slide 45
1.几何公差基础知识
读汽车零件图的公差
任务三
2．几何公差的标注
二、几何公差

## Slide 46
1.几何公差基础知识
读汽车零件图的公差
任务三
2．几何公差的标注
二、几何公差

## Slide 47
1.几何公差基础知识
读汽车零件图的公差
任务三
2．几何公差的标注
二、几何公差

## Slide 48
1.基本概念及术语
读汽车零件图的公差
任务三
1．表面粗糙度
三、零件的表面结构

## Slide 49
1.基本概念及术语
读汽车零件图的公差
任务三
2．表面波纹度
三、零件的表面结构
3.评定表面结构常用的轮廓参数

## Slide 50
2.表面粗糙度的选用原则
读汽车零件图的公差
任务三
零件表面粗糙度的选用，应该既要清足零件表面的功能要求，又要考虑经济合理性。具体选用时，可参照生产中的实例，用类比法确定
三、零件的表面结构
表6-3-2 轮廊算术平均偏差Ra值（μm）

## Slide 51
2.表面粗糙度的选用原则
读汽车零件图的公差
任务三
零件表面粗糙度的选用，应该既要清足零件表面的功能要求，又要考虑经济合理性。具体选用时，可参照生产中的实例，用类比法确定
三、零件的表面结构

## Slide 52
3.表面粗糙度在图样中的标注
读汽车零件图的公差
任务三
1.标注表面粗糙度的图形符号
三、零件的表面结构

## Slide 53
3.表面粗糙度在图样中的标注
读汽车零件图的公差
任务三
1.标注表面粗糙度的图形符号
三、零件的表面结构

## Slide 54
3.表面粗糙度在图样中的标注
读汽车零件图的公差
任务三
2.表面粗糙度要求在图样中的标注
三、零件的表面结构
图6-3-15 表面结构要求的标注

## Slide 55
典型汽车零部件的识读举例
任务四
任务目标
知识目标： （1）了解汽车零件图的识读技巧和方法； （2）熟悉常见汽车类零件图样。 能力目标： （1）能识读迅速准确的读懂零件图。 （2）能够快速准确的从零件图中捕获相关信息。 素质目标： （1）养成良好的学习习惯，形成科学严谨的学习态度； （2）培养学生综合读图和空间想象能力。

## Slide 56
典型汽车零部件的识读举例
任务四
一、零件图的识读方法
1.零件图的识读方法
在设计、制造机械的实际工作中，读图是一项非常重要的、复杂的技术工作。例如设计零件；要研究零件的结构特点，参考同类型零件图，使所设计的零件更先进合理。生产制造零件；也要研究零件的结构特点，为其制定合适的加工方法的检测手段。其它如机器安装、使用、维修、技术革新及交流等工作中都需要阅读图样、研究图样。

## Slide 57
典型汽车零部件的识读举例
任务四
一、零件图的识读方法
1.零件图的识读方法
（一）看零件图的基本要求
（1）零件的名称、用途和材料；
（2）分析组成零件各部分结构的形状、特点、功用以及它们之间的相对位置和作用；
（3）分析零件的各类尺寸和尺寸基准；
（4）熟悉零件的各项技术要求
综合以上信息，形成对零件的整体认识

## Slide 58
典型汽车零部件的识读举例
任务四
一、零件图的识读方法
1.零件图的识读方法
（二）看零件图的方法和步骤
1.先看标题栏，做概括了解
2.分析视图
3.分析尺寸和技术要求
（三）归纳总结，综合想象
综合前面的分析了解，将视图、尺寸和技术要求等信息系统地归纳起来，参阅相关资料，综合想象出零件的整体结构、尺寸大小、技术要求及零件的功用等完整的全貌。

## Slide 59
典型汽车零部件的识读举例
任务四
二、读零件图示例
1.柱塞套零件图的识读

## Slide 60
典型汽车零部件的识读举例
任务四
二、读零件图示例
2.轴承密封盖零件图的识读

## Slide 61
典型汽车零部件的识读举例
任务四
二、读零件图示例
3.制动杠杆零件图的识读

## Slide 62
典型汽车零部件的识读举例
任务四
二、读零件图示例
4.转向器壳体零件图的识读

## Slide 63
谢谢观看
THANKS