## Slide 1
汽车机械制图

## Slide 2
项目四 典型汽车零部件表达
任务一
视图
任务二
剖视图
任务三
断面图
任务四
其他常用表达方法

## Slide 3
由于使用要求的不同，机件（包括零件、部件和机器）的结构形状也会是千差万别。对于简单的机件，只用一两个视图及相关尺寸就可以表达清楚。然而，有些机件仅用前面所学的主、俯、左三视图很难表达清楚。为了更好的完成机件的表达，本项目要求学习国家标准《机械制图》、《技术制图》所规定的各种表达方法——视图、剖视图、断面图、局部放大图和简化画法等。通过本章的学习，同学们应能灵活运用各种表达方法，站在有利于制造者看图直观的角度去进行图样设计，在正确表达各部分结构形状的前提下，力求表达方案简洁清晰，合理完整，使读图方便，制图简便，在表达方案制定的同时，锻炼其分析能力，提高其职业素养。
本章提要
项目四 典型汽车零部件表达

## Slide 4
任务目标
任务一
视图
知识目标： （1）熟悉基本视图的形成过程，能正确辨别各视图； （2）掌握向视图、局部视图及斜视图的绘制原则。
能力目标： （1）能正确、快速的将机件与六个基本视图进行对应； （2）能够读懂向视图、局部视图以及斜视图。
素质目标： （1）学会用不同的角度看待问题，学会以发展的眼光看待事物； （2）养成认认真真学习，踏踏实实做事的好习惯。

## Slide 5
一、基本视图
视图是指用正投影方法所绘制出物体的投影，主要用于表达物体的外部形状，一般只画物体的可见部分，必要时才画出其不可见部分。国家标准规定表达物体的视图通常有基本视图、向视图、局部视图和斜视图四种。
任务一
视图

## Slide 6
基本视图是物体向基本投影面投射所得的图形。在原来的正投影面、水平投影面、侧投影面三个基本投影面的基础上，增加了分别与它们平行的三个基本投影面，构成六面体方箱，将物体围在其中，这正六面体的六个面均为基本投影面。将物体向六个基本投影面投射，即可得到六个基本视图。除前面已学过的主、俯、左三个视图外，另三个视图分别为：右视图——由右向左投射所得的视图；仰视图——由下向上投射所得的视图；后视图——由后向前投射所得的视图。
任务一
视图

## Slide 7
六个基本视图
任务一
视图

## Slide 8
左、右、俯、仰视图靠近主视图的一边代表物体的后面，远离主视图的一边代表物体的前面。在同一张图纸内，各视图按图配置时，一律不标注视图的名称 。
六个视图的基本配置
任务一
视图

## Slide 9
二、向视图
向视图是可以自由配置的基本视图，为了便于读图，应在向视图上方标注视图的名称“×”（“×”为大写拉丁字母的代号），并在相应视图的附近用箭头指明投射方向，并标注相同的字母，如图3-3所示。为了看图方便，表示投射方向的箭头应尽可能配置在主视图上。绘制以向视图方式表示的后视图时，最好将表示投射方向的箭头配置在左视图或右视图上 。
向视图
任务一
视图

## Slide 10
三、局部视图
将物体的某一部分向基本投影面投射所得的视图称为局部视图。局部视图适用情况：当物体的主体形状已由一组视图表达清楚，但仍有部分结构需要表达，而又没有必要画出完整的基本视图时，可采用局部视图。局部视图的断裂边界用波浪线或双折线表示。局部视图可以按基本视图的配置形式配置，也可以按向视图的配置形式配置并标注。
任务一
视图

## Slide 11
局部视图
任务一
视图

## Slide 12
四、斜视图
当物体上有不平行于基本投影面的倾斜结构时，用基本视图均无法表达这部分的真实形状，这就给画图、看图和标注尺寸都带来了不便。为了表达该结构的实形，可选用一个与倾斜结构的主要平面平行的辅助投影面，将这部分向该投影面投射，便得到了倾斜部分的实形。将物体向不平行于基本投影面的平面投射所得的视图称为斜视图。
任务一
视图

## Slide 13
斜视图
任务一
视图

## Slide 14
任务目标
任务二
剖视图
知识目标： （1）掌握剖视图的基本概念，熟悉剖视图的基本画法； （2）掌握不同剖视图的画法，熟悉其适用条件； （3）熟悉剖切平面的种类及剖切方法。
能力目标： （1）能应用全剖、半剖、局部剖等一种或多种方法完成大部分机件的表达； （2）能根据需求选取不同的剖切方法对机件进行表达。
素质目标： （1）学会用不同的角度看待问题，分析不同表达对于机件的利与弊； （2）学会以发展的眼光看待事物，不一成不变，不固步自封。

## Slide 15
一、剖视图的基本概念
假想用剖切面剖开物体，将处在观察者与剖切面之间的部分移去，而将其余部分向投影面投射所得的图形称为剖视图，如图所示。剖视图可简称剖视。
1.剖视图的形成
任务二
剖视图

## Slide 16
一、剖视图的基本概念
2.剖面符号
任务二
剖视图

## Slide 17
二、剖视图的基本画法
1.画剖视图的注意事项
任务二
剖视图
剖切平面一般应与投影面平行，且通过机件的对称平面或孔、槽的轴线（在图中应沿对称线、轴线、中心线），以便反映结构的真形。剖切是一种假想过程，实际上并没有把机件切去一部分。所以，当机件的某一个视图画成剖视图以后，其他视图仍应按完整机件画出

## Slide 18
二、剖视图的基本画法
1.画剖视图的注意事项
任务二
剖视图

## Slide 19
剖视图中容易漏画线的图形
任务二
剖视图

## Slide 20
二、剖视图的基本画法
2.剖视图的标注
任务二
剖视图
剖视图一般应标注剖切位置、投影方向和视图名称。
剖切符号：表示剖切面起讫和转折位置，用线宽（1～1.5）d、长约5～10㎜断开的粗实线（粗短画）表示，为了不影响图形的清晰，剖切符号中的粗短画应避免与图形轮廓线相交或重合。
箭头：表示剖切后的投影方向。在表示剖切平面起讫的粗短画外侧画出与其相垂直的箭头。
大写字母：表示视图的名称。在表示剖切平面起讫和转折位置的粗短画外侧写上大写拉丁字母“×”，并在相应剖切图的上方正中位置用同样字母标注剖视图的名称“×-×”，字母一律按水平位置书写，字头朝上。

## Slide 21
三、剖视图的种类
1.全剖视图
用剖切面完全地剖开物体所得的剖视图称为全剖视图。
当不对称的机件的外形比较简单，或外形已在其他视图上表达清楚，内部结构比较复杂时，常采用全剖视图表达机件的内部结构形状。
全剖视图当剖切平面通过机件的对称平面且按投影关系配置，中间又无其他图形隔开时，可省略标注。
任务二
剖视图

## Slide 22
2.半剖视图
当物体具有对称平面时，向垂直于对称平面的投影面上投射所得的图形，可以对称中心线为界，一半画成剖视图，另一半画成视图，这种剖视图称为半剖视图。
半剖视图主要用于内、外形状需在同一图上兼顾表达的对称机件。当机件形状接近对称，且不对称部分已另有视图表达清楚时，也可画成半剖视图。但当机件外形简单或已在其他视图中表达清楚的对称机件也可画成全视图。
任务二
剖视图

## Slide 23
3.局部剖视图
用剖切面局部地剖开物体所得的剖视图称为局部剖视图，局部剖视图以波浪线或双折线分界。
任务二
剖视图

## Slide 24
3.局部剖视图
1.局部剖视图适用范围
（1）局部剖视图适合只需表达机件上局部结构的内形，不必或不宜采用全剖视，如图4-2-10所示。
任务二
剖视图

## Slide 25
3.局部剖视图
1.局部剖视图适用范围
（2）实心杆上的孔、槽等结构，应采用局部剖视，如图4-2-11所示。
（3）当对称机件的轮廓线与中心线重合，不宜采用半剖视时，可采用局部剖视图，如图4-2-12所示。
任务二
剖视图

## Slide 26
3.局部剖视图
1.局部剖视图适用范围
（4）某些不对称的机件，既需要表达其内部形状，又需要保留其局部外形，可采用局部剖视图，如图4-2-13所示。
任务二
剖视图

## Slide 27
3.局部剖视图
2.绘制局部剖视图的注意事项
局部剖视图中，剖视图部分与视图部分之间应以波浪线为界，此时的波浪线也可当做机件断裂处的边界线。波浪线的画法应注意以下几点：
（1）波浪线不能与轮廓线重合，也不能画在轮廓线的延长线上，如图4-2-14。
任务二
剖视图

## Slide 28
3.局部剖视图
2.绘制局部剖视图的注意事项
（2）波浪线不能超出图形轮廓线，如图4-2-15所示。
（3）波浪线不能穿空而过，如遇到孔、槽等结构时，波浪线必须断开，如图4-2-16所示。
任务二
剖视图

## Slide 29
3.局部剖视图
2.绘制局部剖视图的注意事项
（4）当被剖切部位的局部结构为回转体时，允许将该结构的回转轴线作为局部剖视图与视图的分界线，如图4-2-17所示。
任务二
剖视图

## Slide 30
四、剖切面的种类
机件内部结构形状多种多样，为了清晰地表达它们，应选用不同位置和数量的剖切面进行剖切。剖切面是指剖切机件的假想平面或曲面，通常以平面为主。根据国家标准规定，可选择以下三种剖切面：
（一）单一的剖切平面
（二）几个平行的剖切平面
（三）几个相交的剖切平面
任务二
剖视图

## Slide 31
1.单一的剖切平面
采用单一平行剖切面（与基本投影面平行）可获得前面介绍的全剖视图、半剖视图和局部剖视图，如4-2-3、4-2-6、4-2-7等图所示。用单一的不平行于任何基本投影面的剖切面剖开机件的方法，称为斜剖。如图4-2-18中的“A-A”剖视图。
任务二
剖视图

## Slide 32
1.单一的剖切平面
画斜剖视图时，应注意以下几点：
（1）剖切平面应与机件倾斜的内部结构平行（或垂直），同时，又必须垂直于某一基本投影面，剖开后向剖切平面的垂直方向投影，并将其旋转到与它垂直的基本投影面重合后画出，以反映其内部被剖切到的倾斜结构的真形。
（2）斜剖视图最好配置在箭头所指的一侧，以保持直接的投影关系。必要时，可配置在图纸的其他适当位置。在不致引起误解时，也可将图形旋转放正画出，但这时应在斜剖视图上方正中位置注成“X-X”或“X-X”形式，以示其名称，如图4-2-18中的“A-A”剖视图。采用斜剖切画剖视图必须标注，其标注方法与以上几种剖切面的标注基本相同，但应特别注意的是注写字母一律按水平位置书写，字头朝上。
任务二
剖视图

## Slide 33
2.几个平行的剖切平面
用两个或两个以上的相互平行的且平行于基本投影面的剖切平面呈阶梯状剖开机件的方法，称为阶梯剖，如图4-2-19所示。其适用于表达外形简单，内形较复杂，且难以用单一剖切平面剖切表达的机件。
任务二
剖视图

## Slide 34
2.几个平行的剖切平面
画阶梯剖视图时，应注意以下几点：
（1）应把几个平行的剖切平面看作一个剖切平面，剖切后所得的剖视图是一个图形，不应在剖视图中画出各剖切平面的界线，即转折处不应在剖视图中画出轮廓线，如图4-2-20 （a）所示的画法是错误的。
（2）剖切平面转折处的剖切符号中的粗短画不应与视图中的轮廓线重合，如图4-2-20 （b）所示的画法是错误的。
（3）要正确地选择剖切平面的位置，避免在视图上出现不完整的要素。应将一个内部结构剖切完整后再转向下一个内部结构，如图4-2-20（c）的剖切位置是错误的。
任务二
剖视图

## Slide 35
2.几个平行的剖切平面
（4）只有当机件在视图上的两个要素具有公共对称线或回转轴线时，可以各剖一半，合并成一个剖视图，此时应以对称线或回转轴线为分界线，如图4-2-21所示。
采用阶梯剖画剖视图必须标注，其标注方法与单一剖切基本相同。当剖视图按投影关系配置，而中间又无其他图形隔开时，可省略箭头。当转折处的位置有限且不会引起误解时，其转折处允许省略字母。
任务二
剖视图

## Slide 36
3.几个相交的剖切平面
用两个相交的剖切平面（交线垂直于某一基本投影面）剖开机件的方法，称为旋转剖，如图4-2-22所示。
当机件内部结构形状用单一剖切平面剖切不能完全表达，而这个机件在整体上又具有垂直于某一基本投影面的回转轴线时，则可用旋转剖表达，按照“先剖切后旋转”的顺序画出剖视图。
任务二
剖视图

## Slide 37
3.几个相交的剖切平面
画旋转剖视图时，应注意以下几点：
（1）两相交的剖切平面的交线应与机件上垂直于某一基本投影面的回转轴线重合。
（2）先假想按剖切位置剖开机件，然后，将被剖切平面剖开的结构及其有关部分旋转到与选定的投影面平行后，在投影画出，以反映被剖切结构的真形，但在剖切平面以后的其他结构一般仍按原来位置投影画出，如图4-2-23中的小油孔。
任务二
剖视图

## Slide 38
3.几个相交的剖切平面
（3）当两相交剖切平面剖到机件上的结构产生不完整要素时，应将此部分结构按不剖绘制，如图4-2-24所示。采用旋转剖画剖视图必须标注，其标注方法与阶梯剖基本相同，但特别要注意的是标注中的箭头所指的方向是与剖切平面垂直的投影方向，而不是旋转方向。有时也可省略箭头。字母一律按水平位置书写，字头朝上。
任务二
剖视图

## Slide 39
五、几件表达方法的确定原则
在表达一个机件时，应根据机件的具体形状和结构,以完整、清晰为目的，以看图方便、绘图简便为原则，综合应用各种表达方法，从中选用一组适当的表达方案。选用时,应在对机件进行分析的基础上，先确定主视图，再采用逐个增加的方法选择其他视图。每个视图都有其特定的表达意义，既要突出各自的表达重点，又要兼顾视图间相互配合﹑彼此互补的关系；既要防止视图数量过多、表达松散的问题，又要避免将表达方法过多地集中在一个视图上，一味追求视图数量越少越好，致使看图困难。只有经过反复推敲、认真比较，才能筛选出一组“表达完整、搭配适当，图形清晰﹑利于看图”的表达方案。
任务二
剖视图

## Slide 40
任务三
断面图
知识目标： （1）掌握断面图的基本概念，了解断面图和剖视图的区别； （2）熟悉移出断面图和重合断面图的绘制原则及注意事项。 能力目标： （1）能区分断面图和剖视图，移出断面图和重合断面图； （2）能读懂断面图，绘制简单断面图。 素质目标： （1）增强学生对于职业的认同感； （2）培养学生严谨、细致的工作作风。
任务目标

## Slide 41
一、断面图的基本概念
假想用剖切面将物体的某处切断，仅画出该剖切面与物体接触部分的图形称为断面图，可简称断面，通常在断面上画上剖面线。
断面图的画法
任务三
断面图

## Slide 42
一、断面图的基本概念
断面图与剖视图主要区别在于：断面图仅画出机件与剖切平面接触部分的图形；而剖视图则除需要画出剖切平面与机件接触部分的图形外，还要画出其后的所有可见部分图形。
断面图主要用于表达机件某一部位的断面的形状，如机件上的肋板、轮辐、键槽及型材的断面等。按其画在图上的位置不同，可分为移出断面和重合断面。
任务三
断面图

## Slide 43
二、移出断面图
画在视图轮廓之外的断面，称为移出断面图，如图4-3-2所示。
1.移除断面图的画法
任务三
断面图

## Slide 44
二、移出断面图
1.移除断面图的画法
1.移出断面图绘制要点
（1）移出断面的轮廓线用粗实线绘制，并在断面上画上剖面符号。
（2）移出断面应尽量配置在剖切符号，（有时也用剖切线）的延长线上，必要时也可画在其他适当位置。在不引起误解时，允许将断面图形旋转放正画出。当移出断面对称时，也可画在视图的中断处。
（3）剖切平面应与被剖切部位的主要轮廓线垂直，若用一个剖切平面不能满足垂直时，可用相交的两个或多个剖切平面分别垂直于机件轮廓线剖切，其断面图形的中间应用波浪线断开，如图4-3-3所示。
任务三
断面图

## Slide 45
二、移出断面图
1.移除断面图的画法
1.移出断面图绘制要点
（4）当剖切平面通过由回转面组成的孔或凹坑的轴线时，则这些结构按剖视绘制；当剖切平面通过非回转面，但会导致出现完全分离的两部分剖面时，则这样的结构也应按剖视绘制。必须指出，这里的“按剖视绘制”是指被剖切到的结构，并不包括剖切平面后的其他结构。
任务三
断面图

## Slide 46
二、移出断面图
1.移除断面图的标注
2.移出断面图的标注
移出断面的标注与剖视基本相同，一般也用剖切符号中的粗短画表示剖切平面剖切位置，箭头表示剖切后的投影方向，在其外侧注上大写拉丁字母，并在相应的断面上方正中位置用同样字母标注出名称“X-X”、“X-X”、“X-X”。
具体标注方法及省略标注的情况：
（1）配置在剖切符号的延长线上的不对称移出断面，可省略名称（字母），若对称可不标注。
（2）配置不在剖切符号的延长线上的对称移出断面，可省略箭头。
（3）其余情况必须全部标注。
任务三
断面图

## Slide 47
三、重合断面图
画在视图之内的断面，称为重合断面，一般用于断面形状简单，不影响图形清晰情况下。
重合断面的轮廓线用细实线绘制。当重合断面轮廓线与视图中轮廓线重叠时，视图的轮廓线仍应连续画出，不可间断，如图4-3-4所示。
2.重合断面图的画法
任务三
断面图

## Slide 48
三、重合断面图
重合断面是直接画在视图内剖切位置上，因此，标注时可省略字母。不对称的重合断面，仍要画出剖切符号，如图4-3-4所示。对称的重合断面，可不必标注，如图4-3-5所示。
2.重合断面图的标注
任务三
断面图

## Slide 49
任务目标
任务四
其他常用表达方法
知识目标： （1）熟悉局部放大图的绘制原则； （2）熟悉国家标准对于规定画法及简化画法的规定。 能力目标： （1）能正确绘制局部放大图； （2）能完成长轴、孔、槽等的简单绘制。 素质目标： （1）增强学生对于职业的认同感； （2）培养学生的团队协作能力。

## Slide 50
一、局部放大图
将机件的部分结构用大于原图形所采用的比例画出的图形，称为局部放大图。
局部放大图
任务四
其他常用表达方法

## Slide 51
一、局部放大图
图形所用的放大比例应根据结构需要而定，与原图比例无关。当机件上的细小结构在视图中表达不清楚或不便于标注尺寸和技术要求时，可采用局部放大画出。
任务四
其他常用表达方法
局部放大图在绘制时应注意：
（1）局部放大图可以画成视图、剖视图和断面图，它与被放大部位的表达方式无关。
（2）局部放大图应尽量配置在被放大部位的附近，局部放大图的投影方向应与被放大部位的投影方向一致，与整体联系的部分用波浪线画出，画成剖视和断面对其剖面线的方向和间隔应与原图中有关的剖面线的方向和间隔相同。
（3）画局部放大图时，应用细实线圆（或长圆形）圈出被放大的部位。
（4）当机件上有几个被放大部位时，必须用罗马数字和指引线（用细实线表示）依次标明被放大部位的顺序；并在局部放大图上方正中位置注出相应的罗马数字和采用的放大比例（罗马数字和放大比例之间的横线用细实线画出，前者写在横线之上）。

## Slide 52
二、简化画法
机件上若干相同结构（齿、槽、孔等），按一定规律分布时，只需画出几个完整的结构，其余用细实线连接或画出中心线位置，但在图上应注明该结构的总数，如图4-4-2所示。
学习单元四 局部放大图和简化画法
1.相同结构的简化画法

## Slide 53
二、简化画法
较长的机件（如轴、杆、型材、连杆等），沿长度方向形状一致或按一定规律变化时，可断开后缩短画出，但要按实际长度标注尺寸，如图4-4-3所示。
学习单元四 局部放大图和简化画法
2.较长机件的简化画法

## Slide 54
二、简化画法
在不致引起误解时，对于对称机件的视图可只画一半或四分之一，并在图形对称中心线的两端分别画两条与其垂直的平行细实线，如图4-4-4所示。
学习单元四 局部放大图和简化画法
3.对称图形的简化画法

## Slide 55
二、简化画法
对于机件上较小结构及斜度等已在一个图形中表示清楚，且又不影响读图时，其他图形可简化或省略，如图4-4-5所示。
学习单元四 局部放大图和简化画法
4.较小结构的简化画法

## Slide 56
二、简化画法
当图形不能充分表达平面时，可在轮廓线附近用平面符号（相交两细实线）来表示，如图4-4-6所示。
学习单元四 局部放大图和简化画法
5.其他简化画法

## Slide 57
二、简化画法
与投影面倾斜角度小或等于30°的圆或圆弧，其投影椭圆或椭圆弧可用圆或圆弧代替，如图4-4-7所示。
学习单元四 局部放大图和简化画法
5.其他简化画法

## Slide 58
二、简化画法
圆柱形法兰盘和类似零件上均匀分布的孔，可按图4-4-8所示的方法表示（由机件外向该法兰盘端面方向投射）。
学习单元四 局部放大图和简化画法
5.其他简化画法

## Slide 59
二、简化画法
零件图中的移出断面，在不致引起误解的前提下，允许省略剖面符号，但应按移出断面标注方法进行标注，如图4-4-9所示。
学习单元四 局部放大图和简化画法
5.其他简化画法

## Slide 60
二、简化画法
在不致引起误解时，零件图中的小圆角、锐边小倒角或45°小倒角允许省略不画，但必须注明尺寸或在技术要求中加以说明，如图4-4-10所示。
学习单元四 局部放大图和简化画法
5.其他简化画法

## Slide 61
谢谢观看
THANKS