## Slide 1: 项目1 UG NX 12.0编程介绍

## Slide 2: 目录
任务1.1 认识UG NX12.0数控加工编程软件
1
任务1.2 UG NX 12.0 数控加工编程流程
2

## Slide 3: 项目1
UG NX 12.0 编程介绍
│学习目标│
知识目标：
1.了解零件数控加工的基本流程。
2.熟练掌握创建程序、几何体、刀具等操作方法。
3.熟悉几何体、刀具等加工参数的设置。

## Slide 4: 项目1
技能目标：
1.掌握UG NX12.0软件数控加工自动编程的流程。
2.掌握根据加工零件的特点设置加工坐标系和工件几何体。
3.掌握1+X证书（中级）训练题的编程技巧及流程。

## Slide 5: 项目1
素质目标：
1.体会到一丝不苟的工作作风在数控编程中的重要性；培养良好的编程思路，具备1+X数控车铣加工（中级）证书所需的职业素养和规范意识；提升创新设计的意识和能力。
2.能独立对加工零件进行创建几何体、刀具等编程的前期操作。

## Slide 6: 项目1
项目概述
数控加工编程是数控加工准备阶段的主要内容，包括分析零件图样，确定加工工艺；计算刀轨，获得刀具位置信息；编写数控加工程序；制作控制介质；校验加工程序及首件试切。它是从加工图纸到获得数控加工程序的全过程，可分为手工编程和自动编程。

## Slide 7: 任务1.1
任务1.1 认识UG NX 12.0 数控加工编程软件
简介：
UG NX（Siemens NX）是一款由Siemens PLM Software公司开发的先进数控编程软件。该软件是集CAD/CAE/CAM于一体的三维机械设计平台。
数控编程是UG NX的重要功能之一，它能够优化制造过程，提高生产效率和质量。它可以从简单的2轴加工到以5轴联动方式来加工极为复杂的工件表面，并可以对数控加工过程进行自动控制和优化。

## Slide 8: 任务1.1
主要功能：
1、图形绘制；
2、建模工具；
3、零件装配；
4、工程图创建；
5、数控编程；
6、仿真与优化。

## Slide 9: 任务1.1
优势：
1、高度集成的环境：
2、先进的建模技术；
3、强大的数控编程功能；
4、可视化编程；
5、数据可视化；
6、高效性；
7、兼容性：
8、安全性。

## Slide 10: 任务1.1
应用领域：
1、汽车制造业
2、航空航天
3、机械制造
4、电子设备
5、医疗器械
6、模具制造

## Slide 11: 任务1.2
UG NX 12.0 数控加工编程流程
1.导入或者打开已创建好的产品建模模型。
2.进入CAM加工模块下。
3.创建程序。
4.创建加工坐标系。
5.创建工件几何体。
6.创建刀具。
7.创建加工工序。
8.生成刀路，并仿真。
9.通过对应加工数控机床的后处理，输出NC代码。

## Slide 12: 任务1.2
1. 进入加工模式下。
（1）打开前期已经绘制好的UG NX软件创建的加工零件的建模模型“1.2.1.prt” 。

## Slide 13: 任务1.2
如果是其他三维建模软件创建的建模模型，要先把文件格式转换成通用格式step、iges等。UG NX 12.0软件新建一个建模文件，再通过“文件（F）”工具栏中的“导入”功能，导入模型到UG NX软件中。

## Slide 14: 任务1.2
（2）进入加工模式。在“应用模块”功能选项卡区域中单击 按钮，弹出“加工环境”对话框。

## Slide 15: 任务1.2
CAM组装
mill_planar：平面铣削模块
mill_contour：轮廓铣模块
mill_multi-axis：多轴铣削模块
mill_multi-blade：多轴叶片铣削模块
mill_rotary：旋转铣削模块
hole_making：加工孔模块
drill：钻孔模块
turning：车削模块

## Slide 16: 任务1.2
（3）操作模块的选择。在“加工环境”对话框的“CAM会话配置”区域中，选择默认的“cam_general”选项，在“要创建的CAM组装”区域中，选择默认的“mill_planar”选项，单击“确定”按钮，进入“加工模块”。

## Slide 17: 任务1.2
（3）当进入加工模块后，系统会自动保存加工环境的加工参数，以后每次打开这个加工文件，单击 按钮进入“加工模块”后，无须再次选择加工环境。如要重新选择加工环境，可以在“工具”选项选择“工序导航器”中的“删除组装”选项。在弹出“删除组装确认”对话框，单击“确定”按钮，可以重新设置加工环境。

## Slide 18: 任务1.2
2.创建程序。
程序控制了加工工序的顺序，且不同的程序下面包含了相同特点或者加工参数的加工工序（如刀具、加工工艺、加工机床等），类似一个文件夹的作用，把符合某种要求的工序集中在一起，便于输出程序。

## Slide 19: 任务1.2
（1）单击 “程序顺序视图” 按钮，进入程序视图界面。

## Slide 20: 任务1.2
（2）右击“PROGRAM”图标，在弹出的工具条中，选择“插入”选项中的“程序组”，进入“创建程序”对话框。在“名称”中填入“粗加工”，单击“确定”按钮，进入“程序”对话框。再次单击“确定”按钮后，成功创建“粗加工”程序组。

## Slide 21: 任务1.2
3.创建加工坐标系。
数控铣床一般设置加工坐标的原点在加工零件的上表面的中心。这样设置的优势在于，可以利用分中棒对工件进行四点分中，找出X、Y坐标的中心，工件的四个侧面都留有余量进行粗加工。

## Slide 22: 任务1.2
（1）单击 “几何视图”按钮，进入几何视图界面。

## Slide 23: 任务1.2
（2）双击 加工坐标系，弹出“MCS 铣削”对话框。

## Slide 24: 任务1.2
（3）加工坐标系的设置。示范工件的建模坐标在工件的底面的中心，系统会自动把建模坐标转化成加工坐标。我们需要把加工坐标系的原点移动到加工零件的上表面中心。

## Slide 25: 任务1.2
方法1：测量底面到顶面的高度，在加工坐标系坐标对话框中输入“Z”的坐标。具体做法是，点击“分析”工具条下的 按钮，分别选取工件的底面和顶面，测量出工件的高度为“25”mm。在加工坐标系的设置对话框，输入Z坐标为“25”mm，加工坐标系移动到了顶面的中心。

## Slide 26: 任务1.2
方法2：利用坐标原点的“点设置”功能，找出顶面的中心。具体做法是，单击“机床坐标系”设置区域中的“指定MCS”中的 按钮，进入“坐标系”对话框。单击“操控器”设置区域中的“指定方位”中的 按钮，进入“点”对话框。

## Slide 27: 任务1.2
选择“点类型”为 选项，选择加工工件的顶面作为选择面。在“面上的位置”设置区域，把“U向参数”和“V向参数”都设置为“0.5”（代表点在选择面X、Y方向中心）。

## Slide 28: 任务1.2
（4）加工坐标系的Z轴一定是垂直于顶面往上的，有些建模的坐标Z轴并不是往上的。可以通过双击坐标轴之间的旋转作用点，在弹出的对话框中填入旋转角度，旋转加工坐标轴得到Z轴往上的加工坐标系。

## Slide 29: 任务1.2
（5）安全平面的设置。安全平面设置非常重要，影响到加工的安全，很多工序默认的移动刀具都是在安全平面上进行的。安全平面默认的设置是 “自动平面”，安全距离是“10”，为了让刀具移动时兼顾安全性和效率性，一般设置安全平面离顶面3-5mm。因此，在“安全设置”区域设置中，选择“安全设置”选项为“平面”，选择加工工件的顶面作为安全平面的参考，在“距离”对话框填入“5”。

## Slide 30: 任务1.2
4. 创建工件几何体。
工件几何体主要包括三个内容：1、指定部件 。2、指定毛坯 。3、指定检查 。指定部件是指经过数控加工后，最终加工成型模型，一般选用根据零件图创建的建模模型。指定毛坯是指采用什么形状、多大尺寸的毛坯进行数控加工，一般根据实际拿到的毛坯进行设置。指定检查是指在加工过程中，指定刀具不能与之相碰的几何体，一般是夹具和已经加工过的重要表面。

## Slide 31: 任务1.2
（1）双击 图标，弹出“工件”对话框。在“几何体”设置区域，单击“指定部件” 图标，弹出“部件几何体”对话框。选取加工零件作为部件几何体。单击“确定”按钮，返回“工件”界面。

## Slide 32: 任务1.2
（2）单击“指定毛坯” 按钮，进入“毛坯几何体”界面。把“毛坯几何体”设置为 模式。包容块模式是指利用最小的长方体把“部件几何体”包裹形成毛坯。在“限制”设置区域中，根据实际毛坯的大小算出X-、X+、Y-、Y+、Z+、Z-方向的余量，填入相应的文本框内。单击“确定”按钮，返回“工件”界面。单击 预览效果图。

## Slide 33: 任务1.2
（3）常见的毛坯设置还有：几何体、部件偏置、包容圆柱体等。几何体是指选取UG NX软件提前绘制好的毛坯建模模型，一般形状不规则或者较为复杂的毛坯用这种方式较多。部件偏置是指部件几何体整体偏置的尺寸，一般铸造件、其他机床已经粗加工过的工件用这种方式较多。包容圆柱体是指利用最小的圆柱体包裹工件几何体，一般圆柱形、圆锥性、球状的工件使用这种方式较多。

## Slide 34: 任务1.2
5.创建刀具。
在创建工序前，必须根据实际加工的刀具的参数来进行设置刀具，或者从刀库中选取标准的刀具。刀具的类型和直径直接影响了加工表面的粗糙度、加工精度和加工成本。刀具的刀刃长度、总长度、加持长度、夹持器的参数与加工仿真息息相关，在刀具参数设置中填入真实加工的参数，可以对实际数控加工的过切、撞刀等情况进行检测。

## Slide 35: 任务1.2
（1）点击“主页”区域下的 按钮，进入“创建刀具”对话框。

## Slide 36: 任务1.2
在“类型”设置区域，可以选择mill_planar、mill_contour、mill_multi-axis 等加工模块。选择不同的模块，可选择相应的“刀具子类型”。

## Slide 37: 任务1.2
选择mill_planar、mill_contour等模块，则弹出铣刀刀具供选择。选择hole_making 模块，弹出钻孔刀具供选择。选择turning模块，就会弹出车刀刀具供选择。
常用的铣刀有：平底刀 、倒角铣刀 、球刀 、T型铣刀 等。

## Slide 38: 任务1.2
常用的钻孔刀具有：麻花钻 、中心钻 、埋头孔钻 、丝锥 、螺纹刀 等。
常用的车刀有：外圆左偏车刀 、外圆右偏车刀 、内孔车刀 、外槽刀 、内槽刀 、外螺纹刀 、内螺纹刀 等。

## Slide 39: 任务1.2
（2）在类型区域下，选择“mill_planar”模块。在“刀具子类型”区域下，选择平底刀 ，在“名称”区域，填入平底刀的直径“D10”作为名称。单击“确定”按钮，进入“铣刀-5 参数”对话框。在“尺寸”区域下，在“直径”文本框中填入“10”，“长度”和“刀刃长度”不变（有些刀具长度为加长长度，按实际加工刀具参数填写）。在“编号”区域下，刀具号、补偿寄存器和刀具补偿寄存器都设置为“1”。

## Slide 40: 任务1.2
（3）单击 “夹持器”图标，切换夹持器设置界面。在“夹持器步数”区域下，“下直径”设置为“30”，“长度”设置为“50”，“上直径”设置为“30”（按实际加工机床的夹持器参数填写，常用的为BT30和BT40两种。），在“刀片”设置区域下 ，偏置设置为“20”（该参数代表夹持器夹持刀具的长度。

## Slide 41: 任务1.2
6.创建工序。
UG NX软件加工模块的工序能对铣削工件、车削工件等各种类型零件进行数控加工。各种工序针对零件的不同的表面、曲面、型芯、型腔等部分进行粗、半精和精加工等，产生对应的刀路轨迹。如何选用合适的工序来加工不同特点的工件，是提高编程水平必须掌握的技能。

## Slide 42: 任务1.2
（1）单击“主页”区域下的 图标，进入“创建工序”界面。

## Slide 43: 任务1.2
（2）在“类型”设置区域，可以选择平面铣、轮廓铣等不同加工模块类型。选择加工模块类型后，在“工序子类型”区域出现与选择加工模块相对应的工序供选用。

## Slide 44: 任务1.2
（3）在“位置”设置区域，“程序”选项可以选择该子工序生成在哪个程序组下，默认的有“NC_PROGRAM、NONE、PROGRAM”三个程序组。选取前面创建的“粗加工”程序组，代表该工序是属于粗加工工序，便于后期工序分类、管理和修改。

## Slide 45: 任务1.2
（4）在“位置”设置区域，“刀具”选项可以选择该子工序采用那一把刀具进行加工。选取前期创建的“D10”铣刀。

## Slide 46: 任务1.2
（5）在“位置”设置区域，“几何体”选项可以指定该子工序选用那个几何体进行加工，默认的有“MCS_MILL、NONE、WORKPIECR”几何体。选择“MCS_MILL”几何体，代表该工序处在“MCS_MILL”加工坐标下，执行前面的加工坐标，跟“WORKPIECR”几何体同级，意味着该工序不执行前面指定的工件几何体。选择“WORKPIECR”几何体，代表该工序处在“WORKPIECR”工件几何体下，执行上两级的加工坐标系和工件几何体约束。选择“NONE”，代表不执行加工坐标系和工件几何体的约束。选取WORKPIECR”几何体选项。

## Slide 47: 任务1.2
（6）在“位置”设置区域，“方法”选项可以选择该子工序选用的加工方法，默认的有“METHOD、MILL_FINISH、MILL_ROUGH、MILL_SEMI_FINISH、NONE”四种，代表了“一般方法、精加工、粗加工、半精加工和无”的四种加工方法。选取“粗加工”选项项。

## Slide 48: 任务1.2
（7）单击“确定”按钮，进入“底壁铣”工序界面。在几何体设置区域中，由于前面指定了“WORKPIECR”几何体，因此指定部件 显示成灰色不可选状态，可以单击 图标查看几何体。单击指定切削区底面 按钮，弹出的“切削区域”对话框。选择需要加工的底面。

## Slide 49: 任务1.2
（8）在“工具”设置区域中，默认选取前面设定的“D10”铣刀作为该子工序的加工刀具。如需更改其他刀具，可在刀具选项中点选。也可单击 图标，对当前刀具进行刀具参数修改，或者单击 图标，新建一把刀具。

## Slide 50: 任务1.2
（9）在“刀轴”设置区域中，“刀轴”是指刀具所在的轴线方向。三轴数控机床加工，刀轴方向都是Z+方向固定不变，“轴”可以改为选项，由于选择工序的加工底面的垂直方向与“+Z轴”方向相同，默认“垂直于第一个面”选项可以不更改。

## Slide 51: 任务1.2
（10）在“刀轨设置”区域中，默认选取前面设定的“MILL_ROUGH”选项作为该子工序的加工方法。可以单击 按钮，新建一种加工方法，设定“加工余量”和“公差”等参数。单击 按钮，修改当前加工方法的“加工余量”和“参数”，弹出的“铣粗加工”对话框。在“余量”设置区域，部件余量文本框填入“0.5”。在“公差”设置区域，“内公差”和“外公差”的文本框都填入“0.01”。

## Slide 52: 任务1.2
（11）在“刀轨设置”区域中，单击“进给率和速度” 图标，弹出“进给率和速度”对话框。在“主轴速度”设置中，勾选 “主轴速度”选项，在文本框中填入“2000”。在“进给率”设置中，“切削”文本框填入“1000”。

## Slide 53: 任务1.2
（12）在“操作”设置区域中，单击 图标计算刀轨。其中红色虚线代表刀具执行G00指令快速移刀轨迹，蓝色虚线代表垂直快速上下刀的轨迹，蓝色实线代表进刀的轨迹，而灰色实线代表退刀的轨迹。

## Slide 54: 任务1.2
（13）在“操作”设置区域中，单击 图标进行加工仿真，弹出“刀轨可视化”对话框。 “重播”选项代表刀具沿着刀轨进行移动执行仿真，主要是仿真刀具的移动过程。“3D动态”选项代表刀具沿着刀轨进行切削3D仿真，可以预览工件的3D切削效果。在“动画速度”设置中，1-10代表仿真的速度，一般选择2比较容易观察仿真过程。单击 图标进行仿真。

## Slide 55: 任务1.2
7.后处理。
当成功创建工序，并仿真确认没有问题后，导出加工程序，输入数控机床进行加工。不同的数控系统的机床的加工代码、切削范围、换刀点、夹持器各不相同，因此有相应后处理导出对应数控系统的加工程序。

## Slide 56: 任务1.2
（1）右击 ，弹出工具条，选择“后处理”选项。

## Slide 57: 任务1.2
（2）在弹出 “后处理”对话框中，在“后处理器”设置区域中，选择UG NX 12.0自带的“MILL_3_AXIS”后处理器，如图1-2-51所示。它与“MILL_3_AXIS_TURBO”后处理器都是3轴数控机床通用后处理，区别在于前者是手动换刀，后者带有自动换刀功能。

## Slide 58: 任务1.2
（3）在“输出文件”设置区域中，“文件名”文本框显示的地址是程序输出的地址，可在“浏览以查找输出文件” 更改程序输出的地址。“文件扩展名”一般由后处理设定，也可自行修改，一般常用的为“NC、CNC、PTP”格式。

## Slide 59: 任务1.2
（4）单击“确定”按钮，在指定的地址生成加工程序，并弹出生成程序的“信息”对话框。

## Slide 60: 任务1.2
（5）在生成的加工程序“1.2.1.NC” 图标上右击，选择工具条上的“打开方式”中的“记事本”选项，可打开加工程序进行修改。

## Slide 61
谢谢！

## Slide 62: 项目1