## Slide 1: 项目2 平面铣加工

## Slide 2: 目录
01
02
03
04
了解平面铣加工工序制订思路
UGNX12.0软件平面铣加工编程步骤
掌握加工零件的平面铣加工编程
提高数控车铣加工（中级）证书的职业素养和规范意识

## Slide 3: 项目2
│学习目标│
知识目标：
  1.了解零件平面铣加工工序制订的思路。
  2.熟悉平面铣加工类型及操作方法、技巧。
  3.熟悉简单零件粗精加工的加工参数的设置。

## Slide 4: 项目2
技能目标：
  1.掌握UG NX12.0软件平面铣加工编程步骤。
  2.掌握根据零件的加工特点选用适合的平面铣工序和加工参数。
  3.掌握1+X证书（中级）训练题的编程技巧及流程。

## Slide 5: 项目2
素质目标：
  1.深刻理解精益求精精神在数控编程中的重要性；培养良好的编程思路，具备1+X数控车铣加工（中级）证书所需的职业素养和规范意识；提升创新设计的意识和能力。
  2.能独立对加工零件进行平面铣加工编程，且加工零件精度达到1+X证书（中级）的评分标准。

## Slide 6: 项目2
1. 本章概述
轴承是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体，降低其运动过程中的摩擦系数，并保证其回转精度。当前我国轴承行业主要面临的突出问题：研发和创新能力低、制造技术水平低。当前我们的设计和制造技术基本上是模仿，产品开发能力低，表现在：虽然对国内主机的配套率达到80%，但高速铁路客车、中高档轿车、计算机、空调器、高水平轧机等重要主机的配套和维修轴承，基本上靠进口。因此，我们必须提升加工技术能力，为祖国富强，不受制于人而努力奋斗。下面我们以轴承座零件加工为例，详细介绍平面铣加工的方法。

## Slide 7: 项目2
2.平面铣类型及操作

## Slide 8: 项目2
图2-2-1 CAM模块选择
图2-2-2 平面铣加工类型

## Slide 9: 项目2

## Slide 10: 项目2
2.1 底壁铣
底壁铣是平面铣加工中较为常用的铣削指令，主要是通过选取加工平面或者区域来指定加工区域。底壁铣常常配合平底刀进行粗加工，也能针对某些平面进行精加工。
下面以图2.2.3所示零件进行介绍：
图2-2-3 加工零件

## Slide 11: 项目2
加工步骤：
粗加工：
1.进入加工模块：
（1）打开建模文件“图2.2.3”。
（2）进入加工环境。在“应用模块”功能选项卡中
选择 加工按钮，弹出的“加工环境”对话框中
“要创建的CAM组装”模块选择 选项，
再按 按钮（如图如图2-2-4）。
图2-2-4 CAM模块选择

## Slide 12: 项目2
2. 创建几何体模块；
（1）进入几何视图界面。点击 几何视图图标，进入几何视图界面。双击图标
，弹出“MCS 铣削”对话框。
（2）机床坐标系的设置
在“MCS 铣削”对话框点击 ，系统弹出“坐标系”对话框。单击 图标，弹出图2-2-5所示“点”的对话框，在“Z”对话框中输入零件的高度“28”。点击 按键返回，得到如图2-2-6所示的加工坐标系。
图2-2-5 加工原点的设置 图2-2-6 加工原点坐标

## Slide 13: 项目2
图2-2-7 安全平面的设置
在“MCS 铣削”对话框中的“安全设置”模块的安全设置选项，选择“平面”选项。点击 图标，弹出“平面”对话框，选择图2-2-7所示的平面。在距离对话框输入值“5”，点击 完成安全平面的设置。

## Slide 14: 项目2
3. 创建毛坯几何体
（1） 点击 图标中的“+”，展开列表。双击 图标，弹出“工件”对话框。
（2）点击指定部件 图标，弹出“部件几何体”对话框，选取加工零件作为加工最终部件，并按 返回“工件”对话框。
（3）点击指定毛坯 图标，弹出“毛坯几何体”对话框，点击 对话框右侧的图标，选取 选项，点击 返回“工件”对话框。
（4）点击显示 图标，观察设置的部件和毛坯是否符合要求，如图2-2-8所示。
图2-2-8 毛坯几何体

## Slide 15: 项目2
4. 刀具创建
（1） 点击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中平底刀 ，在名称对话框输入平底刀的直径大小“D10”作为名称，点击 进入“铣刀 参数”对话框界面。
（2）设置如图2-2-9的刀具参数。在尺寸对话框中的“直径”填入“10”，在编号对话框中“刀具号”，“补偿寄存器”，“刀具补偿寄存器”，填入“1”，点击 完成刀具建立。
图2-2-9 刀具参数

## Slide 16: 项目2
5. 创建型腔铣加工工序
（1）点击 图标，弹出“创建工序”对话框，在工序子类型中选择 底壁铣工序。
（2）如图3-2-10，在位置对话框中选择“程序”对话框为 ，“刀具”对话框为
，“几何体”对话框为 ，“方法”对话框为 ，点 进入“型腔铣”对话框界面，如图3-2-11所示。
图2-2-10 工序选择 图2-2-11 底壁铣参数设置

## Slide 17: 项目2
（3）在几何体区域中“指定切削区底面”对话框中，点击 图标，进入“切削区域”对话框界面。在零件上选取如图2-2-12所示的平面作为切削区域，点击 返回“底壁铣”界面。
图2-2-12 切削区域选择 图2-2-13 侧壁选择
（4）在几何体区域中“指定壁几何体”对话框中，点击 图标，进入“壁几何体”对话框界面。在零件上选取如图2-2-13所示的两个面作为侧壁，点击 返回“底壁铣”界面。

## Slide 18: 项目2
（5）在刀轨设置区域中“切削模式”对话框中，选取 切削模式。常用切削模式如图2-2-14所示，其中单向切削模式的提刀最多，加工时间最长，往复和跟随周边模式的提刀次数最少，加工时间最短，但往复模式残留量较大，因此选择跟随周边切削模式较好。
单向 往复
跟随部件 跟随周边
图2-2-14

## Slide 19: 项目2
（6）设置刀具路径参数。在“刀轨设置”区域中的“底面毛坯厚度”填入“8”（加工面到毛坯顶面的深度），“每刀切削深度”填入“1”（铣刀每层铣削深度），点击“操作”区域中的 ，预览刀具路径参数的设置效果，如图2-2-15。
图2-2-15 刀路预览

## Slide 20: 项目2
（7）设置切削参数。点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“2500”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上2000，点击 计算，点击 ，返回“底壁铣”。
（8）仿真。点击“操作”区域中的 进行计算，再点击 ，进入“刀轨可视化”对话框。点击 图标进入3D仿真，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点击 进行仿真，如图2-2-16所示。确认无误后，两次 后完成工序创建。
图2-2-16 加工仿真

## Slide 21: 项目2
2.2表面铣
表面铣是平面铣加工中较为常用的铣削指令，用法也与底壁铣的类似，主要区别是通过选取面边界来指定加工区域。可以利用面或者面上的曲线和点来得到开放或者封闭的面边界。
下面依然以图2-2-17所示零件进行介绍：
图2-2-17 加工零件 图2-2-18 模块选择

## Slide 22: 项目2
加工步骤：
1.进入加工模块：
（1）打开建模文件“图2-2-17”。
（2） 进入加工环境。在“应用模块”功能选项卡中选择 加工按钮，弹出的“加工环境”对话框中“要创建的CAM组装”模块选择 选项，再按 按钮（如图2-2-18）。
图2-2-18 模块选择

## Slide 23: 项目2
2.创建几何体模块；
（1）进入几何视图界面。点击 几何视图图标，进入几何视图界面。
双击 图标，弹出“MCS 铣削”对话框。
（2）机床坐标系的设置
在“MCS 铣削”对话框点击 ，系统弹出“坐标系”对话框。单击 图标，弹出图2-2-19所示“点”的对话框，在“Z”对话框中输入零件的高度“28”。点击 按键返回，得到图2-2-20的机床坐标系的创建。
在“MCS 铣削”对话框中的“安全设置”模块的安全设置选项，选择“平面”选项。点击 图标，弹出“平面”对话框，选择图2-2-21所示的平面，在距离对话框输入值“5”。点击 完成安全平面的设置。
图2-2-19 加工原点的设置 图2-2-20 加工原点的坐标
图2-2-21 安全平面的设置

## Slide 24: 项目2
3.创建毛坯几何体
（1）点击 图标中的“+”，展开列表。双击 图标，弹出“工件”对话框。
（2） 点击指定部件 图标，弹出“部件几何体”对话框，选取加工零件作为加工最终部件，并 返回“工件”对话框。
（3） 点击指定毛坯 图标，弹出“毛坯几何体”对话框，点击 对话框右侧的 图标，选取 选项，点击 返回“工件”对话框。
（4） 点击显示 图标，观察设置的部件和毛坯是否符合要求，如图2-2-22所示。
图2.2.22 包容块

## Slide 25: 项目2
4. 刀具创建
（1） 点击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中平底刀 ，在名称对话框输入平底刀的直径大小“D10”作为名称，点击 进入“铣刀 参数”对话框界面。
（2）设置如图2-2-23的刀具参数。在尺寸对话框中的“直径”填入“10”，在编号对话框中“刀具号”，“补偿寄存器”，“刀具补偿寄存器”，填入“1”，点击 完成刀具建立。
图2-2-23 刀具参数

## Slide 26: 项目2
5. 创建型腔铣加工工序
（1）点击 图标，弹出“创建工序”对话框，在工序子类型中选择 底壁铣工序。
（2）如图2-2-24，在位置对话框中选择“程序”对话框为 ，“刀具”对话框为
，“几何体”对话框为 ，“方法”对话框为 ，点 进入“型腔铣”对话框界面，如图2-2-25所示。
图2-2-24 工序选择 图2-2-25 面铣参数设置

## Slide 27: 项目2
（3）在几何体区域中“指定面边界”对话框中，点击 图标，进入“毛坯边界”对话框界面。在零件上选取如图2-2-26所示的平面作为切削区域，在“列表”对话框删除第二个“面 封闭 Outside”选项（去除圆孔边界），“刀具侧”对话框选择“内侧”，如图2-2-27所示。点击 返回“表面铣”界面。
图2-2-26 切削区域 图2-2-27 指定面边界
（4）在刀轨设置区域中“切削模式”对话框中，选取 切削模式，如图2-2-28。
图2-2-28 切削模式

## Slide 28: 项目2
（5）设置刀具路径参数。在“刀轨设置”区域中的“底面毛坯厚度”填入“8”（加工面到毛坯顶面的深度），“每刀切削深度”填入“1”（铣刀每层铣削深度），点击“操作”区域中的 ，预览刀具路径参数的设置效果，如图2-2-29。
（6）设置切削参数。点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“2500”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上2000，点击 计算，点击 ，返回“表面铣”。
（7）仿真。点击“操作”区域中的 进行计算，再点击 ，进入“刀轨可视化”对话框。点击 图标进入3D仿真，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点击 进行仿真，如图2-2-30所示。确认无误后，两次 后完成工序创建。
图2-2-29 刀路预览
图2-2-30 加工仿真

## Slide 29: 项目2
2.3手工面铣
手工面铣是平面铣加工中较为常用的铣削指令，它在创建工序时，系统自动指定加工模式为混合切削模式。我们需要对零件中选中的平面或者加工区域分别指定不同的切削模式和切削参数，以实现不同加工区域的多种切削模式的加工。
下面依然以图2-2-31所示零件进行介绍：
图2-2-31 加工零件

## Slide 30: 项目2
加工步骤：
1.进入加工模块：
（1）打开建模文件“图2-2-31”。
（2）进入加工环境。在“应用模块”功能选项卡中
选择 加工按钮，弹出的“加工环境”对话框中
“要创建的CAM组装”模块选择 选项，
再按 按钮（如图如图2-2-32）。
2.创建几何体模块；
（1）进入几何视图界面。点击 几何视图图标，进入几何视图界面。
双击 图标，弹出“MCS 铣削”对话框。
图2-2-32 模块选择

## Slide 31: 项目2
（2）机床坐标系的设置
在“MCS 铣削”对话框点击 ，系统弹出“坐标系”对话框。单击 图标，弹出图2-2-33所示“点”的对话框，在“Z”对话框中输入零件的高度“28”。点击 按键返回，得到如图2-2-34所示的加工坐标系。
图2-2-33 加工原点的设置 图2-2-34 加工原点坐标

## Slide 32: 项目2
在“MCS 铣削”对话框中的“安全设置”模块的安全设置选项，选择“平面”选项。点击 图标，弹出“平面”对话框，选择图2-2-35所示的平面。在距离对话框输入值“5”，点击 完成安全平面的设置。
图2-2-35 安全平面的设置

## Slide 33: 项目2
3. 创建毛坯几何体
（1） 点击 图标中的“+”，展开列表。双击 图标，弹出“工件”对话框。
（2）点击指定部件 图标，弹出“部件几何体”对话框，选取加工零件作为加工最终部件，并按 返回“工件”对话框。
（3）点击指定毛坯 图标，弹出“毛坯几何体”对话框，点击 对话框右侧的图标，选取 选项，点击 返回“工件”对话框。
（4）点击显示 图标，观察设置的部件和毛坯是否符合要求，如图2-2-3所示。
图2-2-36 加工毛坯

## Slide 34: 项目2
4. 刀具创建
（1） 点击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中平底刀 ，在名称对话框输入平底刀的直径大小“D10”作为名称，点击 进入“铣刀 参数”对话框界面。
（2）设置如图2-2-37的刀具参数。在尺寸对话框中的“直径”填入“10”，在编号对话框中“刀具号”，“补偿寄存器”，“刀具补偿寄存器”，填入“1”，点击 完成刀具建立。
图2-2-37 刀具参数

## Slide 35: 项目2
5.创建底壁铣加工工序
（1）点击 图标，弹出“创建工序”对话框，在工序子类型中选择 底壁铣工序。
（2）如图2-2-38，在位置对话框中选择“程序”对话框为 ，“刀具”对话框为
，“几何体”对话框为 ，“方法”对话框为 ，点 进入“手工面铣”对话框界面，如图2-2-39所示。
图2-2-38 工序选择 图2-2-39 手工面铣参数

## Slide 36: 项目2
（3）在几何体区域中“指定面边界”对话框中，点击 图标，进入“切削区域”对话框界面。在零件上按序号顺序依次选取如图2-2-40所示的四个平面作为切削区域。点击 返回“手工面铣”界面。
图2-2-40 点击顺序 图2-2-41 切削模式

## Slide 37: 项目2
（4）在操作区域中，点击 图标进行计算，弹出“区域切削模式”对话框，我们点击区域内部的1-4选项，可以发现顺序与前面序号的顺序相同，如图2-2-41。选取区域1，点击 ，选择 往复加工模式；选取区域2，点击 ，选择
跟随周边加工模式；选取区域3，点击 ，选择 单向加工模式；选取区域4，点击 ，选择 跟随部件加工模式，如图2-2-42所示。点击
，返回“手工面铣”界面。
图2-2-42 刀路预览

## Slide 38: 项目2
（5）设置切削参数。
点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度” 对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“2500”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上2000，点击 计算，点击 ，返回“型腔铣”。
（6）仿真。
点击“操作”区域中的 进行计算，再点击
，进入“刀轨可视化”对话框。点击 图
标进入3D仿真，把“动画速度”调整到“2”，便于观
察。点击 进行仿真，如图2-2-34所示。确认无
误后，两次 后完成工序创建。
图2-2-34 加工仿真

## Slide 39: 项目2
2.4平面铣
平面铣是使用边界（二维线或者三维的边）来创建几何体的平面铣削方式。平面铣常用于多层刀轨逐层切削余料的粗加工，也可以用于精加工直壁类的底面。因此，平面铣内置了切削层的设置，定义层切削参数。
下面依然以图2-2-44所示零件进行介绍：
图2-2-44 加工零件

## Slide 40: 项目2
加工步骤：
1.进入加工模块：
（1）打开建模文件“图2-2-44”。
（2） 进入加工环境。在“应用模块”功能选项卡中选择 加工按钮，弹出的“加工环境”对话框中“要创建的CAM组装”模块选择 选项，再按 按钮（如图图2-2-45 ）。
图2-2-45 模块选择

## Slide 41: 项目2
2.创建几何体模块；
（1）进入几何视图界面。点击 几何视图图标，进入几何视图界面。
双击 图标，弹出“MCS 铣削”对话框。
（2）机床坐标系的设置
在“MCS 铣削”对话框点击 ，系统弹出“坐标系”对话框。单击 图标，弹出图2-2-46所示“点”的对话框，在“Z”对话框中输入零件的高度“28”。点击 按键返回，得到图2-2-47的机床坐标系的创建。
在“MCS 铣削”对话框中的“安全设置”模块的安全设置选项，选择“平面”选项。点击 图标，弹出“平面”对话框，选择图2-2-48所示的平面，在距离对话框输入值“5”。点击 完成安全平面的设置。
图2-2-46 加工原点设置 图2-2-47 加工原点坐标
图2-2-48 安全平面的设置

## Slide 42: 项目2
3.创建毛坯几何体
（1）点击 图标中的“+”，展开列表。双击 图标，弹出“工件”对话框。
（2） 点击指定部件 图标，弹出“部件几何体”对话框，选取加工零件作为加工最终部件，并 返回“工件”对话框。
（3） 点击指定毛坯 图标，弹出“毛坯几何体”对话框，点击 对话框右侧的 图标，选取 选项，点击 返回“工件”对话框。
（4） 点击显示 图标，观察设置的部件和毛坯是否符合要求，如图2-2-49所示。
图2-2-49 包容块

## Slide 43: 项目2
4. 刀具创建
（1） 点击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中平底刀 ，在名称对话框输入平底刀的直径大小“D10”作为名称，点击 进入“铣刀 参数”对话框界面。
（2）设置如图2-2-50的刀具参数。在尺寸对话框中的“直径”填入“10”，在编号对话框中“刀具号”，“补偿寄存器”，“刀具补偿寄存器”，填入“1”，点击 完成刀具建立。
图2-2-50刀具参数

## Slide 44: 项目2
5. 创建底壁铣加工工序
（1）点击 图标，弹出“创建工序”对话框，在工序子类型中选择 底壁铣工序。
（2）如图2-2-24，在位置对话框中选择“程序”对话框为 ，“刀具”对话框为
，“几何体”对话框为 ，“方法”对话框为 ，点 进入“平面铣”对话框界面，如图2-2-52所示。
图2-2-51 工序选择 图2-2-52 平面铣参数

## Slide 45: 项目2
（3）在几何体区域中“指定部件边界”对话框中，点击 图标，进入“部件边界”对话框界面。在“选择方法”对话框中选择 ，边界类型选择 ，刀具侧选择
，平面选择 ，如图2-2-53所示。点击添加新集 ，在“选择方法”对话框中选择 ，边界类型选择 ，刀具侧选择 ，平面选择 ，如图2-2-54所示。点击 返回“平面铣”界面。
图2-2-53 部件外边界
图2-2-54 部件内边界

## Slide 46: 项目2
（4）在“指定修剪边界”对话框中，点击 ，进入“平面”界面中，点击如图2-2-55所示的底面。点击确定返回“平面铣”界面。在刀轨设置区域中“切削模式”对话框中，选取 切削模式，如图2-2-56。
图2-2-55 指定修剪边界
图2-2-56 切削模式

## Slide 47: 项目2
（5）设置刀具路径参数。在“刀轨设置”区域中的“切削层”对话框中，点击 ，进入“切削层”界面，把“公共”填入“1”（铣刀每层铣削深度），点击 返回“平面铣”界面。点击“操作”区域中的 ，预览刀具路径参数的设置效果，如图2-2-57。
图2-2-57 刀路预览
（6）设置切削参数。点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“2500”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上2000，点击 计算，点击 ，返回“平面铣”。

## Slide 48: 项目2
（7）仿真。
点击“操作”区域中的 进行计算，再点击 ，进入“刀轨可视化”对话框。点击 图标进入3D仿真，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点击 进行仿真，如图2-2-58所示。确认无误后，两次 后完成工序创建。
（7）底面精加工略，可以用平面铣或者型腔铣进行底面精加工，如图3-2-43。
图2-2-58 加工仿真

## Slide 49: 项目2
3.“1+X证书项目”的平面铣削加工编程

## Slide 50: 项目2
3.1 项目分析
图2-3-1所示的零件图是数控车铣加工职业技能等级（中级）实操练习题之一。由图可知，我们需要加工一个尺寸为78_(-0.03)^0×74_(-0.03)^0×23_0^(+0.052)的轴承座，加工基准为A面，公差为 。由图2-3-2装配图可知，轴承座中有一个非常重要的尺寸〖∅42〗_(-0.018)^(+0.007)，该尺寸直接关系到轴承能否正确装到轴承座上。综述以上，兼顾加工效率的情况下，我们应该先加工基准面A所在的形状和尺寸（暂称为A面）。由于A面的轴承孔〖∅42〗_(-0.018)^(+0.007)与反面B面孔〖∅37〗_0^(+0.039)有同轴要求，因此反面B面的形状和尺寸加工的基准也按孔〖∅42〗_(-0.018)^(+0.007)的圆心为基准。

## Slide 51: 项目2
图2-3-1 实操样题

## Slide 52: 项目2
图2-3-2 实操样题

## Slide 53: 项目2
3.2平面铣削加工工艺选择
以加工A面为例，根据广州数控990MA数铣加工中心（不带刀库）的加工设备的具体情况，列举部分（可以平面铣编程部分）的加工铣削加工工艺。
加工工序 | 加工方式 | 加工刀具 | 主轴转速（r/m） | 进给率(mm/m) | 余量(mm)
顶面加工 | 精加工 | 12平底刀 | 4500 | 1000 | 0
轴承孔和孔 | 粗加工 | 12平底刀 | 2500 | 2000 | 0.2
轴承孔和孔 | 精加工 | 12平底刀 | 4500 | 1000 | 0
外轮廓××13 | 粗加工 | 12平底刀 | 2500 | 2000 | 0.2
外轮廓××13 | 精加工 | 12平底刀 | 4500 | 1000 | 0
… |  |  |  |  | 
加工工序 | 加工方式 | 加工刀具 | 主轴转速（r/m） | 进给率(mm/m) | 余量(mm)
顶面加工 | 精加工 |  | 4500 | 1000 | 0
 | 粗加工 |  | 2500 | 2000 | 0.2
 | 精加工 |  | 4500 | 1000 | 0
 | 粗加工 |  | 2500 | 2000 | 0.2
 | 精加工 |  | 4500 | 1000 | 0
… |  |  |  |  | 
表2-1 加工工艺

## Slide 54: 项目2
3.3 编程工序的确定
下面以轴承孔和孔的加工为例。根据图2-3-3的轴承座零件图，利用NX UG 12.0建立图2-3-4所示的模型。
图2-3-3 轴承座零件
图2-3-4 模块选择
加工步骤：
1.进入加工模块：
（1）打开建模文件“图2.3.3”。

## Slide 55: 项目2
（2） 进入加工环境。在“应用模块”功能选项卡中选择 加工按钮，弹出的“加工环境”对话框中“要创建的CAM组装”模块选择 选项，再按 按钮（如图图2-3-4 ）。
（1）进入几何视图界面。点击 几何视图图标，进入几何视图界面。
双击 图标，弹出“MCS 铣削”对话框。
图2-3-4 模块选择

## Slide 56: 项目2
（2）机床坐标系的设置
在“MCS 铣削”对话框点击 ，系统弹出“坐标系”对话框。单击 图标，弹出图2-3-5所示“点”的对话框，在“Z”对话框中输入零件的高度“28”。点击 按键返回，得到图2-3-6的机床坐标系的创建。
在“MCS 铣削”对话框中的“安全设置”模块的安全设置选项，选择“平面”选项。点击 图标，弹出“平面”对话框，选择图2-3-6所示的平面，在距离对话框输入值“5”。点击 完成安全平面的设置。
图2-3-5 坐标系旋转 图2-3-6 坐标系旋转角度
2-3-6

## Slide 57: 项目2
3. 创建几何体模块；
（1）点击 图标中的 ，展开列表。双击 图标，弹出“工件”对话框。
（2）点击指定部件 图标，弹出“部件几何体”对话框，鼠标选取加载零件作为加工最终部件，并 返回“工件”对话框。
（3）点击指定毛坯 图标，弹出“毛坯几何体”对话框，点击 对话框右侧的 图标，选取 选项，在“限制”对话框中，按图2-3-8输入。点
击 返回“工件”对话框。
（4）点击显示 图标，观察
设置的部件和毛坯是否符合要求，
如图2-3-9所示。
图2-3-8 毛坯设置
图2-3-9 包容块

## Slide 58: 项目2
4. 刀具创建
（1） 点击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中平底刀 ，在名称对话框输入平底刀的直径大小“D10”作为名称，点击 进入“铣刀 参数”对话框界面。
（2）设置如图2-3-10的刀具参数。在尺寸对话框中的“直径”填入“10”，在编号对话框中“刀具号”，“补偿寄存器”，“刀具补偿寄存器”，填入“1”，点击 完成刀具建立。
图2-3-10 刀具参数

## Slide 59: 项目2
5.创建底壁粗铣加工工序
（1）点击 图标，弹出“创建工序”对话框，在工序子类型中选择 底壁铣工序。
（2）如图2-3-11，在位置对话框中选择“程序”对话框为 ，“刀具”对话框为
，“几何体”对话框为 ，“方法”对话框为 ，点 进入“手工面铣”对话框界面，如图2-3-12所示。
图2-3-11 工序选择 图2-3-12 平面铣参数

## Slide 60: 项目3
（3）在几何体区域中“指定面边界”对话框中，点击 图标，进入“部件边界”对话框界面。在“选择方法”的 对话框选择 ，边界类型选择 ，刀具侧选择 ，平面选择 ，如图2-3-13所示。点击添加新集 ，在“选择方法”对话框中选择 ，边界类型选择 ，刀具侧选择 ，平面选择 ，如图2-3-14所示。点击 返回“平面铣”界面。
图2-3-13 部件外边界设置
图2-3-14 部件内边界设置

## Slide 61: 项目2
（4）在“指定修剪边界”对话框中，点击 ，进入“平面”界面中，点击如图2-3-15所示的底面，在“距离”对话框填入“1”（确保铣削孔后，把孔打穿，减少毛刺）。点击确定返回“平面铣”界面。在刀轨设置区域中“切削模式”对话框中，选取 切削模式，如图2-3-16。
图2-3-15 指定修剪边界
图2-3-16 切削模式

## Slide 62: 项目2
（5）设置刀具路径参数。
在“刀轨设置”区域中的“切削层”对话框中，点击 ，进入“切削层”界面，把类型区域中，类型改为“用户定义”，把“公共”填入“1”（铣刀每层铣削深度），如图2-3-17所示，点击 返回“平面铣”界面。
图2-3-17 切削层定义
在“切削参数”区域，点击 ，弹出“切削参数”对话框，点选 选项，如图2-3-18所示，部件余量改为0.2，内公差和外公差都改为0.01。点击 返回“平面铣”界面。
图2-3-18 余量设置 图2-3-19 进刀设置

## Slide 63: 项目2
（6）设置切削参数。点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“2500”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上2000，点击 计算，点击 ，返回“平面铣”。
（7）仿真。点击“操作”区域中的 进行计算，再点击 ，进入“刀轨可视化”对话框。点击 图标进入3D仿真，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点
击 进行仿真，如图2-3-21所示。确认无误后，两次 后完成工序创建。
图2-3-21 加工仿真

## Slide 64: 项目2
6.创建底壁铣精加工工序
（1）点击 图标，弹出快捷菜单，如图2-3-22所示，选择复制，再次右击弹出快捷菜单，选择粘贴，如图2-3-23所示。
图2-3-22 复制工序 图2-3-23 粘贴工序
（2）双击 ，进入“平面铣”界面。
把“切削模式”改为 。在“切削层”区域，点击 ，进入切削层，把类型改为 ，如图2-3-24所示。

## Slide 65: 项目2
在“切削参数”区域中，点击 ，进入“切削参数”对话框，把“余量”区域中的部件余量及最终底面余量改为“0”，公差中的“内公差”“外公差”全部改为“0.005”，如图2-3-25所示。
图2-3-24 切削层设置 图2-3-25 切削参数设置
点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“4500”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上1000，点击 计算，点击 ，返回“平面铣”。

## Slide 66: 项目2
（3）仿真。点击“操作”区域中的 进行计算，再点击 ，进入“刀轨可视化”对话框。点击 图标进入3D仿真，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点击
进行仿真，如图2-3-26所示。确认无误后，两次 后完成工序创建。
图2-3-26 加工仿真

## Slide 67: 项目2
3.4 工件的检测与改进
数控车铣加工职业技能等级（中级）实操考核试题附带了如图2-3-27所示的“数控车铣加工实操考核评分表（中级）”。我们可以通过常用内径千分尺（量程25-50mm）进行测量，如图2-3-28.所示，把测量的实际值填入评分表中，计算出得分。如果不得分，认真分析原因
图2-3-27 考核评分表

## Slide 68: 项目2
图2-3-28 内径千分尺

## Slide 69: 项目2
3.5 “1+X证书项目”习题
在3.3项目中，学习了零件轴承座中的轴承孔和孔的粗加工以及精加工的工艺与编程，请根据零件轴承座图2-3-1以及表2-2的工艺表，利用“平面铣”命令完成A面的外轮廓××13的轮廓加工编程，效果图如2-3-29所示。。
表2-2 加工工艺
加工工序 | 加工方式 | 加工刀具 | 主轴转速（r/m） | 进给率(mm/m) | 余量(mm)
外轮廓××13 | 粗加工 | 12平底刀 | 2500 | 2000 | 0.2
外轮廓××13 | 精加工 | 12平底刀 | 4500 | 1000 | 0
加工工序 | 加工方式 | 加工刀具 | 主轴转速（r/m） | 进给率(mm/m) | 余量(mm)
 | 粗加工 |  | 2500 | 2000 | 0.2
 | 精加工 |  | 4500 | 1000 | 0

## Slide 70: 项目2
图2-3-29 加工仿真

## Slide 71: 项目2
小结
本项目通过典型范例来介绍平面铣加工的各种加工类型，详细描述平面加工等各种常用的加工策略的操作步骤，并且对其中的细节和关键之处给予详细说明，最后通过一个“1+X证书项目”的典型案例来进行讲解铣削加工编程。旨在让大家可以做到举一反三，触类旁通，通过练习不断提高自己的编程水平。

## Slide 72
谢谢！

## Slide 73: 项目2