## Slide 1: 项目3 轮廓铣加工

## Slide 2: 目录
任务1 五角星零件加工
1
任务2 “1+X证书项目”的平面铣削加工
2

## Slide 3: 项目3
轮廓铣加工
│学习目标│
知识目标：
1.了解零件轮廓铣加工工序制订的思路。
2. 熟悉轮廓铣加工类型及操作方法、技巧。
3. 熟悉复杂零件曲面加工参数的设置。

## Slide 4: 项目3
技能目标：
1. 掌握UG NX12.0软件轮廓铣加工编程步骤。
2. 掌握根据零件的特点选用适合的轮廓铣工序和加工参数。
3. 掌握1+X证书（中级）训练题的编程技巧及流程。

## Slide 5: 项目3
素质目标：
1.深刻理解精益求精精神在数控编程中的重要性；培养良好的编程思路，具备1+X数控车铣加工（中级）证书所需的职业素养和规范意识；提升创新设计的意识和能力。
2.能独立对加工零件进行轮廓铣加工编程，且加工零件精度达到1+X证书（中级）的评分标准。

## Slide 6: 项目3
项目概述
1. 中国国旗中的大五角星代表中国共产党，四颗小五角星代表工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级四个阶级。五颗五角星互相联缀、疏密相间，象征中国人民大团结。下面我们以五角星零件加工为例，详细介绍轮廓铣加工的方法。
2. 轮廓铣加工模块包含了型腔铣、自适应铣削、插铣、剩余铣、深度轮廓铣、固定轮廓铣等工序，常用于三轴零件内外平面和曲面、内型腔的壁和底面等，也可以用于四、五轴零件的部分加工，是加工带有简单曲面零件的主要加工方法。

## Slide 7: 项目3
任务1 五角星零件加工
2.1 轮廓铣类型及操作：
在“应用模块”中选择“加工”模块 后，选择“mill_contour”工序（图3-2-1），当我们点击“创建工序” 后，系统会弹出图3-2-2所示的“创建工序”对话框。它提供了所有轮廓铣加工工序的类型，下面对各个工序类型进行简单介绍。
图3-2-1 CAM模块选择

## Slide 8: 项目3
图3-2-2 轮廓铣加工类型

## Slide 9: 项目3
轮廓铣子工序：
（（CAVITY_MILL）：型腔铣
（ADAPTIVE_MILLING）：自适应铣削
（PLUNGE_MILLING）：插铣
（REST_MILLING）：剩余铣
（ZLEVEL_PROFILE）：深度轮廓铣
（FLOWCUT_SINGLE）：单刀路清根
（FIXED_CONTOUR）：固定轮廓铣
（SOLID_PROFILE_3D）：实体轮廓3D

## Slide 10: 项目3
2.1 型腔铣（CAVITY_MILL）
型腔铣在数控加工应用上最为广泛，可用于大部分的粗加工，以及直壁型零件的精加工。型腔轮廓铣加工的特点是刀具路径在同一高度内完成一层切削，遇到曲面时将其绕过，下降一个高度进行下一层的切削。型腔铣在每一个切削层上，按照零件的截面形状来计算该层的刀路轨迹，根据切削层平面与毛坯和零件几何体的交线来定义切削范围。下面以图3-2-3所示零件进行介绍：
图3-2-3 加工零件

## Slide 11: 项目3
加工步骤：
粗加工：
1.进入加工模块：
（1）打开建模文件“图3. 2.3”。
（2）进入加工环境。在“应用模块”功能选项卡中选择 加工按钮，弹出的“加工环境”对话框中“要创建的CAM组装”模块选择 选项，再按 按钮（如图3-2-4）。
图3-2-4 CAM模块选择

## Slide 12: 项目3
2. 创建几何体模块；
（1）进入几何视图界面。点击 几何视图图标，进入几何视图界面。双击图标
，弹出“MCS 铣削”对话框。
（2）机床坐标系的设置
在图3-2-5所示“点”的坐标对话框，在“Z”文本框中输入零件的高度“25”，点击
按键返回，得到图3-2-6的加工坐标系。
图3-2-5 加工原点的设置
图3-2-6 加工原点坐标

## Slide 13: 项目3
在“MCS 铣削”对话框中的“安全设置”模块的安全设置选项，选择“平面”选项。点击 图标，弹出“平面”对话框，选择图3-2-7所示的零件顶面，在距离对话框输入值5。点击 完成安全平面的设置。
图3-2-7 安全平面的设置

## Slide 14: 项目3
3. 创建毛坯几何体
（1） 点击 图标中的“+”，展开列表。双击 图标，弹出“工件”对话框。
（2）点击指定部件 图标，弹出“部件几何体”对话框，选取加工零件作为加工最终部件，并按 返回“工件”对话框。
（3）点击指定毛坯 图标，弹出“毛坯几何体”对话框，点击 对话框右侧的图标，选取 选项，点击 返回“工件”对话框。
（4）点击显示 图标，观察设置的部件和毛坯是否符合要求，如图3-2-8所示。
图3-2-8 毛坯几何体

## Slide 15: 项目3
4. 刀具创建
（1） 点击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中平底刀 ，在名称对话框输入平底刀的直径大小“D10”作为名称，点击 进入“铣刀 参数”对话框界面。
（2）设置如图3-2-9的刀具参数。在尺寸对话框中的“直径”填入“10”，在编号对话框中“刀具号”，“补偿寄存器”，“刀具补偿寄存器”，填入“1”，点击 完成刀具建立。
图3-2-9 刀具参数

## Slide 16: 项目3
5. 创建型腔铣加工工序
（1）点击 图标，弹出“创建工序”对话框，在工序子类型中选择 底壁铣工序。
（2）如图3-2-10，在位置对话框中选择“程序”对话框为 ，“刀具”对话框为
，“几何体”对话框为 ，“方法”对话框为 ，点 进入“型腔铣”对话框界面，如图3-2-11所示。
图3-2-10 工序选择
图3-2-11 底壁铣参数设置

## Slide 17: 项目3
（3）设置刀具路径参数。
在刀轨设置区域中“切削模式”对话框中，选取 切削模式。切削步距的平面直径百分比默认的“30”改为“50”，提高加工效率。切削深度的最大距离“2”改为“1”，如图3-2-12。点击“操作”区域中的 ，预览刀具路径参数的设置效果，如图3-2-13。
图3-2-12 刀轨参数设置
图3-2-13 刀轨预览

## Slide 18: 项目3
（4）设置切削参数。
点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度” 对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“2500”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上2000，点击 计算，点击 ，返回“型腔铣”。
（5）仿真。点击“操作”区域中的 进行计算，
再点击， 进入“刀轨可视化”对话框。点击
图标 进入3D仿真，把“动画速度”调整到
“2”，便于观察。点击 进行仿真，如图3-2-14
所示。确认无误后，两次 后完成工序创建。
图3-2-14 加工仿真

## Slide 19: 项目3
精加工：
1. 创建型腔铣加工工序
（1）右击 图标，弹出工具对话框，点击“插入”选项中“工序”项目，如图 3-2-15所示。
（2）在弹出的工序选项，如图3-2-16，
在位置对话框中选择“方法”对话框为
，点 进入“型腔铣”对话
框界面。
图3-2-15 插入工序
图3-2-16 工序选择

## Slide 20: 项目3
（3）设置刀具路径参数。
在刀轨设置区域中“切削模式”对话框中，选取 切削模式。切削步距的平面直径百分比默认的“30”改为“50”，提高加工效率。切削深度的最大距离“2”改为“10”，如图3-2-17。点击“操作”区域中的 ，预览刀具路径参数的设置效果，如图2-2-18。
图3-2-17 刀轨参数设置
图3-2-18 刀轨预览

## Slide 21: 项目3
（4）设置切削参数。
点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度” 对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“5000”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上1000，点击 计算，点击 ，返回“型腔铣”。
（5）仿真。
点击“操作”区域中的 进行计算，再点击 ，
进入“刀轨可视化”对话框。点击 图标进入3D仿真，
把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点击 进行仿真，
如图3-2-19所示。确认无误后，两次 后完成工序创建。
图3-2-19 加工仿真

## Slide 22: 项目3
2.2 自适应铣削（ADAPTIVE_MILLING）
零件的粗加工一般采用型腔铣进行开粗，在UG NX12.0版本中新增加工方式（ADAPTIVE_MILLING）自适应铣削，以刀具的侧刀刃以侧壁为层，生成刀路进行加工，其加工特点是大切削深度、小步距进给。一般自适应铣削加工常用于铝合金、塑料、木头、铜合金等软质金属的开粗，去除余料效率相比型腔铣大大提高。
下面依然以图3-2-3所示零件进行介绍：
图3-2-3 加工零件

## Slide 23: 项目3
加工步骤： 步骤1-4与前面相同。（请参考型腔铣的1-4的加工步骤）
5、创建底壁铣加工工序
（1）点击 图标，弹出“创建工序”对话框，在工序子类型中选择 表面铣工序。
（2）如图3-2-20，在位置对话框中选择“程序”对话框为 ，“刀具”对话框为 ，“几何体”对话框为 ，“方法”对话框为 ，点 进入“自适应铣削”对话框界面，如图3-2-21所示。

## Slide 24: 项目3
图3-2-20 工序选择
图3-2-21参数设置界面

## Slide 25: 项目3
（3）在刀轨设置区域中“最大距离”对话框中，把每刀切削最大深度从“95%刀刃长度”改为“10mm”（五角星凸台的高度为10mm），如图3-2-22。点击“操作”区域中的 ，预览刀具路径参数的设置效果，如图3-2-23。
图3-2-22 刀轨参数设置
图3-2-23 刀路预览

## Slide 26: 项目3
（4）设置切削参数。
点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度” 对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“4000”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上2000，点击 计算，点击 ，返回“自适应铣削”。
（5）仿真。
点击“操作”区域中的 进行计算，再点击 ，
进入“刀轨可视化”对话框。点击 图标进入3D仿真，
把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点击 进行仿
真，如图3-2-24所示。确认无误后，两次 后完成工
序创建。
图3-2-24 仿真加工

## Slide 27: 项目3
（6）型腔铣与自适应铣削加工效率对比。
在进给率为相同的2000情况下，自适应铣削用时4分钟，而型腔铣为6分29秒，如图3-2-25所示。因此，采用自适应铣削工序相对于型腔铣工序，大大提升了零件的开粗效率，特别是直壁类的零件。
图3-2-25 加工时间对比

## Slide 28: 项目3
2.3 剩余铣（REST_MILLING）
型腔铣工序适用于加工带有倾角的侧壁，由于型腔铣的切削原理是逐层切削，在倾斜的侧壁难免会留有余量。当我们使用型腔铣方法进行半精加工或者精加工时，原来已开粗的部分依然会产生刀路。剩余铣加工方法，它就是通过铣侧壁来移除之前的余量材料，已开粗的部分不再产生刀路。部件和毛坯几何体都必须用之前的父级几何体WORKPIECE定义。切削区域由上一道工序
的IPW定义。我们需要对零件中选中的平面或者加工区
域分别指定不同的切削模式和切削参数，以实现不同加
工区域的多种切削模式的加工。
下面依然以图3-2-26所示零件进行介绍：
图3-2-26 加工零件

## Slide 29: 项目3
加工步骤：
步骤1-5与前面相同，型腔铣得到图3-2-27的粗加工效果。（请参考型腔铣的1-5的粗加工步骤）
图3-2-27 粗加工效果

## Slide 30: 项目3
半精加工：
6. 刀具创建
（1） 点击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中球刀 ，在名称对话框输入平底刀的直径大小“B4”作为名称，点击 进入“铣刀 参数”对话框界面。
（2）设置如图3-2-28的刀具参数。在尺寸对话框中的“直径”填入“4”，在编号对话框“刀具号、补偿寄存器和刀具补偿寄存器”中，填入“2”。点击 完成刀具建立。
图3-2-28 刀具参数

## Slide 31: 项目3
7. 创建剩余铣加工工序
（1）右击 图标，弹出工具对话框，点击“插入”选项中“工序”项目，如图3-2-15所示。
（2）在弹出的工序选项，如图3-2-29，在位置对话框中选择“刀具”为“B4”，“方法”对话框为 。点 进入“剩余铣”对话框界面。
图3-2-15 插入工序
图3-2-29 工序选择

## Slide 32: 项目3
（3）设置切削范围。
在几何体区域中“指定切削区域”对话框中，点击 进入切削区域对话框，如图3-2-30。鼠标左键点击五角星凸台的侧壁，作为切削面（也可以左键按住不放框选整个五角星，再按住键盘上的shift键，点击中间的五角星顶面，取消顶面的选取）。被选中切削面后的五角星如图3-2-31所示。
图3-2-30 选择切削面
图3-2-31 选择切削面

## Slide 33: 项目3
（4）设置刀具路径参数。
在刀轨设置区域中“切削模式”对话框中，选取 切削模式。切削深度的最大距离“2”改为“0.5”，如图3-2-32。点击“操作”区域中的 ，预览刀具路径参数的设置效果，如图3-2-33。
图3-2-32 刀轨参数设置
图3-2-33 刀轨预览

## Slide 34: 项目3
（5）设置切削参数。
点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度” 对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“3500”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上1000，点击 计算，点击 ，返回“型腔铣”。
（6）仿真。
点击“操作”区域中的 进行计算，再点击
，进入“刀轨可视化”对话框。点击 图
标进入3D仿真，把“动画速度”调整到“2”，便于观
察。点击 进行仿真，如图3-2-34所示。确认无
误后，两次 后完成工序创建。
图3-2-34 加工仿真

## Slide 35: 项目3
2.4 深度轮廓铣（ZLEVEL_PROFILE）
深度轮廓铣通过多个切削层来加工零件表面轮廓。在深度轮廓铣操作中，除了可以指定部件几何体外，还可以指定部件的某些加工曲面，方便限制切削区域。如果没有指定切削区域，则将对整个零件进行切削。
依然以图3-2-26 所示零件进行介绍，上节已经对零件进行了粗加工和半精加工，下面利用深度轮廓铣对零件进行精加工：
图3-2-26 加工零件
图3-2-35 模块选择

## Slide 36: 项目3
加工步骤：
1. 创建深度轮廓铣加工工序
（1）右击 图标，弹出工具对话框，点击“插入”选项中“工序”项目，如上图3-2-35所示。
（2）在弹出的工序选项，选择 深度轮廓铣工序如图
3-2-36，在位置对话框中选择“刀具”为“B4”，“方法”对话
框为 ，点 进入“深度轮廓铣”对话框界面。
图3-2-36工序选择

## Slide 37: 项目3
（3）设置切削范围。
在几何体区域中“指定切削区域”对话框中，点击 进入切削区域对话框，如图3-2-37。鼠标左键点击五角星凸台的侧壁，作为切削面（也可以左键按住不放框选整个五角星，再按住键盘上的shift键，点击中间的五角星顶面，取消顶面的选取）。被选中切削面后的五角星如图3-2-38所示。
图3-2-37 选择切削面
图3-2-38选择切削面

## Slide 38: 项目3
（4）设置刀具路径参数。
在刀轨设置区域中，切削深度的最大距离“2”改为“0.2”，如图3-2-39。点击“操作”区域中的 ，预览刀具路径参数的设置效果，如图3-2-40。
图3-2-39 刀轨参数设置
图3-2-40 刀轨预览

## Slide 39: 项目3
（5）设置切削参数。
点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度”，进入“进给率和速度” 对话框，如图3-2-41。在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“5000”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上800，点击 计算，点击 ，返回“深度轮廓铣”。
图3-2-41 切削参数

## Slide 40: 项目3
（6）仿真。
点击“操作”区域中的 进行计算，再点击 ，进入“刀轨可视化”对话框。点击 图标进入3D仿真，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点击 进行仿真，如图3-2-42所示。确认无误后，两次 后完成工序创建。
（7）底面精加工略，可以用平面铣或者型腔铣进行底面精加工，如图3-2-43。
图3-2-42 加工仿真
图3-2-43 底面精加工

## Slide 41: 项目3
2.5 单刀路清根（FLOWCUT_SINGLE）
单刀路清根一般用于零件的边角和凹槽处，清除在上一道工序由于刀具直径过大尚未切除的余量材料，因此采用直径较小的刀具。单刀路清根经常用于切除零件或岛屿的直壁与底面的之间的边缘材料。
以图3-2-44 所示零件进行介绍：
图3-2-44 零件图

## Slide 42: 项目3
参考上一节的内容，对零件“图3.2.44”进行粗加工、半精加工和精加工，效果如图3-2-45所示。我们可以在仿真效果图发现，精加工后底部的圆角处有大量的余料，这是因为精加工时采用了半径为2的B4球刀，而零件的底部圆角半径为1，所以球刀切不进去，残留大量的余料。下面用单刀路清根工序进行清角加工。
图3-2-45 加工效果图

## Slide 43: 项目3
清角加工：
1.刀具创建
（1） 点击图标 ，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中球刀 ，在名称对话框输入平底刀的直径大小“B4”作为名称，点击 进入“铣刀 参数”对话框界面。
（2）设置如图3-2-46的刀具参数。在尺寸对话框中的
“直径”填入“2”，在编号对话框中“刀具号”，“补偿寄
存器”，“刀具补偿寄存器”，填入“3”，点击 完成
刀具建立。
图3-2-46 刀具参数

## Slide 44: 项目3
2. 创建底壁铣加工工序
（1）点击 图标，弹出“创建工序”对话框，在工序子类型中选择 平面铣工序。
（2）如图3-2-47，在位置对话框
中选择“程序”对话框为 ，
“刀具”对话框为 ，
“几何体”对话框为 ，
“方法”对话框为 ，点
进入“单刀路清根”对话框
界面，如图3-2-48所示。
图3-2-47 工序选择
图2-2-48 单刀路清根参数

## Slide 45: 项目3
（3）点击“操作”区域中的 ，预览刀具路径参数的设置效果，如图3-2-49。
图3-2-49 刀路预览

## Slide 46: 项目3
（4）设置切削参数。
点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“5000”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上800，点击 计算，点击 ，返回“单刀路清根”。
（5）仿真。
点击“操作”区域中的 进行计算，再点击 ，
进入“刀轨可视化”对话框。点击 图标进入3D仿
真，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点击 进
行仿真，如图3-2-50所示。确认无误后，两次 后
完成工序创建。
图3-2-50 加工仿真

## Slide 47: 项目3
2.6 固定轮廓铣（FIXED_CONTOUR）
固定轮廓铣是一种刀具沿曲面外形运行的加工方式，常用于曲面的半精加工和精加工。它可在复杂曲面上产生精密的刀具路径，其刀具路径是经由投影导向点到零件表面产生，其中导向点可由曲线、边界、表面或曲面等驱动图形产生。 固定轮廓铣通过不同的驱动方法来加工不同类型的部件，常用的驱动方法有曲线/点、边界、区域铣削、区域曲面、流线等。
以图3-2-44 所示零件进行介绍：

## Slide 48: 项目3
加工步骤：
1. 进入加工模块：
（1）打开建模文件“图3.2.35”。
（2）进入加工环境。在“应用模块”功能选项卡中选择 加工按钮，弹出的“加工环境”对话框中“要创建的CAM组装”模块选择 选项，再按 按钮（如图3-2-52）。
2. 创建几何体模块；
（1）进入几何视图界面。点击 几何视图图标，进
入几何视图界面。双击 图标，弹出“MCS
铣削”对话框。
图3-2-52 模块选择

## Slide 49: 项目3
（2）机床坐标系的设置在“MCS 铣削”对话框点击 ，系统弹出“坐标系”对话框。单击 图标，弹出图3-2-53所示“点”的对话框，在“Z”对话框中输入零件的高度“25”。点击 按键返回，得到图3.2.54的加工坐标系。 在“MCS 铣削”对话框中的“安全设置”模块的安全设置选项，选择“平面”选项。点击 图标，弹出“平面”对话框，选择图3-2-55所示的平面，在距离对话框输入值15。点击 完成安全平面的设置。
图3-2-53 加工原点的设置
图3-2-54 加工原点坐标
图3-2-55 安全平面的设置

## Slide 50: 项目3
3. 创建毛坯几何体 （1）点击 图标中的“+”，展开列表。双击 图标，弹出“工件”对话框。 （2）点击指定部件 图标，弹出“部件几何体”对话框，鼠标选取加载零件作为加工最终部件，并 返回“工件”对话框。 （3）点击指定毛坯 图标，弹出“毛坯几何体”对话框，点击 对话框右侧的图标，选取 选项，在“偏置”对
话框填入“0.5”，点击 返回“工件”对话
框。 （4）点击 显示图标，观察设置的部件
和毛坯是否符合要求，如图3-2-56所示。
图3-2-56 加工毛坯

## Slide 51: 项目3
4. 刀具创建
（1） 点击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中球刀 ，在名称对话框输入平底刀的直径大小“B4”作为名称，点击 进入“铣刀 参数”对话框界面。
（2）设置刀具参数。在尺寸对话框中的“直径”填入“4”，在编号对话框中“刀具号”，“补偿寄存器”，“刀具补偿寄存器”，填入“1”，点击 完成刀具建立。
5. 创建固定轮廓铣加工工序
（1）点击 图标，弹出“创建工序”对话框，在工序子类型中选择 固定轮廓铣加工工序。
（2）如图3-2-57，在位置对话框中选择“程序”对话框为 ，“刀具”对话框为 ，“几何体”对话框为 ，“方法”对话框为 ，点 进入“固定轮廓铣”对话框界面，如图3-2-58所示。

## Slide 52: 项目3
图3-2-58 参数设置
图3-2-57 工序选择

## Slide 53: 项目3
（3）设置驱动方式。
驱动方式“边界”：
在驱动方式对话框中，选取驱动方法为 。点击 ，进入边界驱动方法设置界面，如图3-2-59。驱动设置区域，步距设置为“恒定”，最大距离设置为“0.2mm”。点击驱动几何体区域中的 ，进入边界几何体界面，如图3-2-60所示。把模式“边界”改为“曲线/边”，进入创建边界界面，如图3-2-61所示。
图3-2-59 边界驱动方法设置
图3-2-60 边界几何体
图3-2-61 创建边界

## Slide 54: 项目3
把平面的“自动”改为“用户定义”，选择顶面作为投影面，如图3-2-62。依次选择五角星顶面的边角线作为驱动边界，如图3-2-63。
图3-2-62 投影面的设置
图3-2-63 边界的指定

## Slide 55: 项目3
连续点击 按钮，退回固定轮廓铣界面，点击 计算刀轨，如图3-2-64。
边界驱动方法是通过指定边界定义切削区域。边界驱动方式产生的刀轨，控制铣削刀具不能超过边界划定的范围，导致刀轨与边界之间相隔一个刀具半径的距离没办法产生刀轨，曲面没有全部加工完成，如图3-2-65。
图3-2-64 刀轨预览
图3-2-65 加工仿真图

## Slide 56: 项目3
驱动方式“区域铣削”：
在驱动方式对话框中，选取驱动方法为 ，进入区域铣削驱动方法设置界面，如图3-2-66。驱动设置
区域，步距设置为“恒定”，
最大距离设置为“0.2”“mm”，
步距已应用设置为“在部件上”
（注意：在平面上模式，刀轨
间隔为投影平面间隔；在部件
上模式，刀轨间隔为曲面上投
影的间隔），如图3-2-67。
图3-2-66 区域铣削驱动方法设置
图3-2-67 驱动设置

## Slide 57: 项目3
点击 按钮，退回固定轮廓铣界面，点击 ，选取顶面作为切削区域，如图3-2-68。点击 按钮，退回固定轮廓铣界面，点击 计算刀轨，如图3-2-69。 区域铣削驱动方法允许指定一个切削区域来产生刀位轨迹。仿真加工后，我们可以看到区域铣削驱动方法可以把曲面很好地加工出来，如图3-2-70。
图3-2-68 切削区域
图3-2-69 刀轨预览
图3-2-70 加工仿真图

## Slide 58: 项目3
驱动方式“曲面区域”：
在驱动方式对话框中，选取驱动方法为 ，进入曲面区域驱动方法设置界面，如图3-2-71。驱动设置区域，步距设置为“残余高度”，最大残余高度设置为“0.01”，如图3-2-72。
图3-2-71 曲面区域驱动方法设置
图3-2-72 驱动设置

## Slide 59: 项目3
在驱动几何体区域，点击 按钮，进入驱动几何体界面，点击五角星顶面，选取顶面作为曲面驱动体，如图3-2-73。点击切削方向 ，选择向内的切削方向，如图3-2-74。点击材料反向 ，使加工方向与图3-2-75一致。
图3-2-73 切削区域
图3-2-74 切削方向
图3-2-75 加工方向

## Slide 60: 项目3
点击 按钮，退回固定轮廓铣界面，点击刀轨设置区域中的非切削移动 ，进入非切削移动界面，在进刀模块下，开放区域下进刀类型改为“无”，初始区域下进刀类型改为“线型”，如图3-2-76。点击 按钮，退回固定轮廓铣界面，点击
计算刀轨，如图3-2-77。
图3-2-76 非切削移动设置
图3-2-77 刀轨预览图

## Slide 61: 项目3
曲面区域驱动是一种用于精加工由轮廓曲面所形成区域的加工方式。它通过精确控制刀具轴和投影矢量，使刀具沿着非常复杂曲面的轮廓进行切削运动。仿真加工后，我们可以看到曲面区域驱动方法可以把曲面很好地加工出来，如图3-2-78。
3-2-78 加工仿真图

## Slide 62: 项目3
驱动方式“流线”：
在驱动方式对话框中，选取驱动方法为 ，进入流线驱动方法设置界面。驱动设置区域，步距设置为“残余高度”，最大残余高度设置为“0.01”，如图3-2-79。
图3-2-79 曲面区域驱动方法设置

## Slide 63: 项目3
在流曲线区域，点击 标题，展开选取流曲线界面，点击五角星顶面的左边线，作为流曲线1，如图3-2-80。点击添加新集的 ，再选取五角星顶面的右边线，作为流曲线2，如图3-2-81。
图3-2-80 流线设置
图3-2-81 流线设置

## Slide 64: 项目3
点击 按钮，退回固定轮廓铣界面，点击刀轨设置区域中的非切削移动 ，进入非切削移动界面，在进刀模块下，开放区域下进刀类型改为“无”，初始区域下进刀类型改为“线型”，如图3-2-82。点击 按钮，退回固定轮廓铣界面，点击 计算刀轨，如图3-2-83。
相对于其它驱动方式，流线驱动方式自动以指定流曲线或指定流曲线与交叉曲线来生成刀轨，它能在任何复杂曲面上生成相对均匀分布的刀轨，如图3-2-84。
图3-2-82 非切削移动设置
图3-2-83 刀轨预览
图3-2-84 流线驱动刀轨方向

## Slide 65: 项目3
2.7 实体轮廓（3D SOLID_PROFILE_3D）
实体轮廓3D工序主要用于复杂零件的外形轮廓的加工，是以零件壁作为切削区域。它常用于倒角、侧壁、凹槽、型腔内壁等的精加工。下面以图3-2-85所示零件进行介绍。
参考上一节的内容，对零件“图3.2.85”进行粗加工和精加工，效果如图3-2-86所示。下面我们利用直径6的倒角刀C6进行倒角处理。
图3-2-85 加工零件
图3-2-86 加工效果

## Slide 66: 项目3
倒角加工：
1.刀具创建
（1） 点击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中倒角刀 ，在名称对话框输入平底刀的直径大小“C6”作为名称，点击 进入“铣刀 参数”对话框界面。
（2）设置如图3-2-87的刀具参数。在尺寸对话框中的“直径”填入“6”，倒斜角长度为半径“3”。在编号对话框中“刀具号”，“补偿寄存器”，“刀具补偿寄存器”，填入“4”，点击 完成刀具建立。
图3-2-87 刀具参数

## Slide 67: 项目3
2. 创建底壁铣加工工序
（1）点击 图标，弹出“创建工序”对话框，在工序子类型中选择 实体轮廓3D工序。
（2）如图3-2-88，在位置对话框中选择“程序”对话框为 ，“刀具”对话框为 ，“几何体”对话框为
，“方法”对话框为
，点 进入“实体
轮廓3D”对话框界面，如图
3-2-89所示。
图3-2-88 工序选择
图3-2-89 实体轮廓3D界面

## Slide 68: 项目3
（3）点击几何体区域中的“指定壁” 按钮，进入“壁几何体”选取界面，依次选取图3-2-90所示的倒角面。点击 返回实体轮廓3D界面，在刀轨设置区域，设置部件余量为-1.5，Z向深度偏置为1.5，如图3-2-91所示。
（4）点击“操作”区域中的 ，预览刀具路径参数的设置效果，如图3-2-92。
图3-2-90 倒角面选取
图3-2-91 刀轨设置
图3-2-92 刀路预览

## Slide 69: 项目3
（5）设置切削参数。点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“2500”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上1000，点击 计算，点击 ，返回“实体轮廓3D”。
（6）仿真。点击“操作”区域中的 进行计算，再点击 图标进入3D仿真，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点击 进行仿
真，如图3-2-93所示。确认无误后，两次 后完成
工序创建。
图3-2-93 加工仿真

## Slide 70: 项目3
任务2 “1+X证书项目”的平面铣削加工编程
3.1 项目分析
图3-3-1所示的零件图是数控车铣加工职业技能等级（中级）实操练习题之一。由图可知，我们需要加工一个尺寸为 x x 的轴承座，加工基准为A面，公差为 。上一章我们已经加工了基准面A所在的形状和尺寸。我们接着加工反面B面，由于A面的轴承孔 与反面B 面孔有同轴要求，因此反面B面的形状和尺寸加工的基准也按孔 的圆心为基准。反面B面的加工坐标原点必须设置在孔 的圆心上。在实际加工中，应采取分中棒对A面已加工好的孔
进行分中，找出X、Y轴的中心点，达到减少对刀误差的目的。
×
×

## Slide 71: 项目3
图3-3-1 实操样题

## Slide 72: 项目3
3.2 平面铣削加工工艺选择
以加工反面B面为例，根据广州数控990MA数铣加工中心（不带刀库）的加工设备的具体情况，列举部分的加工铣削加工工艺。
表2-1 加工工艺

## Slide 73: 项目3
3.3 编程工序的确定
下面以高度 尺寸控制和凸台尺寸 的加工为例。图3-3-2是轴承座正面A面加工后的效果图，我们接着来加工反面B面。
图3-3-2 A面加工效果
图3-3-3 插入坐标系

## Slide 74: 项目3
加工步骤：
1.创建几何体模块；
（1）机床坐标系的设置
点击 几何视图图标，进入几何视图界面。右键A面加工最后一个工序，插入几何体，如图3-3-3，进入创建几何体界面，如图3-3-4。点击 按键进入“MCS”界面。选取顶面圆边，
自动捕捉圆心作为坐标原点，
如图3-3-5。旋转坐标系180度，
得到图3-3-6所示的坐标系。
图3-3-4 创建几何体
图3-3-5 坐标系原点

## Slide 75: 项目3
在“MCS 铣削”对话框中的“安全设置”模块的安全设置选项对话框选择“平面”选项，点击 图标，弹出“平面”对话框，选择图3-3-7所示的顶面，在距离对话框输入值5，点击 完成安全平面的设置。
图3-3-6 坐标系的设置
图3-3-7 安全平面

## Slide 76: 项目3
2. 创建自适应铣削粗加工工序
（1）右击 图标，插入工序，在工序子类型中选择 面铣工序，如图3-3-8。
（2）如图3-3-9，在位置对话框中选择“程序”对话框为 ，“刀具”对话框为 ，“几何体”对话框为 ，“方法”对话框为 ，点
进入“面铣”对话框界面。
图3-3-8 插入工序
图3-3-9 创建面铣工序

## Slide 77: 项目3
（3）在几何体区域中“指定面边界”对话框中，点击 图标，进入“毛坯边界”对话框界面。在边界区域，把“选择方法”的 设置成为 ，在零件上选取如图3-3-10所示的四条底边作为切削区域。把“平面” 改为 ，选择顶面作为加工平面，如图3-3-11。点击 返回“表面铣”界面。
图3-3-10 切削区域
图3-3-11 指定加工面

## Slide 78: 项目3
（4）在刀轴区域中，把轴改为 。在刀轨设置区域中“切削模式”对话框中，选取 切削模式，如图3-3-12。点击“操作”区域中的 ，预览刀具路径参数的设置效果，如图3-3-13。
图3-3-12 参数设置
图3-3-13 刀轨预览

## Slide 79: 项目3
（5）设置切削参数。点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“4500”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上1000，点击 计算，点击 ，返回“表面铣”。
3. 高度尺寸控制。
（1）测量。利用千分尺测量零件的厚度，并与轴承座的高度对比。假设我们千分尺测量的零件高度值为 ，为了确保成功率，我们取轴承座最终高度为23.026。这样可以算出H切削量=23.500-23.026=0.474mm。
（2）修改加工坐标系。利用数控铣床的坐标设置功能，把加工坐标的Z轴原点下降0.474mm。
（3）加工。再执行一次面铣工序，对表面进行加工，得到合格的轴承座高度尺寸。

## Slide 80: 项目3
4. 创建自适应铣削粗加工工序
（1）右击 图标，弹出快捷菜单，插入自适应铣削工序。
（2）如图3-3-14，在位置对话框中选择“程序”对话框为 ，“刀具”对话框为 ，“几何体”对话框为 ，“方法”对话框为 ，点 进入“自适应铣削”对话框界面。点击几何体设置区域的“指定修剪边界” ，进入修建边界界面，把“选择方法”的 改为 ，选择外圆的边作为边界，如图3-3-15所示。
图3-3-14 工序选择
图3-3-15边界设置

## Slide 81: 项目3
（3）在刀轨设置区域中“切削层”对话框中，点击 按钮，进入切削层设置界面。点击凸台的平面，作为加工的深度，如图3-3-15所示。点击“操作”区域中的 ，预览刀具路径参数的设置效果，如图3-3-16。点击 ，返回“自适应铣削”。
图3-3-16 切削深度设置
图3-3-17 刀路预览

## Slide 82: 项目3
（4）设置切削参数。点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“4000”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上2000，点击 计算，点击 ，返回“自适应铣削”。
（5）仿真。点击“操作”区域中的 进行计算，再点击 ，进入“刀轨可视化”对话框。点击 图标进入3D仿真，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点击 进行仿真，如图3-3-18所示。确认无误后，两次 后
完成工序创建。
图3-3-18 仿真加工

## Slide 83: 项目3
（6）底面自适应铣削加工略，可以参考上面的工序设置，完成的仿真效果如图
3-3-19。
图3-3-19 仿真效果
思考：能否用型腔铣工序进行粗加工？如果可以，请对比一下它与自适应铣削工序之间的加工效率。

## Slide 84: 项目3
3.4 工件的检测与改进
数控车铣加工职业技能等级（中级）实操考核试题附带了如图2-3-20所示的“数控车铣加工实操考核评分表（中级）”。我们可以通过常用内径千分尺（量程0-25mm）进行测量，如图3-3-21所示，把测量的实际值填入评分表中，计算出得分。如果不得分，认真分析原因。
图3-3-20 考核评分表

## Slide 85: 项目3
图3-3-21 内径千分尺

## Slide 86: 项目3
3.5 “1+X证书项目”习题
在3.3项目中，学习了零件轴承座中的高度 尺寸控制和反面B面的粗加工的工艺与编程，请根据零件轴承座图3-3-1以及表3-2的工艺表，完成B面的精加工编程，效果图如3-3-22所示。
表3-2 加工工艺

## Slide 87: 项目3
图3-3-22 加工仿真效果图

## Slide 88: 项目3
小结
本项目通过典型范例来介绍轮廓铣加工的各种加工类型，详细描述包括型腔铣、自适应铣削、剩余铣等各种常用的加工策略的操作步骤，并且对其中的细节和关键之处给予详细说明，最后通过一个“1+X证书项目”的典型案例来进行讲解铣削加工编程。旨在让大家可以做到举一反三，触类旁通，通过练习不断提高自己的编程水平。

## Slide 89
谢谢！

## Slide 90: 项目3