## Slide 1: 项目4 孔加工

## Slide 2: 目录
01
02
03
04
定心钻工序
钻孔加工
攻丝加工
平面铣削

## Slide 3: 项目4
孔加工
│学习目标│
知识目标：
1.了解孔加工工序制订的思路。
2.熟悉孔加工类型及操作方法、技巧。
3.熟悉钻孔和螺纹孔加工参数的设置。

## Slide 4: 项目4
技能目标：
1.掌握UG NX12.0软件孔加工编程步骤。
2.掌握不同类型孔的加工工序和加工参数。
3.掌握1+X证书（中级）训练题的编程技巧及流程。

## Slide 5: 项目4
素质目标：
1.深刻理解工匠精神在数控编程中的重要性；培养力求最优的编程思路，具备1+X数控车铣加工（中级）证书所需的职业素养和规范意识；提升贴近实际生产的设计意识和能力。
2.能独立对加工零件进行钻孔和螺纹加工编程，且加工零件精度达到1+X证书（中级）的评分标准。

## Slide 6: 项目4
项目概述
模具，工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。模具生产技术水平的高低已成为衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志，在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力，在国际上被称为“工业之母”，对国民经济的发展起着毋庸置疑的关键作用。模具加工中，经常需要进行孔加工，下面我们以模板加工为例进行介绍。
孔加工模块包含了定心钻、钻孔、钻埋头孔、攻丝、孔倒斜铣等工序。孔加工主要加工方式为，切削刀具首先快速移动至加工位置上方，下降到切削起点后，按预定的切削速度和切削方法进行切削，完成切削后快速退回到安全平面。

## Slide 7: 项目4
4.1.孔加工类型及操作：
在“应用模块”中选择“加工”模块 后，选择“mill_contour”工序（图4-2-1），当我们点击“创建工序” 后，系统会弹出图4-2-2所示的“创建工序”对话框。它提供了所有孔加工加工工序的类型，下面对各个工序类型进行简单介绍。
图4-2-1 CAM模块选择

## Slide 8: 项目4
（SPOT_DRILLING）：定心钻
（DRILLING）：钻孔
（COUNTERSINKING）：钻埋头孔
（TAPPING）：攻丝
（HOLE_CHAMFER_MILLING）：孔倒斜铣
图4-2-2 孔加工类型

## Slide 9: 项目4
4.1.1定心钻
定心钻作为钻孔辅助工艺，在进行钻孔加工前，先用刚性好的定心钻钻一个初始孔，保证普通钻头进行钻孔加工的准确性。模具钻孔加工的精度要求高，直接采用麻花钻钻孔，会因麻花钻的钻头受力不均匀产生定心误差。利用定心钻预先加工定心孔，可以保证麻花钻的钻孔加工的位置精度达到精度要求。
下面以图4-2-3所示模板零件进行介绍：
图4-2-3 加工零件

## Slide 10: 项目4
加工步骤：
粗加工：
1.进入加工模块：
（1）打开建模文件“图4. 2.3”。
（2）进入加工环境。在“应用模块”功能选项卡中选择 加工按钮，弹出的“加工环境”对话框中“要创建的CAM组装”模块选择 选项，再按 按钮（如图4-2-4）。
图4-2-4 CAM模块选择

## Slide 11: 项目4
2. 创建几何体模块；
（1）进入几何视图界面。点击 几何视图图标，进入几何视图界面。双击图标
，弹出“MCS 铣削”对话框。
（2）机床坐标系的设置
点击零件中心的小圆孔的外圆，自动捕捉圆心成为坐标系原点，如图4-2-5。绕着X轴旋转坐标轴180°，得到图4-2-6的机床坐标系的创建。
图4-2-5 加工原点的设置
图4-2-6 坐标轴旋转

## Slide 12: 项目4
在“MCS 铣削”对话框中的“安全设置”模块的安全设置选项，选择“平面”选项。点击 图标，弹出“平面”对话框，选择图3-2-7所示的零件顶面，在距离对话框输入值5。点击 完成安全平面的设置。
图4-2-7 安全平面的设置

## Slide 13: 项目4
3. 创建毛坯几何体
（1） 点击 图标中的“+”，展开列表。双击 图标，弹出“工件”对话框。
（2）点击指定部件 图标，弹出“部件几何体”对话框，选取加工零件作为加工最终部件，并按 返回“工件”对话框。
（3）点击指定毛坯 图标，弹出“毛坯几何体”对话框，点击 对话框右侧的图标，选取 选项，点击 返回“工件”对话框。
（4）点击显示 图标，观察设置的部件和毛坯是否符合要求，如图4-2-8所示。
图4-2-8 毛坯几何体

## Slide 14: 项目4
4. 刀具创建
（1） 点击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中的中心钻 ，在名称对话框输入中心钻的直径大小“C6”作为名称，点击 进入“铣刀 参数”对话框界面。
（2）设置如图4-2-9的刀具参数。在尺寸对话框中的“直径”填入“6”，在编号对话框中“刀具号”，“补偿寄存器”，“刀具补偿寄存器”，填入“1”，点击 完成刀具建立。
图4-2-9 刀具参数

## Slide 15: 项目4
5. 创建定心钻加工工序
（1）点击 图标，弹出“创建工序”对话框，在工序子类型中选择 定心钻工序。
（2）如图4-2-10，在位置对话框中选择“程序”对话框为 ，“刀具”对话框为
，“几何体”对话框为 ，“方法”对话框为 ，点 进入“型腔铣”对话框界面，如图4-2-11所示。
图4-2-10 工序选择
图4-2-11 底壁铣参数设置

## Slide 16: 项目4
（3）指定特征几何体。在几何体设置区域中，点击指定特征几何体 按钮，进入“特征几何体”界面，如图4-2-12所示。依次选取零件上的所有孔，作为特征几何体，如图4-2-13所示。在中心孔区域，点击深度设置的 按钮，改为“0.5”，如图4-2-14所示。在序列区域，在优化选项中，把“最接近”设置为“最短刀轨”，点击重新排序列表 按钮，进行重新排序，如图4-2-15所示。点 返回“定心钻”界面，点击生成 按钮，预览刀路，如图4-2-16。
图4-2-12 特征几何体 图4-2-13 孔的选取

## Slide 17: 项目4
图4-2-14 加工深度设置
图4-2-15 加工顺序设置
图4-2-16 刀路预览

## Slide 18: 项目4
（4）设置切削参数。点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“2000”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上200，点击 计算，点击 ，返回“定心钻”。
（5）仿真。点击“操作”区域中的 进行计算，再点击 ，进入“刀轨可视化”对话框。点击 图标进入3D仿真，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点击 进行仿真，如图4-2-17所示。确认无误后，两次 后完成工序创建。
图3-2-17 仿真加工

## Slide 19: 项目4
4.1.2 钻孔
钻孔加工是一种常见的机械加工方法。内孔是组成机械零件的重要组成之一。在机械零件中，带孔零件一般要占零件总数的50%~80%。孔的种类也是多种多样的，有圆柱形孔圆锥形孔、螺纹形孔和成形孔等。常见的圆柱形孔一般分为一般孔和深孔。深孔很难加工，需要用钻深孔工序进行加工，它可以切削一段深度后，提刀到安全位置，再继续下刀切削，直至加工完毕。
下面依然以图4-2-3所示零件进行介绍：
图4-2-3 加工零件

## Slide 20: 项目4
加工步骤：
上一节我们已经对孔加工定心孔，接下来对不同类型的孔进行钻孔加工。对孔进行分析测量，模板零件上有∅6、∅9、∅25、∅35的通孔、∅16的盲孔和∅7、∅41的沉头孔。其中由于∅6孔的深度/直径=40/6=6.67>5，所以属于深孔。
通孔的加工：
1.刀具创建
（1） 点击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中麻花钻 ，在名称对话框输入平底刀的直径大小“S6”作为名称，点击 进入“铣刀 参数”对话框界面。
（2）设置如图4-2-18的刀具参数。在尺寸对话框中的“直径”填入“6”，在编号对话框中“刀具号”，“补偿寄存器”，“刀具补偿寄存器”，填入“2”，点击 完成刀具建立。

## Slide 21: 项目4
图4-2-18 刀具参数
（3）同样的办法创建麻花钻3号刀“S9”、4号刀“S16”、5号刀“S25”、6号刀“S35”。
2.创建钻孔加工工序
（1）右击 图标，在弹出的工具条中选择“插入”“工序”，在工序子类型中选择 钻孔工序。
（2）如图4-2-19，在位置对话框中选择“程序”对话框为 ，“刀具”对话框为
，“几何体”对话框为 ，“方法”对话框为 ，点 进入“钻孔”对话框界面，如图4-2-20所示。

## Slide 22: 项目4
图4-2-19 工序选择 图4-2-20 钻孔界面

## Slide 23: 项目4
（3）指定特征几何体。在几何体设置区域中，点击指定特征几何体 按钮，进入“特征几何体”界面，如图4-2-21所示。依次选取零件上的∅9孔，作为特征几何体，如图4-2-22所示。点 返回“定心钻”界面，点击生成 按钮，预览刀路，如图4-2-23。
图4-2-21 特征几何体 图4-2-22 孔的选取
图4-2-23 刀路预览

## Slide 24: 项目4
（4）设置切削参数。点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“2000”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上80，点击 计算，点击 返回“定心钻”。
（5）仿真。点击“操作”区域中的 进行计算，再点击 ，进入“刀轨可视化”对话框。点击 图标进入3D仿真，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点击 进行仿真，如图4-2-24所示。确认无误后，两次 后完成工序创建。
（6）同样的办法创建通孔和的盲孔的钻孔工序，仿真效果图如3-2-25所示。
图3-2-24 仿真加工
图3-2-25 仿真效果图

## Slide 25: 项目4
带有沉头孔通孔的钻孔加工：
（1）右击 图标，在弹出的工具条中选择“复制”，再右击 图标，在弹出的工具条中选择“粘贴”，出现 工序，复制∅25通孔的钻孔工序。
（2）双击 ，进入钻孔工序界面。在几何体设置区域中，点击指定特征几何体 按钮，进入“特征几何体”界面，删除原来选择的孔。选取零件上的∅35孔，作为特征几何体，如图4-2-26所示。在公共参数区域中，在加工区域选择“FACES CYLINDER_2”选项，加工区域深度转变为通孔深度“40”。点 返回“钻孔”界面。
图4-2-26 孔的选择 图4-2-27 加工区域选择

## Slide 26: 项目4
（3）在工具设置中，把刀具设置为 ，点击 生成 按钮，预览刀路，如图4-2-28。
图4-2-28 刀轨预览 图4-2-29 仿真效果
（4）仿真。点击 “操作”区域中的 进行计算，再点击 ，进入“刀轨可视化”对话框。点击 图标进入3D仿真，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点击 进行仿真，如图4-2-29所示。确认无误后，两次 后完成工序创建。

## Slide 27: 项目4
深孔的钻孔加工：
（1）右击 图标，在弹出的工具条中选择“复制”，再右击 图标，在弹出的工具条中选择“粘贴”，出现 工序，复制∅25通孔的钻孔工序。
（2）双击 ，进入钻孔工序界面。在几何体设置区域中，点击指定特征几何体 按钮，进入“特征几何体”界面，删除原来选择的孔。选取零件上的∅6孔，作为特征几何体，如图4-2-30所示。在公共参数区域中，在加工区域选择“FACES CYLINDER_2”选项，加工区域深度转变为通孔深度“40”。点 返回“钻孔”界面。
图4-2-30 孔的选择 图4-2-31 加工区域选择

## Slide 28: 项目4
（3）在工具设置中，把刀具设置为 .在刀轨设置区域，选择循环中“钻”更改为“钻，深孔”选项，如图4-2-32。在弹出的循环参数中的步进区域中，设“最大距离”为“3mm”，如图4-2-33所示。在点击生成 按钮，预览刀路，如图4-2-28。
（4）仿真。点击 “操作”区域中的 进行计算，再点击 ，进入“刀轨可视化”对话框。点击 图标进入3D仿真，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点击 进行仿真，如图4-2-29所示。确认无误后，两次 后完成工序创建。
图4-2-32 参数设置 图4-2-33 循环参数设置

## Slide 29
项目4
图4-2-34 刀轨预览 图4-2-35 仿真效果
小结：
对比钻孔的普通“钻”方式和“钻，深孔”方式，我们可以发现钻方式下，钻头一直钻到最终位置才停下来，再退回起始点；而“钻，深孔”方式下，钻头按设定的切削量钻到一定的深度后，自动提刀到安全平面，再继续钻到下一个切削深度，再提刀，重复这个过程直到切削完毕。

## Slide 30: 项目4
沉头孔的钻孔加工：
（1）点击 图标，在进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中钻刀 ，在名称对话框输入平底刀的直径大小“C41”作为名称，点击 进入“铣刀 参数”对话框界面。设置如图4-2-36的刀具参数。在尺寸对话框中的“直径”填入“41”，在编号对话框中“刀具号”，“补偿寄存器”，“刀具补偿寄存器”，填入“7”，点击 完成刀具建立。
图4-2-36 刀具参数

## Slide 31: 项目4
（2）右击 图标，在弹出的工具条中选择“复制”，再右击 图标，在弹出的工具条中选择“粘贴”，出现 工序，复制∅41通孔的钻孔工序。
（3）双击 ，进入钻孔工序界面。在几何体设置区域中，点击指定特征几何体 按钮，进入“特征几何体”界面，删除原来选择的孔。选取零件上的∅41孔，作为特征几何体，如图4-2-37所示。在公共参数区域中，在加工区域选择“FACES CYLINDER_1”选项，加工区域深度限制转变为 “盲孔”。点 返回“钻孔”界面。
图4-2-37 孔的选择 图4-2-38 加工区域选择

## Slide 32: 项目4
（4）在工具设置中，把刀具设置为 ，点击生成 按钮，预览刀路，如图4-2-39。
图4-2-39 刀轨预览

## Slide 33
项目4
4.1.3攻丝
攻丝是指利用机用丝锥对螺纹孔的内螺纹进行加工。攻丝工序非常重要，参数设置不当容易造成丝锥断裂，残留在工件内。由于丝锥经常热处理非常坚硬，一旦断裂部分留在工件中，取出较为困难，影响生产效率。
下面以图4-2-41所示零件进行介绍：
图4-2-41 加工零件 图4-2-42 加工底孔
加工步骤：
参照上一节的钻孔工序，对加工零件钻出4.9mm的底孔。加工螺纹底孔的效果，如图4-2-42所示。

## Slide 34
项目4
1.刀具创建
（1） 点击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中丝锥 ，在名称对话框输入平底刀的直径大小“T6”作为名称，点击 进入“铣刀 参数”对话框界面。
（2）设置如图4-2-43的刀具参数。在尺寸对话框中的“直径”填入“6”，颈部直径填入“5”。螺距改成“1”（粗牙螺纹M6的螺距为1，如不正确设置，将导致攻丝工序捕捉螺纹参数时出错，造成丝锥加工时断裂的情况）。
（3）在编号对话框中“刀具号”，“补偿寄存器”，“刀具补偿寄存器”，填入“3”，点击
完成刀具建立。

## Slide 35
项目4
图4-2-43 刀具参数
2.创建攻丝加工工序
（1）右击 图标，弹出工具对话框，点击“插入”选项中“工序”项目。
（2）在弹出的工序选项，如图4-2-44，在位置对话框中选择“刀具”为“T6”，“方法”对话框为 ，点 进入“攻丝”对话框界面，如图4-2-45。

## Slide 36
项目4
图4-2-44 工序选择 图4-2-45 工序界面

## Slide 37
项目4
（3）指定特征几何体。在几何体设置区域中，点击指定特征几何体 按钮，进入“特征几何体”界面。依次选取零件上的底孔，作为特征几何体，如图4-2-46所示。攻丝工序自动读取螺纹的参数用于加工，如图4-2-47所示。点 返回“攻丝”界面，点击 生成 按钮，预览刀路，如图4-2-48。
图4-2-46 螺纹底孔的选取 图4-2-47 读取螺纹参数
图4-2-48 刀路预览

## Slide 38
项目4
（4）设置切削参数。点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“500”，在“进给率”区域中，把“mmpm”改为“mmpr”，填上“1”，如图4-2-49所示。点击 计算，点击 ，返回“攻丝”。
（5）仿真。点击“操作”区域中的 进行计算，再点击 ，进入“刀轨可视化”对话框。点击 图标进入3D仿真，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点击 进行仿真，如图4-2-50所示。确认无误后，两次 后完成工序创建。
图4-2-50 仿真加工
图4-2-49 切削参数设置

## Slide 39
项目4
4.2.“1+X证书项目”的平面铣削加工编程

## Slide 40
项目4
4.2.1 项目分析
图4-3-1所示的零件图是数控车铣加工职业技能等级（中级）实操练习题之一。由图可知，我们需要加工一个尺寸为78_(-0.03)^0×74_(-0.03)^0×23_0^(+0.052)的轴承座，加工基准为A面，公差为 。前两章我们已经加工了基准面A和反面B面所在的形状和尺寸。我们接着加工轴承座未加工的2×∅8H7通孔和2×M8螺纹孔。

## Slide 41
项目4
图4-3-1 实操样题

## Slide 42
项目4
4.2.2 平面铣削加工工艺选择
根据广州数控990MA数铣加工中心（不带刀库）的加工设备的具体情况，列举孔加工的加工铣削加工工艺。
加工步骤 | 选用工序 | 加工刀具 | 主轴转速（r/m） | 进给率(mm/m)
钻中心孔 | 钻中心孔 | 中心钻6 | 2000 | 200
钻通孔 | 钻孔 | 麻花钻8 | 800 | 80
钻2×M8螺纹底孔 | 钻孔 | 麻花钻4.9 | 800 | 80
2×M8螺纹的攻丝 | 攻丝 | 丝锥8 | 500 | 500
加工步骤 | 选用工序 | 加工刀具 | 主轴转速（r/m） | 进给率(mm/m)
钻中心孔 | 钻中心孔 | 中心钻6 | 2000 | 200
 | 钻孔 | 麻花钻8 | 800 | 80
钻2×M8螺纹底孔 | 钻孔 | 麻花钻4.9 | 800 | 80
2×M8螺纹的攻丝 | 攻丝 | 丝锥8 | 500 | 500
表2-1 加工工艺
的公差为，因此我们选用型号麻花钻进行钻孔。M8为粗牙螺纹，底孔为4.9，螺距为1。

## Slide 43
项目4
4.2.3 编程工序的确定
图4-3-2 未加工孔A面加工效果
加工步骤：
钻中心孔：
1.刀具创建
（1） 点击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中的中心钻 ，在名称对话框输入中心钻的直径大小“C6”作为名称，点击 进入“铣刀 参数”对话框界面。
（2）设置如图4-3-3的刀具参数。在尺寸对话框中的“直径”填入“6”，在编号对话框中“刀具号”，“补偿寄存器”，“刀具补偿寄存器”，填入“1”，点击 完成刀具建立。
图4-3-3 刀具参数

## Slide 44
项目4
2.创建定心钻加工工序
（1）点击 图标，弹出“创建工序”对话框，在工序子类型中选择 定心钻工序。
（2）如图4-3-4，在位置对话框中选择“程序”对话框为 ，“刀具”对话框为
，“几何体”对话框为 ，“方法”对话框为 ，点 进入“定心钻”对话框界面，如图4-3-5所示。
图4-3-4 工序选择 图4-3-5 定心钻界面

## Slide 45
项目4
（3）指定特征几何体。在几何体设置区域中，点击指定特征几何体 按钮，进入“特征几何体”界面，如图4-3-6所示。依次选取零件上的所有孔，作为特征几何体，如图4-3-7所示。在中心孔区域，点击深度设置的 按钮，改为“0.5”，如图4-3-8所示。点 返回“定心钻”界面，点击 生成 按钮，预览刀路，如图4-3-9。
图4-3-6 特征几何体 图4-3-7 孔的选取
图4-3-8 加工深度设置
图4-3-9 刀路预览

## Slide 46
项目4
（4）设置切削参数。点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“2000”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上200，点击 计算，点击 ，返回“定心钻”。
（5）仿真。点击“操作”区域中的 进行计算，再点击 ，进入“刀轨可视化”对话框。点击 图标进入3D仿真，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点击 进行仿真，如图4-3-10所示。确认无误后，两次 后完成工序创建。
图4-3-10 加工仿真

## Slide 47
项目4
钻2×∅8H7通孔：
1.刀具创建
（1） 点击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中麻花钻 ，在名称对话框输入平底刀的直径大小“S8”作为名称，点击 进入“铣刀 参数”对话框界面。
（2）设置如图4-2-3的刀具参数。在尺寸对话框中的“直径”填入“8”，在编号对话框中“刀具号”，“补偿寄存器”，“刀具补偿寄存器”，填入“1”，点击 完成刀具建立。
图4-3-11 刀具参数

## Slide 48
项目4
2.创建钻孔加工工序
（1）右击 图标，在弹出的工具条中选择“插入”“工序”，在工序子类型中选择 钻孔工序。
（2）如图4-3-12，在位置对话框中选择“程序”对话框为 ，“刀具”对话框为 ，“几何体”对话框为 ，“方法”对话框为 ，
点 进入“钻孔”对话框界面，如图4-3-13所示。
图4-3-12 工序选择 图4-3-13 钻孔界面

## Slide 49
项目4
（3）指定特征几何体。在几何体设置区域中，点击指定特征几何体 按钮，进入“特征几何体”界面，如图4-3-14所示。依次选取零件上的∅8孔，作为特征几何体，如图4-3-15所示。点 返回“定心钻”界面，点击 生成 按钮，预览刀路，如图4-3-16。
图4-3-14 特征几何体 图4-3-15 孔的选取
图4-3-16 刀路预览

## Slide 50
项目4
（4）设置切削参数。点击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” ，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“800”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填上80，点击 计算，点击 ，返回“钻孔”。
（5）仿真。点击“操作”区域中的 进行计算，再点击 ，进入“刀轨可视化”对话框。点击 图标进入3D仿真，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。点击 进行仿真，如图4-3-17所示。确认无误后，两次 后完成工序创建。
图4-3-17 仿真加工

## Slide 51
项目4
思考：
能在反面B面进行通孔和2×M8螺纹孔的加工？请分析一下具体原因。

## Slide 52
项目4
4.2.4 工件的检测与改进
数控车铣加工职业技能等级（中级）实操考核试题附带了如图4-3-18所示的“数控车铣加工实操考核评分表（中级）”。我们可以通过常用内径千分尺（量程0-25mm）和游标卡尺（量程0-100mm）进行测量，把测量的实际值填入评分表中，计算出得分。如果不得分，认真分析原因。
图4-3-18 考核评分表

## Slide 53
项目4
4.2.5 “1+X证书项目”习题
在2.3项目中，学习了零件轴承座中的2×∅8H7通孔和2×M8螺纹孔的加工的工艺与编程，请根据零件轴承座图4-3-1以及表4-2的工艺表，完成B面的精加工编程，效果图如4-3-19所示。
加工步骤 | 加工方式 | 加工刀具 | 主轴转速（r/m） | 进给率
钻2×M8螺纹底孔 | 钻孔 | 麻花钻4.9 | 800 | 80 (mm/m)
2×M8螺纹的攻丝 | 攻丝 | 丝锥8 | 500 | 1 (mm/r)
表4-2 加工工艺
图4-3-19 加工仿真

## Slide 54
谢谢！

## Slide 55: 项目4