## Slide 1: 项目5 车削加工

## Slide 2: 目录
任务5.1 车削加工类型及操作
1
任务5.2 “1+X证书项目”的车削加工编程
2

## Slide 3: 项目5
车削加工
│学习目标│
知识目标：
1.了解车削加工工序制订的思路。
2.熟悉车削加工类型及操作方法、技巧。
3.熟悉车削加工参数的设置。

## Slide 4: 项目5
技能目标：
1.深刻体会知行合一在数控加工中的重要性；培养力求最优的编程思路，具备1+X数控车铣加工（中级）证书所需的职业素养和规范意识；培养具有职业操守、工匠精神的高技能人才。
2.能独立对加工零件进行车削加工编程，且加工零件精度达到1+X证书（中级）的评分标准。

## Slide 5: 项目5
素质目标：
1.掌握UG NX12.0软件车削编程步骤。
2.掌握内外车削零件的加工工序和加工参数。
3.掌握1+X证书（中级）训练题的编程技巧及流程。

## Slide 6: 项目5
项目概述
车削加工模块包含了面加工、外径粗车、退刀粗车、内径粗镗、退刀粗镗、外径精车、内径精镗、外径开槽、内径开槽等工序。车削加工模块提供了零件外轮廓和内孔外形粗精加工、退刀槽和螺纹等工序的编程。

## Slide 7: 任务5.1
任务5.1 车削加工类型及操作
在“应用模块”中单击“加工”模块 按钮后，选择“turning”工序，当我们单击“创建工序” 后，系统会弹出 “创建工序”对话框。它提供了所有车削加工工序的类型，下面对各个工序类型进行简单介绍。

## Slide 8: 任务5.1

## Slide 9: 任务5.1

## Slide 10: 任务5.1.1
简单外轮廓车削加工
在数控车床上经常加工类似中间轴的轴类零件，其外表面多为外圆、端面、锥面及圆弧轮廓加工，是零件加工的基本步骤和前期工步。外轮廓车削加工主要包括：外径粗车、退刀粗车、外径精车、外径开槽、外径螺纹铣等工序。

## Slide 11: 任务5.1.1
1.外径粗车。
（1）进入加工模块。
①打开图5-1-3所示的“加工零件”建模文件。

## Slide 12: 任务5.1.1
②进入加工环境。在“应用模块”功能选项卡中单击 “加工”按钮，弹出的“加工环境”对话框中“要创建的CAM组装”模块选择“turning”选项，再单击“确定”按钮。

## Slide 13: 任务5.1.1
（2）创建几何体模块。
①进入几何视图界面。单击 几何视图图标，进入几何视图界面。双击
图标，弹出“MCS 主轴”对话框。
②机床坐标系的设置。单击零件右端面的外圆，自动捕捉圆心成为坐标系原点，如图5-1-5。绕着Y轴旋转坐标轴270°，得到图5-1-6的机床坐标系。

## Slide 14: 任务5.1.1
在“MCS 主轴”对话框中的“车床工作平面”模块的指定平面选项对话框选择“ZM-XM”选项。单击“确定”按钮完成安全平面的设置。

## Slide 15: 任务5.1.1
（2）创建毛坯几何体。
①单击 图标中的“+”，展开列表。双击 图标，弹出“工件”对话框。
②单击“指定部件” 图标，弹出“部件几何体”对话框，选取加载零件作为加工最终部件，并单击“确定”按钮 返回“工件”对话框。

## Slide 16: 任务5.1.1
③双击 图标，弹出“车削工件”对话框，单击“指定毛坯边界”对话框右侧的 图标，进入“毛坯边界”对话框，单击“指定点” 按钮，选取左侧端面外圆，自动捕捉圆心作为安装原点，如图5-1-8所示。在“长度”对话框输入“86”，在“直径”对话框输入“40”，如图5-1-9所示。

## Slide 17: 任务5.1.1
④单击“显示” 图标，观察设置的部件和毛坯是否符合要求，如图5-1-10所示。

## Slide 18: 任务5.1.1
（4）刀具创建。
①单击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中的车刀 ，在“名称”对话框输入“外圆刀_80_L”作为名称，单击“确定”按钮进入“铣刀 参数”对话框界面。
②设置刀具参数。在“尺寸”对话框中的“刀尖半径”填入实际加工车刀的外圆半径，在“编号”对话框中“刀具号”，填入“1”，如图5-1-11所示。在跟踪界面下，设置补偿寄存器为“1”，刀具寄存补偿器为“1”，如图5-1-12所示。单击“确定”按钮完成刀具建立。

## Slide 19: 任务5.1.1

## Slide 20: 任务5.1.1
（5）建外径粗车加工工序。
①单击 图标，弹出“创建工序”对话框，在工序子类型中选择外径粗车工序。
②如图5-1-13，在“位置”对话框中选择“程序”对话框为“PROGRAM”选项，“刀具”对话框为“外圆刀_80_L（车刀）”选项，“几何体”对话框为“TURNING_WORKPIECE”选项，“方法”对话框为“LATHE_ROUGH”选项，单击“确定”按钮进入“外径粗车”对话框界面，如图5-1-14所示。

## Slide 21: 任务5.1.1
③步进参数设置。在“刀轨设置”区域中，设置步进的“切削深度”模式为“恒定”选项，“深度”文本框设置为“2”，如图5-1-15所示。

## Slide 22: 任务5.1.1
④切削参数设置。单击“刀轨设置”区域中的“切削参数” 图标，进入“切削参数”对话框，在“粗加工余量”区域中，设置“面”余量为“0.3” ，“径向”余量为“0.3”。在“公差”设置区域，设置“内外公差”均为“0.01”，如图5-1-16所示。单击“确定”按钮，返回“外径粗车”。

## Slide 23: 任务5.1.1
⑤非切削移动设置。单击“刀轨设置”区域中的“非切削移动” ，进入“非切削移动”界面。进入“逼近”界面下，如图5-1-17所示。设置“出发点”区域的“点选项”为“指定”选项，单击“指定点” 图标，设置“输出坐标参考”为”WCS”选项， “XC”为“50”， “YC”为“50”，如图5-1-18所示。单击“确定”按钮，返回“非切削移动”界面。在安全距离设置界面，在“工件安全距离”设置区域，把“径向安全距离”文本框改为“0”，“轴向安全距离”文本框改为“0”，如图5-1-19所示。

## Slide 24: 任务5.1.1

## Slide 25: 任务5.1.1
⑥设置进给率和速度。单击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” 图标，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，输出模式设置为“RPM”选项，勾选 主轴速度图标，在文本框填上“600”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填“100”，把“切削模式”设置为“mmpm”选项，如图5-1-20所示。单击“确定”按钮，返回“外径粗车”界面。单击 图标计算，预览刀轨，如图5-1-21所示。

## Slide 26: 任务5.1.1
⑦仿真。单击“操作”区域中的 图标进行计算，再单击 图标，进入“刀轨可视化”对话框。单击“3D动态”图标进入“3D仿真”，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。单击 图标进行仿真，如图5-1-22所示。确认无误后，单击两次 “确定”按钮后完成工序创建。

## Slide 27: 任务5.1.1
2. 外径精车。
（1）右击外径粗车工序 图标，通过工具条插入工序，进入创建工序表界面。在工序子类型中选择 外径精车工序。。

## Slide 28: 任务5.1.1
（2）如图5-1-23，在“位置”对话框中选择“程序”对话框为“PROGRAM”选项，选择“刀具”对话框为“外圆刀_80_L（车刀）”选项，选择“几何体”对话框为“TURNING_ WORKPIECE”选项，选择“方法”对话框为“LATHE_FINISH”选项，单击“确定”按钮进入“外径精车”对话框界面，如图5-1-24所示。。

## Slide 29: 任务5.1.1
（3）非切削移动设置。单击“刀轨设置”区域中的“非切削移动” ，进入“非切削移动”界面。在“进刀”界面下，设置“进刀类型”为“线形—相对于切削”选项，“长度”文本框改为“5”，“延伸距离”文本框改为“1”，如图5-1-25所示。单击“确定”按钮，返回“外径精车”界面。

## Slide 30: 任务5.1.1
（4）设置进给率和速度。单击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” 图标，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，输出模式设置为 ，勾选 主轴速度图标，在文本框填上“1000”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填“60”，把“切削模式”对话框设置为“mmpm”选项，如图5-1-26所示。单击“确定”按钮，返回“外径粗车”界面。单击 图标计算，预览刀轨，如图5-1-27所示。

## Slide 31: 任务5.1.1
（5）仿真。单击“操作”区域中的 图标进行计算，再单击 图标，进入“刀轨可视化”对话框。单击“3D动态”图标进入“3D仿真”，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。单击 图标进行仿真，如图5-1-28所示。确认无误后，单击两次 “确定”按钮后完成工序创建。

## Slide 32: 任务5.1.2
复杂外轮廓车削加工
对复杂外轮廓零件用外径粗车工序进行粗加工，由于零件中间具有的凹槽，而左偏外圆刀具加工时与零件发生干涉，导致无法对全部形状开粗。因此，我们需要利用右偏外圆刀对零件的反方向进行二次开粗，去除剩余的余量。

## Slide 33: 任务5.1.2
1.外径粗车。
（1）外径开粗。
参考上一节外径开粗工序的做法，对加工零件进行第一次外径开粗，加工效果如图5-1-30所示。

## Slide 34: 任务5.1.2
（2）刀具创建。
①单击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中的右偏车刀 ，在“名称”对话框输入“外圆刀_35_R”作为名称，单击“确定”按钮进入“车刀”对话框界面。
②设置刀具参数。在“刀片”设置区域，把“ISO刀片形状”设置为“V（菱形35）”选项。在“尺寸”对话框中的“刀尖半径”填入实际加工车刀的外圆半径，“方向角度”填入“90”。在“编号”对话框中“刀具号”，填入“2”，如图5-1-31所示。在跟踪界面下，设置补偿寄存器为“2”，刀具寄存补偿器为“2”，如图5-1-32所示。单击“确定”按钮完成刀具建立。

## Slide 35: 任务5.1.2

## Slide 36: 任务5.1.2
（3）创建退刀粗车加工工序。
①右击 图标，通过弹出的工具条插入工序，在工序子类型中选择 退刀粗车工序。
②如图5-1-33，在“位置”对话框中选择“程序”对话框为“PROGRAM”选项，“刀具”对话框为“外圆刀_80L（车刀）”选项，“几何体”对话框为“TURNING_WORKPIECE”选项，“方法”对话框为“LATHE_ROUGH”选项，单击“确定”按钮进入“退刀粗车”对话框界面，如图5-1-34所示。

## Slide 37: 任务5.1.2
③步进参数设置。在“刀轨设置”区域中，设置“步进”界面的“切削深度”对话框为“恒定”选项，“最大距离”文本框设置为“1.5”，如图5-1-35所示。

## Slide 38: 任务5.1.2
④切削参数设置。单击“刀轨设置”区域中的“切削参数” 图标，进入“切削参数”对话框，在“粗加工余量”区域中，设置“面”余量为“0.3” ，“径向”余量为“0.3”。在“公差”设置区域，设置“内外公差”均为“0.01”，如图5-1-36所示。单击“确定”按钮，返回“退刀粗车”。

## Slide 39: 任务5.1.2
⑤非切削移动设置。单击“刀轨设置”区域中的“非切削移动” 图标，进入“非切削移动”界面。进入“逼近”界面下，如图5-1-37所示。设置“出发点”区域的“点选项”为“指定”选项，单击“指定点” 图标，选取“输出坐标”区域的“参考”对话框为“WCS”选项，“XC”文本框改为“50”，“YC”文本框改为“50”，如图5-1-38所示。单击“确定”按钮，返回“非切削移动”界面。在安全距离设置界面，在“工件安全距离”设置区域，把“径向安全距离”文本框改为“0”，“轴向安全距离”文本框改为“0”，如图5-1-39所示。

## Slide 40: 任务5.1.2

## Slide 41: 任务5.1.2
⑥设置进给率和速度。单击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” 图标，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，输出模式设置为 ，勾选 主轴速度图标，在文本框填上“600”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填“100”，把“切削模式”对话框设置为“mmpm”选项，如图5-1-40所示。单击“确定”按钮，返回“退刀粗车”界面。单击 图标计算，预览刀轨，如图5-1-41所示。

## Slide 42: 任务5.1.2
⑦仿真。单击“操作”区域中的 图标进行计算，再单击 图标，进入“刀轨可视化”对话框。单击“3D动态”图标进入“3D仿真”，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。单击 图标进行仿真，如图5-1-42所示。确认无误后，单击两次 “确定”按钮后完成工序创建。

## Slide 43: 任务5.1.2
2. 外径精车。
选用切槽刀（3号刀）对零件进行“外径精车”工序精加工。具体步骤可参考上一节内容，效果如图5-1-43所示。

## Slide 44: 任务5.1.3
外径开槽车削加工
为保证在加工时便于退刀，且在装配时与相邻零件保证靠紧，所以在台肩处应加工出退刀槽。退刀槽和越程槽是在轴的根部和孔的底部做出的环形沟槽。沟槽的作用：一是保证加工到位，二是保证装配时相邻零件的端面靠紧。

## Slide 45: 任务5.1.3
1.外径粗精车。
参考上一节外径开粗和外径精车工序的做法，对加工零件进行外形加工，加工效果如图5-1-45所示。

## Slide 46: 任务5.1.3
2.刀具创建。
（1）单击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中的车刀 ，在“名称”对话框输入“3mm槽刀”作为名称，单击“确定”按钮进入“槽刀”对话框界面。
（2）设置刀具参数。在“尺寸”对话框中的“刀片宽度”填入“3”，“半径”填入实际加工车刀的外圆半径。在“编号”对话框中“刀具号”，填入“2”，如图5-1-46所示。在跟踪界面下，设置补偿寄存器为“2”，刀具寄存补偿器为“2”，如图5-1-47所示。单击“确定”按钮完成刀具建立。

## Slide 47: 任务5.1.3

## Slide 48: 任务5.1.3
3.创建外径开槽加工工序。
（1）右击 图标，通过弹出的工具条插入工序，在工序子类型中选择 外径开槽工序。
（2）如图5-1-48，在“位置”对话框中选择“程序”对话框为“PROGRAM”，“刀具”对话框为“3MM槽刀（槽刀-标准）”选项，“几何体”对话框为“TURNING_WORKPIECE”选项，“方法”对话框为“LATHE_FINISH”选项，单击“确定”按钮，进入“外径开槽”对话框界面，如图5-1-49所示。

## Slide 49: 任务5.1.3
（3）步进参数设置。在刀轨设置区域中，设置“步进”的切削深度模式为“恒定”选项，“最大距离”设置为“2.5mm”，如图5-1-50所示。

## Slide 50: 任务5.1.3
（4）非切削移动设置。单击“刀轨设置”区域中的“非切削移动” 图标，进入“非切削移动”界面。进入“逼近”界面下，如图5-1-51所示。设置“出发点”区域的“点选项”对话框为“指定”选项，按击“指定点” 图标，设置“输出坐标参考”对话框为“WCS”选项，“XC”文本框改为“50”，“YC”文本框改为“50”，如图5-1-52所示。单击“确定”按钮，返回“非切削移动”界面。在安全距离设置界面，在“工件安全距离”设置区域，把“径向安全距离”文本框改为“0”，“轴向安全距离”文本框改为“0”，如图5-1-53所示。

## Slide 51: 任务5.1.3

## Slide 52: 任务5.1.3
（5）设置进给率和速度。单击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” 图标，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，输出模式设置为 ，勾选 主轴速度图标，在文本框填上“400”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填“50”，把“切削模式”对话框设置为“mmpm”选项，如图5-1-54所示。单击“确定”按钮，返回“外径开槽”界面。单击 图标计算，预览刀轨，如图5-1-55所示。

## Slide 53: 任务5.1.3
（6）仿真。单击“操作”区域中的 图标进行计算，再单击 图标，进入“刀轨可视化”对话框。单击“3D动态”图标进入“3D仿真”，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。单击 图标进行仿真，如图5-1-56所示。确认无误后，单击两次 “确定”按钮后完成工序创建。

## Slide 54: 任务5.1.4
外径螺纹车削加工
螺纹车削是指螺纹加工过程，具体是指工件旋转一圈，车刀沿工件轴线移动一个导程，刀刃的运动轨迹就形成了工件的螺纹表面的螺纹加工过程。车床主轴与刀具之间必须保持严格的运动关系：主轴每转一圈（即工件转一圈），刀具应均匀地移动一个导程的距离。工件的转动和车刀的移动都是通过主轴的带动来实现的，从而保证了工件和刀具之间严格的运动关系。

## Slide 55: 任务5.1.4
1.加工退刀槽。
参照上一节的开槽工序，对加工零件的退刀槽。加工零件退刀槽的效果，如图5-1-58所示。

## Slide 56: 任务5.1.4
2.刀具创建。
（1）单击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中螺纹车刀 ，在“名称”对话框输入 “螺纹刀”作为名称，单击“确定”按钮，进入“螺纹刀”对话框界面。
（2）在“编号”对话框中“刀具号”，如图5-1-59所示。在跟踪界面下，在“补偿寄存器”，“刀具补偿寄存器”，填入“3”，如图5-1-60所示。单击“确定”按钮完成刀具建立。

## Slide 57: 任务5.1.4

## Slide 58: 任务5.1.4
3.创建外径螺纹铣加工工序。
（1）右击 图标，弹出工具对话框，单击“插入”选项中“工序”选项。
（2）在弹出的工序选项，如图5-1-61，在位置对话框中选择“刀具”为“螺纹刀（螺纹刀—标准）”选项，“方法”对话框为“LATHE_FINISH”选项，单击“确定”按钮进入“螺纹铣”对话框界面，如图5-1-62。

## Slide 59: 任务5.1.4
（3）在螺纹形状设置区域中，单击 选项，单击螺纹上方的截面线作为顶线，如图5-1-63所示。（注意：选取截面线时，单击线的右端点，从右端开始加工；反之，单击线的左端，就会从左端开始加工。）
根据螺纹牙高公式（牙高 H=0.54P），计算出M25粗牙螺纹的深度=牙高=1.35。把“深度选项”设置为“深度和角度”选项，“深度”文本框填入“1.35”，“与XC的夹角”文本框填入“-180”。为了能加工出完整的螺纹，增加切进距离和切出距离，在“偏置”设置区域，“起始偏置”文本框填入“3”，“终止偏置”文本框填入“2”，如图5-1-64所示。

## Slide 60: 任务5.1.4
（4）刀轨设置。在刀“轨设置”区域中，把“最大距离”文本框设置为“1.5”，“最小距离”文本框设置为“0.4”，如图5-1-65所示。单击“生成” 按钮，预览刀路，如图5-1-66。

## Slide 61: 任务5.1.4
（5）设置切削参数。单击“刀轨设置”区域中的“切削参数” 图标，进入切削参数界面。在“螺距“界面下，在”距离“文本框下填入“2.5”，如图5-1-67所示。

## Slide 62: 任务5.1.4
单击“进给率和速度” 图标，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“300”，在“进给率”区域中，把“输出模式” 对话框“mmpm”改为“mmpr”选项，“切削”文本框填上“2.5”，如图5-1-68所示。单击 图标计算，单击“确定”按钮，返回“螺纹铣”。

## Slide 63: 任务5.1.4
（6）仿真。单击“操作”区域中的 图标进行计算，再单击 图标，进入“刀轨可视化”对话框。单击“3D动态”图标进入“3D仿真”，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。单击 图标进行仿真，如图5-1-69所示。确认无误后，单击两次 “确定”按钮后完成工序创建。

## Slide 64: 任务5.1.5
内孔车削加工
在车床上对工件的孔进行车削的方法叫镗孔(又叫车孔)。铸造孔、锻造孔或用钻头钻出来的孔，为了达到所要求的精度和表面质量，还需要镗孔。镗孔是常用的孔加工方法之一，可以作粗加工，也可以作精加工，加工范围很广。

## Slide 65: 任务5.1.5
1.内径粗加工。
在粗加工前，先用∅20的钻头钻出长度为25的底孔。
（1）进入加工模块。
①打开图5-1-70所示的“加工零件”建模文件。

## Slide 66: 任务5.1.5
②进入加工环境。在“应用模块”功能选项卡中选择“加工” 按钮，弹出的“加工环境”对话框中“要创建的CAM组装”模块选择“turning”选项，单击“确定”按钮,如图5-1-71。

## Slide 67: 任务5.1.5
（2）创建几何体模块。
①进入几何视图界面。单击 “几何视图” 图标，进入几何视图界面。双击
图标，弹出“MCS 主轴”对话框。
②机床坐标系的设置。单击零件右端面的外圆，自动捕捉圆心成为坐标系原点，如图5-1-72。绕着Y轴旋转坐标轴90°，得到图5-1-73的机床坐标系。
在“MCS 主轴”对话框中的“车床工作平面”模块的指定平面选项对话框选择“ZM-XM”选项，单击“确定”按钮完成安全平面的设置。

## Slide 68: 任务5.1.5
（3）创建毛坯几何体。
①单击 图标中的“+”，展开列表。双击 图标，弹出“工件”对话框。
②单击“指定部件” 图标，弹出“部件几何体”对话框，选取加载零件作为加工最终部件，并单击“确定”按钮返回“工件”对话框。
③双击 图标，弹出“车削工件”对话框，单击“指定毛坯边界”对话框右侧的 图标，进入“毛坯边界”对话框，选取“类型”设置为 选项，单击“指定点” 按钮，选取左侧端面外圆，自动捕捉圆心作为安装原点，如图5-1-75所示。在“长度”对话框输入“35”，“外径”对话框输入“36”，“内径”对话框输入“20”（钻头的直径），如图5-1-76所示。

## Slide 69: 任务5.1.5

## Slide 70: 任务5.1.5
④单击“显示” 图标，观察设置的部件和毛坯是否符合要求，如图5-1-77所示。

## Slide 71: 任务5.1.5
（4）刀具创建。
①单击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中的内孔车刀 ，在“名称”对话框输入“镗刀_L”作为名称，单击“确定”按钮进入“铣刀 参数”对话框界面。
②设置刀具参数。在尺寸对话框中的“刀尖半径”填入实际加工车刀的外圆半径，在“编号”对话框中“刀具号”，填入“1”，如图5-1-78所示。在“跟踪”界面下，设置补偿寄存器为“1”，刀具寄存补偿器为“1”，如图5-1-79所示。单击“确定”按钮完成刀具建立。

## Slide 72: 任务5.1.5

## Slide 73: 任务5.1.5
（5）创建内径粗镗加工工序
①单击 图标，弹出“创建工序”对话框，在工序子类型中选择 内径粗镗工序。
②如图5-1-80，在“位置”对话框中选择“程序”对话框为“PROGRAM”选项，“刀具”对话框为“镗刀_L（槽刀-标准）”选项，“几何体”对话框为“TURNING_WORKPIECE”选项，“方法”对话框为“LATHE_ROUGH”选项，单击“确定”按钮进入“内径粗镗”对话框界面，如图5-1-81所示。

## Slide 74: 任务5.1.5
③步进参数设置。在“刀轨设置”区域中，设置“步进”界面的“切削深度”模式为“恒定”选项，“最大距离”文本框设置为“1”，如图5-1-82所示。

## Slide 75: 任务5.1.5
④切削参数设置。单击“刀轨设置”区域中的“切削参数” 图标，进入“切削参数”对话框，在“粗加工余量”区域中，设置“面”余量为“0.3” ，“径向”余量为“0.3”。在“公差”设置区域，设置“内外公差”均为“0.01”，如图5-1-83所示。单击“确定”按钮，返回“外径粗车”。

## Slide 76: 任务5.1.5
⑤非切削移动设置。单击“刀轨设置”区域中的“非切削移动” 图标，进入“非切削移动”界面。进入“逼近”界面下，如图5-1-84所示。设置“出发点”区域的“点选项”为“指定”选项，单击“指定点” 图标，设置“输出坐标参考”为“WCS”选项，“XC”文本框为“50”，“YC”文本框为“50”，如图5-1-85所示。单击“确定”按钮，返回“非切削移动”界面。在“安全距离”设置界面，在“工件安全距离”设置区域，把“径向安全距离”改为“0”，“轴向安全距离”改为“0”，如图5-1-86所示。

## Slide 77: 任务5.1.5
⑥设置进给率和速度。单击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” 图标，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，输出模式设置为 ，勾选 “主轴速度”图标，在文本框填上“600”，在“进给率”区域中的“切削”对话框设置为“80”“mmpm”选项，如图5-1-87所示。单击“确定”按钮，返回“内径粗镗”界面。单击 图标计算，预览刀轨，如图5-1-88所示。

## Slide 78: 任务5.1.5
⑦仿真。单击“操作”区域中的 图标进行计算，再单击 图标，进入“刀轨可视化”对话框。单击“3D动态”图标进入“3D仿真”，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。单击 图标进行仿真，如图5-1-89所示。确认无误后，单击两次 “确定”按钮后完成工序创建。

## Slide 79: 任务5.1.5
2.内径精加工。
（1）右击内径粗镗工序 图标，通过工具条插入工序，进入创建工序表界面。在工序子类型中选择 内径精镗工序。
（2）如图5-1-90，在“位置”对话框中选择“程序”对话框为“PROGRAM”选项，“刀具”对话框为“镗刀_L(槽刀-标准)”选项，“几何体”对话框为“TURNING_WORKPIECE”选项，“方法”对话框为“LATHE_FINISH”选项，单击“确定”按钮进入“内径精镗”对话框界面，如图5-1-91所示。

## Slide 80: 任务5.1.5

## Slide 81: 任务5.1.5
（3）非切削移动设置。单击“刀轨设置”区域中的“非切削移动” 图标，进入“非切削移动”界面。进入“逼近”界面下，如图5-1-92所示。设置“出发点”区域的“点选项”为“指定”选项，按击“指定点” 图标，设置“输出坐标参考”为“WCS”选项，“XC”文本框为“50”，“YC”文本框为“50”，如图5-1-93所示。单击“确定”按钮，返回“非切削移动”界面。

## Slide 82: 任务5.1.5
进入“离开”界面下，如图5-1-94所示。在“离开点”设置区域，单击“指定点” 图标，设置“输出坐标参考”为“WCS”选项，“XC”文本框为“50”，如图5-1-95所示。单击“确定”按钮，返回“非切削移动”界面。

## Slide 83: 任务5.1.5
在”安全距离”设置界面，在”工件安全距离”设置区域，把”径向安全距离”改为“0”，”轴向安全距离”改为“0”，如图5-1-96所示。

## Slide 84: 任务5.1.5
（4）设置进给率和速度。单击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” 图标，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，输出模式设置为 ，勾选 主轴速度图标，在文本框填上“1000”，在“进给率”区域中的“切削”对话框设置为“40”“mmpm”选项，如图5-1-97所示。单击“确定”按钮，返回“内径精镗”界面。单击 图标计算，预览刀轨，如图5-1-98所示。

## Slide 85: 任务5.1.5
（5）仿真。单击“操作”区域中的 图标进行计算，再单击 图标，进入“刀轨可视化”对话框。单击“3D动态”图标进入“3D仿真”，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。单击 图标进行仿真，如图5-1-99所示。确认无误后，单击两次 “确定”按钮后完成工序创建。

## Slide 86: 任务5.1.5
3. 内径开槽。
①单击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中的内孔槽刀 ，在“名称”对话框输入“3mm内槽刀”作为名称，单击“确定”按钮进入“槽刀”对话框界面。
②设置刀具参数。在“尺寸”对话框中的“刀片宽度”填入“3”，“刀片长度”填入“6”。在“编号”对话框中“刀具号”，填入“2”，如图5-1-100所示。在“跟踪”界面下，设置补偿寄存器为“2”，刀具寄存补偿器为“2”，如图5-1-101所示。单击“确定”按钮完成刀具建立。

## Slide 87: 任务5.1.5

## Slide 88: 任务5.1.5
（2）创建内径开槽加工工序
①右击 图标，通过弹出的工具条插入工序，在工序子类型中选择 内径开槽工序。
②如图5-1-102，在位置对话框中选择“程序”对话框为“PROGRAM”选项，“刀具”对话框为“3MM内槽刀（槽刀-标准）”选项，“几何体”对话框为“TURNING_WORKPIECE”选项，“方法”对话框为“LATHE_FINISH”选项，单击“确定”按钮进入“内径开槽”对话框界面，如图5-1-103所示。

## Slide 89: 任务5.1.5
③步进参数设置。在刀轨设置区域中，设置步进的切削深度模式为“恒定”，深度设置为“2.5mm”，如图5-1-104所示。

## Slide 90: 任务5.1.5
④非切削移动设置。单击“刀轨设置”区域中的“非切削移动” 图标，进入“非切削移动”界面。进入“逼近”界面下，如图5-1-105所示。设置“出发点”区域的“点选项”为“指定”选项，单击“指定点” 图标，设置“输出坐标参考”为“WCS”选项，“XC”文本框为“50”，“YC”文本框为“50”，如图5-1-106所示。单击“确定”按钮，返回“非切削移动”界面。

## Slide 91: 任务5.1.5
进入“离开”界面下，如图5-1-107所示。在“离开点”设置区域，单击“指定点” 图标，设置“输出坐标参考”为“WCS”选项，“XC”文本框为“50”，如图5-1-108所示。单击“确定”按钮，返回“非切削移动”界面。

## Slide 92: 任务5.1.5
在“安全距离”设置界面，在“工件安全距离”设置区域，把“径向安全距离”改为“0”，“轴向安全距离”改为“0”，如图5-1-109所示。

## Slide 93: 任务5.1.5
⑤设置进给率和速度。单击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” 图标，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，“输出模式”设置为“RPM”选项，勾选 “主轴速度”图标，在文本框填上“400”，在“进给率”区域中的“切削”对话框设置为“50”“mmpm” 选项，如图5-1-110所示。单击“确定”按钮，返回“内径开槽”界面。单击 图标计算，预览刀轨，如图5-1-111所示。

## Slide 94: 任务5.1.5
⑥仿真。单击“操作”区域中的 图标进行计算，再单击 图标，进入“刀轨可视化”对话框。单击“3D动态”图标进入“3D仿真”，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。单击 图标进行仿真，如图5-1-112所示。确认无误后，单击两次 “确定”按钮后完成工序创建。

## Slide 95: 任务5.1.5
⑥仿真。单击“操作”区域中的 图标进行计算，再单击 图标，进入“刀轨可视化”对话框。单击“3D动态”图标进入“3D仿真”，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。单击 图标进行仿真，如图5-1-112所示。确认无误后，单击两次 “确定”按钮后完成工序创建。

## Slide 96: 任务5.1.5
4. 内径螺纹铣。
（1）刀具创建
①单击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中内螺纹车刀 ，在“名称”对话框输入 “内螺纹刀”作为名称，单击“确定”按钮进入“螺纹刀”对话框界面。
②在“编号”对话框中“刀具号”，如图5-1-113所示。在“跟踪”界面下，在“补偿寄存器”，“刀具补偿寄存器”，填入“3”，如图5-1-114所示。单击“确定”按钮完成刀具建立。

## Slide 97: 任务5.1.5

## Slide 98: 任务5.1.5
（2）创建外径螺纹铣加工工序
①右击 图标，弹出工具对话框，单击“插入”选项中“工序”项目。
②在弹出的工序选项，如图5-1-115，在“位置”对话框中选择“刀具”为“3MM内槽刀（槽刀-标准）”选项，“方法”对话框为“LATHE_FINISH”选项，单击“确定”按钮进入“螺纹铣”对话框界面，如图5-1-116。

## Slide 99: 任务5.1.5
③在螺纹形状设置区域中，单击 选项，单选螺纹下方的截面线作为顶线，如图5-1-117所示。（注意选取截面线时，选取线的右端点，从右端开始加工；反之，选取线的左端，就会从左端开始加工。）
根据公式（牙高 H=0.54P），计算出M27×1.5螺纹的深度=牙高=0.81。把“深度选项”设置为“深度和角度”选项，“深度”文本框填入“0.81”，“与XC的夹角”文本框填入“-180”。为了能加工出完整的螺纹，增加切进距离和切出距离，在“偏置”设置区域，“起始偏置”文本框填入“3”，“终止偏置”文本框填入“2”，如图5-1-118所示。

## Slide 100: 任务5.1.5
④刀轨设置。在“刀轨设置”区域中，把“最大距离”设置为“1.5”，“最小距离”设置为“0.3”，如图5-1-119所示。

## Slide 101: 任务5.1.5
⑤设置切削参数。单击“刀轨设置”区域中的“切削参数” 图标，进入切削参数界面。在“螺距”界面下，在“距离”文本框下填入“1.5”，如图5-1-120所示。

## Slide 102: 任务5.1.5
⑥非切削移动设置。单击“刀轨设置”区域中的“非切削移动” 图标，进入“非切削移动”界面。进入“逼近”界面下，如图5-1-121所示。设置“出发点”区域的“点选项”为“指定”选项，单击“指定点” 图标，设置“输出坐标参考”为“WCS”选项，“XC”文本框为“50”，“YC”文本框为“50”，如图5-1-122所示。单击“确定”按钮，返回“非切削移动”界面。

## Slide 103: 任务5.1.5
进入“离开”界面下，如图5-1-123所示。在“离开点”设置区域，单击“指定点” 图标，设置“输出坐标参考”为“WCS”选项，“XC”文本框为“50”，如图5-1-124所示。单击“确定”按钮，返回“非切削移动”界面。

## Slide 104: 任务5.1.5
在“安全距离”设置界面，在“工件安全距离”设置区域，把“径向安全距离”改为“0”，“轴向安全距离”改为“0”，如图5-1-125所示。

## Slide 105: 任务5.1.5
⑦单击“进给率和速度” 图标，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，勾选 图标，在文本框填上“300”， 在“进给率”区域中的“切削”对话框设置为“1.5”“mmpr” 选项，如图5-1-126所示。单击“确定”按钮，返回“内径螺纹铣”。单击 图标计算，预览刀路，如图5-1-127所示。

## Slide 106: 任务5.1.5
⑧仿真。单击“操作”区域中的 图标进行计算，再单击 图标，进入“刀轨可视化”对话框。单击“3D动态”图标进入“3D仿真”，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。单击 图标进行仿真，如图5-1-128所示。确认无误后，单击两次 “确定”按钮后完成工序创建。

## Slide 107: 任务5.2
“1+X证书项目”的车削加工编程
项目分析
图5-2-1所示的零件图是数控车铣加工职业技能等级（中级）实操练习题之一。由图可知，我们需要加工一个尺寸为 的传动轴，加工基准为A面，公差为 。传动轴零件有同轴度的要求，因此我们先加工含有基准面A面的右端面，然后再调头工件，装夹基准面A面，加工带有内孔螺纹的左端面。由于基准面A面的有表面粗糙度要求 ，因此我们需要包裹铜皮在基准面A上，再用三爪卡盘夹紧。

## Slide 108: 5.2.1

## Slide 109: 5.2.2
车削加工工艺选择。
根据广州数控980TD数控车床的加工设备的具体情况，列举车削加工工艺。
加工步骤 | 选用工序 | 加工刀具 | 主轴转速（r/m） | 进给率(mm/m)
粗车右端面外形轮廓、、 | 外径粗车 | 外圆车刀 | 600 | 100
精车右端面外形轮廓、、 | 外径精车 | 外圆车刀 | 1000 | 80
车削退刀槽 | 外径开槽 | 3mm切槽刀 | 300 | 50
调头，钻的加工底孔 | 钻孔 | 麻花钻 | 150 | 手动
粗车左端面外形轮廓 | 外径粗车 | 外圆车刀 | 600 | 100
精车左端面外形轮廓 | 外径精车 | 外圆车刀 | 1000 | 80
粗车左端面内孔螺纹M27×1.5的底孔 | 内径粗镗 | 内孔车刀 | 600 | 80
精车左端面内孔螺纹M27×1.5的底孔 | 内径精镗 | 内孔车刀 | 1000 | 60
车削退刀槽 | 内径开槽 | 3mm内切槽刀 | 300 | 50
车削内孔螺纹M27×1.5 | 内径螺纹铣 | 内螺纹铣刀 | 300 | F1.5
加工步骤 | 选用工序 | 加工刀具 | 主轴转速（r/m） | 进给率(mm/m)
 | 外径粗车 | 外圆车刀 | 600 | 100
 | 外径精车 | 外圆车刀 | 1000 | 80
 | 外径开槽 | 3mm切槽刀 | 300 | 50
 | 钻孔 |  | 150 | 手动
 | 外径粗车 | 外圆车刀 | 600 | 100
 | 外径精车 | 外圆车刀 | 1000 | 80
粗车左端面内孔螺纹M27×1.5的底孔 | 内径粗镗 | 内孔车刀 | 600 | 80
精车左端面内孔螺纹M27×1.5的底孔 | 内径精镗 | 内孔车刀 | 1000 | 60
 | 内径开槽 | 3mm内切槽刀 | 300 | 50
车削内孔螺纹M27×1.5 | 内径螺纹铣 | 内螺纹铣刀 | 300 | F1.5
表5-2-1 加工工艺表

## Slide 110: 5.2.3
编程工序的确定。
下面以加工传动轴的含有基准面A面的右端面为例。根据图5-2-1的传动轴零件图，利用NX UG 12.0建立图5-2-2所示的模型。

## Slide 111: 5.2.2
1.外径粗车
（1）进入加工模块。
①打开图5-2-2所示的“加工零件”建模文件。
②进入加工环境。在“应用模块”功能选项卡中选择 “加工”按钮，弹出的“加工环境”对话框中“要创建的CAM组装”模块选择“turning”选项，再单击“确定”按钮，如图5-2-3。

## Slide 112: 5.2.2
（2）创建几何体模块。
①进入几何视图界面。单击 “几何视图”图标，进入“几何视图”界面。双击 图标，弹出“MCS 主轴”对话框。
②机床坐标系的设置。单击零件右端面的外圆，自动捕捉圆心成为坐标系原点，如图5-2-4。绕着Y轴旋转坐标轴90°，得到图5-2-5的机床坐标系。
在“MCS 主轴”对话框中的“车床工作平面”模块的指定平面选项对话框选择“ZM-XM”选项，单击“确定”按钮完成安全平面的设置。

## Slide 113: 5.2.2

## Slide 114: 5.2.2
（3）创建毛坯几何体。
①单击 图标中的“+”，展开列表。双击 图标，弹出“工件”对话框。
②单击“指定部件” 图标，弹出“部件几何体”对话框，选取加载零件作为加工最终部件，并单击“确定”按钮返回“工件”对话框。
③双击 图标，弹出“车削工件”对话框，单击“指定毛坯边界”对话框右侧的 图标，进入“毛坯边界”对话框，单击“指定点” 按钮，选取左侧端面外圆，自动捕捉圆心作为安装原点，如图5-2-7所示。在“长度”对话框输入“60”，直径对话框输入“55”，如图5-2-8所示。

## Slide 115: 5.2.2

## Slide 116: 5.2.2
④单击“显示” 图标，观察设置的部件和毛坯是否符合要求，如图5-2-9所示。

## Slide 117: 5.2.2
（4）刀具创建。
①单击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中的车刀 ，在“名称”对话框输入“外圆刀_80_L”作为名称，单击“确定”按钮进入“车刀”对话框界面。
②设置刀具参数。在“尺寸”对话框中的“刀尖半径”填入实际加工车刀的外圆半径，在“编号”对话框中“刀具号”，填入“1”，如图5-2-10所示。在“跟踪”界面下，设置补偿寄存器为“1”，刀具寄存补偿器为“1”，如图5-2-11所示。单击“确定”按钮完成刀具建立。

## Slide 118: 5.2.2
（5）创建外径粗车加工工序。
①单击 图标，弹出“创建工序”对话框，在工序子类型中选择 外径粗车工序。
②如图5-2-12，在“位置”对话框中选择“程序”对话框为“PROGRAM”选项，“刀具”对话框为“外圆刀_80L（车刀-标准）”选项，“几何体”对话框为“TURNING_WORKPIECE”选项，“方法”对话框为“LATHE_ROUGH”选项，单击“确定”按钮进入“外径粗车”对话框界面，如图5-2-13所示。

## Slide 119: 5.2.2
③步进参数设置。在刀轨设置区域中，设置“步进”的“切削深度”模式为“恒定”选项，“深度”设置为“2”，如图5-2-14所示。

## Slide 120: 5.2.2
④切削参数设置。单击“刀轨设置”区域中的“切削参数” 图标，进入“切削参数”对话框，在“粗加工余量”区域中，设置“面”余量为“0.3” ，“径向余量”为“0.3”。在“公差”设置区域，设置“内外公差”均为“0.01”，如图5-2-15所示。单击“确定”按钮，返回“外径粗车”。

## Slide 121: 5.2.2
⑤非切削移动设置。单击“刀轨设置”区域中的“非切削移动” 图标，进入“非切削移动”界面。进入“逼近”界面下，如图5-2-16所示。设置“出发点”区域的“点选项”为“指定”选项，单击“指定点” 图标，设置“输出坐标参考”为“WCS”选项，“XC”文本框为“50”，“YC”文本框为“50”，如图5-2-17所示。单击“确定”按钮，返回“非切削移动”界面。在“安全距离”设置界面，在“工件安全距离”设置区域，把“径向安全距离”改为“0”，“轴向安全距离”改为“0”，如图5-2-18所示。

## Slide 122: 5.2.2
⑥在几何体设置区域，单击切削区域 按钮，进入“切削区域”界面。在轴向修剪平面1中的“限制选项”设置为“点”，单击如图5-2-19所示的圆角边，自动捕捉圆心作为加工区域的边界。单击“确定”按钮，返回“外径粗车”界面。

## Slide 123: 5.2.2
⑦设置进给率和速度。单击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” 图标，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，“输出模式”设置为“RPM”选项，勾选 “主轴速度”图标，在文本框填上“600”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填“100”，把“切削模式”设置为“mmpm”选项，如图5-2-20所示。单击“确定”按钮，返回“外径粗车”界面。单击 图标计算，预览刀轨，如图5-2-21所示。

## Slide 124: 5.2.2
⑧仿真。单击“操作”区域中的 图标进行计算，再单击 图标，进入“刀轨可视化”对话框。单击“3D动态”图标进入“3D仿真”，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。单击 图标进行仿真，如图5-2-22所示。确认无误后，单击两次 “确定”按钮后完成工序创建。

## Slide 125: 5.2.2
2. 外径精车
（1）右击外径粗车工序 图标，通过工具条插入工序，进入创建工序表界面。在工序子类型中选择 外径精车工序。
（2）如图5-2-23，在“位置”对话框中选择“程序”对话框为“PROGRAM”选项，“刀具”对话框为“外圆刀_80L（车刀-标准）”选项，“几何体”对话框为“TURNING_WORKPIECE”选项，“方法”对话框为“LATHE_FINISH”选项，单击“确定”按钮进入“外径精车”对话框界面，如图5-2-24所示。

## Slide 126: 5.2.2
（3）非切削移动设置。单击“刀轨设置”区域中的“非切削移动” 图标，进入“非切削移动”界面。在“进刀”界面下，设置“进刀类型”为“线形-相对于切削”选项，“长度”设置为“5”，“延伸距离”设置为“1”，如图5-2-25所示。单击“确定”按钮，返回“外径精车”界面。

## Slide 127: 5.2.2
（4）在几何体设置区域，单击切削区域 按钮，进入“切削区域”界面。在轴向修剪平面1中的“限制选项”设置为“点”，单击如图5-2-26所示的圆角边，自动捕捉圆心作为加工区域的边界。单击“确定”按钮，返回“外径粗车”界面。

## Slide 128: 5.2.2
（5）设置进给率和速度。单击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” 图标，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中“输出模式”设置为“RPM”选项，勾选 “主轴速度”图标，在文本框填上“1000”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填“60”，把“切削模式”设置为“mmpm”选项，如图5-2-27所示。单击“确定”按钮，返回“外径粗车”界面。单击 图标计算，预览刀轨，如图5-2-28所示。

## Slide 129: 5.2.2
（6）仿真。单击“操作”区域中的 图标进行计算，再单击 图标，进入“刀轨可视化”对话框。单击“3D动态”图标进入“3D仿真”，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。单击 图标进行仿真，如图5-2-29所示。确认无误后，单击两次 “确定”按钮后完成工序创建。

## Slide 130: 5.2.2
3. 外径开槽
（1）刀具创建。
①单击 图标，进入“创建刀具”界面，选择刀具子类型中的车刀 ，在“名称”对话框输入“3mm槽刀”作为名称，单击“确定”按钮进入“槽刀”对话框界面。
②设置刀具参数。在“尺寸”对话框中的“刀片宽度”填入“3”，“半径”填入实际加工车刀的外圆半径。在“编号”对话框中“刀具号”，填入“2”，如图5-2-30所示。在“跟踪”界面下，设置补偿寄存器为“2”，刀具寄存补偿器为“2”，如图5-2-31所示。单击“确定”按钮完成刀具建立。

## Slide 131: 5.2.2

## Slide 132: 5.2.2
（2）创建外径开槽加工工序。
①右击 图标，通过弹出的工具条插入工序，在工序子类型中选择 外径开槽工序。
②如图5-2-32，在位置对话框中选择“程序”对话框为“PROGRAM”选项，“刀具”对话框为“3MM槽刀（槽刀-标准）”选项，“几何体”对话框为“TURNING_WORKPIECE”选项，“方法”对话框为“LATHE_FINISH”选项，单击“确定”按钮进入“外径开槽”对话框界面，如图5-2-33所示。

## Slide 133: 5.2.2
③步进参数设置。在“刀轨设置”区域中，设置“步进”的“切削深度”模式为“恒定”选项，“深度”设置为“3mm”，如图5-2-34所示。

## Slide 134: 5.2.2
④非切削移动设置。单击“刀轨设置”区域中的“非切削移动” 图标，进入“非切削移动”界面。进入“逼近”界面下，如图5-2-35所示。设置“出发点”区域的“点选项”为“指定”选项，单击“指定点” 图标，设置“输出坐标参考”为“WCS”选项，“XC”文本框为“50”，“YC”文本框为“50”，如图5-2-36所示。单击“确定”按钮，返回“非切削移动”界面。

## Slide 135: 5.2.2
进入“离开”界面下，如图5-2-37所示。在“离开点”设置区域，单击“指定点” 图标，设置“输出坐标参考”为“WCS”选项，“XC”文本框为“50”，如图5-2-38所示。单击“确定”按钮，返回“非切削移动”界面。

## Slide 136: 5.2.2
在“安全距离”设置界面，在“工件安全距离”设置区域，把“径向安全距离”改为“0”，“轴向安全距离”改为“0”，如图5-2-39所示。

## Slide 137: 5.2.2
⑤设置进给率和速度。单击“刀轨设置”区域中的“进给率和速度” 图标，进入“进给率和速度”对话框，在“主轴速度”区域中，“输出模式”设置为“RPM”选项，勾选 “主轴速度”图标，在文本框填上“400”，在“进给率”区域中的“切削”文本框填“50”，把“切削模式”设置为“mmpm”选项，如图5-2-40所示。单击“确定”按钮，返回“外径开槽”界面。单击 图标计算，预览刀轨，如图5-2-41所示。

## Slide 138: 5.2.2
⑥仿真。单击“操作”区域中的 图标进行计算，再单击 图标，进入“刀轨可视化”对话框。单击“3D动态”图标进入“3D仿真”，把“动画速度”调整到“2”，便于观察。单击 图标进行仿真，如图5-2-42所示。确认无误后，单击两次 “确定”按钮后完成工序创建。
思考：能否用型腔铣工序进行粗加工？如果可以，请对比一下它与自适应铣削工序之间的加工效率。

## Slide 139: 项目5
小结
本项目通过典型范例来介绍车削加工的各种加工类型，详细描述包括外轮廓车削加工、外径开槽车削加工、外径螺纹车削加工等各种常用的加工策略的操作步骤，并且对其中的细节和关键之处给予详细说明，最后通过一个“1+X证书项目”的典型案例来进行讲解车削加工编程。旨在让大家可以做到举一反三，触类旁通，通过练习不断提高自己的编程水平。

## Slide 140
谢谢！

## Slide 141: 项目3