## Slide 1: 汽车车身制造技术
铸 造 技 术 2

## Slide 2
四、特种铸造
特种铸造是指与砂型铸造不同的其他铸造方法的统称。汽车中铝合金铸件多采用特种铸造方式获得。
1. 金属型铸造
铸造时金属液靠重力浇入用金属制成的铸型中，以获得铸件的方法，称为金属型铸造。金属型可重复使用，故又称永久型铸造。

## Slide 3
金属型铸造的特点
金属型铸造实现了“一型多铸”（几十次至几万次），节约了大量造型材料、工时和占地面积，提高了生产效率，改善了劳动条件。由于金属型的制造成本高、周期长，且不宜铸造形状复杂的大型薄壁件。
垂直分型式金属型

## Slide 4
2. 压力铸造
在高压下，将液态或半液态金属高速压入金属铸型，并在高压下凝固成型的铸造方法称为压力铸造（简称压铸）。
压力铸造
四、特种铸造

## Slide 5
压力铸造的特点与应用
2
可铸出结构复杂，轮廓清晰的薄壁、深腔、精密铸件，可直接铸出各种孔眼、螺纹、齿形、花纹和图案等，也可压铸镶嵌件。
1
生产效率比其他铸造方法都高，并易于实现半自动化。
4
铸件强度和表面硬度高，组织细密，其抗拉强度比砂型铸件提高约25%～40%。
3
铸件可实现少甚至无切屑加工。对于精度要求不高的零件，压力铸造得到的铸件不需切削加工即可直接使用，所以能省工、省料，且成本低廉。
压力铸造的特点

## Slide 6
合金的铸造性能是指熔融的合金金属液在铸造过程中获得优质铸件的能力，主要包括流动性、收缩性、偏析及吸气性等。
液态合金的流动性表示液态合金的流动能力，即充满型腔的能力。
五、 合金的铸造性能
1. 流动性
为了获得形状完整、轮廓清晰的铸件，适当提高浇注温度和浇注速度等来改善液态合金的流动性，并限制铸件的最小壁厚。

## Slide 7
铸件在冷凝过程中会产生体积和尺寸缩小的现象。
2. 收缩性
3. 偏析及吸气性
铸件中出现化学成分不均匀的现象称为偏析。 工艺上降低吸气性的方法是缩短合金熔炼时间，对炉料进行烘干，在制造铸型及型芯时提高其透气性等。
五、 合金的铸造性能

## Slide 8
1. 铸造工艺对铸件结构的要求
① 铸件外形应尽量简单，以方便生产；尽量避免铸件外侧面下凹；设计铸件上的凸台和肋条时，应考虑方便造型起模；尽量避免使用活块或外型芯。
六、 铸件的结构工艺性
② 铸件结构应合理分割与组合，可采用组合铸件，即将一个铸件分成几部分铸造，然后用焊接或螺钉将它们连成一个整体。
③ 设计铸件结构时应在垂直于分型面的不加工立壁上设计出斜度，以方便起模。

## Slide 9
2. 金属的铸造性能对铸件结构的要求
① 铸件的壁厚应适当。
② 铸件壁厚应均匀。
③ 铸件壁的连接方式要合理
④ 避免大平面。
铸件壁的连接方式
六、 铸件的结构工艺性

## Slide 10: 课 后 小 结
1.铸造的特点与分类
2.铸造的分类
3.砂型铸造
4.特种铸造
5.铸造金属的铸造性能
6.铸造的结构工艺性

## Slide 11: Thank You!