## Slide 1: 汽车车身制造技术
锻 造 技 术

## Slide 2
一、什么是锻造？
锻造是利用金属的塑性，对坯料施加外力，使其产生塑性变形，以获得所需形状、尺寸和性能的型材、棒材、板材、线材或锻造件。各类钢材和大多数有色金属及其合金都有一定的塑性，故它们均可在冷态或热态下进行锻造加工。
锻造是利用手锤、锻锤或压力设备上的模具对加热的金属坯料施力，使金属材料在不分离条件下产生塑性变形，以获得形状、尺寸和性能符合要求的锻件。

## Slide 3
二、锻造的生产方法
自由锻
胎膜锻
模锻
（a）自由锻 （b）胎模锻 （c）模锻
锻造广泛应用于制造 强度高、可靠性好的汽车零件的毛坯。例如，发动机曲轴、连杆、凸轮轴等。

## Slide 4
三、锻造的特点及应用
锻造主要特点
2
锻造时金属材料在塑性状态下发生体积转移，无需切除材料，故锻造时材料利用率高，能节约大量金属材料。
1
金属材料经过锻造后，内部组织得到改善，力学性能得以提高。
3
锻造方法均容易实现机械化、自动化，具有较高的生产效率。
4
由于锻造过程中金属在固态时流动，故变形量不能太大，工件的形状不能太复杂；而且锻造设备和模具等投资较大。自由锻等方式获得的锻件表面质量较差。

## Slide 5
四、金属的锻造性能
金属的锻造性能，又称可锻性，是金属材料的重要工艺性能之一。它能反映材料经受塑性成形加工，获得优质锻件的难易程度。金属锻造性能的好坏常用金属的塑性变形能力和变形抗力作为衡量指标。金属塑性高，变形抗力低，则锻造性能好；反之，则锻造性能差。

## Slide 6
五、自由锻
自由锻是一种利用锻造设备和一些简单的工具，使坯料在压力作用下发生自由塑性变形，从而获得所需形状、尺寸和一定力学性能锻件的加工方法。
1.自由锻的特点及应用
优点：自由锻所用的工具、设备简单，通用性大；工艺灵活，
缺点：自由锻依靠人工来控制锻件的形状和尺寸
应用：自由锻适用于结构形状简单锻件的单件小批量生产。

## Slide 7
六、模 锻
在高强度金属锻模上预先制出与锻件形状一致的模膛，使坯料在模膛内受压变形的锻造方法称为模锻。
模锻的特点及应用
模锻的生产效率较高，操作简单，容易实现机械化；
锻件表面粗糙度值小，尺寸精确，加工余量小，材料利用率高；
能锻造形状较为复杂的锻件。
模锻设备投资大，锻模的制造成本高，且每种锻模仅能加工一种锻件；受锻模设备吨位限制，模锻件质量一般不超过150 kg。
因此，模锻适用于中小型锻件的成批和大量生产，广泛应用于汽车、拖拉机、飞机、机床和动力机械等行业。

## Slide 8
七、 胎 模 锻
胎模锻是在自由锻设备上用可移动的简单锻模（简称胎模）生产锻件的工艺方法。
与自由锻相比，胎模锻的优点为：
2
胎模锻件的形状较准确，尺寸精度高，加工余量小
1
胎模锻件的形状和尺寸可由模具来保证，所以对工人的技术要求不高，
3
胎模锻件在胎模内成形，锻件内部组织致密，纤维分布合理，
与模锻相比，胎模锻的优点为：
2
胎膜锻工艺操作灵活，能够用较小的设备成形较大的锻件。
1
胎膜锻造不需要昂贵的模锻设备，用自由锻设备即可
3
胎模是一种不固定在锻造设备上的锻模、结构简单，

## Slide 9: 课 后 小 结
1.什么是锻造？
2.锻造的生产方法
3.锻造的特点与应用
4.金属的锻造性能
5.自由锻
6.模锻
7.胎模锻

## Slide 10: Thank You!