## Slide 1: 汽车车身制造技术
车 削 技 术 1

## Slide 2: 一、切削加工
切削加工是指采用切削工具将坯料或工件上多余的材料层切去成为切屑，使工件获得所需形状、尺寸和表面质量的加工方法。切削加工分为钳工和机械加工。
机械加工的加工方法有车削、钻削、铣削、刨削和磨削等。
机械加工具有加工精度高、生产效率高、劳动强度低等优点。

## Slide 3: 二、车削的基础知识
车削是指在车床上利用工件的旋转和刀具的移动来改变毛坯形状和尺寸，将其加工成所需零件的一种切削方法。

## Slide 4
1．车削的加工范围

## Slide 5: 二、车削的基础知识
车床可分为卧式车床、立式车床、砖塔车床、多轴自动和半自动车床、多刀车床、仿形车床、数控车床和车削中心等。
车床依其类型和规格，可按类、组、型三级编成不同的型号。例如，型号C6132中的字母与数字的含义如下：
2．车床的种类及编号

## Slide 6: 三、车削加工工艺
按所获得的加工精度和表面粗糙度的不同，车削加工可分为粗车、半精车、精车和精铣车。
1．车削加工的工艺特点

## Slide 7: 三、车削加工工艺
切削用量包括切削速度、进给量和背吃刀量（切削深度），俗称切削三要素。
合理选择切削用量对切削加工具有重要的意义。机床调整前必须确定切削用量，其数值合理与否直接影响着加工质量、生产效率、刀具寿命及生产成本。

## Slide 8
（1）粗加工阶段
背吃刀量的选取
在保证机床动力和整体结构刚度的前提下，尽可能选取较大的背吃刀量。背吃刀量对刀具的使用寿命影响最小，背吃刀量越大，切削加工效率越高。
进给量的选取
在保证整体结构刚度和技术条件允许的情况下，尽可能选取较大的进给量。进给量对刀具使用寿命的影响介于背吃刀量和切削速度之间。
切削速度的选取
根据刀具的耐用度确定合适的切削速度。切削速度对刀具使用寿命的影响最大，切削速度越高，刀具的磨损就越快，使用寿命也就越短。
2.切削用量三要素的选取原则

## Slide 9
（2）精加工阶段
背吃刀量的选取
进给量的选取
切削速度的选取
根据工件的尺寸精度选取合适的背吃刀量，通常取0.5～1 mm。背吃刀量越大，工件的尺寸精度越难以保证。
根据刀具的使用寿命选取合适的切削速度。切削速度越高，刀具的磨损就越快，使用寿命就越短。
根据工件表面质量选取合适的进给量。进给量越小，工件的表面粗糙度越小，表面质量就越高。
2.切削用量三要素的选取原则

## Slide 10: Thank You!