## Slide 1: 汽车车身制造技术
铣 削 技 术 1

## Slide 2: 一、什么是铣削
铣削是指在铣床上利用铣刀进行的切削加工，是机械加工中最常用的方法之一。

## Slide 3: 二、铣削的特点及应用
铣削时使用的铣刀为多齿刀具，它不像车刀和钻头那样连续进行切削，而是间歇性地切削，因此铣刀刀刃的散热条件好，切削速度比较高，相应地，生产效率也较高。
铣削的加工范围很广，可以加工平面（包括水平面、斜面和垂直面）、各种沟槽、成形面、齿轮和切断等，还可以进行钻孔和镗孔的加工。

## Slide 4
三、铣削的加工范围

## Slide 5: 四、常用铣床
铣床的种类很多，在汽车箱体类零件的平面铣削加工中使用的机床主要有卧式升降台铣床、立式单轴及双轴转台式平面铣床、组合铣床和专用铣床等。
1. 卧式铣床，是应用最广的一种铣床。X6132型卧式铣床。其中，X表示铣床类，6表示卧式铣床，1表示万能升降台铣床，32表示工作台宽度的1/10，即工作台宽度为320 mm。

## Slide 6: 四、常用铣床
2．立式铣床
立式铣床简称立铣，它与卧式铣床的主要区别是主轴与工作台面相互垂直。图为X5030型立式铣床，其中，X表示铣床类，5表示立式床，0表示立式升降台铣床，30表示工作台宽度的1/10，即300 mm。

## Slide 7: Thank You!