## Slide 1: 汽车车身制造技术
汽 车 齿 轮 的 制 造 技 术 1

## Slide 2: 一、轮齿的加工方法
齿轮加工方法有很多，有滚齿、插齿、剃齿、磨齿等，其中以滚齿和插齿最为常用，剃齿和磨齿多用于精度和表面质量要求较高的齿轮。
齿轮是汽车中的基础传动元件，齿轮的质量直接影响着汽车运行时的平稳性和使用寿命。

## Slide 3
滚齿法主要是利用带有切削刃的螺旋状滚刀进行展成加工的。
二、滚 齿
1．滚齿加工的基本原理

## Slide 4
滚齿是连续切削，无退刀和空行程，具有较高的生产效率；加工出的齿轮运动精度高，一般可达IT8～IT7级，但齿形精度低，齿面粗糙度Ra值较大，一般为3.2～1.6 mm；滚齿既能加工直齿、螺旋齿和变位圆柱齿轮，也能加工蜗轮，但无法加工内齿轮。
滚齿加工是目前齿形加工中应用最广泛的方法之一。汽车用齿轮一般用滚齿进行粗加工，以保证齿轮的运动精度，而齿形精度和齿面粗糙度在精加工阶段加以保证。
二、滚齿
2．滚齿加工的特点及应用

## Slide 5
插齿法主要是利用齿轮插刀或齿条插刀进行展成加工的。
三、插齿
1．插齿加工的基本原理

## Slide 6
插齿加工获得的齿形精度高，齿面粗糙度较低，同一把插刀加工出的齿轮都能准确啮合。但插齿加工时，由于插刀沿轴线是作间歇直线运动，故齿轮生产的效率不高，加工斜齿轮很不方便，且不能加工蜗轮。
2．插齿加工的特点及应用
插齿加工的应用也很广泛，插齿除能加工一般的外啮合圆柱齿轮外，在特殊结构的齿轮加工中，如内齿、多联齿轮上的小齿轮等。汽车用齿轮加工中，插齿一般作为滚齿加工的补充，常用于不能应用滚齿的场合。

## Slide 7
大多数圆柱齿轮既可滚齿，又可插齿，掌握着两种加工方法的各自特点，有利于选择最佳的加工方案。滚齿和插齿的对比如下：
① 应用范围。一般的圆柱齿轮既可滚齿也可插齿，但插齿更宜加工内齿轮、扇形齿轮等，多联齿轮上的小齿轮只能用插齿加工，对于斜齿轮的加工，则滚齿比插齿方便。
② 加工精度和齿面粗糙度。插齿的齿形误差比滚齿小，这是因为插齿刀的齿形可通过磨齿获得精确的渐开线齿形，不存在近似造型误差。
③ 生产效率。一般来说滚齿的生产效率比插齿高，特别是对模数大于2.5 mm的齿轮，以及可以重叠加工的齿轮。
3．插齿与滚齿的比较

## Slide 8: Thank You!