## Slide 1: 汽车车身制造技术
张 书 诚
汽 车 齿 轮 的 制 造 技 术 2

## Slide 2
剃齿是一种利用剃齿刀对齿轮齿面进行精加工的方法，常用于未淬火圆柱齿轮的精加工。它是应用交错轴斜齿轮副啮合的原理进行加工的。
四、剃齿
1．剃齿加工的基本原理

## Slide 3
2
加工精度较高，表面质量好。剃齿的精度主要取决于刀具和剃前的滚齿精度，
1
机床结构简单，调整方便。剃齿加工时剃齿刀与被加工齿轮之间为自由啮合，结构较为简单，容易调整；
3
生产效率较高。一般情况下，2～4 min即可加工一个中等规格的齿轮，效率比磨齿提高10倍以上。
剃齿的特点
剃齿具有很高的生产效率，在齿轮的精加工中应用十分广泛，但不足之处在于仅限于加工未淬火齿轮。
2．剃齿加工的特点及应用

## Slide 4
磨齿是一种对精密齿轮进行高精度加工的方法，尤其适用于加工淬硬齿轮。磨齿的加工方法有很多，根据齿面成形原理的不同，可分成仿形磨齿法和展成磨齿法两大类。目前生产中应用较广的是展成磨齿法，即利用齿轮和齿条啮合原理进行磨齿，将砂轮的工作面构成假想的齿条轮廓，在砂轮与工件的啮合运动中，砂轮的磨削平面包络出齿轮的渐开线齿面。
五、磨齿

## Slide 5: Thank You!